永环评〔2020〕5号

关于祁阳东骏纺织有限公司雨伞布生产线改扩建项目环境影响报告书的批复

祁阳东骏纺织有限公司：

你公司关于申请雨伞布生产线改扩建项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、祁阳东骏纺织有限公司雨伞布生产线改扩建项目位于湖南祁阳经济开发区白水片区宏丰路1号，总投资40000万元（环保投资4520万元，占总投资的11.30%），总用地面积约127亩（包括原有宗地图范围内未开发的57亩，以及新征用地70亩），总建筑面积106224m2，主要建设内容包括：原有宗地图用地范围内新增3栋织布车间、2栋后整理车间（目前已建成的织造八车间变更为后整理四车间）、2栋整经车间、1栋浆纱车间、1栋加弹车间、1栋成品包装车间（其中一半为加弹车间）、将原有2栋仓库改为织造生产车间；在新征的70亩用地范围内，增加4栋2层的生产车间和一栋2层的办公宿舍楼（办公宿舍楼利用地块内原有建筑修缮），其中每一栋生产车间第一层均为织造车间，二层分别为原丝仓库、整经车间、加弹车间和原辅料仓库；新建一座织造废水处理站、一座应急池；对环保设施、供热方式等进行技术改造。项目建成，计划年生产雨伞布6亿米。

根据环评报告分析结论和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。严格按照国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，并建设足够容量的事故应急池。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。严格限制项目厂址周边土地使用性质，协助当地政府对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在大气防护距离范围内新建学院、医院、住宅等环境敏感项目。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）废水污染防治。按“雨污分流、清污分流”原则，完善雨污分流、清污分流管网。生产废水经自建污水处理系统处理后，满足《纺织染整工业回用水水质》（FZ/T01107-2011）表1回用水水质指标及其限值要求，回用于生产，回用率应达85%以上。外排部分生产废水须处理达到《纺织染整工业水污染物排放标准》（GB4287-2012）中表2中新建企业水污染物间接排放浓度限值、祁阳县白水科技工业园污水处理厂设计进水水质，排入园区污水管网，进入祁阳县白水科技工业园污水处理厂深度处理。生活污水经处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，排入园区污水管网。排污口应规范化建设，配套流量计和在线监控设施，并与生态环境部门联网。对项目可能影响地下水的区域应分区采取防渗防治措施，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

（三）废气污染防治。加强设备、管道、传输系统的密闭性，提高原辅材料的回收率。从工艺、设备及污染防治措施等环节对有毒、有害、易燃、易爆等挥发性原辅材料进行严格控制。锅炉烟气经处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）相关要求，项目建设应与园区集中供热计划相匹配，实现集中供热后淘汰现有燃煤锅炉。采取妥善有效的措施对生产车间异味进行处理，臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中相关标准要求。食堂油烟经净化除油烟设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准。

强化有机废气和粉尘收集处理，各生产工序都应该配备相应污染防治设施及设备，确保废气达标排放，杜绝风险事故。项目定型机应配套余热回收装置及油水分离装置。项目涂层废气采用“活性炭纤维吸附+回收利用装置+浓缩+蓄热式氧化燃烧”处理系统处理后，15m高排气筒排放，浆纱、定型、印花、蒸化、打胶等工序产生的有机废气采用“旋流喷淋+冷凝+低温等离子+光催化氧化”处理系统处理后，15m高排气筒排放，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准，其中VOCs参照天津市地方标准《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）中表2及表5中其他行业标准。厂区内无组织有机废气执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合利用或委托有相应资质的单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）（2013年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标在企业现有总量指标范围内。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送永州市生态环境局祁阳分局。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局祁阳分局具体负责。

# 永州市生态环境局

# 2020年3月11日

抄送：永州市生态环境局祁阳分局，湖南润美环保科技有限公司。