永环评〔2020〕6号

关于永州市新洁环保有限公司6000t/a未被污染医用（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目

环境影响报告书的批复

永州市新洁环保有限公司：

你公司关于6000t/a未被污染医用（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、6000t/a未被污染医用（一次性塑料）输液瓶（袋）回收加工建设项目位于蓝山经济开发区东方大道南面，为租赁空置厂房，总投资1000万元（环保投资58.3万元，占总投资的5.83%），占地面积6000m2，其中厂房面积4700m2，计划年回收加工医用塑料输液瓶（袋）6000吨，年产出塑料颗粒5400吨。主要建设内容包括：3条一次性输液袋（瓶）造粒生产线，配套办公生活用房、废气和废水处理设施和危废暂存间等。

根据环评报告分析结论和湖南蓝山经济技术开发区管理委员会、永州市生态环境局蓝山分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。严格执行《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范》（HJ/T364-2007）、《废塑料综合利用行业规范条件》、《废塑料加工利用污染防治管理规定（环境保护部、发展改革委、商务部公告2012年 第55号）等相关文件。禁止收集含有受到危险化学品、农药等污染的废弃塑料包装物、废弃一次性医疗用塑料制品等塑料类危险废物。所选用生产设备及环保设施应符合国家质量安全要求，禁止选用国家明令禁止的淘汰、落后设备及工艺。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题，建设足够容量的事故应急处置设施。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家环保部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。严格限制项目厂址周边土地使用性质，协助当地政府对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在卫生防护距离范围内新建学院、医院、住宅等环境敏感项目。

（二）废水污染防治。项目排水实施雨污分流、清污分流、污污分流，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施，优化废水处理工艺和规模。项目生活污水经地埋式污水处理设施处理，生产清洗废水经自建污水处理站处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，通过区域纳污管网，进入蓝山县污水处理厂深度处理。工程设计应强化对厂区地面硬化，对生产车间、原料堆场及其他辅助生产装置地面作防渗处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

（三）废气污染防治。加强设备、管道、传输系统的密闭性，提高原辅材料的回收率。工艺废气收集处理后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）、《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2005）相关排放标准。采取妥善有效的措施对污水处理站臭气和生产车间异味进行处理，臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中相关标准要求。食堂油烟经净化除油烟设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）相关标准。易产尘工序应布置引风和收除尘设备，杜绝风险事故。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）相关标准。

（五）固体废物处置。加强对固废的管理。按环评报告书要求对产生的各类固体废物妥善处置。固体废弃物临时性堆场严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求进行防渗、设置挡渣墙、防雨顶棚，周边设雨水截流沟等。生活垃圾由环卫部门集中处置。废活性炭、废滤网、废药液等危险废物必须严格按照危险废物的相关规定进行规范管理，办理危险废物转移手续，定期交有危险废物处理资质的单位进行处置。

（六）生态环境保护。生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤0.156t/a，NH3-N≤0.021t/a。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送永州市生态环境局蓝山分局。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局蓝山分局具体负责。

# 永州市生态环境局

# 2020年3月11日

抄送：永州市生态环境局蓝山分局，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司。