目录

1概述	1

1.1项目由来	1

1.2产业政策相符性分析	1

1.3选址合理性分析	2

1.4项目特点	4

1.5关注的主要环境问题	4

1.6环境影响评价的工作过程	5

2总则	6

2.1评价原则	6

2.2评价内容与重点	6

2.3编制依据	6

2.4评价因子筛选及评价标准	9

2.5评价工作等级及评价范围	14

2.6环境保护敏感目标	17

3建设项目工程分析	19

3.1建设项目概况	19

3.2建设内容	19

3.3产品方案及存栏量	20

3.4平面布置	21

3.5主要设备清单	21

3.6主要原辅材料消耗	22

3.7公用工程	22

3.8劳动定员与工作制度	26

3.9建设进度	26

3.10工艺流程及产污环节图	26

3.11污染源分析	30

4环境现状调查与评价	39

4.1自然环境调查与评价	39

4.2地表水环境质量现状监测与评价	42

4.3地下水环境质量现状监测与评价	43

4.4环境空气质量现状监测与评价	44

4.5声环境质量现状监测与评价	45

4.6土壤环境质量现状监测与评价	46

4.7生态环境质量现状	47

5环境影响预测与评价	48

5.1施工期环境分析	48

5.2营运期环境影响预测与分析	52

5.3外环境对本项目影响及环境制约因素分析	63

6环境保护措施及可行性论证	64

6.1施工期环境保护措施	64

6.2营运期环境保护措施	67

7环境风险分析	88

7.1评价依据	88

7.2环境敏感目标	90

7.3风险识别	90

7.4环境风险分析	90

7.5风险防范措施	91

7.6风险事故应急预案	95

7.7环境风险结论	98

8环境经济损益分析	99

8.1环保投资估算	99

8.2环境效益分析	99

8.3结论	100

9 环境管理与环境监测	101

9.1环境管理	101

9.2环境监测	102

9.3 环保设施“三同时”竣工验收计划	103

9.4达标排放	105

9.5总量控制	105

10结论与建议	106

10.1结论	106

10.2建议	110

附表

附表1：建设项目环境保护审批登记表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目土壤环境影响评价自查表

附件

附件1：委托书

附件2：土地承包合同

附件3：备案证明

附件4：林业局选址意见

附件5：农业农村局选址意见

附件6：镇政府选址意见

附件7：质保单

附件8：标准函

附图

附图1：项目地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：现状监测布点、大气评价范围、卫生防护距离包络线及敏感点位置图

附图4：项目附近水系图

# 1概述

## 1.1项目由来

生猪生产是农业的重要组成部分。抓好生猪生产，保持生猪的合理供应，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。2007年7月30日国发[2007]22号《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，要求各地区、各有关部门必须立足当前，着眼长远，在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，调动养殖户(场)的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。

永州冷水滩区温氏畜牧有限公司拟投资2000万元在永州市冷水滩区黄阳司镇大湾村新建黄阳司镇大湾村养殖小区项目。本项目占地299亩，包含种植区、养殖区、生活区，养殖区主要建设标准化猪舍、宿舍、仓库及粪便处理设施等，年出栏4.8万头育肥猪。种植区初步设计种植青饲料、果树、花生、红薯等经济作物。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，项目应进行环境影响评价，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》规定，“一、畜牧业，1、畜禽养殖场、养殖小区中年出栏生猪5000头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上应编制报告书，本项目年出栏育肥猪4.8万头，则本项目应编制报告书，永州冷水滩区温氏畜牧有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作，评价单位通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，在现状监测的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、环保措施分析等工作，编制完成了本项目的环境影响报告书。

## 1.2产业政策相符性分析

（1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的养殖”，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，场区未使用淘汰类设备。

（2）国家畜牧养殖政策

2006年中央一号文件指出“大力发展畜牧业，扩大畜禽良种补贴规模，推广健康养殖方式”；2007年中央一号文件又强调指出“健康养殖直接关系人民群众的生命安全，农村有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区，扩大对养殖小区的补贴规模，中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造”；2007年7月30日中国国务院出台《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》（国发[2007]22号）。2008年中央一号文件强调“加快转变畜禽养殖方式，对规模养殖实行‘以奖代补’，落实规模养殖用地政策，继续实行对畜禽养殖业的各项补贴政策和继续实施农业产业化提升行动，培育壮大一批成长性好、带动力强的龙头企业，支持龙头企业跨区域经营，促进优势产业集群发展，中央和地方财政要增加农业产业化专项资金，支持龙头企业开展技术研发、节能减排和基地建设等”；2009年中央一号文件强调“采取市场预警、储备调节、增加险种、期货交易等措施，稳定发展生猪产业增加畜禽标准化规模养殖场（小区）项目投资，加大信贷支持力度”。本项目的建设很好的贯彻执行了上述文件精神。

根据《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》要求，以建设现代畜牧业强省为目标，以加快转变发展方式为主线，以提高质量效益和竞争力为重点，紧紧围绕现代农业园区、“百企干社万户”现代农业发展工程、“百片干园万名”科技兴农工程建设，加强畜牧业基础建设，创新产业组织和管理服务体制机制，加快建成以布局区域化、养殖规模化、生产标准化、经营产业化、服务社会化为基本特征的现代畜牧业生产体系，努力使畜牧业在农业产业中率先实现现代化。

本项目已征得永州市冷水滩区农业农村局同意，本项目采用种养结合、林牧结合等以种养平衡为主要内容的生态养殖模式。本项目设置污水处理站，并有配套种植区，处理后的污水作为废料还田利用，病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理，本项目的建设很好的贯彻执行了上述文件精神。综上所述，本项目建设符合国家、湖南省产业政策。

## 1.3选址合理性分析

（1）根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001），畜禽养殖业选址必须符合下列要求。

禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开（1）中规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在（1）中规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

表1.3-1  本项目场址与选址要求的符合性分析表

| 选址条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地不位于城市和城镇居民区 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目已征得永州市冷水滩区农业农村局同意，本项目拟建地不属于畜牧业禁养区、限养区范围内 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |

本项目位于农村地区，周边为村屯居民点，根据2018年2月26日环保部关于畜禽养殖业选址问题的回复，村屯居民点不属于城市和城镇居民区，因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。通过计算得到100m卫生防护距离。本环评要求恶臭气体防护距离以养殖区边界向外周边100m的范围。结合厂区平面布局，超出养殖区以外100m以内的范围，即为防护区域。通过调查可知，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等敏感点，根据上表可知，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）选址要求。

（2）与“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束。

表1.3-2  项目与“三线一单”相符性分析

| 序号 | 三线一单 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制，确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目不位于冷水滩区生态保护红线范围内 |
| 2 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或者行业发展布局、结构和规模的对策措施，项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 根据现状监测结果可知，项目所在区域大气、地表水、声等环境质量能够满足相应功能区划要求。在严格落实各项污染防治措施的前提下，本项目的建设对周边环境影响小，建成后不会突破当地环境质量底线 |
| 3 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式或规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 项目所在地不属于资源、能源紧缺区域，不会超过资源利用上线 |
| 4 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件何要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 该行业不属于当地环境准入负面清单行业内容 |

## 1.4项目特点

本项目建设性质为新建，主要特点有：

（1）项目运营期主要废水为猪舍冲洗废水、猪尿和生活污水等，废水经污水处理设施处理后，全部用于本项目种植区灌溉，建设项目无废水排放；

（2）猪粪、沼渣运至堆肥场发酵好氧堆肥产生的固态有机肥施用种植区，剩余外售。

## 1.5关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题为：

（1）营运期废水消纳方案对周边农田的影响；

（2）营运期恶臭气体、噪声对周边敏感点的影响。

## 1.6环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目评价的工作过程及程序见下图1.6-1。

图1.6-1  建设项目环境影响评价工作程序图

# 2总则

## 2.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2评价内容与重点

2.2.1评价内容

本次评价的主要内容为：（1）概述；（2）总则；（3）建设项目工程分析；（4）环境现状调查与评价；（5）环境影响预测与评价；；（6）环保保护措施及可行性论证；（7）环境风险评价；（8）环境经济损益分析；（9）环境管理与环境监测。

2.2.2评价重点

本次评价的重点为：工程分析、水环境影响评价、大气环境影响评价、固体废物环境影响评价、污染防治措施。

## 2.3编制依据

### 2.3.1法律法规及相关政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2018年1月1日）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2018年10月26日）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2016年11月7日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日）；

（7）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）；

（8）《中华人民共和国水土保持法》（2011年3月1日）；

（9）《中华人民共和国水法》（2002年10月1日）；

（10）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日）；

（11）《中华人民共和国动物防疫法》（2008年1月1日）；

（12）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年7月1日）；

（13）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号）（2019年1月1日）；

（14）《建设项目环境保护管理条例》，国务院关于修改《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日；

（15）《建设项目环境影响评价分类管理名录》，关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定（生态环境部令1号）（2018年4月28日）；

（16）《产业结构调整指导目录》（2019年本）（中华人民共和国国家发展和改革委员会令第29号）（2020年1月1日）；

（17）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

（18）《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）>的通知》（农医发[2005]25号）；

（19）《水污染防治行动计划》（国务院，2015年4月2日）；

（20）《大气污染物防治行动计划》（国务院，2013年9月10日）；

（21）《土壤污染防治行动计划》（国务院，2016年5月28日）；

（22）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（23）关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知（环办环评[2018]31号）（2018年10月15日）

2.2.2地方法规依据

（1）《湖南省人民政府关于加快发展养殖业的通知》湘政发[2001]1号；

（2）《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》湘政发[2005]24号；

（3）《湖南省人民政府关于推进生猪产业持续健康发展的意见》（湘政发[2008]9号）；

（4）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（5）《湖南省“十三五”环境保护规划》；

（6）《永州市“十三五”环境保护规划》；

（7）《湖南省大气污染防治条例》，2017年3月31日经湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2017年6月1日起施行。

（8）湖南省人民政府办公厅关于印发《贯彻落实〈大气污染防治行动计划〉实施细则》的通知湘政办发〔2013〕77号，2013年12月23日；

（9）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》，湘政办发〔2017〕29号，2017年5月25日；

（10）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政发[2016]176号），2016年12月30日；

（11）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号），2016年4月18日；

（12）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日）

（13）《湖南省人民政府关于印发〈湖南省污染防治攻坚战三年行动计划（2018-2020年）〉的通知》（湘政发〔2018〕17号）（2018年6月18日）

### 2.3.3相关技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）；

（9）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（10）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（农业部 2004.11.14）；

（11）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农业部 2004.10.21）；

（12）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）2014年1月1日；

（13）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）；

（14）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（15）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（16）《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006）；

（17）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号），2017年7月3日；

（18）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011），2011年11月1日实施；

（19）《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》（NY/T 2374-2013）；

（20）《沼肥施用技术规范》（NY/T 2065-2011）；

（21）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农业部办公室）（2018年1月5日）；

（22）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农业部办公室）（2018年1月5日）；

（23）《畜禽粪便还田技术规范》（GB/T25246-2010）；

（24）《畜禽粪便农田利用环境影响评价准则》（GB/T26622-2011）；

（25）《畜禽粪便贮存设施设计要求》（GB/T27622-2011）；

（26）《规模畜禽养殖场污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10）

### 2.3.4技术性文件及相关资料

（1）环评委托书

（2）环境影响评价执行标准的函

（3）建设方提供的其他相关资料

## 2.4评价因子筛选及评价标准

### 2.4.1评价因子筛选

根据工程性质、污染物排放特点和环境特征，确定本项目评价因子，评价因子见表2.4-1。

表2.4-1  环境评价因子筛选

| 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
|  | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| 环境空气 | PM10、PM2.5、CO、O3、NO2、SO2、NH3、H2S | NH3、H2S |
| 地表水 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷 |
| 地下水 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、Cr6+、As、氟化物、总大肠菌群、耗氧量、锰 | CODcr、BOD5、氨氮、SS、总磷 |
| 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |
| 固体废物 | —— | 生活垃圾、病死猪、医疗废物、猪粪等 |
| 土壤 | pH、Cu、Zn、Pb、Cr、Cd、As、Hg | —— |
| 生态环境 | 水土流失、植被破坏 | —— |

### 2.4.2评价标准

根据《关于永州冷水滩区温氏畜牧有限公司黄阳司镇大湾村养殖小区项目环境影响评价执行标准的函》（见附件8），本次评价拟执行标准如下：

### 2.4.2.1环境质量标准

（1）环境空气

养殖场内环境空气质量执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》，具体详见表2.4-2；养殖场外环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单中二级标准，标准中未包含因子NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，见表2.4-3。

表2.4-2  畜禽养殖场内环境空气质量评价指标限值

| 序号 | 评价指标 | 取值时间 | 场区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 日平均 | 5 | mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 |  | 2 |  |
| 3 | 二氧化碳 |  | 750 |  |
| 4 | 可吸入颗粒物 |  | 1 |  |
| 5 | 总悬浮颗粒物 |  | 2 |  |
| 6 | 恶臭（稀释倍数） |  | 50 | 无量纲 |

表2.4-3  畜禽养殖场外环境空气质量标准值     单位：ug/m3

| 污染物名称 | 标准值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24小时平均 | 80 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24小时平均 | 75 |  |
| CO | 24小时平均 | 4000 |  |
| O3 | 日最大8小时平均 | 160 |  |
| H2S | 1小时平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| NH3 | 1小时平均 | 200 |  |

（2）地表水

项目拟建地附近水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准，渔业用水，标准中未包含的SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中标准限值。

表2.4-4  地表水水质评价标准

| 项目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | TP | 粪(总)大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002 III类标准 | 6～9 | ≤20mg/L | ≤4mg/L | ≤30mg/L | ≤1.0mg/L | ≤0.2mg/L | ≤10000个/L |

（3）地下水

养殖场内地下水执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》；养殖场外地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类，具体标准见表2.3-5。

表2.4-5  地下水质量标准        单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | 总硬度 | pH | 溶解性固体 | 氨氮 | 氟化物 | As | Cr+6 | 总大肠菌群（个/L） | 锰 | 耗氧量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽饮用水水质评价指标限值（畜） | 1500 | 5.4~9.0 | — | — | 2.0 | 0.2 | 0.1 | 3 | — | — |
| 地下水质量标准中的Ⅲ类水质指标限值 | 450 | 6.5~8.5 | 1000 | 0.5 | 1.0 | 0.01 | 0.05 | 3 | 0.10 | 3.0 |

（4）声环境

营运期养殖场内声环境执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内声环境质量评价指标限值》；其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准，见表2.4-6。

表2.4-6  声环境质量标准        单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| （GB3095-2008）中2类标准 | 60 | 50 |
| 畜禽养殖场内声环境质量评价指标限值 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

养殖场内土壤执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》，养殖场外土壤执行《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准限值，详见表2.4-7。

表2.4-7  土壤环境质量标准        单位：mg/kg，pH值除外

| 评价指标 | pH | 镉 | 汞 | 砷 | 铜 | 铅 | 铬 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值 | / | 1.0 | 1.5 | 40 | 400 | 500 | 300 | 500 |
| 《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018） | ＞7.5 | 0.6 | 3.4 | 25 | 100 | 170 | 250 | 300 |
|  | 6.5~7.5 | 0.3 | 2.4 | 30 | 100 | 120 | 200 | 250 |

### 2.4.2.2污染物排放标准

（1）废气

养殖场排放恶臭浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18595-2001），H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001），具体见表2.4-8、表2.4-9。

表2.4-8  集约化畜禽养殖业恶臭污染物场界排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 70（参照《畜禽养殖业污染物排放标准》） |
| NH3 | 1.5 mg/m3（参照《恶臭污染物排放标准》） |
| H2S | 0.06 mg/m3（参照《恶臭污染物排放标准》） |

表2.4-9  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 |
| --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，<5.00 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。

（2）废水

施工废水沉淀后回用，不外排。营运期废水经处理后用于灌溉，执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准中严者，具体见表2.4-10、表2.4-11。

表2.4-10  水污染物排放标准

| 控制项目 | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 粪大肠菌群数 (个/100mL) | 蛔虫卵 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB18596-2001标准值 | 150 | 400 | 200 | 80 | 8.0 | 1000 | 2 |
| GB5084-2005中旱作类标准值 | 100 | 200 | 100 | - | - | 4000 | 2 |

表2.4-11  集约化禽畜养殖业干清粪工艺最高允许废水排放量

| 种类 | 猪（m3/百头·d） |
| --- | --- |
| 季节 | 冬季 | 夏季 |
| 标准值 | 1.2 | 1.8 |

（3）噪声

施工期场界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体见表2.4-12；营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准，具体见表2.4-13。

表2.4-12  建筑施工场界环境噪声排放限值     单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表2.4-13  工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）固体废物

畜禽养殖业必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有防止粪便渗漏、溢流措施，其废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18595-2001)中的废渣无害化标准，具体指标见表2.4-14。

表2.4-14   畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/公斤 |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。《粪便无害化卫生标准》经无害化处理后的堆肥应符合表2.4-15。

表2.4-15  高温堆肥的卫生标准

| 编号 | 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堆肥温度 | 最高堆温达 50～55℃以上，持续5～7天 |
| 2 | 蛔虫卵死亡率 | 95～100％ |
| 3 | 粪大肠菌值 | 10-1～10-2 |
| 4 | 苍蝇 | 有效地控制苍蝇孳生，堆堆周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；其它固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修改单。医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单。

## 2.5评价工作等级及评价范围

### 2.5.1大气环境评价工作等级和评价范围

本项目运营后废气为禽舍、污水处理站和堆肥场排放的恶臭气体（H2S和NH3）。NH3、H2S为无组织排放，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，经计算NH3和H2S最大落地浓度及其占标率计算结果下表，通过计算确定本项目大气环境影响评价等级确定为二级。评价范围为以项目所在地为中心，边长为5km的矩形区域，详见附图3。

| NH3 | H2S |
| --- | --- |

图2.5-1  大气污染物估算模式预测结果截图

表2.5-1  大气污染物估算模式结果表

| 污染源 | 预测质量浓度（ug/m3） | Pmax | D10% | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 养殖区 | H2S | 0.8887 | 8.89 | - | 二级 |
|  |  | NH3 | 6.221 | 3.11 | - | 二级 |

### 2.5.2地表水环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，如下表所示。

表2.5-2  建设项目地表水环境评价等级划分

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量 Q/（m3/d）；水污染物当量数W、（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 或 W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级 A | 直接排放 | Q＜200 且 W＜6000 |
| 三级 B | 间接排放 | / |

本项目运营期废水主要为养殖废水、工作人员生活污水，经项目自建污水处理设施处理后用于土地消纳，不外排，无废水排放。根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），确定本项目地表水环境影响评价等级为三级B。

本项目废水处理后综合利用，不进入地表水体。根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3-2018）三级 B 评价范围应符合以下要求：涉及地表水环境风险的，应覆盖环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目不涉及地表水环境风险，因此项目无地表水评价范围。

### 2.5.3地下水环境评价工作等级和评价范围

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中，本项目为Ⅲ类项目，拟建项目不处于集中式饮水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，周边村庄自打深井供水，属于分散式饮用水水源地，因此确定本项目地下水环境敏感程度为较敏感。对照《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）中表1评价等级分级表，确定评价等级三级，评价范围为项目建设地周边6km范围内。

### 2.5.4声环境评价工作等级和评价范围

本项目位于农村地区，声环境功能为2类区，按《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，确定本项目声环境影响评价工作等级定为二级，评价范围为场界外200m范围。

### 2.5.5生态环境评价工作等级和评价范围

本项目场区占地面积为199333.33m2，项目所在地为一般区域，0.199km2＜2km2，确定本次生态环境影响评价为三级，评价范围为对占地区土地利用性质及功能变化情况进行分析。

表2.5-3  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或长度≥100km | 面积2km2~20km2或长度50km~100km | 面积≤2km2或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

### 2.5.6环境风险评价工作等级和评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中C.1.1危险物质与临界量比值计算方式如下示。

根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表，本项目具体临界量见下表：

表2.5-4  环境风险物质与临界量比值

| 序号 | 环境风险物质名称 | 实际最大存在量（t） | 临界值（t） | q/Q |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气（以甲烷计） | 0.107 | 10 | 0.011 |

由上表的计算可知，本项目 Q 值为0.011＜1，则本项目环境风险潜势为I级。根据（HJ169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析。无评价范围。

### 2.5.7土壤评价工作等级和评价范围

本项目为养殖场建设项目，属于生态影响型项目。根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ964-2018）（以下简称土壤导则）中附录 A，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，属于Ⅲ类项目。根据土壤导则中污染影响型敏感程度以及评价工作等级划分如下表示：

表2.5-5  污染影响型敏感程度分级表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源或居民区、学校、医院、 疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

表2.5-6  污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作，占地规模分为大型（≥50hm2）、中型（5~50hm2）、小型（≤5hm2）

本项目占地面积为19.93公顷，占地规模属于中型，本项目周边有耕地，敏感程度属于敏感，则本项目土壤评价等级为三级，评价范围为项目占地范围及占地范围外0.05km范围内。

## 2.6环境保护敏感目标

根据现场初步调查，区域为农村，无重点保护文物和珍稀动植物。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，详见表2.6-1和附图3。

表2.6-1  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 | 功能与规模 | 与工程相对位置关系及隔阻情况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境空气 | 大湾村 | 111°42′41.46″,26°40′59.46″ | 村庄，约60户 | 厂址西北面，距场界约686m，最近居民点距养殖区约686米 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 |
|  | 万福亭村 | 111°43′55.69″,26°41′3.05″ | 村庄，约50户 | 厂址东北面，距场界约1500米，最近居民点距养殖区约1600米 |  |
|  | 平德村 | 111°41′55.11″,26°41′20.99″ | 村庄，约40户 | 厂址西面，距场界约2000米，最近居民点距养殖区约2000米 |  |
|  | 天里坪村 | 111°41′59.13″,26°40′28.40″ | 村庄，约20户 | 厂址西面，距场界约580米，最近居民点距养殖区约580米 |  |
|  | 陶家岭村 | 111°42′9.32″,26°39′30.07″ | 村庄，约80户 | 厂址西南面，距场界约1200米，最近居民点距养殖区约1200米 |  |
|  | 光和村 | 111°43′53.45″,26°40′17.77″ | 村庄，约10户 | 厂址东面，距场界约1300米，最近居民点距养殖区约1500米 |  |
| 地表水 环境 | 西侧水塘 | 实际功能主要为雨季排涝 | 项目西侧430米 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 |
|  | 北侧水塘 |  | 项目北侧330米 |  |
| 地下水 环境 | 场区周边水井 | 场区附近大湾村、天里坪村水井 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类 |
| 土壤 | 林地 | 四周 | / | 项目占地及占地范围外0.05km内 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 （GB15618-2018） |
| 声环境 | 厂界外200m范围内无敏感点 |

# 3建设项目工程分析

## 3.1建设项目概况

项目名称：永州冷水滩区温氏畜牧有限公司黄阳司镇大湾村养殖小区项目

建设单位：永州冷水滩区温氏畜牧有限公司

建设地点：永州市冷水滩区黄阳司镇大湾村，厂址中心坐标为111°42′51.35″，26°40′23.29″。

建设性质：新建

总投资：2000万元

## 3.2建设内容

本项目用地通过土地承包承租的方式租用黄阳司镇大湾村山地和荒地等共299亩，合计199333.33m2，主要建设标准化猪舍、宿舍、仓库等，总建筑面积55547.5m2。年出栏4.8万头育肥猪。种植区初步设计种植青饲料、果树、花生、红薯等经济作物。项目建设内容见表3.2-1。

表3.2-1  项目建筑面积一览表

| 区域 | 舍体 | 单体面积 | 数量 | 总面积 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产区 | 保育舍 | 810 | 8 | 6480 |
|  | 育肥舍 | 1452 | 16 | 23232 |
| 环保区 | 发酵床 | 1400 | 2 | 2800 |
|  | 环保系统 | 2275 | 1 | 2275 |
|  | 无害化处理房 | 565 | 1 | 565 |
|  | 净化塘 | 3400 | 1 | 3400 |
|  | 集粪池 | 150 | 2 | 300 |
| 生活区 | 宿舍 | 285 | 2 | 570 |
|  | 篮球场 | 600 | 1 | 600 |
| 外勤区 | 隔离宿舍 | 400 | 1 | 400 |
|  | 大门口 | 224 | 1 | 224 |
|  | 物质熏蒸房 | 100 | 1 | 100 |
| 生产配套 | 总更衣室 | 300 | 1 | 300 |
|  | 药房仓库 | 390 | 1 | 390 |
|  | 中转料塔 | 500 | 1 | 500 |
|  | 出猪房 | 280 | 2 | 560 |
|  | 水塔 | 78.5 | 3 | 235.5 |
|  | 电房 | 216 | 1 | 216 |
|  | 道路硬化 | 12400 | 1 | 12400 |
| 合计 | 55547.5 |

表3.2-2  建设内容一览表

| 类型 | 工程名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养殖区 | 占地面积119000m2，猪舍共24栋，建筑面积55547.5m2 |
|  | 种植区 | 种植青饲料、果树、花生、红薯等经济作物，占地面积80333 m2 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 宿舍共2间，单个建筑面积285m2，总建筑面积570m2，隔离宿舍共1间，400 m2 |
|  | 仓库 | 更衣室及药物中转仓库共1间，建筑面积300m2 |
| 储运工程 | 道路 | 本项目进场道路利用现有道路修建，厂区内路网为新建，3.5m宽，20公分厚 |
| 公用工程 | 供水 | 生活、生产用水为自打水井取水，井深约150m，3个水塔储存，管道输送 |
|  | 排水 | 排入场区自建污水处理站 |
|  | 采暖与降温 | 冬季利用保温灯或空气能水地暖保温，夏季采用水帘风机降温 |
|  | 供电 | 线路从周边村接入 |
| 保工程 | 废气 | 猪舍内定期喷洒除臭剂，猪舍外风机后端设置除臭挡网 |
|  |  | 堆肥车间、污水处理站加强通风，定期喷洒除臭剂 |
|  |  | 食堂油烟经油烟净化装置处理，经处理后的食堂油烟经专用烟道引至屋顶排放 |
|  | 废水 | 污水处理站设计规模为400m3，养殖废水收集到集粪池，猪舍粪污经固液分离机实现固液分离，液体进入污水处理站（UASB+两级A/O），出水进入净化塘 |
|  |  | 餐饮废水经隔油池处理后，与生活污水一并排入污水处理站 |
|  |  | 设置初期雨水收集池1500m3 |
|  | 固废 | 生活垃圾设置垃圾箱，定期运至附近垃圾中转站，委托环卫站处理 |
|  |  | 猪舍粪便、沼渣、污泥运至堆肥场发酵作成有机肥 |
|  |  | 病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理 |
|  |  | 废脱硫剂厂家回收 |
|  |  | 医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存间内，5m2，委托有资质单位处置 |
|  | 噪声 | 噪声设备的消声、减震 |
|  | 地下水防治 | 分区防渗。重点防渗区（防渗混凝土+HDPE土工膜（厚度大于 2mm））：危险废物暂存间、无害化处理间；一般防渗区（防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 1.5mm））：猪舍、粪污处理设施、各粪污管网；简单防渗（一般水泥硬化）：办公及仓储；非防渗区：绿化或未利用土地 |
|  | 环境风险 | 事故应急池1000m3 |
|  |  | 设置2座脱硫塔（一用一备） |

## 3.3产品方案及存栏量

项目产品方案见表3.3-1。

表3.3-1  产品方案一览表

| 序号 | 主副类型 | 产品类型 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 育肥猪 | 头/年 | 48000 | 一年2期 |
|  |  | 种草、种树 | / | / | 青饲料、果树、花生、红薯等经济作物，80333 m2 |
| 2 | 副产品 | 有机肥 | t/a | 19714.51 | 由猪粪、沼渣等发酵成，主要用于果树施肥，剩余外售 |

表3.3-2  各类猪只常年存栏量一览表

| 类型 | 出栏量（头） | 存栏量（头） |
| --- | --- | --- |
| 育肥猪 | 48000 | 24000 |
| 总计 | 48000 | 24000 |

## 3.4平面布置

（1）内环境角度分析

根据企业提供的平面布局图，项目各区域进行合理分布，对其场区整体包括：办公后勤区、养殖生产区、废水处理区，各分区之间分隔建设或设置绿化隔离带，有效减少废气的影响。

项目后勤区位于厂区东北侧，区域主导风向为东北风，包括办公楼、员工宿舍、厨房，处于养殖区上风向，项目的后勤区与繁养区采用篮球场及绿化带阻挡，有效减少恶臭废气对后勤区的影响；项目布局能按功能区分，各功能区内设施的布置紧凑、合理；各分区之间布局符合生产流程、操作要求和使用功能，同时满足消防与运输等方面的要求；在运营过程中能最大限度降低对厂区员工的影响。

另外，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）第5.2条：“贮存设施的位置必须远离各类功能地表水体（距离不得小于400m），并应设在养殖场生产及后勤区的常年主导风向的下风向或侧风向处。”结合本项目平面布置情况，拟建的堆肥场、污水处理系统位于养殖场生产及后勤管理区的常年主导风向的下风向处，与北侧、西侧水塘距离分别为830m、500m，选址合理，因此满足相关要求。

（2）从外环境对本项目的影响角度分析

根据现场调查，项目所在地周围环境质量状况良好，养殖区周围500m范围内没有其他工业污染源，四周大部份是耕地、林地，能够保障项目生产所必须的防疫环境，而且便于粪污消纳，有利于实现种养结合，发展生态农业。

（3）从对周边环境敏感目标影响角度分析

本项目对外界环境的影响主要为恶臭气体。通过计算本项目的猪舍的卫生防护距离为100m，由卫生防护距离图可知，养殖区以外100米以内的范围没有居民点。

综上所述，整个建设项目的总平面布置是基本合理的。

## 3.5主要设备清单

本项目主要设备具体见表3.5-1。

表3.5-1  主要设备一览表

| 主要生产设备 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 限位栏 |  | 个 | 224 |
|  | 手推饲料车 |  | 辆 | 50 |
|  | 水帘 | 蒙特7060 | 个 | 96 |
|  | 风机 | 蒙特 | 台 | 346 |
| 辅助生产设备 | 高压消毒器 |  | 台 | 5 |
|  | 火焰消毒器 |  | 台 | 0 |
|  | 喷雾器 |  | 个 | 1 |
| 环保设施 | 油烟净化器 | 净化效率60%以上 | 台 | 2 |
|  | 无害化处理房 |  | 间 | 1 |
|  | 污水处理站 | 设计规模400m3 | 座 | 1 |
|  | 医疗废物暂存间 | 5m2 | 间 | 1 |
|  | 脱硫器 |  | 台 | 2 |
|  | 除臭挡网 |  | 间 | 24 |
|  | 事故池 | 1000m3 | 座 | 1 |

## 3.6主要原辅材料消耗

建设单位拟从外直接买入各种配合好的食用饲料，无需在厂内加工，本项目主要原辅材料见表3.6-1。

表3.6-1  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 类别 | 消耗量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饲料 | 15456t/a | 外购 |
| 2 | 水 | 41743.27t/a | 自打水井取水 |
| 3 | 脱硫剂 | 0.1t/a | 外购，主要成分为氧化铁，用于去除沼气中H2S |
| 4 | 除臭剂 | 1t/a | — |
| 5 | 兽药 | 1t/a | — |

## 3.7公用工程

### 3.7.1给水排水工程

本项目自打水井，生活用水和生产用水采用地下水，本项目采用雨污分流方式，雨水采用雨水管集流后经厂内初期雨水沉淀池处理后排入附近沟渠。猪舍粪污与生活污水经固液分离系统后再进入自建污水处理站处理达标后消毒用于种植区灌溉用水，不外排。根据《湖南省用水定额地方标准》（DB43/T388-2014）、《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）及企业长期经验数据，本项目用水量和排水量见表3.7-1及水平衡图见图3.7-1。

表3.7-1  各部分用水量、排水量情况一览表

| 序号 | 用水名称 | 用水定额 | 规模 | 平均日用水量t/d | 排放系数 | 平均日排水量t/d | 年用水量t/a | 年排水量t/a | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 猪只饮水 | 4.2L/d·头 | 24000头 | 100.8 | 3.3kg/(头·d) | 79.2 | 36792 | 28908 | 365d |
|  | 猪舍冲洗水 | 10L/m2·次 | 29712m2 | 297.12 | 0.85 | 252.552 | 11884.8 | 10102.08 | 40d（每9天一次）(冲栏用水先使用回用水，再使用新鲜水冲洗，回用水约占85%） |
|  | 员工生活用水 | 80L/人·d | 20人 | 1.6 | 0.85 | 1.36 | 584 | 496.4 | 365d |
|  | 水帘降温用水 | 15%补充消耗 | 30t/d循环量 | 2.22 | 循环不外排 | 0 | 810 | 0 | 180d（6个月） |
|  | 种植区 | 175m3/667m2·a | 80333 m2 | 175.64 | / | 0 | 21076.87 | 0 | 120（三天一次） |

项目运营后场区的水平衡图见图3.7-1：

图3.7-1  水量平衡图  单位：t/a

本项目年用水量为41743.27t，年排水量约为19302.32 t，均用于种植区灌溉，不外排。

### 3.7.2沼气平衡

项目运营后养殖基地废水厌氧发酵时产生沼气，根据建设单位提供的资料，本项目厌氧消化器拟采用UASB反应器。本项目设有一个沼气贮气柜，贮气柜容积为150m3，根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》可知，采用厌氧发酵，CODcr去除率为60~80%；理论上每去除1kgCODcr可产0.35m3甲烷。沼气成份与天然气相似，本环评对沼气中的甲烷以68%计，则去除1kgCODcr可产0.51m3沼气。通过查阅资料可知，不同温度下，相同CODcr去除量产生的沼气量不同。冬季时，沼气产生量约为理论值的0.6倍，即每去除1kgCODcr可产0.31m3沼气；其它季节时，沼气产生量接近理论值。

项目运营期废水年处理量为19302.32m3/a、日平均处理量约52.88m3/d，本环评UASB反应器COD去除率以60%计，通过计算可知，项目COD日去除量约为81.83kg，沼气产生量如表3.7-2所示。

表3.7-2  项目沼气产生量一览表

| 季节 | 天数（d） | 单位天数产生量（m3/d） | 产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 春、夏、秋季 | 274 | 41.73 | 11434.02 |
| 冬季 | 91 | 25.04 | 2278.64 |
| 合计 | 365 | / | 13712.66 |

本项目产生的沼气主要为猪舍保暖及本厂职工生活用气，夏季多余沼气燃烧后排空。

### 3.7.3物料平衡

项目饲料平衡表见表3.7-4，见图3.7-2所示。

表3.7-3   项目饲料用量一览表

| 阶段 | 平均每天耗料kg | 天数 | 饲料消耗量t |
| --- | --- | --- | --- |
| 大猪 | 3 | 60 | 0.18 |
| 中猪 | 2.2 | 40 | 0.088 |
| 保育猪 | 1.2 | 45 | 0.054 |
| 哺乳期 | / | 35 | / |
| 合计 | 7.5 | 180 | 0.322 |

由上表可知，按每头生猪180的饲养周期，每头生猪饲料消耗量为0.322t，本项目年出栏量为48000头，则本项目饲料消耗量15456t/a。我国生猪饲料转化率达3：1，则每头生猪饲养周期吸收饲料量为0.11t，合计5152t/a，每头生猪饲养周期粪便产生量为0.21 t，合计10304t/a。

表3.7-4   饲料平衡一览表

| 投 入 | 产 出 |
| --- | --- |
| 名称 | 投入量（t/a） | 名称 | 产出量（t/a） |
| 饲料 | 15456 | 进入猪只体内生长代谢 | 5152 |
|  |  | 饲料转变成粪便 | 10304 |
| 小计 | 15456 | 小计 | 15456 |

图3.7-2  饲料物料平衡图 （t/a）

粪便及沼渣(污泥)进入有机肥车间进行堆肥发酵，发酵时添加定量的秸秆粉碎料、木屑等使粪便充分发酵，秸秆碎屑、木屑与粪便的混合比例约为2:1，据此核算项目有机肥平衡见表3.7-5。

表3.7-5   有机肥平衡一览表

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 投入量（t/a） | 名称 | 产出量（t/a） |
| 秸秆碎屑、木屑 | 20608 | 成品有机肥 | 19714.51 |
| 猪只粪便（含水率25%） | 10304 | 水分挥发 | 1815.25 |
| 沼渣（污泥）（含水率60%） | 50 |  |  |
| 小计 | 21529.76 | 小计 | 21529.76 |

图3.7-3  有机肥平衡图 （t/a）

### 3.7.4供电工程

场区供电由农村电网专变供给。

### 3.7.5采暖与降温、通风、光照

采暖与降温：冬季利用地热供暖，夏季采用水帘风机降温；

通风：采用自然和辅助机械通风；

光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

## 3.8劳动定员与工作制度

本项目劳动定员20人，工作制度采用两班制，年生产365天。

## 3.9建设进度

预计2020年7月开始施工，2021年7月完成施工并投产，施工时间为12个月。

## 3.10工艺流程及产污环节图

### 3.10.1施工期工艺流程分析

项目施工期主要建设猪舍、员工宿舍、办公用房以及配套设施，建设流程及主要产污点详见下图。

图3.10-1  施工期工艺流程及产污工序图

### 3.10.2营运期生产工艺流程分析

### 3.10.2.1饲养工艺

本公司种猪场仔猪饲养1个月后送入本项目猪舍饲养，本项目饲养5、6个月后长大为成年猪外售。本项目采用的是规模化养殖工艺，饲养工艺流程图见图3.10-2。

图3.10-2  饲养工艺流程图

### 3.10.2.2干清粪工艺

本项目养殖采用干清粪工艺。干清粪工艺是在缝隙地板下设一斜坡，使固液分离。即猪栏后半部分采用漏缝地板，下为水泥斜坡，粪便漏落后在斜坡上实现粪便和污水自动分离。干粪采用刮机每天清粪，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统，再分别进行处理。

### 3.10.2.3粪污处理工艺

拟建项目猪舍采用生态养殖模式，具体工艺详见示意图3.10-3。粪污在集粪池进行初步的发酵、调节后，再进入固液分离系统经固液分离得到的粗纤维含水率在70%左右，需运至堆肥场进一步发酵，经发酵无害化处理后的粪污粗纤维无明显臭味，用于种植区施肥，多余有机肥外售。废水进入污水处理站处理达标后消毒后用于灌溉本项目种植区。沼渣运至堆肥车间进一步发酵后制作有机肥，产生的沼气用于猪舍供暖和员工食堂燃料。

图3.10-3  生态养殖工艺流程及产污工序图

（1）有机肥料加工

粪便、沼渣通过推车运送至有机肥堆场，粪便收集好后，在添加秸秆和特殊微生物菌剂后，控制适当水分，定时注入空气，把堆积粪便温度控制在 55～70℃；并每周使用翻耕机翻动 6～7 次，大大降低臭气，加速发酵，整个过程需 2～3 周。使含水率达到 60%~65%。堆肥腐熟度的判定标准为：a、堆肥后期温度自然下降；b、没有令人讨厌的臭味，恶臭强度符合 GB18596 的规定；c、堆肥呈现白色或灰白色，堆肥产品呈现疏松的团粒结构；d、含水率降低到 30％以下、C/N 为 15:1～20:1；e、符合 GB7959 的规定。此外，处理后的堆肥还应达到《粪便无害化卫生标准》GB7959-87 中的相关要求：a、密封贮存期 30 天以上，b、高温沼气发酵温度 53±2度持续 2 天，c、寄生虫卵和钩虫卵在施用粪液中不得捡出活体等。有机肥加工工艺流程见图3.10-4。

（2）污水处理站处理工艺

污水处理站处理工艺流程详见废水污染防治措施章节。

图例：★废水、▲恶臭、■噪声、◆固废

图3.10-4  堆肥加工工艺流程

### 3.10.2.4种植工艺

图3.10-5  种植工艺流程及产污节点图

①开垦、整地

项目种植区用地主要为荒地，所在地植被主要以少量乔木、灌木、杂草为主。项目土地平整采用分区按期平整的方式进行，首先将种植地块道路平整完毕，然后分区域进行土地平整，以减少对生态环境的影响。

②栽种

施有机肥作为基肥，施行条播。

③田间管理

种植区管理主要包括浇灌、施肥等。

④收割

成熟后的青饲料、果树、花生、红薯等经济作物进行采摘、收割。

### 3.10.3产污环节汇总

本项目产污环节汇总见表3.10-1。

表3.10-1  本项目产污环节汇总

| 类型 | 污染工序 | 污染物 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | 恶臭、NH3、H2S |
|  | 食堂 | 油烟 |
| 废水 | 猪舍 | 猪舍冲洗废水、猪尿液 |
|  | 办公生活区 | 生活污水、COD、BOD5、氨氮等 |
| 噪声 | 猪舍 | 猪叫声 |
|  | 设备 | 设备噪声 |
| 固废 | 猪舍 | 病死猪、猪粪 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 |
|  | 污水处理站 | 沼渣、污泥 |
|  | 沼气 | 废脱硫剂 |
|  | 医疗室 | 医疗垃圾 |

## 3.11污染源分析

### 3.11.1施工期

（1）废水

施工场地废水主要为混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水和生活污水。

根据现场调查和资料统计，混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为1300mg/L；施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为500mg/L、25mg/L。

生活污水中主要含有COD、BOD5、SS和动植物油等污染物。施工期间约有施工人员50名，按照每人每天用水50L，排水系数0.8计算，则施工期间每天的生活污水排放量为2t/d，施工期约为300天，则生活污水产生量为600t。场区施工营地产生的生活污水，需设立化粪池收集并处理达标后作为附近农肥。施工人员生活污水及污染物产生、排放情况见表3.11-1。

表3.11-1 施工人员生活污水及污染物排放量

| 废水量 | 项目 | 产生浓度(mg/L) | 产生量(t) | 排放浓度(mg/L) | 排放量(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2t/d 600t/施工期 | COD | 260 | 0.16 | 0 | 0 |
|  | BOD5 | 180 | 0.11 | 0 | 0 |
|  | SS | 180 | 0.11 | 0 | 0 |
|  | NH3-N | 35 | 0.02 | 0 | 0 |

（2）废气

项目施工期间产生的大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、车辆运输过程中产生的汽车尾气和扬尘。扬尘、汽车尾气均属于无组织排放，其产生量难以定量计算。

（3）噪声

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。主要施工机械设备的噪声声级见表3.11-2。

表3.11-2  主要施工机械设备的噪声声级

| 设备 | 噪声值 | 设备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖掘机 | 80 | 电焊机 | 100 |
| 电锯 | 110 | 载重汽车 | 86 |
| 金属锤打 | 60～95 | 振捣器 | 115 |

（4）固体废物

①土石方

本项目地势呈西高东低，在规划设计时，充分考虑地势地形，采取削补平衡，挖方量100000m3，土方用于项目工程建设时的回填，土石方量基本能够平衡，项目土石方平衡见下表。

表3.11-3  土石方平衡估算表  单位：m3

| 工程名称 | 土方量（m3） |
| --- | --- |
|  | 挖方量 | 填方量 |
| 场地平整 | 100000 | 100000 |

本项目养殖区占地需要进行表土剥离，剥离30cm厚，剥离的表土约59889m3，堆存于场地内，并对临时堆土场采取水土流失措施，剥离的表土施工结束后进行种植区植被种植覆土。

②建筑垃圾和生活垃圾

项目施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物，其产生量难以计算。生活垃圾按照人均垃圾产生量0.5kg/d计算，则施工期间每天产生的生活垃圾量为25kg/d，即施工期产生量为7.5t。

（5）水土流失

工程施工过程中由于工程需要开挖将对地表产生扰动，造成一定的水土流失，在基坑开挖等过程中尤为明显，受扰动的空闲裸露地表遇雨易产生水土流失。

### 3.11.2运营期

### 3.11.2.1废水

（1）养殖废水和生活污水

废水主要来源于员工生活污水、猪只排放的尿液以及猪舍冲洗废水等，本项目污水日平均产生量为52.88t，年产生量为19302.32t。猪舍粪污与生活污水经固液分离系统后再进入自建污水处理站处理达标后消毒用于种植区灌溉用水，不外排。

本项目参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中表A.1“畜禽养殖场废水中的污染物质量浓度和pH值”，表3.11-4。

本项目属于表中“猪、干清粪”，参照表A.1，则本项目污水中污染物产生及排放情况见表3.11-5。

表3.11-5  养殖废水排放量及水污染物排放量统计表

| 种类 | 节点 | 污染因子 | 污染源强 | 排放方式及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | mg/L | t/a |  |
| 生产排污 | 猪舍废水 18805.92m3/a | COD | 2640 | 49.65 | 灌溉本项目种植区 |
|  |  | BOD5 | 1200 | 22.57 |  |
|  |  | SS | 7600 | 142.92 |  |
|  |  | NH3-N | 261 | 4.91 |  |
|  |  | TP | 43.5 | 0.82 |  |
| 生活排污 | 生活污水 496.4m3/a | COD | 260 | 0.13 |  |
|  |  | BOD5 | 180 | 0.09 |  |
|  |  | SS | 180 | 0.09 |  |
|  |  | 动植物油 | 30 | 0.01 |  |
|  |  | NH3-N | 35 | 0.02 |  |
| 合计 | 19302.32m3/a | COD | 2578.79 | 49.78 | 不外排 |
|  |  | BOD5 | 1173.77 | 22.66 |  |
|  |  | SS | 7409.18 | 143.01 |  |
|  |  | NH3-N | 255.19 | 4.93 |  |
|  |  | 动植物油 | 0.77 | 0.01 |  |
|  |  | TP | 42.38 | 0.82 |  |

表3.11-6  营运期污染物产生情况一览表

| 污水排放量 | 污染因子 | 处理前 | 本项目污水处理站处理后 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 浓度(mg/L) | 产生量(t/a) | 浓度(mg/L) | 污水处理站出水污染物量(t/a) |
| 19302.32m3/a | COD | 2578.79 | 49.78 | 93.29 | 0.61 |
|  | BOD5 | 1173.77 | 22.66 | 31.85 | 0.21 |
|  | SS | 7409.18 | 143.01 | 12.16 | 0.14 |
|  | NH3-N | 255.19 | 4.93 | 16.97 | 0.08 |
|  | TP | 42.38 | 0.82 | 2.61 | 0.012 |

（2）初期雨水

本项目养殖区面积约为80333m2，根据暴雨强度公式计算，q=228.97L/(s.ha)，雨水量Q=1655.47L/s，则本项目初期雨水量为1489.92m3/次，污染物以SS为主。

初期雨水计算公式为：

暴雨强度q=892(1+0.67LgP)/t0.57

其中：q--暴雨强度，L/(s.ha)；

P--设计重现期，取2年，

t--集雨时间，取900s。

初期雨水量V=Ψ×F×q×T

其中：V--径流雨水量；

Ψ--径流系数，取0.6；

F--区域面积，ha；

t--集雨时间，取900s。

### 3.11.2.2大气污染分析

拟建项目营运后产生的废气主要有食堂产生的油烟、养殖场猪舍中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭。

（1）恶臭

养殖基地恶臭来自猪粪尿、堆肥及畜尸等腐败分解，此外，猪只消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素也会散发出猪特有的难闻气味。根据有关资料介绍，养猪场粪便产生的NH3和H2S较多，有机肥堆肥中产生的NH3和H2S相比而言较少。

本项目在饲料中添加了EM制剂，根据中国养猪行业网上2015年发布的《养猪场中恶臭控制及其处理技术》，EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡､防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%。

恶臭气体主要为氨、硫化氢、三甲基氨等，几种主要恶臭物质的理化性质详见表3.11-7。

表3.11-7  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲基胺 | (COH3)N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 |  | 0.0000056 | 粪便味 |

①猪舍恶臭污染源分析

根据孙艳青，张潞，李万庆等发布在《环境污染防治技术研究与开发：中国环境科学学会学术年会论文集，》（2010: 3237－3238）上的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中发布的研究结论：仔猪NH3排放量为0.6~0.8g/头·d、H2S为0.2g/头·d，保育猪氨气排放量为0.8～1.1g /头·d、硫化氢0.25 g /头·d，中猪氨气排放量为1.9～2.1 g /头·d，硫化氢0.3 g /头·d，大猪的氨气排放量为5.6～5.7 g /头·d、硫化氢0.5g /头·d，母猪氨气5.3 g/头·d、硫化氢0.8 g/头·d。本项目猪舍内定期喷洒除臭剂，猪舍排风口风机后端安装除臭挡网装置，与猪舍同宽，高度靠墙侧与屋檐齐平，挡网侧降低10cm，祛除猪舍排放空气中散发的氨与硫化氢，臭气通过挡网后排放，外加周边绿化生物除臭，本项目猪舍散发的恶臭情况见表3.11-8。

表3.11-8  猪舍恶臭产生情况一览表

| 项目 | 恶臭产生系数（g/头·d） | 存栏量（头） | 日产生量（kg/d） | 猪舍内喷洒除臭剂去除效率 | 猪舍外风机后端除臭挡网装置去除效率 | 日排放量（kg/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |  |  |  |
| 大猪 | 5.65 | 0.5 | 8000 | 1.04 | 0.092 | 65% | 80% | 0.073 | 0.0064 |
| 中猪 | 2.0 | 0.3 | 8000 | 0.37 | 0.055 |  |  | 0.026 | 0.0039 |
| 保育猪 | 0.95 | 0.25 | 8000 | 0.17 | 0.046 |  |  | 0.012 | 0.0032 |
| 合计 | / | / | 24000 | 1.58 | 0.19 | / | / | 0.11 | 0.01 |

②堆肥场恶臭污染源分析

堆肥场是养殖场的主要恶臭污染源之一，虽然大量的粪便在此堆积，然而经验表明，只要堆肥场设计合理并且管理良好，那么它的臭气产生量常低于猪舍的臭气产生量。根据孙艳青，张潞，李万庆等发布在《环境污染防治技术研究与开发：中国环境科学学会学术年会论文集，》（2010: 3237-3238）上的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中发布的研究结论，堆肥场在没有任何覆盖及猪粪没有结皮的情况下，NH3平均排放浓度约为5.2g/m2·d，结皮后则为0.6~1.8g/m2·d，若再覆盖稻草等则为0.3~1.2g/m2·d。本项目堆肥场积为2800m2，有机肥生产车间密封设置，堆肥过程添加少量谷壳及发酵菌等，NH3排放浓度取0.3g/m2·d，则本项目堆肥场NH3产生量为0.84kg/d，H2S产生速率约为NH3的1/6，即H2S产生量为0.14kg/d，项目采取在堆肥场喷洒除臭剂和绿化生物除臭等措施后可降低65%以上恶臭，即堆肥场NH3和H2S排放量分别为0.29kg/d、0.049kg/d。

③污水处理站恶臭

本项目在处理废水时（沼气池等）也会散发一定的恶臭。污水散发NH3排放浓度约为0.3g/m2·d，占地面积为2275m2，有效散发面积为1/3，则本项目污水处理站NH3产生量为0.2275kg/d，H2S产生速率约为NH3的1/6，H2S产生量为0.038kg/d，项目采取在污水处理站喷洒除臭剂和绿化生物除臭等措施后可降低65%以上恶臭，即污水处理站NH3和H2S排放量分别为0.08kg/d、0.01kg/d。

本项目臭气产生、排放各项基本参数见表3.11-9。

表3.11-9  项目恶臭产生情况一览表

| 污染源 | 污染物名称 | 产生量（kg/d） | 排放量（kg/d） | 养殖区面积 | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | NH3 | 1.58 | 0.11 | 长度333m 宽度241.24m | 6m |
|  | H2S | 0.19 | 0.01 |  |  |
| 粪便收集区 | NH3 | 0.84 | 0.29 |  |  |
|  | H2S | 0.14 | 0.049 |  |  |
| 污水处理站 | NH3 | 0.23 | 0.08 |  |  |
|  | H2S | 0.038 | 0.01 |  |  |
| 合计 | NH3 | 2.65 | 0.48 | 80333m2 | 6m |
|  | H2S | 0.368 | 0.07 |  |  |

（2）油烟废气

营运后厂区员工20人在厂区就餐，共设置2个基准灶头，目前人均日使用油用量约30g/人•d，一般油烟挥发量占耗油量的2~4%，平均为2.83%。规模属于小型食堂，年工作日365天计，每天使用时间以4小时计，食堂预计安装一套静电式油烟净化器，油烟去除率可达60%，油烟废气经静电净化除油烟设施净化后楼顶排空。

表3.11-10  油烟废气产生与排放情况

| 类型 | 耗油量（t/a） | 风量（m3/h） | 治理前 | 治理后 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度（mg/m3） | 产生量（t/a） | 排放浓度（mg/m3） | 排放量 （t/a） |
| 食堂 | 0.219 | 1000 | 4.25 | 0.006 | 1.7 | 0.0009 |

（3）沼气燃烧废气

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1220-2006）要求，在进入沼气储罐前必须经重力脱水和干法脱硫。干法脱硫的脱硫效率可达到99%以上，经脱硫处理的沼气的含硫量小于城市煤气质量规定的20mg/m3，属于清洁能源。

根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，1m3沼气燃烧SO2产生量为0.0002g，NO2产生量为0.015g；本项目每年燃烧沼气13712.66m3，因此NO2产生量为0.21kg/a，SO2产生量为0.0027kg/a。根据环保数据手册，每燃烧1m3沼气产生废气12.8m3（空气过剩量按1计算），即本项目燃烧废气产生量为175522m3/a，则SO2产生浓度为0.016mg/m3，NO2产生浓度为1.17mg/m3。环评要求业主使用节能低氮沼气燃烧器，不要求进行烟气末端治理。

### 3.11.2.3噪声污染分析

本项目噪声主要来自猪群叫声、猪舍排气扇、给水泵和污水泵等，噪声在70～90dB(A)之间。主要噪声源排放情况见表3.11-11。

表3.11-11  项目主要噪声源强表

| 序号 | 设备名称 | 噪声值 dB（A） | 数量 | 所在位置 | 治理措施 | 治理后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 60~70 | 若干 | 圈舍 | 合理布局，采用低噪声设备，风机柔性连接，水泵基座减震，距离衰减 | 50 |
| 2 | 水泵 | 65~75 | 24台 | 圈舍 |  | 55 |
| 3 | 污水处理系统 | 65~80 | 1 套 | 场地中部 | 选用低噪声设备，合理布局，适当密闭 | 60 |
| 4 | 猪只叫声 | 60~75 | / | 圈舍 | 封闭养殖，加强管理，定时投食 | 55 |
| 5 | 刮粪机 | 60~70 | 24台 | 圈舍 | 选用低噪声设备，合理布局，建筑物隔声 | 55 |

### 3.11.2.4固体废物污染分析

（1）病死猪

项目猪的正常死亡及普通疫病死亡率约为2%，项目育肥猪年出栏量为48000头，则正常死亡及普通疫病的病死猪约960头，未成活仔猪重量约10kg/头，即9.6t/a。根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）的要求，病死猪畜禽尸体应及时处理，严禁随意丢弃，严禁出售或作为饲料再利用。

根据关于印发《永州市病死畜禽无害化处理工作实施方案》的通知（永政办函〔2017〕62号），本项目病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理。

（2）猪粪

项目运行过程中猪会排放一定量的粪尿。猪粪便产生量为28.23t/d，即10304t/a。

（3）生活垃圾

本项目固废产生按1kg/d·人计，劳动定员20人，则生活垃圾产生量为0.02t/d，即7.3t/a。

（4）沼渣

本项目运营期沼气池经厌氧产沼发酵后，沼渣产生量约为50t/a。

（5）废脱硫剂

由于发酵产生出来的沼气中含有水分和H2S，直接使用会腐蚀设备，因此沼气必须进行脱硫后，才可以进入猪舍供暖和食堂燃料使用。

脱硫工艺采用的是常温Fe2O3干式脱硫法，它是将Fe2O3屑(或粉)和木屑混合制成脱硫剂，以湿态(含水40%左右)填充于脱硫装置内。Fe2O3脱硫剂为条状多孔结构固体，对H2S能进行快速的不可逆化学吸附，数秒内可将H2S脱除到1×10-6以下。脱硫剂每年需更换2次，每次产生废脱硫剂0.025t，年产生量为0.05t，废脱硫剂由厂家回收。

（6）医疗垃圾

废弃兽药及防疫防病废弃医疗废物产生量约为0.3t/a，交由有资质的单位处理。

（7）污泥

本项目营运期污泥产生量约为0.1t/a。

本项目固废产排情况见表3.11-12。

表3.11-12  固废产排情况

| 名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 固废种类 | 拟采取的处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪粪 | 猪舍 | 10304 | 一般固体废物 | 运至堆肥场堆肥农用 |
| 生活垃圾 | 办公生活区 | 7.3 |  | 委托环卫部门卫生填埋 |
| 沼渣 | 污水处理站 | 50 |  | 堆肥熟化后，施用于农田 |
| 废脱硫剂 | 沼气脱硫 | 0.05 |  | 厂家回收 |
| 病死猪 | 猪舍 | 9.6 |  | 病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理 |
| 污泥 | 污水处理站 | 0.1 |  | 运至堆肥场堆肥农用 |
| 医疗废物 | 兽医室 | 0.3 | 危险废物 | 委托有资质的单位处理 |

### 3.11.2.5运营期污染物产排情况汇总

项目污染物产排情况见表3.11-13。

表3.11-13  项目污染物产排情况汇总

| 污染因子 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 猪舍和办公生活区 | 废水 | 19302.32 | 0 |
|  |  | COD | 49.78 | 0 |
|  |  | BOD5 | 22.66 | 0 |
|  |  | SS | 143.01 | 0 |
|  |  | NH3-N | 4.93 | 0 |
|  |  | 动植物油 | 0.01 | 0 |
|  |  | TP | 0.82 | 0 |
| 废气 | 猪舍、粪污处理场 | H2S | 0.13 | 0.03 |
|  |  | NH3 | 0.97 | 0.18 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.006 | 0.0009 |
|  | 沼气燃烧 | 废气量 | 175522m3/a | 175522m3/a |
|  |  | SO2 | 0.0000027 | 0.0000027 |
|  |  | NOx | 0.00021 | 0.00021 |
| 固废 | 猪舍 | 猪粪 | 10304 | 0 |
|  | 污水处理站 | 沼渣 | 50 | 0 |
|  | 沼气工程 | 废脱硫剂 | 0.05 | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 7.3 | 0 |
|  | 猪舍 | 病死猪 | 9.6 | 0 |
|  | 兽医室 | 医疗废物 | 0.3 | 0 |
|  | 污水处理站 | 污泥 | 0.1 | 0 |

# 4环境现状调查与评价

## 4.1自然环境调查与评价

### 4.1.1地理位置

永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓。东与湖南衡阳市的常宁、郴州市的临武、嘉禾、桂阳相连；南与广东清远市的连州、广西贺州地区的贺州、桂林市的富川交界；西与广西桂林市的恭城、灌阳、全州接壤；北与衡阳市的祁东、邵阳市的邵阳、新宁毗邻。地理坐标为北纬24°39′～26°51′、东经111°06′～112°21′之间,南北相距最长处245km，东西相间最宽处144km，土地总面积22441.43km2，合3366.55万亩，占湖南省总面积的10.55%。

冷水滩区地处永州市北缘，地理位置北纬26°35′，东经111°06′，为永州市的政治、经济和文化中心。该区东邻祁阳县，西与东安县交界，南与零陵区相接，北与邵阳市毗邻。湘江自南向北纵贯全境，湘桂铁路与洛湛铁路在境内交汇，207、322国道和1830、1812省道以及衡昆高速公路在区内纵横交错，永州机场已开通长沙、广州航线，水陆空交通十分方便。

项目拟建地位于永州市冷水滩区黄阳司镇大湾村，厂址中心坐标为111°42′47.25″,26°40′20.94″。本项目四周相邻均为耕地或荒地，养殖区位于中部，东侧、南侧、西侧、北侧均为本项目种植区，项目具体位置详见附图1。

### 4.1.2地形地貌地质

永州市地处西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原478.67万亩，占14.29%；岗地596.87万亩，占17.81%；丘陵486.3万亩，占4.51%；山地1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。

项目区地质构造为白垩系红色岩层与二叠系灰岩呈现角度不整合接触，无大的断裂构造通过。按地质剖面由上至下分别有：耕植土层、洪积土层、冲积土层、残积土层、第四系（Q）、亚粘土和砾石。项目区域属构造侵蚀剥蚀丘岗地貌，波状起伏地形、岗地平缓，坡角5-10度。地层岩性属于江南古陆的武陵雪峰分区，元古界地层分布最广，古生界以寒武系、奥陶系、石灰系、二迭系海相地层为主，中生界、新生界则以陆相沉积为特征。出露岩性有松散土层、砾岩、砂岩、泥灰岩、灰岩、粘土岩、板岩、变质砂岩等。地表分布有第四系（Q）、第三系（N）与上侏罗——白垩系地层，主要由黄土、粘土、亚粘土砾石组成。第四纪坡积及残积地层分布面广，肌肤覆盖全线，局部地带为低洼沟谷地。项目所在地主要为第四纪风化亚粘土砾石及红土。

根据2001版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，项目所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为0.35s，为区域构造相对稳定地块。根据区域地质资料及勘察结果，其线路内地质构造简单，场地内未见滑坡、崩塌、泥石流、断层不良地质作用，场地处于相对稳定区，岩层产状平缓。根据《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010），该路线为可进行建设的一般场地，区域稳定性良好，适宜修建拟建项目。

### 4.1.3水文

### 4.1.3.1地表水

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一。发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。

北侧水塘、西侧水塘水源主要为大气降水及侧向径流补给，水体功能为实际功能主要为雨季排涝。水系图具体详见附图4。

### 4.1.3.2地下水

湖南省地下水分为碳酸盐岩类型裂隙岩溶水、基岩裂隙水、红层裂隙孔隙-裂隙水、松散岩类孔隙水四种类型，碳酸盐岩类裂隙岩溶水主要分布在湘西武陵山、雪峰山，湘中新化-涟源-邵阳-武岗，湖南新田，湘东株洲-茶陵等地。基岩裂隙水中亚类碎屑岩裂隙水分布在湘西北、湘中南、湘东南，出露面积占全省总面积的10.86%；亚类浅变质岩裂隙水分布于武陵山、雪峰山、湘东及湘南等大部分地区；亚类岩浆裂隙水分布在雪峰山以东地区。红层裂隙孔隙-裂隙水分布在各地80余个盆地，占全省面积12.68%，松散岩类孔隙水主要分布在洞庭湖地区及“四水”河流沿岸。

本项目所在区域地下水位于碳酸盐岩类碎屑岩类含水岩组，通过调查，本项目周边村庄生活用水均来自地下水井，地下水为由西向东流向。

碳酸盐岩分布面积占全省28.44%，主要为三迭、二迭、石碳、泥盆、奥陶及寒武系底层。分碳酸盐岩岩溶水和碎屑岩、碳酸岩裂隙岩溶水两种。各类型又分为裸露型覆盖型和埋藏型。其富水程度取决于岩溶发育程度；碳酸盐岩质纯、厚度大、近地表浅部、断裂带、储水构造，其富水性强。常有大泉或暗河出露。单井水量最大达10000m3/d以上，枯水期水量衰减约50%，水量约为5000m3/d。

### 4.1.4气象

（1）地面气象资料

①气候特征

永州市所在地属中亚热带季风湿润气候，夏季炎热，春寒冬冷，冬夏长、春秋短。主要气候特征为：气候资源丰富，温、光、水基本同季，有利于农作物和植被生长；气候类型多样，主体层次明显；气候年际和季节变化大，低温冷寒明显，旱涝比较频繁，是自然灾害多发区。

②地面气象要素

下表给出了冷水滩区历年的气温、气压、湿度、降水量、蒸发量等地面气象要素的统计结果。

表4.1-1 历年各月平均气温、气压、湿度、降水量、蒸发量、日照量统计表

| 月份 项目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 年平均或全年 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 气温℃ | 平均 | 5.8 | 7.2 | 11.8 | 17.5 | 22.1 | 26.0 | 29.1 | 28.1 | 24.7 | 19.2 | 13.3 | 8.2 | 17.0 |
|  | 平均 最低 | 3.1 | 4.7 | 9.1 | 14.5 | 19.0 | 22.9 | 25.5 | 24.5 | 21.1 | 15.8 | 10.2 | 5.3 | 14.6 |
|  | 平均 最高 | 9.4 | 10.7 | 15.6 | 21.6 | 26.4 | 30.5 | 34.1 | 33.4 | 29.6 | 24.0 | 17.6 | 12.2 | 22.1 |
| 气压hpa | 平均 | 1004.7 | 1002.4 | 998.4 | 993.9 | 989.7 | 985.9 | 984.1 | 985.7 | 991.7 | 998.5 | 1002.7 | 1004.7 | 995.2 |
| 相对湿度% | 平均 | 79 | 82 | 83 | 82 | 82 | 79 | 72 | 75 | 75 | 75 | 77 | 78 | 78 |
| 降水量mm | 平均 | 65.7 | 90.0 | 135.5 | 220.7 | 234.1 | 170.6 | 101.5 | 126.6 | 63.2 | 73.2 | 75.1 | 55.9 | 1411.9 |
| 蒸发量mm | 平均 | 49.9 | 49.0 | 73.4 | 103.3 | 122.4 | 161.9 | 242.6 | 209.2 | 173.2 | 131.4 | 83.3 | 61.0 | 1460.6 |
| 日照量 | 时数hr | 76.3 | 57.1 | 73.3 | 98.4 | 118.8 | 158.7 | 261.2 | 234.2 | 180.0 | 143.5 | 120.4 | 104.1 | 1623.1 |
|  | 百分率% | 23 | 13 | 20 | 26 | 29 | 39 | 62 | 58 | 49 | 40 | 37 | 32 | 37 |

（2）风向风速

评价地区盛行NE风，频率为18%，其次为NNE、N及S风，频率分别为11%、10%和8%。全年静风频率为22%，ESE、SE、SSE、WSW和W五向的风频很小，合计仅为8%。NW和WNW风的频率为0%。

评价地区年平均风速为2.3m/s，一年中以七月风速为最大，10、11、12、1、2等五个月的风速较小，因此在冬季不利于大气污染物扩散。一天中白天风速大，夜间风速小，最大风速出现在中午12点左右。评价地区风向风速统计表见表4.1-2。

表4.1-2  评价地区风向频率及风速统计表

| 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风频(%) | 10 | 11 | 18 | 7 | 4 | 2 | 1 | 2 | 8 |
| 风速(m/s) | 2.9 | 3.0 | 3.6 | 2.1 | 2.4 | 2 | 2.2 | 2.3 | 3.3 |
| 风向 | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NWN | G | 平均 |
| 风频(%) | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 22 |  |
| 风速(m/s) | 3.7 | 4.4 | 3.1 | 2.8 | / | / | 2.0 | / | 2.4 |

（3）逆温情况

低空气温的垂直分布，对大气污染物的扩散、稀释影响很大。当气温随高度增加而递减时，有利于大气污染物向空间的扩散、稀释；但当气温随高度增加而增加时，即出现逆温过程，不利于大气污染物的扩散稀释，容易形成“熏烟”现象，造成近地层大气污染。

根据永州市气象站观测资料分析，建设地附近以贴地辐射逆温为主，夏季逆温自19时开始至次日6时开始消散，平均强度1.2℃/100m，逆温平均厚度160m，逆温最大厚度250m；冬季逆温自19时开始至次日9时开始消散，逆温强度1.3℃/100m，逆温平均厚度200m，逆温最大厚度774m。

## 4.2地表水环境质量现状监测与评价

(1)监测点位

本次地表水监测位点设置1处，委托监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测布点详见表4.2-1、附图3。

表4.2-1  现状监测布点表

| 序号 | 地表水体名称 | 测点名称 | 监测项目 | 水体类别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 | 北侧水塘 | 靠近本项目一侧 | pH、化学需氧量、生化需氧量、悬浮物、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | Ⅲ |

(2)监测时间与监测项目

监测时间为2020年5月7~9日，监测三天，每天采样一次。

(3)监测结果

监测结果详见表4.2-2，评价结果详见表4.2-3。

表4.2-2  地表水现状监测统计结果

| 采样点 | 日期 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| W1 | 2020.5.7 | 7.02 | 16 | 2.7 | 6 | 0.180 | 0.02 | 760 |
|  | 2020.5.8 | 7.08 | 17 | 2.9 | 8 | 0.182 | 0.02 | 700 |
|  | 2020.5.9 | 7.05 | 16 | 2.5 | 6 | 0.169 | 0.03 | 760 |
| GB3838-2002 Ⅲ类，SS参照执行《地表水资源质量标准》（SL63-94）中标准限值 | 6~9 | ≤20 | ≤4 | ≤30 | ≤1.0 | 0.2 | ≤10000个/L |

表4.2-3  单项污染指数

| 采样点 | 日期 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| W1 | 2020.5.7 | 0.01 | 0.8 | 0.675 | 0.20 | 0.18 | 0.1 | 0.076 |
|  | 2020.5.8 | 0.04 | 0.85 | 0.725 | 0.27 | 0.182 | 0.1 | 0.07 |
|  | 2020.5.9 | 0.025 | 0.8 | 0.625 | 0.20 | 0.169 | 0.15 | 0.076 |

由上表可知，项目附近水塘各个监测断面水质监测因子的标准指数均小于1，SS满足《地表水资源质量标准》（SL63-94）中标准限值，其他监测因子满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准。

## 4.3地下水环境质量现状监测与评价

(1)监测点位

本次地下水监测位点设置3处，委托监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测布点详见表4.3-1、附图3。

表4.3-1  现状监测布点表

| 序号 | 测点名称 | 监测项目 | 水体类别 |
| --- | --- | --- | --- |
| D1 | 大湾村1水井 | pH、总硬度、溶解性总固体、氨氮、Cr6+、As、锰、氟化物、总大肠菌群、耗氧量 | Ⅲ |
| D2 | 大湾村2水井 |  |  |
| D3 | 天里坪水井 |  |  |

(2)监测时间与监测项目

监测时间为2020年5月7日，监测一天，采样一次。

(3)监测结果

监测结果详见表4.3-2，评价结果详见表4.3-3。

表4.3-2  地下水水质现状监测结果

| 采样点 | 时间 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | Cr6+ | As | 锰 | 氟化物 | 总大肠菌群（个/L） | 耗氧量 |
| D1 | 2020.5.7 | 7.31 | 199 | 197 | 0.065 | ND | ND | ND | 0.27 | ND | 0.71 |
| D2 | 2020.5.7 | 7.27 | 202 | 204 | 0.098 | ND | ND | ND | 0.12 | ND | 0.66 |
| D3 | 2020.5.7 | 7.29 | 201 | 195 | 0.095 | ND | ND | ND | 0.24 | ND | 0.75 |
| GB/T14848-2017中Ⅲ类 | 6.5~8.5 | 450 | 1000 | 0.50 | 0.05 | 0.01 | 0.10 | 1.0 | 3.0 | 3.0 |
| HJ568-2010 | 5.4~9.0 | 1500 | / | / | 0.1 | 0.2 | / | 2 | 3.0 | / |
| 备注：“ND”表示检测结低于检出限。 |

表4.3-3  单项污染指数

| 采样点 | 时间 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总硬度 | 溶解性总固体 | 氨氮 | Cr6+ | As | 锰 | 氟化物 | 总大肠菌群（个/L） | 耗氧量 |
| D1 | 2020.5.7 | 0.21 | 0.44 | 0.197 | 0.13 | / | / | / | 0.27 | / | 0.24 |
| D2 | 2020.5.7 | 0.18 | 0.45 | 0.204 | 0.196 | / | / | / | 0.12 | / | 0.22 |
| D3 | 2020.5.7 | 0.19 | 0.45 | 0.195 | 0.19 | / | / | / | 0.24 | / | 0.25 |

由上表可知，各水井水质监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，同时也满足《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》，地下水满足生产用水和生活用水要求。

## 4.4环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。本项目位于永州市冷水滩区黄阳司镇，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据，最近有公开发布的环境空气质量数据的区域为永州市中心城区。

根据永州市环境监测站公布的《永州市环境质量简报》，统计2019年1月~2019年12月永州市中心城区的环境空气质量如表4.4-1。

表4.4-1  永州市中心城区空气环境质量现状监测统计结果

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度/（ug/m3） | 标准值/（ug/m3） | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 9 | 60 | 15.0 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 27 | 40 | 67.5 | 达标 |
| CO | 日平均质量浓度 | 658 | 4000 | 16.5 | 达标 |
| O3 | 8h平均质量浓度 | 86 | 160 | 53.8 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 56 | 70 | 80.0 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 39 | 35 | 111.4 | 不达标 |

由上表可知，永州市中心城区空气中SO2、NO2、CO、PM10、O3达到《环境空气质量标准》 GB3095-2012中的二级标准，但PM2.5不达标，本项目位于永州市冷水滩区黄阳司镇大湾村区域，属于农村区域，为进一步了解项目拟建地区域环境空气质量，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司进行了环境空气现状补充监测。

（1）监测点位及监测项目

本次评价布设1个监测点，为拟建地厂址中心，委托监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测因子有NH3、H2S，监测点位置分布见附图3。

（2）监测时间、频率和方法

监测时间为2020年5月7日至13日，连续监测7天，监测因子的采样点、采样环境、采样高度及采样频率的要求，按《环境监测技术规范》(大气部分)执行，样品分析执行《空气和废气监测分析方法》中规定的方法。

（3）评价结果与分析

环境空气监测、评价结果见表4.4-2。

表4.4-2  环境空气质量现状监测和评价结果

| 监测点位 | 监测点坐标 | 评价指标 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 北纬 | 东经 |  |  |
|  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 拟建地厂址中心 | 26°40′23.29″ | 111°42′51.35″ | 浓度范围（ug/m3） | 11~17 | ND |
|  |  |  | 最大浓度占标率（%） | 8.5 | / |
|  |  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |
|  |  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 标准 | GB3095-2012及修改单二级标准 | / | / |
|  | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值 | 200 | 10 |
|  | HJ568-2010标准限值 | 5000 | 2000 |
| 备注：“ND”表示检测结低于检出限。 |

由上表可知，拟建地厂址中心监测点满足《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D和《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》要求。

## 4.5声环境质量现状监测与评价

（1）监测布点

本次声环境现状共设置4处监测点，监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测布点详见表4.5-1，监测点位置分布见附图3。

表4.5-1 噪声监测布点

| 序号 | 监测位置 | 声功能区 | 监测项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| N1 | 厂界东侧 | 2 | 等效声级Leq |
| N2 | 厂界南侧 | 2 |  |
| N3 | 厂界西侧 | 2 |  |
| N4 | 厂界北侧 | 2 |  |

（2）监测时间、频率及方法

监测时间为2020年5月7日、8日，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测2天，每天进行昼间、夜间各测1次。

（3）监测结果

各敏感点昼、夜间监测结果见表4.5-2。

表4.5-2  声环境质量现状监测统计结果   单位：dB(A)

| 监测结果 监测地点及时间 | 昼间(LeqA) | 夜间(LeqA) | GB3095-2008中2类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 5月7日 | 46.2 | 37.6 | 60 | 50 |
|  | 5月8日 | 47.5 | 37.0 |  |  |
| 厂界南 | 5月7日 | 44.3 | 40.1 |  |  |
|  | 5月8日 | 45.0 | 39.5 |  |  |
| 厂界西 | 5月7日 | 44.9 | 39.4 |  |  |
|  | 5月8日 | 44.2 | 40.3 |  |  |
| 厂界北 | 5月7日 | 45.6 | 40.3 |  |  |
|  | 5月8日 | 44.8 | 39.6 |  |  |

从表4.5-2可知，项目拟建地东、南、西、北厂界声环境昼间、夜间均满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准要求。

## 4.6土壤环境质量现状监测与评价

本次评价在拟建厂区内布设1个监测点，委托监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测点位置分布见附图3。

（1）监测布点及监测因子

表4.6-1   土壤环境监测点

| 编号 | 测点名称 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| T1 | 项目厂地内北侧拟建猪舍区表层样（0.2m） | pH、Cu、Cr、Zn、Pb、Ni、As、Cd、Hg |
| T2 | 项目厂地内西南角拟建污水处理系统区表层样（0.2m） |  |
| T3 | 项目厂地内东南角空地表层样（0.2m） |  |

（2）监测时间和频次

监测时间为2020年5月7日，监测一天，监测一次。

（3）监测及评价结果

监测及评价结果见表4.6-2。

表4.6-2  土壤环境质量监测结果统计表

| 监测点位及评价指标 | 监测结果（mg/kg） |
| --- | --- |
|  | pH（无量纲） | Cu | Zn | Pb | Cr | Cd | As | Hg | Ni |
| 项目厂地内北侧拟建猪舍区表层样（0.2m） | 7.61 | 25 | 48 | 36.2 | 67 | 0.27 | 4.65 | 0.060 | 44 |
| 项目厂地内西南角拟建污水处理系统区表层样（0.2m） | 7.29 | 30 | 57 | 20.9 | 65 | 0.27 | 4.11 | 0.073 | 58 |
| 项目厂地内东南角空地表层样（0.2m） | 7.21 | 25 | 45 | 25.0 | 69 | 0.25 | 3.97 | 0.068 | 51 |
| HJ568-2010指标限值 | / | 400 | 500 | 500 | 300 | 1.0 | 40 | 1.5 | 200 |
| 土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试 行）》（GB 15618-2018）表1 | ＞7.5 | 100 | 300 | 170 | 250 | 0.6 | 25 | 3.4 | 190 |
|  | 6.5~7.5 | 100 | 250 | 120 | 200 | 0.3 | 30 | 2.4 | 100 |

由表4.6-2可知，监测点各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）表1标准限值要求。

## 4.7生态环境质量现状

本项目所在区域现状为林地，四周为山丘，外围为村庄和农田。周边村镇及山丘以农业生态和林业生态为主，都为较常见植物，包括农作物和人工林，还有低矮灌木、野生草地，林地上的植被主要为松树、马鞭草、芦苇、茅草等。农田种植作物包括水稻、玉米、蔬菜、水果、油茶、竹木等。项目区植被覆盖度不高。

根据现场调查，评价区范围内无珍稀植被、无古树名木。区域不存在水土流失，自然灾害，生物入侵等生态问题，整体生态环境良好。项目影响区域陆生动物主要以鼠类及人工养殖的家畜，家禽为主，包括牛、鸡、鸭、狗、猫等。据调查，评价区范围内目前无珍稀野生动物，未发现国家重点保护水禽类的栖息。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1施工期环境分析

### 5.1.1施工期大气环境影响分析

本工程施工期对环境空气产生的影响主要是来自施工扬尘、运输汽车尾气和施工设备废气。工程施工主要影响是扬尘影响。扬尘是建设期的主要大气污染源，主要有风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力扬尘主要是土方开挖、填方、建材装卸等过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q—起尘量，kg/吨·年；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。环评要求在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表5.1-1。

表5.1-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 3.222 | 4.624 |

由表5.1-1可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当尘粒粒径为250μm时，尘粒沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。气候情况不同，其影响范围也不一样。本项目养殖区距离最近的居民点580m，扬尘对居民影响不大，但本项目位于农村地区，周围分布了少量农田和菜地，扬尘将对农作物和蔬菜产生一定影响，环评要求建设方在施工过程中作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。这样可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）动力起尘

施工过程要挖取土(石)、填方，推土及装卸、运输等产生一定量粉尘，主要为车辆行驶产生的扬尘。

据有关资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按如下经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表5.1-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1000m路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

表5.1-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/km·辆）

| 地面清洁程度 车速（km/h） | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10 | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15 | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 20 | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。

如果在施工期间对挖填方施工区、车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20~50m范围。洒水抑尘的试验效果见表5.1-3。

表5.1-3  洒水降尘测试效果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对施工挖填施工区、未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。本环评还要求对物料运输与使用进行管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。同时，在施工过程中禁止焚烧废弃物，采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌，减轻施工场地粉尘污染。

（3）汽车尾气

项目施工机械和运输车辆，一般使用汽油和柴油作动力燃料，燃料燃烧后会产生一定量的尾气，主要污染物为NO2、CO、THC，但由于施工车辆分散，加之周围环境扩散稀释能力强，汽车尾气的影响不明显。

综上所述，施工期各类扬尘影响范围一般集中在下风向100m范围内，本工程养殖区距离居民区在580米以上，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

### 5.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期施工废水及施工人员的生活污水。其中施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。

施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。本环评要求设置沉淀池和隔油池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排，经过处理后并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

施工人员在养殖场设置食宿场所，在工地食堂设置隔油隔渣池，在施工人员驻地设置化粪池收集并处理生活污水，作为附近农肥。

综上所述，建设方只要按照环评提出的措施处理施工过程中产生的废水，有效地解决了施工污水对当地的水环境影响问题。

### 5.1.3施工期声环境影响分析

施工期对声环境的影响主要来自施工机械噪声，其次是交通噪声和人为噪声。机械噪声主要由施工机械运行所造成，施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。项目建设期间使用的建筑机械设备多，且噪声声级强，施工期噪声值较大的机械设备的噪声随距离衰减情况详见表5.1-4。

表5.1-4  距声源不同距离出的噪声值  单位：dB（A）

| 机械类型 | 源强 | 噪声预测值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m | 400m |
| 挖土机 | 96 | 82 | 76 | 70 | 64 | 62 | 56 | 52 | 50 | 46 | 44 |
| 空压机 | 85 | 71 | 65 | 59 | 53 | 51 | 45 | 41 | 39 | 35 | 33 |
| 载重车 | 89 | 75 | 69 | 63 | 57 | 55 | 49 | 45 | 43 | 39 | 37 |
| 冲击机 | 95 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |
| 混凝土输送泵 | 95 | 81 | 75 | 69 | 63 | 61 | 55 | 51 | 49 | 45 | 43 |

由上表可知，一般施工机械噪声在场区中心施工时对场界外影响很小，但在场界附近施工时，昼间影响范围达到100m，夜间影响范围达200m。本项目养殖区距离最近的居民点580m，施工噪声对周围环境影响小。

建议采用低噪声施工设备，设备安装消声减振措施，应合理安排施工时间，仅在昼间施工，禁止夜间(22:00~6:00)施工作业；采取本评价提出的污染防治措施，施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。

### 5.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要包括建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

本项目施工垃圾主要来源于施工前期平整土地过程中以及清除原有生长在地面上的杂草等过程中，该过程产生大量的固体废物；工程进入施工阶段要产生大量的建筑垃圾，主要是一些废弃的砖瓦沙石、水泥以及装修废弃物等。如任意排放，可破坏局部土壤环境，造成如土壤板结、周边农作物减产等不利影响。针对各废弃物的性质，建议建筑垃圾应及时清运至建筑垃圾填埋场处理；建设方对施工中产生的固体废物完全按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定妥善收集、合理处置；通过采取上述措施后，对环境影响小。

（2）生活垃圾

本项目生活垃圾产生量为25kg/d，施工期垃圾产生量约7.5t，生活垃圾清运至指定垃圾堆放点，由市政清运，在采取上述措施后对环境影响小。

### 5.1.5施工期生态环境环境影响分析

根据现场调查，项目区周边无自然保护区、风景名胜区等生态功能区和敏感点。且区域缺少生物物种的种群源，自然组分的调控能力弱。因此，项目建设对当地的生物多样性影响不大。施工期对生态环境的影响主要体现在植被的破坏以及场地开挖造成的局部水土流失及边坡松散垮脱造成的环境影响。

对植被的影响：项目用地现状覆盖有植被（主要为杂草、灌木、经济作物），项目的实施将会对现有植被造成破坏。在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏。合理利用场地内原有树林植被设置绿化带，尽量保留可利用植被，降低生态影响。项目实施后，对厂区内进行绿化，种植花草树木，尽量恢复区域绿化。

水土流失：其主要发生在以下情形：一是基础开挖、土石方填埋和平整等工序形成土表层土石填料裸露、边坡裸露；二是土壤的裸露。当雨天特别是雨季来临时，如果不采取有效措施，将导致严重的水土流失。整个施工过程中尽可能避开雨天开挖施工；在施工作业过程中，不得随意开挖，强化生态环境保护意识，严格控制施工作业区，不得随意扩大范围，尽量减少对植被的破坏，保护水土资源；对于开挖土石方，减少临时堆放和不必要的转运过程，应尽快回填剩余用于场区内土地平整。

环评要求挖方时对土方进行剥离，可用土进行单独保存；在基础清理开挖时，为防止开挖土方进入施工区外，在开挖线外缘一侧用编织袋装清理表层土临时拦挡；临时堆场周边设置围挡，并采用防雨布进行覆盖；尽快完善在施工场地四周雨水排水沟，防止雨水冲刷场地，并在排水沟出口设临时沉淀池，使雨水经沉淀后排放，尽力减少施工期水土流失。

通过采取以上措施后，可大大减少了因施工造成水土流失，将对生态环境的影响降至最低，且施工期影响是短暂的。因此，本工程施工期不会对所在区域生态环境造成明显影响。

## 5.2营运期环境影响预测与分析

### 5.2.1地表水环境影响分析

项目采用雨污分流方式，建设方拟在养殖区设置一个1500m3的初期雨水沉淀池，雨水采用雨水管集流后经厂内初期雨水沉淀池处理后排入场内的雨水沟渠，排入附近沟渠。

拟建项目每栋猪舍均配置一个集水池，粪污在集水池进行初步的发酵、调节后，猪舍的粪污经固液分离系统分离后的污水进入污水处理站处理。

本项目污水采用“UASB+两级A/O”处理后，污水出水水质COD93.29mg/L，BOD531.85mg/L，SS12.16mg/L，NH3-N16.97mg/L，TP2.61mg/L，满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005旱作类）标准限值。由工程分析可知，本项目种植基地灌溉用水量为175.64m3/d，年用水量为21076.87m3，本项目污水产生量为52.88t/d，年产生量为19302.32t，远小于种植区年用水量，因此本项目种植区可以消纳本项目产生全部养殖废水。

非正常情况项目废水未经处理直接进入地表，本项目与北侧水塘、西侧水塘之间有山体相隔，事故状态下地表径流将污染土壤和地下水，废水在不处理的情况下为高浓度有机废水，直接排入地表会影响其周围作物的生长成熟，田间粪肥的施用量超过农作物的营养需要量就会导致地表水和地下水的污染以及土壤中矿物质元素的集聚；排放在生活用水的区域，不仅污染了地表水，其有毒、有害成分还易进入到地下水中，严重污染地下水，直接威胁人类健康。因此，本环评要求设置事故防范池，综合3天的废水量以及消防水量等因素，设计确定规模为1000m3，事故防范池上方设防雨棚，防渗、防漏、防雨淋；事故池高度应高于周围地平，并在事故池、污水处理站各单元四周0.5m高围堰、截水沟，防止污水外溢和雨水流入，建设单位务必要加强生产管理，加强责任监控，防止事故发生，保障企业废水在非正常情况下不排出场外，可以排入事故池，待粪污综合利用系统维修好后将其综合利用。

采取措施后，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

### 5.2.2地下水环境影响分析

### 5.2.2.1地下水污染途径

污染物从污染源进入地下水所经过路径称为地下水污染途径，地下水污染途径是多种多样的。根据养殖场所处区域的地质情况，建设项目可能对地下水造成污染的途径主要有：

（1）项目污水处理设施构筑物、暂存池、堆肥间、圈舍等防渗、防雨措施不完事，而导致大气降水淋溶水渗入地下造成对地下水的污染；

（2）项目使用的各类收集池、排水管道防渗措施不足，而造成废水渗漏污染；

（3）工程排放的大气污染物在地表形成富集并随雨水渗漏而污染地下水环境；

（4）生产废水非正常情况下排放，在排水途径上形成渗漏而污染地下水环境；

（5）生产设施因基础防渗不足通过裂隙污染地下水；

（6）无计划开采地下水，对地下水水位造成影响。

### 5.2.2.2废水对区域地下水水质的影响分析

（1）对浅层地下水的影响分析

正常情况下，对地下水的污染主要是由于污染物迁移穿过包气带进入含水层造成。拟建项目所在区域地质以砾岩夹杂色砂岩、泥质砂岩为主，渗透系数大，若污染物泄漏较容易渗穿过包气带进入浅层地下水，将对浅层地下水产生污染影响。因此必须对圈舍采取分区防渗措施，确保事故状态下污染物不渗漏至地下。

（2）对深层地下水的影响分析

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水层上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水力联系。由于评价区域深层土质渗透性弱，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水力联系不密切。因此，深层地下水受下渗污水的污染影响较小。

（3）对周边村民饮用水影响分析

本项目在建设过程中，粪污处理构筑物均采取有效的防渗措施，使污染物渗入地下的可能性大大降低。故项目建成后，加强生产区和废水、固废处理设施的防渗，对区域地下水环境影响不大。

### 5.2.2.3施肥区土地地下水影响分析

拟建项目运营期产生的养殖废水经污水处理设施收集处理后全部还田利用，废水经污水处理设施处理后其污染物浓度大大降低，沼液用于种植基地施肥具有改善土壤结构等特点，通过农作物吸收、土壤净化等，对地下水影响小。

因沼液运送至种植基地后由基地自行施肥，评价要求，项目应根据种植基地需求合理运输沼液量，确保种植基地合理施肥。本项目在种植区设置贮水池，容积约为500m3，储存一定量的污水便于灌溉，本项目设置有1个净化塘，容积约9999.99m3，可以满足项目在雨期及施肥间隔时间对污水进行储存，避免污水满溢。

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。拟建项目在实现了污水资源化利用，并采取严格可靠的防渗防漏和监测措施的条件下，对项目周围地表水和地下水产生的影响小。

### 5.2.3环境空气影响评价分析

本项目运营后废气排放源主要有猪舍、废水处理工程及猪粪无害化过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体和食堂产生的油烟。

1）油烟废气

本项目食堂设有油烟净化器，设计除烟效率60%，经其处理后油烟排放浓度1.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高于主体建筑排气筒排放，对周边环境影响小。

2）恶臭气体

表5.2-1  面源参数

| 类型 | 面源离地高度（m） | 面源长度（m） | 面源宽度（m） | 初始垂向扩散参数（m） | 污染物 | 排放速率（g/s） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 面源 | 6 | 333 | 241.24 | 1.4 | NH3 | 0.0056 |
|  |  |  |  |  | H2S | 0.000799 |

表5.2-2  估算模式计算结果

| 污染源 | 评价因子 | 最大地面浓度（ug/m3） | 最大地面浓度占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区 | 硫化氢 | 0.8887 | 8.89 |
|  | 氨 | 6.221 | 3.11 |

①污染物排放量核算

本项目大气污染物主要是养殖场猪舍、废水处理工程和猪粪无害化过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体。经计算NH3和H2S最大落地浓度占标率分别为3.11%、8.89%，本项目大气评价等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）要求，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算，污染物排放量核算详见表5.2-3。

表5.2-3  大气污染物无组织排放量核算表

| 序 号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防 治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 1 | 猪舍 | NH3 | 喷洒除臭剂+除臭挡网+厂区绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建要求 | 1500 | 0.04 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.00 |
| 2 | 2 | 粪便收集区 | NH3 | 喷洒除臭剂+厂区绿化 |  | 1500 | 0.11 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.02 |
| 3 | 3 | 污水处理站 | NH3 | 喷洒除臭剂+厂区绿化 |  | 1500 | 0.03 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0037 |
| 无组织排放总计（t/a） |
| 无组织排放总计 | NH3 | 0.18 |
|  | H2S | 0.03 |

表5.2-4  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放 原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 /(μg/m3) | 非正常排放速率 /(kg/h） | 单次持续时 间/h | 年发生频次 /次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍 | 除臭挡网失效 | NH3 | / | 0.066 | 24 | 1 | 定期检查，及时修 |
|  |  |  | H2S | / | 0.008 | 24 | 1 |  |
| 2 | 粪便收集区 | 除臭剂失效 | NH3 | / | 0.035 | 24 | 1 | 定期检查，及时修 |
|  |  |  | H2S | / | 0.006 | 24 | 1 |  |
| 3 | 污水处理站 | 除臭剂失效 | NH3 | / | 0.01 | 24 | 1 | 定期检查，及时修 |
|  |  |  | H2S | / | 0.002 | 24 | 1 |  |

②卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法，通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下：

式中：Qc——有害气体无组织排放量达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）；

L——所需卫生防护距离（m）；

r——有害气体无组织排放源所在单位的等效半径（m），根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算私法数（无因次），根据项目所在地平均风速及大气污染原构成类别从表5.2-5中选取。

表5.2-5  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 企业大气污染源构成类别注 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：表中企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容 许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容 许浓度是按慢性反应指标确定者。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定(卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m 以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

a、计算结果

本项目所在地的多年平均风速为2.3m/s，卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表5.2-6所示。

表5.2-6  各污染物卫生防护距离计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 计算参数 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | A | B | C | D | L | 级差 | 提级 |
| 养殖区 | H2S | 0.003 | 80333 | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 1.383 | 50 | 100 |
|  | NH3 | 0.02 |  | 350 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.374 | 50 |  |

从表5.2-6可知，根据无组织排放的污染物计算，确定建设项目卫生防护距离为以养殖区边界周边100m范围内。本评价要求在本项目卫生防护区域范围内禁止新建医院、学校、居住区等敏感点。

b、综合结论

本项目位于农村地区，周边为村屯居民点，村屯居民点不属于城市和城镇居民区，通过卫生防护距离计算得到100m，因此，本环评建议恶臭气体防护距离是以养殖区边界，周边100米的范围。结合厂区平面布局，超出养猪区以外100米以内的范围，即为防护区域，卫生防护距离图详见附图5。

结合厂区周边环境，在核定的卫生防护范围内无居民点、学校、医院等敏感点，本工程无环保拆迁，且此保护范围内今后不得建设居住用房和医院、学校等敏感目标。

4）沼气燃烧废气

项目产生的沼气综合利用，正常情况下不会排放于大气当中。本项目废水处理过程产生的沼气可作为猪舍保暖等的燃料，一般未经处理的沼气每立方米一般含有2%的硫化氢气体，沼气中的硫化氢不仅有毒，而且硫化氢及其燃烧后形成的产物对沼气灶、沼气灯及金属开关等有腐蚀作用。项目沼气经过脱水脱硫后达到农用沼气标准。在燃烧前经过干法脱硫工艺，燃烧前脱硫剂干法脱硫为国内众多厂家广泛使用，其处理效果好、运行维护简便、安全适用。

环评要求业主使用节能低氮沼气燃烧器，不要求进行烟气末端治理。经处理后的沼气为清洁能源，其燃烧时对环境的影响很小。

### 5.2.4声环境影响预测与评价

### 5.2.4.1噪声源强

本项目噪声源主要为风机、水泵以及猪只叫声等，噪声声级范围 60~85dB（A），本次评价选取猪叫声、水泵、污水处理系统、风机进行预测，项目产生各源强噪声值详见表5.2-7。

表5.2-7  各噪声源强及治理措施

| 序号 | 设备名称 | 噪声值dB （A） | 数量 | 所在位置 | 治理措施 | 治理后噪声dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 风机 | 60~70 | 若干 | 圈舍 | 合理布局，采用低噪声设备，风机柔性连接，水泵基座减震，距离衰减 | 50 |
| 2 | 水泵 | 65~75 | 24台 | 圈舍 |  | 55 |
| 3 | 污水处理系统 | 65~80 | 1 套 | 场地中部 | 选用低噪声设备，合理布局，适当密闭 | 60 |
| 4 | 猪只叫声 | 60~75 | / | 圈舍 | 封闭养殖，加强管理，定时投食 | 55 |
| 5 | 刮粪机 | 60~70 | 24台 | 圈舍 | 选用低噪声设备，合理布局，建筑物隔声 | 55 |

### 5.2.4.2预测模式

采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为：

式中：Lp——预测噪声影响声级，dB；

Lpo——参考点处的声级，dB；

r——预测点与声源之间的距离，m；

r0——参考点与声源之间的距离，m；

△L——附加衰减量，dB。噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑场界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。

各预测点的声级采用下述叠加公式计算：

式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）；

Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）；

L——预测点噪声背景值，dB（A）；

i——声源个数。

其它符号意义同前。

猪舍、水泵与厂界距离距离及预测结果详见表5.2-8。

表5.2-8  场界噪声预测结果	单位 dB(A)

| 噪声预测点 | 噪声源 | 距离厂界距离m | 厂界噪声贡献值 dB(A) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1#（东面厂界） | 圈舍 | 105 | 19.78 | 19.99 |
|  | 污水处理设施 | 458 | 6.78 |  |
| 2#（南面厂界） | 圈舍 | 121 | 18.54 | 29.72 |
|  | 污水处理设施 | 34 | 29.37 |  |
| 3#（西面厂界） | 圈舍 | 20 | 34.18 | 36.12 |
|  | 污水处理设施 | 26 | 31.70 |  |
| 4#（北面厂界） | 圈舍 | 30 | 30.66 | 30.69 |
|  | 污水处理设施 | 330 | 9.63 |  |

由表5.2-8可知，项目投产后东、南、西、北面厂界噪声贡献值为19.99～36.12dB(A)，满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值要求。

### 5.2.5固体废物环境影响分析

本项目的固废主要有养殖产生的病死猪、医疗废物、员工生活垃圾等。

本项目病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理；医疗废物暂存后委托有资质的单位处理；猪舍粪便、沼渣一起运至堆肥场发酵作成有机肥；废脱硫剂由生产厂家回收；生活垃圾委托环卫统一处理。

通过以上措施，建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和合理利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，并对改善区域农业生态环境产生积极影响，因此项目产生的固废不会产生二次污染，对项目周围环境不会产生明显不良影响。

### 5.2.6生态环境影响分析

（1）区域土地利用现状

根据现场调查，本项目所在区域以林地为主，拟建项目总占地面积约299亩，项目选址在丘陵顶部，周围均为山区，占地范围内植被主要以灌木、杂草为主。

（2）土壤生产力影响分析（土地利用性质）

拟建项目的建设，对土壤最直接也是最明显的影响就是被场地占地范围内道路和建构筑物等所覆盖的那部分土地资源，全部采用水泥硬化，土地类型改变为建设用地，这部分土地完全丧失原有土壤生产力。但是该场地因受到地形、耕作方式等的限制，原始土壤生产力普遍不高，而拟建项目建成后通过对传统农业的提升，以及生产方式的改善，并借现代化养殖来带动该地区以及周边地区的发展，此外项目建成后要因地适宜实施种植。

另外，经处理后的废水、堆肥后的粪便含有较丰富的氮、磷、钾等营养元素以及钙、镁、锰等多种微量元素，不含有毒有害物质，极易做根外施肥，对水稻、麦类、棉花、蔬菜、瓜果类、果树都有增产作用。可以节省大量化肥，提高作物产量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长。但在还田利用时，如果施用过量或不当，也会造成土壤污染；粪便未经无害化处理作为有机肥进入土壤，粪便中的蛋白质、脂肪、糖等有机质将可能会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变；导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。

随着养殖废料废水的日积月累，现有土地的降解消纳能力将自然退减，其污染对周围环境的破坏与影响将逐步显现，本项目沼液消纳土地主要种植区，粪便消纳为农作物种植土地，在耕种等过程中使用养殖场产生粪污进行有机肥施用，可以有效改善区域土地肥力，且做到科学施肥。

（3）对区域植被生物量的影响

本项目工程建设主要在原有地貌的基础上，建设猪舍，项目占地面积较小，且不占用区域保留原有植被，不会对区域植被造成较大不良影响。

结合项目目前实际情况来看，项目所在地植被覆盖率较高，没有存在明显的水土流失现象，因此，项目的建设不会对当地生态环境带来明显不利影响。由于评价区以林地为主，林地生态系统的连通性、阻抗稳定性和整体生态稳定性好，评价区整体生态系统环境良好。项目运营期对生态环境的影响小。

### 5.2.7土壤影响分析

（1）污染类型确定

根据《环境影响评价技术导则  土壤环境》（试行）（HJ 964-2018）（以下简称土壤导则）中附录 A，本项目属于“农林牧渔业”中“年出栏 5000 头（其他畜禽种类折合猪的养殖规模）及以上的畜禽养殖场或养殖小区”，属于Ⅲ类项目。项目主要污染物为营运期产生的恶臭气体、养殖废水等，参照附录 B 对项目环境影响进行识别：

表5.2-9  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时 段 | 污染影响型 | 生态影响型 |
| --- | --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直入渗 | 其他 | 盐化 | 碱化 | 酸化 | 其他 |
| 建设期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运营期 | √ | √ | √ |  |  |  |  |  |
| 服务期满后 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：在可能产生的土壤环境影响类型处“√”，列表未涵盖的可自行设计。

由上述表格可知，项目属于污染影响型项目。

2、评价等级的确定

由前面评价等级土壤可知，本项目土壤评价等级为三级。

3、土壤环境影响预测与评价

根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）8.7.4评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述或类比分析法进行预测。本项目评价范围内目前主要现状为林地，此次评价采用定性描述的方法。

本项目对土壤的污染主要为事故状态下废水外泄地面漫流或堆肥间防雨措施不当粪便随雨水径流对土壤造成污染。堆肥间、污水处理设施防渗不当，污染物垂直渗入土壤内造成污染。再者为项目排放的H2S、NH3等污染物沉降于土壤中对土壤造成污染。

4、土壤污染防治措施

本次评价拟对项目拟建场址土壤防治措施提出相应要求，具体要求如下：

（1）加强对各污水处理设施、暂存池、应急池等池体开挖及建设过程中对表土的保存与治理；

（2）加强各养殖场场区的防渗处置，本次评价将养殖场区地下水污染防治区分为非防渗区、简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗区域。非防渗区主要为绿化用地；简单防渗区域主要为办公生活区、场内道路等；一般防渗区域为猪舍、堆肥间、污水处理设施、污水暂存池、隔油池以及粪污管道等；重点防渗区域为危险废物暂存间、无害化处理间。简单防渗区采用一般地面硬化防渗；一般防渗区采用防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 1.5mm）进行防渗，防渗系数≤1.0×10 -7 cm/s。；重点防渗区采用防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 2.0mm），防渗系数≤1.0×10 -7 cm/s。

（3）加强粪污输送管道及各类池体的维修管理，避免粪污入渗土壤，导致土壤污染。

（4）加强项目恶臭气体的治理以及臭气治理措施的维护管理，减小其排放量，从而减小大气沉降量。

（5）修建废水应急池，当污水处理设施发生故障时，将废水导入应急池中暂存，当污水处理实施修缮好后再导入处理设施内进行处理，避免事故状态下废水外泄造成土壤污染。

（6）项目各养殖场营运过程中若发生养殖粪污等大量渗漏进入土壤，可采取购置石灰进行抛洒。项目各养殖场场区内采取一定的绿化措施；同时加强营运期场区内各类管道、池体的检查及维修管理。

（7）项目为设施农业用地，因次项目退役后需对养殖舍、各类池体等重点区域取样检测，超标区域应制定针对性的治理措施，治理达标后方可恢复至原有土地利用方式。

5、土壤环境影响评价结论

项目所在区域土壤环境现状质量调查，项目所在区域土壤环境满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）的要求。项目拟建区域土壤环境质量满足区域土壤环境功能区划。项目产生的养殖废水经污水处理设施处理后污染物浓度大大降低，在合理控制施肥量后可避免造成土壤污染；粪便好氧堆肥后，外运施肥。项目拟对各养殖场内区域实行分区防渗管控，从源头和过程控制减轻项目建设及运营对土壤可能造成的影响。本项目建设对土壤环境影响较小，只要认真落实前述土壤污染防控措施，加强运营及退役后土壤污染管控，项目建设从环境保护角度考虑可行。

## 5.3外环境对本项目影响及环境制约因素分析

### 5.3.1外环境对本项目的影响

本项目地处农村地区，周边无大型工业企业，主要为山地、村庄及农田，外环境对本项目的影响小。

### 5.3.2环境制约因素分析

通过现场踏勘，本项目周边主要为荒地、居民住宅，周边最近的居民住宅距离本项目养殖区约580m，项目卫生防护距离内为空地和荒地，无居民、学校、学校等对大气较为敏感的建筑；根据环境质量现状调查与监测结果，评价范围内地表水、地下水、土壤、大气、声环境质量均符合规定的环境功能区要求和《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，具有一定环境容量，满足养殖业建场条件。

本项目粪污经综合利用设施制作灌溉用水和有机肥，不外排。因此，本项目不存在明显的制约因素。

# 6环境保护措施及可行性论证

## 6.1施工期环境保护措施

### 6.1.1施工期大气污染防治措施

为了使建设项目在建设期间施工废气对周围环境的影响减少到尽可能小的程度，本评价建议采取以下防护措施：

（1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。

（2）施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对挖填方施工区、未铺筑的临时道路和进场道路进行洒水处理，以减少扬尘量。洒水主要在干旱无雨天气和大风天气，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

（3）加强物料转运与使用的管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。

（4）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

（5）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（6）施工现场禁止焚烧废弃物；

（7）采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌，减轻施工场地粉尘污染。

通过采取以上措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，措施可行。

### 6.1.2施工期水污染防治措施

环评要求采取如下措施：

（1）泥浆水、车辆、设备冲洗水循环使用：设置沉淀池，将泥浆水、设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排；

（2）在施工场地建设了沉砂池和临时导流沟，将暴雨径流经沉砂池沉淀后由临时导流沟排放，避免雨水横流现象；

（3）施工人员在养殖场设置食宿场所，生活污水设置化粪池处理后用于农肥，对当地水环境影响较小，措施可行。

### 6.1.3施工期噪声污染防治措施

为减少噪声对声环境的影响，建议采取以下措施：

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，禁止在22:00~06:00之间施工。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）物料运输应尽量安排在昼间进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织，高噪声施工机械和设备应远离居民点布置，并将高噪声设备安放在临时设备间内作业，以减缓噪声影响。

采取上述措施后可以消除施工期噪声的影响。

### 6.1.4施工期固体废物防治措施

为了防止施工期固体废物造成的污染，环评建议采取如下措施：

（1）建设单位和施工单位对建设期产生的土石方应做好规划和布置，要重视和加强土石方的管理，采取积极措施做好防水土流失和扬尘的防范工作。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

### 6.1.5施工期水土流失防治措施

为有效防止水土流失，环评建议采取以下防治措施：

（1）施工期间施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

（3）在施工中应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

（8）进场道路利用林业作业通道改造，施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失，上述措施落实后水土流失大大减少，措施可行。

### 6.1.6施工期生态防治措施

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地，根据建设情况争取就地取土，减少取土对建设地周边生态环境的破坏，按照有关规定规范弃渣，按有关部门确定弃渣场所。

（2）施工过程需对项目征地范围内的植被等铲除，原有植物群落结构被破坏，从而使绿化面积有所减少，项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化，本项目设置种植区，并在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

## 6.2营运期环境保护措施

### 6.2.1废水污染防治措施

项目采用雨污分流方式，建设方拟在养殖区设置一个1500m3的初期雨水沉淀池，雨水采用雨水管集流后经厂内初期雨水沉淀池处理后排入场内的雨水沟渠，排入附近沟渠。

1、污水处理站处理工艺设计

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中规定“养殖规模在存栏（以猪计）2000 头及以下的应尽可能采用模式Ⅰ或模式Ⅱ处理工艺；存栏（以猪计）10000头及以上的，宜采用模式Ⅲ处理工艺”，污水处理工艺流程见图6.2-1。

图6.2-1  废水治理工艺（HJ497-2009中模式III）流程图

本项目污水处理采用规范中的“模式Ⅲ”处理工艺，工艺流程详见图6.2-2。本项目污水处理站设计规模为400t/d。

图6.2-2  污水处理站治理工艺流程图

废水处理工艺流程简介：

（1）格栅

用于隔除废水中较大杂物，包括遗落下的塑料等。

（2）前端沉淀池

格栅池中的水进入前端沉淀池后，废水的大量的粪渣通过自由沉淀的作用，沉淀在前端沉淀池底部，粪渣排抽到污泥池中进行集中处理，上清液排到集水池中进行下一部工序的处理。

（3）集水池

收集各生产线产生的废水，然后送至固液分离机处理。

（4）固液分离器

将废水中SS予以去除（包括猪毛、较大的饲料颗粒物以及较大的猪粪颗粒），降低后续处理负何及泵浦污堵风险，分离出来的粪渣外运处理，分离后的废水进入粪污固液分离机。

（5）调节池

经过预处理后的废水首先收集至调节池，调节池容积较大，停留时间通常设置在12h以上，池中设置有曝气系统，废水在调节池中经过曝气充分均化水质水量，通过自动液位控制将废水抽至下一处理工序。

（6）反应初沉

经过固液分离机过滤后的废水，含有大量固液分离机无法去除的细小颗粒，须向废水中投加混凝剂与絮剂，将小SS絮体形成大颗粒的矾花，达到重力沉淀的目的，既减轻后续生化系统负凝荷，同时也第一步除磷。

（7）UASB上流式污泥床厌氧反应器

废水自下而上通过UASB。反应器底部有一个高浓度、高活性的污泥床，废水中的大部分有机污染物在此间经过厌氧发酵降解为甲烷和二氧化碳。因水流和气泡的搅动，污泥床之上有一个污泥悬浮层。

反应器上部有设有三相分离器，用以分离消化气、消化液和污泥颗粒。消化气自反应器顶部导出；污泥颗粒自动滑落沉降至反应器底部的污泥床；消化液从澄清区出水。UASB 负荷能力很大，适用于高浓度有机废水的处理。运行良好的UASB有很高的有机污染物去除率，不需要搅拌，能适应较大幅度的负荷冲击、温度和pH变化。适用于高浓度有机废水的处理，具有很高的有机污染物去除率，其中化学耗氧量（CODcr）去除率为80～90％，五日生化需氧量（BOD5）去除率为70～80％，悬浮物（SS）去除率为30～50％。

（8）两级AO工艺

①两级AO工艺

由于养猪废水的COD与氨氮都很高，经过一次硝化与反硝化的过程很难达到标准，所以本方案采用了两级A/O工艺。

UASB的消化液进入A/O系统，以此经过一级兼氧池、一级好氧池、二级兼氧池、二级好氧池。其中一、二级好氧池均采用活性污泥法。

本方案生化处理部分采用的是缺氧+好氧(A/O)生化处理系统，生化系统常采用活性污泥法和接触氧化法，其各自优缺点见表6.2-1。

表6.2-1  活性污泥法及接触氧化法优缺点比较

| 处理方法 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| 活性污泥法 | （1）一定的抗冲击负荷，可由人工进行调节； （2）处于完全混合状态时，微生物与有机污染物可充分接触； （3）氧的利用率较高； （4）流程较简洁； （5）污泥回流控制得当，污泥具有较好的活性。 （6）可以形成很好的活性污泥絮体，利用其污泥的流动性有很好的厌氧与好氧交替，所以氨氮的去除率很高。 | （1）对排泥及排泥量有严格控制，要及时把不易沉淀的老化污泥和有利于丝状菌生长的代谢产物如二氧化碳、惰性多糖物质等及时排除； （2）回流比较难控制，需要专业指导。 |
| 接触氧化法 | （1）不存在污泥膨胀问题，污泥产量低，无需污泥回流，动力消耗低； （2）抗冲击负荷强，可自行根据水质水量调节生物膜的厚度，达到抗冲击负荷的能力； （3）采用组合填料，质轻、高强，比表面积大，生物膜附着能力强，废水与生物膜的接触效率高。 | （1）培养相应的微生物需要相当的时间，一般从生物开始挂膜至生物膜成熟需要15－30天不等，有的需要更长时间； （2）接触氧化池内需要安装填料，对安装工人技术要求比较高。 （3）采用接触氧化法，其关键材料除了曝气材料外，还有填料和填料支架，使得设备材料工程投资有所增加。 （4）一般采用接触氧化法后几年内需要更换生物填料，会影响生产，并增加工程的建设成本。 （5）菌体固定，靠鼓风吹脱形成菌体的新老交替，所以COD的去除效率低。 |

从上表中可以看出，活性污泥法及接触氧化法都有很好的处理效果，各有特点，但主体原理都是利用微生物氧化分解废水中的有机物，只是微生物与废水的接触方式不同而已。

根据本工程的特点和难点：（1）COD浓度高；（2）氨氮的浓度高。这两个最大的难点，经过工艺的比选，本方案确定一、二级A/O系统均采用氨氮去除率高的活性污泥法为核心工艺。

经过UASB处理后的废水其中的COD和BOD得到了较大比例的去除，剩下的污染物属于较难处理的长链有机物。所以本方案先将废水引入一级兼氧池中，通过兼性细菌对高分子的长链的有机物进行断链，将其分解成小分子的易生化降解的有机物。经过兼氧后的废水流入好氧池，经过驯化后的好氧细菌的新陈代谢作用将废水中的易降解的有机物分解成二氧化碳和水。

a.缺氧池

在缺氧池中主要进行着生物脱氮作用，生物脱氮包含硝化及反硝化两种过程。硝化过程是在硝化菌的作用下，将氨氮转化为硝酸氮。硝化菌是化能自养菌，其生理活动不需要有机性营养物质，它从二氧化碳获取碳源，从无机物的氧化中获取能量。而反硝化过程是在反硝化菌的作用下，将硝酸氮和亚硝酸氮还原为氮气。反硝化菌是异养兼性厌氧菌，它只能在无分子态氧的情况下，利用硝酸和亚硝酸盐离子中的氧进行呼吸，使硝酸还原。缺氧池的主要功用就是进行反硝化过程。

同时，好氧池中的循环混合液回流至缺氧池，回流污泥中的反硝化菌利用污水中的有机物为碳源，将回流混合液中的大量硝酸氮还原成氮气，以达到脱氮的目的。

UASB排出的厌氧消化液在进入好氧活性污泥处理工艺前进行缺氧曝气，在缺氧过程中溶解氧控制在0.5mg/L以下，兼性脱氮菌利用进水中的COD作为氢供给体，将好氧池混合液中的硝酸盐及亚硝酸盐还原成氮气排入大气，同时利用厌氧生物处理反应过程中的产酸过程，把一些复杂的大分子稠环化合物分解成低分子有机物。

b.好氧池

混合液从缺氧反应区进入好氧反应区，这一反应区单元是多功能的，去除BOD5、硝化和吸收磷等项反应都在本反应器内进行。这三项反应都是重要的，混合液中含有NO3-N，污泥中含有过剩的磷，而污水中的BOD5则得到去除。一级好氧池按200%原污水量的混合液回流至一级缺氧反应器。二级好氧池按100%原污水量的混合液回流至二级兼氧池。

一级好氧池采用活性污泥法工艺，二级好氧池部分采用活性污泥法工艺，主要功能是通过好氧生化过程，将污水中残留的有机物去除，进一步降解COD，并通过硝化过程将氨氮转化成硝酸盐。利用聚磷菌（小型革兰式阴性短杆菌）好氧吸P厌氧释P作用，污水中的有机物被氧化分解，同时污水中的磷以聚合磷酸盐的形式贮藏在菌体内而形成高磷污泥，通过剩余污泥排出，具有较好的除磷效果。

（9）沉淀池

在好氧池废水进入絮凝池前增加沉淀池，将好氧细菌形成的好氧菌体及死亡脱落的SS予以去除，可以优化混凝/絮凝系统的处理环境和处理效果，减少药剂的用量。

沉淀池的污泥通过污泥泵抽入缺氧池中，增加整个系统的污泥回流，剩余污泥排入污泥池作污泥处理。

（10）混凝/絮凝池、终沉池

经过生化处理后的出水中含有大量的死亡脱落的细菌，须向废水中投加混凝剂与絮凝剂，将小SS絮体形成大颗粒的矾花，以达到重力沉淀的目的。

又由于养猪废水中含的磷化物较高，根据生物新陈代谢的营养配比C:N:P=100:5:1可以看出生物的总磷去除率非常低，所以这类废水往往磷超标。

现今最有效的除磷方式是钙盐法，向废水中投加石灰乳，在一定的pH条件下，石灰中的钙盐会与磷酸根形成磷酸钙，磷酸钙是难溶于水的物质，在碱性条件下回在水中沉淀。这时再向废水中投加PAM絮凝剂可以让磷酸钙形成大颗粒的矾花，易于沉淀去除。

本方案采用斜板式沉淀池，让形成的大颗粒的在沉淀池内部进行固液分离，达到去除SS及总磷的作用。沉淀池下部设置斜斗，让污泥集于斗中，通过污泥泵抽送至污泥池，然后经过压滤机挤压形成泥饼后送交专业机构处理。

（11）消毒池/清水池

养猪废水中含有许多细菌、病毒微生物等，在经过前段的生化处理后，微生物指标可能达不到排放要求，因此，必须在末端消毒池中投加NaClO进行消毒，去除水中的大肠菌群等病菌，同时进一步氧化废水中有机污染物，更稳妥保障废水达标排放，最后废水达标排放到清水池中。

（12）净化塘

消毒后出水进入净化塘，净化塘类型要求为兼性塘，塘深约3米，项目污水处理设置1个净化塘共5亩。

2、废水处理技术可行性分析

各处理单元污染指标去除率初步设计详见表6.2-2。

表6.2-2  各处理单元污染指标去除率

| 项目 处理单元 | CODcr（mg/L） | BOD5（mg/L） | SS（mg/L） | NH3-N（mg/L） | TP（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 进水 | 2578.79 | 1173.77 | 7409.18 | 255.19 | 42.38 |
| 格栅 | 去除率 | 0% | 0% | 5% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 2578.79 | 1173.77 | 7038.72 | 255.19 | 42.38 |
| 前端沉淀池 | 去除率 | 0% | 0% | 60% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 2578.79 | 1173.77 | 2815.49 | 229.67 | 38.14 |
| 集水池 | 去除率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 2578.79 | 1173.77 | 2815.49 | 229.67 | 38.14 |
| 固液分离机 | 去除率 | 15% | 15% | 80% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 2191.97 | 997.70 | 563.10 | 229.67 | 38.14 |
| 调节池 | 去除率 | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
|  | 出水 | 2191.97 | 997.70 | 563.10 | 229.67 | 38.14 |
| 反应初沉 | 去除率 | 30% | 30% | 40% | 10% | 50% |
|  | 出水 | 1534.38 | 698.39 | 337.86 | 206.70 | 19.07 |
| UASB反应器 | 去除率 | 60% | 70% | 0% | 20% | 20% |
|  | 出水 | 613.75 | 209.52 | 337.86 | 165.36 | 15.26 |
| 两级AO池 | 去除率 | 80% | 80% | 55% | 60% | 50% |
|  | 出水 | 122.75 | 41.90 | 152.04 | 66.15 | 7.63 |
| 沉淀池 | 去除率 | 0% | 0% | 60% | 10% | 10% |
|  | 出水 | 122.75 | 41.90 | 60.81 | 59.53 | 6.87 |
| 混凝/絮凝 | 去除率 | 20% | 20% | 75% | 70% | 60% |
|  | 出水 | 98.20 | 33.52 | 15.20 | 17.86 | 2.75 |
| 消毒池 | 去除率 | 5% | 5% | 20% | 5% | 5% |
|  | 出水 | 93.29 | 31.85 | 12.16 | 16.97 | 2.61 |
| 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001） | 排放浓度 | 400 | 150 | 200 | 80 | 8.0 |
| 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005旱作类） | 排放浓度 | 200 | 100 | 100 | / | / |

从表6.2-2可知，建设项目废水经污水处理站处理后，污水进入净化塘，污水中大部分SS、COD、BOD5、NH3-N等污染物在污水处理站内得到有效的沉降、分解和去除，经处理后的出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），同时也满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005旱作类）标准限值。

3、废水回用可行性分析

①为灌溉用水可行性分析

本项目排放废水主要是生活污水、猪尿及清洗废水等，经污水处理站处理后有毒有害物质大大减少，水质满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005旱作类）的要求，排放的污水中含有一定的氮磷钾等元素，对农作物的生长是有利的，将经处理后的污水用于灌溉农田，可以节省大量化肥，提高作物产量，还可以改善土壤的物理化学性质，提高土壤肥力，有利于农作物的生长，节约水资源，为一举两得的措施。

本项目种植面积达80333m2，本项目种植基地灌溉日均用水量为175.64m3/d，即21076.87m3/a。本项目污水日均产生量为52.88m3/d，即19302.32m3/a，远小于种植区用水量，则本项目种植区可以消纳本项目全部养殖废水。本项目设置净化塘贮存养殖废水，本项目设置有1个净化塘，容积约9999.99m3，根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求，净化塘、贮存池容积不小于单位畜禽日粪污产生量（m3）×贮存周期(天)×设计存栏量(头)，计算得到净化塘容积不得小于2433.33m3，因此，具有旱地消纳可行性。

本项目粪污固液分离产生的污水输送至污水处理站进行处理，其处理后污水再根据需要用于项目养殖场周边种植区灌溉，不外排，一般是三天进行一次灌溉，做到废水产纳平衡，不会污染项目区附近的地表水体，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第六条污水的处理：“6.1畜禽养殖过程中产生的污水应坚持种养结合的原则，经无害化处理后尽量充分还田，实现污水资源化利用”的要求，以及“6.2污水作为灌溉用水排入农田前，必须采取有效措施进行净化处理，并须符合《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）的要求”。

根据《沼气工程沼液沼渣后处理技术规范》（NY/T 2374-2013），沼液用于灌溉后处理技术：沼液—沉淀—消毒—贮存—配水—蔬菜、果木、花卉和大田灌溉，本项目采用UASB厌氧处理产生沼气，沼液进入后续处理单元进行处理，依次为两级AO、沉淀池、混凝/絮凝池、消毒，出水各水质因子浓度满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005旱作类）标准限值要求，用于种植区灌溉，本项目沼液处理工艺合理可行。

综上所述，本项目废水回用合理可行。

②液态有机肥灌溉方式

本项目种植区主要种植青饲料、果树、花生、红薯等经济作物，种植区坡度高于污水本项目污水处理设施，本项目废水储存在净化塘内，灌溉季节由建设单位用罐车运至种植区贮水池，通过临时管道输送至种植区中，灌溉方式可行。本项目在种植区设置贮水池，容积约为500m3，储存一定量的污水便于灌溉，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中第六条污水的处理：“6.2.1在畜禽养殖场与还田利用的农田之间应建立有效的污水输送网络，通过车载或管道形式将处理(置)后的污水输送农田，要加强管理，严格控制污水输送沿途的弃、撒和跑、冒、滴、漏。”

③雨量充沛期废水处理可行性分析

本项目经处理后的污水储存在净化塘内，待需要灌溉进行处理消纳，雨量充沛时污水进行储存，本项目在厂区设有1个净化塘，约3m深，容积约9999.99m3，根据《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T26624-2011），畜禽养殖污水贮存设施容积V（m3）按下列公式计算：

V=LW+R0+P

式中：Lw——养殖污水体积，单位为立方米（m3）；

LW=N·Q·D

N——动物的数量，猪和牛的单位为百头，鸡的单位为千只；

Q——畜禽养殖业每天最高允许排水量，猪场和牛场的单位立方米每百头每天[m3/(百头·d)，鸡场的单位为立方米每千只每天[m3/（千只·d）；

D——污水贮存时间，单位为天（d）；

R0——降雨体积，单位为立方米（m3）；

P——预留体积，单位为立方米（m3）。

通过上式计算养殖污水体积V等于7448.94m3，小于实际净化塘容积，根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中规定：“储水的总容积不得低于当地灌溉用水的最大间隔时间内畜禽养殖场排放污水的总量”，因此贮存池足以容纳间隔时间内排放的废水量。

本项目废水处理站如果发生事故，不能正常运行，可能导致废水事故性排放，本项目设事故池，储存能力为1000m3，能够满足综合3天的废水量以及消防水量等因素，当废水处理站不能正常运行时，废水暂存于事故池，防止废水事故性排放，待污水处理站恢复正常运行后，将废水处理达标后以抽排形式用于农田灌溉。

综上所述，本项目污水处理工艺可行，污水储存可行。

### 6.2.2废气污染防治措施

本项目废气主要是猪舍、猪尿粪贮存及有机肥加工过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢等），恶臭属于无组织排放。职工食堂营运后产生的油烟。

（1）恶臭废气防治措施

①猪舍设计

a、企业选择分区饲养，各猪舍加强通风，且在风机口安装降温除臭水帘。

降温水帘除臭原理：

安装方式：一般是在厂房的单侧窗台上安装所需的负压风机（即排风扇），然后在对侧的窗台上安装降温除臭水帘（水帘一般按照窗户的尺寸订做配备），然后在水帘一侧安装水帘所需的水循环系统，使水帘保持湿润。

降温、除臭原理：当启动风机水帘系统时，负压风机将厂房内部所产生的热气、异味、废气抽到室外，此时厂房内形成负压，所以外界的空气会通过风机对侧的降温除臭水帘进入室内。降温除臭水帘蜂窝状的形状扩大了与空气接触的面积，当空气快速通过水帘时，水帘上的液态水会发生强烈的蒸发作用，带走了空气中的热量，从而使进来的空气都是凉风。同时在水帘循环用水中添加除臭剂，即可将猪舍中产生的恶臭进行吸附吸收，可有效减少猪场恶臭排放。

b、猪粪采用新型漏缝地板干清粪工艺，并喷洒除臭剂。

c、保持舍内干燥，减少舍内粉尘、微生物。

d、病死猪只要及时进行清运。

e、强化猪舍消毒，如猪舍配备地面消毒设备车库，车棚内应设有车辆清洗消毒设施，病畜隔离间必须设车轮、鞋靴消毒池。

②饲料选用

选用氨基酸平衡的低蛋白的饲料和合理使用饲料添加剂，如添加赛迪草，使用EM菌液等以减少氮和磷的排放。

选用饲料，利用生物方法，可将猪体内的NH3、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的饲料来饲喂不同生长发育阶段的猪只，使饲料养分更接近猪只的生长需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

③加强恶臭污染源的管理

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1~2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此要做好猪场粪便管理工作，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生，实行尿粪的干湿分离，及时收集产生的粪便，日产日清，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭，对粪便的收集和运输实行严格的管理，运输过程应尽可能采用密封罐或在采用手推车时，应在粪便上覆盖稻草等，防止粪便撒漏，臭气挥发。

在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1~2次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

④加强绿化

在场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，可以有效防止气味扩散、减少气味、灰尘和细菌含量。据有关知料表明松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降27%～30%。可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少臭气污染的范围；还可降低环境温度，减少气味的产生与挥发。树叶可直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。树木通过光合作用吸收空气中的CO2，释放出O2，可明显降低空气中CO2浓度，改善空气质量。此外，构筑防护林还可收获林产资源。常见优势绿化树种的特性及保护环境功能详见表6.2-3所示。

表6.2-3  常见优势绿化树种的特性及保护环境功能

| 序号 | 种类 | 特性 | 保护环境功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银杏 | 耐寒、适应性强 | 吸收有害气体、杀菌 |
| 2 | 刺槐 | 耐寒、抗旱、怕水湿 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 3 | 泡桐 | 耐寒、不耐水湿 | 抗污染、吸收有害气体、防尘 |
| 4 | 油松 | 耐寒、耐旱、常绿 | 防尘、防风 |
| 5 | 槐树 | 喜干冷气候 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 6 | 旱柳 | 耐旱、耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 7 | 垂柳 | 耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 8 | 加杨 | 耐涝 | 吸收有害气体、防风 |

⑤除臭方法

猪舍和堆肥车间加强通风，粪污处理车间密闭，猪舍、粪污处理车间、堆肥场定期喷洒除臭剂，可降低猪场这些有害气体挥发量，净化空气。除臭措施建议采用“梅赛味”等环保除臭剂对猪舍进行喷洒，使用该除臭剂可除低65%以上的恶臭产生量。

本项目采用风机加强猪舍通风，出风口风机后端设置除臭挡网装置，与猪舍同宽，高度要求靠墙侧与屋檐齐平，挡网侧降低10cm；风机正对面安装挡网，其余三面可选用挡网、阳光瓦或防水油布材料封闭（侧边需留门进出）。主要原理是在猪舍风机外侧安装除臭网，除臭网以框架或砖墙结构作支撑，在其上包上尼龙网或遮阳网。本项目沿除臭网布设除臭液喷淋管道，将除臭液雾化喷淋至除臭网上。恶臭气体经过除臭网时，臭气分子被除臭液捕获转化为无臭物质。从而达到净化空气的目的，除臭效率可达80%以上。地面设置喷淋液收集水沟，末端设置有喷淋水储水池水满后自动泵入除臭液水箱回用。

图6.2-3  风机后端除臭挡网装置的技术原理

由工程分析可知，本项目臭气通过定期喷洒除臭剂，猪舍风机后端设置除臭挡网等措施处理后，臭气排放量小，本工程的恶臭气体防护距离是以养殖区（猪舍、粪污处理区）为中心周边100米的范围。结合厂区周边环境，在核定的卫生防护范围内无居民区，本工程无环保拆迁，且此保护范围内今后不得建设居住用房和医院、学校等敏感目标。采取以上措施后，建设项目恶臭气体经有效控制后，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2中标准限值的要求，对周围大气环境的影响小。

（2）食堂油烟治理措施

本项目食堂采用项目场区产生的沼气为燃料，经过脱硫处理的沼气的含硫量和一般天然气含量相当，属清洁能源，产生的污染物很少，对环境污染较小。厨房产生油烟废气，项目食堂使用沼气作燃料，燃气主要成分为甲烷，故燃料废气对环境空气影响小。

食堂设有油烟净化器，设计除烟效率60%，经其处理后排放浓度1.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高于主体建筑排气筒排放。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，大气污染物均可做到达标排放。

（3）沼气燃烧尾气

由于沼气所含水分为饱和蒸汽压，在遇温度变化时会重新凝结为液态水阻塞沼气输送管路；同时由于原沼气含硫化物量较大，且以H2S为主，易形成酸腐蚀管路。故项目燃烧沼气前应对其进行脱硫净化处理。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1220-2006）要求，在进入沼气储罐前必须经重力脱水和干法脱硫。

根据项目特点，环评要求应做到以下几点：

采用脱硫剂干法脱硫，脱硫效率为99%以上；

a、脱硫装置（罐、塔）应设置两个，一备一用，应并联连接；

b、脱硫装置宜在地上架空布置，可设置在室外，但需要保温；

c、基于安全和技术经济因素，沼气储罐采用低压湿式贮气柜。

该脱硫工艺为《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1220-2006）推荐工艺，具有技术成熟、运行稳定、投资较低、无湿法脱硫废水的产生二次污染。

燃烧前干法脱硫为国内众多厂家广泛使用，其处理效果好、运行维护简便、安全适用，可将SO2、NOx保证达标排放。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，大气污染物均可做到达标排放。

### 6.2.3地下水污染防治措施

地下水环境一旦被污染则很难弥补，因而对水环境特别是地下水的保护必须重视，我国政府颁布的《中华人民共和国水法》和《中华人民共和国水污染防治法》均以法律形式对水污染防治作出明确的规定，国务院六部委提出的节水措施也十分明确，根据依法办事，以防为主，防治结合，抓关键抓死角的防治原则，结合本次评价地下水的实际情况，提出以下保护措施。

（1）源头控制措施

①企业应从设计、施工到投产全过程加强生产废水的综合利用，确保废水均用于浇灌不外排，加强废水综合利用。

②将工艺中的跑、冒、滴、漏等全部收集并送污水收集管网。加强生产管理，防止生产过程中跑、冒、滴、漏，废水四处漫延渗漏地下，对企业生产废水处理站应加强监管及相应的维护措施。

③加强水资源管理，采取严格的计量办法，对企业生产、生活用水进行必要控制，减少用水量，节约水资源。加强管理，严格控制排污条件是保护地下水的重要环节。本项目必须按照环境管理的有关规章制度执行，保证粪污处理设施的完好率 及正常运行，确保粪污不对地下水产生污染。

④分区防渗。防止地下水污染的被动控制措施即为地面防渗工程。包括两部分内容：一是全厂污染区参照相应标准要求铺设防渗层，以阻止泄漏到地面的污染物 进入地下水中；二是全厂污染区防渗层内设置渗漏污染物收集系统，将滞留在地面 的污染物收集起来。

A、地面防渗工程设计原则：

a.采用国内先进的防渗材料、技术和实施手段，杜绝对区域内地下水的影响，确保不因项目运行而对区域地下水造成任何污染影响，确保现有地下水水体功能。

b.坚持分区管理和控制原则，根据场址所在地的工程水文地质条件和可能发生泄漏的物料性质，参照相应标准要求有针对性的分区，并分别设计地面防渗层结构。

c.坚持“可视化”原则，在满足工程和防渗层结构标准要求的前提下，尽量在地表面实施防渗措施，便于泄漏物质的收集和及时发现破损的防渗层。

d.防渗层上渗漏污染物和防渗层内渗漏污染物收集系统与全厂“三废”处理措施 统筹考虑，统一处理。

B、防渗材料选取和层设计方案：针对本次评价环境影响分析中可能出现的地下水污染情况，评价对几个重点区域提出地下水污染的分区防治措施。

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ 610-2016），本次评价将养殖场区地下水污染防治区分为非防渗区、简单防渗区域、一般防渗区域和重点防渗区域。非防渗区主要为绿化用地；简单防渗区域主要为办公生活区、场内道路等；一般防渗区域为猪舍、堆肥间、污水处理设施、污水暂存池、隔油池以及粪污管道等；重点防渗区域为危险废物暂存间。

以上各区均须进行地面硬化，并做特殊防渗处理。本项目各地下水污染防治区 防渗强度要求见表 6.2-4。

表 6.2-4  地下水污染分区防治措施表

| 分区 | 防渗结构与材料 |
| --- | --- |
| 办公用房、生活区、库房、饲料仓、消毒室、配电房以及厂区道路 （简单防渗区） | 一般地面硬化 |
| 猪舍、堆肥间、污水处理设施、暂存池、隔油池以及各粪污管道 （一般防渗区） | 防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 1.5mm） |
| 危险废物暂存间、无害化处理间 （重点防渗区） | 防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 2.0mm） |

综上分析，评价认为在上述相关措施得到切实落实的前提下，项目实施对评价区地下水环境不会造成污染影响，不改变其现有水环境现状和功能。

（2）建立地下水污染监控体系

①环境管理机构厂区内设立专门的环境综合管理部门，负责对整个项目环境保护措施的落实情况实行统一的监督管理，并对项目所在区域环境质量全面负责，接受上级环境保护行政部门的监督、检查和指导。

②地下水污染监控制度

地下水监测计划原则：重点污染防治区加密监测原则；以浅层地下水监测为主的原则；上、下游同步对比监测原则；水质监测项目参照《地下水质量标准》相关要求和潜在污染源特征污染因子确定，各监测井可依据监测目的的不同适当增加和 减少监测项目。环境综合管理部门设立地下水动态监测小组，专人负责监测。本项目地内水井、周边农户水井作为本项目的监测井，具体监测计划相关内容见后文环境监测。

### 6.2.4固体废物处置措施

本项目产生的固废物主要是猪粪、医疗废物、病死猪及生活垃圾等。

### 6.2.4.1粪便、沼渣、污泥处置措施

（1）堆肥

项目产生的粪便、沼渣、污水处理站污泥运至堆肥车间进行好氧堆肥，产生的固态有机肥施用农田。本项目堆肥场为地上带有雨棚的“n”型槽式堆粪池，地面为混凝土结构，坡度1%，防渗处理，坡底设有排水沟和污水池相连；堆肥场占地面积约2800m2，容积约为4200m3，根据《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》要求，猪场堆肥设施发酵容积不小于0.002 m3×发酵周期(天)×设计存栏量(头)，计算得到发酵容积不得小于1440m3，小于项目发酵容积4200m3，因此本项目堆肥场能够满足粪肥堆放要求。

项目运行期间对粪污及沼渣采取微好氧堆肥腐熟工艺处理，熟化堆肥肥料施用于本项目种植区、附近区域农田。经堆肥处理后物料含水率＜40%，蠕虫卵死亡率＞95%，粪大肠杆菌值＜0.01，种子发芽指数＜70%。

猪粪污、污泥及沼渣是良好的有机肥料资源，在进行资源化还田利用时必须经无害化处理，猪粪污及沼渣无害化处理指利用高温、好氧或厌氧等工艺杀灭粪污中病原菌、寄生虫和杂草种子的过程。无害化处理应满足《粪便无害化卫生标准》（GB7959-87）要求，详见表6.2-5。

表6.2-5  高温堆粪的卫生标准

| 编号 | 项目 | 卫生标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 堆肥温度 | 最高堆肥温度达50～55℃上，持续5～7天 |
| 2 | 蛔虫卵死亡率 | 95～100% |
| 3 | 粪大肠菌群值 | 10-1～10-2 |
| 4 | 苍蝇 | 有效地控制苍蝇孳生，肥堆周围没有活的蛆、蛹或新羽化的成蝇 |

根据《规模畜禽养殖厂污染防治最佳可行技术指南（试行）》（HJ-BAT-10），堆肥处理最佳可行技术指标见表6.2-6。

表6.2-6粪污堆肥处理最佳可行技术指标

| 处理工艺 | 技术环节 | 最佳可行技术指标 |
| --- | --- | --- |
| 粪污堆肥处理 | 初始有机物含量 | 20%～60% |
|  | 初始含水率 | 40%～65% |
|  | 发酵温度 | 50～70℃（高温持续时间7天以上） |
|  | 初始碳氮比 | 20～40∶1 |
|  | 初始pH | 中性或弱碱性 |
|  | 一次发酵 | 10～30d |
|  | 翻堆频率 | 2～10d/次，发酵过程不少于7次 |

本项目猪粪污、污泥及沼渣堆肥无害化处理工艺为：

猪粪尿收集—添加微生物菌剂—平翻发酵—中温发酵（沼气收集）—间歇平翻进发酵（沼气收集）—发酵成熟后沼渣经晾晒、干燥、粉碎、检测、添加养分元素，制作成有机肥料。本处理工艺是目前畜禽粪便堆肥腐熟处理较先进的工艺，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》中固体粪肥无害化处理的要求。

堆肥发酵是指在有氧条件下，微生物通过自身的生物代谢活动，对一部分有机物进行分解代谢，以获得生物生长、活动所需要的能量，把另一部分有机物转化合成新的细胞物质，使微生物生长繁殖，产生更多的生物体；同时好氧反应释放的生物热形成高温（＞55℃）杀灭肠道寄生虫卵及病原微生物，从而实现畜禽粪便减量化、稳定化和无害化的过程，满足粪便无害化、资源化再利用的技术要求。

根据项目猪粪污、沼渣堆肥工艺过程及堆肥技术特点，为保证堆肥过程满足无害化处理要求，本次环评提出以下堆肥厂运行管理对策与措施：

①应根据猪粪污堆肥工艺技术要求及批次粪污的实际条件，适时调整、控制发酵各阶段主要技术参数。

②堆肥布料时应保证物料均匀，防止出现物料层厚度不等、含水率不均等情况。

③应特别注意观测发酵过程中气味的变化，当有腐烂气味时应通过调整供氧量或含水量等方式及时进行调解，确保肥堆处于微好氧状态，防止肥堆处于厌氧状况下产生臭气。

④堆肥发酵过程应适时通过污水回喷、或添加物料、或通风散热等措施调节堆肥物料水分含量。

⑤堆肥发酵过程中应对氧气浓度进行跟踪测定，及时调整氧含量，使堆肥氧含量控制在5%～15%比较适宜，氧含量低于5%将出现厌氧状况。

⑥堆肥发酵过程中应定期测试堆层温度的变化情况，测温点应根据升温变化规律分层、分区设置，防止肥堆温度过高出现烧堆状况。

⑦堆肥发酵腐熟阶段应适时控制堆高、通风及翻堆作业，以满足物料进一步发酵的适宜条件。堆肥发酵腐熟阶段不得再次向物料中添加污泥、沼渣、粪便等新鲜可堆肥原料。

⑧堆肥过程中各工艺参数的变化应以日为单位进行跟踪检测，内容包括含水率的变化、碳氮比（C/N）的变化、堆层温度的变化、堆层氧浓度和耗氧速率变化。

本项目对猪粪污及沼渣采用机械翻堆堆肥工艺进行无害化处理，通过机械翻堆对肥堆进行通风排湿，使粪污均匀接触空气，堆肥物料利用好氧菌进行发酵，并使堆肥物料迅速分解，以减少或防止肥堆厌氧条件下的臭气产生。

项目堆肥场在满足上述工程措施及运行管理措施后，可实现猪粪污堆肥无害化处理要求，具有技术可行性。

（2）粪污无害化处理有机肥料土地消纳可行性分析

《畜禽养殖业污染防治技术规范》提出了原则性规定：畜禽养殖厂的建设应坚持“农牧结合、种养平衡”的原则，根据本项目区域土地（包括与其他土地经营者签约承诺消纳本场区产生粪便污水的土地）对畜禽粪便的消纳能力，确定新建畜禽养殖厂的养殖规模。对于无相应消纳土地的养殖厂，必须配套建立具有相应加工（处理）能力的粪便污水处理设施或处理（处置）机制。

本项目制造的有机肥用于农田施肥，项目场内有种植基地可用以消纳，但有机肥的施用量不能超过周围最大耕地负荷量。粪肥施用量是依据未经任何处理的粪便直接用于土地处理的量。制成有机肥后优先用于场内青饲料和果树种植。因具体种植品种和数量不定，无法计算具体有机肥需求量。根据《沼肥施用技术规范》（NY/T2065-2011)等规范要求施用有机肥，根据土地消纳参数及项目养殖规模计算，项目猪养殖粪污进行无害化处理后实施还田综合利用，实现猪养殖——遵循“以地定畜、种养结合”的基本原则。场地内不能消纳的有机肥外售给周边种植户，不得在场内过度施肥，场地外有大面积农田，剩余有机肥外售，因此具有土地消纳。

### 6.2.4.2生活垃圾处置措施

建设单位运行期间产生的生活垃圾应分类收集，由环卫部门统一处理。

### 6.2.4.3病死猪处置措施

按照《动物防疫法》、《湖南省实施〈动物防疫法〉办法》等有关规定，根据《国务院办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的意见》（国办发〔2014〕47号）和《湖南省人民政府办公厅关于建立病死畜禽无害化处理机制的实施意见》（湘政办发〔2015〕103号）文件“统一收集、集中处理”的要求，各畜禽规模养殖场（养殖小区）应建立相适应的冷藏设备。根据关于印发《永州市病死畜禽无害化处理工作实施方案》的通知（永政办函〔2017〕62号），本项目病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理。

### 6.2.4.4废脱硫剂的处置措施

废脱硫剂暂存由生产厂家定期回收。

### 6.2.4.5医疗垃圾处置措施

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗，因此会产生废弃兽药及防疫防病医疗废物，经查《国家危险废物名录（2016 年版）》属于危险废物（HW01 医疗废物，900-001-01 为防治动物传染病而需要收集和处置的废物），医疗废物存于危废暂存间后，再交由有资质的部门处理。

项目危险废物临时贮存场所的建设必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，项目车间设置 1 个危废固废暂存间，面积约5m3。对危险废物的收集、暂存和运输按国家标准有如下要求：

（1）危险废物的收集包装：

①有符合要求的包装容器、收集人员的个人防护设备。

②危险废物的收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应标明以下信息：主要化学成分或危险废物名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生单位名称、地址、联系人及电话。

（2）危险废物的暂存要求：

危险废物堆放场所应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中的有关规定：

①按《环境保护图形标识—固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2）设置警示标志。

②必须有耐腐蚀的硬化地面和基础防渗层，地面无裂隙；设施底部必须高于地下水最高水位。

③要求有必要的防风、防雨、防晒措施。

④要有隔离设施或其它防护栅栏。

⑤应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装，并设有报警装置和应急防护设施。

（3）危险废物的运输要求：

危险废物的运输应采取危险废物转移“五联单”制度，保证运输安全，防止非法转移和非法处置，保证危险废物的安全监控，防止危险废物污染事故发生。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，固体废物均可做到妥善处理，不会造成二次污染。

### 6.2.5噪声控制措施

工程噪声主要来自圈舍的排气系统和水泵运行产生的噪声、猪只饥饿引起的叫声，噪声源强约为70~90dB(A)。

本项目饲料运输时，将会对道路沿线居民造成一定的影响。本项目交通运输沿线居民较少，载重汽车的噪声源强为70dB(A)，交通运输噪声防治：

使用符合国家规定的噪声限值的运输汽车，车辆的消声器和喇叭必须符合国家规定的要求。必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染，尽量减少鸣笛，严禁夜间作业。

为了减轻各类噪声对工人操作环境和周围声环境影响，根据各类噪声的声源特征，提出以下噪声防治措施：

设备选型时尽量选择低噪设备（水泵等），安装时基础做减震，声级值可降低15~20dB（A）。

选用隔声及消音性能较好的建筑材料，操作室采用双层复合板、双层隔声门及门窗密封装置，减轻噪声对操作人员的危害和对环境的影响。

对于水泵，在水泵底部安装减震垫、同时使用软性连接头，并将水泵设置于独立密封的水泵房内。

加强对高噪设备的管理和维护，随着使用年限的增加，有些设备噪声可能有所增加，故应在有关环保人员的统一管理下，定期检查、监测，发现噪声超标要及时治理和维修。

加强厂界的环境绿化，因地制宜选择树种，厂界周围种植高大乔木，既可防止降尘污染、降低噪声对周围环境的影响，又可达到保护和净化环境的目的。

拟建项目在采取了以上有效的噪声防治措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-92008）中的2类标准，猪舍噪声可达到《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内声环境质量评价指标限值》，不会造成不利影响。

### 6.2.6种植区农灌污染防治措施

本项目污水处理站出水含COD、BOD5、氮、磷营养元素和极少量微量元素，不含有毒有害物质，极易做到根外施肥，对周围青饲料、果树、花生、红薯等经济作物具有增产作用，本项目污水用于配套种植区浇灌，可以节省大量化肥，提高青饲料、果树、花生、红薯等经济作物产量，改善土壤理化性质，提高土壤肥力，有利于青饲料、果树、花生、红薯等经济作物的生长。但如果浇灌过量或不当，会造成土壤污染，引起土壤的组成和性状发生改变，导致土壤孔隙堵塞，造成土壤透气、透水性下降及板结，严重影响土壤质量。

本项目配套有种植区，并配套建设浇灌系统，朱兆良（农田中氮肥的损失与对策，土壤与环境，2000,9（1）：1-6）的研究表明，大面积化肥年施氮（N）量的限量标准为170kg/hm2，而本项目浇灌水中氮含量为0.33t/a，本项目将灌溉8.0333hm2种植区，则种植区的施氮（N）量为41.08kg/hm2，远低于标准，说明种植区能完全能消纳畜禽粪便，土壤本身通过物理、化学、生化机制对污染进行一定的同化和代谢，不会超出土壤的自净能力，能够满足污水用于轮作浇灌施肥要求，因此本项目不对土壤环境造成明显影响。

# 7环境风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）、《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77 号）、《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98 号），环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平，因此要加强环境风险管理，切实有效的防范环境风险。

## 7.1评价依据

### 7.1.1风险调查

本项目涉及的环境风险物质为沼气（主要成分甲烷）。根据《危险化学品目录》（2015 版），沼气属于危险化学品；根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）甲烷属于突发环境事件风险物质。其主要危险特性见下表。

表7.1-1  甲烷理化性质及应急措施

| 品名 | 甲烷 | 别名 | 沼气 | 英文名 | methane；Marsh gas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 理化 性质 | 分子式 | CH4 | 分子量 | 16.04 | 危险标记 | 4(易燃液体) |
|  | 沸点 | -161.5℃ | 蒸汽压 | 53.32kPa/-168.8℃ 闪点：-188℃ |
|  | 熔点 | -182.5℃ | 相对密度 | 相对密度(水=1)0.42(-164℃)； (空气=1)0.55 |
|  | 外观气味 | 无色无臭气体 |
|  | 溶解性 | 微溶于水，溶于醇、乙醚 |
|  | 稳定性 | 稳定 |
| 稳定性和危险性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其它强氧化剂接触剧烈反应。 燃烧(分解)产物：一氧化碳、二氧化碳 |
| 毒理学资料和健康危害 | 毒性：属微毒类。允许气体安全地扩散到大气中或当作燃料使用。有单纯性窒息作用，在高浓度时因缺氧窒息而引起中毒。空气中达到25～30%出现头昏、呼吸加速、运动失调。 急性毒性：小鼠吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用；兔吸入42%浓度×60分钟，麻醉作用 |
| 安全 防护 措施 | 呼吸系统防护 | 一般不需要特殊防护，但建议特殊情况下，佩带自吸过滤式防毒面具(半面罩) |
|  | 眼睛防护 | 一般不需要特别防护，高浓度接触时可戴安全防护眼镜 |
|  | 身体防护 | 穿防静电工作服 |
|  | 手防护 | 戴一般作业防护手套 |
|  | 其他 | 工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。进入罐、限制性空间或其它高浓度区作业，须有人监护 |
| 应急 措施 | 急救措施 | 皮肤接触：若有冻伤，就医治疗 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处。保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸，就医 |
|  | 泄漏处置 | 迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿消防防护服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体。喷水冷却容器，可能的话将容器从火场移至空旷处。灭火剂：雾状水、泡沫、二氧化碳、干粉 |
| 主要用途 | 用作燃料和用于炭黑、氢、乙炔、甲醛等的制造 |

### 7.1.2环境风险潜势初判

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中C.1.1危险物质与临界量比值计算方式如下示：

Q=q1/Q1+q2/Q2……+qn/Qn

式中q1、q2…，qn每种危险物质的最大存在总量，t。

Q1、Q2…Qn每种危险物质的临界量，t。

当 Q＜1 时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当 Q≥1 时，将 Q 值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据附录B所确定的重大危险源物质临界量表，危险物质数量与临界量比值详见下表。

表7.1-2  危险物质数量与临界量比值表

| 序号 | 危险源分布地点 | 环境风险物质名称 | 临界量Q1 | 实际最大贮存量q | 结果Q |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气贮柜 | 沼气（以甲烷计） | 10 | 0.107 | 0.011 |

由上表的计算可知，本项目Q值为0.011＜1，则本项目环境风险潜势为Ⅰ。

### 7.1.3评价等级确定

根据（HJ 169-2018）4.3评价工作等级划分，本项目评价等级为简单分析。

## 7.2环境敏感目标

本项目周围主要环境目标为周边分布的住户。

## 7.3风险识别

本项目环境风险物质主要为沼气可能引发的火灾爆炸事故，沼气泄露可能引发的大气环境污染以及人员中毒。项目生产废水浓度较高，可能通过渗漏至地下水，或经地表径流至地表水。项目为养殖场可能爆发病疫，如若病疫处理不当可能通过空气进行传播，同时病疫相关污水、废物处理不当，可能通过渗漏至地下水或经地表径流至地表水

## 7.4环境风险分析

### 7.4.1疫病

养殖场可能发生疫病，如猪瘟、口蹄疫等。疫病情况下的排泄物、分泌物等可能存在病毒、病菌。如若发生疫病时，未处理好病猪的排泄物、分泌物以及尸体，造成泄露，如若渗漏至地下水将对地下水造成污染，如若径流至地表水体将对地表水造成污染，人畜及家禽引用可能会传染。如若爆发呼吸性传染疾病，病菌通过空气引起疾病的传播和流行，造成猪只死亡，并且可能传染给其他猪只和人。

### 7.4.2污水事故排放

如若处理设施故障、池体破损从而导致污水处理设施构筑物破损，造成养殖废水的泄漏。养殖类废水中 COD、BOD5、NH3-N 含量高，项目粪污处理设施发生事故造成废水未经处理直接流出，径流至地表水体中，将导致地表水体污染浓度超标，影响地表水水质。如若渗漏至地下水，可能造成下水水质超标。同时将对周边土壤造成污染。

### 7.4.3地表径流水冲刷污水收集及处理系统风险

在雨天等情况下，项目污水收集及处理系统可能会受到雨水、地表径流冲刷，会导致冲刷后的废水进入地表水体中，出现污染地表水体水质的情况。

### 7.4.4沼气可能引发的环境风险

（1）沼气泄露沼气为无色无臭气体，发生泄漏事故时不易发觉。发生泄漏事故时，若周围环境的温度达不到爆炸或燃烧条件，则有可能发生中毒事故。当空气中达25%-30%时，可引起头痛、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速等，若不及时脱离，可致窒息死亡。

（2）项目发生火灾事故时，其主要燃烧方式为喷射火，喷射火通过辐射热的方式对外界发生影响，处于气体燃烧范围内的人员会受到不同程度的伤亡，建筑物、各种易燃、可燃物品也有可能被引燃。

（3）沼气爆炸事故爆炸是物质的一种非常急剧的物理、化学变化，也是大量能量在短时间内迅速释放或急剧转化成机械功的现象。根据项目的实际情况，其爆炸类型主要是受限空间内可燃混合气体的爆炸。发生爆炸事故时，主要是通过冲击波超压的形式对周围环境产生瞬间的强烈冲击，可以产生较大的破坏作用。

## 7.5风险防范措施

由于环境风险具有突发性和破坏性的特点，所以必须采取切实有效的措施加以防范，加强控制和管理是杜绝、减轻和避免环境风险的最有效办法。

### 7.5.1疫病风险防范措施

（1）蚊蝇等害虫滋生防疫和对策措施

由于项目产生的粪便极易招揽蚊蝇。环评要求圈舍保持通风和水帘循环，并保持清洁。定期定时对牛舍进行清扫和冲洗，冲洗废水通过粪尿沟、管道流入池子，防止蚊虫滋生。同时，每周需采用消毒剂对圈舍消毒两次。同时在圈舍内设蚊蝇诱捕灯，尽量减少消毒液的使用，定期进行杀虫灭蝇工作，防止蚊蝇滋生及其带来的疾病。

（2）日常预防措施

针对整个养殖过程中产生的环境综合问题，环评要求：建设单位应建立健全严密的卫生防疫制度和科学合理的卫生设施，必须认真贯彻落实“以防为主，防重于治”的方针。

①提高兽医专业技术水平，定期组织开展技能培训，提高场区卫生防疫能力。

②制定科学合理的疫病免疫程序：根据当地疫情、疫病流行特点，制订出包括寄生虫病、繁殖障碍性疾病在内的各种疫病的免疫程序，按计划认真贯彻落实，并做好免疫记录。紧密依托本地区无规定疫病区建设已建立的疫病控制、防疫监督、疫情监测、防疫屏障等四大体系，进行疫病综合防治。

③建立猪只档案和生产标识制度，均按有关规定做好档案记录，包括品种名称、来源等。

④加强场区管理制度。生产人员进入生产区前应更衣、消毒后才能进入生产区，非生产人员不得随意进入生产区。杜绝外来人员参观，若必须进入，须经更衣、消毒后才能进入生产区。项目区兽医不得外出就医，职工不得购买生卤肉食品和携带其它动物进入。场内运输车辆专车专用，不能驶出场外作业。场外车辆严禁驶入生产区，如遇特殊情况，车辆必须经过彻底消毒后才能准许驶入生产区。

（3）发生疫情时的紧急防制措施

①应立即组成防疫小组，尽快做出确切诊断，迅速向有关上级部门报告疫情。

②设置隔离间，迅速隔离病死猪只，对危害较重的传染病应及时划区封锁，建立封锁带，出入人员和车辆要严格消毒，同时严格消毒污染环境。解除封锁的条件是在最后一头病猪痊愈后两个潜伏期内再无新病例出现，经过全面大消毒，报上级主管部门批准，方可解除封锁。

③对病猪及封锁区内的猪只实行合理的综合防制措施，包括疫苗的紧急接种、抗生素疗法、高免血清的特异性疗法、化学疗法、增强体质和生理机能的辅助疗法等。

④病死猪只尸体及排泄物、分泌物等要严格按照防疫条例进行处置。

⑤出现重大疫情时必须严格执行《重大动物疫情应急条例》以及《高致病性禽流感疫情处置技术规范》中相关规定。非传染病故的猪只，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处置。

### 7.5.2污水事故性排放风险防范措施

污水事故排放是指装置在运行过程中由于机械故障、停电停水、操作不当等诸多方面的因素造成大量废水不能及时处理直接排放，造成水体的严重污染。在事故排放状况下将使水体中 COD 和NH3-N都有所增加。本项目采用污水处理工艺为“UASB+两级AO”。污水事故性排放可能出现在污水处理设施破损、管道破损等。

养殖废水事故外排预防措施如下：

①设置应急池，本项目拟建废水应急池1个，总容积为1000m³（满足3天废水的暂存量），将空置的废水暂存池兼做应急池，如若污水处理系统故障或破损，将废水暂存在应急池内，待污水处理系统恢复后再倒入污水处理设施中处理。

②本项目粪污处理泵均为“一开一备”，一旦泵出现损坏，立即启用备用泵，确保项目废水不因泵损坏而溢流。

③本项目在运营过程中安排专人对场内输送管道定时、定期进行检查，同时加强对各种环保设施的运行管理，一旦发现隐患应当及时报告和排除，当出现废水事故排放时，应立即启用应急池，组织人力抢修，排除故障，尽量缩短事故排放时间。

④各粪污处理设施做好相应的防渗处理。

### 7.5.3地表径流水冲刷污水收集及处理系统风险防范措施

本项目地表径流冲刷污水收集及处理系统风险事故的后果主要是导致废水污染物流入附近水塘造成水质恶化影响。防范措施主要是通过加强管理，将废水处理后农用不外排。同时，厂区内不得设置废水排放口，禁止废水对外排放，对污水收集及处理系统设置遮雨棚、挡墙、顶盖等，防止雨水进入污水收集及处理系统造成粪污水形成地表径流，从而影响河流水质。在采取上述措施后，能够确保废水全部综合利用，不排放，出现水体水质污染风险的几率较小。

### 7.5.4沼气风险事故防范措施

根据工程设计，建设方拟在贮气柜周围安装燃气泄露报警器、火焰报警器和烟雾报警器，对封闭式设备进行安全监测。

除此之外，建设单位在生产过程中应注意以下防范措施：

（1）严格执行有关防水、防爆、防中毒的规定，高温和有明火的设备尽量远离散发可燃气体的场所；

（2）设备、管道设计应留有一定的安全系统；

（3）应有急救设施、救援通道就应急疏散通道；

（4）贮气柜设置阻火器，防止发生回火。

评价建议建设单位在生产过程中加强以下防范措施：

1）加强岗位培训，落实安全生产责任制

①公司领导要把安全生产、防范事故工作放在第一位，严格安全生产管理，经常检查安全生产措施，发现问题及时解决，消除事故隐患；

②加强工作人员的安全技术培训工作，特别是对安全管理人员的安全培训，应严格遵守国家劳动安全卫生法律、法规和标准；

③落实各项安全生产责任制，建立健全劳动安全卫生规章制度和安全操作规程。

2）加强设备维护保养

①加强对系统设备和密封单元的维护保养，严防泄露；

②定期进行管道壁厚的测量，对严重关闭减薄的管段，及时维修更换，避免爆管事故发生；

③在每次大检修时，必须对陈旧、老化的设备和管道按重要程度、安全等级进行更换。

3）落实工程安全技术措施

①本装置拟采用的工艺技术方案在国内外已得到应用，且有成功运行的经验，技术上成熟可靠，工艺技术方案本身不会引起事故风险，因此，只要在设计中严格执行《建筑设计防火规范》 （GBJ50016-2006）、《建筑物防雷设计规范》 （GB50057-2010）等设计规范，设计不当引起的事故是可以杜绝的；

②严把工程建设质量关，特别是高压设备、各类泵、阀门、法兰等可能泄漏爆破部位质量关，在安装过程中，必须确保各装置的密封性，从采购、制造、安装、试车、检验等关键环节上加强对关键装置的管理，从根本上消除事故隐患，确保生产安全；

③工程建成后，应全面检查输配管道、配件及安装是否合格，确保不漏气才能交付启用。

4）防火、防爆措施

①本项目的管道、建构筑物之间应保持一定的防火间距；

②有火灾爆炸危险场所的建构筑物的结构形式以及选用材料应符合防火防爆要求，具有可燃气体、易燃气体的生产装置应设防静电接地系统，具有火灾爆炸危险的生产设备和管道设计安全阀、爆破板、水封、阻火器等防爆阻火器等防爆阻火设施；另外应根据不同危险类型设计可燃气体检测报警系统和在线分析系统设计方案；建议沼气贮存装置加装水喷淋措施；

③具有火灾、爆炸等危害的作业区，应设计事故状态时能延时工作的事故照明灯，装置内潮湿和高温等危险环境采用安全电压；

④配备足够的消防、气体防护设施，如防火服、氧气呼吸器、防护眼镜等，经常检查安全消防设施的完好性，使其处于即用状态；

⑤建立一支业务技术过硬的抢救队伍，包括消防、气体防护、维修等，以备在事故发生时能及时、有效的发挥作用；

⑥严禁在贮气柜周围吸烟或使用明火，严禁用明火鉴别沼气池是否已经产生沼气；严禁在储气导气管口试火；严禁用明火检查各种开关、接头、输气管道是否漏气；

⑦建筑物采取防雷措施，安装避雷针等。

## 7.6风险事故应急预案

### 7.6.1 环境应急要求

无论预防工作如何周密，风险事故总是难以根本杜绝，制定风险事故应急预案的目的是要迅速而有效的将事故损失减至最小。项目运行过程中，一旦出现突发事 故，必须按事先拟定的应急方案进行紧急处理，它包括应急状态分类、应急计划区、事故等级水平、应急防护和应急医学处理等。

如若发生污染事故，应及时切断事故源，根据事态严重程度启动相应的应急预案。项目区附近居民主要用水来源于井水，当井水被污染时，应及时告知污染水井 的住户，停止饮用，并进行井水监测。

为及时控制事故发生情况，本项目应设置事故应急预案，本次环评针对项目情 况提出具体如下风险应急预案供参考。

### 7.6.2 风险事故应急预案

1、事故应急组织机构

①成立应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心。场区总负责人任应急救援指挥中心、事故应急救援抢救中心主任，有关部室及场区的领导均为成员、安全环保部和保卫科是场区管理安全生产的职能部门，配有专职管理干部，车间和班组也有兼职安全员，基本形成了“三级”安全管理体系。

②成立技术支援中心。场区总工程师任技术支援中心主任，各科室的工程师和技术人员为成员，提供必要的事故应急技术保障，并且调动救援装置。救援抢险队组成：为抢险抢修队队长，场区各职能部门和全体员工都负有事故应急救援的责任，为救援抢险队员，其任务主要是担负本厂各危险事故的救援及处置。

③设置应急通讯中心。应急通讯中心是联系场区应急组织的纽带，是与外界应急组织交换信息的桥梁，确保应急信息上传下达畅通无阻，在技术支援中心出现技术难题，需利用公司内配置的电话、对讲机、广播等通讯设施，随时与外界技术专家、指挥部和消防队联系，提供不间断的通讯保障。

2、事故应急演练

事故应急救援预案编制后，应测试应急预案和实施程序的有效性，了解各个应急组织机构的响应和协调能力，检测应急设备装置的应用效果，确保应急组织人员熟知他们的职责和任务。实施定期的应急救援模拟训练，提高各个应急组织机构的 应急事故的处理能力，不断改进和完善事故应急预案。

3、事故应急程序

当发生重大事故时，首先以自救为主。根据对事故进行的应急分级，选择需要的应急预案，启动应急组织机构的职能，依据应急预案进行营救，在进行自救的同时，向上一级救援指挥中心及政府报告。具体应急救援程序依据国家应急救援体系 建设方案执行。

①最早发现者应立即向办公室报警，并采取一切妥当的办法果断切断事故源。

②场办接到报警后，应迅速通知有关部门，下达应急救援预案处置指令，发出警报。

③应急领导小组组长及消防队和各专业救援队伍应迅速赶往事故现场；

④发生事故的所在场所，应迅速查明事故发生源点、原因，凡能阻止或消除事 故的，则以自救为主。如事故自己不能控制的，应向指挥部报告。

⑤救援抢险队到达事故现场后，首先查明现场有无人员受伤，以最快速度使伤 者脱离现场，严重者尽快送医院抢救。

⑥对于不同等级（一级、二级、三级）应急预案，启动事故应急救援预案，向有关部门报告，必要时联系社会救援。

4、事故应急救援保障

为能在事故发生后，迅速准确地有条不紊地处理事故，尽可能减少事故造成的损失，平时必须做好应急救援的准备工作，落实岗位责任制和各项制度。具体措施为：

①落实应急救援组织和人员。每年初，进行一次组织调度与培训，确保救援组织落实。

②按照任务分工，作好物资器材准备，如：必要的指挥通讯，报警，洗消，消防，防护用品，检修等器材及交通工具，上述各种器材应指定专人保管，并定期检 查保养，使其处于良好状况。

③定期组织救援训练和学习，每年演练两次，提高指挥水平和救援能力。

④对本场员工进行经常性的应急救援常识教育。

⑤建立完善的各项制度。值班制度，建立昼夜值班制度；检查制度，每月结合 安全生产工作检查，定期检查应急救援工作落实情况及器具保管情况；总结评比工作，与安全生产工作同检查同评比，同表彰同奖励。

表 7.6-1	应急预案内容表

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 整个养殖场（养殖区、粪污处理区、沼气罐） |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 实施三级应急组职机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当 地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府 进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情 况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨 区域的还应与相关区域环境保护部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、 救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与 后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急检测、防护措施、 清除泄漏措施和器材 | 事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散， 应急剂量控制、撤离组 织计划 | 事故现场、工厂邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程 序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场上后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 制定有关的环境恢复措施 组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的 环境可行性进行后影响评价 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

消防灭火剂的收集、处理措施：采用干粉灭火器，可扑灭一般火灾，还可扑灭油、气等燃烧引起的失火。干粉灭火器是利用二氧化碳气体或氮气气体作动力，将筒内的干粉喷出灭火的。干粉是一种干燥的、易于流动的微细固体粉末，由能灭火的基料和防潮剂、流动促进剂、结块防止剂等添加剂组成，主要用于扑救石油、有机溶剂等易燃液体、可燃气体和电气设备的初期火灾。基于项目实际情况，使用干粉灭火剂后，产生的污染物中主要含固体粉末、废油等，为危废，收集后送有资质的危废处置机构处置。

## 7.7环境风险结论

通过环境风险分析表明，本项目场区的运营存在一定的风险，潜在风险主要为沼气事故风险、疾病事故风险和环保设施事故导致废水事故排放风险等，最大可信事故为场区沼气贮气柜泄露。事故情况下，对周围环境的危害主要是短时影响，尽管出现最大可信灾害事故的概率小，但建设方要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，严格执行本环评所提出的风险防范措施及应急措施，制定灾害事故的应急处理预案，减缓环境风险可能对外界环境造成的影响。综合潜在风险、经济效益等各方面考虑，在采取相应的风险防范措施后，本项目运营存在的风险是可以被接受的。

# 8环境经济损益分析

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

## 8.1环保投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”，根据此规定，该公司环保投资见下表8.1-1。

表8.1-1  环保措施投资估算一览表

| 项目 | 环保设施 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- |
| 废水治理 | 集粪池、固液分离系统、调节池、UASB、两级A/O处理系统、絮凝池、净化等、初期雨水沉淀池 | 300 |
| 废气治理 | 静电油烟净化器 | 1 |
|  | 沼气净化设置2座脱硫塔（一用一备） | 5 |
|  | 猪舍定期喷洒除臭剂、风机后设置除臭挡网，堆肥场、污水处理站定期喷洒除臭剂 | 50 |
| 防渗工程 | 猪舍、污水处理站、污水收集管网、堆肥场、事故池、医疗垃圾暂存间、净化塘、无害化处理房底部由粘土填埋压实并铺设HDPE防渗膜，渗透系数小于1×10-7cm/s；设置地下水监测井及例行监测 | 300 |
| 固废处理 | 垃圾箱、清运设备 | 1 |
|  | 无害化处理房 | 10 |
|  | 医疗废物暂存间 | 10 |
|  | 有机肥加工 | 20 |
| 噪声治理 | 噪声设备的消声、减震措施 | 5 |
| 生态 | 场内及厂界绿化 | 30 |
| 环境风险措施 | 事故池 | 30 |
| 合计 | —— | 762 |

由上表8.1-1可知，该项目环保总投资为762万元，占建设总投资2000万元的38.1%。

## 8.2环境效益分析

本项目建成后产生的废水全部进入污水站处理，尾水全部用于灌溉；粪便和沼渣用于生产有机肥，废水做到了零排放，有助于保护水环境；因本排放的废气而造成的环境损失较小。项目通过合理的饲料配方和先进的环保工艺技术对猪场产生的废气、污水、废弃物进行了有效处理，并建立了以沼气、有机肥为纽带的“养殖－沼气、有机肥－种植”的循环型种养模式，实行养殖废弃物能源化利用，实现零排放、无害化和资源化。通过猪养殖的产业化、集约化生产，建立链式生态产业结构，有效的延长产业链，对资源进行综合开发利用。同时，能有效缓解农村能源短缺的局面，并且为种植业提供大量沼渣料。项目的建设既不污染破坏生态环境，又实现立体养殖。

在基地内实施猪、果的生态养殖，以废水浇灌果木，可使生态效益最大化。

## 8.3结论

结合本项目的环保投入和环境效益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益，经采取污染防治措施后，对环境的影响较小，能够将工程带来的环境损失降到可接受程度。因此，本项目可以实现经济效益与环保效益的相统一。

# 9 环境管理与环境监测

## 9.1环境管理

### 9.1.1施工期环境管理机构及职责

施工期的环境管理机构是本项目工程建设指挥部。指挥部应有1～2名专、兼职环保人员，其主要职责是：

(1)根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

(2)监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

(3)调查、处理施工扰民或污染纠纷；

(4)向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。

### 9.1.2运行期环境管理机构及职责

项目运行期的环境管理机构是永州冷水滩区温氏畜牧有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员2～3人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责为：

(1)宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作；

(2)执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

(3)监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

(4)领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立档案；

(5)调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

(6)开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。

### 9.1.3环境管理计划

养殖场建设、运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施，使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划如表9.1-1。

表9.1-1  环境管理监控措施计划

| 时期 | 环境要素 | 污染防治措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 空气 | ①应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布，或用密闭车斗汽车运输。②施工场地、施工道路的扬尘采用洒水和清扫措施，石灰、水泥等尽可能不露天堆放。③选择具有一定实力的施工单位。 | 永州冷水滩区温氏畜牧有限公司 |
|  | 噪声 | ①选用低噪声工程机械设备。②合理安排施工作业时间。 |  |
|  | 地表水 | ①施工期设置三级化粪池。 ②施工废水沉淀后回用，避免施工物质进入水体。 |  |
|  | 生态环境 | ①做好施工场地的水土保持工作，临时性用地使用完毕后应恢复植被，设置排水沟、挡土墙等，防止水土流失。 ②加强施工车辆冲洗，减少泥土带出场外影响周边生态环境。 ③严格控制青苗砍伐，减少植被破坏。 |  |
| 营 运 期 | 废水 | ①生活污水与猪舍猪尿一起进入污水处理站，不外排；②建立1000m3事故应急池。 | 永州冷水滩区温氏畜牧有限公司 |
|  | 地下水 | ①场区管道收集系统及废水处理站设防渗措施；②堆肥场防渗措施 |  |
|  | 空气 | ①加强场区恶臭管理，对粪污处理区产生的恶臭，加强处理设施周围绿化及对臭气的源头放置复合微生物吸附除臭剂等；②食堂油烟安装油烟净化器处理。 |  |
|  | 噪声 | ①选用低噪声的作业机械设备和污水处理设备。②对高噪声设备作消声、减振、隔声处理。 |  |
|  | 固废 | ①病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理；②沼渣、猪粪等生产有机肥；③生活垃圾定期送城市垃圾填埋场卫生填埋；④医疗固废临时存放在隔离室专用存储容器中，一定量后交由有资质的单位处置 |  |

## 9.2环境监测

### 9.2.1环境监测机构

建议本项营运期的环境监测工作委托有相应检测资质的单位承担。

### 9.2.2监测项目及监测计划

其监测项目内容计划见表9.2-1。

表9.2-1 	无组织废气、废水、固废监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 养殖区上风向2m、下风向50m | NH3、H2S | 每年一次 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） |
| 污水处理站出水 | COD、BOD5、NH3-N、TP、粪大肠杆菌 | 每年一次 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）、《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准中严者 |
| 固体废物 | 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量 | 台帐统计、年报一次 | / |

表9.2-2  环境质量监测计划表

| 监测点位 | 监测指标 | 监测频次 | 执行环境质量标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 下风向厂界 | NH3、H2S | 每年一次 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中表D.1 其他污染物空气质量浓度参考限值 |
| 四周厂界 | 昼间、夜间连续等效A声级 | 每季度一次 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准 |
| 大湾村、天里坪村水井 | pH、氨氮、总硬度、六价铬、砷、氟化物、锰、总大肠菌群 | 每年一次 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017） |
| 项目养殖场内 1 个点、粪污消纳土地 1个点 | pH、铜、砷、铅、铬、铜、镍、锌等重金属及氮、磷、 钾 | 运营期根据需要不定期监测 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018 |

## 9.3 环保设施“三同时”竣工验收计划

项目环保措施“三同时”竣工验收计划见表9.3-1。

表9.3-1  建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 环保措施 | 验收内容 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | 硫化氢、氨气、恶臭浓度 | 定期喷洒除臭剂，风机后设置除臭挡网 | 喷洒除臭剂、除臭挡网、绿化 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值要求 |
|  | 污水处理站、堆肥 |  | 定期喷洒除臭剂 |  |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 油烟净化器 | 油烟浓度 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
|  | 污水处理站 | 沼气 | 脱硫装置 | 两个脱硫装置，一备一用 | 脱硫效率为99% |
| 废水 | 猪舍废水 | COD、氨氮、粪大肠菌群 | 设置旋风式固液分离机；废水经管道输送至污水处理站 | 采用《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）推荐的模式Ⅲ处理工艺；污水处理站设计规模为400t/d，净化塘占地面积5亩，约3m深，容积约9999.99m3 | 不外排 |
|  | 办公生活区 | COD、氨氮、动植物油 | 餐饮废水经隔油池预处理与生活污水进入化粪池，再进入污水处理站，出水储存于净化塘 |  |  |
|  | 养殖区 | SS | 初期雨水沉淀池 | 1500m3 | 外排 |
| 地下水污 染防治 | 堆肥场、污水处理站 | COD、氨氮、BOD5、SS、粪大肠菌群等 | 分区防渗。重点防渗区（防渗混凝土+HDPE土工膜（厚度大于 2mm））：危险废物暂存间、无害化处理间；一般防渗区（防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 1.5mm））：猪舍、粪污处理设施、各粪污管网；简单防渗（一般水泥硬化）：办公及仓储；非防渗区：绿化或未利用土地 | 防渗处理 | 是否按要求设置，评价区域地下水水质满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准 |
|  |  |  | 场区地下水下游设置1口监测井 | 设置1口监测井 | 设置1口监测井 |
| 固废 | 办公生活区 | 生活垃圾 | 垃圾箱收集统一运至附近垃圾中转站 | 临时储运设备 | 《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008） |
|  | 沼气工程 | 废脱硫剂 | 库房暂存 | 厂家回收 | 《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修订 |
|  | 养殖区 | 病死猪 | 病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理 | 无害化处理房 | 《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001） |
|  |  | 猪粪、沼渣 | 堆肥场 | 作为肥料农田施肥 | 《粪便无害化卫生标准》 （GB7959-1987） |
|  |  | 医疗垃圾 | 委托有资质的单位处理 | 暂存间 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订 |
| 噪声 | 粪污处理设备、水泵、风机等设备 | 噪声 | 减振垫、隔声 | 隔声、减振场区、厂界绿化 | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 |
| 生态 | 养殖区 | 扬尘、噪声、恶臭 | 场区内及厂界植树、防护林 | 绿化面积 | 是否按要求设置 |
| 环境风险 | 养殖区 | 养殖废水 | 设置一个应急事故贮存池 | 事故池设计容积1000m3 | 应急事故贮存池约可储存3天废水 |

## 9.4达标排放

通过对污染防治措施的分析论证，项目各项污染物达标情况见表9.4-1。

表9.4-1  各项污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放量t/a | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 养殖废水、 生活污水 | COD | 0 | 生活污水与猪舍猪尿经污水处理站处理后用于种植区灌溉用水，不外排 |
|  |  | BOD5 | 0 |  |
|  |  | NH3-N | 0 |  |
|  |  | SS | 0 |  |
|  |  | TP | 0 |  |
| 废气 | 猪舍、废水处理站及堆肥场 | NH3 | 0.18 | 达标排放 |
|  |  | H2S | 0.03 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0009 |  |
|  | 沼气燃烧 | SO2 | 0.0000027 |  |
|  |  | NOx | 0.00021 |  |
| 固废 | 猪舍 | 猪粪 | 0 | 堆肥农用 |
|  |  | 医疗废物 | 0 | 交由有资质的单位处置 |
|  |  | 病死猪 | 0 | 病死猪设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理 |
|  |  | 沼渣 | 0 | 堆肥熟化后，施用于农田 |
|  |  | 废脱硫剂 | 0 | 厂家回收 |
|  |  | 污泥 | 0 | 运至堆肥场堆肥农用 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 0 | 委托环卫部门卫生填埋 |
| 噪声 | 猪舍、水井泵房、污水泵等 | 噪声 | 70～90dB(A) | 厂界噪声贡献值满足昼间≤60dB，夜间≤50dB |

由表9.4-1可知，本项目在运行期间所产生的废水、废气、噪声和固废经采取适当的污染防治措施后，均能够达标排放和有效处置。

## 9.5总量控制

根据我国“十二五”期间实行总量控制的污染物项目，结合本工程特征，本项目废水经处理后出水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中有关旱作标准，用来浇灌配套种植区；项目沼气燃烧废气主要污染物种包含了二氧化硫和氮氧化物，其二氧化硫和氮氧化物排放量较小。因此本评价建议项目可不设废气、废水总量控制。

# 10结论与建议

## 10.1结论

### 10.1.1建设项目概况

永州冷水滩区温氏畜牧有限公司拟投资2000万元于永州市冷水滩区黄阳司镇大湾村新建黄阳司镇大湾村养殖小区，本项目占地面积299亩，主要建设内容为标准化猪舍、宿舍、仓库及粪便处理设施等，本项目投产后年出栏4.8万头育肥猪。配套种植区初步设计种植青饲料、果树、花生、红薯等经济作物等。

本项目环保总投资为762万元，占建设总投资的38.1%。

### 10.1.2环境质量现状评价结论

（1）地表水环境

由监测结果可知，监测断面水质监测因子的标准指数均小于1，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类水质标准，满足水环境功能需求。

（2）地下水环境

由监测结果可知，各水井水质监测因子的标准指数均小于1，满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，同时也满足《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》，该区域可以新建养殖场，地下水可以满足养殖场生产用水的要求。

（3）环境空气

由监测结果可知，拟建地厂址中心监测点各监测因子均《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D和《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》要求。

（4）声环境

从监测结果可知，项目拟建地场界东、南、西、北声环境均满足《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准要求。

（5）土壤环境

由监测结果可知，监测点各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》，说明目前评价区域内土壤环境质量较好，能够满足养殖场选址要求。

### 10.1.3 环境影响预测与评价结论

### 10.1.3.1施工期环境影响评价结论

各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；施工过程中施工人员的生活污水处理后用于农肥；建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾，必须纳入指定堆放场；项目建设会造成部分水土流失，绿地面积减少。

施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束，这些影响将逐渐消失。

### 10.1.3.2营运期环境影响评价结论

（1）地表水环境影响分析结论

本项目污水经污水处理站处理出水水质满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），同时也满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005旱作类）标准限值，因此出水水质满足回灌要求，可用于种植基地的灌溉用水。本项目种植面积达80333m2，本项目种植基地灌溉日均用水量为175.64m3/d，即21076.87m3/a。本项目污水日均产生量为52.88m3/d，即19302.32m3/a，则本项目种植区可以消纳本项目全部养殖废水。因此，具有旱地消纳可行性。

同时，本环评建议设置事故防范池，综合3天的废水量及消防废水量等，设计确定规模为1000m3，事故防范池上方设防雨棚，防渗、防漏、防雨淋；事故池高度应高于周围地平，并在事故池、污水处理站各单元四周0.5m高围堰、截水沟，防止径流雨水流入，采取措施后，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

（2）地下水环境影响分析结论

本项目分区防渗。重点防渗区（防渗混凝土+HDPE土工膜（厚度大于 2mm））：危险废物暂存间、无害化处理间；一般防渗区（防渗混凝土+HDPE 土工膜（厚度大于 1.5mm））：猪舍、粪污处理设施、各粪污管网；简单防渗（一般水泥硬化）：办公及仓储；非防渗区：绿化或未利用土地，本项目对地下水的主要污染途径为尿液渗透，在认真采取以上措施的基础上，一旦发生水泥硬化层发生断裂，将由于防渗层的保护作用，尿液积聚在各储尿区，不会对地下水源造成影响。

（3）大气环境影响分析结论

①油烟废气

食堂设有油烟净化器，设计除烟效率60%，经其处理后油烟排放浓度1.7mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求，油烟废气经油烟净化器处理后引至屋顶高于主体建筑排气筒排放，对周边环境影响小。

②恶臭气体

通过卫生防护距离计算得到100m，因此，本环评要求恶臭气体防护距离是以养殖区边界向外周边100m的范围。结合厂区平面布局，超出养殖区以外100m以内的范围，即为防护区域。通过调查可知，本项目卫生防护距离内无居民、医院、学校等敏感点，本项目养殖区距离最近的居民点580m，因此无组织排放的气体H2S和NH3对周边环境影响小。

③沼气燃烧废气

沼气经脱硫处理后用于职工热水、食堂炉灶、周边居民所用燃料，使用不完的沼气点火燃烧，燃烧后的产污为二氧化碳和水，对大气环境影响小。

综上所述，本项目严格按照环评要求安装油烟净化器、落实及时清扫圈舍，保持圈舍内清洁、加强通风、及时消毒、合理添加饲料添加剂、种植除臭性能强的松树隔离带等恶臭治理措施，食堂油烟和粪污无害化处理以及猪圈舍内产生的恶臭将得到有效的治理，不会对周边环境造成不利影响。

（3）声环境影响分析结论

项目投产后噪声对东、南、西、北面场界预测噪声贡献值均低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准限值。

（4）固体废物环境影响分析结论

病死牲畜设置无害化处理房，交由零陵区病死畜禽无害化处理中心处理；医疗废物委托有资质的单位处理；舍粪便、沼渣运至堆肥场发酵作成有机肥；废脱硫剂由生产厂家回收；生活垃圾委托环卫统一处理。

建设项目产生的固体废物均得到了妥善处置和利用，符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》，不向环境排放，所以本工程固体废物对环境的影响可以接受。

（5）外环境对本项目影响及环境制约因素分析结论

本项目地处农村地区，周边无大型工业企业，主要为农田、居民住宅和荒山，外环境对本项目的影响小。

根据环境质量现状调查与监测结果，评价范围内地表水、地下水、土壤、大气、声环境质量均符合规定的环境功能区和《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，具有一定环境容量，满足养殖业建场条件。

项目生活污水与猪尿经固液分离后进入污水处理站处理达标后消毒用于种植区灌溉，不外排。建设单位应加强对污水收集和处理设施的管理，避免未经处理的废水排出场外。

本项目采取一定的环保措施后，可以避免对周围农业生产和居民的不利影响。

### 10.1.4环境风险评价结论

项目产生危险废物包含沼气、病疫风险、污水事故性排放风险等。通过安装响应的报警器、分区防渗、加强管理、及时消毒、设置应急设施等方式可降低环境风险事故的概率。项目应加强危险废物风险防范，专人管理，定期检查危险废物分类收集和暂存情况以及记录台账等，切实防范危险废物处理处置造成的环境风险，环境风险可控制在可接受范围。

### 10.1.5项目建设可行性评价结论

（1）项目建设符合产业政策分析性结论

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313猪的养殖”，根据《产业结构调整指导目录》（2019年本），本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第4条“畜禽标准化规模养殖技术开发与应用”，场区未使用淘汰类设备。

（2）项目选址合理性结论

本项目选址已征得永州市冷水滩区农业农村局同意，本项目位于农村地区，周边为村屯居民点，根据2018年2月26日环保部关于畜禽养殖业选址问题的回复，村屯居民点不属于城市和城镇居民区，因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。通过计算得到100m卫生防护距离。本环评要求恶臭气体防护距离以养殖区边界向外周边100m的范围。本项目养殖区距离最近的居民点580m，结合厂区平面布局，超出养殖区以外100m以内的范围，即为防护区域。通过调查可知，卫生防护距离范围内无居民、学校、医院等敏感点，根据上表可知，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）选址要求。

（3）总图布置合理性分析

该项目在平面布置上生产区和非生产区功能分区布置相对独立，通过合理组织功能分区，合理布置猪舍，合理组织交通运输使物料运输方便快捷；保证养殖工艺流程畅通。场界四周及生产区四周种植高大乔木，尽可能减轻恶臭气体对居民的影响因素。保证场区平面布置符合环境保护、安全生产、卫生防疫、绿化与工业企业卫生要求。

### 10.1.6达标排放、总量控制结论

本项目在运行期间所产生的废水、废气、噪声和固废经采取适当的污染防治措施后，均能够达标排放和有效处置。

结合本工程特征，本项目废水经处理后出水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中有关旱作标准，用来浇灌配套种植区；项目沼气燃烧废气主要污染物种包含了二氧化硫和氮氧化物，其二氧化硫和氮氧化物排放量较小，因此本评价建议项目可不设废气、废水总量控制。

### 10.1.7综合结论

综上所述，本项目符合产业政策要求，选址与平面布局合理可行，社会经济效益明显。拟采取的污染防治措施有效、可行。正常生产情况下，对评价区域环境质量造成的影响不大，在环境可承受的范围内，项目在采取一定的环保措施后，可以避免对周围农业生产和居民的不利影响。因此，只要建设单位认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规，切实落实本评价提出的各项污染防治措施及风险防范措施，并加强日常环境管理和风险管理，做到废水、废气、噪声及固体废物达标排放或有效处置，解决好公众关心的各种环境问题，从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。

## 10.2建议

（1）要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。

（2）建立环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行，并建立环保档案。

（3）统一规划安排，做好项目垃圾和污水的收集管理工作。

（4）对废水处理强化管理，严格操作。

（5）场区除绿化用地外应进行地面硬化处理，四周建围墙和排水沟。

（6）猪粪等固体废弃物应及时清运，避免因降水，固体废弃物中有害成份渗出污染地表水和地下水。

（7）在场区下游设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

（8）制定严格的卫生管理制度，场内每天定时清扫两次，每三天消毒一次，每周进行大扫除大消毒，不允许在场内地面堆粪，防止蚊蝇滋生和散发臭气。

（9）生活区、生产区和污染区三大功能区之间设立隔离带，并实行严格消毒。

（10）场区大门口要设消毒池，场内应由专人管理，消毒池要定期更换和补充消毒液，以保持消毒浓度，并监督出入人员、车辆的消毒。

（11）发现病猪及时隔离治疗，以免延误治疗时机，造成猪只抵抗力下降，增加药物费用的投入。

（12）定时清除外环境杂草、清理阴沟，消灭蚊蝇滋生地。

（13）发现疑似禽流感疫情后，要及早诊断，严格隔离，快速制定相应的防疫措施。立即组织人员会诊，进行深入的流行病学的调查，进一步确定猪群的发病情况。

（14）加强消毒，切断传播途径。

（15）平时注意通风换气。在保持温暖干燥的同时，适时通风换气，排出有害气体，保持舍内空气新鲜。

# Text boxes

新鲜水

员工生活用水

猪舍猪只饮水

种植用水

7884

36792

28908

496.4

21076.87

41743.27

污水处理站

584

87.6

19302.32

19302.32

猪舍冲洗

10102.8

1782.72

水帘降温用水

810

810

1774.55

10102.08

场地平整

土方开挖

道路修建

建筑

装饰

扬尘

噪声

建筑材料堆放、运输

生态影响

建筑垃圾、弃土、施工废水

设备安装

猪舍

集水、固液分离

发酵堆肥

污水处理站

消毒

生活污水

化粪池

恶臭、噪声

粪污

恶臭、噪声

固态粪污

液态粪污

恶臭、噪声

灌溉种植区

有机肥

废水

沼气

施肥

恶臭、噪声

污水

水土流失、噪声、农用车辆尾气

租地

开垦、整地

栽种

田间管理

收割

建设输灌系统

水土流失、噪声、农用车辆尾气

噪声、农用车辆尾气

噪声、农用车辆尾气

发酵喷淋

■

▲

▲

▲

▲

▲■

▲■

▲■

猪舍（干清粪）

污水、尿液

污水处理站

燃料

稳定塘

农用施肥

剩余

控制发酵温、湿度

泵压喷淋

粪便收集

输送

发酵槽

搅拌、翻起、推移

好氧发酵

有机质、腐熟度检测

成品

堆肥辅料

碎秸秆

鼓风

碎秸秆

粪便排泄

生长代谢

饲料消耗量

1782.72

成年猪外售

育肥猪舍

本公司种猪场仔猪

堆肥场

15456

5152

10304

10304

秸秆碎屑、木屑

猪只粪便（含水率25%）

堆肥场

有机肥

20608

19714.51

10304

沼渣（污泥）（含水率60%）

50

水分挥发1815.25