# 1 概述

## 1.1项目由来

生猪生产是农业的重要组成部分。抓好生猪生产，保持生猪的合理供应，对稳定市场供应、满足消费需求、增加农民收入、促进经济发展具有重要意义。2007年7月30日国发[2007]22号《国务院关于促进生猪生产发展稳定市场供应的意见》，要求各地区、各有关部门必须立足当前，着眼长远，在切实搞好市场供应的同时，建立保障生猪生产稳定发展的长效机制，调动养殖户(场)的养猪积极性，从根本上解决生猪生产、流通、消费和市场调控方面存在的矛盾和问题。

东安县受社会经济条件制约和小农经济束缚，养殖业生产方式尚未完全走出粗放经营的模式，千家万户的分散养殖仍占较大比重，加之缺乏规范经营和市场运作，创新机制不健全，社会资源不能有效利用，畜禽产品受市场波动的影响大，产品质量及安全得不到有效保障，严重制约着养殖业的可持续发展。因此，建设具有一定规模的高标准养殖基地是非常必要的。

在此社会经济条件下，东安温氏畜牧有限公司拟投资1680万元在永州市东安县端桥铺镇油塘村新建油塘智慧养殖小区项目。油塘智慧养殖小区项目拟建设占地96967.9m2，主要建设标准化猪舍、宿舍、办公楼及粪便处理设施等，年出栏2.4万头肉猪。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，东安温氏畜牧有限公司委托湖南景玺环保科技有限公司承担油塘智慧养殖小区项目的环境影响评价工作，评价单位通过现场踏勘、资料收集、调查研究等工作，在现状监测的基础上进行了工程分析、数据统计、预测评价、环保措施分析等工作，编制完成了本项目的环境影响报告书。

## 1.2产业政策相符性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2019年版）》

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0320猪的养殖”，根据《产业结构调整指导目录》（2019年版），不属于限制类和淘汰类的产业，场区未使用淘汰类设备。

（2）国家畜牧养殖政策

2007年中央一号文件又强调指出“健康养殖直接关系人民群众的生命安全，农村有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区，扩大对养殖小区的补贴规模，中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造”。 党的十八大以来，各级畜牧部门以新发展理念为指导，坚决贯彻党中央、国务院“三农”工作决策部署，深入推进畜牧业供给侧结构性改革，畜牧业在稳量保质的基础上，加快转型升级，加快向现代化迈进。党的十九大提出实施乡村振兴战略，推动畜牧业在农业中率先实现现代化，是畜牧业助力“农业强”的重大责任。

本项目为规模化养殖场，项目的建设很好的贯彻执行了上述国家畜牧养殖政策。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

## 1.3选址合理性分析

（1）畜禽养殖业选址要求

A、禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。

表1-1  本项目场址与选址要求的符合性分析表

| 选址条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地不位于城市和城镇居民区 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目所在地不是县级人民政府依法划定的禁养区域 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |

本项目位于农村地区，周边为村屯居民点，村屯居民点不属于城市和城镇居民区，本项目符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）选址要求。

根据永州市东安县畜牧水产局《关于东安温氏畜牧有限公司猪场选址的意见》（东牧计发[2019]07号），项目拟建地不属于畜牧业禁养区，本项目符合东安县畜禽养殖布局规划。

（2）“三线一单”相符性

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束。

表1-2  项目与“三线一单”相符性分析

| 序号 | 三线一单 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制，确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目不位于东安县生态保护红线范围内，符合要求 |
| 2 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或者行业发展布局、结构和规模的对策措施，项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 根据政府公布的监测数据以及补充的现状监测数据可知，本项目拟建地大气、水、土壤等环境质量较好，具有一定的环境容量。符合要求 |
| 3 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式或规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目使用资源主要为饲料和水，饲料在市场外购，水的消耗量很小。符合要求 |
| 4 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件何要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不在环境准入负面清单，符合要求 |

## 1.4项目特点

本项目建设性质为新建，主要特点有：

（1）项目运营期主要废水为猪尿、清洗废水和生活污水等。猪尿和清洗废水经收集至舍外发酵床处理，加工制作有机肥；生活污水经化粪池处理后用于农业用地施肥。建设项目无废水排放；

（2）猪粪、饲料残渣经收集至舍外发酵床处理，加工制作有机肥。

## 1.5关注的主要环境问题

根据项目的特点，本次评价主要关注的环境问题为：废气、废水、噪声、固废处理措施及能否稳定达标排放或有效处置问题。

## 1.6环境影响评价的工作过程

根据《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，本项目评价的工作过程及程序见下图1-1。

图1-1  建设项目环境影响评价工作程序图

# 2总论

## 2.1评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，根据规划环境影响评价结论和审查意见，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

## 2.2编制依据

### 2.2.1法律法规及相关政策性文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2014年4月24日）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年12月29日修订）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（2017年6月27日修订）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》（2015年8月29日修订）；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2019年6月5日）；

（6）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年12月29日修订）；

（7）《中华人民共和国水土保持法》（2010年12月25日修订）；

（8）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修订）；

（9）《中华人民共和国畜牧法》（2015年4月24日修订）；

（10）《中华人民共和国动物防疫法》（2013年6月29日修订）；

（11）《中华人民共和国清洁生产促进法》（2012年2月29日修订）；

（12）《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部，2018年4月16日；

（13）《建设项目环境保护管理条例》（2017年6月21日修订）；

（14）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年版）；

（15）《产业结构调整指导目录》（2019年版）；

（16）《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，环发[2012]77号，2012年7月3日；

（17）《关于印发<病死及死因不明动物处置办法（试行）>的通知》（农医发[2005]25号）；

（18）《水污染防治行动计划》（国务院，2015年4月2日）；

（19）《大气污染物防治行动计划》（国务院，2013年9月10日）；

（20）《土壤污染防治行动计划》（国务院，2016年5月28日）；

（21）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）；

（22）《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》（国办发〔2017〕48号）；

（23）《畜禽养殖污水贮存设施设计要求》（GB/T 26624-2011），2011年11月1日实施；

（24）《畜禽粪污土地承载力测算技术指南》（农业部办公室）（2018年1月5日）；

（25）《畜禽规模养殖场粪污资源化利用设施建设规范（试行）》（农业部办公室）（2018年1月5日）；

（26）《排污许可证申请与核发技术规范  畜禽养殖行业》（HJ1029-2019）（生态环境部）（2019年6月14日）

2.2.2地方法规依据

（1）《湖南省环境保护条例》（2013年5月27日修正）；

（2）《湖南省人民政府关于加快农业五大产业链建设推进农业产业化经营的意见》湘政发[2005]24号；

（3）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB 43/023-2005）；

（4）《湖南省“十三五”环境保护规划》（湘环发[2016]25号）；

（5）《湖南省大气污染防治条例》，2017年3月31日经湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，2017年6月1日起施行。

（6）《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》，湘政办发〔2017〕；

（7）《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》（湘政发[2016]176号）；

（8）《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发〔2016〕27号）；

（9）《湖南省湘江保护条例》（2012年9月27日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会第三十一次会议通过，2013年4月1日期实施）。

（10）生态环境部办公厅《关于做好畜禽规模养殖项目环境影响评价管理工作的通知》（环办环评〔2018〕31号。

### 2.2.3相关技术导则及规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

（6）《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（9）《危险废物污染防治技术政策》，2001.12.17；

（10）《国家危险废物名录》，2016.8.1

（11）《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）

（12）《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（13）《高致病性禽流感疫情处置技术规范》（农业部 2004.11.14）；

（14）《病死及死因不明动物处置办法（试行）》（农业部 2004.10.21）；

（15）《畜禽规模养殖污染防治条例》（中华人民共和国国务院令第643号）2014年1月1日；

（16）《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T8-2001）；

（17）《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

（18）《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

（19）《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号），2017年7月3日。

### 2.2.4技术性文件及相关资料

（1）环评委托书

（2）环境影响评价执行标准的函

（3）建设方提供的其他相关资料

## 2.3评价目的及原则

2.3.1评价目的

为了贯彻“以防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，使项目的建设达到经济效益、社会效益与环境效益的统一，按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

（1）通过对评价区域内环境空气、地表水、地下水、声环境、土壤进行现状监测，评价该区域的环境质量现状是否符合当地环境功能要求，如果超标，分析超标原因，并提出改善措施，同时判断拟建场地是否符合畜禽养殖产地规范要求；

（2）通过对评价区域自然环境、社会环境及污染源的调查，了解场区周围的自然环境、社会环境和污染状况，分析存在的环境问题及项目建设的环境制约因素并提出解决的办法；

（3）对项目进行工程分析，确定各污染源的位置与源强，核算主要污染物的排放量，为环境影响预测、防治对策和“总量控制”提供基础资料，遵循总量控制原则，分析项目实施后区域内污染物变化情况；

（4）选择合适的预测模式，预测和评价拟建工程污染物排放可能给受纳环境造成的影响范围、程度，并提出相应的防治措施。

（5）对项目拟采取的环保措施进行可行性与可靠性的分析论证，对其达标情况、环保投资及运行费用等进行环境影响损益分析。

（6）从区域规划、环境功能区划及畜禽养殖产地规范要求分析场址选择的可行性。

（7）根据规模化养殖建设规范和当地自然环境、社会环境情况，分析平面布局的合理性；

（8）对周边居民和行政团体进行公众参与和公示，了解周边居民的意见，并进行分析。

（9）提出项目建成后公司环境管理与监测机构的设置方案，提出运行期环境管理与监控计划。

（10）从环境效益、经济效益、社会效益三方面论述项目建设的必要性。

2.3.2评价原则

根据可行性研究报告，针对工程排放污染物的特点，依据国家、行业部门和湖南省的环境保护法律法规，分析工程排放的各类污染物能否达标排放，工程设计中是否采用了清洁生产工艺，对拟采取的环保治理措施进行合理性、可行性论证，做到针对性强、措施得力。评价中贯彻“达标排放”、“清洁生产”、“总量控制”和“可持续发展”的原则，评价结论力求做到科学、公正、明确、客观。同时依据《环境影响评价技术导则》要求，合理确定评价范围、监测项目，并根据工程特点，选择有代表性的监测点位、监测因子和预测模式，确保圆满完成本项目的环境影响评价工作。

## 2.4评价内容与重点

2.4.1评价内容

本次评价的主要内容为：（1）工程概况；（2）环境质量现状调查分析；（3）环境影响预测评价；（4）场址、总平面布置合理性分析；（5）环保措施可行性分析；（6）环境风险分析；（7）环保政策可达性分析；（8）环境经济损益分析；（9）公众参与（单独成册，仅引用结论）；（10）环境管理与监测等。

2.4.2评价重点

本次评价的重点为：工程分析、水环境影响评价、大气环境影响评价（臭气浓度的污染影响分析）、固体废物环境影响评价、污染防治措施评述、场址合理性分析、规划相符性。

## 2.5评价标准

根据本项目的排污特点和区域环境功能区划要求，永州市生态环境局给本项目下达了《关于油塘智慧养殖小区项目环境影响评价执行标准的函》（见附件），本次评价拟执行标准如下：

2.5.1环境质量标准

（1）环境空气

养殖场内环境空气质量执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》，见表2-1；养殖场外环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及二级标准及2018修改单，其中未包含因子NH3、H2S执行《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值，见表2-2。

表2-1    畜禽养殖场内环境空气质量评价指标限值

| 序号 | 评价指标 | 取值时间 | 场区 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氨 | 1日平均 | 5 | mg/m3 |
| 2 | 硫化氢 |  | 2 |  |
| 3 | 二氧化碳 |  | 750 |  |
| 4 | 可吸入颗粒物 |  | 1 |  |
| 5 | 总悬浮颗粒物 |  | 2 |  |
| 6 | 恶臭（稀释倍数） |  | 50 | 无量纲 |

表 2-2  畜禽养殖场外环境空气质量标准值     单位：ug/m3

| 污染物名称 | 标准值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 日平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单 |
| NO2 | 日平均 | 80 |  |
| PM10 | 日平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 日平均 | 75 |  |
| H2S | 1h平均 | 10 | 《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D |
| NH3 | 1h平均 | 200 |  |

（2）地表水

项目拟建地西南小溪、东北水塘执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

表2-3  地表水水质评价标准

| 项 目 | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB3838-2002中Ⅲ类 | 6-9 | ≤20 | ≤4 | / | ≤1.0 | 0.2 | 10000个/L |

（3）地下水

养殖场内用于生产用水的地下水执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》；养殖场外地下水执行《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类，见表2-4。

表2-4  地下水环境质量标准        单位：mg/L，pH值除外

| 项目 | 畜禽饮用水水质评价指标限值（畜） | 地下水环境质量标准中的Ⅲ类水质指标限值 |
| --- | --- | --- |
| 总硬度 | 1500 | 450 |
| pH | 5.4-9.0 | 6.5-8.5 |
| 溶解性固体 | 4000 | 1000 |
| 氨氮 | / | 0.5 |
| 氟化物 | 2.0 | 1.0 |
| As | 0.20 | 0.01 |
| Cr+6 | 0.10 | 0.05 |
| 耗氧量 | / | 3.0 |
| 锰 | / | 0.1 |
| 总大肠菌群（个/L） | 3.0 | 3.0 |

（4）声环境

营运期养殖场内声环境执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内声环境质量评价指标限值》；其他区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类标准，见表2-5。

表2-5  声环境质量标准       单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB3095-2008 中2类标准 | 60 | 50 |
| 畜禽养殖场内声环境质量评价指标限值 | 60 | 50 |

（5）土壤环境

养殖场内土壤执行《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》，见表2-6；养殖场外执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1中限值，详见表2-7。

表2-6  养殖场内土壤环境质量标准     单位：mg/kg

| 序号 | 评价指标 | 畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 镉 | 1.0 |
| 2 | 汞 | 1.5 |
| 3 | 砷 | 40 |
| 4 | 铜 | 400 |
| 5 | 铅 | 500 |
| 6 | 铬 | 300 |

表2-7  养殖场外土壤环境质量标准     单位：mg/kg

2.5.2污染物排放标准

（1）废气

养殖场排放恶臭浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18595-2001），H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放场界标准值二级新改扩建要求，具体见表2-8；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001），具体见表2-9。

表2-8  集约化畜禽养殖业恶臭污染物场界排放标准

| 控制项目 | 标准值 |
| --- | --- |
| 臭气浓度（无量纲） | 20（参照《畜禽养殖业污染物排放标准》） |
| NH3 | 1.5 mg/m3（参照《恶臭污染物排放标准》） |
| H2S | 0.06 mg/m3（参照《恶臭污染物排放标准》） |

表2-9  饮食业油烟排放标准

| 规 模 | 小 型 | 中 型 | 大 型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 基准灶头数 | ≥1，<3 | ≥3，<6 | ≥6 |
| 对应灶头总功率（108J/h） | ≥1.67，<5.00 | ≥5.00，<10 | ≥10 |
| 最高允许排放浓度（mg/m3） | 2.0 |
| 净化设备最低去除率（%） | 60 | 75 | 85 |

注：单个灶头基准排风量：大、中、小型均为2000m3/h。

（2）废水

本项目生产废水收集至舍外发酵床，制作有机肥，不外排；生活污水经化粪池处理后回用于农业用地施肥执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作类标准限值。具体见表2-10。

表2-10  农田灌溉水质标准

| 控制项目 | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 粪大肠杆菌 (个/100mL) | 蛔虫卵 (个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| GB5084-2005中旱作类标准值 | 100 | 200 | 100 | / | / | 4000 | 2 |

（3）噪声

营运期场界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 2类标准，具体见表2-11；施工期噪声执行《建筑施工场界噪声排放标准》（GB12523-2011）中标准，具体见表2-12。

表2-11  工业企业场界环境噪声排放标准           单位：dB（A）

| 类 别 | 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

表2-12  建筑施工场界环境噪声排放限值        单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

（4）固体废物

畜禽养殖业必须设置废渣的固定储存设施和场所，储存场所要有防止粪便渗漏、溢流措施，其废渣执行《畜禽养殖业污染物排放标准》(GB18595-2001)中的废渣无害化标准，具体指标见表2-13。

表2-13   畜禽养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 粪大肠菌群数 | ≤105个/公斤 |
| 蛔虫卵 | 死亡率≥95% |

《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81—2001）中规定畜禽粪便必须经过无害化处理，并且须符合《粪便无害化卫生标准》后，才能进行土地利用，禁止未经处理的畜禽粪便直接施入农田。

病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2008）；其它固体废物处置执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》GB18599-2001及2013年修订。医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修订。

## 2.6环境影响因素识别和评价因子筛选

2.6.1环境影响因素识别

根据本项目特征，按影响因子进行分析，表2-14中所列的影响指未采取减缓措施的潜在影响。

表2-14  本项目主要环境影响分析

| 环境要素/因子 | 施工期 | 营运期 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生态系统 |  |  |  |
| 土壤侵蚀 | 水土流失 | 累积性的不可逆的 不利影响 |  |
| 土壤肥力 |  | 提高 | 粪便施用到农田 |
| 自然资源 |  |  |  |
| 土地资源 | 占用 |  | 养殖场建设占地 |
| 水资源 |  | 消耗 | 猪饮用水、清洗猪舍、降温、生活用水 |
| 社会发展 |  |  |  |
| 人类健康 |  | 不利影响 | 人畜共患病危及人类健康 |
| 居住环境 |  | 不利影响 | 靠近养殖场居住条件较差 |
| 景观 |  | 有一定影响 |  |
| 农民收入 |  | 增加 |  |
| 环境污染 |  |  |  |
| 水污染 （COD、BOD5、氮、磷） | 短期 不利影响 | 累积性的 不利影响 | 施工期有少量生活污水，生产期有 一定量的畜尿、清洗水及少量生活污水 |
| 空气污染 （粉尘、恶臭） | 短期可逆的 不利影响 | 可逆不利影响 | 施工期有一定的粉尘；生产期产生 恶臭 |
| 声环境 | 短期可逆的 不利影响 | 可逆的不利影响 | 施工期和生产期噪声是轻微的（建设期施工机械；生产期的风机、泵等机械噪声） |
| 固体废物 | 可逆不利影响 | 累积性的可逆 不利影响 | 施工期产生渣土和生产期产生粪便 |
| 有毒物质 |  | 一般毒性 | 生产期使用消毒剂 |

根据表2-14分析可知，本项目的主要环境影响是：水污染、固体废物（粪便）、臭气污染以及可能引起传染病。

2.6.2评价因子筛选

根据工程性质、污染物排放特点和环境特征，确定本项目评价因子，评价因子见表2-15。

表2-15  环境评价因子筛选

| 环境要素 | 评价因子 |
| --- | --- |
|  | 现状评价因子 | 影响评价因子 |
| 环境空气 | NO2、SO2、PM10、NH3、H2S | NH3、H2S |
| 地表水环境 | pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群 | CODcr、BOD5、氨氮 |
| 地下水 | pH、总硬度、CODMn、氨氮、Cr6+、As、氟化物、总大肠菌群 | / |
| 声环境 | Leq(A) | Leq(A) |
| 固体废物 | —— | 固废产生量、处理处置量 |
| 土壤 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》；《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中表1中所列8项 | / |
| 生态环境 | 水土流失、土地利用等 |

2.6.3 评价方法

空气：采用最大浓度占标率和超标率。

水体：采用标准指数法。

土壤：采用标准指数法。

噪声：采用与标准值比照说明方法。

## 2.7评价工作等级及评价范围

2.7.1大气环境评价工作等级和评价范围

根据工程分析，本项目大气污染物主要为各猪舍和粪便收集区产生的恶臭，其特征污染物为硫化氢、氨气。根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用其中附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。经计算氨气和硫化氢最大落地浓度占标率分别为5.62%、8.987%，详见图2-1、2-2。本项目环境空气评价等级为二级。

根据二级评价的要求，考虑工程周围环境具体情况，根据工程周围地形、风向等特征，确定本次环境影响评价的范围为以项目所在地为中心，边长为5km范围内区域。

图2-1  采用估算模型计算NH3最大落地浓度结果图

图2-2  采用估算模型计算H2S最大落地浓度结果图

2.7.2水环境评价工作等级和评价范围

（1）地表水

项目废水主要包括生产废水(猪尿和清洗废水等）和场区员工生活污水。生产废水经收集至舍外发酵床制作有机肥；生活污水经化粪池处理后用于农业用地施肥。项目废水均不外排。根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3—2018）的规定，本项目水环境评价等级为三级B。

评价等级为三级B，因此仅进行可行性分析，不设评价范围。

（2）地下水

根据《环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610—2016）中，本项目为Ⅲ类项目，拟建项目不处于集中式饮水水源地准保护区、不属于热水、矿泉水、温泉等特殊地下水源保护区、也不属于补给径流区，周边存在分散式饮用水水源地，属于“较敏感”区。对照《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610—2016）中表1评价等级分级表，本项目属于三级评价，评价范围为项目建设地周边2km范围内。

2.7.3声环境评价工作等级和评价范围

项目拟建地周围均为农村环境，执行《声环境质量标准》（GB3095-2008）中2类区标准，项目建成前、后噪声级增加量较小，受影响的人口少。按《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中规定，本建设项目声环境影响评价工作等级定为三级，评价范围为场界外200m范围。

2.7.4生态环境评价工作等级和评价范围

本项目位于东安县端桥铺镇，场区占地面积约为96967.9m2（0.097km2＜2km2），所占土地主要为人工次生林地及荒地，人类活动较频繁，无天然林和珍稀类、濒危动植物，所在区域不是生态环境敏感地区。

因此，根据《环境影响评价技术导则-生态影响》(HJ19-2011)中评价工作等级判别条件和内容，确定本次生态环境影响评价为三级，评价范围为本工程涉及区域。

2.7.5风险评价工作等级和评价范围

本项目不存在超过临界量的风险物质，根据《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ/T169-2018)规定，项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析。

评价工作等级为简单分析，因此不设评价范围

2.7.6土壤环境评价工作等级和评价范围

（1）项目类别

本项目年出栏2.4万头生猪。根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，本项目土壤环境影响评价项目类别属于Ⅲ类。

（2）土壤影响类型

《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）中根据建设项目对土壤环境可能产生的影响，将土壤环境影响类型划分为生态影响型与污染影响型， “土壤环境生态影响”重点指土壤环境的盐化、酸化、碱化等。本项目对土壤的影响为废水可能渗入土壤造成污染，属于污染影响型。

（3）土壤环境敏感程度

本项目周边存在耕地和居民区，土壤环境敏感程度为敏感。

（4）占地规模

本项目占地面积为96967.9m2，占地规模为中型（5-50hm2）。

（5）评价工作等级

根据本项目的项目类别（Ⅲ类）、土壤影响类型（污染影响型）、土壤环境敏感程度（敏感）和占地规模（中型），本项目评价等级为三级。

表2-16  污染影响型评价工作等级划分表

（6）评价范围

本项目为污染影响型且为三级评价，评价范围为项目占地及外围0.05km范围。

## 2.8环境保护敏感目标

根据项目现场初步调查，区域为农村，无重点保护文物和珍稀动植物。本次评价根据周围居民分布、污染特征等确定环境保护目标，详见表2-17和附图4。

表2-17  环境保护目标一览表

| 环境要素 | 保护目标 | 坐标 | 功能与规模 | 与工程相对位置关系及隔阻情况 | 保护级别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 空气 | 曾家 | E111.466126 N26.535555 | 居住区，约7户 | 厂址北面200米以上，距养殖区约250米以上，间有树林、厂围墙等 | GB3095-2012 二级 |
|  | 油塘村 | E111.459904 N26.532061 | 居住区，约300户 | 厂址西面350米以上，距养殖区420米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 黄塘村 | E111.449947 N26.536860 | 居住区，约160户 | 厂址西面1400米以上，距养殖区1470米以上，间有山林、厂围墙等 |  |
|  | 盘龙湾 | E111.450803 N26.544193 | 居民点，约30户 | 厂址西北1900米以上，距养殖区1950米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 拱桥头 | E111.461406 N26.527338 | 居住区，50户 | 厂址北南400米以上，距养殖区450米以上，间有山体、厂围墙等 |  |
|  | 马力村-岩仔头 | E111.466770 N26.519927 | 居住区，300户 | 厂址南面600米以上，距养殖区约650米，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 潘家村 | E111.444390 N26.530756 | 居住区，100户 | 厂址西面1950米以上，距养殖区2000米以上，间有树林、围墙等 |  |
|  | 砖塘村 | E111.441450 N26.536668 | 居住区，120户 | 厂址西面2300米以上，距养殖区2350米以上，间有树林、围墙等 |  |
|  | 槐花村 | E111.466470 N26.553292 | 居住区，300户 | 厂址北面2100米以上，距养殖区2150米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 新屋村 | E111.442695 N26.511671 | 居住区，200户 | 厂址东面700米以上，距养殖区730米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 西江桥村 | E111.484752 N26.547073 | 居住区，230户 | 厂址东面700米以上，距养殖区730米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 湴塘 | E111.444154 N26.521694 | 居住区， 20户 | 厂址东面700米以上，距养殖区730米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 安塘冲 | E111.456857 N26.520235 | 居住区，50户 | 厂址东面700米以上，距养殖区730米以上，间有树林、厂围墙等 |  |
|  | 枫塘村 | E111.482735 N26.525764 | 居住区，约120户 | 厂址东南面1400m，距养殖区约1450米，间有山体、树林、厂围墙等 |  |
| 水环境 | 地表水 | 西南小溪 | 农业用水，小河 | 700m，间有山体 | GB3838-2002Ⅲ类 |
|  |  | 东北水塘 | 小鱼塘 | 200m，间有园林种植区 |  |
|  | 地下水 | 油塘村、拱桥头等周边村庄水井 | 居民饮用水 | 场区附近 | GB/T14848-2017Ⅲ类 |
| 声环境 | 运输沿线居民区 | / | / | / | GB3096-2008中2类 |
| 土壤环境 | 项目周边耕地、居民区土壤 | GB15618-2018 |
|  | 项目占地范围内土壤 | HJ568-2010 |
| 生态环境 | 评价范围内的农业生态，包括樟、松等植被、土壤、项目周边的农田等 | 保护与恢复 |

# 3项目概况

## 3.1项目基本情况

项目名称：油塘智慧养殖小区项目；

建设单位：东安温氏畜牧有限公司；

建设地点：东安县端桥铺镇油塘村；

建设性质：新建；

建设规模：年出栏2.4万头肉猪；

投资总额：1680万元；

项目占地：总占地面积96967.9m2。

## 3.2 建设内容

本项目红线内用地面积96967.9m2，总建筑面积25400m2。项目主要内容包括：主体工程、辅助设施、公用工程及环保工程等构成，其中主体工程包括12栋养殖厂房（即猪舍）。具体项目组成见表3-1。

表3-1  项目组成一览表

| 类型 | 工程名称 | 主要建设内容 |
| --- | --- | --- |
| 主体工程 | 养殖厂房 | 又称猪舍，共12栋，总建筑面积22900m2 |
| 辅助工程 | 办公生活区 | 设置1栋办公宿舍楼，1栋食堂，1栋消毒房，1栋隔离宿舍，建筑面积约2500m2 |
|  | 集粪池 | 设3个猪粪收集池（集粪池），每个规格为25m×6m×3m |
|  | 舍外发酵床 | 设2个猪粪舍外发酵床，每个规格80m×20m |
| 储运工程 | 道路 | 本项目进场道路利用现有道路修建，厂区内路网为新建 |
| 公用工程 | 供水 | 生活、生产用水为自打水井取水 |
|  | 排水 | 设置管道，排入场区自建舍外发酵床 |
|  | 采暖与降温 | 冬季利用保温灯保温，夏季采用水帘风机降温 |
|  | 供电 | 线路从周边村接入 |
| 环保工程 | 废气 | 猪舍采用水帘、加强通风等 |
|  |  | 猪舍、集粪池等粪污收集区加强通风，定期喷洒除臭剂，猪舍周围种植绿化隔离带 |
|  |  | 食堂油烟经油烟净化装置处理，经处理后的食堂油烟由专用烟道引至屋顶排放 |
|  | 废水 | 设置废水收集管道和舍外发酵床，养殖废水收集到舍外发酵床加工成有机肥 |
|  |  | 设置初期雨水收集池收集初期雨水 |
|  |  | 餐饮废水经隔油池处理后，与其他生活污水一并经化粪池处理后回用于农业用地施肥 |
|  | 固废 | 废弃包装袋和生活垃圾设置垃圾箱，定期运至附近垃圾中转站，由环卫部门处理 |
|  |  | 猪粪收集至集粪池，再进入舍外发酵床加工成有机肥 |
|  |  | 设置无害化暂存间收集病死猪，交由病死畜禽无害化处理中心处理 |
|  |  | 医疗垃圾暂存于医疗垃圾暂存间内，委托有资质单位处置 |
|  | 噪声 | 噪声设备的消声、减震 |
|  | 土壤、地下水防治 | 猪舍、粪便收集区、医疗废物暂存间、无害化暂存间底压实粘土层厚度要≥1m，防渗粘土层上部及侧面铺设1.0mm高密度聚乙烯（HDPE）防渗膜（渗透系数K≤10-12cm/s），在做好基层防渗的基础上进行水泥硬化 |
|  | 环境风险 | 事故应急池500m3 |

## 3.3 产品方案及存栏量

项目产品方案见表3-2。

表 3-2  拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 产品类型 | 单位 | 数量 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 肉猪 | 头/年 | 24000 | 出栏时体重约150kg/头 |

表3-3  拟建项目存栏量一览表

| 类型 | 出栏量（头） | 存栏量（头） |
| --- | --- | --- |
| 总计 | 24000 | 12000 |

## 3.4 场区布局

本项目主要是由养殖区、生活办公区、环保系统（粪便收集处理区）组成。

场内养殖区、环保系统、生活办公区相互分开，从西至东依次为生活区、养殖区环保系统（粪便收集处理区）。养殖区外围设置绿化带。项目场区布局严格遵循国家和地方的环境要求高标准建设，绿化、防疫沟规范设置；道路交通遵循便捷、顺畅、方便运输车辆的进出。本项目总平面布局见附图2。

## 3.5 主要设备

本项目主要设备具体见表3-5。

表3-5  项目主要设备一览表

| 名称 | 型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪笼 |  | 个 | 12000 |
| 手推饲料车 |  | 辆 | 12 |
| 水帘 | 0.15 | 套 | 12 |
| 风机 |  | 台 | 12 |
| 高压清洗设备 | 22KW | 台 | 1 |
| 推车 |  | 台 | 1 |
| 车辆 |  | 台 | 1 |

## 3.6 主要原辅材料消耗

本项目的饲料从市场上采购，不需加工。整个养殖场主要原辅材料见表3-6。

表3-6  主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 类别 | 消耗定额 | 存栏数量（头） | 年消耗量（t/a） | 储运方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 饲料 |  |  |  |  |
| 1 | 肉猪 | 1.8t/(头.a) | 12000 | 21600 | 汽车 |
| 小 计 |  |  | 21600 |  |
| 二 | 动力消耗 |  |  |  |  |
| 1 | 水 | — | — | 约29400.75 | — |
| 2 | 电 | 0.05KWh/d | — | 18.25KWh/a | — |

注：肉猪由仔猪成长到成猪，从仔猪基本断奶后开始消耗饲料，逐渐增加饲料消耗量。

## 3.7 公用工程

（1）给水工程

本项目生活用水和生产用水拟采用地下水，用水量为80.55m3/d，其中生活用水0.96m3/d，生产用水79.59m3/d。据建设单位提供资料及现场勘查，项目拟建地区域最近地表水主要为西南面小溪，主要用于农田灌溉；项目用水为打井取水，区域地下水资源丰富，可满足场区用水量的要求。

（2）排水工程及去向

本工程排水主要是猪尿、清洗废水、生活污水和雨水等。排水管网采用雨污分流方式。拟建项目生产废水来自猪舍，主要为猪尿、猪舍清洗水等工艺废水，通过传输带送出猪舍，收集至舍外发酵床加工成有机肥，不外排；职工生活污水经化粪池处理后用于农业用地施肥，不外排。雨水采用雨水管集流后排入场内的雨水沟渠，排入附近沟渠。

（3）供电工程

场区供电由农村电网专变供给。同时场区自备了一台柴油发电机组，以备农村电网停电时急需。

（4）采暖、通风及光照

采暖与降温：冬季利用保暖灯供暖，夏季采用湿帘风机降温；

通风：采用自然和辅助机械通风；

光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

（5）运输

① 运输量

根据本项目生产规模和后面的工程分析知：本项目建成后每年运进物品为猪饲料、少量轻质柴油、消毒剂和猪疫病防治药品，由于轻质柴油、消毒剂和猪疫病防治药品数量很少且难以预测，暂计运进物料为猪饲料和仔猪，饲料总量约21600t，仔猪总量约60t。运出的每年有肉猪约24000头，计125kg/头，共3000吨。猪粪等加工成有机肥总量约10000t。则年运输量约为34660吨。

② 运输方式与运输设备

本项目所运物资和产品场外主要通过汽车运输。场区内运输以人工手推车或小四轮为主。

③运输路线

项目物资及产品通过项目南面现有道路外运。

（6）厂区绿化

本项目在建设的过程中加强厂区绿化，在场界种植高大乔木组成的绿化防护林带，厂区内绿化采取乔、灌、花草相结合的方式，在绿化、美化场区的同时起到防风、防臭、抑尘、隔声的效果。

## 3.8 劳动定员与工作制度

本项目劳动定员12人。工作制度采用两班制，每班12小时，年生产365天。

## 3.9土石方工程

根据场地地形和工艺要求，本项目仅对养殖区的建、构筑物和道路等工程需要进行平整及基础层处理，厂区绿化和种植区尽量维持原状。根据建设方初步估算，厂区内基本能实现土石方平衡。

## 3.10 建设进度

预计施工时间为6个月。2020年8月开始施工，2021年3月完成施工并投产。

## 3.11 养殖工艺方案

3.11.1 养殖场养殖工艺

项目建设猪舍，内设猪笼，圈养。

3.11.2 肉猪生产技术

安全优质肉猪生产要求生产过程符合环保要求，实行生产过程的无公害等全程质量控制；具有优异的生产性能、肉质良好；在一定程度上猪肉具有独特的风味。

温氏种猪场仔猪饲养断奶后送入本项目猪舍饲养，本项目饲养5、6个月后长大为成年猪外售。

（1） 饲料配置、使用控制

为了确保猪场优质猪只的品质，所使用的饲料原料和饲料产品均来源于由本公司总部科学配置的饲料。

（2） 饲养全过程控制

建立健全安全优质肉猪生产模式及配套饲养技术规范，每圈猪的出生时间、生长状况、饲料使用情况、疫情防治情况都输入电脑，进行科学化管理。严格实行“全进、全出”的管理规定。

（3）疫情防治及药品使用控制

坚持“预防为主、综合防治”的原则，建立疫病监控体系，通过免疫接种，结合其他措施控制传染病的发生；严格按国家有关规定，合理使用兽药，严禁使用未经兽医药政部门批准的产品；疫苗的运输、贮存、使用应在规定条件下进行。

3.11.3 清粪工艺

本项目养殖采用干清粪工艺。干清粪工艺是在缝隙地板下设一斜坡，使固液分离。即猪栏后半部分采用漏缝地板，下为水泥斜坡，粪便漏落后在斜坡上实现粪便和污水自动分离。干粪采用刮机每天清粪，尿及污水从下水道流出，进入污水收集系统，再分别进行处理。

3.11.4 粪便处理工艺

项目将粪便收集至舍外发酵床进行生物发酵，加工成有机肥。

发酵床是一种新型的生猪养殖处理粪污环保工程，猪舍外另建垫料发酵场所，将垫料原料、发酵场所等与猪舍分离分开设立，养猪与粪污发酵处理分开，猪不接触垫料，养猪过程中产生的粪尿收集后均匀喷洒在发酵床发酵槽中，利用翻耙设施使猪粪尿与木屑、谷壳充分混合，通过发酵菌种进行发酵降解，最终形成有机肥，实现猪粪尿完全降解的目的，有机肥外售。

图3-2  “舍外发酵床模式”养殖工艺流程及产污工序图

图3-3  舍外发酵床工作原理图

发酵床的主要组成如下：菌种；垫料；粪尿；饲料残渣；翻耙及通风系统。

降解原理：

微生物菌种生长的同时会产生蛋白酶、脂肪酶、纤维素酶、脲酶等高活性的胞外酶，可迅速分解粪尿中的主要物质——粗蛋白、粗脂肪和半纤维素为氨基酸、乙酰CoA和单糖等小分子物质，这些物质被优势有益菌群吸收用于菌体的生长和繁殖，同时利用强势菌群活动产生的大量生物热能，将粪污中的水分彻底蒸发。

①菌种：主要是通过自身的生长及繁殖，将粪尿降解及转化。

②垫料：主要是给菌种提供生长及繁殖的环境。一般包括锯末、谷壳等。锯末主要作用是保持发酵床水分，同时作为菌种吸附载体；谷壳的主要作用是保持发酵床的透气性能，给菌种提供较多的通气量。同时还可以使用粉碎刨花、秸秆等替代物。

③粪尿：主要是为菌种提供营养及水分，主要成分是水分，蛋白质、纤维素、脂肪等有机物，灰分，及少量的尿素。同时，米糠、玉米粉、酒糟等也可以作为营养物质。

④翻耙通风系统：主要是为菌种的生长、繁殖提供合适的空气量；同时，翻动垫料的同时还可以将粪尿混匀到垫料中，加大粪尿与菌种接触的面积。

## 3.12 主要经济技术指标

本项目主要经济技术指标见表3-7。

表3-7  本项目主要经济技术指标

| 序号 | 项目名称 | 单位 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 项目总占地面积 | ㎡ | 96967.9 |  |
| 2 | 养殖方案 |  |  |  |
|  | 育肥猪（肉猪） | 头 | 24000 |  |
| 3 | 产品方案 |  |  |  |
|  | 育肥猪（肉猪） | 头 | 24000 |  |
| 4 | 平均存栏猪 | 头 | 12000 |  |
| 5 | 饲料 | t/a | 21600 |  |
| 6 | 水 | t/a | 29400.75 |  |
| 7 | 总建筑面积 | ㎡ | 25400 |  |
| 其中 | 生活办公区建筑面积 | ㎡ | 2500 | 办公楼、宿舍楼等 |
|  | 猪舍建筑面积 | ㎡ | 22900 |  |
| 8 | 绿地率 | % | 15 |  |
| 9 | 总投资 | 万元 | 1680 |  |

# 4 工程分析

## 4.1工艺流程

4.1.1施工期工艺流程

施工期工艺主要包括开挖基础、主体工程建设、室内外装饰、设备安装等。

图4-1  施工期工艺流程

4.1.2 营运期养殖工艺流程

从温氏集团母猪场将仔猪运至本项目场地，育肥后外售。

图例：★废水、▲恶臭、■噪声、◆固废

图4-2  营运期养殖工艺流程

## 4.2 水量平衡

根据建设方提供的资料，项目周边地下水丰富，项目供水拟采用打井取地下水。本工程养殖基地猪只饮用水量见表4-1。

表4-1  养殖基地猪只饮用水量消耗一览表

| 序号 | 名称 | 常年存栏数量（头） | 水消耗量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 每头猪饮水定额（L/d） | 日消耗量（t/d） | 年消耗量(t/a)（t/a） |
| 1 | 肉猪 | 12000 | 4.2 | 50.4 | 18396 |
| 4 | 合计 | 12000 |  | 50.4 | 18396 |

根据业主提供资料，项目猪只排泄的粪尿量见表4-2。

表4-2  猪排泄粪尿量

| 类型 | 年存栏 头数 | 排泄系数 [kg/(只·d)] | 排泄量（t/d） | 排泄量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 粪 | 尿 | 粪 | 尿 | 粪 | 尿 |
| 肉猪 | 12000 | 2.1 | 3.80 | 25.20 | 45.60 | 9198.00 | 16644.00 |
| 合计 | 12000 |  |  | 25.20 | 45.60 | 9198.00 | 16644.00 |

由前面的工程分析及类比同类工程可知，本工程养殖场用水包括生活用水、猪只饮用水、清洗用水和其他生产用水等，具体分析如下：

（1）养殖基地共有职工12人，根据《湖南省地方用水定额标准》（DB43/T388-2014），人均生活用水定额按80L/d计，生活用水为0.96m3/d，生活用水排放系数以80％计，生活废水排放量为0.77m3/d。

（2）由表4-1、4-2知，项目存栏猪只饮水日消耗量约50.4m3，这些饮水一部分参与猪只新陈代谢，另一部分以尿液的方式排放，根据国家环保总局下发的[2004]43号文件中推荐的畜禽粪便排泄系数，通过核算，以尿液排放的约45.6m3/d，合16644t/a。

（3）本项目猪舍实施干清粪工艺。建设单位介绍，项目猪舍轮流清洗，平均9天清洗一次。冲洗猪舍使用水量约为8-10L/㎡，则猪舍冲洗废水产生量按最大用水额 1.1L/㎡.d计算，该工程猪舍面积为22900㎡，需每天冲洗用水为25.19m3，年冲猪舍用水量9194.35m3/a。排放系数以90%计算，排放量为8274.9m3/a（约22.67m3/d）。

另外，日常生产中，还将用到设备器具洗涤等用水，其中洗涤等用水量2m3/d，相应将有废水产生1.8m3/d。

因此，项目清洗用水约为9924.35m3/a （27.19m3/d)，清洗废水产生量为8931.9m3/a （24.47m3/d)。

（4）夏季猪室降温用水循环使用，日消耗约8m3/d，全年中日平均消耗新鲜水2m3/d，无外排。

由以上四部分计算可知，养殖基地总用水量为80.55m3/d，污水产生量70.84m3/d（合25856.6m3/a）。具体水平衡见下表。

表4-3  拟建项目水平衡表

| 用水量 | 废水 | 损 耗 |
| --- | --- | --- |
| 单 位 | t/d | t/a | 单位 | t/d | t/a | 单位 | t/d | t/a |
| 生产 用水 | 猪只饮用水 | 50.4 | 18396 | 猪尿 | 45.6 | 16644 | 新陈代谢和猪粪含水等 | 4.8 | 1752 |
|  | 清洗用水 | 27.19 | 9924.35 | 清洗废水 | 24.47 | 8931.55 | 损耗 | 2.72 | 992.8 |
|  | 降温用水 | 2 | 730 | 排放废水 | 0 | 0 | 降温消耗 | 2 | 730 |
| 生活用水 | 0.96 | 350.4 | 生活污水 | 0.77 | 281.05 | 生活用水 | 0.19 | 69.35 |
| 总 计 | 80.55 | 29400.75 | 小计 | 70.84 | 25856.6 | 小计 | 9.71 | 3544.15 |

项目运营后场区的水平衡图见图4-4：

图4-4  水量平衡图   单位t/d

初期雨水

在降雨时初期雨水若不收集将会伴随雨水进入环境，对环境造成影响。

初期雨水每次量根据以下公式计算：

初期雨水每次量Q=当地暴雨平均强度×集雨面积×15分钟

根据相关资料，该区暴雨平均强度取1mm/min计，15分钟产生雨水为初期雨水，该项目工程区占地面积约96967.9m2，养殖区约占总占地面积的60%，本项目径流系数取0.6，计算得到本项目初期雨水每次量为523.6m3。本环评建议，项目养殖区设置一个600m3的初期雨水沉淀池，初期雨水排入排入初期雨水沉淀池净化后外排。

## 4.3项目物料平衡（饲料）

由前面分析知饲料消耗量约21600t/a，猪生长吸收后，其余的以粪便排出，并有少量的浪费。项目饲料平衡表见表4-4，图见图4-5所示。

表4-4  饲料平衡

| 投 入 | 产 出 |
| --- | --- |
| 名称 | 投入量（t/a） | 名称 | 产出量（t/a） |
| 饲料 | 21600 | 猪生长代谢 生长代谢 | 18191.3 |
|  |  | 饲料转变成粪便 | 1576.6 |
|  |  | 饲料残渣 | 1832.1 |
| 小计 | 21600 | 小计 | 21600 |

图4-5  项目物料平衡（饲料）图 （t/a）

## 4.4污染源分析及污染物排放量

4.4.1施工期

①废水

施工场地废水主要为混凝土养护废水、施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水和生活废水。根据现场调查和资料统计，混凝土养护废水污染物以SS为主，浓度约为1300mg/L；施工机械冲洗废水及出入场地运输车辆的冲洗废水含SS和少量石油类，浓度分别约为500mg/L、25mg/L。但施工废水其废水量难以计算。生活污水中主要含有COD、BOD5、SS和动植物油等污染物。施工期间约有施工人员40名，使用旱厕，按照每人每天用水30L，排水系数0.8计算，则施工期间每天的生活污水排放量为0.96t/d。类比同类生活污水水质，确定该污水中各污染物的产生浓度分别为：COD 150mg/L，BOD570mg/L，SS140mg/L，NH3-N20mg/L。场区施工营地产生的生活污水，需设立化粪池收集并处理达标后作为附近农田灌溉用水。施工期间生活污水每天各种污染物的排放量为：COD0.114kg/d，BOD50.053kg/d，SS0.067kg/d，NH3-N0.018kg/d。施工人员生活污水及污染物产生、排放情况见表4-6。

表4-6  施工人员生活污水及污染物排放量

| 用水量(t/d) | 污水量(t/d) | 项目 | COD | BOD5 | SS | NH3-N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2 | 0.96 | 产生浓度(mg/L) | 150 | 70 | 140 | 20 |
|  |  | 产生量(kg/d) | 0.144 | 0.067 | 0.134 | 0.019 |
|  |  | 排放浓度(mg/L) | 119 | 55 | 70 | 19 |
|  |  | 排放量(kg/d) | 0.114 | 0.053 | 0.067 | 0.018 |

②废气

项目施工期间产生的大气污染物主要来自土地平整、砂料、石灰、水泥搬运、车辆运输过程中产生的汽车尾气和扬尘。扬尘、汽车尾气均属于无组织排放，其产生量难以定量计算。

③噪声

项目施工期间的噪声主要有施工机械噪声、施工作业噪声和运输车辆产生的交通噪声。施工机械噪声主要由施工机械所造成；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬时噪声。主要施工机械设备的噪声声级见表4-7。

表4-7  主要施工机械设备的噪声声级

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖 掘 机 | 80 | 电 焊 机 | 100 |
| 电 锯 | 110 | 载重汽车 | 86 |
| 排 水 泵 | 78 | 空 压 机 | 85 |
| 金属锤打 | 60～95 | 振 捣 器 | 115 |

④固体废物

项目施工期间的固体废弃物主要有施工过程中产生的建筑垃圾和施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾主要有建材损耗产生的垃圾和装修产生的垃圾等，包括砂土、石块、水泥、碎木料、锯木屑、废金属、钢筋和钢丝等杂物,其产生量难以计算。生活垃圾主要包括厨余和施工人员用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，按照人均垃圾产生量0.5kg/d计算，则施工期间每天产生的生活垃圾量为20kg/d。

⑤水土流失及土石方

工程施工过程中由于工程需要开挖将对地表产生扰动，造成一定的水土流失，在基坑开挖等过程中尤为明显，受扰动的空闲裸露地表遇雨易产生水土流失。项目场地面积大，经业主介绍，本项目开挖土石方全部用于场区绿化及回填，不需借土，也无弃土产生。

4.4.2 运营期

4.4.2.1水污染源强及排放分析

由前面的工程分析及水平衡分析可知，本工程产生的废水主要为养殖基地猪只排放的尿液、清洗废水、生活废水等，其中所有猪只排放的尿液约45.6m3/d，清洗废水约24.47m3/d，生活废水排放量为0.77m3/d。

猪的尿液和清洗废水一并收集至舍外发酵床，合称生产废水，主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等。参照《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）附录A中表A.1“畜禽养殖场废水中的污染物质量浓度和pH值”（表4-8），以及其他猪场污染物产生情况，本项目生产废水污染物浓度取值为COD2500mg/L、BOD1200mg/L、SS5000mg/L、氨氮260mg/L、TP40mg/L。生产废水收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排。

生活污水中主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮等，产生浓度分别为COD260mg/L、BOD180mg/L、SS180mg/L、氨氮25mg/L、TP8mg/L。生活污水经化粪池处理后用于农业用地施肥，处理后污染物浓度分别为COD130mg/L、BOD90mg/L、SS80mg/L、氨氮22mg/L、TP8mg/L。

则本项目场区废水产生汇总见表4-9。

表4-9  场区废水产生汇总

| 产生环节 | 指标 | 水质（mg/L） | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 水量 | — | 70.07 | 25575.55 |
|  | COD | 2500 | 0.18 | 67.52 |
|  | BOD5 | 1200 | 0.08 | 30.69 |
|  | SS | 5000 | 0.53 | 194.37 |
|  | NH3-N | 260 | 0.02 | 6.68 |
|  | TP | 40 | 0.00 | 1.11 |
| 生活污水 | 水量 | — | 0.77 | 281.05 |
|  | COD | 260 | 0.00361 | 1.32 |
|  | BOD5 | 180 | 0.00250 | 0.91 |
|  | SS | 180 | 0.00250 | 0.91 |
|  | NH3-N | 25 | 0.00049 | 0.18 |
|  | TP | 8 | 0.00011 | 0.04 |

4.4.2.2大气污染源强及排放分析

拟建项目营运后产生的废气主要有养殖场猪舍、猪尿和粪手机和处理过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体及食堂产生的油烟。

1、恶臭气体

本项目大气污染物主要是来自猪舍及猪尿粪（污水）贮存过程中挥发的氨、硫化氢等恶臭废气。若建设单位妥善贮存粪便并采用合理的工艺处理，故恶臭物质的排放量较小。

本项目投产后猪舍、猪粪收集池、舍外发酵床等产生臭气，这类恶臭气体主要为氨、硫化氢、三甲基氨等。几种主要恶臭物质的理化性质详见表4-11。恶臭属无组织排放源，评价类比同类养猪场恶臭源强浓度（氨气：0.6ppm；硫化氢：0.006 ppm），项目拟采取的措施如下：

⑴选用饲料，利用生物方法，将EM有效微生物菌剂加入饲料中，可以促使畜禽生长及降低粪便的臭味。

⑵绿化场区的环境质量。场区道路两边种植乔灌木、松柏等，场界边缘地带种植杨、槐等高大树种形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。

种植绿色植物可通过光合作用吸收部分二氧化碳，并吸收部分空气中的有毒有害气体，达到净化空气的目的。同时对于规模化猪场所产生的粪尿及其它废弃物在发酵过程中产生的H2S、NH3等有毒有害气体采用生物除臭方法和除臭剂(MPC)等，可降低猪场这些有害气体挥发量，净化空气。绿化植物具有一定的吸收有害气体，减轻恶臭异味的作用。应选择抗污力强、净化空气好的植物，如银杏、刺槐、泡桐、槐树和垂柳等；此外，场内还应尽可能多种花草、果树。各季的果树花和花卉香味可以降低或减轻恶臭味在空气中的浓度，达到防护的目的。常见优势绿化树种的特性及保护环境功能详见表4-12所示，本次评价要求养猪场内部绿化选择适合当地气候的物种。

表4-11  恶臭物质理化特征

| 恶臭物质 | 分子式 | 嗅阈值（ppm） | 臭气特征 |
| --- | --- | --- | --- |
| 三甲基胺 | (COH3)N | 0.000027 | 臭鱼味 |
| 氨 | NH3 | 1.54 | 刺激味 |
| 硫化氢 | H2S | 0.0041 | 臭蛋味 |
| 粪臭基硫酸 |  | 0.0000056 | 粪便味 |

表4-12  常见优势绿化树种的特性及保护环境功能

| 序号 | 种 类 | 特 性 | 保护环境功能 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 银杏 | 耐寒、适应性强 | 吸收有害气体、杀菌 |
| 2 | 刺槐 | 耐寒、抗旱、怕水湿 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 3 | 泡桐 | 耐寒、不耐水湿 | 抗污染、吸收有害气体、防尘 |
| 4 | 油松 | 耐寒、耐旱、常绿 | 防尘、防风 |
| 5 | 槐树 | 喜干冷气候 | 抗污染、吸收有害气体 |
| 6 | 旱柳 | 耐旱、耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 7 | 垂柳 | 耐水湿 | 吸收有害气体 |
| 8 | 加杨 | 耐涝 | 吸收有害气体、防风 |

恶臭是本项目大气主要污染物，养殖基地恶臭来自猪粪便、污水、堆肥、饲料及畜尸等腐败分解，此外，猪只消化道排出气体、皮脂腺和汗腺的分泌物、粘附在体表的污物、畜体外激素也会散发出猪特有的难闻气味。根据有关资料介绍，养猪场粪便产生的NH3和H2S是主要的，主要产生源为猪舍和粪便收集设施。

①猪舍恶臭

本项目猪舍全部采用干清粪工艺清污，由于猪场臭气产生量与气温、猪场清洁条件、饲料等有关，且属于面源污染，无组织扩散，目前较难统计出较准确的产生量。

根据孙艳青，张潞，李万庆等发布在《环境污染防治技术研究与开发：中国环境科学学会学术年会论文集，》（2010: 3237－3238）上的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中发布的研究结论：仔猪NH3排放量为0.6～0.8g/头·d、H2S为0.2g/头·d，保育猪氨气排放量为0.8～1.1g/头·d、硫化氢0.25g/头·d，中猪氨气排放量为1.9～2.1g/头·d，硫化氢0.3g/头·d，大猪的氨气排放量为5.6～5.7g/头·d、硫化氢0.5g/头·d，母猪氨气5.3g/头·d、硫化氢0.8g/头·d。本项目猪舍设置通风系统，并在猪舍内及猪粪堆存场所定期喷洒除臭剂，同时将合理搭配饲料，并在饲料中添加EM制剂提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量。

根据中国养猪行业网上2015年发布的《养猪场中恶臭控制及其处理技术》，EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡、防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%。

本项目将在猪舍喷洒除臭剂，外加周边绿化生物除臭可降低65%以上恶臭。采用风机对猪舍进行换气，出气端设置除臭挡网装置，可降低80%以上恶臭的排放（排放高度与猪舍高度一致)。经上述措施处理后，则本项目猪舍散发的恶臭情况见表4-13。

表4-13  猪舍恶臭产生情况一览表

| 项目 | 恶臭产生系数（g/头·d） | EM抑臭 | 存栏量（头） | 日产生量 （kg/d） | 年产生量（t/a） | 除臭剂 | 除臭挡网 | 年排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S | 65% | 80% | NH3 | H2S |
| 育肥猪 | 5.7 | 0.5 | 97.7% | 12000 | 1.5732 | 0.138 | 0.574 | 0.050 |  |  | 0.04019 | 0.003526 |

②粪便收集设施（集粪池和舍外发酵床）

堆肥场的粪便也是养殖场的主要恶臭污染源之一，虽然大量的粪便在此堆积，然而经验表明，只要堆肥场设计合理并且管理良好，那么它的臭气产生量常低于猪舍的臭气产生量。根据孙艳青，张潞，李万庆等发布在《环境污染防治技术研究与开发：中国环境科学学会学术年会论文集，》（2010: 3237－3238）上的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中发布的研究结论，粪便收集间在没有任何覆盖及猪粪没有结皮的情况下，NH3平均排放浓度约为5.2g/m2·d，结皮后则为0.6-1.8g/m2·d，若再覆盖稻草等则为0.3-1.2g/m2·d。本项目采用集粪池和舍外发酵床进行处理，处于封闭或半封闭状态，NH3等恶臭气体相对覆盖稻草的堆场更小，NH3排放系数取0.1g/m2·d。项目粪便收集设施总面积约为3650m2，则本项目堆肥场NH3产生量为0.365kg/d（0.133t/a）。H2S产生速率约为NH3的1/6，即H2S产生量为0.061kg/d（0.022t/a）。项目采取在堆肥场喷洒除臭剂和绿化生物除臭等措施后可降低65%以上恶臭，即堆肥场NH3和H2S排放量分别为0.046t/a、0.0077t/a。

综合猪舍和粪便收集设施，项目恶臭气体NH3和H2S产生量分别为0.707t/a、0.072t/a，排放量分别为0.086t/a、0.0112t/a。

2、油烟废气

项目食堂使用燃气主要成分为甲烷，故燃料废气对环境空气影响较小，只是会产生少量的油烟。食堂共设有基准灶头1个，属于小型规模，职工人数为12人，年运行时间365天，日工作时间为4h。按每个灶头排放量以2000m3/h计，则年油烟废气排放量为409万m3，一般食堂的食用油耗系数为7kg/d·100人，由此计算得项目食用油耗用量约为0.84kg/d，一般烹饪过程中的挥发损失为2～4%计，取平均值3%计算，则油烟产生量约为0.0252kg/d，产生速率为0.0063kg/h，产生浓度约为3.15mg/m3，食堂设有静电式油烟净化器，设计除烟效率≥90%，经其处理后油烟排放量为0.92kg/a，排放速率为0.00063kg/h，排放浓度0.315mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度 2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求。处理后烟气经室外烟道高空外排。

项目废气产排汇总见表4-14。

表4-14  项目废气产排汇总

| 产生环节 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 猪舍、粪便收集区 | NH3 | 0.707 | 0.086 | 无组织排放 |
|  | H2S | 0.072 | 0.0112 |  |
| 食堂 | 油烟 | 0.0092 | 0.00092 | 油烟净化器 |

4.4.2.3噪声污染源强及排放分析

①噪声污染源分析

本项目噪声主要来自猪舍排气扇、水井泵房水泵等，噪声在70～85dB之间。主要噪声源排放情况见表4-15。

表4-15  项目主要噪声源强表

| 噪声源 | 噪声源位置 | 声源强度 | 排放规律 | 降噪措施 | 室外声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气扇 | 猪舍 | 75～85dB(A) | 连续 | 选用低噪声设备 | ＜65dB(A) |
| 风 机 | 猪舍 | 70～85dB(A) | 连续 | 选用低噪声设备，消声、减振 | ＜65dB(A) |
| 水泵 | 水井泵房 | 70～85dB(A) | 连续 | 选用低噪声设备，设置在隔声房内，隔声、减振 | ＜65dB(A) |

②拟采取的环保措施

设计中选用低噪声排气扇，在订购时应提出相应的控制指标。在满足设计指标的前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声功率级，使鼓风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声，此项措施一般可降噪3～5dB(A)。

4.4.2.4固体废物污染源强及排放分析

拟建项目运行后，会产生废弃饲料、病死猪、猪粪、医疗废物和员工生活产生的垃圾等。

①废弃饲料

本项目采用自动给料系统，猪只在进食过程中会有少量饲料被浪费，不能被猪只食用，据饲养员经验估计废弃的饲料约为供量的3%左右，因此场区废弃饲料年产生量为648t，废弃饲料经收集至舍外发酵床制作有机肥。

②病死猪

根据同类企业类比调查和有关资料统计及结合实践，断奶前肉猪的死亡损耗为10%，断奶后至成猪损耗为1%，越小越容易损耗，平均重量约10kg/只，则场区的病死猪产生量总计约为2.4t/a。根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）规定，对病死猪尸体宜采用生物安全处理。生物安全处理是通过用焚毁、化制、掩埋或其它物理、化学、生物学方法将病害动物尸体或者病害动物产品或附属物进行处理，以彻底消除其所携带的病原体，以达到消除病害因素，保障人畜健康安全的目的。根据关于印发《永州市病死畜禽无害化处理工作实施方案》的通知（永政办函〔2017〕62号），本项目病死猪设置病死畜禽无害化暂存间，交由病死畜禽无害化处理中心处理。

③生活垃圾

本项目固废产生按0.8kg/d·人计，劳动定员12人，则生活垃圾年产生量为3.5t。

④猪粪

通过排泄系数计算，本项目年产生猪粪量为9198t/a，收集至舍外发酵床制作有机肥。

⑤医疗废物

项目还会有少量废弃兽药及防疫防病废弃医疗废物产生。废弃兽药及防疫防病废弃医疗废物产生量约为0.05t/a，使用专用容器盛装，交给有资质的单位处理。

⑥废弃包装袋

装饲料会有包装袋产生，饲料包装袋均由厂家回收，损坏破损的废弃包装袋产生量约0.02t/a，收集后交由环卫部门处置。

本项目固废产排情况见表4-16。

表4-16  本项目固废产排情况

| 名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 固废种类 | 拟采取的处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料残渣 | 猪舍 | 648 | 一般废物 | 制作有机肥 |
| 猪粪 | 猪舍 | 9198 |  | 制作有机肥 |
| 生活垃圾 | 办公生活区 | 3.5 |  | 交由环卫部门处理 |
| 病死猪 | 猪舍 | 2.4 |  | 送病死畜禽无害化处理中心处理 |
| 废弃包装袋 | 仓库 | 0.02 |  | 交由环卫部门处理 |
| 医疗废物 | 兽医室 | 0.05 | 危险废物 | 委托有资质的单位处理 |

4.4.2.5 项目运营期污染物产排情况汇总

项目污染物产排情况见表4-17。

表4-17  项目污染物产排情况汇总

| 污染因子 | 污染源 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 水 | 猪舍 | 水量 | 25575.55 | 0 |
|  |  | COD | 67.52 | 0 |
|  |  | BOD5 | 30.69 | 0 |
|  |  | SS | 194.37 | 0 |
|  |  | NH3-N | 6.68 | 0 |
|  |  | TP | 1.11 | 0 |
|  | 生活办公 | 水量 | 281.05 | 0 |
|  |  | COD | 1.32 | 0 |
|  |  | BOD5 | 0.91 | 0 |
|  |  | SS | 0.91 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0.18 | 0 |
|  |  | TP | 0.04 | 0 |
| 废 气 | 猪舍、粪便收集区 | NH3 | 0.707 | 0.086 |
|  |  | H2S | 0.072 | 0.0112 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0092 | 0.00092 |
| 固 废 | 猪舍 | 饲料残渣 | 648 | 0 |
|  |  | 猪粪 | 9198 | 0 |
|  |  | 病死猪 | 2.4 | 0 |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 3.5 | 0 |
|  | 仓库 | 废弃包装袋 | 0.02 | 0 |
|  | 兽医室 | 医疗废物 | 0.05 | 0 |

# 5 区域环境概况

## 5.1区域自然环境概况

5.1.1地理位置

永州市位于湖南省南部，五岭山脉北麓。东与湖南衡阳市的常宁、郴州市的临武、嘉禾、桂阳相连；南与广东清远市的连州、广西贺州地区的贺州、桂林市的富川交界；西与广西桂林市的恭城、灌阳、全州接壤；北与衡阳市的祁东、邵阳市的邵阳、新宁毗邻。地理坐标为北纬24°39′～26°51′、东经111°06′～112°21′之间，南北相距最长处245km，东西相间最宽处144km，土地总面积22441.43km2，合3366.55万亩，占湖南省总面积的10.55%。

东安县位于湖南省西南部，湘江上游，东界零陵、冷水滩，南邻广西全州，西接新宁，北连邵阳。地理座标北纬26°7′04″-26°52′29″，东经110°59′33″-111°34′10″。湘桂铁路、洛湛铁路、207国道、1812省道穿境而过，距衡昆高速公路18km，交通便利。

端桥铺镇位于湖南省永州市东安县东部，距东安县城20公里。东与冷水滩区为邻，距冷水滩区12公里，南接井头圩镇，西倚川岩乡，北与芦洪市镇、鹿马桥镇相连

本项目位于东安县端桥铺镇油塘村（E111.467543°，N26.531504°）。具体地理位置见附图1。

5.1.2地形地貌地质

永州市地处西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多

样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市 3366.55 万亩土地总面积中，平原 478.67 万亩，占 14.29%；岗地 596.87 万亩，占 17.81%；丘陵486.3 万亩，占 4.51%；山地 1656.68 万亩，占 49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。

东安县西北高、东南低，西部及西北部为中山，东北部为中山丘陵，东南部及中部为岗地丘陵，整个地质断裂岩溶发育，地貌类型多样，县境内出露地层有震三系、寒武系、奥陶系、泯盆系、石碳系、二造系、白垩系、第四系、侵入岩等。东安县属祁阳山字型地质构造之南翼及反射孤部位，主要构造呈一系列孤形层布的背斜、向斜褶皱，其断裂多为压性和压扭性。

根据 2015版中国地震局颁发的中国地震动参数区划图，场址所在区域地震动峰值加速度为<0.05g（相当于地震烈度<6度区）地震动反应谱特征周期为 0.35s，为区域构造相对稳定地块。

5.1.3水文状况

东安县内水资源丰富，全县共有5公里以上长度的大小河流45条，包括湘江、紫水河、芦洪江、石期河等。

湘江是永州境内最大的过境河，为长江主要支流之一，发源于湖南省永州市海拔近2000米的九嶷山脚蓝山县野狗山麓，上游称潇水，零陵以北开始称湘江，向东流经永州、衡阳、株洲、湘潭、长沙，至湘阴县入洞庭湖后归长江。全长817公里，流域面积92,300平方公里。上游水急滩多，中下游水量丰富，水流平稳。干支流大部可通航，旧时是两湖与两广的重要交通运输线路。湘江在永州市内流程227.2公里，自然落差55.3米，水量丰富，水流深，水质好，终年可通航.是境内重要的水陆交通命脉和工农业生产及人民生活用水的源泉。湘江多年平均流量691.1m3/s，最大流量17700m3/s，最小流量44m3/s。

芦洪江又称芦洪市河，是湘江一级支流，发源于邵阳县河伯岭林场企坪工区，流向自北向南经东安县新圩、伍家桥、芦洪市及冷水滩水汲江，至冷水滩区上岭桥镇枫木塘村汇入湘江。河长83km，平均坡降2.2‰，流域面积1067km2，多年平均流量21.8 m3/s，多年平均径流量6.90亿m3；5km以上支流18条。

本项目周边地表水有西南水渠及东北水塘。西南水渠属于芦洪江水系，平均水流量约1.5m3/s。东北水塘面积约19350m2，主要功能为养鱼和灌溉。

5.1.4气候、气象

东安县气候为亚热带季风性湿润气候，炎热期长，光照充足，雨量充沛，四季分明。境内平均气温为17.8℃，以一月份最冷，平均温度为6.1℃，7月份最热，平均温度为28.8℃。地温的年变化规律与气温的年变化规律相同，境内年降水量平均在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，年平均降水1330毫米。年平均相对温度78-81%，年日照时数1540小时，全年无霜期294天，一年四季均可展开旅游。境内一年中最多风向为东风（含东南系、东北系），其频率为25%，其次是西北风（含北风）和西南风（含南风），其频率分别为15%和13%。全年年均风速1.7米/秒。

5.1.5土壤

东安县土壤共分为9个土类，21个亚类，71个土属，204个土种。主要土壤类型为：水稻土、菜园土、潮土、红壤、山地黄壤、黄棕壤、黑色石灰土、红色石灰土、紫色土等。

5.1.6植被

端桥铺镇地带性植被属亚热带常绿阔叶林，又名照叶林。受人类活动影响，目前区内植被群落以次生林和人工林为主。植被类型由人工杉木林、天然和人工阔叶林，油茶林、马尾松、杜鹃、灌丛、草丛、水生植物和农作物质被。主要生态系统类型有：森林、农田、水域、灌草地和村落，具有一定的生态系统多样性。

本项目拟建地主要为荒山，植被主要为灌木和杂草，有少量杉木、油茶树、马尾松。

## 5.2区域污染源调查

经现场调查，项目拟建地属于农村，不属于东安县县城规划区范围，距离东安县县城约18.5km，距离端桥铺镇40km。项目拟建地四周为林地、杂草、荒山、农田，无大型工业污染源。

# 6环境质量现状监测与评价

## 6.1 地表水环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司对项目拟建地周边地表水进行了现状监测。湖南谱实检测技术有限公司于2020年4月14-16日在项目拟建地周边地表水-东北水塘（S1-E111°28′17.86″，N26°31′56.89″）和西南小溪（S2-E111°27′38.99″，N26°31′35.82″）各设1个监测断面，连续监测三天，每天采样一次。监测项目为pH、CODcr、BOD5、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群7项监测因子，监测结果列于表6-1。评价方法为标准指数法。

表6-1  地表水现状监测统计结果

| 采样点 | 评价指标 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | CODcr | BOD5 | SS | 氨氮 | 总磷 | 粪大肠菌群 （个/L） |
| S1 | 浓度范围(mg/L) | 7.61-7.66 | 12-15 | 2.8-3.0 | 8-9 | 0.335-0.362 | 0.05-0.06 | 790-840 |
|  | 均值(mg/L) | / | 13.8 | 2.9 | 8.7 | 0.350 | 0.056 | 810 |
|  | 标准指数 | 0.33 | 0.69 | 0.725 | / | 0.35 | 0.28 | 0.081 |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| S2 | 浓度范围(mg/L) | 7.62-7.69 | 15-16 | 3.4-3.6 | 10-12 | 0.308-0.323 | 0.02-0.03 | 760-790 |
|  | 均值(mg/L) | / | 15.6 | 3.5 | 11 | 0.315 | 0.026 | 775 |
|  | 标准指数 | 0.39 | 0.78 | 0.875 | / | 0.315 | 0.13 | 0.0775 |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB3838-2002中Ⅲ类 | 6-9 | 20 | 4 | / | 1.0 | 0.2 | 10000 |

由表6-1可知，环评期间项目拟建地西北水渠监测断面水质监测因子的标准指数均小于1，符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足水环境功能需求。本评价认为项目拟建地周边地表水环境质量较好。

## 6.2 地下水环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司进行了地下水现状监测。湖南谱实检测技术有限公司于2020年4月14日在距离项目拟建地周边村庄古塘冲居民区D1（E111°28′30.00″，N26°31′52.10″）、岩仔头居民区D2（E111°27′59.07″，N26°31′19.60″）、油塘村D3（E111°27′39.08″，N26°31′55.74″）、曾家居民点D4（E111°28′0.04″，N26°32′10.09″）各布设1个水井监测点，共设4个监测点，监测1天，每天采样一次。监测因子为pH、总硬度、溶解性固体、氨氮、Cr6+、As、氟化物、耗氧量、锰、总大肠菌群等共10项。监测结果列于表6-2。评价方法为标准指数法。

表6-2  地下水水质现状监测统计结果

| 采样点 | 评价指标 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 氨氮 | Cr6+ | 耗氧量 | As | 氟化物 | 锰 | 总大肠菌群（个/L） |
| D1 | 浓度(mg/L) | 6.72 | 331 | 401 | 0.051 | ND | 0.46 | ND | 0.14 | ND | ND |
|  | 标准指数 | 0.56 | 0.73 | 0.40 | 0.102 | / | 0.15 | / | 0.14 | / | / |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D2 | 浓度(mg/L) | 6.93 | 342 | 394 | 0.056 | ND | 0.39 | ND | 0.12 | ND | ND |
|  | 标准指数 | 0.14 | 0.76 | 0.394 | 0.112 | / | 0.13 | / | 0.12 | / | / |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D3 | 浓度(mg/L) | 6.95 | 340 | 382 | 0.062 | ND | 0.49 | ND | 0.15 | ND | ND |
|  | 标准指数 | 0.1 | 0.76 | 0.382 | 0.124 | / | 0.163 | / | 0.15 | / | / |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D4 | 浓度(mg/L) | 7.40 | 352 | 389 | 0.026 | ND | 0.35 | ND | 0.14 | ND | ND |
|  | 标准指数 | 0.27 | 0.78 | 0.389 | 0.052 | / | 0.116 | / | 0.14 | / | / |
|  | 检出率(%) | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 |
|  | 超标率(%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| GB/T14848-2017中Ⅲ类 | 6.5-8.5 | 450 | 1000 | 0.5 | 0.05 | 3.0 | 0.01 | 1.0 | 0.1 | 3 |
| HJ568-2010 | 5.5-9.0 | 1500 | 4000 | / | 0.1 | / | 0.2 | 2 | / | 3 |

由表6-2可知，环评期间周边村庄各水井各水质监测因子的标准指数均小于1，达到了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，同时也达到了本养殖场在该区域地下水取水用作生产用水，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，地下旱作为生产用水对养殖场无影响。

## 6.3 环境空气质量现状监测与评价

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中要求，采用评价范围内国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据，或采用生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。

本项目位于永州市东安县端桥铺镇油塘村区域，评价范围内没有环境空气质量监测网数据或公开发布的环境空气质量数据，距离最近有公开发布的环境空气质量数据的区域为东安县县城区，与本项目间距约18.5km。本项目评价范围内无国家或地方环境空气质量监测网中评价基准年连续 1 年的监测数据以及生态环境主管部门公开发布的环境空气质量现状数据。为了解项目拟建地区域环境空气质量，本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司进行了环境空气现状补充监测。

2020年4月14日-20日，湖南谱实检测技术有限公司在项目拟建地中心（Q1，E111.467543°，N26.531504°）布设1个监测点，连续监测七天，监测因子为NH3、H2S和臭气浓度共3项。评价方法为最大浓度占标率、超标率等数理统计方法。监测结果列于表6-4。

表6-4  项目区空气环境质量现状监测统计结果

| 点位 | 坐标 | 评价指标 | 监测因子及评价结果 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | NH3(ug/m3) | H2S(ug/m3) | 臭气浓度 |
| Q1 | E111.467543°，N26.531504° | 浓度范围 | 12-14 | 未检出 |  |
|  |  | 最大浓度占标率（%） | 7 | / |  |
|  |  | 超标率（%） | 0 | 0 |  |
|  |  | 达标情况 | 达标 | 达标 |  |
| 标准 | HJ2.2-2018中附录D | 200 | 10 |  |

由表6-4可知，评价区域NH3、H2S和臭气浓度均未超标，能够达到达到《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D的要求，区域空气环境质量现状较好。

## 6.4 声环境质量现状监测与评价

本次评价委托湖南谱实检测技术有限公司进行了环境空气现状监测。2020年4月14日-15日，湖南谱实检测技术有限公司在项目拟建地场界东、南、西、北方向各设1个噪声监测点，监测2天，昼夜各1次。监测结果列于表6-5。

表6-5  声环境质量现状监测统计结果       单位：dB(A)

| 监测结果 监测地点及时间 | 昼间(LeqA) | 夜间(LeqA) | GB3095-2008中2类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 厂界东 | 2020.4.14 | 51.2 | 44.4 | 60 | 50 |
|  | 2020.4.15 | 52.4 | 43.1 |  |  |
| 厂界南 | 2020.4.14 | 58.1 | 42.7 |  |  |
|  | 2020.4.15 | 57.6 | 41.5 |  |  |
| 厂界西 | 2020.4.14 | 55.6 | 41.0 |  |  |
|  | 2020.4.15 | 54.3 | 42.7 |  |  |
| 厂界北 | 2020.4.14 | 56.2 | 42.5 |  |  |
|  | 2020.4.15 | 57.5 | 41.8 |  |  |

从表可知，项目拟建地场界东、南、西、北方向环境噪声值满足《声环境质量标准》GB3095-2008中2类标准要求。

## 6.5 土壤环境质量现状监测与评价

2020年4月14日，湖南谱实检测技术有限公司在项目拟建地设置3个监测点--T1，（E111°28′5.62″，N26°31′58.63″）、T2，（E111°28′5.46″，N26°31′59.01″）、T3（E111°28′5.72″，N26°31′58.92″），采样一次，监测因子为pH值、Cr、As、Cu、Zn、Pb、Cd、Hg、Ni共9项，监测结果列于表6-7。

表6-6  场区内土壤环境质量监测结果统计表

| 监测点位及评价指标 | 监测结果（mg/kg） |
| --- | --- |
|  | pH值 | 铜 | 锌 | 铅 | 铬 | 镉 | 砷 | 汞 | 镍 |
| T1 | 5.54 | 22 | 78 | 44.0 | 75 | 0.11 | 8.9 | 0.124 | 39 |
| T2 | 5.32 | 18 | 69 | 39.6 | 73 | 0.10 | 7.7 | 0.117 | 29 |
| T3 | 5.47 | 19 | 72 | 45.5 | 77 | 0.13 | 7.6 | 0.132 | 32 |
| 畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值 | / | 400 | 500 | 500 | 300 | 1.0 | 40 | 1.5 | 200 |
| GB15618-2018 | ≤5.5 | 50 | 200 | 70 | 150 | 0.3 | 40 | 1.3 | 60 |
| 达标情况 | / | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 | 达标 |

由表6-6可知，场区内三个土壤监测点各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》以及《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中标准限值。

项目拟建地评价区域内土壤监测因子均满足相应功能区要求，本评价认为项目拟建地区域土壤环境质量较好。

## 6.6生态环境质量现状

场址周边山上多为灌木和野草，有少量杉木等乔木；评价区域内居民多种植农田，房前屋后种树，土地总体利用率不高。项目场界内除上山小道外，无荒坡裸露，水土流失程度轻微。场址区域系未工业化的山林和农耕环境，该区域总的生态环境较好。

# 7 环境影响预测评价

## 7.1施工期环境分析

本项目占地面积约96967.9m2，具体建设情况见表3-1项目组成一览表。据建设方介绍，土建预计2020年8月份动工。本评价将结合现场调查、类比调查等来分析论述本工程施工期建设对周围环境的影响。

工程施工对环境的影响，包括废气、废水、噪声和固体废物等影响，施工期环境污染行为较为复杂，但从污染程度和范围分析，工程施工废气和噪声对环境的影响相对较大，但施工期环境污染只是短期影响，随着工程竣工，施工影响基本消除。

7.1.1施工期大气环境影响分析

本工程施工期对环境空气产生的影响主要是来自施工扬尘、运输汽车尾气和施工设备废气。工程施工主要影响是扬尘影响。扬尘是建设期的主要大气污染源，主要有风力扬尘和动力扬尘。其中风力扬尘主要是由于露天堆放的建材及裸露的施工区表层浮尘由于天气干燥及大风，产生风力扬尘；动力扬尘主要是建材装卸等过程中由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。

（1）露天堆场和裸露场地的风力扬尘

露天堆放和裸露场地的风力扬尘量可按堆场起尘的经验公式计算：

式中：Q—起尘量，kg/吨·年；

V50—距地面50m处风速，m/s；

V0—起尘风速，m/s；

W—尘粒的含水率，%。

V0与粒径和含水率有关，因此，减少露天堆放和保证一定的含水率及减少裸露地面是减少风力起尘的有效手段。环评要求在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

尘粒在空气中的传播扩散与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关，不同粒径的沉降速度见表7-1。

表7-1  不同粒径尘粒的沉降速度

| 粒径（μm） | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沉降速度（m/s） | 0.003 | 0.012 | 0.027 | 0.048 | 0.075 | 0.108 | 0.147 |
| 粒径（μm） | 80 | 90 | 100 | 150 | 200 | 250 | 350 |
| 沉降速度（m/s） | 0.158 | 0.170 | 0.182 | 0.239 | 0.804 | 1.005 | 1.829 |
| 粒径（μm） | 450 | 550 | 650 | 750 | 850 | 950 | 1050 |
| 沉降速度（m/s） | 2.211 | 2.614 | 3.016 | 3.418 | 3.820 | 3.222 | 4.624 |

由表7-1可知，粉尘的沉降速度随粒径的增大而迅速增大。当尘粒粒径为250μm时，尘粒沉降速度为1.005m/s，因此可以认为当尘粒大于250(m时，主要影响范围在扬尘点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小粒径的粉尘。气候情况不同，其影响范围也不一样。本项目周围150m内无居民居住，扬尘对居民影响不大，但本项目位于农村地区，周围分布了少量农田和菜地，扬尘将对农作物和蔬菜产生一定影响，环评要求建设方在施工过程中作业场地采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。这样可大大减少施工扬尘对周围环境的影响。

（2）车辆行驶的动力起尘

据有关资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘在完全干燥的情况下，可按如下经验公式计算：

式中：Q—汽车行驶时的扬尘，kg/km·辆；

V—汽车速度，km/h；

W—汽车载重量，t；

P—道路表面粉尘量，kg/m2。

表7-2为一辆10t卡车，通过一段长度为1000m路面时，不同路面清洁程度、不同行驶速度情况下扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度下，车速越快，扬尘量越大；在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此限制车速和保持路面清洁是减少汽车扬尘的有效方法。

表7-2  在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘（kg/km·辆）

| 地面清洁程度 车速（km/h） | 0.1 (kg/m2) | 0.2 (kg/m2) | 0.3 (kg/m2) | 0.4 (kg/m2) | 0.5 (kg/m2) | 1.0 (kg/m2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 0.0511 | 0.0859 | 0.1164 | 0.1444 | 0.1707 | 0.2871 |
| 10 | 0.1021 | 0.1717 | 0.2328 | 0.2888 | 0.3414 | 0.5742 |
| 15 | 0.1532 | 0.2576 | 0.3491 | 0.4332 | 0.5121 | 0.8613 |
| 20 | 0.2553 | 0.4293 | 0.5819 | 0.7220 | 0.8536 | 1.4355 |

一般情况下，施工工地、道路在自然风作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内。如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水抑尘，每天洒水4-5次，可使扬尘减少70%左右，能有效地控制施工扬尘，可将TSP的污染距离缩小到20-50m范围。洒水抑尘的试验效果见表7-3。

表7-3  洒水降尘测试效果

| 距路边距离（m） | 5 | 20 | 50 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP浓度（mg/m3） | 不洒水 | 10.14 | 2.810 | 1.15 | 0.86 |
|  | 洒水 | 2.01 | 1.40 | 0.68 | 0.60 |

环评要求施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。本环评还要求对物料运输与使用进行管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。同时，在施工过程中禁止焚烧废弃物，采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌，减轻施工场地粉尘污染。

（3）汽车尾气

项目施工机械和运输车辆，一般使用汽油和柴油作动力燃料，燃料燃烧后会产生一定量的尾气，主要污染物为NO2、CO、THC，但由于施工车辆分散，加之周围环境扩散稀释能力强，汽车尾气的影响不明显。

综上所述，施工期各类扬尘影响范围一般集中在下风向100m范围内，本工程距离敏感点在150米以上，只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

7.1.2施工期地表水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、车辆和机械设备洗涤水等。

施工场地的暴雨地表径流、开挖基础可能排泄的地下水等，将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。本环评建议建设方在施工现场建设沉砂池和临时导流沟，将暴雨径流经沉砂池沉淀后由临时导流沟排放，避免雨水横流现象。

施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。本环评要求设置沉淀池和隔油池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。开挖基础产生的地下水如果直接排放，造成水资源的浪费，环评要求在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘。

施工人员在养殖场设置食宿场所，在工地食堂设置隔油隔渣池，在施工人员驻地设置三级化粪池收集并处理生活污水达标后作为附近农田灌溉用水。

综上所述，建设方只要按照环评提出的措施处理施工过程中产生的废水，不但大大节省水资源，而且有效地解决了施工污水对当地的水环境影响问题。

7.1.3施工期声环境影响分析

1、施工期噪声源

施工期的噪声主要可分为机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声。机械噪声主要为挖掘机、载重汽车等产生；施工作业噪声主要指一些零星的敲打声、装卸车辆的撞击声、吆喝声、拆装模板的撞击声等，多为瞬间噪声；施工车辆的噪声属于交通噪声。在这些施工噪声中对声环境影响最大的是机械噪声，但往往施工作业噪声比较容易造成纠纷，特别是在夜间，这主要是由于在夜间一般高噪设备严禁使用，因此施工单位一定要注意各种工作的合理安排，把一些装卸建材、拆装模板等手工操作的工作安排在白天进行。但由于施工管理和操作人员的素质良莠不齐，环境意识不强，在作业中往往忽视已是夜深人静时，而这类噪声有瞬时噪声高、在夜间传播距离远的特点，很容易造成纠纷，也是环境管理的难点，建议业主应与施工方签订环境管理责任书，具体落实方法措施。

主要施工机械的噪声源强见表7-4。

表7-4  主要施工机械设备的噪声声级

| 设 备 | 噪声值 | 设 备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 挖 掘 机 | 80 | 电 焊 机 | 100 |
| 电 锯 | 110 | 载重汽车 | 86 |
| 排 水 泵 | 78 | 空 压 机 | 85 |
| 金属锤打 | 60～95 | 振 捣 器 | 115 |

2、噪声值计算

在考虑本工程噪声源对环境影响的同时，仅考虑点声源到不同距离处经距离衰减后的噪声，计算出声源对附近敏感点的贡献值，并对声源的贡献值进行分析。噪声值计算模式为：

LA（r）=LAref（ro）-(Adiv+Abar+Aatm+Aexc)

式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；

LAref（ro）——参考位置ro处的A声级，dB（A）；

Adiv——声波几何发散引起的A声级衰减量dB（A），

Adiv=20lg（r/ ro）

Abar——遮挡物引起的A声级衰减量dB(A)，在此取值为0；

Aatm——空气吸收引起的A声级衰减量dB（A），

Aatm=α(r/ro)/100,查表取α为1.142；

Aexc——附加A声级衰减量dB（A），Aexc=5lg(r/ro)。

施工场地噪声预测结果见表7-5。

表7-5  距声源不同距离出的噪声值         单位：dB（A）

| 设备名称 | 5m | 10m | 20m | 40m | 50m | 100m | 150m | 200m | 300m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 振捣机 | 80 | 72 | 65 | 57 | 55 | 47 | 43 | 39 | 35 |

从表7-5中可看出，施工机械噪声较高，昼间噪声超过《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-90）的情况出现在距声源100m范围内，夜间施工噪声超标情况出现在150m范围内。本项目周边150m范围内无居民，施工噪声对周围环境影响很小。

7.1.4施工期固体废物环境影响分析

施工期固体废物主要来源于施工过程中产生的建筑垃圾以及施工人员产生的生活垃圾。建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。大量的建筑垃圾的堆放不仅影响区域景观，而且还容易引起扬尘和水土流失等环境问题，为避免这些问题的出现，建设方对施工中产生的固体废物完全按《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定妥善收集、合理处置。

施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等，如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。本项目采取定点堆放、即产即清的方法外运至城市垃圾填埋场卫生填埋，可以消除其影响。

7.1.5施工期生态环境环境影响分析

（1）施工占地

本项目总占地面积为96967.9m2，其中林地54000m2，其余为荒山。林地包括人工种植的杉木林、油茶林、灌木林等，不含公益林。

养殖区占地将改变原有土地利用类型，破坏原有生态。项目合理布局，尽量减少养殖区占地。

（2）施工期水土流失影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年平均降水量在1180-1490mm之间，各月降水量分配不匀，以4-6月最多，平均500-600mm，占年降水量42-45%，项目建设遇到雨季时对水土流失会带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2.a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数约为6000t/km2.a；本项目建设期约为6个月，总占地面积为96967.9m2，扰动面积约为总占地的50%，因此通过估算，本项目建设期间的水土流失量约为145.5t。

2、施工期水土流失防治措施

本项目所在区域植被覆盖率较高，根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境建议本项目采取以下措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体、沟渠。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

（8）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化，综合控制绿化率达到55％以上。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失。

3、施工期动植物影响分析

项目建设用地主要为荒山，占用少量旱地和林地，不会减少项目所在区域的农作物产量和森林覆盖面积。

施工期对动物的影响因素主要是施工噪声破坏其生境。噪声会影响动物的行为和繁殖，破坏其生境则破坏了他们的生态基础条件，从而会影响到动物物种的发展和繁衍。由于拟建地主要为荒山，周围是以农田、村庄和公路为主的农田生态系统，野生动物种类很少，也没有珍稀保护的动物物种，因此，施工对动物的影响很小。

施工会破坏一些植被，但基于植被主要是一些野草，项目占地不大，从整个评价区域来看，破坏的植被所占比例不大，因此，物质生产能力下降的幅度也较小，自然体系对这种的改变是可以承受的。

7.1.5施工期配套种植的环境影响

种植对环境的影响主要表现在种植前对土地的开垦，对原有地表植被造成一定破坏，并可能产生一定的水土流失。本项目种植是选在施工期尾期和营运初期，在养殖区内猪舍或道路建设已扰动空地播撒青饲料种子或种植树苗，自然生长。因此本项目种植施工对环境的破坏同属于建设施工。

7.1.6施工期环境管理

施工承包商在进行工程承包时，应将施工期的环境污染控制列入承包内容，并在工程开工前和施工过程中制定相应的环保防治措施和工程计划。按规定，本项目施工时应向当地环保行政主管部门申报；设专人负责管理，培训工作人员，以正确的工作方法，控制施工中产生的不利环境影响；必要时，还需在监测和检查工程施工的环境影响和实施缓解措施方面进行培训，以确保项目施工各项环保控制措施的落实。工程建设单位有责任配合当地环保主管机构，对施工过程的环境影响进行环境监测和监理，以保证施工期的环保措施得以完善和持续执行，使项目建设施工范围的环境质量得到充分有效保证。

## 7.2营运期环境影响预测与分析

7.2.1地表水环境影响分析

本项目营运期废水包括生产废水和生活污水。

生产废水：本项目采用“干清粪”工艺进行养殖，生产废水产生总量为70.07t/d，各污染物的浓度分别为COD：2500mg/L，BOD5：1200mg/L，SS:5000mg/L，NH3-N:260mg/L。污水收集至舍外发酵床，制作有机肥。生产废水不外排，对周边地表水影响不大。

生活污水：项目生活污水产生量约为0.77t/d，采用化粪池收集处理，处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准，用于农业用地施肥。生活污水不外排，对周边地表水环境影响不大。

项目产生的生产废水在不处理的情况下为高浓度有机废水，直接用于灌溉或排入水塘会影响其灌溉区作物的生长成熟，田间粪肥的施用量超过农作物的营养需要量就会导致地表水和地下水的污染以及土壤中矿物质元素的集聚；排放在生活用水的区域，不仅污染了地表水，其有毒、有害成分还易进入到地下水中，严重污染地下水，直接威胁人类健康。

因此，建设单位必须保证废水收集处理，应避免出现事故排放，要求加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水能够在场内妥善处理，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。同时，本环评建议设置事故防范池，综合3天的废水量以及消防水量等因素，设计确定规模为500m3，事故防范池上方设防雨棚，防渗、防漏、防雨淋；事故池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水流入。严禁将废水排入周边水塘、水沟等。采取措施后，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

总体来说，建设单位务必要加强生产管理，加强责任监控，防止事故发生，保障企业废水在非正常情况下不排出场外，可以排入事故池，待粪污综合利用系统维修好后将其综合利用。

7.2.2土壤及地下水环境影响分析

本项目对土壤的影响主要是由于降雨或废水排放、固体废物渗滤液途径污染物通过垂直渗透进入包气带。污染物进入土壤可能造成土壤pH值变化以及土壤中N、P等元素变化，进而造成土壤酸碱化或某元素超标的现象。本项目饲料选用不含重金属的饲料，项目污染物不涉及重金属和持久性有机物污染物，本项目产生污染主要为养殖废水和猪粪等固废，均采取有效的收集方式处理，收集池进行防渗处理，污染物基本不会进入场区及周边土壤，对场区及周边土壤环境影响不大。

由于降雨或废水排放、固体废物渗滤液途径污染物通过垂直渗透进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水，造成地下水污染。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

① 项目污水的渗漏对地下水可能造成的影响

该项目产生的生产废水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解以及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除，其它污染物全部渗入地下。 污水中含有 SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等多种污染因子。因此，应通过对废水收集系统构筑物加盖，密闭处理，防止污染物的跑、冒、滴、露等源头控制方法和对舍外发酵床、圈舍等凡是有可能入渗到地下水的地方都必须进行防渗处理。

② 初期雨水对地下水的影响

项目养殖场区范围内，携带污染物的暴雨径流下渗将对地下水造成一定的影响。

根据工程分析可知，建设方拟在场区低洼处设置一个600m3的初期雨水沉淀池。为进一步减小初期雨水对地下水的影响，环评要求建设方采取如下措施：1）项目主要构建筑物基底均应高出场地地面30cm，并进行防雨、防渗；2）主要建筑物外围设置排雨水沟，污水收集管道均设置为暗管，实行雨污分流；3）初期雨水沉淀池池壁、池底均应进行防渗。

③ 粪便等对地下水的影响

项目猪粪、饲料残渣堆存在粪便收集区，若管理不善，将会对地下水造成不良影响。环评要求建设方采取以下措施：1）粪便收集区的主要构建筑物均高出地面30cm，外围设置排雨水沟；2）主要建筑物地面根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防雨、防渗措施，并设置专门的渗滤液收集池，渗滤液收集池的池底、池壁进行防渗。

④农业用地施肥对地下水的影响

项目生活污水经处理后用于农业用地施肥。根据工程分析，项目生活污水经处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）中旱作类标准，用于农业用地施肥对植被、土壤和地下水的影响不大。若项目废水未经处理达标，含有高浓度污染物和较多粪大肠菌群等微生物，用于灌溉则会对土壤、地下水早造成污染。本评价要求，禁止使用未经处理达标的废水进行灌溉；设置事故应急池，确保事故状态下废水得到收集；加强设施日常运行维护和管理。

采取措施后，项目产生污染物基本不会进入地下水，项目生产对地下水的影响很小。

7.2.3环境空气影响评价分析

本项目运营后废气排放源主要有养殖场猪舍、废水处理工程和猪粪无害化过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体和食堂产生的油烟。

1、油烟废气

项目食堂共设有基准灶头1个，属于小型规模，职工人数为12人，年运行时间365天，日工作时间为4h。按每个灶头排放量以2000m3/h计，则年油烟废气排放量为409万m3，一般食堂的食用油耗系数为7kg/d·100人，由此计算得项目食用油耗用量约为0.84kg/d，一般烹饪过程中的挥发损失为2～4%计，取平均值3%计算，则油烟产生量约为0.0252kg/d，产生速率为0.0063kg/h，产生浓度约为3.15mg/m3，食堂设有静电式油烟净化器，设计除烟效率≥90%，经其处理后油烟排放量为0.92kg/a，排放速率为0.00063kg/h，排放浓度0.315mg/3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度 2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求。处理后烟气经室外烟道高空外排，不会对周边环境产生不利影响。

2、恶臭气体

本项目大气污染物主要是养殖场猪舍、粪便收集过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体，呈无组织排放，面源参数调查清单见表7-8。

表7-8  项目面源无组织参数一览表

| 编号 | 名称 | 面源起点坐标 | 海拔高度/m | 有效排放高度/m | 面源长度(m） | 面源宽度(m) | 与正北向夹角(°） | 年排放小时数/h | 排放工况 | 污染物排放速率/（kg/h） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  |  |  |  |  | NH3 | H2S |
| 1 | 厂房 | -130 | +10 | 161 | 6 | 330 | 150 | 20 | 8760 | 正常 | 0.009817 | 0.001279 |

根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018），采用附录A推荐模型中的估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级，经计算NH3和H2S最大落地浓度为4.331ug/m3、0.5641ug/m3，占标率分别为2.166%、5.641%（结果详见图7-1至7-2）。因此，本项目大气环境影响评价等级确定为二级，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

同时，根据预测结果可知，项目营运期恶臭气体最大落地浓度很低，场界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）的要求。根据现状监测，即使最大落地浓度与现状值叠加仍然满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。可见，项目营运期恶臭气体对周边大气环境及敏感点影响不大。

图7-1  采用估算模型计算NH3最大落地浓度结果图

图7-2  采用估算模型计算H2S最大落地浓度结果图

（1）污染物排放量核算

根据工程分析，污染物排放量核算详见表7-9。

表7-9  大气污染物无组织排放量核算表

| 序 号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（μg/m3） |  |
| 1 | 1 | 猪舍与粪便收集区 | NH3 | 喷洒除臭剂+绿化 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1二级新改扩建要求 | 1500 | 0.086 |
|  |  |  | H2S |  |  | 60 | 0.0112 |
| 无组织排放总计（t/a） |
| 无组织排放总计 | SO2 | / |
|  | NOx | / |
|  | 颗粒物 | / |
|  | VOCs | / |
|  | NH3 | 0.086 |
|  | H2S | 0.0112 |

表7-10  污染源非正常排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 非正常排放 原因 | 污染物 | 非正常排放浓度 /(μg/m3) | 非正常排放速率 /(kg/h） | 单次持续时 间/h | 年发生频次 /次 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍与粪便收集区 | 除臭剂失效 | NH3 | / | 0.0807 | 24 | 1 | 定期检查，及时修复 |
|  |  |  | H2S | / | 0.00822 | 24 | 1 |  |

（2）卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法， 通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下：

式中：Qc——有害气体无组织排放量达到的控制水平（kg/h）；

Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）；

L——所需卫生防护距离（m）；

r——有害气体无组织排放源所在单位的等效半径（m），根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算私法数（无因次），根据项目所在地平均风速及大气污染原构成类别从表7-11中选取。

表7-11  卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 企业所在地区近五年平均风速m/s | 卫生防护距离L，m |
| --- | --- | --- |
|  |  | L≤1000 | 1000＜L≤2000 | L＞2000 |
|  |  | 企业大气污染源构成类别注 |
|  |  | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ |
| A | ＜2 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 80 | 80 | 80 |
|  | 2-4 | 700 | 470 | 350 | 700 | 470 | 350 | 380 | 250 | 190 |
|  | ＞4 | 530 | 350 | 260 | 530 | 350 | 260 | 290 | 190 | 140 |
| B | ＜2 | 0.01 | 0.015 | 0.015 |
|  | ＞2 | 0.021 | 0.036 | 0.036 |
| C | ＜2 | 1.85 | 1.79 | 1.79 |
|  | ＞2 | 1.85 | 1.77 | 1.77 |
| D | ＜2 | 0.78 | 0.78 | 0.57 |
|  | ＞2 | 0.84 | 0.84 | 0.76 |

注：表中企业大气污染源构成分为三类：Ⅰ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者。

Ⅱ类：与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容 许浓度指标是按急性反应指标确定者。

Ⅲ类：无排放同种有害物质的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容 许浓度是按慢性反应指标确定者。

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定(卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

本项目所在地的多年平均风速为 1.7m/s。卫生防护距离计算公式中源强及参数取值、计算结果如表 7-12所示。

表 7-12  各污染物卫生防护距离计算结果表

| 污染源 | 污染物 | 排放速率（kg/h） | 面源面积（m2） | 计算参数 | 卫生防护距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Cm(mg/m3) | A | B | C | D | L | 级差 | 提级 |
| 养殖场 | H2S | 0.00128 | 46500 | 0.14 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.987 | 50 | 100 |
|  | NH3 | 0.0098 |  | 0.14 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 | 0.315 | 50 |  |

从表7-12可知，根据无组织排放的污染物计算，确定建设项目卫生防护距离为以场界为执行边界周边100m 范围内(两种污染物计算卫生防护距离相同时提级）。本评价要求在本项目大气环境防护区域范围内禁止新建医院、学校、居住区等敏感点。

b、相关要求规定

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）中3.1.2规定“禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜牧养殖场。在禁建区域附近建设的，应设在上述规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得的小于500m”。

②根据相关通知要求，环发[2004]18 号《关于加强畜禽养殖业 环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》中规定:“新建畜禽舍应在居民区下风向，并远离居民区至少500m”。

2018年2月26日，环保部关于上述两个要求回复如下：

①《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）属于推荐性的环境保护技术规范类标准，该技术规范3.1.2规定：禁止在城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设畜禽养殖场。村屯居民区不属于城市和城镇居民区。因此，不属于该技术规范3.1.2规定的人口集中区。对于养殖场与农村居民区之间的距离，养殖场在建设时应开展环境影响评价，根据当地的地理、环境及气象等因素确定与居民区之间的距离。在确定距离时，该技术规范中的要求可作为一项参考依据。

②2004年2月3日原国家环境保护总局印发了《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》（环发【2004】18号），该通知属于紧急通知，是专门针对“严防高致病性禽流感疫情扩散”作出的，不宜作为养殖场与农村居民区500米距离选址的依据。

c、 恶臭气体防护距离综合结论

本环评对通过卫生防护距离计算（100米）和根据相关要求规定得到的结果对比后得出的综合结论如下：本工程的恶臭气体防护距离是以养殖区（猪舍、污水处理站、有机肥加工）为边界周边100米的范围（卫生防护距离图详见附图4）。

（3）防护距离内环境敏感目标情况调查

本项目环境敏感目标均不在防护距离内，最近的敏感目标距离养殖区200米以上，敏感点均在防护距离之外。结合敏感点最大预测值，无组织排放的气体 H2S 和 NH3对周边敏感点的影响不大。

结合周边环境，在核定的大气防护范围内无居民，工程无环保拆迁，且此保护范围内今后不得建设居住用房和医院、学校等敏感目标。

3、营运期大气环境影响结论

综上所述，本项目严格按照环评要求安装油烟净化器、落实及时清扫圈舍，保持圈舍内清洁、加强通风、及时消毒、密闭粪污处理工艺设施、种植除臭性能强的松树隔离带等恶臭治理措施，食堂油烟和恶臭将得到有效的治理，不会对周边环境造成不利影响。

7.2.4营运期声环境影响预测与评价

7.2.4.1项目噪声源强分析

本项目噪声源主要为猪舍的风机和排气扇、水井泵房的水泵产生的机械噪声。项目主要噪声源强及治理措施见表7-13。

表7-13  项目主要噪声源及特性

| 噪声源 | 噪声源位置 | 声源强度 | 排放规律 | 降噪措施 | 室外声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气扇 | 猪舍 | 75～85dB(A) | 连续 | 选用低噪声设备 | ＜65dB(A) |
| 风 机 | 猪舍 | 70～85dB(A) | 连续 | 选用低噪声设备，消声、减振 | ＜65dB(A) |
| 水泵 | 水井泵房 | 70～85dB(A) | 连续 | 选用低噪声设备，设置在隔声房内，隔声、减振 | ＜65dB(A) |

项目水井泵房、猪舍与厂界距离距离见表7-14。

表7-14  噪声源与场界距离

| 噪声源 项目 | 厂界东 | 厂界南 | 厂界西 | 厂界北 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 水井泵房（日间运行） | 400m | 80m | 100m | 110m | 本项目为不规则多边形，猪舍为分布较为集中，泵房、猪舍与场界距离为最近距离 |
| 猪舍 | 100m | 60m | 60m | 20m |  |

7.2.4.2噪声对场界影响预测和评价

1、预测因子和预测内容

预测因子：Leq(A)

预测内容：预测项目营运期噪声对场界及敏感点噪声影响情况

2、预测方法

采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为：

式中：Lp——预测噪声影响声级，dB；

Lpo——参考点处的声级，dB；

r——预测点与声源之间的距离，m；

r0——参考点与声源之间的距离，m；

△L——附加衰减量，dB。噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑场界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。

各预测点的声级采用下述叠加公式计算：

式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）；

Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）；

L——预测点噪声背景值，dB（A）；

i——声源个数。

其它符号意义同前。

3、预测结果与评价

通过工程分析，本项目猪舍噪声主要来风机和猪舍排气扇产生的噪声。猪舍风机和排气扇在猪舍需要通风换气时连续运转产生机械噪声，一般噪声在70～80dB(A)左右。项目将采用低噪声设备，并在猪舍与场界之间进行绿化，设置围墙。采取这些措施后可以将这些影响降低到适当范围。

由于本项目猪舍离项目场界距离在20m之外，由距离衰减公式计算可知，距声源20m处风机和排气扇声级值分别衰减为42.0dB(A)和42.0dB(A)。经绿化隔离带及围墙隔声，噪声值可降低3dB(A)左右，即猪舍的风机声和排风扇在最近场界的噪声贡献值约39.0dB(A)和39.0dB(A)。水井泵房距离场界在80m以上，对场界的噪声贡献值在26.9dB(A)以下。

采用噪声叠加公式计算，场界噪声贡献值最大值为42.1dB(A)，未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》中Ⅱ类标准限值。因此，项目营运时噪声对外环境影响不大。

7.2.5固体废物环境影响分析

本项目的固废主要有养殖产生的病死猪、饲料残渣、医疗废物、员工生活垃圾及饲料包装袋等。其中病死猪送病死畜禽无害化处理中心集中处置；医疗废物委托有资质的单位处理；猪粪、饲料残渣经收集至舍外发酵床制作有机肥；猪粪等收集区必须设置场棚，严禁露天堆放，并进行有效的防渗处理；在粪便收集区周围设置排水沟或围堰，防止雨水排入冲刷或渗水流出，造成环境污染；生活垃圾委托环卫部分卫生填埋；饲料包装袋均由厂家回收，损坏破损的废弃包装袋交由环卫部门处置。本项目固体废物的处置情况见表7-15。

表7-15  固体废物的处置一览表

| 名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 固废种类 | 拟采取的处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料残渣 | 猪舍 | 648 | 一般废物 | 制作有机肥 |
| 猪粪 | 猪舍 | 9198 |  | 制作有机肥 |
| 生活垃圾 | 办公生活区 | 3.5 |  | 委托环卫部门卫生填埋 |
| 病死猪 | 猪舍 | 2.4 |  | 送病死畜禽无害化处理中心处理 |
| 废弃包装袋 | 饲料仓库 | 0.02 |  | 交由环卫部门处理 |
| 医疗废物 | 兽医室 | 0.05 | 危险废物 | 委托有资质的单位处理 |

综上所述，本项目固废不会对周围环境产生不利影响。

7.2.6蚊蝇和鼠害影响分析

本项目大量饲料堆放和撒落会诱发鼠类繁殖，同时养猪场猪粪便中含病原微生物、寄生虫卵及孳生大量蚊蝇，若不定期进行灭鼠和对粪便消毒杀菌处理或处理效果不好，会有利于鼠类和蚊蝇孳生，鼠类和蚊蝇身上病原种类较多，四处逃窜，会将场外猪病疫传染到场内或将场内猪病疫传染到场外，引起大规模生猪和家养动物死亡，造成重大的经济损失。本项目建成后，必须采取较好的猪病疫防疫措施和灭鼠、灭蝇措施，并制定强有力的猪病疫应急预案，可大大减轻蚊蝇和鼠类对周围环境的影响。

7.2.7营运期交通运输环境影响分析

（1）运输量分析

项目运进物料主要为猪饲料和小猪，猪饲料总量约21600t，小猪约60t。运出的每年有肉猪约24000头，计125kg/头，共3000吨。粪尿等加工成有机肥外运运输量约为10000吨。则年运输量约为34660吨。项目建成后的车流量将增加约10车次/日。

（2）车辆噪声分析

根据前述车流量的分析，项目建成后的车流量将增加10车次/日，车流量增加很少。本项目运输路线大多是乡村，但沿途也经过居民区，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，但不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度，减少夜间运输量，可减少物流运输中所产生的环境影响。

（3）车辆运输恶臭及道路扬尘的影响分析

车辆运输对环境敏感点的影响主要是道路扬尘。由于汽车流增加，地面扬尘也随之增加，运输路线中有部分地区是农田，在风力作用下，地面扬尘会散落在农作物及行道树的树叶上，减弱了光合作用和正常生长。但由于增加的车流量很小，不会给沿途的农业生态环境带来影响。

## 7.3生态环境影响分析

（1）土地利用环境影响评价

本项目建设前土地利用状况为荒山和林地，项目建成后将较大程度改变土地利用状况，养殖区的原有绿色植被被建筑物和道路所代替，造成自然生态群落绝对面积的减少，从而将抑制绿色植物群落生长。同时天然植被也将有所破坏，而将会被养殖场新栽种的植被所代替，形成新的植物群落。

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和场界四周加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，养殖区边缘主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，保留部分原有植被，共同组建防护林。本项目拟在养殖区空地配套种植了象草等青饲料和果树，并且利用现有的松树等杂木林作为绿化隔离带。区域植被覆盖率高。

（2）水土流失环境影响评价

项目施工阶段，由于破坏了项目区原有的植被，土石方的开挖和填筑等都极易产生水土流失，如进入周边水体，将使水体混浊度增加，污染物含量增多，影响水质。

项目建成后，养殖场将建成混凝土地面，并在空地和场界四周植树种草，加强绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，场界主要种植高大乔木辅以灌木，场内以灌木草坪为主，降低地表径流流量和流速，增强地表的固土能力，从而减轻地表侵蚀，有效减少水土流失。

总之，项目在工程施工阶段及建成后因地制宜地采取上述一系列防治措施，则可有效地减低水土流失。

## 7.4外环境对本项目影响及环境制约因素分析

7.4.1外环境对本项目的影响

本项目地处农村地区，周边无大型工业企业，主要为荒地、林地、旱地及农田，外环境对本项目的影响很小。

7.4.2环境制约因素分析

1、环境制约因素

根据环境质量现状调查与监测结果，评价范围内地表水、地下水、土壤、大气、声环境质量均符合规定的环境功能区和《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，具有一定环境容量，满足养殖业建场条件。

项目养殖废水若不经处理直接用于灌溉可能会影响到种植区及绿化带植被的正常生长。项目周边存在水塘等地表水及分散式引用地下水，未经处理的废水进入地表水体或地下水，会影响其水质和农田农作物的正常生长和周边居民饮用的地下水的安全。

2、解决不利因素的办法

项目废水经收集至舍外发酵床用于制作有机肥，不外排。建设单位应加强对污水收集管理，设置应急池，禁止未经处理的废水用于灌溉或排出场外。

# 8环境保护措施与污染防治对策可行性分析

## 8.1施工期环境保护措施及可行性分析

施工活动将对本项目的周边环境将产生不同程度的影响。工程承包人在项目施工期有责任保护环境和减缓对环境的影响。环境影响的缓解措施应写入招标文件并纳入工程承包合同在施工过程中实施，以督促施工人员在施工过程中对施工地点和临近区域采取切实有效的环保措施以保护环境并保障当地居民和施工人员的安全。

7.1.1施工期大气污染防治措施及可行性分析

为了使建设项目在建设期间施工废气对周围环境的影响减少到尽可能小的程度，本评价建议采取以下防护措施：

（1）在施工过程中，作业场地将采取围挡、围护以减少扬尘扩散，围挡、围护对减少扬尘对环境的污染有明显作用，当风速为2.5m/s时可使影响距离缩短40%。

（2）施工单位要配备一定数量的洒水车，在施工场地安排员工定期对未铺筑的临时道路进行洒水处理，以减少扬尘量。洒水主要在干旱无雨天气和大风天气，洒水次数根据天气状况而定，一般每天洒水1～2次，若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量将减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响。

（3）加强物料转运与使用的管理，合理装卸、规范操作。运输建筑材料和清运施工渣土等建筑垃圾应用专用车辆，加盖蓬布减少洒落。同时，限制车速，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净，不得带渣出场。

（4）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘。

（5）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境。

（6）施工现场禁止焚烧废弃物；

（7）采用商品混凝土，不在现场进行混凝土搅拌，减轻施工场地粉尘污染。

通过采取以上措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，措施可行。

8.1.2施工期水污染防治措施及可行性分析

环评要求采取如下措施：

（1）建设蓄水池：在施工场地建设临时蓄水池，将开挖基础产生的地下排水收集储存，并回用于施工场地裸地和土方的洒水抑尘，大大节省了水资源，措施可行。

（2）泥浆水、车辆、设备清洗水循环使用：设置沉淀池，将泥浆水、设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排；

（3）在施工场地建设了沉砂池和临时导流沟，将暴雨径流经沉砂池沉淀后由临时导流沟排放，避免雨水横流现象；

（4）施工人员在养殖场设置食宿场所，在工地食堂设置隔油隔渣池，在施工人员驻地设置三级化粪池，对当地水环境影响较小，措施可行。

8.1.3施工期噪声污染防治措施及可行性分析

为减少噪声对声环境的影响，建议采取以下措施：

（1）从声源上控制：建设单位在与施工单位签订合同时，应要求其使用的主要机械设备为低噪声机械设备。同时在施工过程中施工单位应设专人对设备进行定期保养和维护，并负责对现场工作人员进行培训，严格按操作规范使用各类机械。

（2）合理安排施工时间，避免在22：00-06：00之间进行高噪作业。

（3）使用商品混凝土，避免混凝土搅拌机等噪声的影响。

（4）物料运输应尽量安排在昼间进行，施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣。

（5）合理布置施工机械和施工强度，作好施工组织，高噪声施工机械和设备应远离居民点布置，并将高噪声设备安放在临时设备间内作业，以减缓噪声影响。

采取上述措施后可以消除施工期噪声的影响。

8.1.4施工期固体废物防治措施及可行性分析

为了防止施工期固体废物造成的污染，环评建议采取如下措施：

（1）建设单位和施工单位对建设期产生的土石方应做好规划和布置，要重视和加强土石方的管理，采取积极措施做好防水土流失和扬尘的防范工作。

（2）施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

（3）对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源。

（4）对建筑垃圾要进行收集并固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。同时要做好建筑垃圾暂存点的防护工作，避免风吹、雨淋散失或流失。

（5）生活垃圾应定点存放，由环卫部门定时和统一集中处置。

（6）施工单位不准将各种固体废物随意丢弃和随意排放。

（7）车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。

通过以上措施处理，固体废物污染可得到有效控制，并避免二次污染的产生，措施可行。

8.1.5施工期水土流失防治措施及可行性分析

为有效防止水土流失，环评建议采取以下防治措施：

（1）工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

（2）施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

（3）在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开面，防止冲刷和崩塌。

（4）施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

（5）在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

（6）运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

（7）在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

（8）施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化，搞好植被的恢复、再造。

本项目占地较大，项目施工期需认真落实上述措施防止水土流失，上述措施落实后水土流失大大减少，措施可行。

8.1.6施工期生态防治措施

根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地，根据建设情况争取就地取土，减少取土对建设地周边生态环境的破坏，按照有关规定规范弃渣，按有关部门确定弃渣场所。

（2）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放。

项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化，综合控制绿化率达到15％以上。

## 8.2营运期环境保护措施及可行性分析

8.2.1废水污染防治措施及可行性分析

项目生活废水经化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准要求，回用于农业用地施肥可行。生活污水不外排，对周边地表水环境影响不大，生活污水处理措施可行。

猪尿等生产废水采用舍外发酵床进行生物发酵处理，制作有机肥，不外排。

本工程采用半漏缝地板清粪工艺，整个饲养期不用冲洗猪舍，废水主要来源于员工生活污水、猪只排放的尿液等。

猪舍猪尿和猪粪及饲料残渣进入发酵床用于生产有机肥。

舍外发酵床工艺为：猪粪尿收集—集粪池—发酵床—添加垫料和菌种—翻耙—有氧发酵、分解消耗，制作成有机肥料。

本项目在外配有3个集粪池，容积共计为1350m3，可存放19天的粪肥（尿）量，配置2个发酵床，单个发酵床规格为20m（宽）×80m（长）×1.1m（深），容积共计3520m3，发酵床垫料铺设高度1m，每m2垫料需要10g。项目常年12000头猪，每天产生猪尿和粪便为70.8t。根据建设单位提供资料，每天每30~40m3垫料可以消纳约1t的粪尿水，本评价按照每天每40m3垫料消纳1t粪尿水计算，则每40m3垫料每年消纳约365吨粪尿水；项目垫料层达到1m深，则含有3200m3垫料的发酵床每天可消纳80t粪尿水，大于本项目猪尿和粪便产生量。另每半个月按需要向发酵床垫料补充50g微生物菌剂，因此发酵床足够消纳猪舍常年12000头猪的粪尿水废弃物。发酵床的垫料、菌种、粪污等经过发酵变成有机肥外售。因此，猪尿与粪便经舍外发酵床处理加工成有机肥后外售，从技术角度分析，该处置方案是可行的。

舍外发酵床底部及四周均采取防渗措施，生产废水不会下渗污染地下水。因此，项目生产废水经收集至舍外发酵床制作有机肥，对周边地表水环境影响不大。

本环评要求建设单位加强管理，严禁养殖废水直接外排，且营运后有机肥收购方必须为环保措施到位的合法企业，项目在正式运营前与收购方签订协议，确保有机肥去向稳定且不对环境造成明显影响。

在采取以上措施后，项目营运时废水对周边地表水环境影响不大。

8.2.2废气污染防治措施及可行性分析

建设项目产生的废气主要是猪舍、猪尿粪收集和贮存过程中产生的恶臭气体（氨、硫化氢等），职工食堂营运后产生的油烟废气，其中恶臭属于无组织排放，本项目饲料在市场外购供给，无饲料加工粉尘。

1.恶臭废气防治措施

本项目恶臭气体主要来源于猪舍、猪尿粪贮存及有机肥加工过程中散发的含H2S、NH3等气体。猪舍恶臭源于残留的尿液、粪便，由于建设项目规模较大，建设项目应加强猪舍的卫生管理，对残留的尿、粪及时冲洗，保持猪舍的清洁，及时清运、妥善贮存猪粪、尿，以控制恶臭物质的排放量。同时，猪舍均设置通排风装置，加强通风，强化猪舍消毒。猪尿粪贮存及有机肥加工过程中的恶臭气体均场区内无组织排放，考虑到尽可能减少恶臭气体对周围环境的影响，建设项目在场界周围及办公区、职工生活区、厂界四周种植大量的绿化隔离带，粪污处理各工艺单元应设计为密闭形式，减少恶臭对周围环境的污染。在集粪池等位置喷淋生化除臭剂，同时加强了污水收集管道的密闭性，预防风险事故的发生。选用氨基酸平衡的低蛋白的饲料和合理使用饲料添加剂，如添加赛迪草，使用EM菌液等以减少氮和磷的排放。

(1)选用饲料，利用生物方法，可将猪体内的NH3、硫化氢（H2S）、甲烷（CH4）等转化为可供畜体吸收的化合态氮和其他物质，可使排泄物中的营养成分和有害成分都明显降低，从而提高饲料消化利用率，并减少臭气的产生。但值得注意的是：使用添加剂时，应选择微生物、低聚糖等无公害饲料添加剂，以保证畜产品安全和无公害。另外，分阶段饲喂，即用不同养分组成的饲料来饲喂不同生长发育阶段的猪只，使饲料养分更接近猪只的生长需要，可避免养分的浪费和对环境的污染。

(2) 及时清理猪舍粪便，加强通风，除臭挡网

有资料表明，温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1-2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。因此要做好猪场粪便管理工作，在猪舍加强通风，加速粪便干燥，可减少臭气产生，实行尿粪的干湿分离，及时收集产生的粪便，合理的粪便收集频率能减少牲畜畜栏的恶臭，对粪便的收集和运输实行严格的管理，运输过程应尽可能采用密封罐或在采用手推车时，应在粪便上覆盖稻草等，防止粪便撒漏，臭气挥发。

在不利于污染物稀释、扩散的气象条件下，每天应增加1-2次粪便的收集次数，减少粪便堆积挥发的恶臭气体排放量。

本项目采用风机使猪舍通风，出风口通过除臭挡网装置。除臭挡网与猪舍同宽，高度要求靠墙侧与屋檐齐平，挡网侧降低10cm；风机正对面安装挡网，其余三面可选用挡网、阳光瓦或防水油布材料封闭（侧边需留门进出）。主要原理是在猪舍风机外侧安装除臭网，除臭网以框架或砖墙结构作支撑，在其上包上尼龙网或遮阳网。本项目沿除臭网布设除臭液喷淋管道，将除臭液雾化喷淋至除臭网上。恶臭气体经过除臭网时，臭气分子被除臭液捕获转化为无臭物质。从而达到净化空气的目的，除臭效率可达80%以上。地面设置喷淋液收集水沟，末端设置有喷淋水储水池水满后自动泵入除臭液水箱回用。

图8-3  风机后端除臭挡网装置的技术原理

由工程分析可知，本项目臭气通过定期喷洒除臭剂，猪舍风机后端设置除臭挡网等措施处理后，臭气排放量小，本工程的恶臭气体防护距离是以养殖区（猪舍、粪污处理区）为中心周边100米的范围。结合厂区周边环境，在核定的卫生防护范围内无居民区，本工程无环保拆迁，且此保护范围内今后不得建设居住用房和医院、学校等敏感目标。采取以上措施后，建设项目恶臭气体经有效控制后，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2中标准限值的要求，对周围大气环境的影响小。

（3）喷洒除臭剂

在猪舍、堆肥间等产生臭气的区域定期喷洒除臭剂，可降低臭气的排放。

(4) 种植特殊植被

建议种植除臭效果较好的防护林，种植绿色植被可以有效防止气味扩散、减少气味、灰尘和细菌含量。据有关知料表明松树的除臭效果比山毛榉要高4倍，比橡树高2倍。栽植合理的防护林可减少灰尘和污染物沉降 27%～30%。可以降低风速，防止气味传播到更远的距离，减少臭气污染的范围；还可降低环境温度，减少气味的产生与挥发。树叶可直接吸收、过滤含有气味的气体和尘粒，从而减轻空气中的气味。树木通过光合作用吸收空气中的CO2，释放出O2，可明显降低空气中CO2浓度，改善空气质量。此外，构筑防护林还可收获林产资源。

由工程分析可知，采取以上措施后，建设项目恶臭气体经有效控制后，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2中标准限值的要求。根据现状监测及预测结果，即使最大落地浓度与现状值叠加仍然满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中表D.1其他污染物空气质量浓度参考限值。可见，项目营运期恶臭气体对周边大气环境及敏感点影响不大，项目采取的恶臭气体防治措施可行。

2.食堂油烟治理措施

项目食堂共设有基准灶头1个，属于小型规模，职工人数为12人，年运行时间365天，日工作时间为4h。按每个灶头排放量以2000m3/h计，则年油烟废气排放量为409万m3，一般食堂的食用油耗系数为7kg/d·100人，由此计算得项目食用油耗用量约为0.84kg/d，一般烹饪过程中的挥发损失为2～4%计，取平均值3%计算，则油烟产生量约为0.0252kg/d，产生速率为0.0063kg/h，产生浓度约为3.15mg/m3，食堂设有静电式油烟净化器，设计除烟效率≥90%，经其处理后油烟排放量为0.92kg/a，排放速率为0.00063kg/h，排放浓度0.315mg/3，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度 2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求。处理后烟气经室外烟道高空外排，不会对周边环境产生不利影响，油烟废气处理措施可行。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，大气污染物均可做到达标排放，废气污染防治措施可行。

8.2.3地下水和土壤污染防治措施及可行性分析

项目产生的污水主要为猪尿、清洗废水和生活污水。如果管理不善，会因入渗而污染土壤和地下水。为此，针对其污染途径，评价提出以下防治措施：

（1）场区污水收集管网采取混凝土结构，并施行三方不见泥；专用排污管道采用混凝土暗管，接口必须密封紧密；主要构建筑物基底高出周边地面30cm，外围设置排雨水沟；设置初期雨水沉淀池。集粪池、舍外发酵床等采取搭建雨棚等防雨措施。

（2）集粪池、舍外发酵床、应急池、初期雨水沉淀池均必须根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）要求采取防渗措施。本项目饲料选用不含重金属的饲料，项目污染物不涉及重金属和持久性有机物污染物，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）中表7，本项目的猪舍、集粪池、舍外发酵床、应急池、初期雨水沉淀池以及收集管道（集水沟）均划为一般防渗区，厂区内粪便运输道路等划为简单防渗区。一般防渗区的防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s。简单防渗区的防渗技术要求为进行一般地面硬化。

（3）建立地下水环境监测管理体系，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划、建立地下水环境影响跟踪监测制度、配备先进的监测仪器和设备，以便及时发现问题，采取措施。跟踪监测计划中设置地下水监测点，在场地地下水上游设置1个背景监测点，下游设置2个重点监测点。布设监测孔应保证①监测层位为承压含水层；②按区域地下水总体流向，污染源下游不等间距布设若干监测孔，从而保证监测孔能实时有效的起到监测、预防的作用；③充分利用已有水样井布设监测井。重点监测孔监测频率为每3月1次，全年共4次，一般监测孔枯季、雨季各一次，全年共2次。

本次评价认为，经采取以上防治措施后，对土壤和地下水造成污染影响很小，土壤和地下水污染防治措施可行。

8.2.4固体废物处置措施及可行性分析

本项目产生的固废物主要是猪粪、饲料残渣、医疗废物、病猪尸体、废弃包装袋及生活垃圾等。

猪粪和饲料残渣含有植物生长必须的营养元素，是一种很好的资源，坚持农牧结合、种养平衡，既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题，为此，项目拟将猪粪和饲料残渣收集至舍外发酵床制作有机肥，定期外售，不会外排至周边环境。

本项目对医疗废弃物将按照《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求委托有资质的单位处理。

本项目产生的动物病死猪交由病死畜禽无害化处理中心处理。根据《病害动物和动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），病死猪处理可以进行销毁、无害化处理的技术要求，确认为口蹄疫、猪水泡病、猪瘟等严重危害人畜健康的病害动物及其产品需焚毁或填埋，其他可利用高温无害化设备处理。本环评要求建设单位严格按照《病害动物和动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）及《畜禽养殖业污染防治技术规范》处置病死猪。

饲料包装袋均由厂家回收，损坏破损的废弃包装袋交由环卫部门处置。

生活垃圾由垃圾桶收集，送周边指定的垃圾收集点，由环卫部门处置。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，固体废物均可做到妥善处理，不会造成

二次污染。

8.2.5噪声控制措施及可行性分析

工程噪声主要来自圈舍的排气系统和水泵运行产生的噪声，噪声源强约为70-85dB(A)。本项目饲料运输时，将会对道路沿线居民造成一定的影响。本项目交通运输沿线居民较少，且运输频率为每天10车次，载重汽车的噪声源强为 70dB(A)，对沿线环境保护目标贡献值不大，拟建项目应优先选用低噪声设备，对强噪声设备如发电机、水泵和风机等采取减振、隔声措施，噪声治理措施及降噪效果见表8-5。

表8-5 噪声治理措施及降噪效果

| 设备名称 | 声级值dB(A) | 采取的防治措施 | 预计场界噪声值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 排气扇、风机 | 75～85dB(A) | 选用低噪声设备 | 白天：＜60dB(A) 夜间：＜50dB(A) | 白天：60dB(A) 夜间：50dB(A) |
| 水泵 | 70～85dB(A) | 选用低噪声设备，设置在隔声房内，隔声、减振 |  |  |
| 运输路线交通噪声 | 70 | 加强保养、限值鸣笛、严禁夜间作业 |  |  |

(1)项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离本场生活、办公区和厂界外噪声敏感区域。

(2)机械噪声控制：设计中选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度.降低比声级功能级，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效 率和降低噪声；对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

(3)交通运输噪声防治：

使用符合国家规定的噪声限值的运输汽车，车辆的消声器和喇叭必须符合国家规 定的要求。必须加强维修和保养，保持技术性能良好，防治环境噪声污染，尽量减少鸣笛，严禁夜间作业。

（4）猪舍四周加强绿化，场界四周种植高大乔木，加强对噪声的隔阻效果。

拟建项目在采取了以上有效的噪声防治措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-92008）中的 2 类标准，猪舍噪声可达到《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内声环境质量评价指标限值》，不会造成不利影响。

8.2.6绿化措施及可行性分析

养殖项目区域绿化工作十分重要。搞好绿化工作不仅是“绿色生态养殖”的重要标志，而且绿化还具有阻挡臭味气体、降低噪声、调节养殖场温度及湿度、吸附尘粒的作用，对局部的环境污染具有多方面的长期和综合效果。因此该工程应结合养殖项目布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程：

（1）开发区域就破坏的植被，在主体设施完工后，空闲地带进行人工植树种草。绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可种植一些如桂花等发香的木本植物，将速生树和慢生树相搭配，植物、种草、栽培、盆景结合起来，形居高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增加绿化效果和环境效果。

在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用栀子树、女贞、银杏、刺槐、泡桐、油松、槐树、旱柳、垂柳、加杨、夹竹桃、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

（2）在净道建林荫道，树冠可高矮相结合，疏密相宜。

8.2.7排污口设置

本项目生产废水收集至舍外发酵床制作有机肥；生活污水经过处理达到《农田灌溉水质标准》后回用于农业用地施肥，接管应严格控制污水输送过程中的弃、撒、滴、漏。项目除雨水排放口外，不设废水排污口。

# 9 项目建设的可行性评价

## 9.1产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0391猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》，不属于限制类和淘汰类的产业，场区未使用淘汰类设备。

2007年中央一号文件又强调指出“健康养殖直接关系人民群众的生命安全，农村有条件的要发展规模养殖和畜禽养殖小区，扩大对养殖小区的补贴规模，中央和省级财政要专门安排扶持农产品加工的补助资金，支持龙头企业开展技术引进和技术改造”。 党的十八大以来，各级畜牧部门以新发展理念为指导，坚决贯彻党中央、国务院“三农”工作决策部署，深入推进畜牧业供给侧结构性改革，畜牧业在稳量保质的基础上，加快转型升级，加快向现代化迈进。党的十九大提出实施乡村振兴战略，推动畜牧业在农业中率先实现现代化，是畜牧业助力“农业强”的重大责任。

本项目为规模化养殖场，项目的建设很好的贯彻执行了上述国家畜牧养殖政策。

综上所述，本项目建设符合国家产业政策。

## 9.2项目选址可行性分析

9.2.1与畜禽养殖业污染防治技术规范中选址符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，畜禽养殖业选址必须符合下列要求，

（1）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
   （2）新建、改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开（1）中规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在（1）中规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

表9-1  本项目场址与选址要求的符合性分析表

| 选址条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地不位于城市和城镇居民区 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目所在地不是县级人民政府依法划定的禁养区域 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
| 场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m | 该项目不属于禁建区域，并大于500m | 符合 |

根据表9-1可知，本项目选择符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求。

9.2.2与畜禽养殖产地环境评价规范符合性分析

《畜禽养殖产地环境评价规范》规定了水环境质量、土壤环境质量、环境空气质量、声环境质量评价指标限值和监测方法，下面本环评针对各项进行具体分析：

（1）评价指标限值符合性分析

①地下水环境质量符合性分析

采用周边4个水井的监测数据评价项目区地下水环境质量与《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》的符合性。

表9-2  本项目猪饮用水与规范的符合性分析表 单位mg/L

| 评价 指标 | pH | As | Cr6+ | 总硬度 | 氨氮 | 氟化物 | 总大肠菌群（个/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范 限值 | 5.5-9.0 | 0.20 | 0.10 | 1500 | 0.2 | 2.0 | 3 |
| 本项目 | 6.72-7.40 | 未检出 | 未检出 | 331-352 | 0.026-0.062 | 0.14-0.15 | 未检出 |
| 符合性 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

从表9-2可知，项目区地下水环境质量符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》规范要求。

②土壤环境质量符合性分析

表9-3  本项目所在地土壤与规范的符合性分析表       单位mg/kg

| 评价指标 | Cr | As | Cu | Ni | Pb | Cd | Hg |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 规范限值 | 300 | 40 | 400 | / | 500 | 1.0 | 1.5 |
| 本项目 | 73-77 | 7.6-8.9 | 18-22 | 29-39 | 39.6-45.5 | 0.10-0.13 | 0.117-0.132 |
| 符合性 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 | 符合 |

从表9-3可知，项目区土壤环境质量符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》规范要求。

③环境空气质量符合性分析

表9-4  本项目所在地环境空气质量与规范的符合性分析表   单位mg/m3

| 评价指标 | H2S | NH3 |
| --- | --- | --- |
| 规范限值（1日平均） | 2 | 5 |
| 本项目 | 未检出 | 0.023-0.026 |
| 符合性 | 符合 | 符合 |

从表9-4可知，项目区环境空气质量符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》规范要求。

④声环境质量符合性分析

表9-5  本项目所在地声环境质量与规范的符合性分析表        单位dB(A)

| 评价指标 | 昼 | 夜 |
| --- | --- | --- |
| 规范限值 | 60 | 50 |
| 本项目 | 51.2-58.1 | 41.0-44.4 |
| 符合性 | 符合 | 符合 |

从表9-5可知，项目区声环境质量符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内声环境质量评价指标限值》规范要求。

9.2.3与当地畜牧养殖业发展规划相符性分析

本项目拟建地位于东安县端桥铺镇油塘村。根据东安县畜牧水产局出具的《关于东安温氏畜牧有限公司猪场选址的意见》（东牧计发[2019]07号），经东安县畜牧水产局工作人员实地勘察，项目选址符合东安县畜禽养殖布局规划（见附件）。

综上所述，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求、符合《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，符合东安县畜禽养殖布局规划，因此项目选址合理。

9.2.4与“三线一单”相符性分析

根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束。

表9-6  项目与“三线一单”相符性分析

| 序号 | 三线一单 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制，确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 | 本项目不位于东安县生态保护红线范围内。符合要求 |
| 2 | 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或者行业发展布局、结构和规模的对策措施，项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 | 根据政府公布的监测数据以及补充的现状监测数据可知，本项目拟建地大气、水、土壤等环境质量较好，具有一定的环境容量。符合要求 |
| 3 | 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式或规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 | 本项目使用资源主要为饲料和水，饲料在市场外购，水的消耗量很小。符合要求 |
| 4 | 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件何要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 | 本项目不在环境准入负面清单，符合要求 |

由上表可知，本项目符合“三线一单”要求。

## 9.3 总图布置合理性分析

本项目的项目总图布置本着经济合理、节省占地、安全可靠的原则，利用当地地形地势优势，遵照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，合理布置圈舍、生活办公区和粪便收集区，并配套建设绿化区。

集约化养猪场分散布置在场区中部偏北，场区的绿化、防疫沟规范设置，场区周围设置绿化带，场内养殖区、办公生活区相互分开，保持一定距离。办公生活区布设在场区的西部，而区域全年主导风向为东北风，夏季主导风向为南风，养殖区臭气在除夏季外的季节对办公生活区影响不大。

由项目平面布置图可以看出，项目猪舍设在厂区中部偏北。经实地勘察，项目周边较近的居民区位于项目西面和南面，猪舍的设置布局增加了与居民区的距离，减小臭气等污染对居民区的影响。具体布置详见平面布置图。

规划用地范围内的剩余土地将作为绿化和林业种植用地。建议在现有林地的基础上，种植除臭效果好的松树防护林。圈舍、办公设施等基础设施本着经济合理、功能分区明确、安全可靠的原则，污水处理系统和固废处理系统严格遵循国家和地方的环境要求高标准建设，并设置了一定的保护区域，符合卫生防护要求。

道路交通遵循便捷、顺畅、方便运输车辆的进出，项目的总平面布置符合国家有 关消防、安全方面、环保的规范要求。本项目总体布局上满足以下要求：

1、功能分区明确，构筑物布置紧凑，减少占地面积。

2、流程力求简短、顺畅，避免迂回重复。

3、建筑物应尽可能布置在南北朝向，在符合工艺要求、满足功能要求的情况下，力求美观。

4、场内绿化率较高。

5、交通顺畅，使施工、管理方便。

总体来说，本项目功能分区明确，项目平面布置有利于减少猪舍恶臭气体源对附近村庄的不利影响，平面布置总体较合理。

# 10环境风险影响评价

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。
    本次环境风险评价将把风险事故引起场界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性， 识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

## 10.1环境风险识别

风险识别范围包括生产设施风险识别和生产过程所涉及的物质风险识别。物质风险识别包括主要原材料及辅助材料、燃料、中间产品、最终产品以及生产过程排放的“三废”污染物等。生产设施风险识别包括主要生产装置、贮运系统、公用工程系统、工程环保设施及辅助生产设施等。本项目存在的主要环境风险包括废水处理事故性排放，猪的瘟疫等三个方面，对应的物质主要为废水及猪只。
   （1）物质风险识别
    猪的养殖属于农业生产项目，本项目所使用的原料均没有任何毒性、易燃性等危险特性，但是猪的粪便中会挥发出含硫化氢（H2S）和氨气（NH3）是有刺激性臭味、有毒气体。本项目设置集粪池和舍外发酵床分别收集猪的粪便，并定时外运出售制作有机肥，猪的粪便在场区内停留时间很短，产生恶臭气体均无组织排放。因粪便及时外运，因发酵产生的甲烷等易燃易爆气体也极少，可忽略不计，均呈无组织排放。

由于本项目硫化氢、氨气和甲烷等产生量很少，且不进行储存，场区存在量很少，可忽略不计。

（2）生产设施风险识别

本项目生产设施潜在风险主要为废水收集设施出现故障、泄露等，导致废水进入周边地表水或土壤，造成环境污染。另外，项目生产废水通过槽罐车外运出售，运输过程中可能存在事故泄露的风险，进而污染沿途地表水和土壤等环境。

(3)生物安全性

本项目在饲养过程中不可避免的会出现动物疫情和传染疾病，会导致出现生物安全事故的发生。

## 10.2环境风险评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169—2018）的规定，计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质， 按其在厂界内的最大存在总量计算。对于长输管线项目，按照两个截断阀室之间管段危险物质最大存在总量计算。
    当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即为Q；
    当存在多种危险物质时，则按式（C.1）计算物质总量与其临界量比值（Q）。

式中：q1、q2、…、qn—每种危险物质的最大存在总量，t；
        Q1、Q2、…、Qn—每种危险物质的临界量，t。
        当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。
        当 Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

根据上述环境风险识别，本项目风险物质存在总量可忽略不计，本项目Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。

## 10.3环境风险评价

（1）环保设施风险事故分析
    ①事故性排放会造成水体污染
    本项目废水若事故排放，废水进入附近水体或土壤，由于养殖废水中CODcr、 BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，将严重影响周边水质和土壤。根据工程分析， 本项目养殖废水中主要污染物为 CODcr、SS、氨氮、总磷、粪大肠菌群数，废水中各污染物的产生的浓度非常高。根据工程分析可知，废水中污染物均远高于《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求，直接外排会对周边地表水造成一定的污染。在废水收集系统发生异常时，可能导致厂区废水至项目区域地表水甚至土壤、地下水，对周边环境造成污染。这种情况出现的概率大小取决于项目的硬件设施和管理体制。项目废水处理、输送、收集系统均进行防渗、防腐的管道，选用优质设备和管件，加强日常环境管理，严格控制设备和管道的跑、冒、滴、漏现象。项目应设置废水事故应急池，当发生废水事故性排放时，及时将废水泵入事故应急池。废水事故应急池应满足项目两日内产生的污水量以确保污水处理系统发生异常后有足够的修复时间，待系统修复后继续处理事故池中的废水，确保废水不出现事故性排放。应急池设置在废水收集系统旁，采用一般防渗。
    ②污水渗入地下水造成的污染
    项目区最近地下水为本项目厂区用地下水和居民井水，污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的硝酸盐含量过高。
    ③不合理施肥造成环境影响
    不合理施肥或施肥过量情况下，施入土壤中的有机肥高于作物吸收需要量，必然会造成土壤中营养元素的过度积累，导致地下淋溶损失和地表径流损失，而且由于有机肥中可溶性有机氮、有机磷的含量较多，淋溶损失和径流损失必将对地下水、和河流产生一定程度的污染。

④运输事故泄露对沿途环境造成的污染

项目有机肥等通过车辆外运出售，运输过程中可能存在事故泄露的风险，进而污染沿途地表水和土壤等环境。本项目将加强管理，严格检查车辆，并对运输司机进行相应培训和严格要求，保持合理的行进速度。

（2）疾病风险事故分析
    本项目疾病风险源主要为常见的畜禽重大传染病，传染病具有以下特点：
    ①普遍存在性：传染病是一种具有侵袭力，且具有感染性的疾病，在养猪场地出现传染病的可能性很大。造成这一现状的主要原因是： 某些传染病原具有较强的抵抗力。猪的集中养殖为传染病爆发提供了有利的条件。
    ②危害性：传染病对猪造成的危害可概括为三方面， 导致猪的猪病和死亡、
阻碍猪的正常生长发育、 降低饲养回报率。
    ③多型性：猪传染病多种多样，且每一种传染病都有自身的特性，在同一类猪身上表现出不同的症状。
    ④易感性：不同品种、龄期、性别的猪具有不同的感受性。在传染病的防治上，
必须考虑到传染病分布广泛、感染普遍、不同传染病表现不同症状等特点，采取综合防治措施，多管齐下，才能收到较好的效果。项目运行后可能发生各种猪疫情，若在疫情早期发现，并处理及时、妥当，将仅造成业主自身的经济损失；但若疫情未及时发现或处理不当，将可能传染给周围生物，进而传染给人群，致使当地造成经济损失， 甚至人员伤亡等。因此，项目采取有效的风险事故防范措施，防止猪疫情发生，使项目事故率、损失和环境影响达到最低。

## 10.4环境风险事故防范措施分析

10.4.1泄露事故防范措施

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离；
   （2）加强设备的运行管理和维修，对污水处理系统的运行，必须严格按规定操作，避免事故性排放；
   （3）如若本项目废水收集管道、集粪池、舍外发酵床等粪便手机系统发生故障，
废水非正常排放时，废水排入事故池待正常运转后废水再泵回污水处理工序。为了防止废水外渗，对各污水收集管道、集粪池、舍外发酵床、应急池等进行防渗处理。
   （4）废水输送泵发生故障时，立即关闭所有废水输送阀门，生产部及时组织抢修。
   （5）污水管发现破、漏现象，要及时修补。
   （6）要加强对废水收集处理运行管理。一旦出现事故性排放，则立即停止处理，废水进事故应急池，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。必须防渗、防漏、防雨。
   （7）根据 HJ/T81-2001《畜禽养殖业污染防治技术规范》规定：
    ①养殖场的排水系统实施雨污分流，雨水和污水收集输送系统分离，在场区内外设置的污水收集输送系统，不得采取明沟布设。同时具备防止淤集利于清理的条件，排污沟井采取硬化措施和围堰（高出地面 5~10cm），防止下渗污染地下水和雨水大量进入导致处理池外溢造成污染。
    ②贮存设施应采取设置顶盖或围堰等防止降雨进入的措施。
    ③贮存设施应采取有效的防渗措施处理工艺，防止畜禽粪便污染地下水。
    ④为了防止废水外渗，对各污水处理池进行防渗处理，同时本评价要求各池体顶部高于周边硬地高程，以防止场区地表径流汇入。
    采取以上措施后，项目污染物事故排水频率较低，污染处理设施可做的正常运行。

10.4.2环境卫生风险事故防范措施

（1）设计中考虑猪场布局合理，采取分离的布置方法，按猪的不同饲养阶段设置猪舍，并按一定规模进行分区饲养。非生产人员不得随意进入生产区。生产区封闭隔离，工程设计和工艺流程符合动物防疫要求；生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

（2）建立正常的卫生防疫制度，按计划对猪舍进行清扫、消毒按计划对猪群实施免疫程序，建立免疫档案。

（3）健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死猪必须按要求无害化处理，不得乱扔污染环境。

（4）猪只饲养采用全进全出制度，为各阶段猪舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

10.4.3污染事故分析

10.4.3.1事故分析

本项目事故排放指污水收集系统出现故障，废水直排的情况。废水直接外排将造成污染影响，废水会对土壤、大气环境质量造成直接影响，进而对地下水、地表水都可能产生污染性影响。

(1)土壤

废水中高浓度的有机物和氨氮会使土壤环境质量严重恶化。当废水进入土壤超过了土壤的自净能力，便会出现降解不完全和厌氧腐解，产生恶臭物质和亚硝酸盐等有害物质，引起土壤的组成和性状发生改变，破坏其原有的基本功能；作物陡长、倒伏、晚熟或不熟，造成减产、甚至毒害作物，使之出现大面积腐烂。此外，土壤对病原微生物的自净能力下降，不仅增加了净化难度，而且易造成生物污染和疫病传播。

(2)大气

废水会散发出高浓度的恶臭气体，造成空气中含氧量下降，污浊度升高，轻则降低空气质量、产生异味妨碍人畜健康生存；重则引起呼吸系统的疾病，造成人畜死亡。

未经任何处理的猪场废水中含有大量的微生物，在风的作用下极易扩散到空气中，可引起口蹄疫和大肠埃希菌、炭疽、布氏杆菌、真菌胞子等引起的疫病传播，危害人和动物健康。

(3)地表水

畜禽养殖场中高浓度、未经处理的污水进入自然水体后，使水中固体悬浮物（SS）、有机物和微生物含量升高，改变水体的物理、化学和生物群落组成，使水质变差。粪污中含有大量的病原微生物将通过水体或通过水生动植物进行扩散传播，危害人畜健康。此外，粪污中有机物生物降解和水生生物的繁殖大量消耗水体溶解氧（DO），使水体变黑发臭，水生生物死亡，发生水体“富营养化”，这种水体将不可能再得到恢复。

(4)地下水

未经处理的废水事故外排，部分氮、磷不仅随地表水或水体流失流入江河污染地表水，且会渗入地下污染地下水。废水的有毒、有害成分进入地下水中，会使地下水溶解氧含量减少，水质中有毒成分增多，严重时使水体发黑、变臭、失去使用价值。一旦污染了地下水，将极难治理恢复，造成较持久性的污染。

可见，事故排污对环境的危害极大，应坚决杜绝项目废水事故排放的发生。

10.4.3.2防范措施及应急计划

(1)应在舍外发酵床旁设置事故应急池，容积贮存量考虑正常生产时3天废水量及消防事故一次废水量等，设计容积为500m3。当舍外发酵床或收集管道等出现泄露时，将废水导入事故池，并及时检修。事故池废水使用槽罐车外运出售。检修正常后，废水再收集至舍外发酵床。

(2)作好应急监测的准备。

10.4.3.3事故应急方案

(1)本项目废水主要含有机物、SS、NH3-N、TP、大肠菌群、恶臭污染物等有害成分，按工程设计这些废水贮存在事故池中，由于事故池的防渗不当、管道的泄漏或垃圾防渗层被破坏(地底收集沟堵塞，导流层出现故障，废水将会顺地面径流污染下游水体或下渗污染周围村庄的浅水井)。

为确保事故池中污水渗透，在事故池四周设置砌块石围堤，围堤内侧边坡设0.5m 厚灰土保护层，用以保护防渗人工塑料膜及围堤。

(2) 针对养猪场容易出现的事故，应提出相应的应急预案。

(3)加强粪坑的稳定性。考虑到粪坑为重要建筑物，使用期限较长，污水的日积月累对粪坑的稳定性及强度提出严格要求。

(4)建设单位定期监测监控井中的地下水监测井、饮用水井监测点的水质发生异常，危及饮用水安全时，应及时通知有关管理部门和当地居民做好应急防范工作。

## 10.5事故应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表10-3。

表10-3  应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

10.5.1废水泄露应急预案

1、严格执行环保事故报告制度，一经发现环保事故，应立即向东安县政府和上级有关部门报告，不得瞒报，漏报；

2、切实落实环保救援措施，在报告的基础上，由领导小组成员统一指挥对事故现场的应急救援，并立即查明原因，提出抢险救援和应急处理对策，及时组织指挥各方面力量处理污染事故，控制事故的蔓延和扩大。

3、若发生废水泄露造成地表水、土壤、地下水等污染事故，应立即向环保、东安县政府等部门报警。

4、建设单位应制定事故应急计划，安排事故处理人员进行相关知识培训并进行事故应急处理演习，对工人进行安全卫生教育，并对周围地区公众开展环境风险事故预防教育、应急知识培训并定期发布相关信息。

5、设立应急事故专门记录，建立档案和报告制度，由专门部门负责管理。

10.5.2疫情应急处置方案

（1）应急方案

参照《中华人民共和国动物防疫法》、《重大动物疫情应急条例》、《国家突发重大动物疫情应急预案》执行，根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

发生一类疫病时，应当及时报告东安县畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请东安县人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。县政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的猪只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由县人民政府宣布。

发生二类动物疫病时，县畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

发生三类动物疫病时，应由县政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保养殖场的健康发展。

（2）应急组织
    设立专人负责养猪场的日常饲养管理，主要职责有以下几方面：
    ①制定详细的符合国家畜牧兽医行政管理部门有关规定的疫病监测和控制方案；
    ②负责事故处理指挥，落实事故处理岗位责任制；
    ③负责向当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医提供连续的疫情监测信息；
    ④负责事故后果评价，并报告有关管理部门。
    （3）应急措施
    ①对所有疑似发病猪应立即接受治疗。
    ②对疑似发生传染病的猪子，应立即隔离，尽快报告当地畜牧兽医行政管理部门和官方兽医， 并将病样送达指定实验室确诊。

# 11 清洁生产、达标排放与总量控制

## 11.1清洁生产

根据《中华人民共和国清洁生产促进法》，清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产提倡把污染防治从末端治理向生产全过程转变，通过节能、降耗、低投入和高产出，利用清洁的能源、原辅材料，经过清洁的生产过程产出清洁的产品，从而即减少污染，又增加效益。

目前国家尚未制定畜禽养殖业的清洁生产标准，国外也未见文献报道。根据《建设项目环境影响评价清洁生产分析程序》，本环评从生产工艺技术先进性、原料和产品的安全性、有价物质回收和废物综合利用、企业管理等方面来进行分析。

11.1.1清洁生产分析

（1）生产工艺技术先进性

拟建工程在生产工艺和设备水平上力求达到国内同行的领先水平，通过选择清洁生产工艺，控制厂内用水量，节约资源，减少污染物的排放，主要有：

① 猪场设置多个猪舍，相互间有一定的间隔；采取“干清粪”工艺，实现清粪、排污、温度、通风、光照等育肥最佳生长环境控制，有利于猪养殖稳定健康、持续发展。

② 采取适度规模的集约化养殖方式，有利于采用能耗物耗小、污染物排放量少的清洁生产工艺，提高经济效益，提高环境质量。

③ 采用干清粪工艺，粪便收集至舍外发酵床制作有机肥，创造出一种高效益、低污染的养猪模式。

④ 项目选用优良猪种，建立猪的良种繁育体系，选育优良品种，筛选最佳杂交组合。采用先进的繁育技术，提早断奶，同期配种，实行流水式作业和“全进全出”生产。

⑤ 猪粪收集至舍外发酵床制作有机肥，实现粪便无害化、资源的综合回收利用。

⑥ 项目重视绿化工作，保持道路清洁、渠道畅通、地面不积水、定期杀蚊蝇和灭鼠。

⑦防疫措施的严格性

严格执行科学的兽医卫生防疫措施，有效地预防和控制传染病和普通病的发生。

a、慎重引种。对能引入的种猪要隔离观察，确保种源的无害性。

b、猪场布局合理，生产、生活区严格分开，生产区周围应有防护设施，非生产人员不得随意进入生产区。

c、设病猪隔离舍，对病猪进行隔离观察、诊治；对死亡的猪只，进行安全无害化处置，并严格消毒现场。

d、对装载种猪、肉猪的运输车辆进行严格消毒。

（2）原料和产品安全性

本项目主要原料为地下水和饲料。项目所用地下水水质能够达到《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）中畜禽饮用水水质评价指标限值，生猪饮水安全可靠。项目饲料从饲料厂外购，主要由玉米、豆粕、鱼粉等组成，不额外添加兴奋剂、镇静剂、激素类、砷制剂，确保肉猪出栏安全可靠。

食品安全是21世纪食品发展的主题，而猪肉消费在肉类消费的比重越来越高，是关系到人民基本生活的“菜篮子”骨干商品。本项目建设集约化养猪场，采用科学养猪法，猪出栏快，在当地特定的生态环境条件下所产肉猪的品质优良，该项目的建设不仅符合当地的建设发展要求，也符合国家、湖南省政府有关畜牧业发展的方针政策。

养殖场主要产品为肉猪，在饲养过程中使用的原料无有毒有害物质，产品不仅无毒性，而且是人类的主要副食品，不会对人体健康和环境产生影响。

（3）有价物质回收和废物综合利用

进行有价物质回收及废物的综合利用，不仅可最大限度地降低环境中的污染物负荷，同时可提高经济效益。拟建项目有价物质回收和废物综合利用的内容有：

猪的粪便经无害化处理后可做有机肥，本项目产生的猪的粪便均制作有机肥。据相关资料，使用养殖场废物产生的有机肥在保持和提高土壤费力的效果上远远超过化肥。化肥中的磷酸钙会与土壤中的石灰质、铁反应形成沉淀物，大大降低磷的利用率，有机肥中的磷属有机磷，肥效优于磷酸钙，不易被固定，相对提高了磷肥肥效。

在正常运行情况下，养殖场运营产生的有价物质和废物都能得到有效的利用，符合清洁生产要求。

（4）企业管理

①严格生产各环节的质量管理，确保产品质量达到中华人民共和国农业部的有关标准。

②严格按国家养殖卫生标准规范企业工作，包括对员工的教育、岗位培训，总体卫生及防疫要求。

11.1.2清洁生产评价

综上所述，拟建项目从原料到产品，从先进工艺的选择，从有价物质的回收与废物综合利用，从降低污染物排放量，从企业管理等方面都说明本工程建设符合清洁生产要求。

11.1.3清洁生产建议及要求

针对集约化畜禽养殖业，国内外大量的研究结果均表明畜禽品种、结构、规模、畜舍设计、饲料种类和组成、饲养营养管理等因素均严重影响废弃物的数量，浓度及其环境影响程度。因此从技术可行性上分析，可通过各种措施，从养殖场源头减少废弃物的产生量。畜禽养殖业污染物源削减技术包括改进畜舍结构、削减污水量；应用环保型饲料，提高饲料利用率，削减粪尿及营养物排泻量；强化固液分离、降低营养物流失等。

结合本项目工艺设计规划，建议采取如下清洁生产措施以实现污染物的源削减：

1、饲料的使用

选用环保饲料。畜禽养殖饲料应采用合理配方，如理想蛋白质体系配方等，提高蛋白质及其它营养的吸收效率，减少氮的排放量和粪的生产量。并选用高效、安全、无公害的“绿色”饲料添加剂，如微生物制剂、酶制剂和植物提取液等活性物质，减少污染物排放和恶臭气体的产生。同时，根据国家畜禽养殖饲料标准，应严格控制饲料中的重金属元素的含量，并通过利用有机微量元素，进一步降低重金属的使用量。

2、注意节能降耗

在冬季取暖期合理分配取暖能源的利用。

3、节约用水

采用室外收集雨水工艺，减少雨水进入污水收集系统。雨水收集池采用水泥浇筑，以防渗漏，各猪舍之间的雨水经沉淀处理后还可作为猪舍清洗水，可大大节约生产用水。

4、养殖场场区、畜禽舍、器械等消毒应采用环境友好的消毒剂和消毒措施（包括紫外线、臭氧、双氧水等方法 ），防止产生氯代有机物及其它的二次污染物。

11.1.4清洁生产的实施

为了实现发展生产和保护环境的双赢目标，企业要结合自身的实际情况，按照源头削减、过程控制和综合利用的原则，在实施清洁生产过程中，加强对清洁生产的规定和行动计划，完善与清洁生产相关的企业管理制度。进行岗位员工技术培训，增强岗位员工操作技能，提高操作有效性；对通过清洁生产审计发现有缺陷的设备，结合设备检修进行改造，改善工艺条件；对一些技术落后、设备老化的工艺，结合技术改造，分批分期进行技术更新改造等措施。

清洁生产是一个不断完善，不断前进的过程。项目在服务期内，应自始至终紧跟清洁生产的最新要求，实现最清洁的生产。

## 11.2 达标排放

通过对污染防治措施的分析论证，项目各项污染物达标情况见表11-1。

表11-1  各项污染物排放情况

| 类别 | 污染源 | 污染因子 | 污染物排放量 | 污染物排放浓度 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 生产废水 | COD | 0 | / | 收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 0 | / |  |
|  |  | NH3-N | 0 | / |  |
|  |  | SS | 0 | / |  |
|  |  | TP | 0 | / |  |
|  | 生活污水 | COD | 0 | / | 达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准后用于农业用地施肥，不外排 |
|  |  | BOD5 | 0 | / |  |
|  |  | NH3-N | 0 | / |  |
|  |  | SS | 0 | / |  |
| 废气 | 猪舍、粪便收集区 | NH3 | 0.086t/a | <0.2mg/m3 | 达标 |
|  |  | H2S | 0.0112t/a | <0.01mg/m3 |  |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0009t/a | ≤2mg/m3 |  |
| 固废 | 猪舍 | 饲料残渣 | 648t/a | 制作有机肥 | 有效处理处置，不外排 |
|  |  | 猪粪 | 9198t/a | 制作有机肥 |  |
|  |  | 医疗废物 | 0.05t/a | 交由有资质的单位处置 |  |
|  |  | 病死猪 | 2.4t/a | 送病死畜禽无害化处理中心处理 |  |
|  | 办公生活区 | 生活垃圾 | 3.5t/a | 委托环卫部门处理 |  |
|  |  | 废弃包装袋 | 0.02t/a | 交由环卫部门处理 |  |
| 噪声 | 猪舍、水泵 | 噪声 | 70～90dB(A) | 对厂界噪声贡献值<45.1dB(A) | 达标 |

由表11-1可知，本项目在运行期间所产生的废水、废气、噪声和固废经采取适当的污染防治措施后，均能够达标排放或有效处置。

## 11.3总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。

工程投产后，根据我国实行总量控制的污染物项目，结合本工程特征，无大气排放指标。涉及总量指标的污染物为废水中的COD和氨氮。

本项目废水包括生活废水和生产废水。生活废水产生量很小，采用化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准后用于农业用地施肥，不外排。生产废水经收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排。

总之，项目不涉及大气污染排放总量控制指标，废水均不外排，建议不分配总量控制指标。

# 12环境经济损益分析

环境经济损益分析的主要任务是衡量建设项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

## 12.1环保投资估算

《建设项目环境保护设计规定》第六十三条指出：“凡属于污染治理和保护环境所需的装置、设备、监测手段和工程设施等属于环境保护设施”、“凡有环境保护设施的建设项目均应列入环境保护设施的投资概算”，根据此规定，该公司环保投资见下表12-1。

表12-1  环保措施投资估算一览表

| 项目 | 治理措施 | 设施 | 投资（万元） | 治理效果 | 实施进度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水处理 | 污水收集至集粪池、舍外发酵床加工成有机肥，各处理池做好防渗措施；生活污水经化粪池处理后用作农用地施肥 | 集粪池、舍外发酵床，管网、接口等规范设置 | 200 | 达规范要求 | 三同时 |
|  |  | 初期雨水收集池 |  |  |  |
|  |  | 事故防范池 |  |  |  |
|  |  | 化粪池 |  |  |  |
|  |  | 以上设施防渗处理 |  |  |  |
| 废气治理 | 食堂油烟经油烟净化器处理 | 油烟净化器 | 2 | 达标排放 |  |
|  | 猪舍定期喷洒除臭剂、风机后设置除臭挡网，集粪池等定期喷洒除臭剂 | 除臭剂喷洒设备、除臭挡网等设备 | 50 | 达标排放 |  |
| 固废处理 | 猪粪、饲料残渣收集至集粪池、舍外发酵床加工成有机肥 | 集粪池、舍外发酵床 | 0（同废水，不累计） | 达规范要求 |  |
|  | 病死猪收集后送无害化处理中心 | 无害化收集间 | 10 | 达规范要求 |  |
|  | 医疗废物 | 设置暂存间 | 3 |  |  |
|  | 生活垃圾及一般固废收集后叫由环卫部门处置 | 垃圾桶等收集装置 | 1 |  |  |
| 噪声治理 | 隔声、减振 | 设备减振隔声 | 1 | 厂界达标 |  |
| 绿化 | 种植防护林 | —— | 20 | 净化空气 |  |
| 合计 | —— | —— | 287 | —— |  |

由上表12-1可知，该项目环保总投资为287万元，占建设总投资（1680万元）的17.08%。

项目环保工程运行费用为废气、废水、固废、噪声等处理设施运行费用、折旧费、环境监测费、绿化维护管理费以及环保职工工资和劳保福利费等，运行年费用估算结果见表12-2。工程环保设备年运行费用为30万元/年，环保措施设备年运行费用不高，该企业完全可以承受。

表12-2  工程环保措施年运行费用估算一览表

| 项目 | 治理措施 | 费用 (万元/年) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废水处理 | 生产废水收集及生活废水处理系统 | 3 | 电耗、维修等 |
| 2 | 废气 | 管理及抽排风机、油烟净化器 | 3 | 电耗、设备检修 |
| 3 | 固废 | 含环保职工人员工资及福利、维护等 | 10 | 固废收集人员，电耗、维修等 |
| 4 | 噪声 | 降噪措施 | 1 | 设备及维护等 |
| 5 | 环境管理 | 含环保职工人员工资及福利、维护绿化等 | 8 |  |
| 6 | 设备折旧 | 治理设施 | 5 |  |
| 合计 |  | 30 | - |

## 12.2 经济效益分析

12.2.1 直接经济效益

项目建成达产后，项目预期效益较好，具有一定盈利能力和市场抗风险能力。

12.2.2 间接经济效益

该项目建设有利于调整区域农业结构，带动东安县及周边地区种植业、运输业及相关产业的发展，形成生猪养殖、加工等产业链，加快农业产业化进程，有效解决“三农”问题，增加当地农民的收入。

## 12.3 环境效益分析

本项目建成后，项目在采取有效环保措施，严格执行各项污染物排放标准的基础上，废水、废气和噪声可达标排放，固废可得到有效处置，对周围环境及周边居民环境影响较小。大大减少了因超标排放对周围环境及周边居民环境污染而造成的环境损失。

## 12.4 社会效益分析

（1）该生猪养殖项目的建设，不仅将提高东安县生猪养殖的科技含量和生猪产品质量，还可带动当地广大农民尽快尽早脱贫致富。该项目的建设将有效解决“三农”问题，有利于经济收入，加快农民脱贫致富奔小康的步伐；有利于促进农业生产结构的调整，繁荣农村养殖经济；有利于增加当地劳动就业机会，扩大农村剩余劳动力的转移；有利于提高生猪产品质量，提高市场竞争力。

（2）该项目的实施可带动当地其他种植业、运输业等行业的发展，形成养殖产业链，对于繁荣区域经济起到积极的作用。

综上所述，本项目全部投产后，“三废”排放量较小，可做到经济效益、社会效益和环境效益的三者统一。

# 13 环境管理与环境监测

## 13.1环境管理

项目环境保护管理是指项目建设期、运行期建设单位必须遵守国家有关的环境保护法规、政策、标准，落实环境影响评价报告中拟定采取的管理监控措施，使项目对环境的影响降到最低。环境管理包括机构和能力建设、职能职责、现场监管、环境监测和报告、环保设备以及环保资金投入管理等,并接受地方环境保护主管部门的监督和指导。环境保护管理机构应由环保专业人员组成，负责项目建设期、营运期的环境管理工作。在项目的不同时期，环保管理机构的工作职责有所不同。

13.1.1项目准备和施工期环境管理机构及职责

项目准备和施工期的环境管理机构是本项目工程建设指挥部。指挥部应有1～2名专、兼职环保人员，其主要职责是：

(1)根据国家有关的施工管理条例和操作规范，按照环评报告书提出的施工期环境保护措施和要求，制定项目的施工环境保护管理办法，并负责实施；

(2)监督施工单位执行施工环境保护管理办法的情况，对违反管理办法的施工行为及时予以制止；

(3)调查、处理施工扰民或污染纠纷；

(4)向当地环保部门提交施工期的阶段报告和“三同时”竣工验收报告。

13.1.2项目运行期环境管理机构及职责

项目运行期的环境管理机构是东安温氏畜牧有限公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员2～3人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。其基本职责为：

(1)宣传、组织贯彻国家有关环境保护的方针、政策、法令和条例，搞好项目的环境保护工作；

(2)执行上级主管部门建立的各种环境管理制度；

(3)监督本项目环保设施和设备的安装、调试和运行，保证“三同时”验收合格；

(4)领导并组织项目运行期(包括非正常运行期)的环境监测工作，建立档案；

(5)调查、处理项目产生的污染事故和污染纠纷；

(6)开展环保教育、技术培训和学术交流活动，提高员工素质，推广利用先进环保技术和经验。

13.1.3环境监督机构

当地生态环境局负责对本项目环境影响报告书审查及项目环境保护工作实施监督管理；组织和协调有关机构为项目环境保护工作服务；监督项目环境管理计划的实施。

建设单位负责项目环境保护设施的竣工验收，并向当地生态环境局备案。

13.1.4环境管理监控措施计划

养殖场建设、运行过程均对周围环境存在潜在的污染影响或风险，必须采取一定有效的管理监控措施,使其对周围环境的影响程度降到最低。其管理监控措施计划如表13-1。

表13-1  环境管理监控措施计划

| 时期 | 环境要素 | 污染防治措施 | 实施机构 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 设 期 | 空气 | ①应加强管理，文明施工，建筑材料轻装轻卸；车辆出工地前应尽可能清除表面粘附的泥土等；运输石灰、砂石料、水泥等易产生扬尘的车辆上应覆盖蓬布，或用密闭车斗汽车运输。②施工场地、施工道路的扬尘采用洒水和清扫措施，石灰、水泥等尽可能不露天堆放。③选择具有一定实力的施工单位。 | 东安温氏畜牧有限公司 |
|  | 噪声 | ①选用低噪声工程机械设备。②合理安排施工作业时间。 |  |
|  | 地表水 | ①施工期设置三级化粪池。 ②施工废水沉淀后外排，避免施工物质进入水体。 |  |
|  | 生态环境 | ①做好施工场地的水土保持工作 , 临时性用地使用完毕后应恢复植被，防止水土流失； ②加强施工车辆冲洗，减少泥土带出场外影响周边生态环境。 ③严格控制青苗砍伐，减少植被破坏。 |  |
| 营 运 期 | 地表水 | ①废水经收集至舍外发酵床制作有机肥；②生活污水经化粪池处理达标后回用于农业用地施肥③建立500m3事故应急池。 | 东安温氏畜牧有限公司 |
|  | 地下水 | ①猪舍设防渗措施；②舍外发酵床、粪收集区设防渗措施；③事故应急池设防渗措施 |  |
|  | 空气 | ①加强场区恶臭管理，猪舍设置除臭挡网，猪舍及粪便收集区周围绿化及对臭气的源头放置复合微生物吸附除臭剂等；②食堂油烟安装油烟净化器处理。 |  |
|  | 噪声 | ①选用低噪声的作业机械设备。②对高噪声设备作消声、减振、隔声处理。 |  |
|  | 固废 | ①病死猪送病死畜禽无害化处理中心处理；②猪粪和饲料残渣制作有机肥；③废弃包装袋和生活垃圾交由环卫部门处置；④医疗固废临时存放在隔离室专用存储容器中，一定量后交由有资质的单位处置 |  |
| 环境监测 | 按照环境监测技术规范及国家环保局颁布的监测标准、方法执行 | 委托有资质的检测机构 |

## 13.2 环境监测

13.2.1环境监测目的

环境监测是环境管理的技术支持，是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，了解邻近地区的环境质量状况，可以及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环保措施的落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。

13.2.2环境监测机构

本项目环境监测工作委托有资质的检测机构承担。

13.2.3监测项目及监测计划

其监测项目内容计划见表13-2。

表13-2  监测项目内容计划

| 监测期 | 监测介质 | 监测点位 | 监测项目 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施 工 期 | 空气 | 场界下风向及作业区 | TSP | 施工前1次，施工时每季度1次，每次连续3天； |
|  | 噪声 | 场界 | Leq | 施工前1次，施工时每季1次，每次昼、夜各1次； |
| 运 行 期 | 地下水 | 油塘村等周边村庄水井 | pH、氨氮、硝酸盐氮、高锰酸盐指数、溶解性总固体、色度、总大肠菌群 | 每季一次 |
|  | 废水 | 雨水排放口 | BOD5、COD、NH3-N、TP、粪大肠杆菌 | 每季一次 |
|  | 废气 | 场界 | H2S、NH3 | 每半年一次 |
|  | 噪声 | 场界 | Leq(A) | 每季度一次 |
|  | 固体废物 |  | 统计产生量、处理量/处理方式、贮存量 | 台帐统计、年报一次 |

## 13.3 环保设施“三同时”竣工验收计划

项目环保措施“三同时”竣工验收计划见表13-3。

表 13-3  建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 类别 | 排放源 | 污染物名称 | 处理规模 | 三同时竣工验收项目 | 验收标准及要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍 | 硫化氢、氨气等臭气 | / | 喷洒除臭剂+排风装置+除臭挡网设施 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中恶臭污染物排放标准值要求 |
|  | 粪便收集区（集粪池、舍外发酵床） |  | / | 喷洒除臭剂 |  |
|  | 食堂 | 油烟 |  | 油烟净化器 | 《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001） |
| 废水 | 猪舍 | 猪尿、清洗废水等生产废水 | / | 废水收集管道（集水沟）、集粪池、舍外发酵床，并做好防渗措施 | 收集至舍外发酵床加工成有机肥，不外排 |
|  |  |  | ≥500m3 | 事故应急池，并做好防渗措施 | 可容纳3天废水产生量及一次消防废水量 |
|  |  |  | ≥600 m3 | 初期雨水收集池，并做好防渗措施 | 可收集养殖区初期雨水 |
|  |  |  | / | 专用管道 | 混凝土结构、防渗 |
|  | 生活区 | 生活污水 | / | 化粪池 | 《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准 |
| 固废 | 养殖区 | 病死猪 | / | 设置无害化收集间，送病死畜禽无害化处理中心处理 | 符合HJ／T81—2001及GB16548-2006及农医发〔2013〕34号要求 |
|  |  | 猪粪和饲料残渣等 |  | 猪粪收集池（集粪池）、舍外发酵床，并做好防雨防渗措施 | 达到GB18599-2001要求 |
|  |  | 医疗垃圾 | / | 收集、临时存储，委托有资质的单位处理 | 妥善处置 不造成二次污染 |
|  | 办公区 | 废弃包装袋 | / | 收集后交由环卫部门处置 |  |
|  | 生活区 | 生活垃圾 |  | 收集后交由环卫部门处置 |  |
| 噪声 | 养殖区风机等机械设备 | 噪声 | / | 减震、建筑隔声， 选购性能良好的设备 | 达到GB12348-2008 2类标准 |
| 地下水 | 养殖区 | 猪舍、粪便收集区、事故池、初期雨水收集池以及各收集管道（集水沟） | / | 防渗 | 等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数≤1×10-7cm/s，不对地下水造成污染 |
| 生态 | / | / | / | 场区道路植树、防护林 | 绿化率达到15%以上 |
| 风险 | 养殖区 | 废水 | ≥500m3 | 事故应急池 | 同为废水措施验收内容，参照废水部分 |
|  |  |  | ≥600 m3 | 初期雨水收集池 |  |

# 14 结论与建议

## 14.1结论

14.1.1建设项目概况

油塘智慧养殖小区项目拟建于东安县端桥铺镇油塘村，总占地面积96967.9m2，总投资1680万元。项目投产后，年出栏育肥猪2.4万头。项目共建设12栋猪舍，以及办公楼、宿舍楼、粪便收集系统等。项目环保总投资为287万元，占建设总投资的17.08%。项目建成后向社会提供优质、健康的肉猪，增加农民收入，促进当地畜禽养殖业的发展。

14.1.2环境质量现状评价结论

（1）地表水环境

由监测结果可知，环评期间项目拟建地周边水塘和小溪所设监测断面水质监测因子的标准指数均小于1，水质符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，满足水环境功能需求。

（2）地下水环境

由监测结果可知，环评期间项目拟建地附近村庄水井水质监测因子pH、总硬度、CODMn、氨氮、Cr6+、As、氟化物、总大肠菌群等的标准指数均小于1，达到了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准，同时也达到了《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽饮用水水质评价指标限值》，本养殖场在该区域地下水取水用作生产用水，符合《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，该区域可以兴办养殖场，地下旱作为生产用水对养殖场无影响。

（3）环境空气

评价区域各项大气监测因子均未超标，能够达到达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准和《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》要求，区域空气环境质量现状较好。

（4）声环境

从监测结果可知，项目拟建地场界东、南、西、北方向环境噪声值均满足GB3095-2008中2类标准要求。

（5）土壤

由监测结果可知，场界内监测点各监测因子均符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区内土壤环境质量评价指标限值》，同时符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中筛选值第二类用地要求。目前评价区域内土壤环境质量较好，能够满足养殖场选址要求。

14.1.3污染源源强分析结论

本工程产生的废水包括生活污水和生产废水。生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，污染物产生浓度较低，经化粪池处理后回用于厂区农业用地施肥，不外排。生产废水主要为猪只排放的尿液和清洗废水等，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，污染物产生浓度较高，项目废水收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排。

本项目建成后产生的废气主要为恶臭及食堂产生的油烟。恶臭中主要污染物为氨和硫化氢等。项目采取喷洒除臭剂和厂区绿化的措施减少恶臭气体的排放。

本项目噪声主要来自猪舍排气扇、风机和给水水泵等，噪声在70～85dB之间。

本项目产生的固体废物主要为猪粪、病死猪尸体、废包装袋及员工产生的生活垃圾。此外，猪只检疫、生病等使用医疗设备会产生少量的医疗垃圾。固废均妥善处置，不外排。

14.1.4 环境影响预测与评价结论

14.1.4.1施工期环境影响评价结论

本项目位于东安县端桥铺镇油塘村，占地面积约96967.9m2。建设期间，各类建材及土石方进出造成一定的扬尘，对周围的大气会造成一定的影响；施工过程中施工人员的生活污水排放；建设期间，各类建筑机械噪声会对周围声环境造成一定的影响；因土方开挖而造成土方增加和建筑过程产生的建筑垃圾，必须纳入指定堆放场；项目建设会造成部分水土流失，绿地面积减少。

施工期的影响是暂时的，随着施工期的结束，这些影响将逐渐消失。

14.1.4.2营运期环境影响评价结论

1、水环境影响评价结论

（1）地表水环境影响评价结论

本工程产生的废水包括生活污水和生产废水。生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，污染物产生浓度较低，经化粪池处理后回用于厂区农业用地施肥，不外排。生产废水主要为猪只排放的尿液和清洗废水等，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，污染物产生浓度较高，项目废水收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排。项目废水不外排，对地表水环境的影响不大。

项目废水在非正常排放（不经污水处理设施处理）情况下，会污染土壤和地下水，影响周围农作物生长和危害人们健康。因此，建设单位必须保证废水处理设施的正常运转，应避免出现事故排放，要求污水处理设施加强日常的运行管理，加强对操作人员的岗位培训，确保污水能够全部收集只舍外发酵床，杜绝事故性排放，建立健全应急预案体系、环保管理机制和各项环保规章制度，落实岗位环保责任制，加强环境风险防范工作，防止事故排放导致环境问题。同时，本环评建议设置事故应急池，根据项目废水量及一次消防废水量，确定设计规模为500m3，事故应急池上方设防雨棚，防渗、防漏、防雨淋；事故应急池高度应高于周围地平，并在四周设截水沟，防止径流雨水流入，采取措施后，则项目废水不会对周围水环境造成不良影响。

（2）地下水环境影响分析结论

该项目产生的污水，如果管理不善，会因入渗而污染地下水。污水中含有COD、BOD5、SS、NH3-N、肠胃病菌和寄生虫卵等多种污染因子，将对地下水造成严重污染。其次病胴体、分娩物等携带有病毒、病菌，随雨水的淋溶作用渗入地下，污染地下水。本评价提出了地下水污染防治措施，只要该措施得到落实，不会对地下水造成大的影响。

2、大气环境影响评价结论

（1）油烟废气

项目食堂油烟产生量较少，且经油烟净化器处理后满《饮食业油烟排放标准》（GB18438-2001）中的最高允许排放浓度2mg/m3限值和油烟净化率≥60%的要求。处理后烟气经室内烟道高空外排，不会对周边环境产生不利影响。

（2）恶臭气体

本项目大气污染物主要是养殖场猪舍、猪粪便收集区挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体。通过采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）中推荐的估算模式对下风向轴线污染源Pi值及 D10%进行预测，本项目猪舍、猪粪便收集区无组织排放的氨和硫化氢最大贡献浓度与现状监测最大本地浓度叠加的预测结果仍然满足《畜禽养殖产地环境评价规范》中《畜禽养殖场和养殖小区环境空气质量评价指标限值》和《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中有害物质的最高容许浓度限值，同时也满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中无组织排放厂界标准值二级要求，对场区内和外界环境都影响不大。

综上所述，本项目严格按照环评要求安装油烟净化器、落实及时清扫圈舍，保持圈舍内清洁、加强通风、及时消毒、密闭粪污收集池、合理添加饲料添加剂、种植除臭性能强的松树隔离带等恶臭治理措施，食堂油烟和粪污无害化处理以及猪圈舍内产生的恶臭将得到有效的治理，不会对周边环境造成不利影响。

3、声环境影响预测与评价结论

本项目噪声源主要为猪舍的排气扇、风机、水泵和产生的机械噪声。

由距离衰减公式计算可知，本项目猪舍风机和排气扇等机械噪声经距离衰减后，噪声值将大幅度降低，对场界无影响。

项目投产后，场区各机械设备噪声对东、南、西、北面场界预测噪声贡献值未超过《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准限值，场界达标排放，对周边声环境质量影响不大。

敏感点距离项目较远，场区各机械设备噪声在敏感点的贡献值很低，与本底值叠加后满足《声环境质量标准》中2类标准，对敏感点声环境质量影响不大。

4、固体废物环境影响分析结论

本项目的固废主要有养殖产生的病死猪、饲料残渣、废包装袋和医疗废物等。其中病死猪送病死畜禽无害化处理中心处理；医疗废物委托有资质的单位处理；猪粪、饲料残渣经收集至舍外发酵床制作有机肥；猪粪收集区密闭处理，严禁露天堆放，并进行有效的防渗处理；在猪粪收集区周围设置排水沟或围堰，防止雨水排入冲刷或渗水流出，造成环境污染；废包装袋和生活垃圾交由环卫部门处理。

本项目固体废物处理处置遵循了环境健康风险预防、安全无害以及固体废物“减量化、资源化及无害化”的原则，将固体废物全部综合利用或安全处置，减少了对周边环境的污染危害，还可以使企业增收节支，实现经济与环境的双赢。本项目固体废物在采取措施进行处置后对环境影响不大。

5、蚊蝇和鼠害影响分析结论

本项目大量饲料堆放和撒落会诱发鼠类繁殖，同时养猪场猪粪便中含病原微生物、寄生虫卵及孳生大量蚊蝇，若不定期进行灭鼠和对粪便消毒杀菌处理或处理效果不好，会有利于鼠类和蚊蝇孳生，鼠类和蚊蝇身上病原种类较多，四处逃窜，会将场外猪病疫传染到场内或将场内猪病疫传染到场外，引起大规模生猪和家养动物死亡，造成重大的经济损失。本项目建成后，必须采取较好的猪病疫防疫措施和灭鼠、灭蝇措施，并制定强有力的猪病疫应急预案，可大大减轻蚊蝇和鼠类对周围环境的影响。

6、交通运输环境影响分析结论

该项目建成后，需要运输肉猪、饲料等，车流量将增加10车次/日。由于本项目运输路线大多是偏僻的乡村，汽车发动机工作时产生的噪声，对沿线居民的生活产生短时影响，但不会导致声环境质量明显的下降。通过合理调度，减少夜间运输量，可减少物流运输中所产生的环境影响。

7、外环境对本项目影响及环境制约因素分析结论

本项目地处农村地区，周边无大型工业企业，主要为农田、植被和居民住宅。外环境对本项目的影响很小。

根据环境质量现状调查与监测结果，评价范围内地表水、地下水、土壤、大气、声环境质量均符合规定的环境功能区和《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，具有一定环境容量，满足养殖业建场条件。

本项目采取一定的环保措施后，可以避免对周围农业生产和居民的不利影响。

14.1.5污染防治措施结论

14.1.5.1施工期污染防治措施结论

大气污染防治措施：设置围挡，建筑垃圾及弃土应及时处理清运，渣土封闭运输、湿润喷洒，采用商品混凝土等。

水环境保护措施：科学施工、加强管理；对施工期污水进行处理等。

噪声污染防治措施：合理安排施工时间，尽量采用低噪声的施工设备和工艺，加强施工机械和车辆运行维护保养。

固废污染防治措施：建筑垃圾清运至指定地点堆放；生活垃圾外运至城市垃圾填埋场卫生填埋。

水土流失防治措施：施工完成后及时进行路面硬化和空地绿化；避免在暴雨季节进行大规模的土石方开挖工作等。

14.1.5.3营运期污染防治措施结论

1、废水污染防治措施结论

本工程产生的废水包括生活污水和生产废水。生活污水主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，污染物产生浓度较低，经化粪池处理后回用于厂区农业用地施肥，不外排。生产废水主要为猪只排放的尿液和清洗废水等，主要污染物为SS、COD、BOD5、氨氮等，污染物产生浓度较高，项目废水收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排。

项目废水不外排，对地表水环境的影响不大。废水污染防治措施可行。

2、废气污染防治措施结论

项目工艺废气主要是养殖场、粪便收集区产生的恶臭气体以及食堂油烟废气。

（1）恶臭气体：通过合理使用饲料添加剂、加强场区环境管理，及时清洗圈舍、加强杀菌消毒，加盖密闭集粪池等，设置防护绿化隔离带等措施减少恶臭气体产生量。采取措施后，本项目恶臭可达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级标准。采用估算模式预测，在周边最大落地浓度占标率很小，在敏感点落地浓度与本地浓度叠加后仍然满足《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D中限值。因此，恶臭气体防治措施可行。

（2）食堂油烟：拟建项目食堂油烟均经静电油烟净化器处理后通过专用排气筒排放，满足《饮食业油烟排放标准》GB18483-2001中的小型标准要求。食堂油烟防治措施可行。

本项目恶臭气体及食堂油烟采取措施后可以达标排放，对周边大气环境影响不大，污染防治措施可行。

3、噪声控制措施结论

本项目建成后主要的噪声源为风机、排气扇、水泵等设备运行噪声。拟采取优化平面布局；选用低噪声设备，对高噪设备采取减震、隔震措施；加强场区内空地和四周绿化，加强对噪声的隔阻效果。

4、固体废物处理处置措施结论

本项目产生的固体废弃物主要为猪粪、病死猪尸体、废弃包装袋以及生活垃圾。此外，猪只检疫、生病等使用医疗设备会产生少量的医疗垃圾。本项目固体废物具体处理措施见表14-1。

表14-1  固体废物处理措施一览表

| 名称 | 产生环节 | 产生量（t/a） | 固废种类 | 拟采取的处置措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 饲料残渣 | 猪舍 | 648 | 一般废物 | 制作有机肥 |
| 猪粪 | 猪舍 | 9198 |  | 制作有机肥 |
| 生活垃圾 | 办公生活区 | 3.5 |  | 交由环卫部门处置 |
| 病死猪 | 猪舍 | 2.4 |  | 送病死畜禽无害化处理中心处理 |
| 废弃包装袋 | 办公区 | 0.02 |  | 交由环卫部门处置 |
| 医疗废物 | 兽医室 | 0.05 | 危险废物 | 委托有资质的单位处理 |

采取上述措施后，本项目固体废物处理、处置率达到100%。

5、地下水污染防治措施结论

场区舍外发酵床、猪粪收集池根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》要求采取防渗措施。同时在场区周围地势低的地方及周边村庄，设地下水监测点，以便发现问题及时采取措施。

本项目通过构筑物加盖，密闭处理，防止污染物的跑、冒、滴、露等源头控制方法和对舍外发酵床、圈舍、有机肥加工区等凡是有可能入渗到地下水的地方都必须进行防渗处理，粪便堆放场要进行防雨、防渗处理，建议加盖或是搭建雨棚，防止废液对地下水的污染；加强地下水的监测，预防地下水污染，及时发现地下水污染情况和地下水位变化，避免造成地下水降落漏斗。建设单位应采取有效的措施防止固体废物、污水等通过包气带、地表径流、降雨等途径造成地下水污染。

6、绿化措施结论

就破坏的植被，在主体设施完工后，空闲地带进行人工植树种草。绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可种植一些如桂花等发香的木本植物，将速生树和慢生树相搭配，植物、种草、栽培、盆景结合起来，形居高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增加绿化效果和环境效果。在净道建林荫道，树冠可高矮相结合，疏密相宜。

14.1.6项目建设可行性评价结论

1、项目建设符合产业政策分析性结论

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0391猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年版）》，不属于限制类和淘汰类的产业，场区未使用淘汰类设备；符合近年来加强畜牧业生产的精神。因此，本项目建设符合国家的产业政策。

2、项目选址合理性结论

本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》和《畜禽养殖产地环境评价规范》选址要求，符合东安县畜牧养殖业发展规划，项目选址合理。

3、总图布置合理性分析

本项目的项目总图布置本着经济合理、节省占地、安全可靠的原则，利用当地地形地势优势，遵照《畜禽养殖业污染防治技术规范》的要求，合理布置圈舍、生活办公区和粪便收集区，并配套建设绿化区。

集约化养猪场分散布置在场区中部偏北，场区的绿化、防疫沟规范设置，场区周围设置绿化带，场内养殖区、办公生活区相互分开，保持一定距离。办公生活区布设在场区的西部，而区域全年主导风向为东北风，夏季主导风向为南风，养殖区臭气在除夏季外的季节对办公生活区有一定影响，建议将办公生活区适当往东偏移，设置在项目东南区域。

由项目平面布置图可以看出，项目猪舍设在厂区中部偏北。经实地勘察，项目周边较近的居民区位于项目西面和南面，猪舍的设置布局增加了与居民区的距离，减小臭气等污染对居民区的影响。

项目总平面布置合理。

14.1.7环境风险评价结论

本项目环境风险主要包括废水泄漏、生物安全性和污染事故，通过风险分析，只要加强安全防范措施，这些风险都是在可控制范围之内。

14.1.8清洁生产、达标排放、总量控制结论

拟建项目从原料到产品，从先进工艺的选择，从有价物质的回收与废物综合利用，从降低污染物排放量，从企业管理等方面都说明本工程建设符合清洁生产要求。

本项目在运行期间所产生的废水、废气、噪声和固废经采取适当的污染防治措施后，均能够达标排放和有效处置。

项目不涉及大气污染排放总量控制指标。本项目废水包括生活废水和生产废水。生活废水产生量很小，采用化粪池处理后达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）旱作类标准后用于农业用地施肥，不外排。生产废水经收集至舍外发酵床制作有机肥，不外排。建议不分配总量控制指标。

14.1.9 公众参与结论

建设单位在环评期间采取网上公示、现场问卷调查等形式对本项目基本信息及环评情况进行了公示。环评期间并未收到群众的反馈意见。问卷调查结果显示，被调查者100%支持本项目的建设。

14.1.10综合结论

综上所述，本项目符合产业政策要求，选址可行，社会经济效益明显。拟采取的污染防治措施有效、可行，符合清洁生产的要求。在适当调整布局及正常生产情况下，对评价区域环境质量造成的影响不大，在环境可承受的范围内，项目在采取一定的环保措施后，可以避免对周围农业生产和居民的不利影响。因此，只要建设单位认真贯彻执行国家和地方的环境保护法律法规，切实落实本评价提出的各项污染防治措施及风险防范措施，并加强日常环境管理和风险管理，做到废水、废气和噪声达标排放，固体废物有效处置或综合利用，解决好公众关心的各种环境问题，从环境保护技术角度审议，本项目的建设是可行的。

## 14.2建议

1、要保证足够的环保资金，落实本环评提出的各项治理措施，搞好项目建设的“三同时”工作。

2、建立环境管理机构，负责全场环境管理工作，保证环保设施正常运行，并建立环保档案。

3、统一规划安排，做好项目垃圾和污水的收集管理工作。

4、对废水、猪粪收集等进行强化管理，严格操作。

5、场区除绿化用地外应进行地面硬化处理，四周建围墙和排水沟。

6、制定严格的卫生管理制度，场内每天定时清扫两次，每三天消毒一次，每周进行大扫除大消毒，不允许在场内地面堆粪，防止蚊蝇滋生和散发臭气。

7、生活区和污染区之间设立隔离带，并实行严格消毒。

8、场区大门口要设消毒池，场内应由专人管理，消毒池要定期更换和补充消毒液，以保持消毒浓度，并监督出入人员、车辆的消毒。

9、发现病猪及时隔离治疗，以免延误治疗时机，造成猪只抵抗力下降，增加药物费用的投入。

10、定时清除外环境杂草、清理阴沟，消灭蚊蝇滋生地。

11、发现疑似禽流感疫情后，要及早诊断，严格隔离，快速制定相应的防疫措施。立即组织人员会诊，进行深入的流行病学的调查，进一步确定猪群的发病情况。

12、加强消毒，切断传播途径。

13、平时注意通风换气。在保持温暖干燥的同时，适时通风换气，排出有害气体，保持舍内空气新鲜。

目  录

1 概述	1

1.1项目由来	1

1.2产业政策相符性分析	1

1.3选址合理性分析	2

1.4项目特点	3

1.5关注的主要环境问题	4

1.6环境影响评价的工作过程	4

2总论	5

2.1评价原则	5

2.2编制依据	5

2.3评价目的及原则	8

2.4评价内容与重点	9

2.5评价标准	9

2.6环境影响因素识别和评价因子筛选	14

2.7评价工作等级及评价范围	15

2.8环境保护敏感目标	18

3项目概况	20

3.1项目基本情况	20

3.2 建设内容	20

3.3 产品方案及存栏量	21

3.4 场区布局	22

3.5 主要设备	22

3.6 主要原辅材料消耗	22

3.7 公用工程	23

3.8 劳动定员与工作制度	24

3.9土石方工程	24

3.10 建设进度	24

3.11 养殖工艺方案	24

3.12 主要经济技术指标	26

4 工程分析	28

4.1工艺流程	28

4.2 水量平衡	28

4.3项目物料平衡（饲料）	31

4.4污染源分析及污染物排放量	31

5 区域环境概况	41

5.1区域自然环境概况	41

5.2区域污染源调查	43

6环境质量现状监测与评价	44

6.1 地表水环境质量现状监测与评价	44

6.2 地下水环境质量现状监测与评价	45

6.3 环境空气质量现状监测与评价	46

6.4 声环境质量现状监测与评价	46

6.5 土壤环境质量现状监测与评价	47

6.6生态环境质量现状	48

7 环境影响预测评价	49

7.1施工期环境分析	49

7.2营运期环境影响预测与分析	57

7.3生态环境影响分析	68

7.4外环境对本项目影响及环境制约因素分析	68

8环境保护措施与污染防治对策可行性分析	70

8.1施工期环境保护措施及可行性分析	70

8.2营运期环境保护措施及可行性分析	73

9 项目建设的可行性评价	81

9.1产业政策符合性分析	81

9.2项目选址可行性分析	81

9.3 总图布置合理性分析	84

10环境风险影响评价	86

10.1环境风险识别	86

10.2环境风险评价等级	87

10.3环境风险评价	87

10.4环境风险事故防范措施分析	89

10.5事故应急预案	92

11 清洁生产、达标排放与总量控制	95

11.1清洁生产	95

11.2 达标排放	98

11.3总量控制	99

12环境经济损益分析	101

12.1环保投资估算	101

12.2 经济效益分析	102

12.3 环境效益分析	102

12.4 社会效益分析	102

13 环境管理与环境监测	104

13.1环境管理	104

13.2 环境监测	106

13.3 环保设施“三同时”竣工验收计划	107

14 结论与建议	109

14.1结论	109

14.2建议	118

附件：

1、委托书

2、环境现状监测质量监测报告

3、环评标准执行的函

4、东安县自然资源局、畜牧水产局等政府部门对项目的选址意见

附图：

1、项目地理位置图

2、项目平面布置图

3、项目环境现状监测布点图

4、环境敏感目标图

5、项目拟建地周边水系分布图

6、拟建地现状图

附表：

1、建设项目环评审批基础信息表

2、建设项目大气环境影响评价自查表

3、建设项目地表水环境影响评价自查表

4、建设项目环境风险环境影响评价自查表

5、建设项目土壤环境影响评价自查表

# Text boxes

外售

育肥

仔猪运入

▲■

★▲■◆

★▲■◆

损耗：0.19

化粪池

0.96

员工生活用水

0.77

绿化施肥

新陈代谢、猪粪耗水4.8

尿液45.6

50.4

猪只饮用水

80.55

损耗：2.72

70.07

厂区新鲜水

27.19

24.47

清洗用水

舍外发酵床

外售用作肥料

损耗:2

0

降温用水

2

21600

饲料残渣1832.1

生长代谢 18191.3

3408.7

粪便排泄 1576.6

制作肥料

饲料消耗量

21600

外购仔猪

育肥猪舍

成年猪外售

集粪池

发酵床

粪污

垫料、菌种、饲料残渣

有机肥

恶臭

噪声

外售

污水泵

恶臭

恶臭