目录

建设项目基本情况	1

建设项目所在地自然环境社会环境简况	19

环境质量状况	38

评价适用标准	43

建设项目工程分析	45

项目主要污染物产生及预计排放情况	53

环境影响分析	54

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果	81

结论与建议	82

附表

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附件

附件1：委托书

附件2：建设项目用地预审与选址意见书

附件3：关于同意祁阳县灯塔路湘江大桥工程通过湖南祁阳浯溪国家湿地公园的批复

附件4：可研批复

附件5：质保单

附图

附图1：项目区域地理位置图

附图2：平面布置图

附图3：监测布点及敏感点位置图

附图4：县城道路与交通设施规划图

附图5：湖南祁阳浯溪国家湿地公园功能分区图

附图6：拟建工程与湖南省祁阳浯溪国家湿地公园位置关系图

建设项目基本情况

| 项目名称 | 祁阳县灯塔路湘江大桥工程 |
| --- | --- |
| 建设单位 | 祁阳县环城路建设投资开发有限公司 |
| 法人代表 | 陈佐廷 | 联系人 | 王治国 |
| 通讯地址 | 祁阳经济开发区和东江片区 |
| 联系电话 | 18974655375 | 传真 | - | 邮政编码 | - |
| 建设地点 | 祁阳经济开发区和东江片区 |
| 立项审批部门 | - | 批准文号 | - |
| 建设性质 | 新建 | 行业类别及代码 | E4813市政道路工程建筑 |
| 占地面积 (平方米) | 207353.33 | 绿化面积 (平方米) | -- |
| 总投资 (万元) | 76007.16 | 其中：环保投资(万元) | 178.5 | 环保投资占总投资比例（％） | 0.23 |
| 评价经费 (万元) |  | 预期投产日期 | 2022年8月 |
| 工程内容及规模： 1、项目由来 祁阳经济开发区规划为“一区三园”，由新区、黎家坪建材工业园、祁阳科技工业园三部分组成，整体沿 G322 国道、S320 省道分布，总规划面积为 31 平方公里，建设用地面积 20 平方公里。东江片区的定位为宜居片区，东江片区为祁水（东江）、湘江以东区域。规划城市建设用地约 200 公顷，用地发展方向为“南拓、西优、北扩、东调”。 规划祁阳县灯塔路横跨县城南部，拟建的祁阳县灯塔路湘江大桥工程灯塔路的一段，连接了祁阳经济开发区和东江片区，符合《祁阳县城总体规划（2001-2020 年）2012修改》，是《祁阳县城总体规划（2001-2020 年）2012 修改——县城综合交通规划图》规划主干道，路线起点位于经开区白竹路与灯塔路交叉口，终点位于东江片区环城东路（S231）与灯塔路交叉口，路线全长3183.743m。项目建成后，将成为连接经开区与东江片区的快速通道，也是县城对外的一条主要通道，对带动地方经济发展和两区的开发有着重要作用。 祁阳县灯塔路湘江大桥工程西起于白竹路，自西向东跨越湘江后，止于环城东路（S231）平交路口，道路全长3183.743m，红线宽 55m，按照城市主干道标准设计，设计速度60km/h，双向六车道。 为了科学客观地评价项目对周围环境造成的影响，根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环境保护管理条例》，祁阳县灯塔路湘江大桥工程应进行环境影响评价，受祁阳县环城路建设投资开发有限公司委托，我单位承担了该项目的环境影响评价工作。我单位在现场踏勘和资料收集等基础上，根据环境影响评价技术导则及其他有关文件，编制了该项目的环境影响报告表，报请环保主管部门审查、审批，以此为项目的实施和管理提供参考依据。 2、项目概况 （1）项目地理位置 本项目道路位于祁阳经济开发区和东江片区，西起于白竹路，自西向东跨越湘江后，止于环城东路（S231）平交路口，道路全长 3183.743m，道路起止桩号为K0+000~K3++183.743，其中跨越湘江的一座桥梁全长930m，桥梁起点桩号为K0+415.0，终点桩号为 K1+345.0，该桥梁东西跨越湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区，长度为400m，地理位置见附图1及与湿地公园位置关系图详见附图6。 （2）工程内容及规模 本项目路网共需征地总面积311.03亩（207353.33㎡），路面采用沥青混凝土，附属工程有绿化、照明、给排水、综合管线、交通工程等，主要技术指标详见表1-1，主要工程内容见表1-2。 表1-1 主要技术指标表 项目名称 单位 技术指标 采用值 道路等级 主干路 计算行车速度 km/h 60 红线宽度 m 55 机动车道宽度 m 主道2×12；辅道2×3.5 圆曲线最小半径 不设超高最小半径 m 600 1200 设超高最小半径 一般值 m 300 极限值 m 150 平曲线最小长度 一般值 m 150 276.942 极限值 m 100 缓和曲线最小长度 m 50 — 最大纵坡 % 5 2.93 竖曲线半径 凸型 一般最小半径 m 1800 3600 极限最小半径 m 1200 凹型 一般最小半径 m 1500 4800 极限最小半径 m 1000 最小坡长 m 150 223.743 竖曲线最小长度 一般值 m 120 120.6 极限值 m 50 停车视距 m 70 70 路面标准轴载 双轮组单轴载100kN 路基设计洪水频率 1/300 桥涵设计荷载 城-Ａ 表1-2 建设项目组成一览表 项目 工程内容 单位 道路及附属工程 主体 工程 路基 路线长度 m 3183.743 道路等级 / 城市主干路 红线宽度 m 55 机动车道宽度 m 31（12*2+3.5*2） 路面 行车道 / 6 车行道面基层 / 沥青混凝土路面 人行道 m 10 交叉 平面交叉 处 8 征地 永久占地 m2 永久占地207353.33㎡（311.03亩），现状农田、荒地、房屋等 临时占地 m2 临时占地46093.33㎡，现状为荒地 拆迁 房屋 m2 建筑面积12158㎡ 附属 工程 交通 标志 / 指路、禁令等悬空式标志的反光膜采用反光性能较好的类反光膜，其余标志采用四类反光膜 标线 交通标线主要包括车道分界线、车道边缘线、车道中心线、渠化标线、停止线、导向箭头等。除道路中心双黄线采用振动标线外，其余标线主要采用热熔型反光型标线 公交站点 公交站 对 全线共设4对公交站，公交站采用港湾式站台 无障碍 无障碍盲道 / 一般距树穴边缘或非机动车道边缘 0.25～0.5m，行进盲道宽度 0.50m 绿化 绿化带 m 两侧3m绿化带 桥梁 大桥 m 中心桩号K0+880，930/1座 涵洞 涵洞 道 5 照明 路灯 套 采用普通单臂路灯对称布灯方式，路灯灯杆在桥梁两侧防撞护栏装设 综合管线 给水管、雨水管、污水管、电力管，电信管、燃气管 / 由近及远宜为：电力管线、电信管线、燃气管、给水管、污水管、雨水管 环 保 工 程 废水 临时沉淀池 个 施工场地设置2个 废气 隔尘挡板 m 施工时设置隔尘挡板，长度2×100m，高度3m，散装运输加盖毡布等 洒水车 辆 施工期扬尘防护，租赁2辆 噪声 消声、减振 / 施工期施工机械设备 禁止鸣笛标志 个 途经敏感目标路段设置禁鸣标志 固废 建筑垃圾清运车 辆 施工期租赁2辆车清运建筑垃圾 3、项目施工计划及评价时段 本项目分为施工期和营运期两个时段，项目建设期为2020年9月～2022年8月，工期2年，营运期以2022年、2028年、2036年3个年度分别代表营运近期、中期和远期。 4、交通量预测 本评价交通量采用可行性研究报告中提供的预测车流量。交通量昼夜比为9:1，昼夜时长比为16:8。 表1-3 交通量预测结果表 单位：pcu/d 路段/交通量 2022年 2028年 2036年 本项目 5080 6894 12581 表1-4 车型标准 车型 汽车总质量 当量折算系数 小型车 ≤3.5t,M1,M2,N1 1 中型车 3.5~12t,M2,M3,N2 1.5 大型车 ＞12t,N3 2 表1-5 预测车型比 特征年 小型车% 中型车% 大型车% 合计% 2022 75.24 10.82 13.94 100 2028 74.29 11.43 14.28 100 2036 72.38 12.92 14.7 100 表1-6 各征年总交通量预测结果 单位：自然车流量 路段名称 年段 交通量（辆/d） 昼间（辆/h） 夜间（辆/h） 本项目 2022年 4256 239 53 2028年 5745 323 72 2036年 10384 584 130 表1-7 折算特征年各车型交通量预测结果 绝对车流量 单位：辆/h 路段名称 车型 预测年 小型车 中型车 大型车 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目 2022年 180 40 26 6 33 7 2028年 240 53 37 8 46 10 2036年 423 94 75 17 86 19 5、路基工程 5.1路基纵断面 祁阳县灯塔路湘江大桥工程道路最大纵坡 2.930%/1 处，最小纵坡 0.3%/1 处，沿线设置变坡点 11 处， 凹形竖曲线最小半径 R=4800m，凸形竖曲线最小半径 R=3600m；最小竖曲线长度 L=120.6m， 最小坡长 L=223.743m，道路设计标高在 91.155～107.195m 之间；道路全线纵坡均不小于 0.3%，以满足排水要求。 图1-1 道路纵断面设计示意图 5.2路基横断面 路面横断面布局为：2.5m（人行道）+3.0m（非机动车道）+3.5m（辅道）+0.5m（路缘带）+3.0m（绿化带）+12.0m（行车道）+6.0m（中央分隔带）+12.0m（行车道）+3.0m（绿化带）+0.5m（路缘带）+3.5m（辅道）+3.0m（非机动车道）+2.5m（人行道）=55m，道路横断面详见图1-1。 图1-2 道路标准横断面 单位：m 图1-3 道路标准横断面（桥梁引道路段） 单位：m 5.2路基 （1）路基压实度标准 填方路基应分层铺筑，均匀压实。路基压实采用重型击实标准，压实度应满足《城市道路工程设计规范》CJJ-2012 要求。 表1-8 路基压实度及填料强度要求 填挖类型 路面底面以下深度（cm） 压实度（%） 机动车道 非机动车道 上路床 0～30 ≥95 ≥92 下路床 30～80 ≥95 ≥92 上路堤 80～150 ≥93 ≥91 下路堤 150 以下 ≥92 ≥90 零填及挖方路基 0～30 ≥95 ≥92 30～80 ≥93 ≥91 （2）路基边坡坡率 本项目沿线地势起伏较大，填方边坡最大高度为 5m，填方段边坡采用 1：1.5。挖方边坡最大高度为 12.9m，挖方段边坡采用 1：1.25。 （3）边坡防护 路基边坡设计本着“安全、经济”的原则，根据路基填土高度和不同地质情况边坡坡率 的设置灵活自然、因地制宜、顺势而为，不采用单一坡率，为绿色防护创造条件。 ①填方路基 填方路基应优先选用级配较好的砾类土、砂类土等粗粒土作为填料，填料最大粒径小于150mm。因本项目为全线填方，且填方高度较大，因此路基顶设置30cm 厚石灰砾石改良层，从而达到提高土基强度，消除土基失陷性的目的。 ②路基边坡防护 本项目全线起伏较大，考虑到两厢用地规划及开发，全线对坡面采取植草护坡或三维网植草防护措施。 （4）特殊路基处理 本项目的主要不良地质为河流、水塘和外露地表的薄层淤泥或淤泥质土。路基影响范围内的水塘、和水沟先进行排水，原边沟边坡挖成台阶，台阶高度为 0.6m，宽度至少 1 米。当淤泥厚度小于 2.5m 时，清除所有淤泥，铺设一层土工格栅后，铺筑 50cm 砾石砂后再铺设一层土工格栅，以减小不均匀沉降，土工格栅采用 GSL50/PE 型双向拉伸 土工格栅，然后用素土分层填筑至设计要求的标高，填塘时需及时排除积水，严禁水中操作，在填塘范围以外合适位置设集水坑排除积水。回填材料要求按有关施工技术要求进行分层压实。对路堤位于水塘的路段，路基边坡于水塘水位+0.5m 以下采用 30cm 厚 M7.5 浆砌片石浆进行全坡面防护。 6、路面工程 道路路面结构采用标准轴载 BZZ-100 作用下的多层弹性层状体系理论，以设计弯沉 值作为设计指标，确定路面各个结构层厚度。 表1-9 路面结构形式表 适用路段 机动车道 辅道 路面结构类型 Ⅰ-1 Ⅰ-2 上面层 4.0cm 细粒式改性沥青 AC-13C 4.0cm 细粒式改性沥青 AC-13C 粘层 PC-3 改性乳化沥青 PC-3 改性乳化沥青 中面层 5.0cm 中粒式改性沥青 AC-20C 粘层 PC-3 改性乳化沥青 下面层 7.0cm 粗粒式沥青 AC-25C 5.0cm 中粒式改性沥青 AC-20C 封层 0.6cm 乳化沥青 0.6cm 乳化沥青 透层 AL(M)热沥青 AL(M)热沥青 基层 36cm 水泥稳定碎石（5.0%） 30cm 水泥稳定碎石（5%） 底基层 20cm 水泥稳定碎石（4.0%） 15cm 水泥稳定碎石（4.0%） 垫层 15cm 级配碎石 15cm 级配碎石 路面厚度(cm) 87.6 69.6 桥面铺装：4cm AC-13C 细粒式密级配改性沥青混合料+6cm AC-20C 中粒式密级配 改性沥青混合料。 人行道结构设计 人行道路面为：6cm 人行道彩砖（盲道砖） 3cm 中粗砂 15cm 厚 C15 透水砼 10cm 厚 天然砂砾 7、公交站点 （1）公交站点选择 根据永州市公交车站的运营情况分析，直接式的停车方式比较符合本项目的实际。道路设置公交停靠站，间距500～800米左右。公交停靠站的选址除满足控制性规划、规范要求外，还遵循下面一系列原则： 1）停靠站设置不应影响交叉口交通组织，应距离交叉口应保持一定距离，特别应避 免在交叉口进口车道上设置停靠站对不同流向进口车流的干扰； 2）对向停靠站设置应顺时针错开，避免对向停靠车流互相干扰。本次方案设计加强了公交站点的功能，在公交站点统一设置候车亭，配设垃圾箱、灯光、候车凳、防雨篷等设施。 （2）公交站点布置 本次设计依据控规结合实际需要，全线布设公交站点，全线共设4对公交站，公交站采用港湾式站台。 本次设计公交车站位置仅为暂定位置，下一阶段须公交部门加强协调，确定合理的公 交车站位置。 表1-10 公交站布置一览表 序号 位置 中 心 桩 号 位置 中 心 桩 号 1 北侧 K0+405 南侧 K0+130 2 K1+485 K1+795 3 K1+990 K2+300 4 K2+515 K2+850 （3）公交站平面设计 公交车站车道宽度为 3.0m，长度根据停靠公交线路数量确定，停靠1或2条公交线路时为2个车位，每个车位按单节车并考虑车辆间隔，长度为 15m，2个车位长30m。 8、无障碍设计 无障碍设计具体方案为：在道路路段上铺设视力残疾者行进盲道，以引导视力残疾者 利用脚底的触感行走。行进盲道在路段上连续铺设，无障碍盲道铺设位置一般距树穴边缘 或非机动车道边缘0.25～0.5m，行进盲道宽度 0.50m。行进盲道转折处设提示盲道。对于确实存在的障碍物，或可能引起视残者危险的物体，采用提示盲道圈围，以提醒视残者绕开。同时，路段人行道上不得有突然的高差与横坎，以方便肢残者利用轮椅行进。如有 高差或横坎，以斜坡过渡，斜坡坡度满足 1：20 的要求。 道路交叉口人行道在对应人行横道线的缘石部位设置缘石坡道，其中单面坡缘石坡道 坡度为 1：20，三面坡缘石坡道坡度为 1：15。坡道下口高出车行道的地面不得大于 20mm。交叉口人行横道线贯通道路两侧，经过道路缘石处压低高度，满足轮椅车通行。在交叉口 处设置提示盲道，提示盲道与人行道的行进盲道连接。同时还设置音响设施，以使视残者 确认可以通过交叉口。 为避免车辆在人行道违停，妨碍行人通行，道口等重要部位人行道边、缘石坡道处设 置景观隔离柱，防止车辆进入人行道。 9、交叉工程 本项目共设置交叉 8 处，其中 6 处平面交叉，2 处分离式立体交叉为本项目大桥上跨 规划道路（立体交叉设置情况见桥梁章节部分），具体交叉情况如下： 表1-11 交叉一览表 序 号 交叉桩号 被交道路概况 交叉角度 交叉方式 备注 道路名称 道路等级 红线宽度 1 K0+000 白竹路 支路 13.5m 67.0° 右进右出 2 K0+561.806 滨江路 次干路 24m 76.0° 主线上跨，地面右进右出 分离式立体交叉 3 K1+287.814 天马路 次干路 30m 77.0° 主线上跨，地面渠化灯控 分离式立体交叉 4 K1+638.905 新昌路 次干路 24m 74.0° 十字平交：渠化灯控 5 K2+143.030 保仁路 次干路 24m 72.0° 十字平交：渠化灯控 6 K2+681.802 陶铸路 主干路 56m 78.0° 十字平交：渠化灯控 7 K2+960 巴林路 支路 16m 68.0° T 型平交，右进右出 8 K3+184 环城东路 快速路 80m 87.0° 十字平交：渠化灯控 不属于本项目设计范围 平面交叉口竖向设计的目的是保证交叉口路面排水良好，同时也使汽车在交叉口行驶 平稳，均称协调的交叉口竖向设计能使道路景观达到整体美观的效果。 为使交叉口排水通畅，交叉口范围内排水横坡不小于 1%，一般在路缘石切点附近横 坡与路段横坡接顺。 10、照明工程 （1）路灯布置 本项目采用普通单臂路灯对称布灯方式，路灯灯杆在桥梁两侧防撞护栏装设。照明光 源功率为 LED240W，臂长 2.0m，灯具为截光型灯具，安装高度为 12m，灯杆间距为 30m。 桥下地面辅道道路照明采用普通双臂路灯对称布灯方式，路灯灯杆非机动道绿化带装 设。机动车道侧照明光源功率为 LED240W，臂长2.0m，灯具为截光型灯具，安装高度为12m；辅道及人行道照明光源功率为 LED160W，臂长2.0m，灯具为半截光型灯具，安装高度为12m，灯杆间距与桥梁段保持一致为30m。 本工程中所选用灯具需自带补偿电容，功率因数应在 0.9 以上。灯杆采用渐变径圆形 截面钢质杆，并且应对灯杆和杆臂进行热浸锌防腐处理，每杆路灯在安装时均配单灯保护 断路器。 （2）照明电源 本工程供电电源采用 10kV 路灯专用电源环网供电及 0.23kv 配电，设置专用路灯箱变，供电半径原则上不大于 500m。为了保证沿线路灯供电可靠性，控制方式由路灯高压统一投切。 供配电系统除满足道路照明设备的用电可靠性、电能质量的要求外，同时也为沿线其它用电设备预留回路和容量。 （3）供电线路 桥上路灯和地面路灯照明配电选用两根单芯 YJV-0.6/1kV 型交联电缆，配线到每个 照明器的连线均采用三根单芯 FVL-1×2.5mm2 腊克线。 桥上沿防撞护栏敷设 2 根 PVC-U(重型)管（一根备用），另外敷设一根同型号 PVC-U 管，供交通监控用。防撞护栏处的路灯杆均预置灯座。地面照明电缆穿 D110PVC-C 管， 若需横穿车行道时，需在车行道下预埋 D100 玻璃钢管（预留备用管）保护，保护管两端 需设检修井。保护管埋设深度：路肩下 50cm，车行道或绿化带下 70cm。 （4）路灯接线 在每根路灯基础旁设置一个接线井，以供路灯接线和检修时用。 （5）防雷及接地 配电系统选用 TN-S 接地制式。接地干线在高架桥上以及地面水泥纤维管沿配电电缆 敷设一根单芯 YJV-0.6/1kV 型单芯交联电缆，电缆金属外皮、灯杆基础、金属接线盒及灯 具金属外壳等均须可靠接地。 桥梁上路灯重复接地利用高架桥钢筋砼结构基础内主筋作 为自然接地极。接地极通过接地引上线与桥面的接地带焊接，全桥接地电阻Ｒ≯４Ω。 11、绿化工程 （1）行道树 主要以单排种植行道树为主。应选择深根性、分枝点好、冠大荫浓的乔木为行道树， 行道树选用香樟，间距 5m。 （2）侧分带 采用上层色叶植物北美红枫，间距 5m。北美红枫秋色为红色，下层采用红叶石楠，四季红叶，充分体现道路设计主题色。 （3）中分带 中央分隔带绿化景观设计规则式与自然式结合。采用长度相等的种植单元，各100m变换。规则式乔木种植单元采用双排乔木列植，主要品种有乐昌含笑，间距5m；自然组团式种植单元长度100m，主要采用的植物有银杏、香樟、桂花、紫薇等，规则式灌木组 团采用三排列植，中间种植常绿桂花，两侧各一排花灌木，间距均为3m，主要采用的品 种有垂丝海棠、紫薇、樱花等。 （4）平交口绿化 平交口周边的植物配置应增强导向作用，在行车视距范围内采用通透式配置。绿化种 植以混合式配制方式为主。青翠欲滴的草坪上点缀几株造型奇特，树型优美的孤植树，配以花灌木、地被及景石小品等，形成疏朗开阔的绿化效果。 （5）两侧绿化带 两侧绿化带设计以带状防护绿地为主，结合空间考虑行人活动需求，通过园路、广场等节点变化丰富设计形式。植物种植自然式群落与规则式树阵相结合的方式，在变化的形 式中统一绿化景观简洁大方的风格。 12、桥梁工程 12.1技术标准 （1）道路等级：城市主干道； （2）设计速度：60km/h； （3）荷载等级：荷载等级：城-A 级；人群荷载：按规范取值； （4）车道及桥宽：双向六车道 桥梁（主桥）横断面布置为：2.5m 人行道+2.5m 非机动车道+0.5m 路缘带+11m 机动车道+0.5m 路缘带+0.5m 护栏+2.5m 主塔+0.5m 护栏+0.5m 路缘带+11m 机动车道+0.5m 路缘带+2.5m 非机动车道+2.5m 人行道=37.5m。 引桥（无人行道）横断面布置为：31.5=[0.5m(护栏)+2.5m(非机动车道)+12m(机动车道)+0.5m(护栏)]×2+0.5（分隔带）。 （5）桥面横坡：双向 2%； （6）通航标准：Ⅲ级； （7）最高通航水位 87.04m（1985 国家高程基准） （8）设计洪水频率：1/300； （9）抗震等级：地震动峰值加速度 0.05g，地震动反应谱特征周期为 0.35s，地震基本烈度为Ⅵ度。 12.2桥梁立体交叉设计 本桥在K0+562 桩号处上跨规划滨江路，在K1+288桩号处上跨规划天马路，均为立体交叉，滨江路与天马路为规划道路，暂未修建。根据《祁阳县城总体规划》（2001-2020年），滨江路规划路宽26m，天马路规划路宽为30m。 本次设计采用 2×25+35+2×25m 现浇箱梁跨越滨江路，滨江路从 35m 桥孔下通过，与桥梁夹角82.5°，净高为 5.0m；采用30+45+30m 现浇箱梁跨越天马路，天马路从 45m 桥 孔下通过，与桥梁夹角76.4°，净高为5.0m。 12.3桥型总体布置 桥梁全长930m，共7 联，桥跨布置为(3×25)m+(2×25+35+2×25)m+(3×30)m+(2×30)m+(100+165+100)m +(3×30)m +(30+45+30)m，主桥为(100+165+100)m 矮塔斜拉桥，引桥均为现浇预应力砼连续箱梁。 主桥为（100+165+100）m 双塔单索面矮塔斜拉桥，主桥全长365m。航道等级为Ⅲ级，按Ⅲ（3）级航道进行设计，通航净空尺寸为 110×10m，最高通航水位 86.07m，航道基本位于河道中央,两主塔设置于航道两侧。引桥采用 30m 跨径的等截面连续箱梁，考 虑到桥梁需跨越西岸滨江路、东岸天马路（规划道路），此处分别采用(2×25+35+2×25)m等截面连续箱梁和(35+40+35)m 等截面连续箱梁跨越。 12.4主桥上部构造：主塔位于主梁中间，采用单索面，塔梁固结、墩梁固结的连续 体系。主梁采用箱型断面，单箱三室，边孔梁端各 60m 及中孔跨中 85m 范围梁高 3.9m， 其余范围梁高由 3.9m 按二次抛物线过渡到塔根 6.1m，主塔高 25m。 12.5主桥下部构造：主桥主墩采用双肢薄壁墩、承台桩基础，桩基直径 2.5m；主桥过渡墩采用花瓶形板式墩、承台桩基础，桩基直径 1.8m。 图1-4 主桥立面图 图1-5 主桥横断面图 图1-6 引桥横断面图 12.6附属设施：桥面采用 4cm 细粒式沥青砼+5cm 中粒式沥青砼+8cm 厚 C50 现浇层。每侧人行道宽 2.5m。电信、路灯、电力、自来水管道等可置于人行道内，伴随主桥 过河。行车道采用混凝土防撞栏杆，人行道采用轻型不锈钢栏杆。 12.7施工方案：基础采用水上搭工作平台进行钻孔的方法施工，承台采用钢吊箱或 钢套箱施工，主塔爬模施工，主梁采用后支点挂篮悬浇施工。 13、综合管网工程 （1）根据《祁阳县东江片区控制性详细规划》，规划中本次设计的灯塔路雨、污水管道采用单侧布置。考虑实际情况，本次设计道路红线宽度为55m。根据《室外排水设计规范》（GB 50014-2006）4.3.9，道路红线超过 40m 宜采用双侧布置。因此本次设计灯塔路雨、污水管道采用双侧布置。 （2）根据《祁阳县东江片区控制性详细规划》以及《祁阳经开区片区控制性详细规 划》，规划中湘江东侧污水管道东向西穿越湘江接入经开片区的城南污水厂。由于湘江较 宽，不适合从河底穿越。若采用泵站过河，实施造价过高并且后期维护不便。若采用驾桥 敷设，则会影响湘江通航。因此本此设计考虑位于湘江西侧的污水管，从环城东路排向天马路。接入天马路的污水管道，穿越湘江小支流，最终接浯溪污水厂。 （3）根据《祁阳县东江片区控制性详细规划》以及《祁阳经开区片区控制性详细规 划》，规划中灯塔路的给水管道前后衔接不上。考虑穿越湘江。《祁阳经开区片区控制性详 细规划》灯塔路给水管穿越湘江，而《祁阳县东江片区控制性详细规划》不考虑过江。综 合湘江实际宽度较宽，本次设计不考虑穿越湘江。建议相关规划部门优化经开区片区以及 东江片区规划。 （4）根据《祁阳县东江片区控制性详细规划》以及《祁阳经开区片区控制性详细规划》，规划中其他管线（如：燃气、电力、电信等）考虑穿越湘江。综合湘江实际宽度较宽，本次设计中其他管线不考虑穿越湘江。建议相关规划部门优化经开区片区以及东江片区规划。 图1-7 综合管线标准横断面图 图1-8 综合管线标准横断面图 （5）管线综合设计原则 1）管线综合平面布置，本工程市政管线包括：给水管、雨水管、污水管、电力管，电信管、燃气管。详见《管线标准横断面布置图》。各种管线在道路中的平面位置满足一般技术要求和规范的规定，离建筑物的水平排序，由近及远宜为：电力管线、电信管线、燃气管、给水管、污水管、 雨水管。 2）管线的竖向控制，管线在道路竖向上的位置一般规定如下：a）各类管线均采用地下敷设的方式。b）电力、电讯管一般敷设在最上层。c）燃气管在电力、电讯管的下面穿过。d）污水管一般在 所有管道的最下层敷设。e）雨水管在污水管的上面穿过。f）给水管在燃气管的下面，在 雨水管的上面穿过。 3）管线之间遇到矛盾时，应按下列原则处理： a）临时管线避让永久管线。b）小管 线避让大管线。c）压力管线避让重力自流管线。d）可弯曲管线避让不可弯曲管线。 4）管线与建筑物、管线与管线之间的最小水平间距及工程管线交叉时的最小垂直净 距，应满足《城市工程管线综合规划规范》（GB50289-2016）有关规定。 5）工程管线的最小覆土深度应满足下表的要求： 表1-12 工程管线最小覆土深度（单位：m） 序号 1 2 3 4 5 6 7 管线名称 电力管沟 电信管沟 热力管沟 燃气管线 给水管线 雨水管线 污水管线 直埋 管沟 直埋 管沟 直埋 管沟 最小覆土深度 人行道下 0.5 0.4 0.7 0.4 0.5 0.2 0.6 0.6 0.6 0.6 车行道下 0.7 0.5 0.8 0.7 0.7 0.2 0.7 0.7 0.7 0.7 注：10kV 以上直埋电力电缆管线的覆土深度不应小于 1.0m。 14、交通工程 （1）标志 交通标志设置主要考虑易读性、醒目性和公认性，以满足不同道路等级的交通需求。标志设计严格按照《城市道路交通安全设施设计规范》（GB 50688-2011）以及《道路交通标志和标线》（GB5768-2009）的有关规定，按驾驶员在设计速度 60km/h 的车速下行驶，以能及时辩认标志信息为基本原则，做到版面醒目、美观。通过对司乘人员适时、准确的诱导，将本路的效能充分发挥出来。本项目为城市主干道道路，考虑到夜间行车需要，指路、禁令等悬空式标志的反光膜采用反光性能较好的类反光膜，其余标志采用四类反光膜。 （2）标线 交通标线主要包括车道分界线、车道边缘线、车道中心线、渠化标线、停止线、导向 箭头等。除道路中心双黄线采用振动标线外，其余标线主要采用热熔型反光型标线，其材 料及配比应符合 JT/T280-2004《路面标线涂料》的规定。标线宽度、长度等执行《道路交通标志和标线》的规定。 平交口进口道的导向箭头设置三组，第一组距离停止线3m，第二组与导向车道线起 点平行，导向车道根据实际交通量，长度设置为30~40m，第三组导向箭头与第二组的距离为40m，作为预告箭头。 除上述交通标线外，为提高道路的行车安全性和舒适度，平交口处设置相应的渠化标线，合理引导车流及人流顺畅通过交叉口，并设置齐全的港湾式停靠站标线及路面标记等。 （3）护栏 本项目在主道两侧分隔带以及中央分隔带设置波形梁护栏，具有良好诱导和视野舒 适性。 （4）交通信号灯 通过交通信号控制系统，可以加强交通管理，提高现有道路的通行能力，缓和交通阻塞，从而改善交通状况。本项目在平交口处设置交通信号控制柜，系统采用稳定可靠的交通信号灯，系统采用强实时多任务操作系统，信号机的选择必须与市交通管理局已建的信号协调系统完全兼容的机型，并实现利用现有交通信号系统联网控制。 1）信号控制系统主要对交通流进行诱导和控制设计采用交通信号灯进行交通流的诱导和控制，合理 的交通流调度能最大限度地发挥整个道路网的通行能力。传统的交通信号灯控制采用电子线路和继电器控制方式，本项目拟采用基于可编程控制器（PLC）的交通信号灯控制系统。信号灯配时系统需当地交管部门结合路网关系协调确定。 2）信号灯的设置 人行横道信号灯设置：本路口采用信号控制，在人行横道起始处设置人行横道信号灯，指导行人通过。 机动车信号灯设置：本路口设置有专用转弯机动车道，故采用多相位的相位设置方式，设置机动车指示信号灯，指导机动车通行。 3）信号灯的控制 本项目在平交口位置设置交通信号控制柜，系统采用稳定可靠的基于可编程控制器（PLC）的交通信号灯控制系统。 15、工程占地 （1）永久占地 本项目永久占地面积为311.03亩（207353.33m2），新增用地294.48亩，其中耕地35.65亩。 （2）临时占地 本项目不设置施工驻地，租住在附近村庄，本项目不设置沥青混凝土拌合站、水泥混凝土拌合站，面层沥青混凝土、水泥混凝土采用商品砼；不设置取土场，工程用土均为外购；弃土全部运至政府指定的建筑垃圾堆放场地，不设置永久弃土场。临时占地为桥梁施工用地、临时堆场、施工便道，具体占地面积及位置详见下表。 表1-13 临时占地一览表 m3 起止桩号 路线长度（km） 土地占用（亩） K0+000~K0+800 0.80 18.55 K0+800~K1+180 0.38 K1+180~K3+183.743 2.004 50.59 合计 3.184 69.14 16、土石方平衡 全线挖方总量为462215.56m3，填方总量为340481.32m3，借方总量为510854m3(全部外购)，弃方总量为121734.24 m3，其中剥离表土厚度为0.25m用于后期绿化工程。 表1-14 土石方平衡估算表 m3 起止桩号 路线长度（km） 挖方（m3） 填方（m3） 远运调配（m3） 弃方（m3） 借方（m3） 土 挖运调运 土 土 运距（km） 土（石） 土 运距 K0+000~K0+800 0.80 0 0 364164 0 0 0 364164 1.9 K0+800~K1+180 0.38 0 0 0 0 0 0 0 0 K1+180~K3+183.743 2.004 416276 208138 1355184 208138 1.6 0 938908 2.1 合计 3.184 416276 208138 1355184 208138 1.6 0 1303072 1.5 17、拆迁工程 拆迁不属于本工程内容，实施主体为永州市祁阳人民政府，仅拆迁费用计入本工程总体投资，拆迁工程情况详见表1-15。 表1-15 项目房屋拆迁工程量 起止桩号 路线长度（km） 拆迁建筑类型 房屋（m2） 电力杆（个） K0+000~K3+183.743 3.184 12158 33 合计 3.184 12158 33 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题 本项目为新建项目，不存在原有污染。 |

建设项目所在地自然环境社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 一、地理位置 永州市位于湖南省西南部，湘江经西向东穿越零祁盆地（永祁盆地），潇水由南至北纵贯全境；两水汇于永州市区（零冷城区）。永州市东接郴州市，东南抵广东省清远市，西南达广西区贺州市，西连广西区桂林市，西北挨邵阳市，东北靠衡阳市。永州地区地理坐标为东经111°06′~112°21′、北纬24°39′~26°51′。南北相距最长245千米，东西相间最宽144千米。 祁阳县位于东经110°35′-112°14′、北纬26°02′-26°51′之间，地处湖南南部，永州东北部，北依衡山、祁山，南靠阳明山，湘江横贯县境中部。东接常宁、祁东，东南邻桂阳，南接新田、宁远，西南邻双牌，西抵零陵、冷水滩2区，西北邻冷水滩区，北连祁东，东北邻祁东，距永州市区40千米。湘桂铁路、322国道、衡枣高速公路、三南公路贯穿全境，湘江从县境中心穿过，交通十分便利。 本项目路线起点位于经开区白竹路与灯塔路交叉口，终点位于东江片区环城东路（S231）与灯塔路交叉口，西起于白竹路，自西向东跨越湘江后，止于环城东路（S231）平交路口，起点坐标为111.873436，26.552428，终点坐标为111.904163，26.558628，本项目地理位置详见附图1。 二、地形、地貌、地质 永州市位于湖南省西南东三面环山、向东北开口的马蹄形盆地的南缘。境内地貌复杂多样，奇峰秀岭逶迤蜿蜒，河川溪涧纵横交错，山岗盆地相间分布。在全市3366.55万亩土地总面积中，平原面积478.67万亩，占14.29%；岗地面积596.87万亩，占17.81%；丘陵面积486.3万亩，占4.51%；山地面积1656.68万亩，占49.45%。从总体上看，全市大体呈现“七山半水分半田，一分道路和庄园”的格局。基本特征可以概括为以下三个方面：三山围夹两盆地，呈向东北倾斜的山字形地貌轮廓；西南高，东北及中部低，地表切割强烈；地貌类型复杂，以丘岗山地为主。 祁阳县地貌呈不对称的凹字形盆地景观，阳明山脉横亘于南部，祁山山脉斜峙于东北，四明山余脉绵亘于西北，湘江贯穿中部，形成狭长的河谷平原。境内丘陵、山地、平原错杂，山地面积较为广大。 祁阳县位于祁阳山字型前弧南翼，次级构造较为发育。境内分布有寒武系、奥陶系、泥盆系、石炭系、二叠系、三叠系、侏罗系、白垩系等地层类型，奥陶系、泥盆系、石炭系分布较为广泛。土壤主要为黄色和红色粘土。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。建筑结构应采用抗震性能好的结构体系，在抗震设防烈度Ⅵ度及以上区域，严禁使用预制空心板及预制楼梯。 三、气象特征 祁阳属亚热带季风性湿润气候，四季分明。其特点是：春温多变，寒潮频繁；夏多暴雨，易遭洪涝；秋季干旱，气候炎热；冬少严寒，间有冰冻。年平均气温18.2℃，一月平均温度6.2℃，七月平均温度29.5℃。年平均日照为1510.8小时，年无霜期291天。年平均降水量1556.67mm，降水时间分布有明显的季节性，4~6月降水最多，占全年降水量的45%。平均相对湿度79%。常年主导风向为北风，夏季主导风向为SSW风，历年平均风速为1.4m/s，最大风速18.7m/s（1978年5月9日），风向为西北偏北（NNW）。 项目所在地四季明显，冬寒夏热，光热充足，无霜期长，降水季节性明显，春未夏初，雨水集中，形成雨季。属亚热带季风性湿润气候，常年主导风向：冬季为北风，夏季为西南风，年内最高气温为40℃，最低气温为-5℃。 四、水文特征 祁阳县县水系发育，河网密布，均属湘江支流。全县一公里长以上的大小河流共有250条，其中一级支流30条，二级支流58条，三级支流108条，四级支流45条，五级支流9条。湘江是我县唯一可通航的河道，发源于广西兴安县的海洋山，流经冷水滩区的黄阳司，于大村甸镇的崇山村世瓦皂进入本境，从境内中部穿过，流向大致呈西东向，从黄泥塘镇的九洲流入常宁、祁东。本境内流程100.8公里，落差18.8米，河面宽度一般350-450米，最大宽度520米，入境控制流域面积为23238.5平方公里，出境控制流域面积为27983平方公里。本县境内主要一级支流南有白水、北有祁水，二级支流有清江。 五、生态环境 5.1湖南祁阳浯溪国家湿地公园概况 5.1.1地理位置 湖南祁阳浯溪国家湿地公园位于湖南省西南部、永州市东北部，湘江中上游。湿地公园以湘江干流祁阳段为主体，包括祁阳县境内湘江干流及洪泛淹没区，与之相连的白水、祁水、黄花河、石洞源水库、沿岸河洲漫滩及部分山地。地理坐标为东经111°45′1″～112°8′42″，北纬26°22′36″～26°37′37″之间，湿地公园总面积3453.5公顷，其中湿地面积2970.6公顷，湿地率86.02%。 5.1.2总体规划 5.1.2.1公园定位 湖南祁阳浯溪国家湿地公园是生态环境优美、基础设施完善、整体形象突出以及具有地方特色，并集湿地生态保护与修复、湿地科研监测与科普宣传教育、湿地生态旅游为一体的国家湿地公园。 5.1.2.2建设目标 5.1.2.1建设期 湖南祁阳浯溪国家湿地公园建设期为2017~2021年，共5年，分前期和后期。 前期：2017~2019年，3年； 后期：2020~2021年，2年。 5.1.2.2总体目标 维护湿地公园及其周边的生态环境稳定，保护流域内生物多样性，以国家湿地公园建设理念，合理、规范、充分的利用公园及其周边的自然和景观资源，促进地方经济的可持续发展，将公园打造成打造成对自然河流生态系统保护与恢复的示范及祁阳县乃至永州市生态文明建设的精品。到2021年，将浯溪湿地公园建设成为生态环境优美、基础设施完善、整体形象突出且具有地方特色，并集湿地生态保护与修复、湿地科研监测与科普宣传教育、湿地生态旅游为一体的国家湿地公园。 5.1.2.3具体目标 （1）保护目标：通过一系列的湿地保护工程，使湿地公园的生态环境得到明显改善，水体水质维持或优于国家Ⅲ类标准；改造水源涵养林；建设浯溪文化体验馆，打造祁剧表演平台，保护浯溪文化精髓。 （2）恢复目标：通过实施水体修复工程减少湿地内及周边面源污染，保护水质；在恢复重建区实施水禽栖息地修复建设；对部分长期受水流侵蚀、土壤松动、植被出现了“断带”的水岸坡带进行恢复和修复。 （3）科普宣教目标：加强当地居民和游客对于湿地保护的认识和了解，建设湿地科普宣教中心、湿地生态园和文化长廊。以趣味性、艺术性的形式宣传湿地生态，让人们在有限的游览时间内、在轻松活跃的气氛中学习到更多、更广泛的湿地知识。 （4）科研监测目标：通过科研与监测项目建设，摸清浯溪湿地公园的资源状况、环境条件及其动态发展规律，建立一个符合浯溪湿地公园需要和水平科研监测体系；积极开展对外交流合作，着力培养具有基础能力的技术人才，为湿地公园资源合理利用与适度开发提供科学依据和技术支撑，实现浯溪湿地公园的可持续发展。 （5）合理利用目标：合理利用浯溪湿地公园的自然资源和历史人文景观特色资源，开展湿地旅游、休闲观光、科普教育等生态旅游项目，建设游客中心等旅游基础服务设施，吸引各类游客休闲旅游。 5.1.2.4分期目标 （1）前期建设目标（2017~2019年） ①构建起湿地公园内部的各级组织结构，成立领导机构，建立湿地保护管理体系，建设管理服务区以及管理站。 ②开展湿地公园环境保护宣传与整治，开展水体修复和水源涵养林保护。以保育区和恢复重建区为中心，重点进行湿地植被的恢复。 ③进行湿地公园本底调查，初步掌握湿地公园资源情况；开展科研合作，并对湿地生物的组成、种群结构、生活习性、分布等有一定研究，能承担省级和国家级定点研究课题或涉外合作研究项目，实现湿地公园建设初见规模，保护管理措施初现成效，形成湿地公园的雏形。 （2）后期建设目标（2020~2021年） ①建立比较完善的湿地公园管理制度，真正形成有法可依、有法必依、执法必严、违法必究的依法治理环境，使湿地公园和地方经济建设协调发展，周边群众自觉参与到公园的建设与保护中来。 ②进一步完善湿地公园保护体系、生态恢复工程，使湿地生态系统结构和功能得到进一步有效恢复，水质得到进一步改善，湿地生物种群规模继续扩大，湿地公园的各方面环境保持良好，湿地生态系统和森林生态系统健康稳定和可持续发展，人与自然和谐共处的统一。 ③加强湿地公园和周边社区协调互动，完善生态保护与基础设施建设，实现给排水、电网、路网、绿化、通讯等畅通，形成湿地公园管理、运营框架及景观效果。 ④不断完善旅游接待服务以及科普宣教建设，逐步开放湿地观光旅游，发展多种旅游经营项目，创造可观的生态效应和社会经济效应。初步形成具有一定特色的国家湿地公园，打造湿地保护与恢复的样板工程。 ⑤通过国家湿地公园试点验收，正式批复为国家湿地公园。 5.1.3功能分区 根据《国家湿地公园总体规划导则》中对湿地公园功能分区的要求，遵循保护湿地生态系统的完整性、自然性和可持续发展原则，结合规划区内的地形、水文、景观、湿地生态特征、交通及资源分布等状况，将湖南祁阳浯溪国家湿地公园分为五个功能区，即保育区、恢复重建区、宣教展示区、合理利用区和管理服务区，详细面积见表2-1。 表2-1 湖南祁阳浯溪国家湿地公园功能分区细分表 单位：公顷、% 代码 功能分区 面积 百分比 备注 小计 其中湿地面积 小计 各功能区湿地面积占湿地总面积的比例 Ⅰ 保育区 浯溪保育区 3264.0 2909.3 94.51 97.94 生态保育 石洞源水库保育区 135.7 46.1 3.93 1.55 水生动植物栖息地 小计 3399.7 2955.4 98.44 99.49 Ⅱ 恢复重建区 15.2 15.2 1.55 0.51 湿地生态恢复 Ⅲ 宣教展示区 2.0 0.06 科普宣教 Ⅳ 合理利用区 35.6 3.44 生态游憩 Ⅴ 管理服务区 1.0 0.03 服务与管理 合计 3453.5 2970.6 100 100 （1）保育区 保育区是湿地公园内保护湿地生态系统的核心区域，主要开展保护、监测等必需的保护管理活动，不得进行任何与生态系统保护和管理无关的其他活动。保育区总面积为3399.7公顷，包括浯溪保育区和石洞源水库保育区。 （2）恢复重建区 恢复重建区是指湿地公园内曾经生态系统良好但遭到了一定程度的破坏，并具有恢复潜力的区域。恢复重建区以湿地植被、水体恢复和培育湿地为主要目的，面积15.2公顷。 （3）宣教展示区 湿地宣教展示区是指为游客提供认识和体验湿地生态系统的区域。其主要功能以生态展示、科普教育、文化传播为主，面积2.0公顷。 （4）合理利用区 依据湿地公园的自然地理条件，及自然资源、景观等开展的亲水活动、观光、探险、农（渔）家乐等休闲娱乐活动的区域，面积35.6公顷。 （5）管理服务区 该区主要包括湿地公园的管理、服务机构和设施，由湿地公园管理局、湿地公园保护管理站和大门构成。湿地公园建成后，该区主要具备管理和服务功能，使湿地公园得到科学有效的管理和保护，为游客提供优质高效的服务，面积1.0公顷。 5.1.4规划建设内容 5.1.4.1保护规划 通过科学合理的保护，使湿地公园的生态环境得到进一步改善，水体水质维持或优于国家Ⅲ类标准，水源涵养林得到妥善保护，野生动植物资源种类、数量及其栖息地面积不断增加，湿地生态系统和森林生态系统健康稳定和可持续发展，最终达到科学保护与合理利用的统一，人与自然和谐共处的统一。 （1）分类保护 湿地公园的保护方向主要分为6类：水源涵养林保护、河道清理保护、水体污染源防治工程、野生动植物及其栖息地保护、水岸保护、文化遗产保护。 （2）保护措施 ①通过水源涵养林保护、河道清理、水体污染源防治工程等综合措施加强湿地公园生态环境保护。 ②营造近自然状态下的植被群落，以保持自然堤岸特性，通过植被发达的根系来稳固堤岸，过滤污染物、控制氮、磷含量、控制养分流失、截获土壤流失以及保护生物多样性的多种生态功能。 ③加强对现有野生动植物栖息地的保护与管理，保障栖息地的生态功能，为野生动植物提供良好的栖息环境。 ④保护当地传统文化。加大“浯溪碑林石刻”的保护力度，重点做好《大唐中兴颂》石刻的保护，加强非物质文化遗产保护与传承，完善非物质文化遗产代表性项目、传承人和传承基地“三位一体”保护体系。通过“祁剧”、“祁阳小调”等特色演出，“碑林文化”展示，传承和发扬浯溪文化，进一步挖掘地方特色历史人文资源。 ⑤成立保护管理机构，与农村环境综合整治工程相结合，联合社区公众共同管理、共同建设、共享成果，提升湿地公园保护管理水平，提高公众保护管理意识，改善社区居民生活环境和生活质量。为了提高保护管理能力，湿地公园应建设专业齐全、业务过硬的湿地公园保护管理队伍，规划新建巡护码头2座，并购置一批巡护设备，包括：巡护艇1艘、巡护车1辆、巡护摩托车10辆、巡护设备20套（含高倍望远镜、手持GPS、对讲机、数码照相机等设备）。 5.1.4.2恢复规划 浯溪湿地公园的生态恢复，拟采取自然恢复和人工促进恢复两种方法进行。 （1）自然恢复：消除导致湿地退化或丧失的威胁因素，从而通过自然过程恢复湿地的功能和价值。 （2）人工促进恢复：即人类直接控制湿地恢复的过程，通过采取人工措施以恢复、新建或改进湿地生态系统。当湿地受到轻微破坏时，可以通过自然恢复方法进行修复；当一个湿地严重退化，采取人工促进恢复方法，通过湿地建造和最大程度的改进完成预定的目标。 5.1.4.3科普宣教规划 通过建立比较完善的科普宣教基础设施体系和人才队伍体系，开展一系列的科普宣教活动，全方面地进行浯溪湿地公园的科普宣教和展示，充分激发各个阶层对湿地公园的保护热情和建设积极性，提高大众对湿地公园生态保护的认同感和参与保护的自觉性。从而提高浯溪湿地公园的知名度和影响力，争取更多的建设资金和科研合作，促进湿地公园的健康有序发展，把湿地公园打造成湘南重要的湿地科普宣教基地和祁阳县生态文明教育基地。 5.1.4.4科研监测规划 通过科学研究，促进人类了解自然，掌握自然变化规律，指导湿地与森林自然资源的保护和恢复，维护湿地与森林生态平衡，最终达到人与自然的和谐发展。 结合保护与管理的中心工作，深入开展湿地生态恢复技术的研究，进行本底资源调查，开展湿地与森林生态系统结构与功能、水分循环、生物生产力、能量流等研究；开展生物多样性保护研究；开展湿地公园珍稀濒危物种的救护、繁育、保护研究及其利用工作；开展湿地公园可持续发展模式研究；广泛开展国内外技术合作与交流，提高科研水平，为湿地公园资源、环境和经济的可持续发展，提供科学依据。 监测的主要任务是开展湿地公园生态环境监测、水土流失治理监测、生物多样性监测、游客影响监测、疫源疫病监测等，湿地监测结果是湿地保护和管理的重要依据，有利于湿地生态系统的健康发展。根据浯溪湿地公园保护与管理的需要，规划建立湿地科研监测中心，为提高科研与监测成果的水平与质量，湿地科研与监测任务须与技术力量雄厚、设备先进的单位合作，适度开展湿地调查、监测。 5.2生物群落现状调查与评价 5.2.1 调查方法与样方布设 5.2.1.1调查方法 （1）生态系统调查 通过对评价区的大范围调查，对生态系统的类型（如森林、湿地、农田、果园等）主要类型进行记录，GPS定位，并对各生态系统类型的面积进行估算。对生态系统功能进行评价时，主要对涵养水源、碳汇、生物多样性、水土保持等主要功能进行分析。 （2）群落调查 在实地踏查的基础上，确定典型的群落地段，采用法瑞学派样地记录法进行群落调查，乔木群落样方面积20×20 m，灌木样方面积5×5 m，草本样方面积2×2 m（蒿草，如芦苇）或1×1 m（低矮草本），记录样地的所有种类，并按Braun-Blanquet多优度—群聚度记分，利用GPS确定样方位置。 （3）植物种类调查 在调查过程中，确定评价范围区域内的植物种类、经济植物的种类及资源状况、珍稀濒危植物的种类及生存状况等。实地调查采取路线调查与重点调查相结合的方法，对于没有原生植被的区域采取路线调查，在重点施工区域（施工区等）以及植被状况良好的区域实行重点调查；对资源植物和珍稀濒危植物调查采取野外调查和查阅相关植被调查报告相结合的方法进行。对有疑问的经济植物和珍稀濒危植物采集了凭证标本并拍摄了照片。 （4）野生动物调查 陆生动物调查采用样线法、访问和资料查询；水生生物调查，采取走访集贸市场、询问当地村民、查阅相关资料等方式。 （5）鱼类调查采用走访调查法进行调查。 对评价区域内的可能存在并受影响的珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等进行定位，并应逐个说明其类型、等级、分布、保护对象、功能区划、保护要求等。 5.2.2植物资源现状调查与评价 5.2.2.1植物资源现状与评价 （1）所属植被区 根据吴征镒主编的《中国植被》（1980）中“中国植被区划图”，以及《湖南植被》的划分，评价区在植被区划上属Ⅳ亚热带常绿阔叶林区域→ⅣA东部（湿润）常绿阔叶林亚区域→ⅣAii中亚热带常绿阔叶林带→ⅣAiia中亚热带常绿阔叶林北部亚地带→湘中、湘东植被区。祁阳县位于大陆东岸，受季风影响，属湿润的亚热带大陆性季风气候。评价区内形成的植被十分复杂。在大区域上它属于中亚热带常绿阔叶林区，树木多数具有常绿、革质、中小型、全缘、且与光源垂直的特点，是这个区系的典型代表。植被既具有华东植物区系成份，华中植物区系成份也在这里屡见不鲜，是华东-华中植物过渡区域。评价区植被的主要类型分为森林(针叶林、针阔混交林、常绿阔叶林、常绿落叶阔叶混交林、竹林)、灌丛和湿地植被等，地带性植被类型是常绿阔叶林，是我国中亚热带常绿阔叶林的典型代表，在湘江岸边，阔叶林主要由壳斗科(Fagaceae)、樟科(Lauraceae)、木兰科(Magnoliaceae)、楝科(Meliaceae)、山茶科(Theaceae)等的常绿树种组成。针叶林主要是以人工杉木林为主，在评价区内的森林面积占一定比例，林相整齐，郁闭度约为0.7，局部可见少量的马尾松、国外松。其它森林类型在湿地公园内均有分布，但分布面积极少。根据国务院1999年8月4日批准的《国家重点保护野生植物名录（第一批）》，据不完全统计，评价区内有国家重点保护野生木本植物2种，Ⅱ级保护植物有2种，为樟树(Cinnamomum camphora)、野大豆（Glycine soja）。 通过现场调查发现，评价区域生态系统类型大部分属于农田-湿地复合生态系统，区域植被由于人类长期的活动影响，原生植被已不复存在，河岸植被均为人工栽培，植被以景观绿化树种为主，包括樟树、杨树、桃树、柳树、苦楝等乔木和山茶、箭竹、红叶石楠等灌木。地表覆盖物以农田植被为主，兼有林带、旱地草丛和河滩草甸植被。植被覆盖率高。 根据现场调查结果，本工程占地区内发现有樟树(Cinnamomum camphora)、野大豆（Glycine soja）2种Ⅱ级保护植物，但均为人工栽培。 5.2.2.2古树名木 据实地调查，工程建设区没有国家重点保护的古树名木。 5.2.2.3工程区主要植物群落特征 根据现场对评价区内植被的实地调查，利用典型样方法，参照《中国植被》、《湖南植被》的分类原则对评价区植被中主要植物群落的分布及特征进行简要的描述。 （1）毛竹群落 毛竹，禾本科竹亚科刚竹属。分布于分布自秦岭、汉水流域至长江流域以南和台湾省，黄河流域也有多处栽培。 毛竹群落由乔、灌、草三层组成，群落水平、垂直结构相对较较简单。为影响评价区常见群落类型。乔层优势树种为毛竹（平均胸径15cm、平均高度11.0m、盖度80%，灌草层物种较少，盖度较低，优势种为檵木。 表2-2 毛竹群落样方调查表 湿地公园名称 湖南祁阳浯溪国家湿地公园 地点： 白竹村 样方编号： 01 样方面积： 20m×20m 坐标：111°45'17.24"E，26°22'36.48" N 海拔： 92m 坡向： E 坡位： 下坡 坡度： 42° 土壤类型 红壤 小地形特点： 坡度较陡 地表特征： 平坦 人为干扰程度：高 总盖度： 80 % 乔木层盖度：80 % 平均高度： 11 m 平均胸径：15cm 灌木层盖度： 10 % 平均高度： 2.0 m 草本层盖度： 22 % 平均高度： 0.3m 乔木层物种记录 物种名 拉丁名 株数 平均胸径cm 平均高度m 盖度% 物候 生活力 毛竹 Phyllostachys heterocycla 106 15 11 80 灌木层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 檵木 Loropetalum chinense Oliver 2.0 10 草本层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 白茅 Imperata cylindrica 0.4 35 假俭草 Eremochloa ophiuroides (Munro) Hack 0.3 20 狗牙根 Cynodon dactylon (L.) Pers 0.3 10 （2）南酸枣群落 南酸枣群落为评价区内主要的森林类型之一，在评价区广泛分布，优势种为南酸枣，同时还伴生有鼠刺、柃木等。草本层主要有白茅、狗牙根、蓟等。该群落盖度较高，乔灌草层分层明显，物种较丰富。 表2-3 南酸枣群落样方调查表 湿地公园名称 湖南祁阳浯溪国家湿地公园 地点：大堡桥村 样方编号： 02 样方面积： 20m×20m 坐标：112°31'8.44"E，26°33'36.41"N 海拔： 82m 坡向： W 坡位： 下坡 坡度： 32° 土壤类型 红黄壤 小地形特点： 坡度较陡 地表特征： 森林地表 人为干扰程度：高 总盖度： 60 % 乔木层盖度： 60 % 平均高度： 7 m 平均胸径： 9cm 灌木层盖度： 23% 平均高度： 0.8 m 草本层盖度： 40 % 平均高度： 0.5m 乔木层物种记录 物种名 拉丁名 株数 平均胸径cm 平均高度m 盖度% 物候 生活力 南酸枣 Choerospondias axillaria 6 9 7.0 60 灌木层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 鼠刺 Itea chinensis Hook. et Arn 0.8 20 柃木 Eurya japonica Thunb 0.8 25 草本层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 白茅 Imperata cylindrica 0.4 50 狗牙根 Cynodon dactylon (L.) Pers 0.3 10 （3）桂花群落 桂花适应于亚热带气候地区。性喜温暖，湿润。种植地区平均气温14-28℃，7月平均气温24-28℃，1月平均气温0℃以上，能耐最低气温-13℃，最适生长气温是15-28℃。湿度对桂花生长发育极为重要，要求年平均湿度75%-85%，年降水量1000毫米左右，调查样地桂花高3米，树龄5年，生长好。桂花群落为评价区常见的群落类型，常见于林间边缘，由灌、草两层组成，群落水平、垂直结构较明显。灌层由构树、檵木等组成，总盖度40%，平均高度2.5m。草层由狗牙根、白茅、络石等组成，总盖度30%，平均高度0.5m，物种较为丰富。 表2-4 桂花群落样方调查表 湿地公园名称 湖南祁阳浯溪国家湿地公园 地点：湘江岸右侧 样方编号： 03 样方面积： 20m×20m 坐标：112°33'32.07"E，26°32'36"N 海拔： 83m 坡向： W 坡位： 下坡 坡度： 32° 土壤类型 红壤 小地形特点：坡度较陡 地表特征：林地边缘 人为干扰程度：高 总盖度： 40 % 乔木层盖度： 40 % 平均高度： 3m 平均胸径： 2cm 灌木层盖度： 17 % 平均高度： 2.5 m 草本层盖度： 21 % 平均高度： 0.5 m 乔木层物种记录 物种名 拉丁名 株数 平均胸径cm 平均高度m 盖度% 物候 生活力 桂花 Osmanthus fragrans 10 2 3 40 灌木层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 构树 Broussonetia papyrifera 3.0 15 檵木 Loropetalum chinense Oliver 2.0 10 草本层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 狗牙根 Cynodon dactylon (L.) Pers 0.3 10 白茅 Imperata cylindrica 0.4 35 络石 Trachelospermum jasminoides (Lindl.) Lem. 0.5 30 4、毛竹+香樟群落 毛竹+香樟群落为评价区内主要的森林类型之一，在评价区广泛分布，优势种为毛竹、香樟，同时还伴生有檵木、山胡椒、盐肤木。草本层主要有莎草、狗牙根、千里光、白茅、荩草等。该群落盖度较高，乔灌草层分层明显，物种较丰富。 表2-5 毛竹+樟香樟群落样方调查表 湿地公园名称 湖南祁阳浯溪国家湿地公园 地点：湘江岸左侧 样方编号： 04 样方面积： 20m×20m 坐标：112°38'40.78"E，26°36'37"N 海拔：97m 坡向：W 坡位：下坡 坡度：37° 土壤类型砂质板岩 小地形特点：坡度较陡 地表特征： 森林地表 人为干扰程度：高 总盖度： 70 % 乔木层盖度：70 % 平均高度： 12 m 平均胸径： 12cm 灌木层盖度：10 % 平均高度：1.7 m 草本层盖度：22 % 平均高度： 0.5m 乔木层物种记录 物种名 拉丁名 株数 平均胸径cm 平均高度m 盖度% 物候 生活力 毛竹 Phyllostachys heterocycla 8 12 13.0 60 香樟 Cinnamomumcamphora 5 18 9.0 70 灌木层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 檵木 Illigerabrevistaminata 2.0 10 山胡椒 Lindera aggregata 1.2 20 盐肤木 Rhuschinensis 1.8 15 草本层物种记录 物种名 拉丁名 平均高度m 盖度% 物候 生活力 莎草 Cyperusrotundus 0.3 20 狗脊蕨 Woodwardia japonica 0.5 10 千里光 Senecio scandens 0.4 15 白茅 Imperatacylindrica 0.8 35 荩草 Arthraxonhispidus 0.3 30 5.3动物资源现状与评价 5.3.1脊椎动物资源现状与评价 A、现状调查 根据线路特点，选择影响评价区的典型生境进行现场调查。 （1）样线1现状调查 样线1发现有小云雀（Alauda gulgula）10只、山斑鸠（Streptopelia orientalis）4只、树麻雀（Passer montanus）30只、乌鸫（Turdus merula mandarinus）2只、八哥（Acridotheres cristatellus）14只、白头鹎（Pycnonotus sinensis）24只、棕背伯劳（Garrulax perspicillatus）4只、丝光椋鸟（Sturnus sericeus）150只、金翅（Carduelis sinica）24只、红胁蓝尾鸲（Tarsiger cyanurus）26只。丝光椋鸟、树麻雀和白头鹎是优势种，未发现国家重点保护野生动物。 表2-6 样线1野生动物调查 物种名 拉丁名 实体数量 类型 备注 小云雀 Alauda gulgula 10 活体 停歇 山斑鸠 Streptopelia orientalis 4 活体 停歇、觅食 树麻雀 Passer montanus 30 活体 觅食 乌鸫 Turdus merula mandarinus 2 活体（雄） 声音 八哥 Acridotheres cristatellus 14 活体 飞翔 白头鹎 Pycnonotus sinensis 24 活体 飞翔 棕背伯劳 Garrulax perspicillatus 4 活体 飞翔（灌丛中） 喜鹊 Pica pica 4 活体 停歇 白鹡鸰 Dendronanthus indicus 2 活体 停歇 丝光椋鸟 Sturnus sericeus 150 活体 觅食 金翅 Carduelis sinica 24 活体 飞翔 红胁蓝尾鸲 Tarsiger cyanurus 26 活体 飞翔 时间 2020.04 调查人 罗亮 （2）样线2现状调查 样线2发现有山斑鸠（Streptopelia orientalis）3只、环颈雉（Phasianus colchicus）1只、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）5只、白头鹎（Pycnonotus sinensis）12只、棕背伯劳（Lanius schach）3只、丝光椋鸟（Sturnus sericeus）35只、白鹡鸰（Dendronanthus indicus）3只。丝光椋鸟是优势种，未发现国家重点保护野生动物。 表2-7 样线2野生动物调查 物种名 拉丁名 实体数量 类型 备注 山斑鸠 Streptopelia orientalis 3 活体 停歇、觅食 环颈雉 Phasianus colchicus 1 活体 停歇 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus 5 活体 飞翔 白头鹎 Pycnonotus sinensis 8 活体 飞翔 棕背伯劳 Lanius schach 1 活体 停歇电线上 丝光椋鸟 Sturnus sericeus 35 活体 停歇 棕背伯劳 Lanius schach 2 活体 停歇灌木顶端 白头鹎 Pycnonotus sinensis 4 活体 白鹡鸰 Dendronanthus indicus 3 活体 停歇 时间 2020.04 调查人 罗亮 （3）样线3现状调查 样线3发现有白鹡鸰（Dendronanthus indicus）5只、强脚树莺（Cettia fortipe）1只、山斑鸠（Streptopelia orientalis）2只、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）4只、红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）3只、褐头鹪莺（Prinia inornata）2只、喜鹊（Pica pica）3只、棕背伯劳（Lanius schach）2只、黄腹山雀（Parus venustulus）5只。黄腹山雀、白鹡鸰和棕头鸦雀是优势种，未发现国家重点保护野生动物。 表2-7 样线3野生动物调查 物种名 拉丁名 实体数量 类型 备注 白鹡鸰 Dendronanthus indicus 1 活体 停歇 强脚树莺 Cettia fortipe 1 活体 玩耍 山斑鸠 Streptopelia orientalis 2 活体 飞翔、觅食 棕头鸦雀 Paradoxornis webbianus 4 活体 停歇 红头长尾山雀 Aegithalos concinnus 3 活体 飞翔 褐头鹪莺 Prinia inornata 2 活体 飞翔 喜鹊 Pica pica 3 活体 停歇 白鹡鸰 Dendronanthus indicus 4 活体 停歇 棕背伯劳 Lanius schach 2 活体 停歇 黄腹山雀 Parus venustulus 5 活体 停歇、觅食 时间 2020.04 调查人 罗亮 （4）样线4现状调查 样线4发现有白鹡鸰（Dendronanthus indicus）3只、强脚树莺（Cettia fortipe）4只、山斑鸠（Streptopelia orientalis）5只、棕头鸦雀（Paradoxornis webbianus）7只、红头长尾山雀（Aegithalos concinnus）7只、北红尾鸲（Phoenicurus auroreus）1只、红嘴蓝鹊（Urocissa erythrorhyncha）3只、喜鹊（Pica pica）6只、棕背伯劳（Lanius schach）2只、丝光椋鸟（Sturnus sericeus）25只。丝光椋鸟是优势种，未发现国家重点保护野生动物。 表2-8 样线4野生动物调查 物种名 拉丁名 实体数量 类型 备注 白鹡鸰 Dendronanthus indicus 3 活体 停歇 强脚树莺 Cettia fortipe 2 活体 玩耍 山斑鸠 Streptopelia orientalis 5 活体 飞翔 棕头鸦雀 Paradoxornis webbianus 7 活体 停歇 红头长尾山雀 Aegithalos concinnus 7 活体 飞翔 强脚树莺 Cettia fortipe 2 活体 飞翔 北红尾鸲 Phoenicurus auroreus 1 活体 停歇 红嘴蓝鹊 Urocissa erythrorhyncha 3 活体 停歇 喜鹊 Pica pica 6 活体 停歇 棕背伯劳 Lanius schach 2 活体 停歇、觅食 丝光椋鸟 Sturnus sericeus 25 活体 飞翔 时间 2020.04 调查人 罗亮 （5）样点5水生动物现状调查 在工程区附近水域设置断面，利用拖网捕鱼，共获得鱼类11种，渔获物中数量较多的种类依次为：鲫鱼、鲤鱼、银鮈等鱼类。其中鲫鱼所占渔获物数量百分比的32%，本次调查的渔获物中大部分鱼类个体较小，一般不超过500g，其中个体最大的为鲤鱼，重量为588g，个体较大的还有鲫鱼和细鳞斜颌鲴。其它7种的尾均重都在50g以下，其中有2种的尾均重都在10g以下，多为小型鱼类。 表2-9 渔获物组成表 种类 重量 (g) 重量百 分比(%) 尾数 尾数百 分比(%) 尾均 重(g) 体长范围 (mm) 体重 范围(g) 斑鳜 17 0 1 1 17 93 17 鲫鱼 2134.6 32 9 8 237 145～550 50.3～3400 华鳊 28.7 0 4 4 7 62～78 3.9～7.7 黄颡鱼 332.1 5 5 4 66 60～185 4.5～106.3 宽鳍鱲 324 5 28 25 12 86～113 9.1～25.7 鲤 1765 27 3 3 588 110～450 35.9～2700 马口鱼 663.1 10 23 20 29 95～155 15.9～76.9 沙塘鳢 55.6 1 4 4 14 60～90 5.8～14.4 蛇鮈 8.3 0 6 5 1 85 8.3 细鳞斜颌鲴 415 6 1 1 415 105～185 16.5～98.9 银鮈 878.9 13 29 26 30 73～152 4.8～57.2 总计 6622.3 100 113 100 B、野生脊椎动物资源 根据《中国动物地理》中的划分，评价区属于东洋界、华中区、东区丘陵平原亚区。动物群落为亚热带常绿阔叶林、灌丛、草地、农田动物群。 综合参考陆生动物样带现场调查结果、鱼类捕获调查结果、相关文献资料和现场走访询问结果，评价区脊椎动物共有157种，隶属于5纲29目62科，其目数、科数和种数分别是湖南省已知物种的70.7%、53.5%和19.7%。可见该地的高级分类阶元所占比例较高，物种的数量所占比例较低。其中鱼类有5目12科42种，种数占湖南已知鱼类的24.4%；两栖动物有1目5科12种，其种数为湖南已知两栖动物的19.4%；爬行动物有2目6科17种，其种数为湖南已知爬行动物的21.1%；鸟类有15目31科77种，其种数为湖南已知鸟类的20.1%；哺乳动物有6目8科9种，其种数为湖南已知哺乳动物的10.1%。 评价区内地形复杂、生物多样性丰富，分布的野生动物种类繁多，其中国家Ⅱ级重点保护野生动物10种，占湖南的14.9%；省级重点保护动物82种，占总数的52.2%；列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》的两栖动物和鸟类和兽类达84种；列入《濒危动植物种国际贸易公约》的鸟类11种，兽类1种，两栖类1种，共计13种；被《中国濒危动物红皮书》评为濒危级别的物种有2种；特别值得一提的是，评价区有不少中国与日本、中国与澳大利亚共同保护的候鸟，列入中日保护协定的有24种，列入中澳保护协定的有6种，这些鸟类将湘江作为中转站或者栖息地，或长或短的生存在这片湿地之中，成为了当地的固有群落结构。 b.脊椎动物区系及其特征 （1）鱼类区系及其特征 评价区鱼类隶属5目12科42种。其中鲑形目1科（银鱼科）1种，合鳃鱼目1科（合鳃鱼科）1种；鲶形目2科（鲶科和鲿科）3种；鲈形目6科（鮨科、虾虎鱼科、斗鱼科、塘鳢科、鳢科和刺鳅科）7种，鲤形目2科（鲤科和鳅科）30种，其中太湖新银鱼为引入种。 42种鱼类中，以华东-华南区域的种类最多，所占比例为23.8%，其次是广布种和华北-华东-华南水域的种类，这两类均占总种数的16.7%，而华西-华东区系和华西-华东-华南区系的物种，各占总数的11.9%，纯华东区系的种类占7.1%，纯华南区系的种类仅占7.1%，比例最低的是华北-华东区系的种类，仅只占4.8%。所以，评价区内的鱼类主要以华东-华南共有物种为优势，纯华南或者纯华东物种较少，另外有个别华西和华北物种侵入，这种格局与评价区的水热条件以及地理环境有着密切联系，突出地反映了评价区的独特性。 （2）两栖动物区系及其特征 评价区有两栖动物12种，隶属于1目5科5属，其科、种数分别占湖南省两栖动物总数的55.6％和19.4％。其中蛙科种类最多，有1属5种；姬蛙科1属3种，树蛙科2种，蟾蜍科和雨蛙科各1种。 评价区属于东洋界，华南区，东部丘陵平原亚区。动物群落为亚热带常绿阔叶林、灌丛、草地、农田动物群。评价区的东洋界种类占绝大部分，其数量占该地两栖动物总数的83.3％；其余16.7%为广布种。在东洋界物种中，西南-华中-华南共有种有6种，华中-华南共有种有4种。不难看出，评价区两栖动物以西南-华中-华南共有种为主，具有较强的华南、华中和西南的过渡性特征。 （3）爬行动物区系及其特征 评价区有爬行动物17种，隶属于2目6科14属，其目、科、种数分别占湖南省爬行动物总数的100％、40.0％、和15.6％。其中龟鳖目有1科（鳖科）1种，有鳞目共有5科16种，其中蜥蜴亚目3科5种（壁虎科1属1种，蜥蜴科1属1种，石龙子科2属3种），蛇亚目2科11种（游蛇科10属10种，眼镜蛇科1属1种）。 评价区属于东洋界，华中区，东区丘陵平原亚区。动物群落为亚热带常绿阔叶林、灌丛、草地、农田动物群。评价区的爬行动物分为东洋界种和广布种，东洋界种占当地爬行动物总种数的47.1%，广布种占52.9%。东洋界种以华中-华南共有类型的物种最多，占当地爬行动物的29.4%；其次是西南-华中-华南共有类型的物种，占17.6%。广布种包括4种类型，其中以华北-西南-华中-华南共有类型物种最多，其物种数占当地爬行动物总数的23.5%，华北-蒙新-西南-华中-华南共有类型的物种占17.6%，华北-蒙新-华中-华南共有类型和华北-华中-华南共有类型物种各占5.9%。所以，评价区爬行动物的华中和华南共有种数量明显高出，其次是华北-华中和华南共有种类。由此可见，评价区的爬行动物区系具有较强的华南-华中-华西的过渡性特征。 （4）鸟类区系及其特征 评价区有鸟类77种，隶属31科15目，其中鸊鷉目1科（鸊鷉科）1种，鹈形目1科（鸬鹚科）1种，鹳形目1科（鹭科）4种，雁形目1科（鸭科）1种，隼形目2科（鹰科和隼科）5种，鸡形目1科（雉科）2种，鹤形目1科（秧鸡科）1种，鴴形目2科（鴴科和鹬科）4种，鸽形目1科（鸠鸽科）2种，鹃形目1科（杜鹃科）2种，鸮形目2科（草鸮科和鸱鸮科）4种，雨燕目1科（雨燕科）1种，佛法僧目2科（翠鸟科和戴胜科）4种，鴷形目1科（啄木鸟科）3种；雀形目13科42种，其中百灵科1种，燕科2种，鹡鸰科3种，鹎科3种，伯劳科2种，卷尾科1种，椋鸟科2种，鸦科3种，鹟科15种，山雀科3种，绣眼科1种，文鸟科3种，雀科3种。其中留鸟50种，占64.9%，夏侯鸟11种，占14.3%，冬候鸟9种，占11.7%，旅鸟7种，占9.1%。 评价区属于东洋界，华中区，东部丘陵平原亚区；该地的动物群落为亚热带常绿阔叶林、灌丛、草地、农田动物群。调查发现东洋界种占该地鸟类总数的44.5％；广布种占51.9％，古北界种有松鸦、环颈雉等，占2.6％。东洋界种中，西南-华中-华南共有种数量最多，其数量占总数的39.0％；华中-华南共有物种占总数的5.5％；没有发现纯华中物种和纯华南物种。广布型物种中，全国性分布的物种比例最高，占总数的23.4%；东北-华北-西南-华中-华南共有种，占总数的11.7％；东北-华北-青藏-西南-华中-华南共有种，占总数的9.1%；而华北-西南-华中-华南共有种也占占总数的7.8%。不难看出，评价区鸟类的东洋界物种数量明显高出，而且具有较强的过渡性特征。这体现了评价区的特色。 （5）哺乳动物区系及其特征 评价区查明9种哺乳动物，隶属于6目8科8属，其目、科、种数分别占湖南省爬行动物总数的75％、30.8％和10.1％。其中食虫目1科（鼩鼱科）1种，翼手目1科（蝙蝠科）1种，兔形目1科（兔科）1种，啮齿目2科（松鼠科和鼠科）3种，食肉目1科（鼬科）1种，偶蹄目2科（猪科和鹿科）2种。 评价区属于东洋界，华中区，东部丘陵平原亚区；评价区的动物群落为亚热带常绿阔叶林、灌丛、草地、农田动物群。评价区的哺乳动物主要以东洋界动物为主，其数量占总数量的55.6%，其余44.44%为广布种，没有发现纯古北界的物种。东洋界种仅有1种类型，为华中-华南共有型，这种类型占总数的55.6%。没有发现纯华南型物种。因此，评价区哺乳动物体现了较强的东洋界特征。 5.4浮游生物 评价区有浮游植物共6门93种，其中硅藻有40种，绿藻31种，蓝藻16种，裸藻2种，甲藻1种，黄藻3种（总和为93种）。湘江祁阳段浮游植物的种类组成中， 硅藻门和绿藻门的种类最多， 二者共有71 种， 占种类组成的76.3%。 浮游动物包括轮虫、挠足类、枝角类共18种，其中轮虫：曲腿龟甲轮虫(Keratella valga)、透明囊足轮虫(Asplanchna hyalinus)、角突臂尾轮虫(Brachionus angularis)、剪形臂尾轮虫(B.forficula)、壶状臂尾轮虫(B.urceus)、大肚须足轮虫(Euchlanis dilatata)、史氏单趾轮虫(Monostyla stenroosi)、钝齿单趾轮虫(M.crenata)、囊形单趾轮虫(M.bulla)、小链巨头轮虫(Cephalodella catellina)、细异尾轮虫(Trichocerca racilis)、广生多肢轮虫(Polyarthra vulgaris)；枝角类：方形网纹氵蚤(B.coregoni)、微型裸腹氵蚤(Moina micrura)、老年低额氵蚤(Simocephalus vetulus)、长额象鼻氵蚤(Bosmina longirostris)；挠足类：汤匙华哲水氵蚤(Sinocalanus dorrii)、大型中镖水氵蚤 (Sinodiaptomus sarsi)等。 5.5底栖生物 经调查并分析已有研究成果，评价区有单壳类3科6属10种；双壳类3科13属25种，底栖生物数量少且种类也不多，在底栖动物以水生昆虫幼虫占优势，常见的有黄砚、平盘螺、沼虾、淡水青虾、新米虾、河蜕、中华绒螯蟹等，软体动物种类较少，但数量较多。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境）： 一、环境空气 本次评价采用祁阳环境保护局发布的《2018年祁阳环境质量监测年报》中祁阳县环境空气质量现状数据对项目所在区域环境质量现状进行评价，根据祁阳环保局常规监测点空气质量监测数据，监测数据详见下表。 表3-1 2018年祁阳县环境空气质量状况 点位 监测因子 年评价指标 监测浓度（年平均值）ug/m3 标准值（年平均值）ug/m3 占标率（%） 达标情况 祁阳县环保局 PM10 年平均质量浓度 70.6 70 100.86% 不达标 PM2.5 47.8 35 159.33% 不达标 SO2 12.4 60 20.67% 达标 NO2 12.2 40 30.5% 达标 O3 日最大8h第90百分位 95.5 160 59.69% 达标 CO CO第95百分值 0.8 4 20% 达标 由表可见，祁阳县近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求。 二、地表水环境 本次地表水监测断面设置2处，委托监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，监测布点详见表3-2、附图4。 表3-2 地表水环境水质现状监测布点表 编号 水体 监测断面 监测项目 采样频率 W1 湘江 祁阳县城南污水处理厂排污口上游500m pH、SS、CODcr、BOD5、氨氮、总磷、石油类 连测3天，每天一次 W2 湘江 祁阳县城南污水处理厂排污口下游2000m （2）监测时间 监测时间为2020年4月14日~4月16日，监测3天，每天采样一次。 （3）监测结果 监测评价结果详见表3-3。 表3-3 地表水环境水质现状监测结果 浓度单位：mg/l（pH除外） 断面名称 日期 pH COD BOD5 悬浮物 氨氮 总磷（以P计） 石油类 祁阳县城南污水处理厂排污口上游500m 4.14 7.59 5 1.2 6 0.121 0.03 ND 4.15 7.62 5 1.2 9 0.126 0.02 ND 4.16 7.54 6 1.5 8 0.125 0.02 ND 祁阳县城南污水处理厂排污口下游2000m 4.14 7.63 5 1.2 5 0.135 0.04 ND 4.15 7.66 6 1.4 7 0.144 0.05 ND 4.16 7.65 6 1.4 5 0.148 0.04 ND Ⅲ类标准 6~9 20 4 / 1.0 0.2 0.05 表3-4 单项污染指数 断面名称 日期 pH COD BOD5 悬浮物 氨氮 总磷 （以P计） 石油类 祁阳县城南污水处理厂排污口上游500m 4.14 0.295 0.25 0.3 / 0.121 0.015 / 4.15 0.31 0.25 0.3 / 0.126 0.01 / 4.16 0.27 0.3 0.375 / 0.125 0.01 / 祁阳县城南污水处理厂排污口下游2000m 4.14 0.315 0.25 0.3 / 0.135 0.02 / 4.15 0.33 0.3 0.35 / 0.144 0.025 / 4.16 0.325 0.3 0.35 / 0.148 0.02 / 由表3-4可知，2个监测断面各项水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准要求。 三、声环境 （1）监测布点 本次声环境现状共设置5处监测点，监测单位为湖南谱实检测技术有限公司，详见表3-5，监测点位置分布见附图3。 表3-5 声环境监测布点 方位桩号 测点名称 距中线(m) 声环境功能区类别 监测位置 监测项目 K0+000~K0+660两侧 大堡桥村1 N1 51 2类 临路第一排建筑物外1m 等效声级Leq K1+200~K1+638两侧 大堡桥村2 N2 47 2类 临路第一排建筑物外1m K1+955~K2+265两侧 大堡桥村3 N3 42 2类 临路第一排建筑物外1m K2+335~K2+680两侧 大堡桥村4 N4 127 2类 临路第一排建筑物外1m K2+865~K3+183.743两侧 长寿亭村 N5 52 2类 临路第一排建筑物外1m （2）监测时间、频率及方法 监测时间为2020年4月14日、15日，依据《声环境质量标准》（GB3096-2008），监测2天，每天进行昼间、夜间各测1次。 （3）监测结果 各敏感点昼、夜间监测结果见表3-6。 表3-6 声环境监测结果 单位：dB(A) 方位桩号 测点名称 等效A声级LAeq 4.16 4.17 昼间 夜间 昼间 夜间 K0+000~K0+660两侧 大堡桥村1 N1 54.6 45.7 55.1 45.4 K1+200~K1+638两侧 大堡桥村2 N2 56.5 43.5 55.7 44.1 K1+955~K2+265两侧 大堡桥村3 N3 55.9 44.1 56.3 44.4 K2+335~K2+680两侧 大堡桥村4 N4 55.7 43.4 56.1 43.5 K2+865~K3+183.743两侧 长寿亭村 N5 54.6 44.2 55.5 44.7 监测结果表明，所有监测点位声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a、2类标准。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 根据现场踏勘、工程特点、评价区域环境特征，确定本项目环境保护目标及保护级别见下表。 表3-7 地表水环境保护目标表 河流名称 与道路的关系 规划水质类别 湘江 湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”，跨越 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类 根据最新的《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，该段水域不在划定的水源保护区范围内，距离上游湘江永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区二级饮用水源保护区约4.9km，下游10km范围内无水源保护区。 表3-8 社会环境保护目标表 序号 保护目标 主要保护内容 具体说明 1 沿线居民 出行、居住环境 受到交通噪声、废气等的影响。 2 基础设施 区域现有道路的交通运输 道路建设对交通运输的影响。 本工程沿线所经声、大气环境敏感点为距离道路中心线两侧200m范围，详见表3-8。 表3-9 项目沿线声、大气环境保护目标 序号 敏感点/方位桩号 所在位置 环境特征 方位 红线宽度(m) 距中线/市政道路与人行道的交界线(m) 功能区类别 距中线200m范围内敏感点性质/规模 1 大堡桥村1 K0+000~K0+660 两侧/ 正对 道路 55 51/25.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/5户/15人 77/51.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/10户/30人 2 大堡桥村2 K1+200~K1+638 南侧/侧对道路 55 47/21.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/2户/约6人 73/47.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/5户/约15人 3 大堡桥村3 K1+955~K2+265 两侧/侧对道路 55 42/16.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/5户/15人 67/41.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/10户/60人 4 大堡桥村4 K2+335~K2+680 南侧/侧对道路 55 127/101.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/10户/30人 5 长寿亭村 K2+865~K3+183.743 两侧/侧对道路 55 52/26.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/10户/30人 80/54.5 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级 2~3层民宅/20户/60人 本项目主要的生态环境保护目标见表3-10。 表3-10 生态环境保护目标表 保护目标 位置及备注 永久占地及沿线区域 永久占地占地性质为城市道路用地，保护永久占地表土资源，防治水土流失 临时工程占地 (桥梁施工占地、施工便道、临时堆场) 保护临时的表土资源，防治水土流失；占地500m范围内的植被、动物。 湖南祁阳浯溪国家湿地公园 拟建工程占地及其附近的生态系统、古树名木与国家重点保护野生植物、水生生物

评价适用标准

| 环境质量标准 | 环境空气 本项目所在地环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度限值，标准值见表4-1。 表4-1 环境空气质量标准限值 污染物名称 取值时间 浓度限值(ug/m3) 标准来源 SO2 年平均 60 《环境空气质量标准》 (GB3095-2012)二级 日平均 150 小时平均 500 NO2 年平均 40 日平均 80 小时平均 200 CO 日平均 4mg/m3 小时平均 10mg/m3 TSP 年平均 200 日平均 300 PM10 年平均 70 日平均 150 PM2.5 年平均 35 日平均 75 地表水 根据《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005）的规定，位于湘江“杨家桥村至观音滩双同村沙洲上端”段12.5km，属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ标准，具体标准值见表23。 根据最新的《湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案》，该段水域不在划定的水源保护区范围内，距离上游湘江永州市祁阳县一、二水厂湘江饮用水水源保护区二级饮用水源保护区约4.9km，下游10km范围内无水源保护区。 表4-2 地表水环境质量标准 单位：mg/L 水质类别 pH CODCr BOD5 TP 氨氮 石油类 标准来源 Ⅲ类 6~9 ≤20 ≤4 ≤0.2 ≤1.0 ≤0.05 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） 声环境 本项目主干路市政道路与人行道交界线外35米内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准，市政道路与人行道交界线外35米外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，标准限值详见下表。 表4-3 声环境质量标准 单位：dB(A) 声环境功能区类别 昼间 夜间 标准来源 2类 60 50 《声环境质量标准》(GB3096-2008) 4a类 70 55 |
| --- | --- |
| 污染物排放标准 | 废气 本项目施工期TSP排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放限值，见表4-4。 表4-4 大气污染物综合排放标准 单位：mg/m3 污染物名称 标准（无组织排放监控浓度限值） 颗粒物 1.0 噪声 施工期厂界噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，标准值见表4-5。 表4-5 建筑施工场界环境噪声排放标准 等效声级Leq：dB(A) 昼间 夜间 70 55 固体废物 固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)；《关于发布<一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准>（GB18599- 2001）等3项国家污染物控制标准修改单的公告》。生活垃圾执行《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）。 |
| 总量控制指标 | 本项目运营后无总量控制指标。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示） 一、施工期工艺流程及产污节点 1、道路施工工艺流程及产污环节 工程建设过程中路基工程将首先开工，路面及交通设施等工程后续跟进，各类工程因其作业方式不同，所产生的污染物种类和数量也有所差异，路基施工工艺流程详见图8。 图5-1 施工期工艺流程及排污节点图 工程因其作业性质和作业方式不同，所产生的污染物种类和数量也有所差异，具体分析如下： (1)路基施工工艺 ①场地清理 路基施工带来农作物、林地等植被的清除必然导致原有的自然景观和生态环境的破坏，导致地表裸露，并且在一定范围内造成一定量的水土流失。路基清理过程中伴随着施工机械噪声和扬尘将对处于沿线两侧敏感点产生影响，应采取一定措施将影响程度降至最低。 ②路基填筑 路基的取土必然造成地表草本植被破坏，从而造成局部地表裸露，增加了开挖的水土流失，应加强取土场水土保持措施。填筑材料在运输和施工过程中将会产生机械施工噪声与扬尘，将对道路两侧的敏感点产生影响。 (2)路面施工工艺 路面施工严格按照《公路路面基层施工技术规范》(JTJ034-2000)的有关规定进行施工。路面铺设沥青，摊铺机摊铺法施工，沥青摊铺过程产生沥青烟对环境的影响。 2、桥涵施工工艺分析及污染工序分析 全线共设桥梁1座，从桥梁结构分析，其施工工艺基本相同，桥涵施工严格按照《公路桥涵施工技术规范》(JTJ041-2000)的有关规定进行，本项目桥涵先施工桥下部构造物，再施工桥面，每个桥涵工程根据不同的结构型式及部位分别采用机械、机械与人工结合或全部人工方案进行施工。 (1)桥梁下部结构施工 本项目桥下部全部采用柱式桥墩，主桥主墩采用双肢薄壁墩、承台桩基础，主桥过渡墩采用花瓶形板式墩、承台桩基础，基础部分全部采用钻孔灌注桩基础。钻孔灌注桩的方法现今已比较成熟，施工过程中产生的主要污染物为泥浆和钻渣。施工期设置围堰和沉砂池，泥浆进入沉砂池沉淀，定期清理沉砂池。本项目桥梁选择枯水期施工。其施工工艺详见图9。 (2)上部结构施工 桥面铺装采用两层铺设，下层钢筋混凝土，上层沥青混凝土面层。下层钢筋混凝土，在钢筋网上浇筑混凝土由于混凝土的洒落会造成桥面的污染。上层沥青混凝土面层在铺设过程中会产生沥青烟气。 图5-2 桥涵施工工艺流程及产污环节图 二、营运期工艺流程及产污环节 项目营运期车辆行驶产生的交通噪声对声环境的影响，路面雨水径流对水环境的影响，汽车尾气对大气环境的影响。 表5-1 项目构成和产生的环境问题 项目构成 时段 工程环节 主要环境问题 环境要素 影响路段 主 体 工 程 路基工程 施 工 期 临时占地 荒草地面积暂时减少，植被破坏。 生态环境、社会环境 沿线 土石方工程 水土流失、施工扬尘、施工噪声、植被破坏 生态环境、环境空气、声环境 沿线 排水防护工程 水土流失、路面径流、混凝土溢洒 生态环境、水环境 沿线 沥青混凝土路面 路面铺筑 扬尘、沥青烟气、施工噪声 环境空气、声环境 沿线 桥涵工程 桥梁基础施工 泥浆、废渣、噪声、水土流失 水环境、声环境、生态环境 桥梁 施工 区域 桥面铺装 扬尘、沥青烟气、施工噪声 环境空气 材料运输 扬尘、运输洒落、废气、交通事故等 环境空气、社会环境 沿线 线路 营 运 期 车辆行驶 噪声、废气、路面径流、危险品运输引发环境风险事故 水、气、声环境 社会环境 沿线 交通运输 沿线城镇规划协调性、交通通行、地区经济发展、社会经济效益 声环境 社会环境 沿线 临时工程 施 工 期 临时堆场、施工便道、桥梁施工用地 水土流失、破坏地表 植被、施工废水、生活污水、生活垃圾 环境空气、生态环境 沿线 三、施工期主要污染工序 1、废气 本项目工程建设过程，将进行土石方填挖、筑路材料的运输及路面摊铺等作业工作。施工期的主要环境空气污染物是TSP，其中以TSP对周围环境影响较为突出。 （1）底基层施工产生的扬尘污染 本项目底基层采摊铺机施工，其路基填筑作业可能会对路线两侧50m内的造成粉尘污染。 （2）材料运输 材料运输极易引起扬尘污染，其影响范围可达下风向150m（在下风向150m，TSP污染仍可能超过环境空气质量二级标准的4倍之多）。 （3）材料运输、挖方临时堆放场、表土临时堆放场和储料场在运输和堆存过程中由于天气因素，容易产生粉尘，对周围环境造成不利影响。 2、噪声 道路施工的主要机械有压路机、平地机、装载机和摊铺机等，机械设备的运行噪声级见表5-2。 表5-2 施工机械作业噪声源强表 序号 设备名称 型号 测点距离(m) 最大声级值[dB(A)] 1 装载机 ZL40 5 90 2 压路机 ZL16 5 86 3 推土机 T140 5 86 4 平地机 PU160A 5 90 5 挖掘机 W4-60C 5 84 6 摊铺机 C- 50 5 87 7 拌和机 / 5 87 3、固体废物 （1）生活垃圾 施工期间工作人员约50人，生活垃圾量按1kg/人.d计，施工期产生的生活垃圾为50kg/d、18t，生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理，严禁随意丢弃。 （2）施工弃渣 本项目临时堆土场设置在临时占地范围内，用于工程剥离的表土的临时堆放。 本项目路基产生弃方产生弃方全部运至政府指定的建筑垃圾堆放场地。 4、废水 （1）施工废水 本项目生产废水主要为运出车辆进出施工场地冲洗废水、冲洗污水量约0.5m3/d，SS浓度约5000mg/L，污染物浓度较高不处理直接排放对地表水水质会产生影响。 施工期废水经沉淀池处理后用于施工场地降尘，不外排。 本项目桥涵施工中原材料、钻渣随意弃入水体、扰动底泥及扬尘会导致水体中悬浮物增加。在施工前期和晚期，实行围堰和拆堰的过程，可能导致部分泥沙落入河中，在短时间内，可能导致SS浓度的增加。 （2）生活污水 本工程施工期租赁附近居民住在作为临时生活区，施工人数约为50人。根据《湖南省地方标准—用水定额》（DB43/T388-2014），施工人员生活用水按145L/d·人、废水排放系数按0.85计算，则生活污水6.16m3/d，拟建项目施工期300天，施工期生活污水量为3696m3，依托已有污水处理设施处理后外接市政污水管网。 5、生态影响 表5-3 施工过程生态环境的影响分析 项目 影响特征 影响程度 影响分析 大 中 小 路基工程 带状切割 √ 路基开挖，直接破坏地表植被和植物种类，使影响区域植被分布面积减少、植物群落盖度和植物物种多样性下降。本工程建设主要影响草地，同时工程穿越湖南祁阳浯溪国家湿地公园，穿越里程约400m。路基工程建设将对湿地生态系统及完整性带来一定不利影响，对湿地内野生动物的正常活动带来一定干扰。 桥涵工程 斑块扩散 √ 通过桥涵工程建设，可改变水文过程和地表植被，影响生态系统结构和功能。可在一定程度上加剧水土流失等生态问题。影响对象主要是自然景观、地形地貌、水文过程及地表植被，同时影响河流水质。本工程跨越湘江的涉水施工对鱼类将带来一定不利影响。 公交站港湾 斑块扩散 √ 通过修建地面建筑物，改变自然景观及地表植被。 施工便道 带状切割 √ 通过运输机械(车辆)碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，影响植物生长发育和生态系统结构和功能，并加剧水土流失等生态过程。 施工生产区 斑块扩散 √ 通过场地占用、机械碾压以及人员活动等，可破坏地表植被和土壤结构，降低生态系统功能。其影响范围和程度与施工生产生活区规模、人员数量以及施工时间长短有密切关系，同时产生生活垃圾等环境问题。 6、社会环境影响分析 （1）施工期对交通的影响 本项目道路施工，物料运输利用现有的道路，本项目道路施工将对交叉道路交通秩序造成一定的影响。 （2）沿线敏感点生活影响 本项目将对敏感点出行产生一定影响。 四、运营期主要污染工序 1、废气 根据《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006）推荐值见附录E中表E2.7-1单车排放因子见表5-4，营运期汽车尾气源强产生情况结果见表5-5。气态污染物排放源强按下式计算： 式中：QJ──行驶汽车在一定车速下排放的J种污染物源强，mg/(m·s)； Ai──i种车型的小时交通量，辆/h； B──NOX排放量换算成NO2排放量的校正系数，取0.8； Eij──汽车专用道路运行工况下i型车j种污染物量在预测年的单车排放因子，mg/(辆·m)。 表5-4 单车排放系数表（mg/m·辆） 平均车速（km/h) 30.00 40.00 50.00 60.00 70.00 80.00 小型车 CO 54.64 41.30 31.34 23.68 17.90 14.76 NOx 0.05 0.92 1.77 2.37 2.96 3.71 中型车 CO 40.45 34.48 30.18 26.19 24.76 25.47 NOx 2.07 4.03 5.40 6.30 7.20 8.30 大型车 CO 6.91 5.84 5.25 4.48 4.10 4.01 NOx 6.64 8.53 10.44 10.48 11.10 14.71 表5-5 汽车尾气排放源强测算结果[mg/(m·s) ] 道路名称 污染 因子 2022 2028 2036 高峰 日均 高峰 日均 高峰 日均 本项目 NO2 0.260 0.057 0.356 0.079 0.658 0.147 CO 2.428 0.538 3.269 0.728 5.875 1.304 2、噪声 （1）车速 ①计算公式 各型车的平均行驶速度参照《公路建设项目环境影响评价规范》(JTGB03-2006)附录C的规定计算，其中： 式中：——第i型车车辆的预测速度，km/h；当设计车速小于120 km/h时，该型车预测车速按比例降低； ——该车型的当量车数； ——该车型的车型比； ——单车道车流量，辆/h。 ——其他2种车型的加权系数。 分别为系数，如下表所示。 表5-6 系数值 车型 K1 K2 K3 K4 mi 小型车 -0.061748 149.65 -0.000023696 -0.02099 1.2102 中型车 -0.057537 149.38 -0.000016390 -0.01245 0.8044 大型车 -0.051900 149.39 -0.000014202 -0.01254 0.70957 ②计算参数 表5-7 各型车平均车速 单位：km/h 车型 2022年 2028年 2036年 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目 小型车 50.96 50.79 50.95 50.69 50.31 50.90 中型车 34.70 35.25 34.76 35.47 36.06 34.95 大型车 34.95 35.35 34.99 35.52 35.97 35.13 （2）各型车的平均辐射声级 参照《公路建设项目环境影响评价规范》（JTGB03-2006）附录C.1.1，第i种车型车辆在参照点（7.5m）处的辐射噪声级（dB）按下式计算： 小型车： 中型车： 大型车： 式中：右下角注S、M、L—分别表示小、中、大型车； Vi—该车型车辆的平均行驶速度，km/h。 本项目道路纵坡引起的交通噪声源强修正量计算按表5-8。 表5-8 路面纵坡噪声级修正量 纵坡 噪声级修正值（dB） ≤3 0 4~5 +1 6~7 +3 ＞7 +5 路面引起的交通噪声源修正量取值按表5-9。 表5-9 常规路面修正值 路面 沥青混凝土路面 0 水泥混凝土路面 +1~+2 参照《公路建设项目环境影响评价规范（试行）》（JTGB03-2006）附录E1.1.1，各类型车的辐射噪声级计算公式，得到各型车的辐射噪声级，见表5-10。 表5-10 各型车的平均辐射声级 单位：dB(A) 道路名称 预测年 2022年 2028年 2036年 车型 昼间 夜间 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目 小型车 71.89 71.84 71.89 71.81 71.70 71.87 中型车 71.15 71.43 71.18 71.54 71.83 71.28 大型车 78.06 78.24 78.08 78.31 78.51 78.14 注：本表不考虑道路纵坡和路面修正，此二项在预测模式中“线路因素引起的修正量”中有考虑。 3、废水 路面径流中污染物主要是悬浮物、油和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如车流量、车辆类型、降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等，因此具有一定程度的不确定性。其污染物浓度参考国家环保部华南环科所曾对南方地区路面径流污染情况进行过试验，试验方法为：采用人工降雨方法形成路面径流，两次人工降雨时间段为20天，车流和降雨是已知，降雨历时为1小时，降雨强度为81.6mm，在1小时内按不同时间采集水样，最后测定分析路面污染物变化情况详见表5-11。 表5-11 污染物浓度测定值 项目 5～20min 20～40min 40～60min 均值 SS 231.42～158.52 185.52～90.36 90.36～18.71 100 BOD5 7.34～7.30 7.30～4.15 4.15～1.26 5.08 石油类 22.30～19.74 19.74～3.12 3.12～0.21 11.25

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源(编号) | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量(单位) | 排放浓度及排放量(单位) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 污染物 | 施工期 | 扬尘 | TSP | 少量 | 少量 |
|  | 营运期 | 汽车 尾气 | CO、NO2 | 少量 | 少量 |
| 水污 染物 | 施工期 | 施工 废水 | SS | 5000mg/L | 回用于场地降尘，不外排 |
|  |  | 生活 污水 | COD | 300mg/L | 依托现有污水处理设施 |
|  |  |  | 氨氮 | 30mg/L |  |
|  | 营运期 | 路面 径流 | SS | 少量 | 路面漫流汇入道路两侧的市政雨水管网 |
| 固体 废物 | 施工期 | 生活垃圾 | 18t | 集中收集，交由市政环卫部门处理 |
| 噪声 | 施工期 | 施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 |
|  | 营运期 | 4a类区近、中期昼间、夜间距市政道路与人行道交界线35m内满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准；2类区近、中期昼间、夜间声环境距市政道路与人行道交界线35m外满足2类标准。 |
| 其他 | / |
| 主要生态影响(不够时可附另页) （1）因本工程部分工程内容位于湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目建设不可避免会占用湿地公园土地，对湿地公园自然体系的生态完整性可能造成一定影响。 （2）因本工程部分工程内容位于湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，一定程度上存在项目施工建设干扰野生动物的行为，对野生动物的生存环境可能造成一定的影响。 （3）因本工程部分工程内容位于湖南祁阳浯溪国家湿地公园内，项目施工建设将不可避免占用湿地公园土地，将挖损或压埋一定数量的植被，对植物资源和土壤环境造成一定的影响。 （4）工程施工将产生一定量的生产废水(主要污染因子为悬浮物SS和石油类)及少量的施工材料（如沥青、油料、化学品等）泄露，将影响湿地公园水体的水质，对湿地公园内水生态环境产生一定的影响。 （5）工程施工将破坏地表原有植被，形成的裸露地表和边坡，在雨水的作用下，将产生水土流失，影响生态环境；在天气干旱时，又容易引起扬尘，对附近环境空气质量产生影响并影响到湿地公园生态环境。 |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 1、大气环境影响分析 （1）底基层施工产生的扬尘 本项目底基层采摊铺机施工，根据有关测试成果，在其下风向50m处大气中TSP浓度约2mg/m3，100m处约0.5mg/m3，在100m处基本上能达到国家环境空气质量二级标准的要求。本项目施工路段设置隔声降尘挡板，并严禁在档墙外堆放施工材料、建筑垃圾和渣土。 （2）散体材料储料场扬尘 砂土等散体材料储料场在风力作用下产生的扬尘对人体和植物的有害作用，本评价要求施工单位对其存放应做好防护工作，通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响。 （3）散体材料运输 砂土等散体物质运输引起粉尘污染，对环境影响较严重，影响范围较大。本评价要求，砂土等散体物质运输车辆必须严加管理，采取用篷布盖严或加水防护措施，在采取上述措施后，对环境的影响可降至最低，施工结束后，上述影响将随之消失。 （4）开挖、填筑等产生的扬尘 工程在路基开挖、土方填筑、土地平整等过程会产生一定的粉尘，砂土等散体材料储料场在风力作用下也会产生一定量的扬尘。通过洒水、蓬布遮挡等措施，可有效地防止扬尘的产生，降低对周围环境空气的影响。 （5）沥青烟的影响分析 沥青烟和苯并[α]芘在道路铺设的过程中会有微量的挥发，随着道路路面铺设完毕，沥青烟和苯并[α]芘的影响随之结束。但是沥青烟气如不加强管理也会造成污染事故。 为减轻对环境空气的影响，本评价要求文明施工，加强环保管理要求，制订工作责任制，并服从环保部门的监督管理。 a、要求对沥青摊铺、搅拌站的操作人员进行卫生防护，为其配备口罩、风镜等，加强劳动保护，使其身体伤害减至最低程度。 b、要求沥青摊铺作业机械有良好的密闭性和除尘装置。 摊铺后冷却，烟气散发量将逐渐减少，而且施工是暂时的，随着施工的结束，沥青烟污染也将随之结束，其产生的影响是临时性的，通过采取以上措施对周围环境影响较小。 在采取上述措施，施工厂界粉尘扬尘浓度贡献值均低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的颗粒物无组织排放监控浓度限值1.0mg/m3，可被周围环境所接受。 本项目施工期时间相对较短，其产生的影响是临时性的，但是如不加强管理也会造成污染事故。因此应切实实施防治措施，强调文明施工，加强环保管理要求，制订工作责任制，并服从环保部门的监督管理。 （2）废气污染控制措施 城市建成区内的建筑工地达到“六个100%”（工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输）。 ①扬尘控制措施 工地应设专职人员负责扬尘控制措施的实施和监督。各工地应有专人负责逸散性材料、垃圾、渣土、裸地等密闭、覆盖、洒水作业以及车辆清洗作业等，并记录扬尘控制措施的实施情况。工地周围环境的保洁。施工单位保洁责任区的范围应根据施工扬尘影响情况确定，一般设在施工工地周围 20m范围内。 及时硬化进场施工道路路面，定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生。 施工工地周围设围墙，高度不低于2.5m，围墙在三通一平前完成。 在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，建立保洁制度，包括洒水、清扫方式、频次等。当空气质量轻微污染（污染指数大于 100）或 4 级以上大风干燥天气不许土方作业和人工干扫。在空气质量良好（污染指数 80~100）时，应每隔 4 小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气质量轻微污染（污染指数大于 100）时，应加密保洁。当空气质量优良（污染指数低于 50）时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、采用防尘布苫盖等有效防尘措施。 施工工程中产生的建筑垃圾，应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、防尘网，定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施，防止风蚀起尘及水蚀迁移。 渣料运输必须采用专用的密封运输车，施工现场应设置车辆冲洗装置，对开出的渣土车辆进行清洗，以减少渣土沿路洒落。 对于粉状物料的运输和堆放，必须采取遮盖措施，防止因风吹而引起扬尘。 设置洗车平台，完善排水设施，防止泥土粘带。施工期间，应在物料、渣土、垃圾运输车辆的出口内侧设置洗车平台，车辆驶离工地前，应在洗车平台清洗轮胎及车身，不得带泥上路。洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆。工地出口处铺装道路上可见粘带泥土不得超过 10m，并应及时清扫冲洗。 2、声环境影响分析 施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性，不同的施工设备产生的噪声不同，在多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加，叠加后的噪声增约为86dB(A)。主要施工设备噪声的距离衰减情况见表6-1。 表6-1 施工机械噪声衰减距离 单位：dB（A） 距离(m) 机械名称 5 20 40 60 100 200 300 400 500 900 装载机 90 78 72 68 64 58 55 52 52 45 压路机 86 74 68 64 60 54 51 48 46 41 推土机 86 74 68 64 60 54 51 48 46 41 平地机 90 78 72 68 64 58 55 52 50 45 挖掘机 84 72 66 62 58 52 49 49 44 39 摊铺机 87 75 69 65 61 55 52 49 47 42 拌和机 87 75 69 65 61 55 52 49 47 42 多台设备同时施工 95 83 77 73 69 63 59 57 55 50 从上表可以看出，单台机械设备在60m外产生的声级值均能满足施工场界噪声昼间标准要求，夜间场界施工噪声达标距离约300m。道路施工现场往往是多种施工机械同时进行作业，施工噪声的达标距离约昼间100m，夜间500m。 建议采用用低噪声施工设备，设备安装消声减振措施，仅在昼间施工，夜间禁止施工作业，采取本评价提出的污染防治措施，施工厂界噪声排放满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)，即昼间70dB(A)、夜间55dB(A)。 本项目实际施工期约为23个月，施工噪声对声环境的影响属于短期的、暂时的，施工结束后就会自然消失。 3、固体废物 本项目弃方全部运至政府指定的建筑垃圾堆放场地，工程挖方临时堆置于临时占地范围内，在采取水土保持措施恢复植被后，不会对周围环境产生较大的不利影响。 施工期产生的生活垃圾集中收集后，运至指定地点由环卫统一处理。 施工期固体废物在采取措施后，全部得到处理，处理率100%，不会对环境产生不利影响。 4、地表水环境影响分析 （1）施工废水 施工产生的施工废水经过沉淀池处理后回用于降尘，沉淀池均做防渗处理，对地下水环境影响小。 道路工程施工过程中所需的各类建筑材料将不可避免的在施工区堆放，在装卸的过程中部分物料可能会发生散落，若保管不善被雨水冲刷而进入水体将污染水环境。 本评价要求建筑材料堆放场地时应加盖蓬布，防止雨水冲刷对地表水影响轻微。建筑材料的运输过程中应防止洒漏，堆放场地不得设在湿地公园水体周边及其汇水范围内，以免随雨水冲入水体，造成污染。 禁止向水体内排放任何污水、废水，生产生活废水及废渣应行严格管理和专业环保净化处理，禁止随意堆放。 施工营地、拌和场等临时设施，应远离湿地公园水体，水体附近不得取土和弃渣。 加强施工人员的生态保护教育，提高保护水体意识，施工期间，树立保护水体的标志牌和宣传标语，以减少施工人员对水体的影响。 （2）生活污水 生活污水主要来源于施工人员，施工期租赁附近居民住宅作为临时生活区，生活污水分散，依托现有污水处理设施进行处理，对地表水环境影响小。 （3）桥涵施工对水环境的影响 本项目1座桥梁，本项目桥梁施工中原材料、钻渣随意弃入水体、扰动底泥及扬尘会导致水体中悬浮物增加。 ①围堰设置和拆除对地表水的影响 本项目的过水桥梁采用围堰导流施工，施工前期设置围堰和后期拆除围堰会扰动河底泥沙和沉积物造成局部水域悬浮物浓度增加，根据同类工程研究表明，围堰施工时，局部水域的悬浮物浓度在80~160mg/L，但施工处下游100m范围外SS增量不超过50mg/L，对下游100m范围外水域水质产生的影响较小，并且围堰施工工序短，围堰设置完工后对地表水产生的影响逐渐消失。本项目围堰采用采用钢板桩围堰形式，设置及拆除时对水体扰动较小。 ②基坑废水对地表水环境的影响 基坑废水由水、粘土和添加剂（如碳酸钠，掺入量0.1~0.4%；羟基纤维素，掺入量＜0.1%）组成，施工过程中会有少量含泥浆废水产生，在钻孔过程中，如产生钻孔漏浆，会限制在设置的围堰内不会对地表水产生影响。钻孔达到深度和质量要求后会进行清孔作业，所清出的钻渣由循环的护壁泥浆将钻渣带到设置在工作平台的倒流槽，沉淀后出水用于施工降尘，泥浆固化后与生活垃圾由市政统一收集，禁止向水体排入，不会对地表水产生影响，如果发生钻渣泄漏，会限制在设置的围堰内不会对地表水产生影响。 ③混凝土灌注对地表水环境的影响 桥墩施工为主要涉水工程，施工时设置围堰及防落网，大桥桥墩灌注过程中可能发生溢浆和漏浆，会限制在设置的围堰内，不会对地表水体造成污染。 在采取上述防治措施和严格的施工监理下，桥涵施工不会对河流水质影响较小。 5、生态环境影响分析 （1）对土地利用的影响评价 本工程永久占地207353.33m2，项目所在区域为人工生态系统，不涉及自然保护区、风景名胜区等生态敏感区。建设项目占地对建设区域内生态环境会产生一定的影响。项目施工前会将占地中的植物进行移栽，具体的移栽方案将于施工前按相关部门要求制定执行。本项目临时占地为46093.33m2，占地现状为荒草地，不占用林地和耕地，施工结束后及时进行恢复。 施工期应严格控制施工作业范围，避免过多破坏地表植被；大规模的土石方工程应尽量避开多雨季节；结束后应及时进行绿化工作，按设计要求进一步完善水土保持的各项工程措施和生物措施。 （2）对沿线农业生产的影响 本项目道路沿线农田主要为旱田和水田，道路建设过程中被占用的耕地将永久或暂时失去农业生产能力，本项目评价区农业以种植水稻为主。 本项目将采用自行补充耕地的方式，由项目建设单位对占用的耕地统一按照国家和湖南省的有关规定自行补充耕地，国土资源局监督，对农业生产水平影响较小。 （3）施工期对植被的影响及措施 ①影响 工程建设将占用少部分湿地，但位于湘江内，由于湘江水域水生植被较少，故对植被影响较小，根据现场调查，工程建设破坏的植被主要是毛竹林、南酸枣林等，灌层主要有构树、檵木等，均为评价区常见种，林下草层主要有狗脊蕨、狗牙根等，均为当地常见植被，工程施工对湿地公园植被覆盖率影响不大。 项目区征用减少植被面积占项目区域植被面积的比重较小，对项目区域原有的生态系统不会产生较大的影响，项目区涉及的植物群落类型较多，野生植物的种类、数量也较多，但这些物种在评价区内分布广泛，为常见种类，不会对评价区物种资源造成较大的影响。因此项目的建设不会引起本地区的植物区系的群落类型和植物种类发生改变，更不会引起物种的灭亡。 通过对拟占用区的调查，项目用地范围内没有国家重点保护的古树名木，但发现有国家二级保护植物香樟，野大豆，为人工栽培种，不在保护范围内。工程完工后，除建筑和硬化路面占地破坏的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可恢复过来，并通过加强绿化，种植花木与草皮等人工绿化措施，提高植被覆盖率。因此，施工期对植被的影响是短暂的，可恢复的。 ②保护措施 A、保存工程占地的熟化土，为植被恢复提供良好的土壤。 首先应尽量保存当地的熟化土，对于建设中占用地部分的表层土予以收集保存，施工结束后，除建筑桥墩占地破坏的植被不能恢复外，其余被破坏植被均可恢复过来，并通过加强绿化、种植草皮花木等人工绿化措施，提高建设区域的植被覆盖率，消灭裸露地面，进一步减少水土流失。 B、对国家重点保护植物和国家重点保护的古树名木的保护措施 通过现场实地调查，建设区没有国家重点保护的古树名木，但发现有人工栽植的胸径40~50cm香樟和野大豆，工程动工前要对其进行就地保护或者移植保护。施工单位对施工人员要进行宣传与管理，制约其行为，防止施工过程中发现国家重点保护植物和古树名木瞒而不报、私自毁损的野蛮施工行为发生，确实保护好国家级保护物种和古树名木。 C、生态影响的恢复和补偿措施 工程施工结束后，应及时对施工便道、施工营地、施工场地等临时占地进行植被恢复。施工区植被恢复除考虑边坡防护、水土保持外，还应适当考虑景观及环保作用，使水保、绿化、美化、环保有机结合为一体。 D、生态影响的管理等措施 工程建设施工期、运行期都应进行生态影响的监测或调查。在施工期，主要对永久占地区和临时占地区进行监测；运行期主要监测生境的变化，植被的变化，野生动物的种群、数量变化以及生态系统整体性变化。通过监测，加强对生态系统的管理，在工程管理机构，应设置生态环境管理人员，建立各种管理及报告制度，开展生态环境保护教育，提高施工人员和管理人员的环境保护意识。通过动态监测和完善管理，使生态向良性或有利方向发展。 （4）施工期对脊椎动物资源的影响及措施 A、影响 ①对两栖、爬行动物的影响 中华蟾蜍、中国石龙子等物种主要栖息在阴暗潮湿的林间草丛、农田、河沟、村舍附近，以昆虫为食，沼蛙主要栖息在田野、池泽附近及丘陵地带等地，以昆虫为食。蜥蜴类、蛇类等主要栖息在中低山和丘陵的落叶阔叶林、针阔混交林、阴暗潮湿的林间灌丛和农田等处，以昆虫、蛙类、鸟和鼠为食。 施工期间，施工废污水和水土流失会改变附近水体的浑浊度及其它理化性质，使得这些两栖类、爬行类动物的生活环境遭到破坏，甚至消失，但它们会迁移到非施工区，对其生存不会造成长期的不利影响。 工程建设对两栖类动物多样性影响不大，但对两栖类动物分布的均匀性将产生一定的影响。由于工程施工人为干扰及施工噪音等原因，使项目建设区内及附近的两栖类动物迅速产生规避行为，两栖类动物出现的频率将大幅度降低，并迫使项目建设区及附近的两栖动物向外转移和集中，两栖动物生境范围缩小，但影响很小。 工程建设对爬行类动物多样性影响不大，但对爬行类动物分布的均匀性将产生一定的影响。由于工程施工人为干扰及施工噪音等原因，使项目建设区内及附近的爬行类动物迅速产生规避行为，爬行类动物出现的频率将大幅度降低，并迫使爬行类动物向外转移和集中，爬行类动物生境范围缩小，但影响很小。 ②对鸟类的影响 对鸟类的影响主要表现为施工占地对部分栖息于此的鸟类的生境的占用，以及施工噪音、扬尘、灯光等对生态环境的干扰。通过现场调查，项目建设区的优势种为丝光椋鸟、树麻雀、白头鹎、白鹡鸰等常见种，它们主要栖息于灌丛和森林，以杂草种子或昆虫为食，这些鸟类活动敏捷，迁移和环境适应能力强，景观异质性差别较小，工程施工使受影响的鸟类会迁徙到其它相似生境中，评价区植被丰富、地势起伏，为它们能够提供多样的、适宜的相似生境。因此，工程施工对鸟类的影响不大。 ③对哺乳动物的影响 施工期间的土石料开挖、堆积与回填，施工机械和施工人员进场，以及施工噪声均破坏了现有哺乳动物的生存环境，但项目建设区的哺乳动物种类数量不多，工程建设对哺乳动物的生境有一定的影响，但影响不是很大。 工程建设对哺乳动物多样性影响不大，但对哺乳动物分布的均匀性将产生一定的影响。由于工程施工人为干扰及施工噪音等原因，使项目建设区内的哺乳动物迅速产生规避行为，哺乳动物在施工点出现的频率将大幅度降低，并迫使线路附近的哺乳动物向外转移和集中，哺乳动物生境范围缩小，由于评价区兽类适宜生境较为广泛，故影响很小。 B、陆生动物保护措施 提高施工人员的保护意识，严禁捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。施工人员必须遵守《中华人民共和国野生动物保护法》，严禁在湖南祁阳浯溪国家湿地公园内及其周边捕杀、毒杀和高价诱使他人捕杀、毒杀野生动物。 防止施工噪声对野生动物的惊扰。野生鸟类和兽类大多是晨、昏(早晨、黄昏)或夜间外出觅食，正午是鸟类休息时间。为了减少工程施工噪声对野生动物的惊扰，应做好施工方式、施工强度、施工时间的计划，并力求避免在晨昏和正午施工。 从保护生态环境的角度出发，建议本工程开发建设前，尽量做好施工规划前期工作；施工期间加强临时堆渣体防护，加强施工人员的各类卫生管理(如个人卫生、粪便和生活污水)，避免生活污水的直接排放，减少对水体污染；保护水生生物的物种多样性；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏及水土流失对水质和水生生物的不利影响。 全面贯彻执行《中华人民共和国野生动物保护法》和《湖南省省野生动物保护实施办法》增强人们的生态环境保护意识和生态道德观念，加强对湿地鸟类的保护；保护现有自然植被，防止因工程施工对现有植被可能出现的大规模破坏，积极开展对工程临时占地的恢复措施，提高森林覆盖率，防止大面积的水土流失，减少对水环境的污染：候鸟迁徙期主要集中在9月中旬至10月中旬，在此期间禁止在夜间尤其是在有雾夜间的施工作业。避免在候鸟迁徙高峰期间进行工程施工，以免噪声对迁徙鸟的种类、数量造成影响。施工运输车辆应减速慢行，夜间避免使用强光，以避免鸟车相撞等意外发生；加强施工人员爱鸟护鸟的宣传教育工作，制定相关规定和监管制度，严禁捕杀、毒杀鸟类和对鸟类造成伤害的一切活动。 （5）对水生生物的影响及措施 A、影响 ①对浮游生物的影响 施工对水生生物的影响表现为工程施工生产生活污废水排放对施工水域生态环境的影响。施工对水生生物的影响范围主要在施工区域的附近水域，对水域环境造成污染，使某些的浮游藻类和动物的种类组成和优势种的数量在一段时间内受到影响，但是由于浮游藻类的普生性及种类的相似性，影响较小，且是暂时的。 ②对底栖动物的影响 由于工程施工扰动地表，水土流失加剧，在一定范围内将导致水质泥沙含量增大，水体浑浊度相应增加。工程施工的施工废水、生活废水、生活垃圾等污染，将对河流水质造成破坏，由于一些底栖动物对水质的要求较高，污染势必会造成此类物种的减少，但由于水生底栖动物在附近其他水域相似的环境中都有分布，并非本地特有种，且此类底栖动物分布广泛，因此工程建设不会对这些物种造成太大的影响。 ③对鱼类的影响 a）栖息地影响 工程建设对鱼类多样性影响不大，但对鱼类分布的均匀性将产生一定的影响。由于桥梁施工强度较大，剧烈的人为活动、围堰施工、水污染及施工噪音等原因，桥墩施工点四周近30m范围内鱼类出现的频率将有所降低。迫使施工点四周30m范围内的鱼类向施工点外转移和集中，鱼类生境范围缩小，但由于湘江流域鱼类适宜生境较多，故对鱼类原有的栖息地无太大的影响。 b）对鱼类洄游通道的影响 评价区内有河湖型半洄游性鱼类有鲢、鳙、鳊等，但多为人工投放的鱼苗，且鲢、鳙、鳊多为投放的鱼苗，且桥梁跨越湖南祁阳浯溪国家湿地公园的重要水系湘江，采用桥梁跨越湘江，不会阻断鱼类的通道。在施工期间，由于大桥桥墩围堰施工、施工活动干扰，将使鱼类通道变窄，对鱼类正常活动有一定的影响，特别是对一些鱼类的生殖洄游产生一定影响；故在施工期以选择规避鱼类生殖洄游时期，避免施工对鱼类生殖洄游产生影响。 c)对鱼类“三场”的影响。 由于评价区内没有集中的鱼类产卵场、索饵场和越冬场分布，施工对鱼类繁衍、生长和觅食影响很小，而由于施工过程中没有明显改变了原有鱼类的生境状况，所以对施工区鱼类“三场”影响不大。 B、水生生物的保护措施 切实加强对水环境的保护，避免沿线局部水域发生富营养化，把对水生生物生存环境的影响减少到最低程度。施工期施工营地生活垃圾和生活污水不得随意排入附近水体。生活垃圾集中堆放，由施工车辆送专门垃圾场；施工用料的堆放应远离水源和其他水体，选择暴雨径流难以冲刷的地方。部分施工用料若堆放在水体附近，应在材料堆放场四周挖明沟，沉沙井、设挡墙等，防止被暴雨径流进入水体，影响水质，各类材料应备有防雨遮雨设施。工程建设中的临时堆土区，要按照水土保持的要求，对其进行防护；在邻近水体施工时，禁止将污水、垃圾、废油等污染物抛入水体，应收集后和工地上的其它污染物一并处理。施工挖出的淤泥、渣土等不得抛入水体中；施工过程中，加强生态环境保护措施，防止施工过程对水质的污染，施工营地尽量远离水体，防止生活污水不经处理直接排入河流；严格保护好现有鱼类资源，禁止施工人员下河捕鱼或毒杀鱼类等行为。 合理组织施工程序和施工机械，严格按照施工规范进行排水设计和施工，对施工人员作必要的生态环境保护宣传教育；做好工程完工后生态环境的恢复工作，以尽量减少植被破坏、水土流失对水生生物的影响。 （6）对国家重点保护野生动物的影响及措施 ①影响 工程建设区目前发现的国家二级保护动物有1种，为红隼，多以鼠类、小型鸟类为食，其领地范围较大，食源区鼠类动物较多，并且其主要在森林内部筑巢，工程施工对其影响不大，但需要做好施工人员的宣传保护工作。 施工人员及施工机械设备的噪声会对陆生脊椎动物取食、繁衍等造成影响，施工造成的水质污染等可能会使其在施工期迁移至环境适宜的生境，但这些陆生脊椎动物都能在评价范围及附近区域可寻觅到相似的替代生境。运行期，陆生脊椎动物栖息地将会受到一定面积的损失，使这些栖息地中的动物迁徙它地，工程的施工和运营对这些省级重点保护野生动物的影响不大，但需要进一步开展监测工作。 项目建设过程中，可能有少量施工人员捕杀或毒杀重点野生保护动物，或高价诱使当地居民去捕杀或毒杀重点野生保护动物，对重点野生保护动物造成一定的威胁。未经有关部门批准严禁在评价区内捡拾鸟卵以及其他影响鸟类繁殖栖息的行为。 ②重点保护野生动物保护措施 通过现场实地调查和查询资料，评价区内有国家II级重点保护野生动物1种，针对这些保护动物的分布，提出相应的保护措施，见表6-2。 有关部门应加大宣传力度，通过各种途径，对施工人员及当地居民广泛宣传《中华人民共国野生动物保护法》、《中华人民共国水生野生动物保护条例》和《中华人民共和国渔业法》等政策法规，树立自觉保护野生动物的意识和责任感。 表6-2 评价区国家重点保护野生动物保护措施 中文名称 分布 受影响方式与程度 保护措施 红隼 活动范围较大，在评价区主要分布在山地森林和林缘地带，在村落附近也有分布。 飞翔能力强且活动范围广，受影响较小 施工区夜晚停止施工，减少噪声、光线对鸟类的影响。 加大执法力度，加强市场管理，并联合公安、工商、林业等相关部门严厉打击捕捉、收购、贩卖国家重点保护野生动物的不法行为，并依法惩罚。 对评价区内根据生境特点设置样地或样带，对以上国家重点保护野生动物进行监测，并与一些科研院所或高校合作开展湿地公园的野生动物保护与研究，以便更加科学的对这些野生动物加以保护。 评价区省级动物分布较多，对省级重点保护野生动物的保护措施主要为大型作业及爆破活动等要避开其活动的高峰期，如晨昏等；提高施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；运行后，评价区原有林地和农用地减少，在此生境中生存的动物生境有所缩减，要保护好其栖息地，或者在其它适合地区另辟它处供其生存，降低工程对它的影响；尽快恢复地面植被，维持野生动物原有生境。 6、社会环境影响分析 （1）对沿线居民生活质量的影响评价 道路建设的重要意义之一就是促进地方经济和社会的发展，而经济和社会发展则会直接或间接促进沿线人民的生活质量逐步改善。 ①对运输沿线居民生活环境的影响 施工期物料运输产生的扬尘、交通量增加、路面破坏、泥泞引起交通堵塞导致出行不便等。运行期的影响主要体现在局部路段交通噪声和大气污染所引起的污染等。在对本报告提出的相关减缓防治措施有力落实的情况下，将能够有效的减免上述问题所造成的环境影响。 ②对居民生活水平的影响 项目建成后，沿线交通条件得到极大改善，交通量的增加，投资条件的改善，将大大促进物资的流通，带动沿线诸多行业的兴起和发展，将有力地促进沿线人民收入水平的显著提高，促进社会医疗卫生、文化教育事业的发展。 为使工程施工对沿线居民生活和区域交通影响减少到最低限度，制定如下减缓措施： 施工期间区域道路交通车辆行走路线应进行统一分流规划，以防造成交通堵塞；并应提前利用广播、电视、报刊等出示安民告示。 合理设置主体工程沿线临近交叉道路的合并与临时绕行通道，最大限度缩短主要交叉道路的封闭施工期。 在施工路段设执勤岗，疏导交通，保证行人的出行安全。 对施工机械和施工运输车辆行走路线要进行统一安排，颁布有关限制规定，以确保区域交通的畅通和正常运行，为减少项目施工期交通阻隔影响。 采取上述措施后，可将施工期社会影响降低至最小。 （2）对沿线基础设施的影响评价 本项目道路在施工阶段筑路材料运输将会干扰现有道路的正常的交通秩序。因此，本评价要求，建设单位在交通拥挤时段应减少或停止施工车辆的行驶，并对交叉口设置专人指挥和疏导。施工过程中交叉工程处采取半幅施工的方式，并合理安排工期、提高工效、缩短工期，采取上述措施后，对沿线的交通影响不大。 二、营运期环境影响分析 1、大气环境影响分析 营运期主要空气污染源是机动车辆排放的尾气，大气主要污染物是NOx、CO和THC等，其污染源类型属分散、流动的线源，排放源高度低，污染物扩散范围小。因昼夜车流量的变化，一般白天的污染重于夜间，下风向一侧污染重于上风向一侧，静风天气重于有风天气。污染物排放量随燃油类型、车型、耗油量而变化，一般重型车多于中、轻型车。 汽油车 CO、THC排放量大，而柴油车SO2、颗粒物、甲醛污染重于汽油车。 根据近几年已建成的道路工程的竣工环境保护验收调查报告的综合结果，汽车尾气对环境的影响范围和程度十分有限。汽车尾气影响范围主要集中在道路两侧距离道路中心线60m范围内，CO、NOx均不存在超标现象，TSP 扬尘主要来源于环境本底，路面起尘贡献值极小。道路两侧绿化工程的实施在很大程度上可以降低汽车尾气对道路两侧环境的影响。随着我国执行单车排放标准的不断提高，单车尾气的排放量将会不断降低，且未来汽车技术的提高和推广使用低污染汽车燃料，使汽车排放尾气中的 CO、NOx还会相应降低。 本项目将加快车辆通行速度，改善道路拥堵情况，从而使汽车尾气排放量减少，有助于改善沿线大气环境质量。 因此，本工程大气污染源对周围大气环境质量影响较小。 2、声环境影响分析 （1）预测模式 预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）中推荐的预测模式，采用EIAN2.0预测软件。 a）第i类车等效声级的预测模式 式中： —第i类车的小时等效声级，dB(A); —第i类车速度为Vi，km/h；水平距离为7.5米处的能量平均A声级，dB(A); Ni —昼间，夜间通过某个预测点的第i类平均小时车流量，辆/h； r —从车道中心线到预测点的距离，m；(A12)适用于r>7.5m预测点的噪声预测。 Vi —第i类车的平均车速，km/h； T —计算等效声级的时间，1h； Ψ1、Ψ2—预测点到有限长路段两端的张角，弧度； △L—由其他因素引起的修正量，dB(A)可按下式计算： 式中： —线路因素引起的修正量，dB(A)； —道路纵坡修正量，dB(A)； —道路路面材料引起的修正量，dB(A)； —由反射等引起的修正量，dB(A)。 b）总车流等效声级为： （2）线路因素引起的修正量（） a)纵坡修正量（） 道路纵坡修正量可按下式计算： 大型车：=98×β dB(A) 中型车： =73×β dB(A) 小型车： =50×β dB(A) 式中：β—道路纵坡坡度，%；b）路面修正量（） 本项目路面的噪声修正量见表6-3。 表6-3 本项目路面噪声修正量 路面类型 不同行驶速度修正量 km/h 30 40 ≥50 沥青混凝土 0 0 0 注：表中修正量为在沥青混凝土路面测得结果的修正。 （3）障碍物衰减量（Abar） ①屏障引起的衰减： 利用建筑物为厚屏障计算饶射声与直达声之间的声程差δ： δ=[(dss+dsr+e)2+a2]1/2-d 式中：a-声源和接收点之间的距离在平行与屏障上边界的投影长度，m。 dss-声源到第一绕射边的距离，m。 dsr-(第二)绕射边的距离，m。 e-在双绕射情况下两个绕射边界的距离，m。 ② Aatm、Agr、Amisc衰减项计算 a）空气吸收引起的衰减Aatm按下式计算： 式中：a为温度、湿度、和声波频率的函数，预测计算中一般根据建设项目所处区域常年平均气温和湿度选择相应的空气吸收系数，见表6-4。 表6-4 本项目倍频带噪声的大气吸收系数衰减系数a 温度℃ 相对湿度% 大气吸收衰减系数a，dB/km 倍频带中心频率Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 20 70 0.1 0.3 1.1 2.8 5.0 9.0 22.9 76.6 b）地面效应衰减（Agr） 式中： r—声源到预测点的距离，m； hm—传播路径的平均离地高度，m； 若Agr计算出负值，则Agr可用“0”代替。 （4）由反射等引起的修正量（ΔL3） ①城市道路交叉路口噪声（影响）修正量 交叉路口噪声修正值（附加值）见表6-5。 表6-5 交叉路口的噪声附加值 受噪声影响点至最近快车道中轴线交叉点的距离（m） 交叉路口（dB（A）） ≤40 3 40<D≤70 2 70<D≤100 1 >100 0 ②两侧建筑物的反射声修正量 地貌以及声源两侧建筑物反射影响因素的修正。当线路两侧建筑物间距小于总计算高度30%时，其反射声修正量为： 两侧建筑物是一般吸收性表面： 式中： w—为线路两侧建筑物反射面的间距，m； Hb—为构筑物的平均高度，h；取线路两侧较低一侧高度平均值带入计算。 （5）交通车辆噪声预测 根据上述预测方法、预测模式和工程分析中的参数，考虑路基宽度，距离道路中心线距离对拟建道路的交通噪声进行预测计算。预测特征年为2022年、2028年和2036年。 ①声环境影响衰减预测 不考虑各种建筑物衰减作用，营运期不同时间段、距路中心不同距离的噪声贡献值影响衰减预测见表6-6。 表6-6 营运期交通噪声贡献值预测结果 单位：dB(A) 路段 评价年 时段 路中心线外不同水平距离下的交通噪声贡献值 20m 40m 60m 80m 100m 120m 140m 160m 180m 200m 本项目 2022 昼 61.98 57.82 55.79 54.37 53.26 52.33 51.53 50.82 50.18 49.59 夜 55.38 51.21 49.18 47.76 46.65 45.72 44.92 44.21 43.57 42.98 2028 昼 63.36 59.2 57.17 55.75 54.63 53.71 52.91 52.2 51.56 50.97 夜 56.76 52.6 50.57 49.15 48.04 47.11 46.31 45.6 44.96 44.37 2036 昼 66.07 61.9 59.87 58.45 57.34 56.41 55.61 54.9 54.26 53.67 夜 59.41 55.25 53.22 51.8 50.68 49.76 48.96 48.25 47.61 47.02 ②交通干线边界线两侧达标距离 本项目营运期不同时间噪声达标距离见表6-7、表6-8。 表6-7 营运期交通噪声的达标距离（市政道路与人行道交界线） 单位：m 路段 时期 4a类 2类 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目 近期 0 0 0 21 中期 0 0 5 38 远期 0 12 29 85 表6-8 道路两侧声功能区达标情况 路段 时期 4a类 2类 昼间 夜间 昼间 夜间 本项目 近期 达标 达标 达标 达标 中期 达标 达标 达标 超标 远期 达标 超标 达标 超标 不考虑建筑物的衰减作用，4a类区近、中期昼间、夜间声环境距市政道路与人行道交界线35m内均达标；远期昼间达标，夜间超标，达标距离为距离市政道路与人行道交界线12m；2类区近期昼间、夜间距市政道路与人行道交界线35m处均达标，中、远期昼间达标，夜间超标，达标距离为距离市政道路与人行道交界线38m、85m。 ③敏感目标噪声预测 考虑各种建筑物衰减作用，沿线敏感点声环境预测结果见表6-9。 表6-9 敏感点路段营运期环境噪声预测结果 敏感点 名称 桩号 距中线/市政道路与人行道交界线(m) 执行标准 时间 预测值、声环境及超标量单位：dB(A) 近、中期 2022初期 2028中期 2036远期 现状值 预测值 超标 现状值 预测值 超标 现状值 预测值 超标 大堡桥村1 K0+000~K0+660 51/25.5 4a类 昼 55.1 56.59 0 55.1 57.97 0 55.1 60.68 0 近期、中期均达标 夜 45.7 49.99 0 45.7 51.37 0 45.7 54.02 0 77/51.5 2类 昼 55.1 52.56 0 55.1 53.94 0 55.1 56.64 0 夜 45.7 45.95 0 45.7 47.34 0 45.7 49.99 0 大堡桥村2 K1+200~K1+638 47/21.5 4a类 昼 56.5 57 0 56.5 58.38 0 56.5 61.09 0 近期、中期均达标 夜 44.1 50.4 0 44.1 51.78 0 44.1 54.43 0 73/47.5 2类 昼 56.5 52.82 0 56.5 54.2 0 56.5 56.91 0 夜 44.1 46.22 0 44.1 47.6 0 44.1 50.25 0.25 大堡桥村3 K1+955~K2+265 42/16.5 4a类 昼 56.3 57.57 0 56.3 58.95 0 56.3 61.65 0 近期、中期均达标 夜 44.4 50.96 0 44.4 52.35 0 44.4 55 0 67/41.5 2类 昼 56.3 53.25 0 56.3 54.62 0 56.3 57.33 0 夜 44.4 46.64 0 44.4 48.03 0 44.4 50.67 0.67 大堡桥村4 K2+335~K2+680 127/101.5 2类 昼 56.1 52.04 0 56.1 53.41 0 56.1 56.12 0 近期、中期均达标 夜 43.5 45.43 0 43.5 46.82 0 43.5 49.46 0 长寿亭村 K2+865~K3+183.743 52/26.5 4a类 昼 55.5 56.5 0 55.5 57.88 0 55.5 60.58 0 近期、中期均达标 夜 44.7 49.89 0 44.7 51.28 0 44.7 53.93 0 80/54.5 2类 昼 55.5 52.37 0 55.5 53.75 0 55.5 56.45 0 夜 44.7 45.76 0 44.7 47.15 0 44.7 49.8 0 （6）声环境影响评价结果 从上表可知，各个敏感点4a类近期、中期、远期昼间、夜间声环境均达标，2类区近期、中期昼间、夜间声环境均达标，远期昼间达标，夜间除大堡桥村2、大堡桥村3超标外，其他敏感点夜间声环境均达标。 根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中相关要求，应划定噪声影响控制距离或对规划敏感建筑物隔声设计、采用隔声门窗等措施，避免交通噪声对规划敏感建筑物的影响，根据声功能区达标情况及《声环境功能区划分技术报告》（GB/T15190-2014），本评价建议道路两侧近期、中期距道路市政道路与人行道交界线35m范围内不规划建设居民居住、学校和医院敏感建筑物。如确要建设，敏感建筑物建设单位必须自主采取有效的声环境质量保护措施，确保敏感建筑物满足相应的国家或地方声环境质量要求。 针对本项目远期夜间声环境超标的情况，本评价要求预留资金，加强道路噪声监控，以保证沿线敏感点声环境质量达标。 3、水环境影响分析 本项目建成运营后，随着交通量的逐年增加，沉降在路面上的机动车尾气排放物、汽车泄漏的油类以及散落在路面上的其它有害物质也会逐年增加。 （1）路面径流 道路路面径流污染物主要是悬浮物、石油类和有机物。路面径流污染物浓度具体详见源强章节。在污染负荷比较一致的情况下，降雨初期路面径流污染一般随着降雨量的增加而增大，降雨一段时间后，污染会逐渐降低。 本项目路面径流通过路面漫流汇入道路两侧的市政雨水管网，伴随着雨水稀释、泥沙对污染物的吸附、沉降等各种作用，雨水在边沟汇入周边水系时(无敏感水体)，污染物浓度已经大大降低，不会污染周边的地表水体。 （2）桥面径流 在降雨初期，桥面径流从桥梁两端进入水体后，将在落水点附近的局部范围内污染物浓度瞬时升高，本项目跨越湘江，属于渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ标准，大桥下游10km范围内无饮用水水源保护区，营运期桥面径流对地表水的影响只是在降雨时段发生，由工程分析可知，降雨初期到形成路面径流的30min内，雨水中的悬浮物和油类物质的浓度比较高，30min后其浓度随降雨历时的延长下降较快，降雨历时40min后路面基本被冲洗干净。因此本道路的建设对周边地表水环境影响较小。 4、生态环境影响 （1）对植物与多样性的影响 桥梁跨越湖南祁阳浯溪国家湿地公园，线路不是很长，且线路两边都设置了护栏及绿化工程，因此，桥梁营运对沿线植被影响很少。 由于项目的建设，但从征用林地面积看，项目建设用地未占项目区域林地面积，从使用林地的空间分布看，用地主要在丘陵区，呈线状分布，且宽度很窄；从使用林地的质量来看，林相较单一，主要为构树、毛竹等以及一些灌木林等。因此，项目建设用地对项目区域森林的生态效能发挥的影响不大，并且通过用地单位缴纳的森林植被恢复费进行异地造林，及时恢复森林植被，减少对森林生态环境的影响。 （2）对脊椎动物资源的影响 项目运行对两栖类动物多样性影响不大，但对两栖类动物分布的均匀性产生一定的影响。项目运行时，来往车辆噪声以及人为活动将使项目建设区周边区域两栖类动物出现的频率将大幅度降低，并迫使两栖类动物向外侧转移和集中，两栖类动物的生境范围缩小，但评价区内适宜生境较多，故影响不大。 项目运行对爬行类动物多样性影响不大，但对爬行类动物分布的均匀性产生一定的影响。项目运行时，不为活动将使项目建设区周边区域内爬行类动物出现的频率将大幅度降低，并迫使爬行类动物向线路外侧转移和集中，爬行类动物的生境范围缩小，但评价区内适宜生境较多，故影响不大。 项目运行对鸟类多样性影响不大，但对鸟类分布的均匀性产生一定的影响。项目运行后，人为干扰将使项目建设区附近的鸟类向外侧区域转移或集中，鸟类的生境范围缩小，随着车流量的增加，对穿越的鸟类影响较大，易发生鸟撞车的事故，但评价区内适宜生境较多，故影响不大。 项目运行对哺乳动物多样性影响不大，但对哺乳动物分布的均匀性产生一定的影响。项目运行后，人为干扰将使项目建设区附近的哺乳动物出现的频率将大幅度降低，并迫使哺乳动物向外侧外转移和集中，哺乳动物的生境范围缩小，但影响不大。 （3）对水生生物影响 ①对浮游生物的影响 项目运行后，径流污染物主要是悬浮物、油和有机物，污染物浓度受限于多种因素，如降雨强度、灰尘沉降量和前期干旱时间等等，因此具有一定程度的不确定性。径流若直接排入河流水体，径流中的悬浮物将降低水体能见度，使水体浑浊，石油类进入水体，则浮于水面，阻碍油水界面的物质交换，使水体溶解氧得不到及时补给，对其内的水生生物产生一定不利影响。对水体中浮游生物的影响，主要是通过水生生物食物链(浮游动物是浮游植物的捕食者)和生存环境(水环境)而发生的，主要表现在由于项目运行后对浮游植物种类组成变化，以及对水体水质变化产生的影响，从而导致浮游动物的变化。 ②对底栖动物的影响 项目运行后，水质的变化对底栖动物种类演变及分布数量将产生一定的影响，但影响不大。 ③对鱼类的影响 工程在水域内建有的桥墩可能使局部河段水文情势产生变化，使鱼类通道断面变窄，但鱼类通道断面变化不大，对鱼类通道不会产生明显的不利影响，但对鱼类分布的均匀性产生一定的影响。汽车在桥梁行驶产生振动将使桥梁桥墩四周近15m范围内鱼类出现的频率将大幅度降低。迫使桥墩四周15m范围内的鱼类向桥墩振动点外转移和集中，鱼类生境范围缩小，但影响很小。 ④生态环境保护 A、及时实施绿化美化工程，并加强对绿化植物的管理与养护，使之保证成活。 B、禁止向湿地公园区内扔、撒杂物及垃圾，污染环境。 C、在湖南祁阳浯溪国家湿地公园区内各显眼的位置设置保护野生动植物的宣传栏，加大宣传力度，防微杜渐。 5、水土流失环境影响预测 不同形式地扰动原地貌形态，损坏地表土体结构，水土流失表现为雨水冲溅和径流冲刷等。 从水土保持角度分析，主体工程推荐线路不涉及泥石流易发区、崩塌滑坡危险区、水土保持监测站点、水土流失重点科研试验等区域，全线路基不存在深挖高填路段，不会引起严重的水土流失和生态恶化，从水土保持专业而言，工程建设不存在限制性因素。 本工程由于永久占地被固化，临时堆土场等采取水土保持设施，故道路因施工期引起的水土流失现状有所改善，不会产生较大影响。 6、环境风险分析 道路在营运过程中的环境风险主要为交通事故风险，尤其是运输有毒、有害、易燃易爆等危险物品的车辆发生事故，将导致危险品泄漏，可能会造成对沿线环境的污染。 沿线跨越湘江河流，河流均为Ⅲ类水体（渔业用水区），下游10km范围内无饮用水源保护区，可不设应急池。为降低环境风险，提出以下危险化学品运输事故环境风险防范及处置措施： （1）加强区域内危险品运输管理。 （2）强化有关危险品运输法规的教育和培训，对从事危险品运输的驾驶员和管理人员，应严格遵守有关危险品运输安全技术规定和操作规程，学习和掌握国家有关部门颁布实施的相关法规。 （3）加强临近河流内侧边缘的防撞护栏设计，建议采用实心防撞栏。 （4）在特殊路段设置“减速行驶、安全驾驶”的警示牌。危险品运输车辆应保持安全运输车距，严禁超车、超速。 （5）在临近河流处设置减速带，减缓车速降低环境风险事故发生概率。 （6）建立突发性环境污染事故控制指挥系统，制定《祁阳县灯塔路湘江大桥工程危险化学品运输发生污染事故应急救援预案》，一旦发现运输危化品的车辆出现泄漏、起火等事故，迅速启动应急预案。 7、建设项目建设合理性分析 （1）产业政策 本项目建设列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类“二十二、城镇基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”，本项目符合国家产业政策。 （2）与“三线一单”相符性分析 根据《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评[2016]150号）：“为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求”，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称三线一单）约束。 表6-10 项目与“三线一单”相符性分析 序号 三线一单 相符性分析 1 生态保护红线是生态空间范围内具有特殊重要生态功能必须实行强制性严格保护的区域，相关规划环评应将生态空间管控作为重要内容，规划区域涉及生态保护红线的管理要求，提出相应对策措施，除受自然条件限制，确实无法避让的铁路、公路、航道、防洪、管道、干渠、通讯、输变电等重要基础设施项目外，在生态保护红线范围内，严格各类开发建设活动，依法不予审批新建工业项目和矿产开发项目的环评文件。 本项目不位于生态保护红线范围内 2 环境质量底线是国家和地方设置的大气、水和土壤环境质量目标，也是改善环境质量的基准线。有关规划环评应落实区域环境质量目标管理要求，提出区域或者行业污染物排放总量管控建议以及优化区域或者行业发展布局、结构和规模的对策措施，项目环评应对照区域环境质量目标，深入分析预测项目建设对环境质量的影响，强化污染防治措施和污染物排放控制要求。 根据环境现状监测，本项目区域地表水水体水质符合标准要求；项目周边环境空气质量现状符合要求；声环境符合标准要求 3 资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式或规模控制、利用效率和保护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。 本项目废水经处理后回用洒水抑尘；用电由电网供给，用电量在区域供应能力范围内，不会突破区域资源上限。项目所在地不属于资源、能耗紧缺区域 4 环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件何要求。要在规划环评清单式管理试点的基础上，从布局选址、资源利用效率、资源配置方式等方面入手，制定环境准入负面清单，充分发挥负面清单对产业发展和项目准入的指导和约束作用。 不属于环境准入负面清单 由上表可知，本项目不在生态敏感区保护范围内。 （3）与《祁阳县城总体规划（2001-2020 年）2012 修改》相符性分析 根据《祁阳县城总体规划》，祁阳中心城区将规划形成“四纵四横两环”的县城骨架道路网络。其中，“两环”为环城北路、环城东路，“四纵”分别为栖霞路、祁阳大道、浯溪路、民生路；“四横”分别为盘龙路、金盆路、灯塔路、阳明路。灯塔路为其中的“一横”，横跨湘江，西连经开区，东接东江片区，是连接经开区与东江片区的快速通道。 规划祁阳县灯塔路横跨县城南部，拟建的祁阳县灯塔路湘江大桥工程灯塔路的一段，连接了祁阳经济开发区和东江片区，符合《祁阳县城总体规划（2001-2020 年）2012 修改》，是《祁阳县城总体规划（2001-2020 年）2012 修改——县城综合交通规划图》规划主干道，路线起点位于经开区白竹路与灯塔路交叉口，终点位于东江片区环城东路（S231）与灯塔路交叉口，路线全长 3183.743m。项目建成后，将成为连接经开区与东江片区的快速通道，也是县城对外的一条主要通道，对带动地方经济发展和两区的开发有着重要作用。 （4）本项目与湖南祁阳浯溪国家湿地公园相符性分析 ①本工程与湿地公园位置关系 工程位于祁阳县境内，是跨越湘江的一座桥梁，全长930m，主桥桥宽37.5m，桥梁起点桩号为K0+415.0，终点桩号为 K1+345.0。该桥梁东西跨越湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区，长度为400 m，进湿地公园的桥墩为13号桥墩，桩号为K0+775.0,出湿地公园的桥墩为17号桥墩，桩号为K1+175.0。 ②湿地公园内工程概况 祁阳县灯塔路湘江大桥工程涉及湖南祁阳浯溪国家湿地公园的建设工程为跨江桥梁，永久占用湖南祁阳浯溪国家湿地公园土地916.70m2，为13~17号桥墩共5个（8个出水桥柱）其中13号有两个出水桥柱、16号有两个出水桥柱、17号有两个出水桥柱，所以13~17号桥墩共有5个桥墩（8个桥柱），进湿地公园的桥墩为13号桥墩，桩号为K0+775.0，坐标为（111°52′33.53″E，26°33′23.47″N)，14号桥墩桩号为K0+880.0，坐标为（111°52′36.72″E，26°33′24.26″N），15号桥墩桩号为K1+50.0，坐标为（111°52′42.09″E，26°33′25.55″N）,16号桥墩桩号为K1+150.0，坐标为（111°52′45.32″E，26°33′26.34″N），出湿地公园的桥墩为17号桥墩，桩号为K1+175.0，坐标为（111°52′46.32″E，26°33′26.54″N），桥墩计算公式为87.78*4+236.55*2+46.24*2=916.7平方米，不占用临时用地，全部为水域及水利设施用地，位于湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区内。在湖南祁阳浯溪国家湿地公园的建设工程为灯塔路湘江大桥，桩号范围为K0+415.0~K1+345.0，总长930m，共20个桥墩，2个桥台，主桥桥宽37.5m。跨越湿地公园部分长度为400 m。 ③《湿地保护管理规定》(国家林业局第48号令)第三十条规定，“建设项目应当不占或者少占湿地，经批准确需征收、占用湿地并转为其他用途的，用地单位应当按照‘先补后占、占补平衡’的原则，依法办理相关手续”。 《湖南省湿地保护条例》第十条严格控制开垦或者占用湿地。因重点建设等原因需要开垦或者占用湿地的，必须依法进行环境影响评价;土地管理部门在办理用地审批手续前应当征求同级林业行政主管部门和其他相关部门的意见。第十四条禁止在湿地狩猎、捕捞、采集国家和本省保护的野生动植物。重要湿地所在地的县级以上人民政府或者有关部门应当依照有关法律、法规确定并公告湿地禁猎区、禁渔区、禁采区和湿地禁猎期、禁渔期、禁采期。禁止捕杀候鸟。在候鸟越冬、越夏期，不得在候鸟主要栖息地进行捕鱼、捡拾鸟蛋等危及候鸟生存、繁衍的活动。候鸟主要栖息地和越冬、越夏期的起止期，由候鸟主要栖息所在地的县级以上人民政府确定并公告。第二十一条在湿地自然保护区的核心区和缓冲区内，不得建设任何生产设施。在湿地自然保护区的实验区内，不得建设污染环境、破坏湿地资源的生产设施;建设其他项目，其污染排放不得超过国家和本省规定的污染排放标准。在湿地自然保护区的实验区内已建成的设施，其污染排放超过国家和本省规定的排放标准的，应当限期治理;造成损害的，必须采取补救措施。 本项目属于生态类建设项目，为基础设施建设项目，建成后不会污染环境，对沿线资源、景观破坏较小。由于受湿地划分范围、路网规划中本工程路线走向、控制点、周围地形地貌等因素影响，导致本工程路线不可避免的穿越在湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区。湖南省林业厅于2020年7月22日以“湘林湿函[2020]9号”文件原则同意工程穿越湖南祁阳浯溪国家湿地公园(见附件3)，并要求对于确需占用湿地的路段应严格按照湿地生态专题内容中的湿地保护方案进行施工，减少对湿地生态系统的影响，避免工程建设对湿地生态系统的损害。工程K0+775~K1+175段以桥梁形式穿越湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区，长度400，涉及5个桥墩（K0+775、K0+880、K1+50、K1+150、K1+175），需要永久占用湿地公园土地916.7平方米，均为水域及水利设施用地。综上，工程建设基本符合湿地保护条例，符合湿地规划。 （4）从环境角度分析本项目合理性 由项目区环境质量现状评价结论可知，各项指标均低于《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中的二级标准。本项目建成运营后污染物对环境空气影响不显著。 由项目区环境质量现状评价结论可知，道路沿线敏感点昼间、夜间声环境均满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中4a类、2类标准。根据声环境预测结果可知，从上表可知，各个敏感点4a类近期、中期、远期昼间、夜间声环境均达标，2类区近期、中期昼间、夜间声环境均达标，远期昼间达标，夜间除大堡桥村2、大堡桥村3超标外，其他敏感点夜间声环境均达标。针对本项目远期夜间声环境超标的情况，本评价要求预留资金，加强道路噪声监控，以保证沿线敏感点声环境质量达标。 （5）工程占地合理性分析 本项目永久占地面积207353.33m2，占用的耕地均为一般耕地，占用的林地为农田防护林。 永州市祁阳县政府作为征地拆迁的责任主体，征地拆迁等资金由建设项目办承担，确保被征户农民得到补偿，不降低当地群众原有的生产、生活条件，不致使农民的农业生产收入受到大的影响。 根据《中华人民共和国土地管理法》、《国务院关于深化改革严格土地管理的规定》(国发[2004]28)对耕地开垦费的缴纳和使用有专门的要求。本项目在估算中考虑了占地补偿及耕地复垦费用，建议通过委托补充的方式与沿线各区签订委托补充耕地协议，协议中应规定建设方面要按照省政府规定的标准按时缴纳耕地开垦费，由地方有关部门负责开垦与项目占用数量相等、质量相当的耕地。因此，项目用地耕地的开垦费有保障。 采取以上措施后，本项目征地将达到占补平衡，对被征地居民的影响降至最低，本项目永久占地比较合理。 本项目临时占地为桥梁施工用地、临时堆场和临时道路，占地类型为荒地，不占用林地、耕地，施工结束后及时进行恢复。 8、环保投资 本项目工程总投资为76007.16万元，环境保护投资合计178.5万元，因此本项目环保投资比约为0.23%，环保投资详见下表。 表6-11 环保投资一览表 污染源 环保设施名称 环保投资（万元） 备注 废水 施工期 施工废水防渗沉淀池 1 施工场地设置2个 废气 施工期 临时堆场、建筑材料遮盖 5 根据实际操作设置 洒水车 1 租赁洒水车2辆 固废 施工期 垃圾集中收集，清运车辆 1 租赁2辆 噪声 施工期 施工设备安装降噪设备、隔声降尘挡板 1 建议长度2×100m，高度3m，在敏感目标段施工时 营运期 禁鸣标志，跟踪监测措施 1 禁鸣标志约5处 生态环境保护 绿化工程 50 绿化带 湿地公园、生态敏感区保护措施 50 宣传及环境教育、生态监测措施等 水土流失 10 主体工程 环境保护工程设计 10 确保环境工程质量 环境监测 10 发挥其施工期和营运期的监控作用 环境保护管理 10 保证各项环保措施的落实和执行 环保竣工验收调查费用 10 提高环境管理水平，增强环境保护意识 预留费用 10 预留资金在近期、中期、远期监控 以上环保投资小计 170 -- 不可预见费（=小计×5%） 8.5 -- 总环保费用合计 178.5 9、环境保护管理与监测计划 （1）环境保护管理 环境管理，是使工程建设各时期环保措施得以落实的重要保证手段。通过环境管理，可以使工程建设和环境保护得以同时实施，使项目的建设符合国家经济建设和社会建设的“三同时”方针，使地方环保部门具有可监督的依据，通过实施环境管理计划，将本项目的建设和营运对生态环境、地表水环境、环境噪声以及环境空气质量的负面影响减缓到相应法规和标准限值要求之内，使工程建设的经济效益和环境效益得以协调、持续和稳定发展。 （2）环境管理职责及计划 建设项目在施工期及运营期，应加强日常环境管理工作，分清职责，使环保措施得到落实并起到监督管理作用。 施工期各承包商设立1名以上的专职环保工作人员，其职责是： ①负责在所承包工程施工时，严格执行和落实合同与投标文件中明确的环保措施及环保工作； ②配合环境监理工程师，检查和纠正施工中对环保不利的行为。 项目建设部门，设立1名以上的专职环保监理，负责施工期工程日常环保工作的协调及环保措施落实的监督管理。 （3）环境管理计划内容 环境管理计划的制定和实施是道路建设各个阶段环境保护措施落实的重要保证。在建设前期、建设期及营运期各级实施机构、负责机构和监督机构应各负其责地进行有效的工作。本项目建设的环境监督计划见表6-12。 环境管理计划见表6-13。 实施各阶段还应认真作好如下工作： ①设计阶段 设计部门应将环境影响报告表提出的各项环保措施落实在设计中，建设单位环保部门应对环保措施的设计方案进行认真的检查。 ②招标阶段 承包商在投标中应有环境保护的内容，中标后的合同中应有实施环保措施的条件。 ③施工阶段 建设单位在施工开始后应配2~3名专职人员，负责施工环境管理与监督。重点在防止水土流失、施工生活污水不处理排放、施工噪声、粉尘等。 各施工队伍应配备一名环保员，监督、管理环保措施的实施。 ④营运期 营运期间的环境管理工作由道路专职人员负责。 表6-12 环境监督计划 阶段 监督内容 监督目的 可行性研究 审核环境影响报告表 1、保证环评内容全面，重点突出。 2、保证减缓环境影响措施有具体可行的实施计划。 设计和建设阶段 1、审核环保初步设计 2、核查环保投资是否落实 3、检查粉尘和噪声污染情况，决定施工时间 4、检查有毒、有害物质装卸堆放的管理办法、措施是否可行，检查大气污染物的排放是否满足相应排放标准 5、检查施工场所生活废水及施工废水的排放和处理方法是否得当 1、严格执行三同时 2、确保环保投资 3、确保这些场所满足环保要求 4、减少因工程建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准 5、减少因工程建设对周围环境的影响，执行相关环保法规和标准 6、确保地表水不被污染 运营期 1、核查监测计划的实施 2、检查环境敏感区的环境质量是否满足其相应质量标准要求及交通安全和车辆管理 3、加强监督防止突发事故，消除事故隐患。预先制定紧急事故应急方案，一旦发生事故能及时消除危险、确保剧毒材料不被泄漏。 1、落实监测计划 2、加强环境管理，切实保护人群健康 3、消除事故隐患，避免发生恶性污染事件 表6-13 环境管理计划 潜在的不利影响 减缓措施 实施机构 负责机构 监督机构 一、项目前期 1、占用农田； 2、拆迁与补偿； 3、空气污染 4、噪声 1、尽少占农田，林地。 2、制定合理、公正的经济补偿计划。 3、不占用基本农田。 4、对噪声超标的敏感点采取绿化、隔声等措施，减少噪声影响。 评价单位 设计单位 指挥部 生态环境局、交通运输局 生态环境局、交通运输局 二、建设期 1、施工废水和生活污水； 2、施工粉尘和噪声； 3、生态环境 4、运输管理 5、施工安全管理 6、施工中发现未勘测的地下文物 1、定期洒水，在设备上安装消声器。 2、与有关部门协商后先安排后拆迁，减少影响。 3、及时疏通道路； 4、制定合理的建筑材料运输计划，限制载重量，避开交通高峰，运输车辆经过学校居民区时禁止鸣笛。 5、施工期间道路上设置安全标志、警示牌。 6、停止施工，通知文物保护管理部门。 施工单位 设计单位 监理单位指挥部 生态环境局、交通运输局 生态环境局、交通运输局、建设局 三、运营期 1、车辆营运产生的大气和噪声污染； 2、行人上道路易发生事故； 3、路面径流与污染； 4、生态环境 1、途经敏感点设置禁止鸣笛。 2、精心绿化，恢复植被。 3、使路面雨水不直接排入水体。 4、对占地力求达到占补平衡。 承包单位 公路管理处、市生态环境局 交通运输局、建设局、运营管理单位 生态环境局、交通运输局、公安消防部门 （4）环境监测计划 根据本项目的特点，监测项目施工期确定为大气、噪声和施工废水，营运期常规监测项目为大气和噪声监测以及危险品运输发生交通事故时的应急水质监测。 应急水质监测包括以下内容：监测断面及监测点；监测项目；监测时间；监测频次。应急调查内容包括：事件发生的时间、地点、过程；事件发生的原因；污染特征和污染源强度；污染水头的位置和影响范围及演进过程；已经造成的损失和影响；已经采取的措施和效果。施工期环境监测周期与项目建设周期同步，施工阶段的环境监测，建议建设项目办委托具有环境监测资质的环境监测单位，按施工期环境监测计划进行。营运期的环境监测委托具有环境监测资质的环境监测单位，按营运期环境监测计划进行。 环境监测计划见表6-14、6-15。 表6-14 施工期环境监测计划 环境要素 监测地点 监测项目 监测频次、时间 实施机构 负责机构 监督机构 声 大堡村1、大堡村2、大堡村3、大堡村4、长寿亭村 LAeq 随机抽查，每次监测2天，1次/每季(停工期不监测) 委托有资质的环境监测站 项目建设指挥部、市交通局 生态环境局 大气 未铺装的施工道路 TSP、沥青烟气 1次/每季，停工期不监测，每次监测3天 表6-15 营运期环境监测计划 环境要素 监测地点 监测项目 监测频次、时间 实施机构 管理机构 监督机构 声 大堡村1、大堡村2、大堡村3、大堡村4、长寿亭村 LAeq 1次/季，每次监测1天 委托有资质的环境监测站 项目运营管理机构 生态环境局 大气 大堡村1、大堡村2、大堡村3、大堡村4、长寿亭村 CO、NOx 随即抽查，1次/年，每次监测3天 生态 湖南祁阳浯溪国家湿地公园 陆生植被、陆地植被、水生生物 从施工期和3年运行期，共计5年 10、“三同时”竣工验收 本项目完成后，建设项目进行竣工环境保护验收，其验收的主要内容见表6-16。 表6-16 “三同时”竣工验收一览表 阶段 项目 污染源 环保设施 治理对象 效果及要求 施工期 噪声 机械噪声 移动式隔声降尘挡板 施工 场界 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 废水 施工 沉淀池 废水 回用不外排 废气 堆料场 隔声降尘挡板 扬尘 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值 固废 垃圾 清运车辆2辆 垃圾 及时清运 生态 地公园、生态敏感区保护措施 警示牌及宣传保护标志、人工鸟巢、生态监测措施、栖息地保护 动植物 按要求设置 营运期 噪声 交通噪声 设置禁鸣标志 沿线敏感点 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类 生态环境 绿化工程 乔灌木结合 绿化带 不低于利用前的生态标准 湿地公园、生态敏感区保护措施 1、在进入湿地的起点及每隔一定距离处设置“进入国家重要湿地，请减速、禁鸣”等警示标志； 2、通过加铺平石、加固路基等工程措施防止水土流失的发生或加剧； 3、重要湿地内桥梁两侧安装防落网，增加桥墩的防撞等级； 4、在进入重要湿地路段多处树立行车安全、保护环境的警示牌，提醒过往车辆安全行驶。 动植物 保护区域生态系统完整性。施工结束后，对裸露地表按照原有植被类型进行陆生生态修复，要求植被恢复指数达98%以上。生态修复要做到保护原有生态系统和生物多样性，并在有条件地块注重景观恢复和建设。对涉及的国家重点保护野生植物及古树名木需妥善保护，保证其生长良好。妥善处理工程施工产生的弃渣和治理水土流失，要求拦渣率达97%以上，水土流失总治理度达95%以上。 施工期 管理 施工期 要求进行环境监理，同时要求项目建设单位对施工期采取的污染物防治措施进行拍照留档 环境监理 管理

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 (编号) | 污染物 名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污 染物 | 道路交通 | 汽车尾气 | 加强道路管理 | 环境空气质量标准》（GB3095-2012） 二级标准 |
| 水污 染物 | 路面、桥面径流 | SS | 路面、桥面径流通过路面漫流汇入道路两侧的市政雨水管网 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ标准 |
| 噪 声 | 道路交通 | 噪声 | 加强道路绿化 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a、2类 |
| 其他 | / |
| 生态保护措施及预期效果 （1）施工单位必须自觉遵守和维护有关生态环境保护的政策法规，教育好队伍人员爱护施工区周围的一草一木。在施工前对施工平面图设计进行科学合理的规划，充分利用原有的地形、地物，以尽量少占土地为原则，施工中严格按设计的取弃土场规定取土、弃渣，严禁在湿地公园内乱挖乱弃，做到文明施工，规范施工，按设计施工。 （2）施工单位应合理进行施工布置，精心组织施工管理，严格将工程施工区控制在工程征地范围内，在工程开挖过程中，尽量减小和有效控制对施工区生态环境的影响范围和程度。 （3）合理安排施工季节和作业时间，优化施工方案，减少废弃土石方的临时堆放，并尽量避免在雨季进行大量动土和开挖工程，有效减小区域水土流失，从而减小对生态环境的破坏。 （4）强化施工迹地的整治与生态景观的恢复和重建工作。 |

结论与建议

一、结论 1、项目基本情况 本项目为祁阳县灯塔路湘江大桥工程，本工程位于永州市祁阳经济开发区和东江片区，项目路网共需征地总面积311.03亩（207353.33㎡），路面采用沥青混凝土。附属工程有绿化、照明、给排水管网、电力电讯、交通工程等。 本项目总投资为76007.16万元，环境保护投资合计178.5万元，因此本项目环保投资比约为0.23%。 2、产业政策与规划符合性分析 本项目建设列入《产业结构调整指导目录》（2019年本）中鼓励类“二十二、城镇基础设施”中“4、城市道路及智能交通体系建设”，本项目符合国家产业政策。 3、工程建设合理性分析 本项目永久占地面积207353.33m2，占用的耕地均为一般耕地，占用的林地为农田防护林。采取相应措施后，本项目征地将达到占补平衡，对被征地居民的影响降至最低，本项目永久占地比较合理。 临时占地为桥梁施工用地、临时堆场、施工便道，占地类型为荒地，不占用耕地和林地，施工结束后及时进行恢复。 湖南省林业厅于2020年7月22日以“湘林湿函[2020]9号”文件原则同意工程穿越湖南祁阳浯溪国家湿地公园(见附件3)，并要求对于确需占用湿地的路段应严格按照湿地生态专题内容中的湿地保护方案进行施工，减少对湿地生态系统的影响，避免工程建设对湿地生态系统的损害。工程K0+775~K1+175段以桥梁形式穿越湖南祁阳浯溪国家湿地公园保育区，长度400，涉及5个桥墩（K0+775、K0+880、K1+50、K1+150、K1+175），需要永久占用湿地公园土地916.7平方米，均为水域及水利设施用地。综上，工程建设基本符合湿地保护条例，符合湿地规划。 4、评价区域环境质量现状结论 （1）环境空气 本评价收集《2018年祁阳环境质量监测年报》中公布的环境空气质量监测数据，祁阳县近一年常规大气污染物中SO2、NO2、臭氧、一氧化碳的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求，PM2.5、PM10年均值超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求。 （2）噪声 监测结果表明，本项目各监测点声环境现状达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类、2类标准的要求。 （3）地表水 监测数据结果显示，2个监测断面各项水质监测因子均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ级标准要求。 5、环境影响分析与评价结论 （1）环境空气影响分析结论 施工期大气环境的主要污染物为粉尘、扬尘，对环境空气产生一定的影响，但影响范围与道路走向一至致，呈条带状，属于短期影响，施工结束后，影响消失。因此，采取适当的防护措施后是对环境的影响是可以接受的。 营运期汽车尾气对道路周边的CO、NO2对环境空气影响小。 （2）噪声影响分析结论 施工噪声在多台机械设叠加后的噪声增约为86dB(A)，采用用低噪声施工设备，设备安装减振垫，采用挠性连接，仅在昼间施工，夜间不施工，采取以上措施后本项目对声环境影响较小。 根据预测结果可知，各个敏感点4a类近期、中期、远期昼间、夜间声环境均达标，2类区近期、中期昼间、夜间声环境均达标，远期昼间达标，夜间除大堡桥村2、大堡桥村3超标外，其他敏感点夜间声环境均达标。针对本项目远期夜间声环境超标的情况，本评价要求预留资金，加强道路噪声监控，以保证沿线敏感点声环境质量达标。 根据《地面交通噪声污染防治技术政策》中相关要求，应划定噪声影响控制距离或对规划敏感建筑物隔声设计、采用隔声门窗等措施，避免交通噪声对规划敏感建筑物的影响，根据声功能区达标情况及《声环境功能区划分技术报告》（GB/T15190-2014），本评价建议道路两侧近期、中期距道路市政道路与人行道交界线35m范围内不规划建设居民居住、学校和医院敏感建筑物。如确要建设，敏感建筑物建设单位必须自主采取有效的声环境质量保护措施，确保敏感建筑物满足相应的国家或地方声环境质量要求。 （3）地表水环境影响分析结论 施工营地的生活污水依托现有污水处理设施，施工废水经防渗沉淀池处理后回用，对地表水体影响较小。 本项目路面、桥面径流通过路面漫流汇入道路两侧的市政雨水管网。 （4）固体废物 工程挖方临时堆置于临时占地内，在采取水土保持措施恢复植被后，不会对周围环境产生较大的不利影响。 施工期生活垃圾集中收集后，运至市政指定地点由市政统一处理。 施工期固体废物在采取措施后，全部得到处理，处理率100%，不会对环境产生不利影响。 （5）生态环境影响分析结论 工程线路小部分跨越湿地公园森林植被，距离不长，不会改变评价区内的森林植被类型，影响较小；工程建设使部分植物数量略有减少，但对湿地公园整体植物多样性不会造成明显影响；拟建桥梁对动物多样性指数影响不大，但对动物均匀性影响有一定的影响；工程建设对沿线其它周边区域的香樟、红隼等保护动植物产生一定的影响；工程建设对沿线周边区域的水环境有一定的负面影响，但影响较小。 （6）社会环境 施工期采取本评价提出的污染防治措施，对沿线的基础设施、交通运输及居民的生活质量不会产生较大的影响。项目营运后，由于交通环境的改善，区内的流动人口将有一定程度增加，土地资源将得到更大程度的开发和利用，各种物资的运输会更加便利，将带动相关行业的发展，为社会剩余劳动力的就业提供更多的机会。 6、综合结论 综上所述，通过对项目的工程分析和所在地区的环境现状评价，以及污染防治措施预期效果的分析，认为本项目在认真落实本报告提出的环保治理措施和建议后，对周围环境的影响可控制在允许的范围内，具有环境可行性。本结论是建立在建设方提供的数据的基础上的，若有变更，应向有关环保部门另行申报审批。 二、建议 （1）在道路两侧加强绿化，植树种草，恢复植被。 （2）加强对道路的养护工作，配置专用洒水车，定时冲洗，减少道路扬尘的污染，保护人们的身心健康。 （3）减少汽车尾气中污染物排放量是解决汽车尾气污染的根本途径，可以通过改进汽车性能、安装汽车尾气净化装置、使用无铅汽油等方法来减少污染物的绝对排放量，严格施行机动车辆尾气排放许可证制度。

# Text boxes

G：废气  N：噪声  S：固废 W：废水

G、N

其他辅助工程

G、N

基层破碎、摊铺、碾压

G、N、S

路床施工

灌注混凝土

设立钢筋笼

G、N、S

G、N

沥青混合料摊铺、碾压

钻孔及清孔

桩位放样

路床平整

G、N、S

场地平整

基础开挖

N

W

N

N

G、N、S、W

G：废气  N：噪声  S：固废 W：废水

G、N、S、W

预应力混凝土空心板

混凝土养护

拔出护筒、成桩

桥面下层预制混凝土板吊装

N、W

N、W