目  录

1概 述	1

1.1 项目由来	1

1.2 环评工作过程	1

1.3 分析判断相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题	3

1.5 主要结论	4

2 总则	5

2.1编制依据	5

2.2 评价目的和原则	7

2.3环境功能区	8

2.4评价标准	9

2.5 环境保护目标	13

2.6 评价因子识别与筛选	15

2.7 评价工作等级及评价范围	16

2.8 评价重点	20

3工程分析	21

3.1 工程概况	21

3.2 养殖场工艺介绍	26

3.3 项目相关平衡分析	29

3.4 污染源强核算	31

4 环境现状调查与评价	43

4.1自然环境	43

4.2 项目周边及现场情况	46

4.3环境质量现状与评价	47

5环境影响预测与评价	55

5.1 施工期环境影响预测与评价	55

5.2 营运期环境影响预测与评价	62

5.3 环境风险分析与评价	76

6 污染防治措施可行性分析	86

6.1废水治理措施	86

6.2废气治理措施	94

6.3 固废治理措施	98

6.4 噪声治理措施	98

6.5 绿化措施及可行性分析	99

6.6环保政策可行性分析	99

7 环境经济损益分析	103

7.1 环保措施投资估算	103

7.2 社会效益分析	104

7.3 小结	104

7.4总量控制	104

8 环境管理及监测方案	105

8.1 环境管理制度	105

8.2 环境监测计划	106

8.3排污口设置及规范化管理	107

8.4环保设施“三同时”竣工验收计划	107

9 结论与建议	110

9.1 建设项目建设概况	110

9.2环境质量现状	110

9.3污染物排放情况	111

9.4环境影响预测及评价	111

9.6污染防治措施	112

9.7环境影响经济损益性分析	113

9.8 环境管理与监测计划	114

9.9 环评总结论	114

9.10 建议	114

附图：

附图1：地理位置图

附图2：环境敏感目标及监测点位图

附图3：项目平面布置及分区防渗图

附图4：项目卫生防护距离示意图

附图5：项目四至图

附件：

附件1：营业执照

附件2：发改委备案

附件3：江永县林业局、农业局、自然资源局、环境保护局、乡政府各部门意见

附件4：土地合同

附件5：委托书

附件6：检测报告

附表：

附表1：建设项目环评审批基础信息表

附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：地表水环境影响评价自查表

附表4：土壤环境影响评价自查表

# 1概 述

## 1.1 项目由来

生猪养殖是农业生产的重要组成部分，猪肉是大多数城乡居民的主要副食品。在中国全面向小康社会迈进的新时期，随着人民生活水平的不断提高，优质肉猪生产迎来了全面发展的黄金时期，消费者对肉食品的需求量将会越来越大。根据党的十八大会议精神，大力发展扶持畜牧业向规模化、标准化，科学化发展要效益，建立规模化猪场以及发展立体生态农业，是农业发展的必然趋势。

江永温氏畜牧有限公司于2011年进驻江永，并与江永人民政府签订了《农业产业一体化投资协议书》，公司全部投运后，年上市肉猪50万头。目前其已在江永境内投资建设有1座扩繁场（大同扩繁场）、3座种猪场（潇浦种猪场、潇浦二场种猪场、上江圩种猪场），出栏的猪苗均委托合作农户养殖。为进一步开发已建设投运的种猪场的生产能力，并为合作农户提供规模化肉猪养殖的示范带头作用，江永温氏畜牧有限公司拟投资7500万元在江永县松柏乡大同村、富素村建设大同智慧生态养殖小区项目，该项目建成后年出栏肉猪约9.36万头。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、中华人民共和国国务院2017年第682号令《建设项目环境保护管理条例》、国家环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》等相关的法律、法规要求，江永温氏畜牧有限公司项目委托湖南博然创新环保科技有限公司承担大同智慧生态养殖小区项目的环境影响评价工作。

## 1.2 环评工作过程

评价单位接受委托后通过对该公司周边环境状况进行实地踏勘；与该公司技术人员就环评工作的开展进行交流；收集当地环境现状背景与工程等相关资料。在上述大量工作的基础上，编制完成该项目的环境影响报告书。环境影响评价工作程序见图1.2-1。

图1.2-1   环境影响评价程序图

## 1.3 分析判断相关情况

（1）产业政策的相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313  猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第8条“生态种（养）技术开发与应用”。即本项目符合国家相关产业政策要求。

- 项目选址的可行性分析

本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求；在加强卫生防疫工作，按计划对猪舍进行清扫、消毒，猪群免疫等措施下，符合《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》要求；项目区符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中有关水环境质量、土壤环境质量、环境空气质量、声环境质量评价指标限值和规范要求。经江永县农业农村局确认本项目养殖区不属于江永县禁养区、限养区范围内，为适养区范围，符合江永县畜牧养殖业发展规划。

综上所述，本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求、符合《畜禽养殖产地环境评价规范》要求，符合江永县畜牧养殖业发展规划，项目选址合理。

## 1.4 关注的主要环境问题

本项目关注的主要环境问题是：

（1）大气环境影响

本项目投产后，产生的废气主要是养殖废气，主要污染因子为硫化氢和氨。

主要关注项目生产过程中排放的各类大气污染物污染防治措施是否可行，经过处理的大气污染物对大气环境及周边最近居民点大同村、南岭村、新山贵村、富素村等敏感的影响，以及卫生防护距离内是否存在居民、学校等敏感点。

（2）水环境影响

本项目废水主要为养殖废水及员工生活污水。

主要关注废水的排放特征，废水处理措施的可行性，废水回用可行性。

（3）声环境影响

本项目噪声源主要是养殖废气及辅助设备运行噪声，主要为猪叫声、通风设施运行噪声、水泵运行噪声等。

主要关注项目投运后厂界噪声是否达标，是否会对居民本项目较近的居民造成影响等。

（4）固体废物影响

本项目产生的固体废物主要包括猪粪、病死猪、饲料残渣、污水处理站污泥、医疗废物、废脱硫剂、饲料包装袋及员工生活垃圾。

关注项目产生的固体废物是否能够得到合理收集、贮存和处置，能否做到零排放。

（5）环境风险

建设项目主要环境风险为包括沼气泄漏引发火灾、废水处理事故性排放、猪的瘟疫等对于周边居民的影响。

关注项目的环境风险是否可接受，风险防范措施及应急预案是否符合要求。

## 1.5 主要结论

本项目符合国家产业政策要求；工程选址符合当地的土地利用规划。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，废水、废气可达标排放，固体废物能够的得到妥善处置，一般固体废物可以得到综合利用。在项目正常运行过程中对周边环境的污染较小，在正常生产情况下，该区域环境质量能够满足区域环境功能区划要求。

综合本评价对项目产业政策符合性、项目选址可行性、环保措施效果可达性以及环境影响评价等方面因素的分析结果，从环境保护的角度分析，本项目选址合理，项目建设可行。

# 2 总则

## 2.1编制依据

### 2.1.1 国家法律、法规

2.1.1.1 国家法律

(1)《中华人民共和国环境保护法》2015年1月1日；

(2)《中华人民共和国水污染防治法》（2017年修正）2018年1月1日；

(3)《中华人民共和国食品安全法》（2018年修正）2018年12月29日。

(4)《中华人民共和国大气污染防治法》2016年1月1日；

(5)《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》2016年11月7日修订；

(6)《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（2018年修正）2018年12月29日；

(7)《中华人民共和国清洁生产促进法》2012年7月1日；

(8)《中华人民共和国环境影响评价法》（2018年修正）2018年12月29日；

(9)《中华人民共和国水土保持法》2011年3月1日；

(10)《中华人民共和国畜牧法》2015年4月24日修正；

(11)《中华人民共和国动物防疫法》2015年修订版；

(12)《中华人民共和国节约能源法》（2018年修订）2018年10月26日；

(13)《中华人民共和国循环经济促进法》（2018年修正）2018年10月26日；

2.1.1.2 国家法规

(1)《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号），2017年10月1日起执行；

(2)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

(3)《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T 81-2001）；

(4)《产业结构调整指导目录（2019年版）》国家发改委令2019第29号；

(5)《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修改）2018年4月28日；

(6)《清洁生产审核办法》（国家环境保护部令第38号），2015年5月16日；

(7)《关于加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》环发[2005]152号，2005年12月16日；

(8)《国家危险废物名录》 环境保护部令第39号，2016年6月14日；

(9) 《国务院办公厅关于加快推进畜禽养殖废弃物资源化利用的意见》国办发〔2017〕48号。

(10)《危险废物污染防治技术政策》环发[2001]199号；

(11)《废弃危险化学品污染环境防治办法》2005年10月；

(12)《国家中长期科学和技术发展规划纲要》（2006-2020年）；

(13)《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》国发[2015]17号；

(14)《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》国发[2013]37号；

(15)《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》国发[2016]31号；

(16)《畜禽养殖业污染防治技术政策》的通知（环发[2010]151号；

(17) 《畜禽规模养殖污染防治条例》国务院令第643号；

(18) 《畜禽养殖禁养区划定技术指南》环办水体[2016]99号；

2.1.2 地方法规、规划

(1)《湖南省人民政府办公厅关于加快转型升级推进现代畜牧业发展的意见》（湘政办发[2016]27号）；

(2)《湖南省畜禽规模养殖污染防治规定》（湘政办发〔2017〕29号）

(3)《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

(4)《湖南省环境保护条例》湖南省人大常委会（2013.5.27修正）；

(5)《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令（第215号））；

(6)《湖南省人民政府关于进一步加强湘江流域水污染防治工作的通知》 湘政发[2004]19号；

(7)《湖南省湘江流域水污染防治条例（2002年修订）》 湖南省第九届人民代表大会常务委员会公告（第99号）；

(8)《湖南省湘江保护条例》湖南省第十一届人民代表大会第三十一次会议通过；

(9)湖南省人民政府《关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函[2016]176号）。

(10)《湖南省地方标准 用水定额》（DB43/T 388-2014）。

2.1.3 技术规范

(1)《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ2.1-2016）；

(2)《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）；

(3)《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

(4)《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）；

(5)《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）；

(6)《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2004）；

(7)《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）；

(8)《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

(9)《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ568-2010）；

(10)《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

(11)《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单；

(12)《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）；

(13)《农业固体废物污染控制技术导则》（HJ588-2010）；

(14)《病死及病害动物无害化处理技术规范》（农医发[2017]25号。

2.1.4 其它依据

（1）永州市生态环境局出具的《关于江永温氏畜牧有限公司大同智慧生态养殖小区项目环境影响评价执行标准的函》。

（2）建设方提供的相关资料。

## 2.2 评价目的和原则

### 2.2.1 评价目的

为了贯彻“以防为主，防治结合，综合利用”环境管理方针，使项目的建设达到经济效益、社会效益与环境效益的统一，按照国家建设项目《环境影响评价技术导则》的规定开展环境影响评价工作，针对建设项目的特点，本评价的目的主要为：

(1) 根据现场调查，掌握拟建项目周围地区环境质量现状和当地社会经济状况，调查项目周围环境敏感点的环境概况，为项目的施工和投产运营提供背景资料并提出相关的建议。

(2) 分析论证项目建设与环境保护之间的关系，找出存在和潜在的环境问题，提出切实可行的防治措施和解决办法，以求经济建设和环境保护协调发展。

(3) 分析预测项目对周围环境的污染及其影响程度和范围，得出结论并提出建议，提出污染治理措施以及环境管理与运行监控计划方案，为项目建设单位和环境保护部门提供环境管理和监控依据。

### 2.2.2 评价原则

本评价将遵循以下原则：

(1) 环评相关资料的收集充分、全面、真实；

(2) 污染源调查与工程分析力求准确；

(3) 环境影响分析与评价方法合理、可信；

(4) 提出的污染源防治措施操作性强；环境管理及监测计划切实可行。

## 2.3环境功能区

### 2.3.1 地表水环境功能区

项目附近水体为东北面无名小溪，主要为农业灌溉用水，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准。

### 2.3.2 大气环境功能区划

本项目选址于江永县松柏乡大同村、富素村，本项目场区所在地区属于典型的农村地区，根据《环境空气质量标准》中环境空气质量功能区分类，属于二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

### 2.3.3 声环境功能区划

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）中对噪声区域的划分，本项目所在地为农村地区，执行2类环境噪声限值。

### 2.3.4 土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ15618-2018），本项目所在地执行农用地土壤风险筛选值标准。

### 2.3.5 项目所在区域环境功能属性汇总

项目所在区域的功能属性见表2.3-1。

表2.3-1  项目拟选址环境功能属性

| 编号 | 项目 | 功能属性及执行标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 水环境功能区 | 无名小溪 | 《地表水环境质量标准》Ⅲ类标准 |
| 2 | 环境空气质量功能区 | 二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）中的二级标准 |
| 3 | 声环境功能区 | 执行《声环境质量标准》（GB3096—2008）2类环境噪声限值 |
| 4 | 土壤环境功能区 | 执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ15618-2018）中农用地土壤风险筛选值 |
| 5 | 是否基本农田保护区 | 否 |
| 6 | 是否森林公园 | 否 |
| 7 | 是否生态功能保护区 | 否 |
| 8 | 是否水土流失重点防治区 | 否 |
| 9 | 是否人口密集区 | 否 |
| 10 | 是否重点文物保护单位 | 否 |
| 11 | 是否水库库区 | 否 |
| 12 | 是否污水处理厂集水范围 | 否 |
| 13 | 是否属于生态敏感与脆弱区 | 否 |

## 2.4评价标准

评价采用的标准及其级（类）别列入表2.4-1。

表2.4-1   评价标准一览表

| 类别 | 标准号 | 标准名称 | 评价对象 | 级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 质 量 标 准 | GB3838-2002 | 地表水环境质量标准 | 无名小溪 | III类水体 |
|  | GB3095-2012 | 环境空气质量标准 | 评价区 | 二级 |
|  | GB3096-2008 | 声环境质量标准 | 养殖场周围声环境 | 2类 |
|  | HJ15618-2018 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》 | 项目区域 | 农用地土壤风险筛选值 |
|  | TJ36-79 | 工业企业设计卫生标准 | 评价区 | —— |
|  | HJ 568-2010 | 畜禽养殖产地环境评价规范 | 评价区 | 畜禽养殖场 |
| 排 放 标 准 | GB16297-1996 | 大气污染物综合排放标准 | 大气污染物 | 表2：二级 |
|  | GB18596-2001 | 畜禽养殖业污染物排放标准 | 猪场“三废” | Ⅰ类养殖场 |
|  | GB8978-1996 | 污水综合排放标准 | 预处理废水 | 表4一级 |
|  | GB14554-93 | 恶臭污染物排放标准 | 场区排放的H2S、NH3 | 二级 |
|  | GB12523-2011 | 建筑施工场界环境噪声排放标准 | 施工区 | 相应限值 |
|  | GB12348-2008 | 工业企业厂界环境噪声排放标准 | 厂界 | 2类 |

### 2.4.1 环境质量标准限值

#### 2.4.1.1大气环境质量

项目周边环境拟执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，恶臭气体执行《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）；项目运营后，养殖场内环境空气质量评价指标限值执行《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010），具体标准值见表2.4-2。

表2.4-2   环境空气质量标准值  单位：μg/m3

| 污染物名称 | 标准值 | 选用标准 |
| --- | --- | --- |
| 周边环境限值 | SO2 | 24小时平均 | 150 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012） 中二级标准 |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |
|  | NO2 | 24小时平均 | 80 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |
|  | PM10 | 24小时平均 | 150 |  |
|  | H2S | 一次最高允许浓度 | 10 | 《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度 |
|  | NH3 | 一次最高允许浓度 | 200 |  |
| 场内评价限值 | NH3 | 日均值 （恶臭为稀释倍数） | 5000 | 《畜禽养殖产地环境评价规范》（HJ 568-2010） |
|  | H2S |  | 2000 |  |
|  | CO2 |  | 750000 |  |
|  | PM10 |  | 1000 |  |
|  | TSP |  | 2000 |  |
|  | 恶臭 |  | 50000 |  |

#### 2.4.1.2水环境质量标准

地表水：区域地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准，具体见表2.4-3。

表2.4-3   地表水环境质量标准

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | CODMn（mg/L） | ≤6 |
| BOD5（mg/L） | ≤4 | 氨氮（mg/L） | ≤1.0 |
| SS（mg/L） | ≤30 | 总磷（mg/L）（河流） | ≤0.2 |
| 粪大肠菌（个/L） | ≤10000 | 总磷（mg/L）（湖、库） | ≤0.05 |

地下水：地下水环境执行《地下水质量标准》(GB/T14848-2017）III类标准。详见表2.4-4。

表2.4-4   地下水质量标准  单位：mg/L（pH无量纲，总大肠菌群MPN/100mL）

| 指标 | pH | 总硬度 | 耗氧量 | NH3-N | 总大肠菌群 | 硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 6.5～8.5 | ≤450 | ≤3.0 | ≤0.50 | ≤3.0 | ≤20 |
| 指标 | 氰化物 | 砷 | 镉 | 汞 | 六价铬 | 铅 |
| 标准值 | ≤0.05 | ≤0.01 | ≤0.005 | ≤0.001 | ≤0.05 | ≤0.01 |

猪只饮用水：猪只饮用水水质评价标准限制执行《畜禽养殖产地环境评价规范》(HJ 568-2010）中畜类标准。详见表2.4-5。

表2.4-5   猪只饮用水水质评价标准限制

单位：mg/L（pH无量纲，总大肠菌群MPN/100mL）

| 指标 | pH | 总硬度 | 硝酸盐 | 氰化物 | 砷 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 标准值 | 5.5～9.0 | ≤1500 | ≤10 | ≤0.20 | ≤0.20 |
| 指标 | 铅 | 镉 | 六价铬 | 汞 | 粪大肠菌群 |
| 标准值 | ≤0.10 | ≤0.05 | ≤0.10 | ≤0.01 | ≤3.0 |

#### 2.4.1.3声环境质量标准

区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准；具体标准值见表2.4-6。

表2.4-6   声环境质量标准  单位：dB（A）

| 类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

#### 2.4.1.4土壤环境质量标准

区域土壤环境执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（HJ15618-2018）中风险筛选值标准；具体标准值见表2.4-7。

表2.4-7   土壤环境质量标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | PH≤5.5 | 5.5＜PH≤5.5 | 6.5＜PH≤7.5 | PH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 水田 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.4.2 污染物排放标准限值

#### 2.4.2.1大气污染物排放

养殖场排放恶臭浓度执行《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），H2S和NH3执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）标准要求；食堂油烟废气排放执行《饮食业油烟排放标准(试行)》（GB18483-2001），详见表2.4-8。

表2.4-8   大气污染物排放执行标准

| 编号 | 废气来源 | 排放方式 | 污染物 | 排放限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪舍、堆肥场、污水处理站 | 无组织排放 | 恶臭浓度（无量纲） | 70 |
|  |  |  | H2S（mg/m3） | 0.06 |
|  |  |  | NH3（mg/m3） | 1.5 |
| 2 | 食堂油烟 | 引风机 | 油烟（mg/m3） | 2.0 |

#### 2.4.2.2废水排放标准

本项目场内废水经处理达标后部分回用于项目场内绿化及北面林地灌溉，剩余部分排入东北侧无名小溪。外排废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，场内回灌废水参照执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-92）。

表2.4-9   《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准

| 项目 | 标准值(一级标准) |
| --- | --- |
| BOD5（mg/ L） | 20 |
| COD（mg/L） | 100 |
| SS（mg/L） | 70 |
| pH | 6~9 |
| 粪大肠杆菌数(个/100mL) | 500个/100mL |

#### 2.4.2.3噪声排放标准

项目厂界拟执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，详见表2.4-10；本项目施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中的相应标准，见表2.4-11。

表2.4-10  工业企业厂界环境噪声排放标准     单位：dB（A）

| 区域 | 声环境功能区类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 厂界四周 | 2类 | 60 | 50 |

表2.4-11  建筑施工场界环境噪声排放标准

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB(A) | 55dB(A) |

#### 2.4.2.4固废排放标准

（1）废渣无害化处理执行《禽畜养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）。

表2.4-12  禽畜养殖业废渣无害化环境标准

| 控制项目 | 指标 |
| --- | --- |
| 蛔虫卵数 | 死亡率≥95% |
| 粪大肠杆菌数 | ≤105个/kg |

（2）病死猪处理执行《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006）；

（3）粪便处理执行《粪便无害化卫生标准》（GB7959-1987）；

（4）生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染物控制标准》（GB16889-2001）；

（5）其它固体废物处置按其性质拟执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单；

（6）废弃兽药及防疫防病医疗废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。

## 2.5 环境保护目标

### 2.5.1环境保护目标

- 水环境：项目周边无名小溪水环境质量应满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

- 大气环境：项目所处区域环境空气质量应满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

- 声环境：区域声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准。

- 土壤环境：项目所在地周边农用地执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值标准。

### 2.5.2环境敏感点

本项目位于江永县松柏乡大同村、富素村。经现场调查，项目周边敏感目标主要是居民点等，周边居民大部分使用地下水井，周边地表水体主要是东北面无名小溪，项目雨水大部都能通过自然沟渠进入无名小溪。项目周边环境保护目标的具体情况见表2.5-1~2。

表2.5-1   建设项目大气环境敏感保护目标

| 环境敏感点名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能 | 方位 | 与占地边界距离m | 与项目恶臭污染源边界最近距离m | 与项目高差（m） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 大同村 | 111°25'46.1" | 25°07'59.4" | 居民点 | 约40户120人 | 二类区 | 东北 | 1435-2030 | 1500 | +15 | 均有山体阻隔 |
| 南岭村 | 111°25'46.9" | 25°07'43.9" | 居民点 | 约20户60人 |  | 东 | 1560-1910 | 1600 | +22 |  |
| 富素村 | 111°25'04.4" | 25°06'50.3" | 居民点 | 约30户90人 |  | 东南 | 1130-1540 | 1250 | +15 |  |
| 新山贵村 | 111°23'51.3" | 25°07'02.0" | 居民点 | 约25户75人 |  | 西南 | 1040-1440 | 1120 | +13 | 均有山体阻隔 |

表2.5-2   建设项目水、土壤及生态环境敏感保护目标

| 环境要素 | 敏感度 | 方位、距离 | 功能与规模 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 水环境 | 无名小溪 | 东北，500m | 主要用作灌溉用水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准 |
| 地下水环境 | 项目周边地下水 | 周边6-20 Km2 | 饮用、农业用水区 | 《地下水质量标准》（GB/T 14848-2017）中III类 |
| 土壤环境 | 项目所在地周边农用地 | 《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）中风险筛选值标准 |
| 生态环境 | 项目周边200m范围内自然生态 | 生态环境不恶化 |

## 2.6 评价因子识别与筛选

### 2.6.1 评价因子识别

根据本工程工艺特点、区域环境特征、工程运行对环境的影响程度以及国家大气、水污染物总量控制的指标规定，对项目建设的环境影响因子进行识别，初步识别见表2.6-1。

由表2.6-1可知，项目施工期对环境的影响主要是对场区周围大气环境和声环境的短期不利影响。项目营运期对环境的影响主要是：废气对区域大气环境的影响，噪声对区域声环境的影响，原料、产品运输对沿途空气、声环境和居住条件的影响。

表2.6-1  拟建项目环境影响因子初步识别

| 环境要素 影响因素 | 自然资源 | 社会发展 | 居民生活质量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 植被生态 | 自然景观 | 地表水体 | 劳动就业 | 经济发展 | 土地作用 | 空气质量 | 地表水质 | 声学环境 | 居住条件 | 经济收入 |
| 施工期 | 占地 | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 基础工程 |  |  | ▲ | △ | △ |  | ▲ | ▲ | ▲ |  | △ |
|  | 材料运输 |  |  |  | △ | △ |  | ▲ |  | ▲ | ▲ | △ |
| 营运期 | 废水排放 |  |  |  |  |  |  |  | ■ |  |  |  |
|  | 废气排放 | ■ |  |  |  |  |  | ■ |  |  | ■ |  |
|  | 废渣排放 |  |  | ■ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 风险事故 | ▲ |  |  |  |  |  | ▲ | △ |  | ▲ |  |
|  | 原料运输 |  |  |  | □ | □ |  | ▲ |  | ▲ |  | □ |
|  | 产品生产 |  |  |  | □ | □ |  |  |  | ■ |  |  |
|  | 产品运输 |  |  |  | □ | □ |  | ▲ |  | ■ | ▲ | □ |
|  | 补偿绿化 | □ | □ | □ | △ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |  |

注：▲/△表示短期负效应/短期正效应  ■/□表示长期负效应/长期正效应  空格表示影响不明显或没有影响

### 2.6.2 评价因子筛选

2.6.2.1 施工期评价因子筛选

施工期主要进行对施工扬尘、废水、施工噪声以及施工产生的固体废物进行影响分析评价。

2.6.2.2 营运期评价因子

根据工程性质、生产工艺与污染物排放特点，确定本项目评价因子，详见表2.6-2。

表2.6-2  评价因子一览表

| 序号 | 项目 | 现状评价因子 | 影响分析因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大气环境 | PM10、SO2、NO2、H2S、NH3、PM2.5、CO、O3 | H2S、NH3 |
| 2 | 地表水环境 | pH、CODcr、NH3-N、总磷、总氮、粪大肠菌群 | / |
| 3 | 地下水环境 | PH、氨氮、总硬度、耗氧量、总大肠菌群 | / |
| 4 | 声环境 | Leq（A） | Leq（A） |
| 5 | 土壤环境 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 | / |

## 2.7 评价工作等级及评价范围

### 2.7.1 大气环境

按《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）规定，根据废气中主要污染物的最大地面浓度占标率Pi及地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%确定其评价等级，占标率Pi计算公式：

Pi=Ci/C0i×100%

式中：Pi——第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci ——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i——第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3；

C0i一般选用GB3095中一小时平均取样时间的二级标准浓度限值。评价工作等级按表2.7-1的划分依据进行划分。

表2.7-1  评价工作等级划分

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≥10% |
| 二级评价 | 1%≤Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

根据本项目工程分析可知本项目营运后废气排放源主要为生产过程（包括猪舍、粪污收集池、堆肥场等）排放的恶臭气体（H2S和NH3），其最大占标率分别为5.22%和4.65%，均小于10%（具体见本报告第五章5.2.1大气环境影响预测与评价章节），经与表2.7-1对照从而确定本项目的评价工作等级为二级。

据评价工作等级和区域常年主导风向，确定环境大气评价范围为：以项目厂址为中心，边长为5km的矩形区域，评价范围大致示意图见图2-1。

### 2.7.2 地表水环境

项目采用干清粪工艺，项目废水来源于猪舍清洗废水、猪尿、猪只饮用溢出水和场区员工生活污水，项目猪舍清洗废水、猪尿、猪只溢出水收集后全部污水处理中处理，处理合格后大部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后外排；根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）中表1水污染影响型建设项目评价等级判定表，本项目地表水评价等级为三级A。

评价范围为项目东北侧无名小溪拟设排污口上游200m至下游2.5km。

### 2.7.3 地下水环境

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)表6中工作等级的划分依据，本项目属于III类建设项目；本项目所在地周边地下水较丰富，周边居民大多使用地下水，即项目所在地为农村居民分散式饮用水水源地，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)表1地下水环境敏感程度分级表中划定，本项目周边地下水敏感程度为较敏感。综合以上分析，根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》(HJ610-2016)表2评价工作等级分级表，确定本项目地下水评价工作等级为三级。

评价范围：项目所在地周边≤6km2范围。评价范围大致示意图见图2-1。

### 2.7.4 声环境

本项目处于2类声环境功能区，项目建成后评价范围内敏感目标噪声级增高量在3dB(A)以下，且受影响人口数量变化不大。根据《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ2.4-2009）的划分原则，本项目声环境评价等级定为二级，评价范围以项目区内和边界向外200m的范围。

### 2.7.5 生态环境

由《环境影响评价技术导则  生态影响》（HJ19-2011）可知，生态影响评价工作等级是依据影响区域的生态敏感性和评价项目的工程占地（含水域）范围，包括永久占地和临时占地，见表2.7-3。

表2.7-3  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2~20km2 或长度50km~100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

本项目占地面积为418亩，小于2km2，工程影响范围较小。评价区域内无生态敏感目标和珍稀濒危物种，属于一般区域，生态环境评价等级判定为三级，评价范围为项目占地范围及周边200m区域。

### 2.7.6 土壤环境

本项目为污染影响型建设项目。根据依据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964－2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于农林牧副渔业中的生猪养殖中年出栏生猪5000头以上10万头以下的养殖场，为III类项目。

本项目使用的土地性质为设施农用地，不涉及永久占地，项目占地面积418亩（27.87hm2），5hm2≦27.87hm2≦50hm2，故占地规模属于中型，项目周边为果园（橘子园），属于土壤敏感目标，土壤环境敏感程度为敏感。按照表2.7-4确定评价工作等级，本项目土壤工作等级为三级。

表2.7-4  污染影响型评价工作等级划分表

| 评价工作等级 敏感程度 | Ⅰ类 | Ⅱ类 | Ⅲ类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | - | - |
| 注： “ -” 表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |

土壤现状调查范围为项目占地及其周边0.05km范围内。

### 2.7.7 风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中评价等级划分要求，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定风险潜势，按照表2.6-8确定评价工作等级。

表 2.7-5 评价工作级别确定

| 环境风险潜势 | Ⅳ Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简要分析a |
| a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。 |

根据环境风险潜势分析，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本项目环境风险评价等级定为简要分析。

## 2.8 评价重点

根据项目特征及初步工程分析和各单项环境影响评价等级的划分，本评价以工程分析、大气影响预测评价、污染防治措施作为评价工作重点分析。

# 3工程分析

## 3.1 工程概况

### 3.1.1项目基本情况

项目名称：江永温氏畜牧有限公司大同智慧生态养殖小区项目；

项目单位：江永温氏畜牧有限公司；

项目地点：江永县松柏乡大同村、富素村。

项目性质：新建；

投资总额：7500万元；

建设规模和内容：项目建设肉猪养猪猪场一座，用地面积418亩，项目建设用地不涉及基本农田或生态公益林，用于建设养猪场。项目养猪场分为2个区，项目建设采用“一拖二猪舍建设模式”，1区位于项目地北面，建设2栋保育舍和4栋育肥舍，2区位于项目地南面，建设1栋保育舍和2栋育肥舍，外购的猪仔在保育舍饲养一个月，然后转入育肥舍继续饲养四个月后出栏。项目配套先进的畜牧养殖设备，设计先进的流程工艺，环境优美的花园式职工生活区，完善的环保处理系统。该项目完成后，项目投运后，年最大出栏肉猪9.36万头。

劳动定员：劳动定员30人，工作制度采用一班制，年工作365天。

实施进度：本项目建设期为1年，2021年10月投入运行。

项目主要内容：项目共建设9栋猪舍、1栋工作人员宿舍、1栋办公楼及其他配套环保设施。具体项目组成见表3.1-1。

表3.1-1  项目组成一览表

| 项目组成 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 生产1区 | 保育舍 | m2 | 5661 | 年最大饲养量为6.24万头保育猪；2栋1层猪舍，每栋尺寸为92.5*30.6m，每栋猪舍建筑面积2830.5m2，每栋保育舍分4个单元，每个单元设置27个标准保育栏，并设置独立的排风口；在每栋保育舍旁配套建设3个饲料塔、1个集粪池、1个集尿池 |
|  | 育肥舍 | m2 | 20231.6 | 年最大饲养量为6.24万头育肥猪；4栋1层猪舍，每栋尺寸为117.9*42.9m，每栋猪舍建筑面积5057.9m2，每栋育肥舍分8个单元，每个单元设置24个标准育肥栏，并设置独立的排风口；在每栋育肥舍旁配套建设3个饲料塔、1个集粪池、1个集尿池、1个出猪区 |
| 生产2区 | 保育舍 | m2 | 2830.5 | 年最大饲养量为3.12万头保育猪；1栋1层猪舍，每栋尺寸为92.5*30.6m，每栋猪舍建筑面积2830.5m2，每栋保育舍分4个单元，每个单元设置27个标准保育栏，并设置独立的排风口；在每栋保育舍旁配套建设3个饲料塔、1个集粪池、1个集尿池 |
|  | 育肥舍 | m2 | 10115.8 | 年最大饲养量为3.12万头育肥猪；2栋1层猪舍，每栋尺寸为117.9*42.9m，每栋猪舍建筑面积5057.9m2，每栋育肥舍分8个单元，每个单元设置24个标准育肥栏，并设置独立的排风口；在每栋育肥舍旁配套建设3个饲料塔、1个集粪池、1个集尿池、1个出猪区 |
| 生活区 | 办公楼 | m2 | 400 | 1栋2层，10*20m，二楼办公、一楼食堂 |
|  | 宿舍 | m2 | 900 | 共30套员工宿舍 |
|  | 外勤宿舍 | m2 | 100 | 含隔离宿舍 |
| 生产辅助区 | 消毒更衣室 | m2 | 80 | 两套，分别在厂1区、2区主入口及生产区出入口 |
|  | 洗消中心 | m2 | 300 | 分为消毒间和烘干机，主要用于进出车间消毒并使用热风烘干 |
|  | 饲料塔 | 座 | 27 | 每栋猪舍配套建设3座φ3.35m的饲料塔 |
|  | 水井 | 眼 | 2 | 供生产生活用水 |
|  | 道路 | m | 1000 | 场内道路及与旁边乡村公路连接 |
|  | 污道 | m | 1000 | 用于养殖废水及猪粪收集转运，同时沿污道敷设道路用于猪只转运 |
|  | 废气处理系统 | 套 | 9 | 每栋猪舍将各个饲养单元废气单独收集后，在猪舍四周设置排风区。每栋猪舍排风区配套建设1套恶臭去除系统，恶臭去除系统为将在排风机外5m处安装支架，使用二层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置，恶臭经过黑纱网过滤后，恶臭治理效率约90%； |
|  | 生活污水处理系统 | 套 | 1 | 配套建设化粪池，生活污水经预处理后送养殖废水处理系统好氧段继续处理 |
|  | 养殖废水处理系统 | 套 | 1 | 采用“水解酸化+UASB+A2/O2+氧化塘”工艺，设计处理能力300m3/d，处理后部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分排入东北侧无名小溪 |
|  | 无害化降解机 | 台 | 1 | 设置在厂1区东北面（与有机肥加工中心相邻），首选道县病死猪集中处置中心处置病死猪，仅病死猪处理中心不收集时使用无害化降解机处理病死猪。 |
|  | 有机肥加工中心 | t/d | 1 | 最大处理能力为80t/d，位于场内东北面（无害化降解机旁），用于将猪粪发酵成有机肥。 |
|  | 绿化隔离带 | 亩 | 60 | 猪舍周围设置绿化隔离带 |

### 3.1.2 产品方案

项目产品方案见表3.1-2。

表3.1-2   拟建项目产品方案一览表

| 序号 | 类型 | 产品方案 | 单位 | 数量 | 存栏量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主产品 | 肉猪 | 头/年 | 93600 | *39000 | 猪苗均来自江永县温氏已运行的种猪场，每批猪在场内养殖约5个月，其中保育期（小猪）约1个月，育肥期(中猪和大猪)约4个月 |
| 2 | 副产品 | 有机肥 | t/a | 28470 | / | 含水率不高于30%，外售给周边农户、林地及果园使用 |

*说明：本项目采用智慧养殖方案，入场猪只在保育舍饲养1个月后转移至育肥舍饲养4个月后出栏，全场存栏猪只始终保持在39000头（其中保育舍7800头，育肥舍31200头）。

本项目总规模为年出栏93600头肉猪，其中猪苗均为温氏公司已投产的种猪场提供，饲料由江永县温氏总部饲料厂运入，项目采用干清粪工艺。

### 3.1.3 主要原辅材料消耗

本项目的饲料全部由江永县温氏总部饲料厂生产加工配送。同时，本猪场采用智慧饲养方式，原则上猪只在每个饲养单元饲养期间不用水冲洗栏舍。根据江永县温氏提供的相关统计参数，本项目主要原辅材料见表3.1-3。

表3.1-3     主要原辅材料消耗情况一览表

| 序号 | 类别 | 消耗定额 | 数量（头） | 年消耗量（t/a） | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪苗 | 成活率98% | — | 95511 | 温氏种猪场 |
| 2 | 饲料 | 1.8t/(头) | 93600 | 168480 | 温氏总部配供 |
| 3 | 防疫药品 | — | — | 一批 | 温氏总部配供 |
| 4 | 垫料（谷壳、木屑） | — | — | 1000m3/a | 用于有机肥制作，来源于附近农村 |
| 5 | 养殖用水 | 8L/头-d | 39000 | 113880 | 自行打井取水 |
| 6 | 生活用水 | 145L/人-天 | 30 | 1587.75 |  |
| 7 | 电 | 300KWh/d | — | 109500KWh/a | 国家电网 |

主要用水明细表见表3.1-4。

表3.1-4    本项目用水明细表

| 用水种类 | 用水定额 | 日用水量（m3/d） | 年用水量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 肉猪 | 8L/ d-头 | 312 | 113880 |
| 其中 | *猪只饮用用 | 6L/ d-头 | 234 | 85410 |
|  | *栏舍冲洗用水 | / | 60 | 21900 |
|  | *其他用水 | / | 18 | 6570 |
| 员工生活用水 | 145 L/ d·人 | 4.35 | 1587.75 |
| 合计 | / | 316.35 | 115467.75 |

说明：1、根据温氏公司的统计数据，肉猪饲养过程中，全群猪只日均饮用水约为6L/头-天；

2、项目采用智慧饲养方式，猪只在同一饲养栏内原则上不冲洗栏舍，猪只用水主要为猪只饮用用水。同时，每个饲养栏舍猪只饲养达到预定目标后对饲养单元进行冲洗并彻底消毒后再进下一批猪只，每次冲洗栏舍用水量约为2L/m2，折为日均冲洗用水60m3/d。

3、场内进出场消毒及猪舍降温、废气处理等过程均需要用水，根据建设单位提供的设计资料，其他用水量约为18m3/d。

### 3.1.4 场区布局

本项目主要是生产区及生产辅助区等组成。

场内生产区及生产辅助区相互分开。1区养猪区分散布置在场区西南面，办公生活区布设在场区的东南角，污水处理站布置在北面；2区养猪区亦分散布置在场区西南面。场区周围为其他山地，有利于减少对周边环境空气的影响。项目污水处理系统和固废处理系统严格遵循国家和地方的环境要求建设，绿化、防疫沟规范设置，远离办公区和养殖区符合卫生防护要求；道路交通遵循便捷、顺畅、方便运输车辆的进出，本项目功能分区明确、科学合理、安全可靠。项目的总平面布置符合国家有关消防、安全方面、环保的规范要求。具体的平面布局见附图。

### 3.1.5 主要设备

本项目主要设备具体见表3.1-5。

表3.1-5  项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 饮水器（鸭嘴式） |  | 个 | 一批 |
| 2 | 假猪台 |  | 个 | 6 |
| 3 | 饲料推车 | 1×0.6×0.75 | 辆 | 18 |
| 4 | 质检（医疗）仪器 |  | 台/套 | 15 |
| 5 | 高压消毒喷雾消毒仪 | 12升不锈钢桶 | 台 | 5 |
| 6 | 生猪笼称 | 电子显示 | 台 | 6 |
| 7 | 配电设备 |  | 套 | 1 |
| 8 | 保育舍用保温板 | 3×3×0.6 | 块 | 10000 |
| 9 | 保育栏 | 3*3m | 个 | 324 |
| 10 | 育肥栏 | 3*6m | 个 | 1152 |
| 11 | 储水池 | 400m³ | 座 | 1 |
| 12 | 刮粪机 |  | 台 | 48 |
| 13 | 风机水帘 | 降温设备 | 个 | 一批 |
| 14 | 养殖污水处理系统 | 采用“水解酸化+UASB+A2/O2+氧化塘”工艺，规模300m3/d | 套 | 1 |
| 15 | 变压器 | 300KW | 台 | 1 |
| 16 | 油烟净化器 | 静电式油烟净化器 | 台 | 1 |
| 17 | 养殖恶臭治理系统 | 在排风机外5m处安装支架，使用2层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置 | 套 | 9 |
| 18 | 无害化生物降解机 | 用于病死猪处理，备用处理设备 | 台 | 1 |
| 19 | 送排风系统 | 每个单元送排风系统均为独立，其中夏季采用隧道式通风，冬季采用天花板送风模式 | 套 | 60 |

### 3.1.6 公用工程

1、给水：

本工程的给排水设计规范按《建筑给排水设计规范》（GB50015-2013）的要求进行。本项目职工生活及养殖场的用水均通过打井取地下水，江永县地下水资源丰富，水质较好可满足生产用水的要求。场区内拟设置2眼水井和1座最大给水量共计为400m3/d的高压水塔，故能满足生产用水所需的水量及水压要求。

2、排水：

本项目采用雨污分流制，工程排水主要是猪尿、圈舍冲洗废水、生活污水和雨水。场内排尿沟、雨水沟均采用矩形，浆砌砖结构型式，内底面抹光，加钢筋砼活动盖板。

拟建项目生产废水来自猪舍，主要为猪尿，场地冲洗水等，其中猪尿及猪舍冲洗废水与猪粪一起经排入污水处理系统，经处理处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分排入东北侧无名小溪。

3、供电：

拟建项目从江永县松柏乡供电系统引1条10KV供电回路至高压开关站，为双母线分段运行方式，并以10KV线路放射式向各圈舍变配电所供电。

拟建项目用电负荷为10kW，已建高压开关站可满足本工程需要。在场内设容量为200kVA的变压器一台。由场区变配电间以380/220V低压向圈舍和宿舍等配电设备供电，配电方式视情况采用放射式、树干式、链式。

4、采暖、通风及光照

采暖与降温：采用温控系统调节温度。其中供暖系统采用电热，温控系统主要采用湿帘风机等降温；

通风：采用自然和辅助机械通风；

光照：自然光照与人工光照相结合，以自然光照为主。

5、运输

① 运输量

根据本项目生产规模和后面的工程分析知：本项目建成后每年运进的有饲料约168480t；猪苗约716.3325吨，以及少量消毒剂和生猪疫病防治药品。每年运出的肉猪约11232t。

② 运输方式与运输设备

本项目所运物资和产品场外主要通过汽车运输。场区内运输以人工手推车或小四轮为主。

6、绿化：

拟建工程养殖区周边配套建设绿化植物。

### 3.1.7 土石方工程

根据场地地形和工艺要求，本项目仅对生产区的建、构筑物和道路等工程需要进行平整及基础层处理，其他部位尽量维持原状。根据建设方初步估算，本项目取土方约为3.88万m3，填土方约3.88万m3，项目土石方能做到场内平衡，无土石方外运。

## 3.2 养殖场工艺介绍

### 3.2.1养殖工艺

图3.2-1  项目养殖工艺流程

本项目直接由江永县温氏畜牧有限公司江永县境内已投产的种猪场提供猪仔（猪苗），饲养工序为：仔猪—保育—育肥—销售。每批猪在场内饲养时间约为5个月，其中在保育栏饲养1个月（保育小猪），育肥栏饲养4个月（其中育肥中猪2个月，育肥大猪2个月），拟建项目生产工艺流程见图3.2-1。

本项目生猪饲养采用自动喂料系统，在饲养过程中废气、废水、噪声及固废产生。废气主要是猪只饲养等过程中散逸的恶臭，主要污染物为硫化氢和氨；本项目采用干清粪工艺，饲养过程中产生的猪粪收集后全部堆肥处理，猪尿及猪舍清洗废水等经收集后全部送污水处理站处理，满足相关排放标准后再回灌于场内北面林地及周边果园；另外在猪只饲养过程中会有猪只哼叫噪声；项目固废主要是病死猪、饲料残渣等。

### 3.2.2干清粪工艺

干清粪工艺的主要方法是，粪便一经产生便分流，干粪由人工收集、清扫、运走，尿及冲洗水则从下水道流出，分别进行处理。干清粪工艺固态粪污含水量低，粪中营养成分损失小，肥料价值高，便于处理利用。产生的污水量少，且其中的污染物含量低，易于净化处理。

本项目清粪采用干清粪工艺，猪舍分为上下两层，上部为养殖区域，下部为粪尿收集区域，中间以“漏缝板”隔开。猪生活在漏缝地板上，猪舍内产生的猪粪由于猪的踩踏及重力作用离开漏缝板进入猪舍底部的粪污储存池，储存池底部设计成一端高一端低的倾斜结构，排粪塞位于最低端，排空时粪尿依靠储存池底部坡度和重力流，各猪舍底部储存池粪污通过自流和重力作用进入收集池，再通过无堵浆液泵将猪粪尿抽送至固液分离机，分离后的固态猪粪进入储粪池、发酵后作为有机肥基料外售。具体的清粪工艺见图3.2-2所示的猪舍结构。

图3.2-2   干清粪技术工艺示意图

### 3.2.3沼气工程

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）可知“中温条件下，当总固体含量（TS%）＜3%时，厌氧反应器的水力停留时间（HRT）不宜小于5d；总固体含量（TS%）≥3%时，不宜小于8d”。项目运营后，场区养殖废水经过厌氧发酵产生沼气，UASB总产气量根据下列计算公式计算

G ———— UASB反应器产气量 ，m3/h；

r ———— 厌氧生物处理产气率，m3/kgCOD； (r=0.35)

Q ———— 设计流量，m3/h ；Q=14.43m3/h

Co———— 进水COD浓度，kg/m3； (Co=3000mg/l)

E ———— COD去除率，%，E=70%

经上述计算可得UASB反应器产气量6.006m3/h，沼气年产量为52608.5m3。本项目沼气主要用于食堂、猪舍保温灯使用，剩余部分高空燃烧处理，项目场区设总容积为60m3贮气柜1个，用于储存沼气， 沼气的成分见表3.2-1。其特性与天然气相似。

表3.2-1   沼气成分

| 成分 | 百分比 |
| --- | --- |
| CH4 | 50％～80％ |
| CO2 | 20％～40％ |
| N2 | <5％ |
| H2 | <1％ |
| O2 | <0.4％ |
| H2S | 0.05％～0.1％ |

未经脱硫处理的沼气中H2S浓度范围为150~1200mg/m3。

厌氧发酵产生的沼气需进行脱硫处理后再利用，场区的沼气产生量少，场区采用干法脱硫。干法脱除沼气气体中H2S的设备基本原理是利用氧化剂将H2S 氧化成硫或硫氧化物的一种方法，也可称为干式氧化法。干法设备的构成是，在一个容器内放入填料，填料层有活性炭、氧化铁等。气体以低流速从一端经过容器内填料层，H2S氧化成硫或硫氧化物后，余留在填料层中，净化后气体从容器另一端排出，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫再生过程可循环多次，直至氧化铁脱硫剂表面的大部分空隙被硫或其它杂质覆盖而失去活性为止。再生后的氧化铁可继续脱除沼气中的H2S；干法脱硫的脱硫效率可达到99%以上，经脱硫处理的沼气的含硫量小于城市煤气质量规定的20mg/m3，属于清洁能源。

### 3.2.4有机肥加工

本项目将猪舍内的猪只的排泄物和冲洗废水通过固液分离机分离后，废水进入污水处理站处理，粪便通过推车运送至有机肥堆场进行发酵，发酵时需要添加定量的秸秆粉碎料、木屑等使粪便充分发酵，使用搅拌设备搅拌、翻起、推移粪便，自然发酵一周后，将污水处理场的污水喷淋至堆肥池，污水中含有分解有机物的细菌，加强鼓风，增加氧气，可以加快菌类的繁殖的同时，可以在较短的时间内提高发酵温度，发酵十天后，检验有机质的含量和固废的腐熟度，检查合格后即为成品，否则继续发酵，本项目有机肥加工的最大规模为80t/d，年产生有机肥量约为28470t。有机肥加工工艺流程见图3.2-3。

图3.2-3  堆肥加工工艺流程图

## 3.3 项目相关平衡分析

（1）水平衡

该项目用水环节主要包括猪饲养用水（猪饲养用水均由猪只饮用水、猪舍清洗水及其他生产用水组成）和员工生活用水等。评价给出全场水平衡，项目水平衡见表3.3-1，水平衡图见图3.3-1。

表3.3-1  项目用水平衡情况表

| 用水种类 | 用水量 | 消耗（饮用） | 废水量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a | m3/d | m3/a |
| 猪只饮用水 | 234 | 85410 | 198.9 | 72598.5 | 35.1 | 12811.5 |
| 猪尿 | / | / | / | / | 119.34 | 43559.1 |
| 猪舍冲洗水 | 60 | 21900 | 6 | 2190 | 54 | 19710 |
| 其他用水（降温、人员进出场消毒用水等） | 18 | 6570 | 3.6 | 1314 | 14.4 | 5256 |
| 员工生活用水 | 4.35 | 1587.75 | 0.6525 | 238.1625 | 3.6975 | 1349.5875 |
| 合计 | 316.35 | 115467.75 | 209.153 | 76340.6625 | 226.5375 | 82686.1875 |

图3.3-1  项目水平衡图   单位：m3/d

（2）物料平衡

本项目年耗饲料消耗量约168480t/a，猪生长吸收后，其余的以粪便排出，并有少量的浪费。项目饲料平衡表见表3.3-2所示。

表3.3-2  饲料平衡

| 投入 | 产出 |
| --- | --- |
| 名称 | 投入量（t/a） | 名称 | 产出量（t/a） |
| 饲料 | 168480 | 进入猪只体内生长代谢 | 116251.2 |
|  |  | 饲料转变成粪便 | 50544 |
|  |  | 饲料残渣 | 1684.8 |
| 小计 | 168480 | 小计 | 168480 |

3、沼气平衡

本项目沼气产生量约为144.133m3/d（52608.5m3/a），按照每人0.5m3/d的用气量计算，本项目工作人员30人，沼气消耗量为15m3/d（5475m3/a），剩余沼气用于沼气灯及猪舍保暖，用不完部分放空燃烧，严禁将沼气直接外排。沼气平衡情况见下图3.3-2。

图3.3-2   沼气利用平衡分析图   单位：m3/d

## 3.4 污染源强核算

### 3.4.1 施工期污染源分析

#### 3.4.1.1 施工噪声及振动

工程施工期噪声主要来自动力式的施工机械作业，根据类比调查，施工现场挖掘、混凝土现场浇注、装卸、运输等施工机械及运输车辆同时作业时，各类施工机械及运输车辆产生的噪声源强见下表3.4-1。

表3.4-1  施工阶段主要噪声源及主要设备在不同距离的声级  （单位：dB(A)）

| 施工阶段 | 主要声源 | 声功率级 | 设备名称 | 距离（m） | 声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 土方阶段 | 推土机、挖掘机、运输车等 | 100～110 | 推土机 | 3 | 85.5 |
|  |  |  | 挖掘机 | 3 | 88.0 |
|  |  |  | 装载机 | 5 | 85.7 |
| 结构阶段 | 运输设备、混凝土搅拌、机振捣棒 | 100～110 | 电锯 | 1 | 103 |
|  |  |  | 振捣棒 | 2 | 87 |
|  |  |  | 斗式搅拌机 | 3 | 78.1 |
| 装修阶段 | 砂轮锯、电钻、切割机等 | 85～95 | 砂轮锯 | 3 | 86.5 |
|  |  |  | 切割机 | 3 | 88 |
|  |  |  | 磨石机 | 3 | 82.5 |

#### 3.4.1.2 施工期废水

生产废水：施工期生产废水来源于混凝土养护等，这些废水特点是悬浮物较高，根据调查资料计算，本项目的施工废水量约为18t/d，废水中SS最高可达3000-4000mg/L。

生活污水：主要来自建筑施工人员的生活污水（主要为洗手，不在施工区设置食堂及住宿），施工人员按最高峰每天30人计算，用水标准采用30L/人·d，排水量按用水量的85%计算，生活污水产生量0.765t/d，根据类比调查，污水水质为：COD250mg/L、BOD5180mg/L、SS220mg/L、NH3-N30mg/L。

#### 3.4.1.3 施工期废气

施工中地表的开挖，导致表土层裸露，遇到晴天有风的情况下易产生扬尘，同时施工中需要大量的施工材料，各种建筑材料运输、装卸等，将会有大量尘埃散逸在周围环境空气中；物料堆放期间由于风吹等也会产生扬尘污染。根据本项目的特征，施工过程中产生的扬尘大多是粒径较大的尘土，多数沉降于施工现场，少数形成飘尘，主要影响范围局限在施工场地下风向150m范围内。根据有关实测资料，在施工现场近地面的粉尘浓度为0.5～12mg/m3，环境空气的影响范围较小，且程度较轻。但在风大的季节，颗粒物将随风飘散，施工场近地面粉尘浓度超过《环境空气质量标准》（GB3096—2012）二级标准中日平均值，超标范围在l～40倍之间。

施工中使用的各种机械，除少部分用电作为能源外，大部施工机械需要燃用柴油或汽油，这些施工机械将产生一定的燃油烟气污染周围的环境。

#### 3.4.1.4 施工期固体废物

项目建设将导致大面积的地表植被的破坏，致使地表裸露，若在雨季施工，将产生强烈的水土流失问题。同时场地平整过程中将产生大量的表土，表土堆放不当也将产生水土流失。本项目开挖土方量约3.88万m3，填方量约为3.88万m3，厂内挖填方基本平衡，无弃土。

根据经验计算，建筑垃圾产生量约为4.4kg/m2，本项目建筑面积约38800m2，将产生170.72t建筑垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

施工人员的生活垃圾，按每人每天0.5kg计算，施工人员产生的的生活垃圾每天为15kg。生活垃圾如果乱丢乱弃将会给周围的环境带来一定的影响。

#### 3.4.1.5 生态破坏

本工程用地主要为荒废茶园，植被覆盖率一般，场内主要植物为茅草及当地常见灌木等，动物主要 为老鼠、蛇、青蛙等常见动物，场内未发现珍稀动植物。

本项目生态破坏主要是建设猪舍等建筑及道路，将破坏现有地表植被，由于现有植被主要为茅草等，故破坏后对当地生态影响较小。

### 3.4.2 营运期污染源分析

#### 3.4.2.1 水污染源分析

本项目运营期产生的废水主要有养殖废水和员工生活废水。

1、养殖废水

本项目采用干清粪工艺，拟建项目养殖废水主要来源于猪只饮水溢出水、猪尿和猪舍清洗废水，收集后采用污水处理系统处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪。废水产生量为82686.1875m3/a（226.5375m3/d），其中猪只排尿量为43559.1m3/a（119.34m3/d），猪舍冲洗废水（含消毒废水）产生量为19710m3/a（54m3/d），猪只饮水溢出水产生量为12811.5 m3/a（35.1m3/d），其他废水产生量为5256m3/a（14.4 m3/d）。

（1）猪只饮水溢出水

本项目猪只饮用水为858410m3/a，234 m3/d，根据永州地区猪场统计的用排水数据，猪只饮用过程中溢出的水约为15%，则猪只饮用溢出水产生量为12811.5 m3/a（35.1m3/d）。饮用溢出水中主要有饲料残渣等杂物等，本项目收集后与猪舍其他废水一并处理。

（2）粪污废水（含猪尿、猪舍清洗废水等）

本项目猪舍全部采用干清粪工艺，粪污废水产生量为173.34m3/d（63269.1m3/a），收集后全部送养殖废水处理系统处理。

本项目采用干清粪工艺，各饲养栏在一个饲养周期内不冲洗，猪只出栏后方进行一次彻底的清洗，每次猪舍清洗用水按2L/m2计算，猪舍清洗平均用水量约为60 m3/d，废水产生系数为90%，则本项目猪舍清洗废水产生量为54m3/d（19710m3/d）；同时猪只饮用水约60%会以猪尿形式排出，猪尿产生量为119.34m3/d（43559.1m3/d）。

（3）其他用水（含降温、人员进出场消毒用水等）

本项目采用水帘降温，同时人员进出场需要喷雾消毒，另外还需要定期对猪舍等进行喷雾消毒等。该部分用水量约为18m3/d，6570m3/a，其中约20%蒸发损耗，其余80%收集后送养殖系统污水处理站处理，即废水产生量为14.4 m3/d（5256m3/a）。

根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）并类比永州地区同类养猪场，项目粪污废水水质情况见下表。

表3.4-2  项目粪污废水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质（mg/L） | 日产生量（t/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目粪污废水（猪只饮用溢出水、猪尿、猪舍清洗与其他废水） | 水量 | —— | 222.84 | 81336.6 |
|  | COD | 2640 | 0.5883 | 214.7286 |
|  | BOD5 | 1600 | 0.3565 | 130.1386 |
|  | SS | 1500 | 0.3343 | 122.0049 |
|  | NH3-N | 261 | 0.0582 | 21.2289 |
|  | TP | 43.5 | 0.0097 | 3.5381 |

2、生活污水

项目定员30人，用水量按145L/d.人计算，生活用水量为4.35m3/d（1587.75 m3/a）生活污水排放量为用水量的85%计，则生活污水产生量为3.6975m3/d（1349.1875m3/a），类比同类项目，污水水质为CODcr：350mg/L、BOD5：200mg/L、SS：200mg/L、NH3-N：25mg/L。主要污染物产排情况见下表。

表3.4-3  生活废水产生情况

| 产生环节 | 指标 | 水质（mg/L） | 日产生量（m3/d） | 年产生量（m3/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生活污水 | 水量 | —— | 3.6975 | 1349.5875 |
|  | COD | 350 | 0.0013 | 0.4724 |
|  | BOD5 | 200 | 0.0007 | 0.2699 |
|  | SS | 200 | 0.0007 | 0.2699 |
|  | NH3-N | 25 | 0.0001 | 0.0337 |

经化粪池处理后一起送污水处理系统处理，处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分排入东北侧无名小溪。

3、项目废水污染源汇总

本项目采用干清粪工艺，项目养殖废水全部收集后送养殖废水处理系统处理，本项目配套建设有1套300m3/d的污水处理站，采用“水解酸化+UASB+A2/O2+氧化塘”处理工艺，经处理后的出水水质完全能达到《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001），并满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准要求后，部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分排入东北侧无名小溪。

项目员工生活污水经化粪池处理后送养殖废水处理系统好氧段处理，废水总量为3.6975m3/d（1349.5875m3/a）。

为尽可能的回用处理后的废水，本项目配套建设1处7000m3的氧化塘，蓄水池废水停留时间为30天以上，能满足雨季储水要求，从而确保处理后废水大部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉。

根据建设单位提供的资料及实地考察，本项目除了猪舍区，还建设了约60亩的绿化隔离带，还有一片约220亩的林地，按照湖南省用水定额标准草地90%保证率，江永县地区每亩林地每年喷灌用水量175吨计算，则项目林地每年可消纳达标后的废水量约为49000吨。本项目废水产生量为82686.1875m3/a（226.5375m3/d），本项目废水去向见下表3.4-4。

表3.4-4  废水去向一览表

| 指标 | 日均量（m3/d） | 年均量（m3/a） | 处理措施 | 去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目粪污废水（猪只饮用溢出水、猪尿、猪舍清洗与其他废水） | 222.84 | 81336.6 | 收集后送养殖废水处理系统处理，采用“水解酸化+UASB+A2/O2+氧化塘”工艺（生活污水进入好氧段处理） | 场内北侧林地220亩，约消耗38500m3/a |
|  |  |  |  | 场内绿化隔离带约60亩，消耗10500m3/a |
|  |  |  |  | 剩余33686.1875 m3/a排入东北侧无名小溪 |
| 生活废水 | 3.6975 | 1349.5875 |  |  |

#### 3.4.2.2 废气污染源分析

项目营运后产生的废气主要有生产废气和生活废气，其中生产废气包括猪舍、粪污池和堆肥场散发的恶臭气体（通常来自粪便管理不当）、死亡的动物散发的腐臭味、沼气，生活废气主要是厨房油烟废气和沼气燃烧废气。

1、恶臭气体

养殖场大气污染物主要是猪粪便产生的臭气，猪粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，臭气中主要含有氨气、二氧化碳、一氧化碳、硫化氢和甲烷。任何物体表面若覆盖着粪便，都能形成恶臭污染源。目前，已鉴定出在猪粪尿中有恶臭成分220种，这些物质都是产生生化反应的中间产物或终端产物，其中包括了多种挥发性有机酸、醇类物质、醛类物质、不流动气体、酯类物质、胺类物质、硫化物、硫醇以及含氮杂环类物质。在粪尿中还发现80多种含氮化合物，其中有10种与恶臭味有关。猪粪恶臭成分中对环境危害较大的是氨气、硫化氢等。本项目臭气体主要来自于猪舍、粪污池、堆肥场、污水处理站等，属于无组织面源排放。

①猪舍地面的猪粪和猪尿散发的恶臭

猪舍是养殖场最主要的恶臭污染源地。猪舍本身就是大面积的臭气发生地，再加上动物身体覆盖着粪便，就更加大大的增加了臭气散发面。这些地方臭气产生的多少还与粪便的水分含量和粪便堆积的厚度有关。粪便堆积的越厚就会因厌氧发酵的而使臭气产生量越大，尤其在场地排水不畅时就更是如此。但是实验表明，只要加强猪舍管理，采取铺设水泥地面、粪便及时清理干净等措施，可以很好的限制臭气的产生。根据孙艳青，张潞，李万庆等发布在《环境污染防治技术研究与开发：中国环境科学学会学术年会论文集，》（2010: 3237－3238）上的《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》论文中发布的研究结论：仔猪NH3排放量为0.6~0.8g/头·d、H2S为0.2g/头·d，保育猪氨气排放量为0. 8～1.1g /头·d、硫化氢0.25 g /头·d，中猪氨气排放量为1.9～2.1 g /头·d，硫化氢0.3 g /头·d，大猪的氨气排放量为5.6～5.7 g /头·d、硫化氢0.5g /头·d，母猪氨气5.3 g/头·d、硫化氢0.8 g/头·d，公猪氨气5.3 g/头·d、硫化氢0.5 g/头·d。本项目猪舍设置通风系统，并在猪舍内及猪粪堆存场所定期喷洒除臭剂，同时将合理搭配饲料，并在饲料中添加EM制剂提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量。

根据中国养猪行业网上2015年发布的《养猪场中恶臭控制及其处理技术》，EM制剂是一种新型的复合微生物制剂，其可增加猪消化道内有益微生物的数量，调节体内的微生物生态平衡､防治仔猪下痢，促进生长发育，提高猪的饲料转化率，减少肠道内氨､吲哚等恶臭物质的产生｡据北京市环境保护监测中心对EM除臭效果进行测试的结果表明使用EM一个月后，恶臭浓度下降了97.7%。本项目保守估计，在采取以上措施后，恶臭源强下降量按97.5%计算。

经上述措施处理后，则本项目猪舍散发的恶臭情况见表3.4-5。

表3.4-5  猪舍恶臭产生情况一览表

| 位置 | 项目 | 恶臭产生系数（g/头·d） | 抑臭效率 | 全年存栏数量（头） | 日产生量 （kg/d） | 年产生量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NH3 | H2S |  |  | NH3 | H2S | NH3 | H2S |
| 猪舍 | 保育猪 | 0.95 | 0.25 | 97.5% | 7800 | 0.1853 | 0.0488 | 0.0676 | 0.0178 |
|  | 中猪 | 2.0 | 0.3 |  | 15600 | 0.7800 | 0.1170 | 0.2847 | 0.0427 |
|  | 大猪 | 5.65 | 0.5 |  | 15600 | 2.2035 | 0.1950 | 0.8043 | 0.0712 |
| 合计 | / | / |  | / | 3.1688 | 0.3608 | 1.1566 | 0.1317 |
| 说明：项目年出栏9.36万头肉猪，每批饲养期约5个月，其中保育舍饲养（保育猪）约1个月，育肥舍饲养四个月（中猪2个月，大猪2个月） |

同时，为进一步减少恶臭排放量，减少对周边大气环境的影响，建设单位在每栋猪舍排风区配套建设1套恶臭去除系统，恶臭去除系统为将在排风机外5m处安装支架，使用二层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置（喷淋物主要为水，并添加少量空气清新剂）。根据李闽，杨南宗等发布的《养猪场黑纱网和水喷淋结合除臭应用试验》，恶臭经过黑纱网过滤后，恶臭治理效率约90%；则经处理后，猪舍恶臭排放情况详见下表。

表3.4-6  猪舍恶臭排放情况一览表

| 猪舍 | 产生情况t/a | 治理措施及效率 | 排放情况t/a |
| --- | --- | --- | --- |
|  | NH3 | H2S |  | NH3 | H2S |
| 1区2栋保育舍，4栋育肥舍 | 0.7711 | 0.0878 | 在排风机外5m处安装支架，使用二层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置（喷淋物主要为水，并添加少量空气清新剂），恶臭治理效率90% | 0.0771 | 0.0088 |
| 1区1栋保育舍，2栋育肥舍 | 0.3855 | 0.0439 |  | 0.0386 | 0.0044 |
| 合计 | 1.1566 | 0.1317 | / | 0.1157 | 0.0132 |

②集污池、堆肥场

本项目采用干清粪工艺，集污池及堆肥场也是养殖场的主要恶臭污染源之一，虽然大量的粪污在此聚集，然而经验表明，只要集污池和堆肥场设计合理并且管理良好，那么它的臭气产生量常低于猪舍的臭气产生量。本环评要求本项目采用封闭发酵房，发酵后腐熟基质作为有机肥出售，因此，堆肥场恶臭通过喷洒掩臭剂等措施后外环境影响不大。

项目猪粪和污水处理产生的污泥收集后运至堆肥场进行发酵处理，根据《养猪场恶臭影响量化分析及控制对策研究》一文提出的关于粪便收集间恶臭源强分析，其恶臭主要成分为NH3，本项目发酵使用秸秆、稻壳等做填充剂，因此因此 NH3 强度取均值 0.75g/（m2·d）。项目堆肥场设在1区育肥区东北侧，面积约为500m2，经计算，NH3产生量约 NH3：0.1369t/a（0.375kg/d）。堆肥场定期喷洒生物除臭剂并加强周边绿化，对恶臭的处理的效率按70%计，有机肥车间经采取相应的措施后，NH3排放量约为：0.0410t/a（0.1125kg/d）t/a。

③污水处理站恶臭

本项目养殖废水采用厌氧处理+好氧处理+氧化塘处理工艺处理养殖废水，因厌氧段处理为密闭工序，故本项目污水处理站恶臭主要考虑集水池、调节池等厌氧处理前段工序产生的恶臭，根据设计，本项目污水处理前段工序占地面积约为141.11m2，其恶臭产生量参照堆肥间恶臭产生系数计算，即NH3 强度取均值 0.75g/（m2·d），则污水处理站NH3产生量为0.0386t/a（0.1058kg/d）。

本项目猪舍饮用水溢出水及生活废水使用生化处理系统处理，其污染物浓度较低，基本无恶臭产生。

综上所述，经采取抑臭措施后，本项目养殖区NH3、H2S最大产生速率分别为1.6256kg/d、0.1422kg/d，年排放量NH3、H2S分别为0.6147t、0.0519t，项目恶臭排放参数见表3.4-7。

表3.4-7 项目恶臭产生情况一览表

| 位置 | 污染物名称 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 面源规格（m×m） | 排放高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1区 | 猪舍 | NH3 | 0.7711 | 0.0771 | 200*180 | 5m |
|  |  | H2S | 0.0878 | 0.0088 |  |  |
|  | 堆肥场 | NH3 | 0.1369 | 0.0410 |  |  |
|  | 污水处理站 | NH3 | 0.0386 | 0.0386 |  |  |
| 1区合计 | NH3 | 0.9466 | 0.1567 |  |  |
|  | H2S | 0.0878 | 0.0088 |  |  |
| 2区猪舍 | NH3 | 0.3855 | 0.0386 | 150*120 | 5m |
|  | H2S | 0.0439 | 0.0044 |  |  |
| 全场合计 | NH3 | 1.3321 | 0.1953 | / | / |
|  | H2S | 0.1317 | 0.0132 |  |  |

2、沼气

①沼气的产生

项目运营后，猪舍冲栏废水、猪尿等养殖废水经过厌氧发酵产生沼气。根据废水设计方案，养殖废水先经过厌氧发酵池处理，项目养殖废水在厌氧池COD去除效率为70%，则沼气池中COD去除量为150.31t/a，根据《沼气池（厌氧消化器）采用技术分析和评价》一文，每削减1kgCOD可产生0.35m3沼气，则本项目沼气产生量为144.133m3/d（52608.5m3/a）。本项目产生的沼气成分见表4.3-7。根据建设方提供的资料，本项目沼气优先用于厂区生活用能和猪场保温，剩余部分放空燃烧，禁止直排。根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222-2006），贮气柜的容积按日产量的40%设计，项目场区设1个60m3贮气柜，用于储存沼气，能够满足沼气存放要求。

表3.4-7   沼气成分

| 成分 | CH4 | CO2 | N2 | H2 | O2 | H2S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（体积分数） | 50%~80% | 20%~40% | <5% | <1% | <0.4% | 0.05%~0.1% |

②沼气脱硫

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量的H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13612-2006）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，即沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫，此方法处理后的沼气含硫满足《人工煤气》（GB13612-2006）20mg/m3的规定。该方法脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

③沼气利用

项目采用清洁能源，使用沼气和电能。本项目沼气产生量约为144.133m3/d（52608.5m3/a），按照每人0.5m3/d的用气量计算，本项目工作人员30人，沼气消耗量为15m3/d（5475m3/a），剩余沼气用于猪舍保暖及周边居民使用。

④沼气燃烧废气产生情况

根据《环境保护实用数据手册》中各种燃料燃烧时产生污染物系数和本项目沼气的含硫量知：沼气燃烧时会产生SO2与NOx，1m3本项目沼气燃烧SO2产生量为0.002g；沼气燃烧时NOx产生量为0.67kg/万m3沼气，项目每天燃烧沼气144.133m3，因此NOx产生量为16.3489g/d，5.9622kg/a；SO2产生量为0.4880g/d，0.1781kg/a。根据环保数据手册，每燃烧1 m3沼气产生废气10.5m3（空气过剩量按1计算），即本项目燃烧废气产生量为2562.1365m3/d，则SO2产生浓度为0.19mg/m3，NOx产生浓度为6.38mg/m3，能够足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

3、厨房油烟废气

根据建设方提供的资料，本项目设一个食堂，就餐人数为30人，就食正餐2餐，厨房油烟废气主要成分是动植物油烟。据统计，目前居民人均食用油用量约30g/人·d，一般油烟挥发量占总耗油量的2.83%，则项目食堂油烟产生量为0.0529kg/d，即18.5785kg/a，食堂设两个基准灶头，每个灶头排风量为2000m3/h，每天的工作时间按5h计算，则食堂油烟产生浓度为5.29mg/m3。本项目产生的油烟废气采用静电油烟净化器处理后引至楼顶排放（处理效率按75%），经处理后食堂油烟排放浓度为1.3 mg/m3，满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准。

4、废气污染源汇总

项目主要废气污染物汇总情况见表3.4-7。

表3.4-7  项目废气产排汇总

| 污染源 | 污染物名称 | 产生量(t/a) | 产生浓度mg/m3 | 排放量(t/a) | 排放浓度mg/m3 | 处理措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 恶臭源 | NH3 | 1.3321 | / | 0.1953 | / | 喷洒除臭剂、饲料中添加EM制剂等；设置二层黑纱网过滤，并定期喷淋 |
|  | H2S | 0.1317 | / | 0.0132 | / |  |
| 食堂 | 油烟 | 0.0186 | 5.29 | 0.0046 | 1.3 | 油烟净化器处理后达标排放 |

#### 3.4.2.3 噪声污染源强及排放分析

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，猪舍排气扇的等效声级值在75~85dB（A），猪群哼叫声在70~80dB（A），污水泵的等效声级值在80~90dB（A），水泵的等效声级值在80~90dB（A）。主要噪声源排放情况见表3.4-8。

表3.4-8 项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 70~80 |
| 污水泵 | 污水处理站 | 连续 | 80~90 |
| 水泵 | 水井泵房 | 连续 | 80~90 |
| 排风扇 | 全部猪舍 | 连续 | 75~85 |

#### 3.4.2.4固体废物污染源强及排放分析

拟建项目运行后，会产生猪粪、废弃饲料、污水处理站产生的污泥、病死猪、医疗废物、废脱硫剂、废弃包装袋和员工生活产生的垃圾等。

1、猪粪

猪粪是养猪场主要固体污染物之一，本项目猪舍猪粪采用干清粪工艺清除，根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）可知，存栏猪全群平均每天产粪2kg/头，项目常年存栏猪只39000头，则本项目产生的猪粪为78t/d（28470t/a），所有猪粪均送有机肥加工车间堆肥制成有机肥自用或外售。

2、饲料残渣

本项目采用自动给料系统，猪只在进食过程中会有少量饲料被浪费，不能被猪只食用，根据建设方提供的资料可知，浪费量约为场区饲料使用量的1%，本项目年饲料使用量为168480t，则饲料残渣量为1684.8t，饲料残渣经收集后用于有机肥加工。

3、病死猪

根据养猪实践，猪的每个生长阶段都有病死猪产生，根据项目工艺参数，项目年产生病死猪数量约2%，均重以60kg/头计，则场内病死猪产生量约为112.32t/a。经查《国家危险废物名录》，病死猪不属于危险废物；根据《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》（GB16548-2006），病死猪原则上全部送道县病死猪集中处置中心处理，场内配套建设1套无害化生物降解机备用。

4、医疗废物

猪在养殖过程中需要注射一些疫苗及防疫，因此会产生过期药品及过期防疫药品等医疗废物。类比同类项目，本项目医疗废物产生量为0.8t/a，经查《国家危险废物名录》（2016版），该部分固废属于危险废物，废物代码为900-002-03。本项目猪只防疫由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集危废，不在厂内暂存。

5、废弃包装袋

项目产生的饲料包装袋，产生量约为1.2 t/a，集中收集后出售利用。

6、污水处理站产生的污泥

项目污水处理站有污泥产生，根据建设单位提供的设计资料，污泥产生量约为70t/a，收集后送堆肥车间制成有机肥出售。

7、沼气废脱硫剂

项目沼气选用氧化铁为脱硫剂，脱硫和再生过程可循环进行多次后，氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖会失去活性。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收，产生量约为3t/a。

8、生活垃圾

本项目固废产生按1kg/d·人计，则生活垃圾年产生量为10.95t/a。生活垃圾由当地环卫部门及时收集后清运至当地垃圾填埋场处理。

项目固废产排情况见表3.4-9。

表3.4-9  项目固废产排情况

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 拟采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 28470 | 一般固废 | 送有机肥加工车间堆肥制成有机肥 |
| 2 | 饲料残渣 | 1684.8 | 一般固废 | 送有机肥加工车间堆肥制成有机肥 |
| 3 | 病死猪 | 112.32 | 一般固废 | 送道县集中处置中心处置 |
| 4 | 医疗废物 | 0.8 | 危险固废 | 由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集防疫危废 |
| 5 | 饲料包装袋 | 1.2 | 一般固废 | 集中收集后出售利用 |
| 6 | 污水处理站产生的污泥 | 70 | 一般固废 | 送有机肥堆肥间堆肥生产有机肥 |
| 7 | 沼气废脱硫剂 | 3 | 一般固废 | 由厂家回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 10.95 | 一般固废 | 交环卫部门处置 |

### 3.4.3 污染物汇总

本项目污染物产排汇总情况见表3.4-10。

表3.4-10  项目污染物产排情况汇总表

| 污染因子 | 污染源 | 污染物 | 产生量（t/a） | 排放量(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 项目粪污废水（猪只饮用溢出水、猪尿、猪舍清洗与其他废水）：81336.6m3/a | COD | 214.7286 | 配套建设1套300m3/d的污水处理系统，处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分排入东北侧无名小溪。 |
|  |  | BOD5 | 130.1386 |  |
|  |  | SS | 122.0049 |  |
|  |  | NH3-N | 21.2289 |  |
|  |  | TP | 3.5381 |  |
|  | 生活废水水量：1349.5875m3/a | COD | 0.4724 |  |
|  |  | BOD5 | 0.2699 |  |
|  |  | SS | 0.2699 |  |
|  |  | NH3-N | 0.0337 |  |
| 废气 | 恶臭源 | H2S | 1.3321 | 0.1953 |
|  |  | NH3 | 0.1317 | 0.0132 |
|  | 食堂 | 油烟 | 0.0186 | 0.0046 |
| 固废 | 猪粪 | 28470 | 一般固废 | 送有机肥加工车间堆肥制成有机肥 |
|  | 饲料残渣 | 1684.8 | 一般固废 | 送有机肥加工车间堆肥制成有机肥 |
|  | 病死猪 | 112.32 | 一般固废 | 送道县集中处置中心处置 |
|  | 医疗废物 | 0.8 | 危险固废 | 由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集防疫危废 |
|  | 饲料包装袋 | 1.2 | 一般固废 | 集中收集后出售利用 |
|  | 污水处理站产生的污泥 | 70 | 一般固废 | 送有机肥堆肥间堆肥生产有机肥 |
|  | 沼气废脱硫剂 | 3 | 一般固废 | 由厂家回收 |
|  | 生活垃圾 | 10.95 | 一般固废 | 交环卫部门处置 |

# 4 环境现状调查与评价

## 4.1自然环境

### 4.1.1 地理位置

江永县位于湖南省南部，东南与江华瑶族自治县接壤，南与广西富川瑶族自治县相连，西南与广西恭城县交界，西北与广西灌阳县毗邻，北部紧靠道县。地理坐标为东经110°32′～110°56′，北纬24°55′～25°28′之间。南北长63km，东西宽55.5km。江永县下辖7 个镇、5 个乡、1 个国家农场、1 个自然保护区，总面积1540m2；2007年末总人口25.1 万，以瑶族为主的少数民族人口15.86 万人，占全县总人口的63.2%，少数民族聚居区占全县总面积的87%。

项目厂址位于江永县松柏乡大同村、富素村，东经111°24'37.4"，北纬25°07'39.9"，地理位置见附图1。

### 4.1.2 地形地貌

江永县属南岭山脉的山地丘陵区，都庞岭和萌渚岭环绕四周，中部地势平坦，山间盆地相连，属喀斯特地貌，大体为“七山半水两分半田”。都庞岭环绕江永县南、西、北三边，东为萌渚岭的延伸，最高峰为江永、道县、灌阳三县交界处的杉木顶，海拔1951m；最低点为江永县上江圩荆田村，海拔180m。

江永县根据中华人民共和国国家标准（GB18306-2001）中国地震动参数区划图确定本工程场地地震动峰值加速度小于0.05 g，抗震设防烈度低于6度。

根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该区域地震动峰值加速度分区为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.35g，对照地震基本烈度为Ⅵ度。建筑物按Ⅵ度抗震设防。

### 4.1.3  气候特征

江永县属亚热带季风温润地区，四级分明，春夏之间雨量集中，秋冬多旱，暑热期长，具有大陆性季风气候的特点。光照充足，无霜期长，自然条件优越。县境内年平均气温18.4摄氏度，无霜期302天，年均降水量1586.7mm，4-9月降水量占全年的56%~73%，年日照时数1453.6小时，年蒸发量1522.8mm。

境内季风气候明显，冬季常受变性大陆冷高压控制，多北风，气温较低;夏季受副热带高压控制，多南风，气温较高；春、秋两季是冷暖空气过渡季节，温度适中，故四季分明，但长短不一。境内春季自3月16日-5月15日，为期61天；夏季自5月16日-9月30日，为期138天；秋季自10月1日~II月28日，为期59天；冬季自11月29日~次年3月15日，为期107天。江永县全年以东风为主,频率27%,全年风速平均2.1米/秒。

江永县4年平均日照时数1453.6小时。一年中，日照时间最长、强度最大的在7月，平均197.7小时，占全年的14%；2月最少，平均55.0小时，仅占全年的4%。

县内年太阳总辐射为104.5kcal/cm2，平均每月8.7kcal/cm2。一年中，太阳总辐射量的月际变化与温度变化基本一致，以7月总辐射值最大，为13.3kcal/cm2；1月最小，为5.2kcal/cm2。1月至7月逐月增加，7月至1月逐月减少。

江永县年均降水量为1586.7mm，一天最大降水量达172.9mm(2002年7月1日)，主要作物生长期的4-9月，降水量达710.5mm。1454.2mm，占全年降水的56%~73%，而7-9月降水量为190.7mm-671.9mm，占全年降水量的13%-32%。降水量的年际变化大，最多的达2110.2mm(2002年)，最少的是1149.2mm(1999年)，年际差为961.2mm。各月实际变化更大，6月降水量最多的达294.2mm(2001年)，最少的只有89.8mm(2000年)，月际差达204.4mm。全年分配不均匀，5月最多，平均达249.0mm，最多达417.7mm(1993年)，12月最少的为2.9mm(1999年)。由于雨量的时空分布不均匀，大多数年份出现前涝后旱。

江永县平均气温18.4℃，一年中以1月最冷，月平均气温7.6℃，7月最热，月平均气温27.5℃，低于0℃的气温多出现在12月至次年2月，平均每年有9天，全年最高气温大于35℃的日数平均12天，多在7-9月出现。近五年年平均气温18.2℃，极端最高气温39.7℃，极端最低气温-5.0℃；年平均相对湿度79%，年降水量1490.0mm；年蒸发量 949.3 mm；年平均气压995.0hpa。

### 4.1.4 水文特征

（1）地表水

江永县全县主要河流是消江、马河。

消江是潇水的一级支流湘江的二级支流，马河为永明河一级支流。消江发源于江永县凉伞界，流经古宅、江永县城、上江圩，于道县涔江渡汇入潇水。全长82km，流域面积1216km2，多年平均流量42.6m3/s，多年平均径流量13.5亿m3。

马河发源于大岭源，在白水汇入消江河。流域面积210.99km2，河长16km，河流平均坡降为0.974%，常年平均流量5.8 m3/s，最大20 m3/s，最小0.68 m3/s(97%保证率)。

石岭河发源于松柏瑶族乡石岭村，由南向北流经黄甲岭乡，在马河村汇入马河。河长12km，河宽约6m，常年平均流量2.7 m3/s，最大10 m3/s，最小0.45 m3/s。

与本项目有关的河流主要为东北面的无名小溪，发源于松柏瑶族乡何家洞村，自西向东流经南峰山村、大同村，然后自南向北流经莲花洞村、三脉下村处汇入石岭河。河长10.6km，河宽约3m，水深约0.5m，常年平均流量1.5 m3/s，最大6.3 m3/s，最小0.29m3/s。水体功能为农业用水区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准。

（2）地下水

江永县境内铜岭花岗岩外围接触带富水区，区域面积113平方公里，含水层为石炭系灰岩等，有地下河9条，钻孔涌水量92.5m3/d—750.7m3/d，可通过建矮坝引水溉田。

江永县境内河川径流量为雨水补给型，冬季雪量很少，径流年内分配悬殊，与降水量相应，多年平均连续最大4个月的径流量一般出现在3~6月。最大连续4个月径流量一般占年径流量的55%-71%，而汛期4-8月径流量占年径流量的70%~80%，12月~次年2月的径流量，一般占年径流量的9%-13%。河流年径流系数的分布规律与径流分配大致相反，径流变差系数一般在0.20-0.30之间。河流径流系数分布规律与降水、径流大体相应，永明河流域属于高值区，径流系数为0.68。江永县境内实测历年最高水位为1976年7月8日的46.60m(冻结基面)，流量为1170m3/s；最低水位为1992年12月1日的42.10m(冻结基面)，流量为0.80m3/s。高洪水位一般出现在5-7月，最枯水位一般出现在10月-次年1月。

项目所在地地下水较丰富，本项目周边居民大多采用地下水，项目最近水井为东面大同扩繁场内的水井，位于本项目东面220m处，主要为大同扩繁场内猪只使用水井。

### 4.1.5 动植物及生态环境现状

江永县森林覆盖率为65%，森林蓄积量达681万m3，是全国南方重点产林县和湖南省重点林区县，素有“杉木之乡”、“绿色宝库”之称。境内树种繁多，其中有属于国家重点保护的稀有珍贵树种50多种，如水杉、银杏、红豆树、东方古柯等等；还有省内唯独江华县所有的特有树种，如天料科的天料木、ft榄科的铁榄、五亚科的大花五桠果等等。

江永县境内属南岭褶皱带中段，处湘南弧之西翼，地质构造复杂，矿藏资源较丰富。截至2013年，江永已探明储量的矿产36种，矿产地156处，其中大型矿床4处，中型矿床7处，已探明的主要矿产有金、银、铜、铁、锡、钨等，居全国前10名的有稀土矿、锡砂矿。主要矿产探明的储量：铁0.5亿吨、石灰岩100亿吨、花岗石5亿吨。具有重大开采价值的矿产资源有稀土、花岗岩、铁、金、白钨、高岭土等。江永县地表水资源为44.06亿m3，人均水量10152m3，平均每亩耕地有水量13433m3。

由于评价范围为丘岗区地貌及植被为草灌丛和人工林，尚未有发现国家重点保护动植物的相关报道或资料。

## 4.2 项目周边及现场情况

本项目选址位于江永县松柏乡大同村、富素村，本项目租用的为荒山，土地为设施农用地。项目南侧有一乡村公路与项目场区连接，项目占地范围内周边主要为果园（橘子园），项目西面、西南面200m-2000m范围内约有10家温氏养殖合作户，两处大型养猪场，分别为：东面约220m处为江永温氏畜牧有限公司大同扩繁场，西南面约1550m处为富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场。

温氏养殖合作户养殖规模较小，均按要求配备有发酵床等环保设施，产生的污染物对周围环境影响较小。

江永温氏畜牧有限公司大同扩繁场：

江永温氏畜牧有限公司大同扩繁场位于永州市江永县松柏瑶族乡大同村范围内，主要建设内容为种公猪存栏70头，种母猪存栏2500头，每年产猪仔量为50000头。于2012年10月委托湖南华中矿业有限公司编制《江永温氏畜牧有限公司大同扩繁场项目环境影响报告表》，江永县环境保护局于2012年11月13日对其进行批复，文号为江永环管函【2012】15号。报告表中对其产生的污染物提出了防治措施，江永温氏畜牧有限公司大同扩繁场产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施处理后，废水、废气、噪声能达标排放，固废能妥善处理，对周围环境影响较小。

富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场：

富川广东温氏畜牧有限公司肉猪产业化项目长春猪场位于广西贺州市富川瑶族自治县麦岭镇长春村、新贵村。项目占地面积共1487.7亩，约991850平方米，建设猪舍约43000平方米，年存栏量9000头种猪，年出栏20万头商品猪苗。总投资额为7000万元人民币，主要建设内容为土建及相关配套设施等。于2018年4月委托环境保护部华南环境科学研究所编制《富川广东温氏畜牧有限公司肉猪产业化项目长春猪场环境影响报告书》，报告中对其产生的污染物提出了防治措施，富川广东温氏畜牧有限公司长春种猪场产生的废气、废水、噪声、固废经采取措施处理后，废水、废气、噪声能达标排放，固废能妥善处理，对周围环境影响较小。

## 4.3环境质量现状与评价

本次环评期间，委托湖南省泽环检测技术有限公司对项目所在地周边的大气、地表水、地下水、土壤及噪声环境进行了一期现状监测，同时，本环评收集了江永县常规监测点的长期监测数据，项目环境现状监测布点示意图详见附图。

### 4.3.1大气环境质量现状评价

#### 4.3.1.1区域环境空气质量达标情况

为了解永州市江永县环境空气质量现状，本次环评收集了《永州市环境质量简报》中2019全年的基本因子的监测数据，具体的数据统计情况见下表4.3-1。

表4.3-1 江永县环境空气质量现状评价表

| 污染物 | 年评价指标 | 现状浓度 | 标准值 | 占标率/% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均质量浓度 | 8 | 60 | 42.9 | 达标 |
| NO2 | 年平均质量浓度 | 7 | 40 | 68.6 | 达标 |
| PM10 | 年平均质量浓度 | 30 | 70 | 13.3 | 达标 |
| PM2.5 | 年平均质量浓度 | 24 | 35 | 17.5 | 达标 |
| CO | 年平均质量浓度 | 1.3 | 4 | 84.4 | 达标 |
| O3 | 年8h平均质量浓度 | 135 | 160 | 32.5 | 达标 |
| 单位：µg/m3（CO为mg/m3） |

由表4.3-1可知，江永县城区近一年常规大气污染物中各项因子《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准日均值要求；SO2、NO2、PM10、PM2.5的年均值浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准年均值要求。监测数据客观的反应了江永县城区环境空气质量的现状。

#### 4.3.1.2评价范围内空气质量现状调查与评价

为进一步了解本项目区域范围内空气环境质量，本项目环评期间委托湖南省泽环检测技术有限公司对项目所在地补充进行了一期监测，具体如下：

1、监测点位及监测项目

本次补充监测的监测点位基本信息详见下表。

表4.3-2  大气环境质量现状监测点位基本信息

| 编号 | 监测点名称 | 监测点坐标① | 监测因子 | 数据来源 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| G1 | 项目所在地 | 111°24'37.4" | 25°07'39.9" | H2S、NH3 | 湖南省泽环检测技术有限公司 2020.8.1~7 | 场地内 | / |
| G2 | 下风向新山贵村 | 111°23'51.3" | 25°07'02.0" |  |  | 西南 | 1040 |

2、监测时间、频次

连续监测7天，每天监测4次。

3、评价方法

用单因子指数法作大气环境质量现状评价，统计各监测点的平均浓度范围和超标率。环境空气质量现状评价采用单项大气污染分指数，其计算公式为：



式中：Pi ：第 i 项污染物的大气质量指数；

Ci：系 i 项污染物的实测值，mg/m3；

Coi ：第 i 项污染物的标准值，mg/m3。

4、评价标准

本项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，H2S、NH3执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应的参考限值。

5、监测结果

各项目指标监测数据见下表4.3-3。

表4.3-3 环境空气质量现状监测结果与评价  单位：μg/m3

| 监测点位 | 项目 | 监测值范围 | 超标率 | 最大超 标倍数 | 评介 结果 | 评价标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G1项目场址中心 | H2S | 4-7 | 0 | 0 | 达标 | 10 |
|  | NH3 | 29-48 | 0 | 0 | 达标 | 200 |
| G2下风向新山贵村 | H2S | 2-4 | 0 | 0 | 达标 | 10 |
|  | NH3 | 48-67 | 0 | 0 | 达标 | 200 |

#### 4.3.1.3评价结果

根据上文统计分析可知，项目所在区域各监测点的常规监测因子的监测值均达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，即项目所在区域为环境空气达标区；各监测点的H2S、NH3均满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中相应参考限值要求。由此说明，项目所在区域的环境空气质量较好。

### 4.3.2地表水环境现状评价

#### 4.3.2.1地表水环境现状监测

本项目位于山地，经现场核查，在雨季时雨水大部经自然水沟汇入周边无名小溪。故2020年8月5日-7日期间委托湖南省泽环检测技术有限公司对项目所在地的最近地表水体-东北面无名小溪进行了一期监测。

（1）监测点位

项目东北侧约500m处无名小溪。

（2）监测因子

pH、COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群，共7项。

（3）监测频率

进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样1次。

（4）监测分析方法

按《地表水和污水监测技术规范》(HJ/T91-2002)进行监测。水环境质量现状监测项目与监测分析方法见表4.3-4。

表4.3-4  水环境质量现状监测项目与监测分析方法

| 监测 项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器名称及型号 | 最低检出浓度(mg/l) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH | 玻璃电极法 | GB6920-86 | pHS-3CpH计 | —— |
| NH3-N | 纳氏试剂比色法 | GB7479-87 | 紫外分光光度计 | 0.05 |
| CODMn | 重铬酸盐法 | GB11914-89 | / |  |
| BOD5 | 稀释与接种法 | HJ 505-2009 | 生化培养箱LRH150F | 2 |
| 总磷 | 钼酸铵分光光度法 | GB/T11893-89 | 紫外分光 光度计 | 0.01 |
| 粪大肠菌群 | 多管发酵法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版） | 显微镜 | —— |

#### 4.3.2.2地表水环境现状评价

1、评价标准

拟用《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准进行地表水质量现状评价，具体见表4.3-5：

表4.3-5 地表水环境质量标准

| 项目 | Ⅲ类标准 | 项目 | Ⅲ类标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| pH | 6-9 | COD（mg/L） | ≤20 |
| BOD5（mg/L） | ≤4 | SS（mg/L） | / |
| 氨氮（mg/L） | ≤1.0 | 总磷（mg/L） | ≤0.2 |
| 粪大肠菌（个/L） | ≤10000 |  |  |

2、评价方法

采用HJ/T2.3－93《环境影响评价技术导则  地面水环境》推荐的标准指数法进行单项评价。求出各评价因子的超标率、超标倍数、最大超标倍数，并采用单因子标准指数法对各评价因子进行单项水质参数评价、计算方法为：

- 单项水质参数I在j点的标准指数：

Sij=Cij/Csi

- pH的标准指数为：

PHj≤7.0

PHj≥7.0

式中：Sij——污染物i在j点的标准指数

Cij——污染物i在j点的浓度  mg/C

Csi——评价选用的水质标准

SpHj——PH在j点的标准指数

pHj——j点的pH值

pHsd——评价选用的水质标准中规定的pH值下限

pHsμ——评价选用的水质标准中规定的pH值上限

3、评价结果和结论

本项目地表水体环境质量现状监测结果见表4.3-6；

表 4.3-6  地表水环境质量现状监测和评价结果

| 监测地点 | 监测时间 | pH | SS | COD | BOD5 | NH3-N | TP | 粪大肠菌群(个/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| W1 东北面无名小溪 | 8月5日 | 7.81 | 6 | 14 | 3.0 | 0.192 | 0.021 | 360 |
|  | 8月6日 | 7.83 | 7 | 12 | 2.7 | 0.172 | 0.018 | 400 |
|  | 8月7日 | 7.82 | 4 | 15 | 3.2 | 0.206 | 0.025 | 370 |
|  | 平均值 | / | 5.7 | 13.7 | 3.0 | 0.19 | 0.021 | 376.7 |
|  | 最大占标率 | / | / | 0.75 | 0.8 | 0.206 | 0.125 | 0.04 |
|  | 标准指数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III类标准 | 6-9 | / | 20 | 4 | 1.0 | 0.2 | 10000 |

注：单位除pH值为无量纲、粪大肠菌群为（个/L）外，其他单位均为mg/L。

由上可知，项目东北面无名小溪各监测指标中的各监测因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水环境质量较好。

### 4.3.3地下水环境质量现状监测与评价

#### 4.3.3.1地下水环境现状调查

2020年8月5日-7日湖南省泽环检测技术有限公司对项目所在地的地下水环境现状进行了监测。

地下水监测选取项目所在地周围居民的水井作为取样点。

（1）监测因子

PH、氨氮、总硬度、耗氧量、总大肠菌群、硝酸盐、氰化物、砷、镉、汞、六价铬、铅，共12项。

（2）监测布点和采样方法

综合考虑项目所在地环境及其周围敏感点，设置3个监测点：

D1：新山贵村水井；

D2：富素村村水井；

D3：大同村水井；

采样方法按国家规定中的相关监测规范执行。

（3）监测时间和频次

监测频次：进行一期水环境质量现状监测，连续监测3天，每天采样监测1次。

#### 4.3.3.2地下水环境现状评价

  - 评价标准：井水（地下水）采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准进行评价，具体指标及标准限值见表4.3-7。

  - 地下水环境质量现状评价

①、评价方法

地下水采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的III类标准进行评价，采用单因子指数法进行评价，具体计算公式为：

式中：I——污染指数；

Ci——污染因子i的实测浓度值（mg/l）；

Coi——污染因子i的标准值（mg/l）。

pH的标准指数为：

PHj≤7.0

PHj≥7.0

式中：Sij——污染物i在j点的标准指数

Cij——污染物i在j点的浓度  mg/C

Csi——评价选用的水质标准

SpHj——PH在j点的标准指数

pHj——j点的pH值

pHsd——评价选用的水质标准中规定的pH值下限

pHsμ——评价选用的水质标准中规定的pH值上限

②、评价结果分析

地下水监测与评价结果见表4.3-7。`

表4.3-7  地下水环境监测结果与评价结果（单位：mg/l，PH除外）

| 指标名称 | D1：新山贵村水井 | D2：富素村水井 | D3：大同村水井 | III类标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值(mg/l) | 标准指数 | 监测值(mg/l) | 标准指数 | 监测值(mg/l) | 标准指数 |  |
| PH | 7.6-7.64 | / | 7.73-7.77 | / | 7.61-7.64 | / | 6.5~8.5 |
| 氨氮 | 0.081-0.110 | 0.22 | 0.100-0.126 | 0.25 | 0.114-0.137 | 0.27 | ≤0.50 |
| 总硬度 | 243-253 | 0.56 | 235-251 | 0.56 | 233-245 | 0.54 | ≤450 |
| 耗氧量 | 1.3-1.6 | 0.53 | 1.3-1.7 | 0.57 | 1.2-1.5 | 0.5 | ≤3.0 |
| 硝酸盐 | 0.016L | / | 3.00-3.23 | 0.16 | 3.84-4.34 | 0.22 | ≤20 |
| 氰化物 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | ≤0.05 |
| 砷 | 0.0005-0.0006 | 0.06 | 0.0006-0.0008 | 0.08 | 0.0009-0.0012 | 0.12 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.00005L | / | 0.00005L | / | 0.00005L | / | ≤0.005 |
| 汞 | 0.00041-0.00042 | 0.42 | 0.00043-0.00048 | 0.48 | 0.00051-0.00061 | 0.061 | ≤0.001 |
| 六价铬 | 0.004L | / | 0.004L | / | 0.004L | / | ≤0.05 |
| 铅 | 0.00009L | / | 0.00009L | / | 0.00009L | / | ≤0.01 |
| 总大肠菌群（MPN/100mL） | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | ≤3.0 |

由表4.3-7可知，三个地下水监测点各监测因子单因子标准指数均小于1，达到了《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准。故项目周边地下水环境质量较好。

### 4.3.4 声环境现状评价

#### 4.3.4.1 声环境质量现状调查

2020年8月6日-7日湖南省泽环检测技术有限公司对项目区厂界进行了声环境现状监测。

（1）调查监测范围与布点

在本项目拟建区域东、南、西、北边界分别设置1个监测点，共4个监测点。

（2）监测因子

等效连续A声级Leq（A）。

（3）监测频率

连续监测2天，昼夜各监测一次。

（4）监测方法

本项目声环境监测及分析方法见表4.3-8。

表4.3-8  声环境监测及分析方法

| 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 仪器名称及型号 |
| --- | --- | --- | --- |
| 区域环境噪声 | 定点监测法 | 《声环境质量标准》GB3096-2008 | AWA28B型噪声仪 |

（5）评价标准

厂界噪声执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准。

#### 4.3.4.2声环境监测及评价结果

项目声环境质量监测结果见表4.3-9。

表4.3-9  声环境质量现状监测结果 （单位：dB(A)）

| 监测点位 | 2020年8月6日 | 2020年8月7日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 49.2 | 39.6 | 48.8 | 40.3 |
| 南厂界 | 48.7 | 38.8 | 49.0 | 38.9 |
| 西厂界 | 48.5 | 39.3 | 48.6 | 39.1 |
| 北厂界 | 48.9 | 38.6 | 49.0 | 39.2 |
| 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 60 | 50 | 60 | 50 |

由上表可知，项目区声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区域声环境质量良好。

### 4.3.5 土壤环境现状评价

1、监测布点及监测因子

在项目所在地占地范围内布设3个土壤监测点位（分别设置在1区猪舍、污水处理站及2区猪舍拟建地）。因本项目为养殖场项目，其所有用地为农业用地，故监测项目包括pH、汞、砷、铬、铜、铅、镍、镉、锌。

2、现状评价

（1）评价标准及方法

土壤执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。

评价方法采用采用单因子标准指数法进行评价。

（2）监测结果与评价

湖南省泽环检测技术有限公司于2020年8月7日对土壤进行了监测，监测统计结果见表4.3-10。

表4.3-10     土壤环境监测统计及评价结果表  单位（mg/kg）

| 监测项目 | 检测结果 | GB15618-2018风险筛选值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1区猪舍 | 污水处理站 | 2区猪舍 | 水田 | 其他 |  |
| PH（无量纲） | 6.52 | 6.56 | 6.42 | 6.5＜PH≤7.5 | / |
| 汞 | 0.489 | 0.489 | 0.538 | 0.6 | 2.4 | 达标 |
| 砷 | 11.5 | 10.2 | 9.7 | 25 | 30 | 达标 |
| 铬 | 27.4 | 21.7 | 18.7 | 300 | 200 | 达标 |
| 铜 | 8.0 | 8.3 | 4.9 | 200 | 100 | 达标 |
| 铅 | 8.7 | 7.3 | 5.6 | 140 | 120 | 达标 |
| 镉 | 0.09L | 0.09L | 0.09L | 0.6 | 0.3 | 达标 |
| 镍 | 12.4 | 10.4 | 9.7 | 100 | 达标 |
| 锌 | 54.7 | 43.4 | 42.7 | 250 | 达标 |

由表4.3-10可见项目场地土壤环境质量符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。

### 4.3.6 生态环境现状调查

场址大部分为人工林地，地势较平缓，地上植被多为松树、灌木和野草；居民多耕种农田，房前屋后种树，土地总体利用率不高。除上山小道外，无荒坡裸露，水土流失程度轻微。场址区域系未工业化的农耕环境，且山多林密，野免、松鼠、鸟类等时有出没。该区域总的生态环境较好。

# 5环境影响预测与评价

## 5.1 施工期环境影响预测与评价

### 5.1.1 施工期环境大气影响分析

本项目施工期大气污染的产生源主要有：运输车辆和施工机械等产生扬尘；建筑材料（水泥、石灰、砂石料）的运输、装卸、储存和使 过程产生扬尘；各类施工机械和运输车辆所排放的废气等。如遇天干地燥时，在自然风力的作用下产生的扬尘对周边环境空气质量将产生较大的影响。一般情况下，施工场地、运输道路沿线在自然风力的作用下产生扬尘的影响范围一般为100m左右，在静风状态下，道路运输扬尘污染主要在道路两r2ee边扩散，随着离开路边的距离增加，浓度逐渐递减而趋向于背景值。若在施工期间对车辆行驶路面实施洒水抑尘，每天洒水4~5次，可使扬尘量减小70%以上，则可进一步降低扬尘的污染。

施工期扬尘是施工活动危害环境的主要因素，其危害性是不容忽视的。悬浮于空气中的扬尘被施工人员和影响范围内人群吸入，扬尘可能携带大量的病菌、病毒，将严重影响人群的身心健康。同时，扬尘飘落在各种建筑物和树木枝叶上，也影响景观。

同时，为控制施工扬尘污染，本环评要求采取以下措施：

（1）粉状建筑材料的运输车辆应采用加盖专用车辆或者配置防洒落装置，车辆装载不宜过满，保证运输过程中不散落。对运输过程中散落在路面上的泥土要及时清扫，以减少运行过程中的扬尘。

（2）施工过程中，应严禁将废弃的建筑材料焚烧。

（3）粉状建材应设临时工棚或仓库储存，不得露天堆放。建议采用水泥搅拌车进行混凝土搅拌，不采用袋装水泥，防止水泥粉尘产生。

### 5.1.2 施工期噪声影响分析及防护措施

#### 5.1.2.1 施工期噪声评价标准

施工期噪声评价标准采用《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），该标准限值见表5.1-1。

表5.1-1建筑施工场界环境噪声排放标准  单位:dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70dB(A) | 55dB(A) |

#### 5.1.2.2 施工期噪声污染源

施工期主要设备的噪声值见表5.1-2。

表5.1-2  主要施工设备的噪声值  单位：dB(A)

| 设备 | 噪声值 | 设备 | 噪声值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 起重机 | 65 | 金属锤打 | 60~95 |
| 载重汽车 | 86 | 空压机 | 85 |
| 电锯 | 110 | 振捣器 | 115 |
| 鼓风机 | 115 | 排水泵 | 78 |

#### 5.1.2.3 施工期噪声影响预测

(1)预测内容

施工期噪声影响预测内容为：施工场地边界噪声和对周围声环境敏感点的影响。

(2)工程施工噪声特点

施工过程发生的噪声与其它重要的噪声源不同。其一是噪声由许多不同种类的设备发出的；其二是这些设备的运作是间歇性的，因此所发出的噪声也是间歇性和短暂的；其三是一般规定施工应在白天进行，因此对睡眠干扰较少。

(3)施工过程噪声源强的确定

项目施工噪声源强类比国内已有的“施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范例”中的数据【《环境评价》（第二版），陆雍森著，同济大学出版社，1999.9】。

施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围见表5.1-3。

表5.1-3  施工场地上的能量等效声级[dB(A)]的典型范围

| 工程类型 | 住房建设 | 办公建筑、旅馆、学校、医院、公用 建筑 | 工业小区、停车场、宗教、娱乐、休息、 商点、服务中心 | 公共工程、道路与公 路、下水道和管沟 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工阶段 | I* | II** | I | II | I | II | I | II |
| 场地清理 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 |
| 开 挖 | 88 | 75 | 89 | 79 | 89 | 71 | 88 | 78 |
| 基 础 | 81 | 81 | 78 | 78 | 77 | 77 | 88 | 88 |
| 上层建筑 | 81 | 65 | 87 | 75 | 84 | 72 | 79 | 78 |
| 完 工 | 88 | 72 | 89 | 75 | 89 | 74 | 84 | 84 |

注：*I——所有重要的施工设备都在场；**II——只有极少数必须的设备在场

(4)噪声预测模式

①项目施工过程场地的

项目施工过程场地的预测模式如下：

式中：

Li——第i施工阶段的（dB）；

Ti——第I阶段延续的总时间；

T ——从开始阶段（i=1）到施工结束（i=2）的总延续时间；

N——施工阶段数。

②在离施工场地距离处的的修正系数。

在离施工场地距离处的的修正系数由下式计算：

式中：

——离场地边界的距离（m），

则：

③点声源的几何发散衰减模式

式中：

——距声源r米处的施工噪声预测值dB（A）；

——距声源米处的参考声级。

(5) 施工噪声预测结果

距各种施工设备不同距离噪声预测结果见表5.1-4。

表5.1-4  距各种施工设备不同距离噪声预测结果表      单位：dB(A)

| 距离(m) 施工设备 | 5 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 100 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 电锯、电刨 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 混凝土搅拌机 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 振捣棒 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 振荡器 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 钻孔机 | 100 | 94.0 | 88.0 | 84.5 | 82.0 | 80.1 | 78.5 | 77.2 | 76.0 | 74.0 |
| 装载机 | 90 | 84.0 | 78.0 | 74.5 | 72.0 | 70.1 | 68.5 | 67.2 | 66.0 | 64.0 |
| 风动机具 | 95 | 89.0 | 83.0 | 79.5 | 77.0 | 75.1 | 73.5 | 72.2 | 71.0 | 69.0 |
| 卷扬机 | 80 | 74.0 | 68.0 | 64.5 | 62.0 | 60.1 | 58.5 | 57.2 | 56.0 | 54.0 |
| 卡车 | 85 | 79.0 | 73.0 | 69.5 | 67.0 | 65.1 | 63.5 | 62.2 | 61.0 | 59.0 |

#### 5.1.2.4 施工期噪声影响防治措施

为减少噪声对项目周围环境的影响，建议采取以下措施：

a）尽量选用低噪声设备，大型设备均安装减震座垫。

b）采用“闹静分开”和“合理布局”的设计原则，使高噪声设备尽可能远离噪声敏感区。把车间的噪声影响限制在场区范围内，降低噪声对外界的影响，确保厂界噪声符合标准要求。

c）空压机房采取减振、隔音、地下廊道式送风等措施。

d）风机的进、出气口设阻抗复合式消声器。风机安装减振底座，管道、阀门接口采用缓动及减振的挠性接头（口）。挠性接头（口）可有效地阻断噪音并防止震动的传播。

e）空压机房噪声较大，为保护操作人员，应设置隔声操作室。

f）污水泵房工作时应关闭门窗，泵房内采用隔音、吸引材料装饰墙体，确保厂界噪声满足标准要求。

g）在厂界周围种植绿化树种，增减噪声衰减量。

#### 5.1.2.5施工期噪声环境影响评价

本项目占地较大，施工期在场区中心施工的设备噪声经过距离衰减后，施工场界噪声可符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

### 5.1.3 施工期水环境影响分析及防治措施

#### 5.1.3.1 施工期水环境影响分析

施工期废水主要是来自暴雨的地表径流，基础开挖可能排泄的地下水，施工废水及施工人员的生活污水。其中：施工废水包括泥浆水、机械设备运转的冷却水、车辆和机械设备洗涤水等。生活污水主要是施工人员生活污水。

项目施工污水处置不当会对施工场地周围的水环境产生短时间的不良影响，如：

(1)施工场地的暴雨地表径流将会携带大量的泥沙，随意排放将会使纳污水体悬浮物出现短时间的超标。

(2)施工机械设备（空压机、水泵）冷却排水，可能会含有热，直接排放将使纳污水体受到物理污染。

(3)施工车辆、施工机械的洗涤水含有较高的石油类、悬浮物等，直接排放将会使纳污水体受到一定程度的污染。

除此之外，若施工污水不能合理排放任其自然横流，还会影响施工场地周围的视觉景观及散发臭气。因此，必须采取有效措施杜绝施工污水引起的环境问题。

#### 5.1.3.2 施工期水污染防治措施

为减少施工期污水对周围环境的影响，建议采取以下措施：

(1)建设导流沟

在施工场地建设临时导流沟，将暴雨径流引至雨水管网排放，避免雨水横流现象。

(2)设置循环水池

在施工场地设置循环水池，将设备冷却水降温后循环使用，以节约用水。

(3)车辆、设备冲洗水循环使用

设置沉淀池，将设备、车辆洗涤水简单处理后循环使用，禁止此类废水直接外排。

(4)施工人员聘请当地村民，采取租赁当地居民住房作为施工人员宿舍，不在工地食宿。

采取上述措施后，可以有效地做好施工污水的防治，加之施工活动周期较短，因此不会导致施工场地周围水环境的污染。

### 5.1.4 施工期固体废物影响分析及治理措施

#### 5.1.4.1 施工期固体废物污染源及环境影响分析

建筑垃圾成分较复杂，主要有：废弃的沙石砖瓦、木块、废瓷砖、塑料、废混凝土、废金属、油漆涂料包装物、碎玻璃等。这些固废处置不当将会影响景观，污染土壤和水体。本项目占地范围内地势不平，弃土可直接用于项目施工周围填方，对环境影响较小。根据经验计算，建筑垃圾产生量约为4.4kg/m2，项目将产生170.72t建筑垃圾。根据《中华人民共和国固体废弃物污染环境防治法》第十六条和第十七条的规定，必须对这些固废妥善收集、合理处置。

#### 5.1.4.2 施工期固体废物处置措施

为减少施工期固体废物对周围环境的影响，建议采取以下措施：

(1)根据有关规定，建设单位和施工单位要重视和加强建筑垃圾的管理，按城管部门指定地点消纳。

(2)施工单位要向当地市容卫生管理部门提出建筑垃圾处置的请示报告，经批准后将建筑垃圾清运到指定地点合理消纳，防止水土流失和破坏当地景观。

(3)对施工期间产生的建筑垃圾进行分类收集、分类暂存，能够回收利用的尽量回收综合利用，以节约宝贵的资源，在固定地点集中暂存，尽量缩短暂存的时间，争取日产日清。

(4)生活垃圾交由当地环卫单位清运和统一集中处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位及施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响减至最低限度。

### 5.1.5 施工期水土流失影响分析及防治措施

#### 5.1.5.1 施工期水土流失环境影响分析

施工期导致水土流失的主要原因是降雨、地表开挖和弃土填埋，项目所在区域年均降水量1586.7mm，相对集中在4~9月，夏季暴雨较集中，降雨大，降雨时间长，这些气象条件给项目建设施工期的水土流失带来不利影响。

项目土建施工是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其它干扰之中，另外，大量的土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。同时，施工中土壤结构会受到破坏，土壤抵抗侵蚀的能力将会大大减弱，在暴雨中由降雨所产生的土壤侵蚀，将会造成项目建设施工过程中的水土流失。

施工过程中的水土流失，不但会影响工程进度和工程质量，而且还产生泥沙作为一种废物或污染物往外排放，对周围环境产生较为严重的影响：在施工场地上，雨水径流将以“黄泥水”的形式排入水体，对水环境造成影响；同时，泥浆水还会夹带施工场地上的水泥等污染物进入水体，造成下游水体污染。

本次评价采用经验公式（无明显侵蚀地区）计算水土流失量：

水土流失量＝土壤侵蚀模数×侵蚀面积×影响时段

根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007）提出的全国土壤侵蚀类型区划，项目建设所在区域属于南方红壤丘陵区，土壤容许流失量为500t/km2·a。经过类比同区域建设项目建设期侵蚀模数，确定本项目建设期侵蚀模数为1400~1850t/km2·a；本项目建设期间的水土流失量为390.135~515.536t。

#### 5.1.5.2 施工期水土流失防治措施

(1)工程施工期间，施工单位应严格执行《建设工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对地面水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染道路、环境。

(2)施工时，要尽量减少弃土，做好各项排水、截水、防止水土流失的设计，做好必要的截水沟和沉砂池，防止雨天水土流失污染附近村庄、水体、市政管道。对施工产生的余泥，应尽可能就地回填，对不能迅速找到回填工地的余泥，要申报有关部门，及时运走，堆放到合适的地方，绝不能乱堆乱放，影响环境。

(3)在施工中，应合理安排施工计划、施工程序，协调好各个施工步骤。雨季中尽量减少地面坡度，减少开挖面，并争取土料随挖、随运，减少推土裸土的暴露时间，以避免受降雨的直接冲刷，在暴雨期，还应采取应急措施，尽量用覆盖物覆盖新开挖的陡坡，防止冲刷和崩塌。

(4)施工场地做到土料随填随压，不留松土。同时，要开边沟，防止上游的径流通过，填土作业应尽量集中和避开暴雨期。

(5)在工程场地内需构筑相应的集水沉砂池和排水沟，以收集地表径流和施工过程产生的泥浆水和污水，经过沉砂、除渣后，才能排入排水沟。

(6)运土、运沙石卡车要保持完好，运输时装载不宜太满，保证运载过程不散落。

(7)在项目占地范围内，尽量减少剥离表层植被的面积。

### 5.1.6 施工期生态环境影响分析

项目所在区域动植物均为一般常见生物，为可恢复生态，项目施工完毕后将进行区域的生态恢复。根据经济建设与环境保护协调发展的原则，项目应尽可能减少其负面影响，并着力于逐步改善生态环境，建议本项目采取以下措施：

（1）严格控制建设用地。在建设期应严格控制施工扬尘、噪声以及废水、废气和固废的排放，不能排入邻近区域。

（2）在周边区域设置一定距离的生态防护带，在防护带内种植植物，并控制绿化区乔、灌、草的适当比例，尽量使用本地种，以发挥良好的生态效益，逐步改善该地区的大气、水份及土壤的性质，以提高人类生产、生活及居住的环境生态质量。

（3）项目建成后，及时恢复植被，利用空地实施立体绿化。

## 5.2 营运期环境影响预测与评价

### 5.2.1大气环境影响预测与评价

本项目运营后废气排放源主要有养殖场猪舍、废水处理工程和猪粪无害化过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体、沼气燃烧废气和食堂产生的油烟。

项目食堂油烟经油烟净化机处理后能做到达标排放，对周边环境造成影响较小。

#### 5.2.1.1大气评价等级的确定

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式估算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

1、Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

2、评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分。

表5.2-1 评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

3、污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.2-2  污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m3) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H2S | 二类区 | 1小时 | 10 | 《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| NH3 |  | 1小时 | 200 |  |

4、污染源参数

项目污染源排放参数详见表5.2-3。

表5.2-3 项目无组织废气污染源排放参数表

| 污染源名称 | 中心经纬度 | 海拔高度/m | 类矩形面源 | 污染物 | 排放速率 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度 | 宽度 | 有效高度 |  |  |  |
| 肉猪场1区 | 111°24'36.3" | 25°07'52.3" | 383 | 200 | 180 | 5 | NH3 | 0.1567 | t/a |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0088 | t/a |
| 肉猪场2区 | 111°24'26.5" | 25°07'30.6" | 390 | 150 | 120 | 5 | NH3 | 0.0386 | t/a |
|  |  |  |  |  |  |  | H2S | 0.0044 | t/a |

5、项目参数

估算模式所用参数见表。

表5.2-4 估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市农村/选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 | 39.7°C |
| 最低环境温度 | -5.0°C |
| 土地利用类型 | 农田 |
| 区域湿度条件 | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 否 |
|  | 地形数据分辨率(m) | / |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | 否 |
|  | 海岸线距离/km | / |
|  | 海岸线方向/o | / |

6、评价工作等级确定

本项目主要污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表5.2-5 正常排放Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m3) | Cmax (μg/m3) | Pmax(%) | D10% (m) | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉猪场1区 | NH3 | 200 | 9.3 | 4.65 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.522 | 5.22 | / | 二级 |
| 肉猪场2区 | NH3 | 200 | 2.93 | 1.47 | / | 二级 |
|  | H2S | 10 | 0.334 | 3.34 | / | 二级 |

综合以上分析，本项目Pmax最大值出现为肉猪场1区无组织H2S排放，Pmax值为5.22%，Cmax为0.522ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

#### 5.2.1.2影响预测分析

根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

项目废气主要为养殖过程及粪污收集、堆肥场等散逸的恶臭，项目通过加强通风，并在猪舍、堆肥场及粪污收集池等区域定期喷洒易臭剂，同时，在养猪场四周种植相应的绿化，减少恶臭其他排放对周边环境的影响。项目污染物排放量详见下表。

表5.2-6 大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 污染源 | 产物环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/（mg/m3） |  |
| 1 | 肉猪场 | 猪舍、集粪池、堆肥场、污水处理站 | H2S | 饲料添加EM制剂，设置二层黑纱网过滤，并定期喷淋；猪舍等加强通风；在易臭区域喷洒抑臭剂；猪舍四周设置绿化隔离带 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93） | 0.06 | 0.0132 |
|  |  |  | NH3 |  |  | 1.5 | 0.1953 |
| 无组织排放总计 | H2S | 0.0132 |
|  | NH3 | 0.1953 |

#### 5.2.1.3防护距离确定

1、大气环境防护距离

根据上文预测，本项目为二级评价，根据《环境影响评价技术导则―大气环境》(HJ2.2-2018)，二级评价项目不进行进一步预测与评价，即项目无需设置大气环境防护距离。

2、卫生防护距离

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的方法， 通过无组织排放的情况，可计算出该项目所需的卫生防护距离，其卫生防护距离计算公式如下：

式中：Qc—有害气体无组织排放量达到的控制水平（kg/h）；

Cm—标准浓度限值（mg/Nm3）；

L—所需卫生防护距离（m）；

r—有害气体无组织排放源所在单位的等效半径（m），根据生产单元占地面积S（m2）计算，r=（S/π）0.5；

A、B、C、D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据工业企业所在地近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T13201-91 ）中 7 条规定的表 5 中查取。

根据项目所在地平均风速及大气污染源构成类别，本项目卫生防护距离计算系数如下表。

表5.2-7   卫生防护距离计算系数

| 计算系数 | 参数A | 参数B | 参数C | 参数D |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 数值 | 470 | 0.021 | 1.85 | 0.84 |

根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）的规定(卫生防护距离在100m以内，级差为50m；超过100m但小于1000m时，级差为100m；超过1000m 以上时，级差为200m。）将卫生防护距离的计算结果取整。

本评价考虑拟建项目无组织排放的 NH3、H2S 等 2 种污染因子的卫生防护距离的计算。采用 Screen3Model 软件进行预测。卫生防护距离计算结果详见表5.2-8。

表5.2-8   卫生防护距离计算结果

| 单元 | 污染物 | 计算值（m） | 单因子提级值（m） | 综合提级值（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 肉猪场 | NH3 | 0.643 | 50 | 100 |
|  | H2S | 0.920 | 50 |  |

本项目无组织排放的主要是氨气和硫化氢，经计算可知猪舍、粪污处理区氨气和硫化氢卫生防护距离确定均为50 m；根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》：无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm 的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm 值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。因此提级后卫生防护距离为100m。为进一步减少本项目恶臭气体对周边环境的影响，本次评价建议本项目设置200m的卫生防护距离。根据现场调查，本项目猪舍、污水处理设施、粪污处理设施周边500m内无居民点、饮用水源保护地等敏感区域。

根据卫生防护距离的要求，在本项目卫生防护距离范围内，不得规划建设诸如机关、学校、医院、养老院、居民区等环境空气要求较高的项目。

为了避免项目无组织排放源有可能对周边村庄的污染影响， 建设单位对在项目营运过程中加强猪场场界四周的绿化隔离带建设，在场界四周设置不少于30米宽度的卫生防护林带，防护带实行立体绿化，乔灌结合，针阔叶混交。在树种选择上，选用能吸收恶臭气体的木本植物以达到减轻恶臭对周边环境敏感点的影响。

### 5.2.2 水环境影响分析与评价

#### 5.2.2.1 地表水环境影响分析

1、评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ2.3-2018），水污染影响型建设项目根据排放方式和废水排放量划分评价等级，具体见表5.2-9。

表5.2-9  水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |
| --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）；水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | — |
| 注10：建设项目生产工艺中有废水产生，但作为回水利用，不外排到外环境的，按三级B评价 |

本项目配套拟建一座污水处理系统，污水处理设计最大能力为300t/d，项目产生的养殖废水、猪只饮用逸出水及生活污水经自建污水处理系统处理《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪。根据工程分析可知，本项目废水产生量为226.5375m3/d，其中大部分回用于场内绿化及周边林地灌溉，剩余部分（约92.2909m3/d）外排，直接外排废水量小于200 m3/d，其主要污染物为COD、氨氮和总磷，其污染当量小于6000。因此本项目地表水评价等级为三级A。评价内容主要包括：①水污染控制措施有效性评价；②废水零排放有效性分析。

2、水污染控制措施有效性分析

本项目采用干清粪工艺，项目养殖废水全部收集后送养殖废水处理系统处理，本项目配套建设有1套300m3/d的污水处理站，采用“水解酸化+UASB+A2/O2+氧化塘”处理工艺，该工艺属于《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》（HJ497-2009）中推荐的粪污处理基本工艺模式中的模式III处理工艺，即本项目污水处理工艺满足该规范要求。同时，根据温氏公司介绍，该污水处理工艺广泛利用于温氏股份在全国范围内的养猪场，根据其运行数据，其出水能稳定满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准要求。即项目水污染控制和水环境影响减缓措施有效。

综合以上，项目粪污处理技术属于畜禽养殖业污染防治可行技术，即项目废水控制可行。

3、水环境影响评价

①预测因子

根据本项目排污特征，本评价选取污染因子为CODcr、NH3-N、TP作为预测因子。

②预测范围

根据评价等级，本次地表示的评价范围为东北侧无名小溪拟设排污口上游200m至下游2500m。

③预测时段

受纳水体正常排放及非正常排放对地表水的影响。

④预测情景

本项目投运后，部分废水/所有废水全部排放对东北侧无名小溪的影响。

⑤预测参数

本项目污染源参数见下表。

表5.2-10 本项目污染源参数表

| 类型 | 部分排放 | 全部排放 |
| --- | --- | --- |
| 流量(m3/s) | 0.0011 | 0.00262 |
| 污染因子 | CODcr(mg/L) | 100 | 100 |
|  | NH3-N(mg/L) | 15 | 15 |
|  | TP(mg/L) | 0.5 | 0.5 |

根据收集的资料及实地调查预估分析，项目东北侧无名小溪主要水文参数见下表。

表5.2-11  水文和预测参数

| 河流 | 流速（m/s） | 流量(m3/s) | 水宽(m) | 水深(m) | 水力坡降(‰) | 背景浓度（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | COD | 氨氮 | 总磷 |
| 东北侧无名小溪 | 0.98 | 1.5 | 3.0 | 0.5 | 11.5 | 13.7 | 0.19 | 0.021 |

⑥预测模式

本项目尾水排放口位于东北侧约500m处无名小溪。因本项目排水规模较小，全部排放时仅为东北侧无名小溪的0.17%，同时考虑到本项目大部分废水回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，实际排水量较少，故本项目考虑最不利影响，即使用完全混合模式预测。

⑦预测结果

采用完全混合模式，本项目废水排放后，项目周边地表水体水环境结果如下：

表5.2-12预测结果

| 预测水体及因子 | 预测结果（mg/m3） | 标准值（mg/m3） | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 部分排放 | 全部排放 |  |  |
| 东北侧无名小溪 | COD | 13.86 | 13.95 | 20 | 达标 |
|  | NH3-N | 0.201 | 0.216 | 1.0 | 达标 |
|  | TP | 0.021 | 0.022 | 0.2 | 达标 |

根据零维模型完全混合模式预测结果，项目废水全部直接排放不会导致东北侧无名小溪水环境质量超过III类地表水环境质量标准，即项目废水排放不会导致周边地表水环境质量恶化，同时，考虑到地表水体有自净作用，即实际排放后，对周边地表水环境质量影响更小，故本项目废水排放对周边地表水环境影响较小。

4、污染物排放量

表5.2-13  废水直接排放口基本情况表

| 序号 | 排放口编号 | 排放口地理坐标 | 废水直接排放量（t/d） | 排放去向 | 排放规律 | 受纳自然水体信息 | 汇入受纳自然水体处地理坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度（°） | 纬度（°） |  |  |  | 名称 | 功能区划 | 经度（°） | 纬度（°） |
| 1 | DW001 | 111°24'45.3" | 25°07'59.8" | 92.2909 | 东北侧无名小溪 | 连续排放 | 东北侧无名小溪 | III类 | 111°25'00.5" | 25°08'08.2" |

表5.2-14  废水污染物排放信息表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物种类 | 排放浓度（mg/L） | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/d | t/a |
| 1 | DW001 | 非持久性污染物 | CODcr | 100 | 0.009 | 3.369 |
| 2 |  |  | BOD5 | 20 | 0.002 | 0.674 |
| 3 |  |  | SS | 70 | 0.006 | 2.358 |
| 4 |  |  | NH3-N | 15 | 0.001 | 0.505 |
|  |  |  | TP | 0.5 | 0.000 | 0.017 |
| 5 |  |  | 粪大肠菌群 | 500个/L | / | / |
| 全厂排放口合计 | CODcr | 3.369 |
|  | BOD5 | 0.674 |
|  | SS | 2.358 |
|  | NH3-N | 0.505 |
|  | TP | 0.017 |
|  | 粪大肠菌群 | / |

#### 5.2.2.2 地下水环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目为III类项目，项目所在地周边散住居民普遍使用地下水作为饮用水源，即项目周边为地下水较敏感地区，经查询地下水评价工作等级分级表，本项目地下水评价等级为三级。采用查表法，地下水评价范围为本项目废水发生泄漏可能对地下水水质产生影响的同一地下水文地质单元，结合地形和水系，确定本项目评价范围为周边小于6km2的范围。

1、项目周边地下水环境现状分析

本项目将生产生活用水均来自地下水源，根据本环评现场收集的资料，项目周边地下水较丰富，本项目周边水井较多，周边居民大多使用地下水。项目周边最近的比较集中的引用水源点位东面大同扩繁场内的水井（位于项目东侧月220m）、东北侧大同村水井（位于项目东北侧1435m，系大同村主要水井）、西南侧新山贵村水井（位于项目西南侧1040m，系新山贵村主要水井）、东南侧富素村水井（位于项目东南侧1130m，系富素村主要水井）。

2、地下水污染途径分析

本项目对地下水的影响主要是由于降雨或废水排放、固体废物渗滤液等通过垂直渗透进入包气带，进入包气带的污染物在物理、化学和生物作用下经吸附、转化、迁移和分解后输入地下水。因此，包气带是联接地面污染物与地下含水层的主要通道和过渡带，既是污染物媒介体，又是污染物的净化场所和防护层。地下水能否被污染以及污染物的种类和性质。一般说来，土壤粒细而紧密，渗透性差，则污染慢；反之，颗粒大松散，渗透性能良好则污染重。

①污水的渗漏

该项目产生的养猪废水如果渗漏下排，少量经过土壤过滤、吸附、离子交换、沉淀、水解以及生物积累等过程使污水中一些物质得到去除，其它污染物全部渗入地下。污水中含有SS、COD、BOD5、氨氮、粪大肠菌群等多种污染因子。

②固体废物的渗漏

该项目产生的固体废弃物主要为牲畜粪便，粪便中携带有病毒、病菌，可能通过溢流、土层渗漏、雨水、冲洗水的作用下渗入地下，从而污染地下水。

若本项目不采取有效的防渗措施，污染物通将对包气带、地表径流、降雨等途径造成地下水污染，污染物在区域水文地质单位扩散、转移，通过累积效应将会对区域地下水造成严重污染，影响区域居民饮水安全问题。

3、地下水环境影响预测分析

本项目产生的废水为226.5375t/d（82686.1875t/a），废水主要污染因子为COD、氨氮，本项目地下水预测采用类比分析法进行预测。本项目地下水预测采用类比分析法进行预测。本项目类比分析对象为江华温氏畜牧有限公司界牌猪场建设项目，其位于江华瑶族自治县界牌乡木浪村，建设规模为年出栏商品仔猪158200头，本项目为年产9.36万头肉猪，其他养殖工艺、污水处理工艺类似，故本项目与其具有可比性。

江华温氏畜牧有限公司界牌猪场建设项目于2013年办理环评手续（批复文号为永环评[2013]63号），并于2017年9月通过永州市环境保护局的验收（永环竣验[2017]41号），根据湖南索奥检测技术有限公司编制的《江华温氏畜牧有限公司界牌猪场建设项目竣工环境保护验收监测报告》（SAL环监验字〔2017〕第104号），项目所在地地下水井监测点位中pH、嗅和味、浑浊度、氨氮、细菌总数、总大肠菌群、高锰酸盐指数等监测因子监测结果均符合《地下水质量标准》（GB/T14848-1993）中Ⅲ类标准要求，即江华温氏畜牧有限公司界牌猪场建设项目的运行对周边地下水环境影响较小。故根据类比分析结果，本项目在采取本环评提出污水治理及相应防渗措施后，对周边地下水环境影响较小，不会影响周边居民地下水的环境质量及水位，也不会影响周边居民的用水。

### 5.2.3 声环境影响分析与评价

#### 5.2.3.1 预测源强及范围

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，猪舍排气扇的等效声级值在75~85dB（A），猪群哼叫声在70~80dB（A），污水泵的等效声级值在80~90dB（A），水泵的等效声级值在80~90dB（A）。主要噪声源排放情况见表5.2-15。

表5.2-15  项目主要噪声源强表

| 种类 | 污染物来源 | 产生方式 | 产生量dB（A） |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪叫 | 全部猪舍 | 间断 | 70~80 |
| 污水泵 | 污水处理站 | 连续 | 80~90 |
| 水泵 | 水井泵房 | 连续 | 80~90 |
| 排风扇 | 全部猪舍 | 连续 | 75~85 |

预测范围：场界外1m范围，预测点与现状监测点相同。

#### 5.2.3.2 噪声影响预测模式的选取

根据声环境评价导则的规定，选取预测模式，应用过程中将根据具体情况作必要简化。

（1）点源噪声

点源噪声衰减模式为：

式中：Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

△Loct——各种因素引起的衰减量，包括声屏障、空气吸收和地面效应引起的衰减，其计算方式分别为：

（2）点源噪声叠加公式

式中：LTP——叠加后的噪声级，dB(A)；

n——点源个数；

Lpi——第i个声源的噪声级，dB(A)。

（3）噪声预测值计算公式

L预= L新+ L背景

式中：L预——噪声预测值，dB(A)；

L新——声源增加的声级，dB(A)；

L背景——噪声的背景值，dB(A)。

#### 5.2.3.3预测结果分析

本工程拟采取噪声治理措施及设计降噪量见表5.2-16。

表5.2-16   噪声治理措施及设计降噪量      单位：dB(A)

| 序号 | 噪声设备 | 源强 | 治理措施 | 设计降噪量 | 采取措施后源强 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫 | 70~80 | 建筑隔声 | 15 | 65 |
| 2 | 污水泵 | 80~90 | 减振、隔声 | 20 | 70 |
| 3 | 水泵 | 80~90 | 减振、隔声、消声 | 20 | 70 |
| 4 | 排风扇 | 75~85 | 减振、隔声 | 20 | 65 |

由于项目占地面积较大，将处于同一建筑单元内噪声源强合并为一个声源，则噪声源变为猪舍、水泵房、污水处理系统，合并后声源强度见表5.2-17。

表5.2-17  合并后声源情况表   单位dB(A)

| 合并后污染源 | 数量 | 合并后源强 | 对应合并前声源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 猪舍 | 9栋猪舍 | 74.5 | 猪叫 |
| 水泵房 | 两台 | 73 | 两台水泵 |
| 污水处理站 | 两台 | 73 | 两台污水泵 |
| 排风扇 | 9栋猪舍 | 74.5 | 排风扇 |

本次噪声预测中选用六五软件工作室按照《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2009）开发的噪声预测软件噪声环评助手，项目噪声预测结果见图5.2-2 噪声预测等声线图。

图5.2-2项目噪声预测等声线图

根据项目噪声预测等声线图，建设项目场界各预测点的昼夜噪声预测值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准的要求，建设项目投产后不会对周围声环境产生不利影响。

### 5.2.4 固体废物环境影响分析

项目产生的猪粪均送有机肥加工车间堆肥制成有机肥自用或外售；饲料残渣经收集后用于有机肥加工；项目产生的病死猪送道县动物无害化处置中心处理，处理中心不收集时采用无害化生物降解处置；产生的医疗废物属于危险废物，废物代码为900-002-03，产生的医疗垃圾由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集危废，不在厂内暂存；项目产生的饲料包装袋，集中收集后出售利用；本项目污水处理站产生的污泥经集中收集后，送有机肥堆肥间堆肥生产有机肥；产生的废脱硫剂由厂家回收，生活垃圾由当地环卫部门及时收集后清运至当地垃圾填埋场处理。

本项目固体废物的处置情况见表5.2-18。

表5.2-18   固体废物的处置一览表

| 序号 | 污染物 | 产生量t/a | 固废种类 | 拟采取的处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪粪 | 28470 | 一般固废 | 送有机肥加工车间堆肥制成有机肥 |
| 2 | 饲料残渣 | 1684.8 | 一般固废 | 送有机肥加工车间堆肥制成有机肥 |
| 3 | 病死猪 | 112.32 | 一般固废 | 送道县集中处置中心处置 |
| 4 | 医疗废物 | 0.8 | 危险固废 | 由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集防疫危废 |
| 5 | 饲料包装袋 | 1.2 | 一般固废 | 集中收集后出售利用 |
| 6 | 污水处理站产生的污泥 | 70 | 一般固废 | 送有机肥堆肥间堆肥生产有机肥 |
| 7 | 沼气废脱硫剂 | 3 | 一般固废 | 由厂家回收 |
| 8 | 生活垃圾 | 10.95 | 一般固废 | 交环卫部门处置 |

采取上述处理措施后，本项目产生的固体废物可做到无害化、减量化、资源化，对外环境影响较小。

### 5.2.5 土壤环境影响分析

#### 1、土壤环境影响识别

本项目为污染影响型建设项目。根据依据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964－2018）附录 A 土壤环境影响评价项目类别，本项目属于农林牧副渔业中的生猪养殖中年出栏生猪5000头以上10万头以下的养殖场，为III类项目。

本项目使用的土地性质为设施农用地，不涉及永久占地，项目占地面积418亩（27.87hm2），5hm2≦27.87hm2≦50hm2，故占地规模属于中型，项目周边为果园（橘子园），属于土壤敏感目标，土壤环境敏感程度为敏感。对比污染影响型评价工作等级划分表，本项目土壤工作等级为三级。

表5.2-14  建设项目土壤环境影响类型与影响途径表

| 不同时段 | 污染影响型 |
| --- | --- |
|  | 大气沉降 | 地面漫流 | 垂直渗入 | 其他 |
| 建设期 |  | √ | √ | √ |
| 服务期 |  | √ | √ |  |
| 服务期满后 |  |  |  | √ |

表5.2-15   污染影响型建设项目土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程/节点 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 养殖废水 | 废水收集处理系统 | 垂直下渗 | 养殖废水 | COD、氨氮、蛔虫卵 | 连续 |

#### 2、废水渗漏对土壤影响分析

如果废水处理设施、猪舍、固废贮存场所、病死猪处理设施以及废水管道、阀门等未采取很好的防渗措施将会导致废水、猪粪、沼渣等渗入地下污染土壤。

建设单位对猪舍、固废临时贮存场所、病死猪处理场所需采取防渗措施，铺设防渗地坪；对污水处理系统按照《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》（NY/T1222）和《混凝土结构设计规范》（GB50010）的要求选用硅酸盐水泥严格做好防渗措施；管道、阀门采用优质产品并派专人负责随时观察地上管道、阀门，如出现渗漏问题及时解决；对工艺要求必须地下走管的管道、阀门设专用防渗管沟，管沟上设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决，管沟与污水集水井相连，并设计合理的排水坡度，便于废水排至集水井，然后由污水处理站统一处理。通过采取有效防渗措施来防止本项目废水、固废等对土壤的影响。

根据现状监测结果可知，监测点位镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌等指标均满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018)中农用地风险筛选值，说明项目区土壤环境较好。本项目正常营运的情况下，可能对土壤造成影响的各区域必须严格按照环评要求进行防渗，避免各装置和管道的泄露。采取以上防治措施后，项目运行期间将不会对土壤造成不良影响。

3、有机肥还田对土壤的影响

本项目利用处理达标的生活废水、猪只饮用逸出水以及养殖废水回用于场内及周边果园灌溉，利用发酵处理粪污产生的有机肥出售至周边农户施肥。此种处理方法好的一方面在于两者均属于生物有机肥，含有丰富的养分，除了含有丰富的氮、磷、钾等元素外，还含有对植物生长起有重要作用的硼、铜、铁、锰、钙、锌等微量元素，以及大量的氨基酸、B 族维生素、各种水解酶、某些植物激素，施用后可很好改善土壤水、肥、气、热状况收到培肥地力的功效。根据相关实践证明，生物有机肥用于果树、茶树，可提高座果率5%以上，增产幅度10%～30%，果实甜度提高0.5～1 度。

长期过量施用有机肥，会造成苗木对其利用率降低，流失量增大，从而导致土壤氮、磷过量，造成污染。本项目应按相关规定，科学合理的指导周边农户使用有机肥，避免造成过量施肥，从而降低对周边土壤环境的影响。

综上，本项目对周边土壤环境影响较小。

### 5.2.6 生态环境影响分析

1、土地利用环境影响评价

本项目建设前土地利用状况为荒林地，项目建成后将改变土地利用状况，部分原有荒草及灌木将被建筑物和道路所代替，同时天然植被也将有所破坏，将会被养殖场新栽种的绿化带所代替，形成新的植物群落。

本项目拟种的树种有柑桔及景观小灌木。因此本项目的实施可以提高土地利用率和生产力，且绿化种植一方面可以起到降噪降恶臭的环境功能，另一方面相对以前物种单一的植被更利于对地表径流水的吸收，有利于水土保持，减少土壤侵蚀。项目的建设不会造成自然生态群落绝对面积的减少，有利于绿色植物群落生长。

2、动植物生态环境影响评价

项目拟建地现状主要为山地，地表植被主要为杂草、灌木，没有珍稀植被，本项目建成后，部分土地被硬化，植被被损坏，对植物生态系统造成了一定程度的损坏，但项目完成后，在养殖场内部种植一定的苗木，并且苗木品种较多，本项目的建设增加了植被生态系统的多样性，对当地植被有正面影响。

据现场调查，项目所在地附近没有珍稀野生动物，只有一些小型啮齿类动物和鸟类，项目实施后，随着绿化种植，施工时的人为干扰消失，一部分外迁动物又会回归，对该地区动物生态系统影响不大。

由此分析可知，本项目实施后对当地动植物生态环境影响不大。

3、土壤消纳能力环境影响评价

只要建设单位能够综合考虑有机肥的组成成分，N、P、K养分的有效性和在土壤中的迁移规律、作物对有机肥的吸收能力，做到合理施肥，则采用有机肥施肥，能改善土壤的理化性质，增强土壤的保肥性，提高土壤的生态肥力，改良土壤重金属污染，预防病虫害，从而有利于土壤环境。

## 5.3 环境风险分析与评价

### 5.3.1环境风险评价目的

环境风险评价是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，造成人身安全与环境影响和损害程度，提出防范、应急与减缓措施，使项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次环境风险评价将把风险事故引起场界外环境质量的恶化及对生态系统影响的预测和防护作为评价工作重点。通过分析该工程项目中主要物料的危险性和毒性，识别其潜在危险源并提出防治措施，达到降低风险性、危害程度，保护环境之目的。

### 5.3.2环境风险识别及分析

本项目存在的主要环境风险包括沼气泄漏引发火灾、废水处理事故性排放、猪的瘟疫等方面。

### 5.3.3环境风险评价等级及评价范围

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）对本项目涉及的物质进行危险性识别，筛选环境风险评价因子。本项目主要设计的风险评价因子为沼气，主要物化性质和危险特性见表5.3-1。

表5.3-1  沼气理化性质和危险特性

| 标识 | 中文名称：天然气；沼气；英文名称：Natural gas； CAS NO：7631-80-5；分子式：CH4；相对分子质量：16 主要成分：通常包括85%的甲烷及少量乙烷（9%）、丙烷（3%）、氮（2%）和丁烷（1%）； |
| --- | --- |
| 理化性质 | 外观与性状：无色、无臭气体。 主要用途：是重要的有机化工原料，可用作制造炭黑、合同氨、甲醇以及其他有机化合物，亦是优良的燃料。 相对密度（水=1）：0.72（液化）；沸点（℃）：-160℃ |
| 燃烧爆炸危险性 | 爆炸极限(V%)：5~14；自然点：引燃温度（℃）：482~632 火灾危险类别：甲；燃爆危险：易燃；最大爆炸压力(100kPa)：6.8 危险特性：第2.1类 易燃气体。与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 燃烧（分解）产物：一氧化碳、二氧化碳。 稳定性：稳定 聚合危害：不能出现 禁忌物：强氧化剂、卤素。避免接触的条件：无资料。 灭火方法：切断气源。若不能立即切断气源，则不允许熄灭正在燃烧的气体，喷水冷却容器，可能的话将容器从火场转移至空旷处。雾状水、泡沫、二氧化碳灭火。 |
| 毒性、健康及环境危害性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）：未制定标准 毒性：LD50：无资料；LC50：无资料 侵入途径：吸入 健康危害：急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触天然气者，可出现神经衰弱综合征。 |
| 急救措施 | 脱离有毒环境，至空气新鲜处，给氧，对症治疗。注意防治脑水肿。 |
| 防护措施 | 呼吸系统防护：高浓度环境中，佩带供气式呼吸器。 眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。 身体防护：穿防静电工作服。 手防护：必要时戴防护手套。 其他防护：工作现场严禁吸烟。避免高浓度吸入。进入罐或其他高浓度区作业，须有人监护。 |
| 泄漏应急处置 | 切断火源。戴自给氧式呼吸器，穿一般消防防护服。合理通风、禁止泄漏物进入受限制的空间（如下水道等），以避免发生爆炸。切断气源，喷洒雾状水稀释，抽排（室内）或强力通风（室外）。漏气容器不能再用，且要经过技术处理以清除可能剩下的气体。 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169－2018）和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），本项目的重大危险源，辨识结果如下：

本项目沼气贮存场所最大储存量为60m3，折合0.0737t（1t即813.6m3），低于临界量10t（按照甲烷临界贮存量为标准）。

（1）单元内存在的危险物质为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，则按下式计算，若满足下面公式，则定为重大危险源：

式中：q1，q2···qn——每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，Qn——与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

本项目涉及的危险化学品中，属于上述标准中所列的危险物质为沼气（主要成分为甲烷），危险化学品重大危险源辨识见表5.3-2。

表5.3-2    本项目危险化学品重大危险源辨识

| 物质名称 | 类别 | 临界量（Qn）t | 实际量（Qn）t | 比值Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 沼气（主要成分为甲烷） | 易燃气体 | 10 | 0.0737 | 0.0074＜1 |

由上表可知，拟建项目Q=0.0074，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C确定，该项目环境风险潜势为Ⅰ，即项目风险做简单分析即可。

### 5.3.4事故后果分析及防范措施

#### 5.3.4.1废水事故排放风险

经综合分析，评价认为，在正常工况下，粪污废水全部经污水处理站处理，处理达标后用于场地绿化及周边果园灌溉，不会有废水排放，但在污水处理系统出现故障的情况下将出现废水事故性排放。

1、风险分析：

（1）事故性排放会造成水体污染

本项目废水若事故排放，废水进入农灌渠，由于养殖废水中COD、BOD5、SS和氨氮等污染物浓度均较高，将严重影响河流水质，并有可能造成河流水体富营养化。

（2）污水渗入地下水造成的污染

项目区最近地下水为本项目厂区用地下水和居民井水，污水若渗入地下将对地下水造成污染，导致地下水中的COD、氨氮等含量过高。

（3）不合理施肥造成环境影响

不合理施肥或施肥过量情况下，施入土壤中的有机肥高于作物吸收需要量，必然会造成土壤中N、P等营养元素的过度积累，导致地下淋溶损失和地表径流损失，而且由于沼液有机肥中可溶性有机氮、有机磷的含量较多，淋溶损失和径流损失必将对地下水和附近自然冲沟等产生一定程度的污染。

2、防范措施

评价建议采取以下措施来避免事故性排污风险的发生：

（1）养殖场的排水系统应实行雨水和污水收集输送系统分离，避免雨水进入沼气发酵装置。

（2）加强管理，活动场产生的粪便做到日产日清，特别是雨天来临之前要及时清理干净。

（3）厌氧池、沼液池加盖，在周围设置截水沟，防止雨水进入造成溢流污染地下水。

（4）废水收集、贮存设施应做好防渗防漏措施。

（5）合理设计猪舍，猪舍水泥地面应设置合适的坡度，以利猪尿及冲洗水的排出；

（6）要加强对废水处理设施的运行管理。评价要求项目在污水处理站旁配套建设300m3的废水事故应急池，一旦出现事故性排放，则立即停止处理，废水进事故应急池储存，排除故障后，再进行正常运行，坚决不允许废水不经处理直接排放。

#### 5.3.4.2沼气泄露风险

1、风险分析

本项目产生的沼气在贮存和使用中可能发生泄漏，极易对人体造成伤害，对环境造成污染和危害。

2、防范措施

“预防为主，安全第一”是减少事故发生、降低污染事故损害的主要保障。建议做好以下几个方面的工作：

（1）贮存和操作过程中的事故防范措施

①操作注意事项：密闭操作，全面通风。操作人员必须经过专门培训，严格遵守操作规程。远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。使用防爆型的通风系统和设备。防止气体泄漏到工作场所空气中。避免与氧化剂接触。在传送过程中，钢瓶和容器必须接地和跨接，防止产生静电。搬运时轻装轻卸，防止钢瓶及附件破损。配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

②储存注意事项：储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。库温不宜超过30℃。应与氧化剂等分开存放，切忌混储。采用防爆型照明、通风设施。禁止使用易产生火花的机械设备和工具。储区应备有泄漏应急处理设备。

③泄漏应急处理：迅速撤离泄漏污染区人员至上风处，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。合理通风，加速扩散。喷雾状水稀释、溶解。构筑围堤或挖坑收容产生的大量废水。如有可能，将漏出气用排风机送至空旷地方或装设适当喷头烧掉。也可以将漏气的容器移至空旷处，注意通风。漏气容器要妥善处理，修复、检验后再用。

（2）场区布局防范措施

针对本项目特点，本次评价建议在将来的设计应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生。

沼气工程设计包括工艺设计和总图设计。只有设计合理，才能从有效地消除事故发生的重大隐患。工艺设计是指根据生产任务、产品纲领所选择的生产方法、生产设备和工艺流程的设计。工艺设计在整个工程项目的设计中占有举足轻重的位置。工艺设计的好坏，直接关系着项目建成投产后劳动环境的优劣和安全卫生的高低。对所选用的设备应符合有关《生产设备安全卫生设计总则》的要求，并注意考虑职业危害治理和配套安全设施。总图设计即建筑总平面图设计，总图设计的好坏也能关系到工程项目投产后的劳动安全卫生条件和环境的好坏。在总图设计中应注意厂址不应选在有滑坡、断层、地下水位过高以及地基土承载力低于1kg/cm2的地域，烈度9度以上地震区，同时要合理进行功能分区，并有一定的防护地带和绿化带，要有足够的用地面积，按其最终规模、合理布局、统筹安排，并严格符合安全规范的要求。

施工过程中进行严格监督，设备安装、调试严格按照国家有关规定执行，工程竣工后，对整个工程进行验收。

针对本项目的特点，本报告建议在将来的设计、施工、运行阶段应考虑下列安全防范措施，以避免事故的发生：

①沼气池的设计应严格执行《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，产生的沼气经净化系统后方可以进入贮气柜，净化系统处理后的沼气质量指标，应符合下列要求：甲烷含量55%以上；硫化氢含量小于20mg/m3；

②设备布置严格执行国家有关防火防爆的规范、规定，设备之间保证有足够的安全间距，并按要求设置消防通道；

③尽量采用技术先进和安全可靠的设备，并按国家有关规定在车间内设置必要的安全卫生设施；

④设备、管道、管件等均采用可靠的密封技术，使沼气池、贮气罐和输送过程都在密闭的情况下进行，防止沼气泄漏；

⑤贮气柜严格按照《压力容器安全技术监察规程》的有关规定进行设计，并按规定装设安全阀，防止超压后的危害；

⑥对爆炸、火灾危害场所内可能产生静电危害的物体采取工业静电防范措施；

⑦在中央控制室和消防值班室设有火警专线电话，以确保紧急情况下通讯畅通。

#### 5.3.4.3猪的瘟疫传染病风险

1、疫病简介

猪场易发的传染病主要有猪瘟、猪传染性胃肠炎、猪流行性感冒、仔猪副伤寒等7种。《动物防疫法》规定，根据动物疫病对养殖业生产和人体健康的危害程度，猪只疫病分为下列三类：

一类疫病，是指对人畜危害严重、需要采取紧急、严厉的强制预防、控制、扑灭措施的疫病，主要有口蹄疫、猪水泡病、猪瘟、非洲猪瘟等。

二类疫病，是指可造成重大经济损失、需要采取严格控制、扑灭措施，防止扩散的疫病，主要指猪乙型脑炎、猪细小病毒病、猪繁殖与呼吸综合症、猪丹毒、猪肺疫、猪链球菌病、猪传染性萎缩性鼻炎、猪支原体肺炎、旋毛虫病、猪囊尾蚴病等。

三类疫病，是指常见多发、可能造成重大经济损失、需要控制和净化的疫病，主要指猪传染性胃肠炎、猪副伤寒、猪密螺旋体痢疾等。三类疫病的具体病种名录由国务院畜牧兽医行政管理部门规定并公布。

而且新的猪病正在还在不断增加，据南京农业大学研究，大中型猪场约有32种传染病，蔡宝祥等介绍有40种传染病。新增加的猪病主要有传染性萎缩性鼻炎、乙型脑炎、细小病毒病、伪狂犬病、猪痢疾、猪传染性胸膜炎、猪繁殖和呼吸综合症、母乳无乳综合症等。

2、预防措施

建立严格的卫生防疫制度是工厂化养殖场正常生产的保证，要认真贯彻“防重于治”的方针，必须建立严格的卫生防疫制度、健全卫生防疫设施，以确保猪场安全生产。按照国家规定，定期给猪做免疫接种，结合其他措施控制传染病的发生。采取的措施有：

（1）设计中考虑猪场布局合理，采取分离的布置方法，按猪的不同饲养阶段设置猪舍，并按一定规模进行分区饲养。生产与办公、生活区严格分开，非生产人员不得随意进入生产区。生产区周围应有防护设施，进入生产区必须消毒。

（2）建立正常的卫生防疫制度，按计划对猪舍进行清扫、消毒；按计划对猪群实施免疫程序，建立免疫档案。

（3）健全检验、检疫制度，强化检验、检疫手段，场部设技术科、实验室，配备兽医，加强对疾病的预防和医治。出售市场的产品不允许有病，病死猪必须投入死猪填埋井处理，严格消毒现场。不得乱扔污染环境。

（4）猪只饲养采用全进全出制度，为各阶段猪舍的清洗、消毒、阻断疫病传播创造条件，能有效控制和消灭场内已有病源。

3、疫情控制方案

根据发生疫情的类别，应分别采取相应的控制方案，具体如下：

（1）发生一类疫病时，应当及时报告区畜牧兽医行政管理部门，由其派专人到现场，划定疫点、疫区、受威胁区，采集病料，调查疫源，并及时报请区人民政府决定对场区实行封锁，将疫情等情况逐级上报国务院畜牧兽医行政管理部门。县政府应当立即组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种等强制性控制、扑灭措施，迅速扑灭疫病，并通报毗邻地区。在封锁期间，禁止染疫和疑似染疫的猪只流出场区，禁止非疫区的猪只进入场区，并根据扑灭动物疫病的需要对出入封锁区的人员、运输工具及有关物品采取消毒和其他限制性措施。封锁的解除，必须由县人民政府宣布。

（2）发生二类动物疫病时，区畜牧兽医行政管理部门应当根据需要组织有关部门和单位采取隔离、扑杀、销毁、消毒、紧急免疫接种、限制易感染的动物、动物产品及有关物品出入等控制、扑灭措施。

（3）发生三类动物疫病时，应由区政府按照动物疫病预防计划和国务院畜牧兽医行政管理部门的有关规定，组织防治和净化。

疫情的控制要贯彻以防为主的方针，切实做好防疫工作，确保农场的健康发展。一些常见疫病防治可以采用如下办法：

（1）猪瘟：猪瘟又叫烂肠瘟，是由猪瘟病毒引起的一种急性、热性、败血性传染病，不同品种、性别、年龄的猪均可感染该病。在该病的常发季节，要对种母猪于配种前或配种后免疫一次；仔猪于20~25日龄首免，50~60日龄二免。在非疫季节，应对种母猪于配种前或配种后免疫一次；种公猪于春秋两季各免疫一次；仔猪断奶后免疫一次。另外，可以对仔猪进行超前免疫（出生后肌肉注射1头份，1小时后再喂初乳）。

（2）猪传染性胃肠炎：该病是由猪传染性胃肠炎病毒引起的以2周龄内仔猪呕吐、水样腹泻、脱水为特征的接触性传染病，10日龄以下病猪死亡率达50~100%。可对怀孕母猪注射传染性胃肠炎弱毒苗，使仔猪通过母乳获得被动免疫。也可将病死猪内脏磨成糊状，混于饲料中饲喂分娩前15天的母猪。

（3）猪流行性感冒：该病是由猪流行性感冒病毒引起的一种急性、高度接触性传染病，发病猪不分品种、性别和年龄，多发生于春季，往往突然发病，迅速传播整个猪群。目前尚无有效的疫苗。预防本病应加强猪舍的消毒工作，保持猪舍清洁干燥。

（4）仔猪副伤寒：该病是由沙门氏菌引起的一种传染病，多发生于2~4月龄的仔猪，1个月以下和6个月以上的猪很少发生。在非疫区仔猪断奶后要接种副伤寒弱毒冻干苗，疫区要对20~30日龄的仔猪用副伤寒甲醛苗首免，间隔5~8天再免疫一次。

（5）仔猪大肠杆菌病：由致病性大肠杆菌引起，包括仔猪黄痢（以1～3日龄仔猪多见）、仔猪白痢（以10～30日龄仔猪多发）、仔猪水肿病（多发生于断奶前后体质健壮的仔猪）。仔猪黄痢的免疫是对怀孕母猪于产前40天肌肉注射2毫升仔猪黄痢油剂苗；仔猪白痢的免疫方法是让怀孕母猪于产前40天口服遗传工程活菌苗，产前15天进行加强免疫；仔猪水肿病的免疫方法是对妊娠母猪注射采用本猪场病猪分离的致病菌株制备的灭活苗。

（6）猪喘气病：该病又称猪霉形体肺炎，是由肺炎霉形体（支原体）引起的一种慢性呼吸道传染病，各种年龄、性别、品种的猪都可发生，病猪表现为咳嗽、气喘，死亡率不高，主要影响猪的生长速度。可对15日龄以上的仔猪胸腔或肺内接种猪气喘病弱毒苗。

（7）猪肺疫：该病是由巴氏杆菌引起的一种急性、热性、败血性传染病，各种年龄的猪均易感染，但以仔猪和架子猪发病率较高。仔猪断奶时肌肉注射猪肺疫弱毒苗。

### 5.3.5事故应急预案

应急预案主要内容应根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）详细编制，应急预案基本内容见表5.3-2。

表5.3-2   应急预案基本内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标、装置区、环境保护目标 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 场区、地区应急组织机构、人员。 |
| 3 | 预案分级影响条件 | 规定预案的级别和分级影响程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施，设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢救、救援及控制措施 | 由专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数后果进行评估，为指挥部门提供决策依据。 |
| 7 | 应急监测、防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场、邻近区域、控制防火区域、控制清除污染措施及相设施。 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划 | 事故现场、场区邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，中毒人员医疗救护与公众健康。 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对场区邻近地区开展公众教育，培训和发布有关信息 |

### 5.3.6风险评价结论

综合分析，该项目风险评价结论如下：

（1）沼气风险评价结论

①项目副产品沼气，属易燃易爆气体，装置在一定压力下运行，储存系统存量较大，具有一定的潜在危险性。

②事故情况下，对周围环境的危害主要短时影响。

③项目具有潜在的事故风险，尽管出现最大可信灾害事故的概率较小，但要从建设、生产、储运等各方面积极采取防护措施，这是确保安全的根本措施。

④为了防范事故和减少危害，需制定灾害事故的应急处理预案。当出现事故时，要采取紧急的工程应急措施，如必要，要采取社会应急措施，以控制事故和减少其造成的危害。

⑤项目存在的潜在风险与该项目实施后产生各方面的效益及意义相比，评价认为该风险是完全被可以接受的。

（2）事故性排放风险评价结论

评价认为，在降雨量较大的情况下出现事故性排放的可能性最大。企业采取了相应措施避免雨水进入沼气池，并加强管理，该风险是可以接受的。

（3）猪瘟事故风险评价结论

集约化养殖场疫病发生有自身的特点，只要企业加强日常管理，做好预防工作，经常消毒，并建立疫病监测制度，在疫病发生时能严格按照应急计划执行，评价认为该风险是可以接受的。

# 6 污染防治措施可行性分析

## 6.1废水治理措施

### 6.1.1项目废水污染源与水质

项目废水类别主要为猪只尿液、猪舍冲洗废水等养殖废水和生活污水，项目废水经场内污水处理系统处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧的无名小溪。

### 6.1.2废水处理工艺设计

本项目产生的污水按照种养结合、污水资源化利用的原则，采用干清粪工艺，进行固液分离，污水全程采用PLC控制系统控制，经过预处理—生化处理—氧化塘处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，雨季蓄水池满时有部分废水通过农灌渠排出。本污水处理工艺已经在温氏股份全国各地区的养猪场已经投入稳定运行，污水处理统计数据表明，本污水处理工艺能确保废水稳定达标排放。

场区排水系统实施雨污分流，污水进场区污水处理站处理。考虑到后期发展，污水处理站设计最大处理能力300m3/d，污水处理工艺流程见图6.1-1和图6.1-2。

图6.1-1  废水治理工艺流程图

图6.1-2  废水处理工艺流程简图

废水处理工艺流程简介：

含有少量粪便的清洗水经收集自流入集水池，然后用泵打入固液分离装置，分离出的粪送至有机肥加工中心加工成有机肥自用或出售。分离出的废水自流入沉淀池沉淀固体颗粒物，而后用泵打入水解酸化池进行水量水质调节。在水解酸化细菌的作用下，把大分子有机物转化为小分子有机酸，再用泵打入UASB反应器。在UASB反应器中，废水中的小分子有机物(主要是有机酸)与微生物(主要是产甲烷菌)厌氧反应，使小分子有机物进一步断链降解，在这个过程中产生的沼气经脱水脱硫处理后进入储气柜用于生活或猪舍取暖等。由UASB反应器排出的废水自流入二级厌氧好养池，通过二级与好氧微生物、厌氧微生物充分反应，使废水中的有机物进一步无机化。反应充分后的废水自流入除磷沉淀池在重力等作用下重力分离，进行除磷，污泥回流到调节池由前段工序进一步稳定处理，上清液自流入生物氧化塘，进行进一步的物化和生物处理净化。最后流入废水经生物氧化塘处理后泵入储水池对周边的绿化和配套果园喷淋灌溉。UASB反应器设置有循环泵，当水质波动大时启动，提高升流速度，利于反应器污泥处于高度膨胀状态，增加污泥与废水的接触面积，减少水质波动对系统带来的影响，提高反应效率。除磷沉淀池的污泥连续回流到调节池中，有利于脱氮除磷。整个系统产生的污泥送堆肥间制成有机肥。

污水处理系统设计说明：

- 预处理部分

预处理部分由集水池—固液分离机—沉淀池三部分组成，各部分设计参数如下：

- 集水池

主要配合固液分离机使用，有效容积为48m3/座，共设计1座，配备粗格栅、立轴搅拌机、潜污泵、液位控制仪，池体构造选用矩形。

（2）固液分离机

宜选用两段式固液分离机，即筛网—螺杆挤压式固液分离机，固液分离机选型为平均处理量的两倍，可多台并联使用。

（3）沉淀池

沉淀池采用平流式沉淀池，共设计1座，有效容积为34m3，表面负荷1.06m³/㎡·h，水平流速小于7 mm/s，配备行车式刮泥机及污泥回流系统和污泥泵。

2、生化处理部分

（1）水解酸化调节池

起调节水量水质、水解酸化作用，进一步提高后续厌氧池体的处理效率，水力停留时间12h，配备液位控制系统、潜污泵、曝气搅拌系统或推流搅拌系统。

（2）UASB厌氧反应器

根据场地条件及设施建设的经济性，优先采用圆形池，容积负荷取2.0 kgCOD/m³·d，HRT=48h，高度在7-9 m间为宜，上升流速度小于0.5m/h，布水系统优先考虑脉冲形式，三相分离器可采用PP、玻璃钢、不锈钢材质，禁止使用碳钢材质，必须配备出水循环泵。推荐采用搪瓷拼装结构UASB成套设备。需对UASB进行保温处理，保温材料为聚苯乙烯，厚度10cm，外罩彩钢瓦。

（3）两级AO系统

一级缺氧：氨氮负荷取0.03kgNH3-N/kgMLSS·d，污泥浓度取3000mg/L，回流比200%，HRT=18h，配备潜水搅拌系统，搅拌功率为4W/m³。一级缺氧池与调节池之间加设一超越管，用于补充反硝化碳源。

一级好氧：BOD负荷取0.15kg BOD5/kgMLSS·d，HRT=24h，采用活性污泥法，配备曝气系统、碱度投加系统、混合液回流泵两台（一备一用）。

中间沉淀池：采用竖流沉淀池，表面负荷0.8m³/㎡·h，配备行车式刮泥机及污泥回流系统，污泥回流比70%。

二级缺氧池：氨氮负荷取0.03kgNH3-N/ kgMLSS·d,污泥浓度取3000mg/L，HRT=18h，配备潜水搅拌系统，搅拌功率为4W/m³。

二级好氧池：BOD负荷取0.8kg BOD5/m³·d，HRT=10h，采用接触氧化法，配备曝气系统、碱度投加系统、混合液回流系统（低温季节使用），其中混合液回流系统回流至二级缺氧池，回流比100%。

除磷沉淀池：包括加药反应池和斜板沉淀池，加药反应池HRT=0.5h，斜板沉淀池HRT=2h，配备加药系统、污泥泵。

pH回调池：HRT=0.5h，配备加药系统、搅拌系统、pH探头，需配备折点加氯设备，冬季低温运行时对氨氮进行强化去除。

曝气系统：采用微孔曝气器，氧转移率17%，每立方米污水需空气量V=BOD5需氧量+硝化需氧量+污泥内源呼吸需氧量=59m³，总风量=Q*V。配备DO测定仪并通过PLC-变频控制系统对风机风量进行自动调整。

3、氧化塘

氧化塘类型要求为兼性塘，塘深1.5米，串联使用，数量≥3级，HRT=40d，本项目氧化塘共建设两座，总容积约为7000m3。

4、控制系统

配备PLC控制系统，具备手动/自动切换功能，且必须包含以下部分：

（1）pH自动控制

（2）DO-变频联动自动控制

（3）泵与液位连锁控制

（4）泵、搅拌机、加药阀、排泥阀与相关提升泵的连锁控制

（5）排泥阀的定期排泥、加药阀的延时停止控制。

### 6.1.3 废水处理工艺的符合性分析

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》知；规模化畜禽养殖场沼气工程是以规模化畜禽养殖场粪便污水的厌氧消化为主要技术环节，集污水处理、沼气生产、资源化利用为一体的系统工程，沼气工程的设计应在不断总结生产实践经验和吸收科研成果的基础上，积极采用新技术、新工艺、新材料、新设备，以提高自动化水平、降低劳动强度、降低投资和运行费用。

根据《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》，规模化畜禽养殖场沼气站设计工艺分两种类型，一种为“能源生态型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场污水经厌氧消化处理后作为农田水肥利用的处理利用工艺，厌氧出水（沼液）依靠土地处理系统，要求周围有足够的农田消纳厌氧发酵后的沼液和沼渣，养殖业和种植业要配套；另一种为“能源环保型”处理利用工艺，主要为畜禽养殖场的畜禽污水处理后达标排放或以回用为最终目的的处理利用工艺，要求最终出水达到一定标准后排放到自然水体。

同时根据《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》知：养殖场粪污处理分为模式I、模式II、模式III三种模式，采用模式I或模式II处理工艺的养殖场应位于非环境敏感区，周围环境容量大、远离城市、有能源需求，周边有足够土地能够消纳全部的沼液、沼渣。采用干清粪工艺的养殖场不宜采用模式I处理工艺，同时《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》还规定养殖规模在存栏（以猪计）2000头及以下的应尽可能采用模式I或模式II处理工艺，存栏（以猪计）10000头及以上的应尽可能采用模式III处理工艺。本项目年存栏成年猪为39000头，因此本项目沼气工程应采用《规模化畜禽养殖场沼气工程设计规范》中“能源环保型”处理利用工艺及《畜禽养殖业污染治理工程技术规范》中模式III处理工艺，

综合以上，本项目废水处理工艺合理。

### 6.1.4 废水处理经济可行性分析

建设项目废水处理站的总投资约300万元，其运行成本见下表。

表6.1-1  污水处理站运行成本表

| 序号 | 组成部分 | 折合水处理成本 （元/m3） | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 人工费 | 0.62 | 定员1人，月工资按3000元计； |
| E2 | 电 费 | 1.18 | 运行功率约为10.6Kw/h，电费0.75元/kwh； |
| E3 | 药剂费用 | 0.41 | 中和药剂等； |
| E4 | 合 计 | 2.21 | E1+ E2 + E3 |

从上表可知，建设项目废水处理站的运行成本为2.21元/吨废水，年运行费用约为18.27万元，因此，拟建项目污水处理措施从经济上来说是可行的。

### 6.1.5 地下水环保措施可行性分析

根据装置、单元的特点和所处的区域和部位，可将厂区划分为重点污染防治区、一般污染防治区和非污染防治区，针对不同的区域提出相应的防渗要求。

项目防渗措施根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行防渗设计。

根据根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表进行污染防治分区，厂区地下水污染防治区分类见下表，厂区内分区防渗分区图见附图。

表6.1-2  场区地下水污染防治区分类

| 防治区分区 | 装置或构筑物名称 | 防渗区域 |
| --- | --- | --- |
| 重点污染防治区 | 排尿沟 | 沟底部、沟壁 |
|  | 污水池及管道 | 水池底部、池壁 |
|  | 粪便暂存池 | 暂存池底部及池壁 |
|  | 应急事故池 | 水池底部、池壁 |
|  | 危险废物临时堆放场 | 地面 |
| 一般污染防治区 | 猪舍 | 地面及墙角 |
|  | 有机肥加工区 | 地面 |

※ 重点污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，不能及时发现和处理的区域部位。重点污染防治区中的依托环保设施（污水处理设施和事故池）已按相关要求设计。

污水管道管沟、污水收集池、事故池的防渗措施应满足《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）中要求。

※ 一般污染防治区

指对地下水环境有污染的物料或污染物泄漏后，可及时发现和处理的区域部位。主要为猪舍、有机肥加工车间等（除重点污染防治区外）。

养猪场地面防渗参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013）采取相应的防渗措施。

防渗能力与《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）第6.2.1条等效。

※ 非污染防治区

指一般和重点污染防治区以外的区域或部位。主要包括办公生活区、配电房、绿化区及道路等。对于基本上不产生污染物的非污染防治区，不采取专门针对地下水污染的防治措施。

各污染防治区需满足相应的防渗要求。除此之外，防渗要求《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表中相关要求，防渗要求如下：

（1）一般规定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表相关要求，地下管道、建（构）筑物防渗的设计使用年限不应低于其主体的设计使用年限。一般污染防治区防渗层的防渗性能不应低于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能，重点污染防治区防渗层的防渗性能不应低于6.0m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。防渗层可由单一或多种防渗材料组成。干燥气候条件下，不应采用钠基膨润土防水毯防渗层。污染防治区地面应坡向排水口或排水沟。当污染物有腐蚀性时，防渗材料应具耐腐蚀性能或采取防腐蚀措施。

（2）地面

地面防渗层可采用黏土、抗渗混凝土、高密度聚乙烯（HDPE）膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。

当建设场地具有符合要求的黏土时，地面防渗宜采用黏土防渗层，防渗层顶面宜采用混凝土地面或设置厚度不小于200mm的砂石层。

①混凝土防渗层

混凝土防渗层可采用抗渗钢纤维混凝土、抗渗合成纤维混凝土、抗渗钢筋混凝土和抗渗素混凝土。

混凝土防渗层的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定，混凝土防渗层应设置缩缝和胀缝。

②高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层

高密度聚乙烯（HDPE）膜厚度不宜小于1.5mm，埋深不宜小于300mm。膜上、膜下应设置保护层，保护层可采用长丝无纺土工布，膜下保护层也可采用不含尖锐颗粒的砂层，厚度不宜小于100mm。膜上保护层以上应设置砂石层，厚度不宜小于200mm。

高密度聚乙烯（HDPE）膜应坡向盲沟或排水沟。盲沟内的排水材料宜采用长丝无纺土工布包裹的卵石或碎石等防渗透性较好的材料类，也可采用长丝无纺土工布包裹高密度聚乙烯（HDPE）穿孔排水管。

③钠基膨润土防水毯防渗层

混凝土层的强度等级不宜低于C20，厚度宜为100mm。砂石垫层厚度不宜小于300mm。钠基膨润土防水毯宜选用针刺膜法钠基膨润土防水毯。

（3）污水池、污水沟

混凝土污水池、污水沟的耐久性应符合现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的有关规定，混凝土强度等级不宜低于C30。

①污水池

一般污染防治区：结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区：结构厚度不应小于250mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且水池的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型或喷涂聚脲等防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1mm，喷涂聚脲防水涂料厚度不应小于1.5mm。当混凝土掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。

②污水沟

一般污染防治区：结构厚度不应小于150mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8。

重点污染防治区：结构厚度不应小于150mm。混凝土的抗渗等级不应低于P8，且污水沟的内表面应涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料，或在混凝土内掺加水泥基渗透结晶型防水剂。水泥基渗透结晶型防水涂料厚度不应小于1mm。当混凝土掺加水泥基渗透结晶型防水剂时，掺量宜为胶凝材料总量的1%-2%。

（4）管道管沟

当管道公称直径不大于500mm时，应采用无缝钢管，当管道公称直径大于500mm时，宜采用直缝埋弧焊接钢管，焊缝应进行100%射线探伤。管道设计壁厚的腐蚀余量不应小于2mm或采用管道内防腐。管道的外防腐等级应采用特加强级。管道的连接方式应采用焊接。

若污水管道采用非钢制金属管道时，宜采用高密度聚乙烯（HDPE）膜防渗层，也可采用抗渗钢筋混凝土管沟或套管。污水管道高密度聚乙烯（HDPE）膜和抗渗钢筋混凝土管沟防渗层应符合《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表。

#### 防渗设计及预防地下水、土壤污染的控制措施

（1）重点污染防治区

重点污染防治区的地面防渗设计应根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）、《工业建筑防腐蚀设计规范》(GB50046-2008)和《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）进行防渗设计。

对污水处理池、固废暂存场，加强日常的巡查管理及各设施的维护保养。

（2）一般污染防治区

一般固废堆场防渗要求根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599－2001）和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）相关要求进行设计；其它一般污染防治区，地面防渗根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）中表7地下水污染防渗分区参照表相关要求执行。

（3）加强固废的收集、贮存和清运；污水的收集和处理，以及原料储运和使用的管理。加强对污水处理设施构筑物主体和相关管线、配套设备的日常维护和检查；加强对盛装固废的容器的日常检查。并配备必要的备用装置和设施，一旦发生泄漏，能够及时响应并完成泄漏物料的安全转移，并对泄漏的污染物进行及时收集处理。

采取以上措施后，项目对可能产生地下水影响的各项途径均进行有效预防，在确保各项防渗措施得以落实，并加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制厂区内的废水污染物下渗现象，避免污染地下水，因此在采取本环评所提的措施后，项目不会对区域地下水环境产生明显影响。

本次评价认为，经采取以上防治措施后，不会对地下水造成污染影响。

## 6.2废气治理措施

项目营运后产生的废气主要有生产废气和生活废气，其中生产废气包括猪舍、粪污池和堆肥场散发的恶臭气体（通常来自粪便管理不当）、死亡的动物散发的腐臭味、沼气，生活废气主要是厨房油烟废气和沼气燃烧废气。

### 6.2.1恶臭废气防治措施

该项目大气污染物主要来自生猪粪便产生的臭气，畜禽粪便臭气是厌氧细菌发酵的产物，臭气中主要含有氨气、硫化氢等气体。

臭气属于无组织排放，针对臭气的无组织排放，采取的防治措施如下：

（1）喷洒除臭剂

在猪舍、粪污池和堆肥场等通过喷洒除臭剂来控制恶臭，多用强氧化剂和杀菌剂等消除微生物产生的臭味或化学氧化臭味物质。

（2）对猪舍恶臭排风机安装恶臭治理系统

为进一步减少恶臭排放量，减少对周边大气环境的影响，建设单位在每栋猪舍排风区配套建设1套恶臭治理系统，恶臭去除系统为在猪舍排风机外5m处安装支架，使用二层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置（喷淋物主要为水，并添加少量空气清新剂）。根据李闽，杨南宗等发布的《养猪场黑纱网和水喷淋结合除臭应用试验》，恶臭经过黑纱网过滤后，恶臭治理效率约90%。同时，该恶臭治理系统在江永县温氏公司已投运的潇浦种猪场、大同扩繁场等投入使用，根据建设单位介绍，在使用了该恶臭治理技术之后，猪舍5m外基本已闻不到臭味，其除臭效果比较显著。

（3）加强绿化

绿化工程对改善养殖场的环境质量是十分重要的。厂区广种花草树木，道路两边种植乔灌木、松柏等，厂界边缘地带形成多层防护林带，以降低恶臭污染的影响程度。绿化隔离带的布置采用多行、高低结合进行，树种选择根据当地习惯多选用吸尘、降噪、防臭树种，一方面可改善厂内环境，另一方面植被具有隔音、净化空气、杀菌、滞尘等功能。同时，由于可阻低风速，减少厂区内的扬尘产生量，从而在一定程度上减少污染物对周围环境的影响。

企业可适当种植一些具有吸附恶臭气味的植物如夹竹桃等，以净化空气。

（4）加强恶臭污染源管理

在猪粪处理、堆存和还林等工艺过程中，易产生恶臭。为此养殖场及猪舍应每天及时清运产生的猪粪，并妥善贮存，采用先进合理的工艺处理，评价建议猪粪采用发酵槽堆肥工艺无害化处理，经处理后的猪粪及时外运，尽量减少其在场内临时堆场的堆存时间和堆存量，保持厂区内道路清洁，杜绝猪粪随意散落，以控制恶臭污染物的排放量。

温度高时恶臭气体浓度高，猪粪在1～2周后发酵较快，粪便暴露面积大的发酵率高。猪舍使用漏缝地板，保证粪便冷却，并尽快从猪舍内清粪，在猪舍内加强通风，加速粪便干燥，可减少猪粪污染。通过在日粮中添加EM，并合理搭配日粮；粪便中有臭味的成份主要是过剩的蛋白质发酵分解而来的，通过在日粮中添加EM，粪便中粗蛋白的含量可显著地降低，有效减少未消化蛋白质的分解物排放，提高日粮消化率、减少干物质（蛋白质）排出量是减少恶臭来源的有效措施。

（5）合理布局

该地区全年主导风向为东北偏北风，项目平面布置将生产区与办公生活区分开，办公生活区位于厂区东南面，位于主导风向侧方向，可有效减轻恶臭对本项目生活区的不利影响。

（6）做好厂区规划

项目环境防护距离范围内的土地不应有居民区或其他环境敏感目标。因而建议将恶臭产生部门粪污收集池及发酵床设施布置在厂区的中部或西侧。

（7）评价要求

评价要求蚊蝇孳生季节喷洒虫卵消灭液，杜绝蚊蝇的生长，避免对附近居民的影响。

坚持农（林）牧结合、种养平衡的原则，严格根据土地对粪尿的消纳能力，控制养殖规模，以控制对环境的污染。

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》中的要求，污水收集输送系统，不得采取明沟布设。同时，产生无组织排放的恶臭气体浓度较高的设施，必须设计有合理的密闭措施，尽可能减少恶臭气体的无组织排放。

采取以上措施后，建设项目恶臭气体经有效控制后，能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表1、表2中标准限值的要求，对周围大气环境的影响较小。

### 6.2.2食堂油烟治理措施

本项目食堂采用项目场区产生的沼气为燃料，经过脱硫处理的沼气的含硫量和一般天然气含量相当，属清洁能源，产生的污染物很少，对环境污染较小，厨房产生油烟废气，项目食堂使用沼气作燃料，燃气主要成分为甲烷，故燃料废气对环境空气影响较小，只是会产生少量的油烟。本项目产生的油烟废气采用高效静电油烟净化器处理后引至楼顶排放，排放口高于周围建筑物5m并避开易受影响的建筑物，经处理后废气中油烟浓度小于2mg/m3，能够满足《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001）的排放标准。

### 6.2.3沼气污染控制措施

有机物发酵时，由于微生物对蛋白质的分解会产生一定量H2S气体进入沼气，其浓度范围一般在1~12g/m3，大大超过《人工煤气》（GB13612-2006）20mg/m3的规定，若不先进行处理，而是直接作为燃料燃烧，将会对周围环境造成一定危害，直接限制沼气的利用范围。因此，沼气必须进行脱硫。本项目在对沼气进行净化时采用干法脱硫，脱硫工艺结构简单、技术成熟可靠，造价低，能满足项目沼气的脱硫需要。

沼气干法脱硫原理：沼气中的有害物质主要是硫化氢，它对人体健康有相当大的危害，对管道阀门及应用设备有较强的腐蚀作用。本项目采用干法脱硫，其原理为在常温下含有硫化氢的沼气通过脱硫剂床层，沼气中的硫化氢与活性物质氧化铁接触，生成硫化铁和亚硫化铁，然后含有硫化物的脱硫剂与空气中的氧接触，当有水存在时，铁的硫化物又转化为氧化铁和单体硫。这种脱硫和再生过程可循环进行多次，直至氧化铁脱硫剂表面大部分被硫或其他杂质覆盖而失去活性为止。失去活性的氧化铁脱硫剂由厂家回收。

沼气净化工艺流程见图6.2-1。

图6.2-1  沼气净化及输配工艺

项目营运后，猪尿、猪舍冲栏废水和员工生活废水经过厌氧发酵产生沼气，产生的沼气利用上述工艺进行干法脱硫。沼气脱硫后部分用于场区生活、猪舍保温。沼气含硫量低，燃烧产生的污染物很少。

沼气的利用方案：

本项目沼气产生量约为144.133m3/d（52608.5m3/a），其中5475m3/a用于厂区生活用能，剩余沼气用于猪舍保温及周边居民使用。

沼气在猪场生活用能的应用较为普遍，利用方法成熟、可靠。

综上所述，本项目采取上述处理措施后，大气污染物均可做到达标排放。

## 6.3 固废治理措施

本项目产生的固废物主要是猪粪、饲料残渣、医疗废物、饲料包装袋、污水处理站污泥、废脱硫剂、病猪尸体及生活垃圾。

猪粪、污水处理站污泥含有植物生长必须的营养元素，是一种很好的资源，坚持农牧结合、种养平衡，既能使资源得到合理利用又可解决环境污染问题。猪粪、污水处理站设有专用的贮存、处理设施，发酵处理后的猪粪制作成有机肥料使用，污水处理站污泥作为本项目饲料种植用肥还田。

本项目产生的饲料包装袋收集后外售处理；废脱硫剂由厂家回收处理；生活垃圾交由环卫部门处理；本项目对医疗废弃物由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集危废，不在厂内暂存；本项目病死猪及分娩废物根据《畜禽卫生防疫条例》和国家防疫部门制定的处理方法对尸体的处理方法为采用无害化生物降解处置。

以上处置措施符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》HJ/T81-2001，处置措施可行。

## 6.4 噪声治理措施

工程噪声主要来自圈舍的风机系统和污水处理站水泵运行产生的噪声、猪只饥饿引起的叫声，噪声源强约为75-90dB(A)。在采取减震隔声及消声等措施后，对周边环境影响较小。拟建项目应优先选用低噪声设备，对强噪声设备如水泵和风机等采取减振、隔声措施，噪声治理措施及降噪效果见表6.4-1。

表6.4-1  噪声治理措施及降噪效果

| 序号 | 噪声设备 | 源强 | 治理措施 | 采取措施后源强 | 预计场界 噪声值 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 猪叫 | 80 | 建筑隔声 | 65 | 白天： 60 dB(A) 夜间： 50 dB(A) | 白天： 60 dB(A) 夜间： 50 dB(A) |
| 2 | 污水泵 | 90 | 减振、隔声 | 70 |  |  |
| 3 | 水泵 | 90 | 减振、隔声、消声 | 70 |  |  |
| 4 | 排风扇 | 85 | 减振、隔声 | 65 |  |  |

同时建议建设单位采取以下措施，控制噪声源强：

项目在平面布置上优化设计。采用“闹静分开”和合理布局的设施原则，尽量将高噪声源远离本场生活、办公区和厂界外噪声敏感区域。

机械噪声控制：设计中选择低噪声设备，在订购时应提出相应的噪声控制指标。按照需要选择风机设计参数，在满足设计指标前提下，应尽可能降低叶片尖端线速度，降低比声级功能级，使风机尽可能工作在最高效率上，以有利于提高风机效率和降低噪声；对机器进行定期检查，防止由于机器不正常运转时产生的噪声。

拟建项目在采取了以上有效的噪声防治措施后，场界噪声可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-92008）中的2类标准，不会造成不利影响。

## 6.5 绿化措施及可行性分析

养殖项目区域绿化工作十分重要。搞好绿化工作不仅是“绿色生态养殖”的重要标志，而且绿化还具有阻挡臭味气体、降低噪声、调节养殖场温度及湿度、吸附尘粒的作用，对局部的环境污染具有多方面的长期和综合效果。因此该工程应结合养殖项目布局，合理规划，优化树种，认真搞好绿化工程：

（1）绿化植物的选择既要考虑当地土壤及气候条件，又要结合工程的实际排污情况，同时要考虑近期和远期的绿化效果，可种植一些如桂花等发香的木本植物，将速生树和慢生树相搭配，植物、种草、栽培、盆景结合起来，形居高、中、低错落的主体绿化和垂直绿化，增加绿化效果和环境效果。

在树种选择上，不仅要考虑美化效果，还必须考虑在除臭、防火、吸尘、杀菌等方面的作用。建议选用桂花树、栀子树、桑树、女贞、泡桐、樟树、夹竹桃、紫薇、广玉兰、桃树等树种；白兰、茉莉、结缕草、蜈蚣草、美人蕉、菊花、金鱼草等花草。

（2）在净道建林荫道，树冠可高矮相结合，疏密相宜。

## 6.6环保政策可行性分析

### 6.6.1 产业政策符合性分析

本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313  猪的饲养”，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于《国民经济行业分类》分类中的“A0313  猪的饲养”，根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类第一项“农林业”中第8条“生态种（养）技术开发与应用”。即本项目符合国家相关产业政策要求。

2010年农业部下发《农业部关于加快推进畜禽标准化规模养殖的意见》，启动生猪标准化示范创建活动，2010年先行创建500个生猪标准化示范养殖场，标准要求：品种良种化、养殖设施化、生产规模化、防疫制度化、粪污处理无害化、监管常态化，本项目属于良种生猪规模化养殖，符合农业部对畜禽养殖的意见；根据2011年湖南省畜牧养殖业发展规划，要求重点支持4000个畜禽规模养殖场、20万亩精养鱼池进行标准化改造，着力创建50个省级以上畜禽标准化规模养殖场、50个部级水产健康养殖示范场，带动全省生猪规模养殖比重提高到65%以上，本项目的建设符合湖南省畜牧养猪业发展规划。

综上所述，本项目建设符合国家及湖南省产业政策。

### 6.6.2 与规划的符合性分析

本项目拟选址于江永县松柏乡大同村、富素村，经江永县农业农村局确认本项目用地范围内不属于畜禽养殖禁养区，项目建设并已取得江永县农业农村局、江永县林业局、江永县自然资源局以、江永县环保局以及乡政府的同意，故项目选址符合江永县发展规划。

### 6.6.3 项目选址合理性分析

本项目选址符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求；在该山地目前主要有少量的野生着杂草、灌木等。占地范围内林地不属于公益林，建设单位已咨询国土部门，项目占地范围不属于生态红线范围内；占地范围内无农田；加强卫生防疫工作，按计划对猪舍进行清扫、消毒，猪群免疫等措施下，符合《关于加强畜禽养殖业环境监管、严防高致病性禽流感疫情扩散的紧急通知》要求；项目区符合《畜禽养殖产地环境评价规范》中有关水环境质量、土壤环境质量、环境空气质量、声环境质量评价指标限值和规范要求。经江永县农业农村局确认本项目养殖区不属于江永县禁养区、限养区范围内，为适养区范围，符合江永县畜牧养殖业发展规划。经现场核查，项目周边居民较远，经合理布局后，项目恶臭源对周边居民影响较小，项目不存在明显的环境制约性因素。

### 6.6.4与畜禽养殖业污染防治技术规范中选址符合性分析

根据《畜禽养殖业污染防治技术规范》，畜禽养殖业选址必须符合下列要求：

（1）禁止在下列区域内建设畜禽养殖场：

①生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区；

②城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区；

③县级人民政府依法划定的禁养区域；

④国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域。
    （2）新建改建、扩建的畜禽养殖场选址应避开以下区域：

（1）中规定的禁建区域，在禁建区域附近建设的，应设在（1）中规定的禁建区域常年主导风向的下风向或侧风向处，场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m。

表6.6-1    本项目场址与选址要求的符合性分析表

| 选址条件 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| 禁止在生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区建设 | 本项目所在地不是生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区的核心区及缓冲区 | 符合 |
| 禁止城市和城镇居民区，包括文教科研区、医疗区、商业区、工业区、游览区等人口集中地区建设 | 本项目所在地不位于城市和城镇居民区 | 符合 |
| 禁止在县级人民政府依法划定的禁养区域建设 | 本项目所在地不是县级人民政府依法划定的禁养区域 | 符合 |
| 禁止在国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域建设 | 本项目所在地不属于国家或地方法律、法规规定需特殊保护的其它区域 | 符合 |
| 场界与禁建区域边界的最小距离不得小于500m. | 项目不属于禁养区和限养区，与其边界距离大于500m。 | 符合 |
| 猪粪贮存的位置必须远离各类功能地表水体，距离不得小于400m，并设置在养猪场生产及生活管理区的常年主导风向下风向 | 项目周边功能地表水体为周边的无名小溪，位于项目地东北面500m，猪粪贮存布设在生活管理区常年主导风向下风向。 | 符合 |

根据表6.6-1可知，本项目选择符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》选址要求。

### 6.6.5平面布局合理性分析

（1）本工程养殖场生产区、生活管理区相互分开；污水处理设施位于项目用地1区东北面；项目粪便暂存位置位于项目常年主导风向的下风向。项目总体布置符合《畜禽养殖业污染防治技术规范》（HJ/T81-2001）的规定。

（2）本工程按照饲养的操作流程布置猪舍、饲料仓库等设施，做到功能分区明确合理，保证养殖场内物料运输距离短捷顺畅，干净道和污染道尽量不交叉，搞好绿化工作，使养殖场内部环境优美，空气清新，有利于人畜生活。

（3）场内道路主要为人畜通道及运输饲料用，根据场区规模，入口处主干道采用4.0m，猪舍间区域道路采用4.0m，各猪舍引道采用3.0m宽。路面型式均采用郊区型道路，混凝土路面，带盖板明沟排雨水，纵坡不大于2％。

（4）畜禽养殖需要较高的卫生条件，所以场区内绿化、美化环境显得尤为重要。项目在建设过程中加强场内的绿化建设和卫生要求，在道路两侧种植行道树，选择大树冠的树种，场区内树种应高低搭配，多种植乔木与灌木，尽量为场区营造一个空气清新，利于牲畜生长的生态环境。

综上所述，本工程总平面布置充分利用现有地势，按照功能和工艺流程，总体上按由南向北方向布置，生活区和生产区分开。从整体布局和环境影响上看，工程总平面布置基本合理。

# 7 环境经济损益分析

环境经济损益分析的主要任务是衡量项目要投入的环境投资所能收到的环境保护效果，本评价环境经济损益分析主要研究工程环境经济损益情况，除需计算用于控制污染所需投资和费用外，还要同时核算可能收到的环境与经济实效。

## 7.1 环保措施投资估算

凡属污染治理和环境保护投资和环境保护需要的专用设备、装置、监测手段和工程设施等，其资金按100%计入环境保护投资。按此原则计算，该项目环境保护投资估算见表7.1-1。该项目用于环境保护方面的投资约405万元，占项目总投资7500万元的5.4%。

表7.1-1  环保措施投资估算

| 污染源 | 环保设施名称 | 投资 （万元） | 规模 | 效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站（采用“水解酸化+UASB+A2/O2+氧化塘”工艺） | 200 | 300m3/d，氧化塘有效容积不小于7000m3 | 出水能稳定达到GB8978-1996一级标准 |
|  | 化粪池 | 2 | 5m3/d | 生活废水经化粪池预处理后进入污水处理站好氧段继续处理 |
|  | 集污池、发酵床、污水管道等可能产生废水的位置进行防渗 | 20 | / | 避免养殖废水渗入地下，从而污染地下水 |
|  | 应急事故池 | 10 | 300m3 | 避免事故废水冲击污水处理站，造成污水处理站排水不达标 |
|  | 废水回灌配套管网及喷灌设施 | 30 | 根据现场情况而定 | 废水处理达标后部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉 |
| 废气 | 油烟净化装置 | 3 | —— | 达到GB8483-2001 |
|  | 恶臭治理系统 | 30 | 每栋猪舍排风区配套建设1套恶臭去除系统，恶臭去除系统为将在排风机外5m处安装支架，使用二层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中二级要求 |
|  | 定期喷洒抑臭剂 | 10 | —— |  |
|  | 风机加强通风 | 15 | —— |  |
| 噪声 | 隔声、减震措施 | 5 | —— | 达到GB12348-2008 中2类标准 |
| 固废 | 无害化生物降解机 | 15 | 1处 | 病死猪处理达到GB16548-2006要求 |
|  | 有机肥加工 | 60 | 80t/d | 猪粪堆肥、资源化 |
|  | 生活垃圾收集桶 | 5 | 按需求设置 | 不会造成二次污染 |
| 绿化 | 场区绿化 | / | 场地四周配套建设 | 计入场地建设成本 |
| 合 计 | 405 | —— | —— |

## 7.2 社会效益分析

项目单位与农民以订单等形式，结成比较紧密的科学合理的利益共同体，能较好地带动当地及周边生猪产业与农业产业生产的发展，具有良好的发展前景。可直接为项目区农民新增40个就业岗位，将会有力地推动当地农村经济发展和农民增收，对促进当地养猪业走产业化道路有很大作用，并可带动如运输业、建筑业、餐饮业等相关产业的发展。

实现资源的再利用，养殖产生的粪污经发酵床生产有机肥，从而实现经济效益。

## 7.3 小结

综上所述，工程总投资为7500万元，其中环保投资405万元。企业在严格执行各项环保措施的基础上，“三废”排放量较小，对周边环境的影响不大，可做到经济效益、社会效益和环境效益的三者统一。

## 7.4总量控制

为了适应我国改革开放和经济建设快速发展的需要，做到经济发展和环境保护协调并进，单靠控制污染物排放浓度的措施，不能有效遏制环境质量的恶化趋势。对污染源的控制，不仅要求污染物排放浓度达标排放，还必须控制污染物的排放总量。

根据本评价的分析可知，本项目的养殖废水和生活废水总产生量为82686.1875t/a，外排废水量约为33686.1875t/a。经场内污水处理设施处理满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后，废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪。则项目COD、NH3-N、TP排放总量分别为3.369t/a、0.505t/a、0.017t/a。

# 8 环境管理及监测方案

## 8.1 环境管理制度

### 8.1.1 环境管理的基本任务

本项目环境管理的基本任务是：控制污染物排放量，避免污染物对环境质量的损害。

为了控制污染物的排放，就需要加强计划、生产、技术、质量、设备、劳动、财务等方面的管理，把环境管理渗透到整个企业管理中，将环境管理融合在一起，以减少从生产过程中各环节排出的污染物。

本项目应该将环境管理作为企业管理的重要组成部分，建立环境污染管理系统、制度、环境规划、协调发展生产保护环境的关系，使生产管理系统、制度、环境污染规划协调生产与保护环境的关系，使生产目标与环境目标统一起来，经济效益与环境效益统一起来。

### 8.1.2 环境管理机构

根据国家有关环境保护法规的要求和本项目生产的实际需要，建议该企业在设置组织机构时，考虑设置专门的环保管理机构：环保处（科），配备专职环保管理人员1~2名。环保管理人员应有熟悉企业排污状况、具备一定清洁生产知识、责任心强和组织协调能力强的人员担任，以利于监督管理，负责全场的环境保护管理工作，发现问题能及时解决并向上级环保主管部门报告，其主要职责如下：

（1）宣传、贯彻和执行环境保护政策、法律法规及环境保护标准。开展环境保护宣传、教育、培训等专业知识普及工作；

（2）编制并组织实施环境保护规划和计划，并监督执行，负责日常环境保护的管理工作；

（3）领导并组织企业的环境监测工作，建立监测台帐和档案，编写环保简报，做好环境统计，使企业领导、上级部门及时掌握污染治理动态；

（4）建立建全环境保护与劳动安全管理制度，监督工程施工期、运行期和服务期满后环保措施的有效实施；

（5）为保证工程环保设施的正常运转，减少或防范污染事故，制定污染治理设备设施操作规程的检查、维修计划，检查、记录污染治理设施运行及检修情况，并定期检查操作人员的操作技能，在实际工作中检验各项操作规范的可行性；

（6）检查各环境保护设施的运行情况、负责污染事故性排放的处理和调查。

### 8.1.3 环境保护规章制度和措施

（1）制定环保设施的运行管理和定期监测制度；

（2）制定污染处理设施操作规程；

（3）制定危险品管理、使用和防护制度；

（4）制定事故防范和应急处理制度，制定劳动安全、卫生防护制度；

（5）搞好场区绿化工程，提高场区绿化率，美化场区环境。

## 8.2 环境监测计划

### 8.2.1 环境监测制度

本项目建成投产后，该企业应设置环境监测机构并建立和完善相应的监测手段。环境监测的任务是：

（1）制定全场的监测计划和工作方案；

（2）定期监测本场污染源所排放污染物是否符合国家或地方所规定的排放标准；

（3）分析所排污染物的变化规律，为制定污染控制措施提供可靠的依据；

（4）参加本场环保设施竣工验收，负责污染事故的监测及报告。

### 8.2.2 环境监测内容

（1）监测项目及频率

根据《排污许可证申请与核发技术规范 畜禽养殖行业》（HJ1029-2019），本项目自行监测内容详见表8.2-1。

表8.2-1  监测项目及频率一览表

| 类型 | 采样口位置 | 监测频率 | 监测项目 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 污水处理站出口 | 每半年一次 | COD、BOD5、NH3-N、SS、总磷、粪大肠菌群 | 非正常情况均另外加测 |
| 地下水 | 项目场地下游2处水井、上游1处水井 | 每年一次 | NH3-N、总磷、亚硝盐、高锰酸钾指数、粪大肠菌群 |  |
| 废气 | 场界 | 每年一次 | 臭气浓度、NH3、H2S |  |
| 土壤 | 项目所在地、项目旁边农用地 | 每5年一次 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |  |
| 噪声 | 场界噪声 | 每年一次 | 昼、夜 |  |

（2）环境监测

环境监测主要为环境空气、地表水、地下水、土壤和环境噪声监测，环境监测应自行监测，自身不具备监测能力的可委托具备监测资质的单位进行。

本项目臭气为面源无组织排放，无专门的排气口；本项目的废气监测采样口设置在项目场界；废水监测点为项目废水污水处理站出口；地下水监测点位项目地下水上游1处居民水井，下游2处居民水井，土壤监测点位为项目所在地及附近500m范围内农用地。

## 8.3排污口设置及规范化管理

排污口是企业排放污染物进入环境的通道，强化排污口的管理是实施污染物总量控制的基础工作之一，也是区域环境管理逐步实现污染物排放的科学化、定量化的重要手段。

（1）拟建工程各有组织废气排气筒均应设置便于采样、监测的采样口和采样平台；外排废水排往外环境只能设一个排放口，污水处理站进、出水管和排放口设置便于采样的取水口。

（2）按《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）规定的图形，在各气、水、声排污口（源）挂牌标识，做到各排污口（源）的环保标志明显，便于企业管理和公众监督。

（3）项目各生产装置的排气筒应杜绝泄漏。

（4）企业须使用国家环保局统一印制的《中华人民共和国环保图形标志登记证》并按要求填写相关内容；

（5）根据排污口管理档案内容要求，项目建成后，应将主要污染物种类、树量、浓度、排放去向、立标情况及设施运行情况记录于档案。

## 8.4环保设施“三同时”竣工验收计划

项目在正式营运前，建设单位应按要求进行自主验收，说明各污染物治理的效果及处理后各污染物达到的标准，经验收合格后，方可正式投入生产使用并将验收报告送当地环保部门备案。验收内容见表8.4-1。

表8.4-1  建设项目污染物防治“三同时”措施验收表

| 排放类型 | 污染源 | 污染物名称 | 防治措施与工艺 | 三同时竣工 验收项目 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 猪舍、堆肥加工间 | NH3、H2S | 抽气装置、抑臭剂，饲料中添加EM酶制剂等 | 通风系统、抑臭剂、恶臭去除系统 | 《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级标准； |
|  |  |  | 每栋猪舍排风区配套建设1套恶臭去除系统，恶臭去除系统为将在排风机外5m处安装支架，使用二层黑纱网罩着全部风机，并在纱网内安装定时喷淋装置 |  |  |
|  | 沼气净化装置 | 硫化氢等 | 处理沼气中硫化物 | 配套建设沼气净化装置 | 处理后沼气中的含硫率满足《人工煤气》（GB13612-2006）中规定的小于20mg/m3 |
|  | 食堂 | 食堂油烟 | 高效油烟净化器；净化效率75%以上 | 高效油烟净化器；净化效率75%以上 | 《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2001） |
| 废水 | 猪场废水 | 养殖废水 | 污水处理站最大规模为300m3/d； 建设300m3的应急事故池；废水经处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪 | 最大处理规模为300 m3/d；建设300m3的应急事故池；建设废水回灌管网及喷灌设施 | 《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596－2001）标准，并参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准 |
|  | 生活废水 | 生活污水 |  |  |  |
| 地下水 | / | 养殖区按非污染区、一般防渗区和重点防渗区划分：一般防渗区主要包括猪舍、有机肥加工区等，渗透系数不大于1.0×10-7cm/s；重点防渗区主要为排尿沟、污水池、粪便暂存池等，渗透系数不大于1.0×10-12cm/s | 满足《防渗规范》中相关要求 |
| 固废 | 猪场防疫 | 医疗废物 | 由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并处置医药废物 | 无害化 |
|  | 猪场 | 饲料包装袋 | 集中收集后出售利用 | 综合利用 |
|  |  | 废脱硫剂 | 由厂家回收处理 |  |
|  |  | 病死猪 | 送道县集中处置中心处置 | 达到《病害动物和病害动物产品生物安全处理规程》GB16548-2006要求 |
|  | 猪场、污水处理站 | 猪粪、污水处理站污泥 | 有机堆肥场；堆肥最大规模为80t/d | 有机堆肥场 | 达到《一般工业固体废物贮存处置场污染控制标准》GB18599-2001要求 |
|  | 员工生活 | 生活垃圾 | 及时收集后交江永县环卫部门处置 | 及时清运 | 妥善处理 |
| 噪声 | 设备、猪群 | 厂界噪声 | 设备减振底座、隔声等 | 绿化隔离带、围墙 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》GB12348-2008 2类标准 |

# 9 结论与建议

## 9.1 建设项目建设概况

项目名称：大同智慧生态养殖小区项目；

项目单位：江永温氏畜牧有限公司；

项目地点：江永县松柏乡大同村、富素村；

项目性质：新建；

投资总额：7500万元；

建设规模和内容：项目建设肉猪养猪猪场一座，用地面积418亩，项目建设用地不涉及基本农田或生态公益林，用于建设养猪场。项目养猪场分为2个区，项目建设采用“一拖二猪舍建设模式”，1区位于项目地北面，建设2栋保育舍和4栋育肥舍，2区位于项目地南面，建设1栋保育舍和2栋育肥舍，外购的猪仔在保育舍饲养一个月，然后转入育肥舍继续饲养两个月后出栏。该项目完成后，项目投运后，年最大出栏肉猪9.36万头。

## 9.2环境质量现状

1、环境空气现状质量：根据环境现状监测结果，H2S、NH3均满足《工业企业设计卫生标准》（TJ36-79）中居住区大气中有害物质的最高容许浓度限值，表明评价区域内环境空气质量良好。

2、地表水现状质量：根据环境现状监测结果，项目东北面无名小溪环境现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求，水环境质量良好。

3、地下水环境现状质量：根据环境现状监测结果，项目周边地下水监测点各监测值均小于《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类水质指标的限值，项目周边地表水环境质量较好。

4、声环境现状质量：根据环境现状监测结果，项目区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，项目区声环境质量良好。

5、土壤环境现状质量：根据环境现状监测结果，项目场地土壤环境质量符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值，项目区土壤环境质量良好。

## 9.3污染物排放情况

1、废气

本项目运营后废气排放源主要有养殖场猪舍、废水处理工程和猪粪无害化过程中挥发的氨、硫化氢等产生的恶臭气体和食堂产生的油烟。本项目大气污染物主要是来自圈舍、猪尿粪（污水）贮存及无害化处理过程中挥发的氨、硫化氢等恶臭废气。本项目H2S和NH3产生量分别为0.0132t/a和0.1953t/a，通过处理后，最终对环境影响较小。

2、废水

拟建项目废水来源于养殖废水和生活污水，废水产生量为82686.1875m3/a（226.5375m3/d），其中猪只排尿量为43559.1m3/a（119.34m3/d），猪舍冲洗废水（含消毒废水）产生量为19710m3/a（54m3/d），猪只饮水溢出水产生量为12811.5 m3/a（35.1m3/d）。废水通过厂区污水处理站处理系统达标处理后，全部经处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪。

3、噪声

养殖场噪声主要来源于猪群叫声、猪舍排气扇、水泵等产生的噪声，猪舍排气扇的等效声级值在75~85dB（A），猪群哼叫声在70~80dB（A），污水泵的等效声级值在80~90dB（A），水泵的等效声级值在80~90dB（A）。

4、固体废物

项目运行后，会产生猪粪、废弃饲料、污水处理站产生的污泥、病死猪、医疗废物、废弃包装袋和员工生活产生的垃圾等。

## 9.4环境影响预测及评价

### 9.4.1 恶臭环境影响分析

项目恶臭全部以无组织方式散逸，1区无组织排放的NH3最大贡献浓度为9.3ug/m3，占标率为4.65%；H2S最大贡献浓度为0.522ug/m3，占标率为5.22%，故项目废气正常排放时，各污染物最大落地浓度低于相应质量标准要求，对周边环境空气影响较小。

项目大气污染物NH3和H2S无组织排放厂界浓度均低于无组织排放监控浓度限值，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限值。

为减少对周边环境的影响，本环评建议设置200m卫生防护距离（以项目占地边界起计算）。经实地调查项目200m卫生防护距离范围内无居民住户。同时本评价要求当地政府在今后发展中要严格控制用地，在项目卫生距离范围内禁止建设居民楼、学校、幼儿园、医院等环境敏感建筑物。

### 9.4.2 地表水环境影响预测及评价

本项目拟建一套设计最大处理能力为300m3/d的污水处理系统，污水项目产生的养殖废水经固液分离后通过污水处理站后的废水满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）并参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。全部经处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪。

### 9.4.3声环境影响预测及评价

项目建成投产后，厂界噪声值预测值均符合所执行的《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准的要求，无超标现象。

### 9.4.4固体废物环境影响分析

本项目的固废主要有养殖产生的病死猪、饲料残渣和医疗废物等。经妥善处理后，项目固废对周边环境影响较小。

### 9.4.5地下水环境影响分析

本工程采取本环评提出的防渗漏措施后，废水基本不会渗入地下水，对地下水环境影响较小。

## 9.6污染防治措施

### 9.6.1大气污染防治措施

项目工艺废气主要是养殖场、污水处理和有机肥加工产生的恶臭气体；食堂油烟废气。恶臭气体：通过合理使用饲料添加剂、加强场区环境管理，设置二层黑纱网过滤，并定期喷淋，及时清洗圈舍，加强杀菌消毒，加盖密闭粪便堆场和排尿沟及污水贮水系统，设置防护绿化隔离带等措施减少恶臭气体产生量。食堂油烟：拟建项目食堂油烟均经静电油烟净化器处理后通过专用排气筒排放。

通过上述措施，本项目恶臭气体可以达到《恶臭污染物排放标准》GB14554-93中的二级标准；食堂油烟废气可满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中的小型标准要求。

### 9.6.2水污染防治措施

本项目拟建一套设计最大处理能力为300m3/d的污水处理系统，污水项目产生的养殖废水经固液分离后通过污水处理站后的废水满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）并参照执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准。全部经处理达标后废水部分回用于项目场内绿化带、场内北面林地灌溉，剩余部分外排至东北侧无名小溪。

### 9.6.3固体废物污染防治措施

项目产生的猪粪均送有机肥加工车间堆肥制成有机肥自用或外售；饲料残渣经收集后用于有机肥加工；项目产生的病死猪送道县动物无害化处置中心处理，处理中心不收集时采用无害化生物降解处置；产生的医疗废物属于危险废物，废物代码为900-002-03，产生的医疗垃圾由江永县温氏畜牧有限公司统一防疫并收集危废，不在厂内暂存；项目产生的饲料包装袋，集中收集后出售利用；本项目污水处理站产生的污泥经集中收集后，送有机肥堆肥间堆肥生产有机肥；产生的废脱硫剂由厂家回收，生活垃圾由当地环卫部门及时收集后清运至当地垃圾填埋场处理。

固体废物严格执行以上处理措施后能满足固废处置要求，并最大限度的实现资源化。

### 9.6.4噪声污染防治措施

项目的主要噪声源是风机、猪叫声和泵噪声源强在75～90dB（A）。经过隔声、减震和距离衰减等措施后，场界噪声噪声可达2类标准即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。

### 9.6.5地下水防治措施

本项目采用“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则从污染物的产生、排放等环境提出措施。能够保证防渗效果满足标准要求，地下水污染防治措施可行。

## 9.7环境影响经济损益性分析

工程总投资为7500万元，其中环保投资405万元。企业在严格执行各项环保措施的基础上，“三废”排放量较小，对周边环境的影响不大，可做到经济效益、社会效益和环境效益的三者统一。

## 9.8 环境管理与监测计划

本项目建成后，应按照国家、地方相关要求加强企业的环境管理，要建立健全企业的环保督查、管理制度。定期进行环境监测，便于公众参与与监督管理。

## 9.9 环评总结论

大同智慧生态养殖小区项目符合国家产业政策；工程选址符合当地的土地利用规划。在落实本报告提出的环境保护措施的前提下，污水、废气可达标排放，固体废物能够的得到妥善处置，一般固体废物可以得到综合利用。在项目正常运行过程中对周边环境的污染较小，在正常生产情况下，该区域环境质量能够满足区域环境功能区划要求。从环境保护的角度分析，本项目选址合理，项目建设可行。

## 9.10 建议

（1）做好场区雨污分流、废水处理系统设计和建设工作，加强营运期水平衡的管理，加强给排水管网维护，切实落实种养平衡。猪舍、污水处理系统必须做好防渗工作。

（2）根据行业特点，切实加强对生产工人的劳动保护。重视操作工人的培训，提高工人素质，加强废水处理系统中的管理。

（3）制定完善环境保护制度体系，加强对环保设施如废水处理的管理，切实做好废物的终端处理措施和废物综合利用措施。

（4）不断引进新的工艺技术，减少养殖场恶臭产排对周围环境的影响。

（5）合理规划场区布局，进行场区绿化，改善场区环境。

# Text boxes

000

图  例

项目大气评价范围        项目地下水评价范围

项目噪声及生态评价范围

项目土壤评价范围

项目占地边界

项目猪舍

地表水评价范围

图2-1 项目评价范围示意图

沼气

沼气灯及猪舍保暖或放空燃烧

生活用能

15

129.133

144.133

污水

集水池

固液分离机

沉淀池

UASB

一级缺氧池

一级好氧池

水解酸化调节池

中间沉淀池

二级缺氧池

二级好氧池

除磷沉淀池

pH回调池

氧化塘

达标排放

沼气利用

沼气