永环评〔2020〕31号

关于祁阳新威能源有限公司祁阳县科技工业园

集中供热项目环境影响报告书的批复

祁阳新威能源有限公司：

你公司关于申请祁阳县科技工业园集中供热项目环境影响报告书批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

- 祁阳县科技工业园集中供热项目位于祁阳县科技工业园永兴路、祁阳县凯迪绿色能源开发有限公司南面地块，总投资15000万元（环保投资2166万元，占总投资的14.44%），总占地面积35567.4m2，主要为入园企业提供次高压中温蒸汽和中压中温蒸汽，建设内容包括：1、3台90t/h中温次高压循环流化床燃煤蒸汽锅炉（二用一备）及其辅助配套设施；2、净水及脱盐系统建设工程，包括净水站、脱盐水站等；3、集中供热站至园区蒸汽客户的蒸汽管网工程。

根据环评报告分析结论和永州市生态环境局祁阳分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告书和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保角度分析，我局同意该项目按报告书所列工程的性质、规模、工艺、地点、环境保护措施进行建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，建设单位应当重新报批建设项目的环境影响评价文件。

二、建设单位在设计、建设、运行过程中严格执行环保“三同时”制度，落实报告书提出的污染防治和生态保护要求，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平，禁止选用国家明令禁止的淘汰、落后设备及工艺。落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。应严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。公司应根据项目投运后的环境影响实际情况，适时开展该项目环境影响后评价工作，针对存在的环境问题，进一步强化环保措施，以消除对环境的不良影响。

（二）废水污染防治。项目排水实施“雨污分流、清污分流”，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施，优化废水处理工艺和规模。生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》表4三级标准后排入市政污水管网，进入祁阳科技工业园区污水处理厂深度处理；净水站产生的反冲洗水和滤液、脱盐水站产生的浓水、反冲洗水及化学清洗水、锅炉排水，以及循环冷却水系统排水经厂区污水收集池（中和沉淀）处理后，部分回用于喷淋抑尘加湿用水、输煤系统及锅炉主厂房冲洗用水及厂区绿化用水，其余通过市政管网排入祁阳科技工业园污水处理厂处理。工程设计应强化对厂区地面硬化，对车间、危废暂存间等及其他辅助生产装置地面作防渗处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

（三）废气污染防治。加强对各类生产设施的维护和管理，强化传输系统的密闭性，易容易产尘工序应布置引风和收尘设备，杜绝风险事故。强化煤场、灰渣仓扬尘污染防治，运输车辆管理。煤场应采取封闭式设计，采取防尘喷淋措施；灰渣采用灰仓储存方式，顶部安装布袋收尘器。要选用低硫煤，保证燃煤煤质，锅炉烟气经“炉内SNCR脱硝+炉内石灰石粉脱硫+循环流化床烟气脱硫（半干法脱硫）+布袋除尘”处理达到《火电厂大气污染物排放标准》（GB13223-2011）表1中燃煤锅炉大气污染物排放浓度限值要求后通过90m高排气筒排放；逃逸氨气随着烟气由锅炉烟囱一同排放，满足《火电厂污染防治可行技术指南》（HJ2301-2017）中氨逃逸的规定，排放速率满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2中标准限值；破碎筛分粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过15m高排气筒排放；石灰石仓粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过20m高排气筒排放；消石灰仓粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过15m高排气筒排放；原煤仓粉尘经布袋除尘器处理达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准要求后通过30m高排气筒排放；食堂油烟经高效静电油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）中规定的2mg/m3的标准限值后屋顶高空排放；厂界无组织干煤棚输煤粉尘经采取喷淋除尘系统、封闭等措施后，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。安装烟气在线监测系统并与生态环境部门联网。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合回收利用或委托相关单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）（2013年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。强化生态保护和水土保持措施，防止水土流失和生态破坏。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标：COD≤12.499t/a，NH3-N≤1.999t/a，SO2≤191.75t/a，NOX≤191.75t/a。项目投入运营前申领排污许可证、按证排污。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批复批准后的本项目环评报告书送永州市生态环境局祁阳分局。拟建项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局祁阳分局具体负责。

永州市生态环境局

2020年12月14日

抄送：永州市生态环境局祁阳分局，湖南瑜楚环保科技有限公司。