永环评〔2021〕1号

关于湖南斯威森生化技术有限公司建设项目

重大变动环境影响报告书的批复

湖南斯威森生化技术有限公司：

你公司关于申请湖南斯威森生化技术有限公司建设项目重大变动环境影响报告书批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南斯威森生化技术有限公司于2009年投资2000万元在湖南道县道州工业园振兴路新建白藜芦醇、大黄素、金鸡纳碱和长春胺等医药中间体原料生产项目。该项目环评报告书于2010年3月经原永州市环境保护局审批，批复文号为永环管[2010]09号。项目主要使用虎杖药材、金鸡纳树皮、非洲马铃果种子等中药材，以乙醇、甲醇、二氯乙烷、乙酸乙酯等为提取剂生产白藜芦醇（3t/a）、大黄素（3t/a）、硫酸奎宁与盐酸奎宁（10t/a）、长春胺（1t/a）、甜菜碱（30t/a）等医药中间体原料，生产设备包括：提取罐、萃取罐、蒸发器、水解罐、层析柱等中药提取设备，配套1台4t/h燃煤锅炉。项目于2010年部分建成并进行了试产，后一直处于搁置状态。为盘活企业，建设单位拟调整公司生产方案，即投资465万元（环保投资54万元，占总投资的11.61%）对原生产线进行改造。主要是将场内生产线全部改造成中成药提取生产线，并将场内4t/h燃煤锅炉改为燃油锅炉。改造完成后，项目外购板蓝根、栀子、丹参等中药材经提取（水提或醇提）、除杂（醇沉）、浓缩成膏、喷雾干燥等工序生产中成药。建成后，计划年生产清开灵滴丸（混合膏）2吨、丹参胶囊（浸膏粉）3.5吨、独一味（浸膏粉）4吨、三七片（混合粉）0.8吨。

根据环评报告分析结论和永州市生态环境局道县分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。严格按国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，落实好各项安全措施，并建设足够容量的事故应急池，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。应严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。

（二）废水污染防治。项目排水实施“雨污分流、清污分流，一水多用”，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施，优化废水处理工艺和规模。场内配套建设污水处理设施，生产废水经场内预处理达标后排入工业园污水管网，进入道县工业园污水处理厂深度处理。生活污水经预处理后排入工业园污水管网，进入道县污水处理厂处理。非正常工况下废水经事故防范池收集，严禁直排。工程设计应强化对厂区地面硬化，对生产车间、废水处理站、堆场等及其他辅助生产装置地面作防渗处理，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

（三）废气污染防治。加强对各类生产设施的维护和管理，强化设备、管道、传输系统的密闭性，避免“跑、冒、滴、漏”。 在醇提、醇沉、浓缩及酒精回收塔等工序需配套有机溶剂冷凝回收设施，并对不凝气收集后经活性炭吸附塔处理后，经15m排气筒排放；后续喷雾干燥工序配套建设两级旋风+水磨除尘器处理后经15m排气筒排放，外排废气须达到《制药工业大气污染物排放标准》（GB37823-2019）和《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中限值要求；项目配套的燃油锅炉废气经15m排气筒排放，废气排放执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表2中燃煤锅炉标准限值要求。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）标准。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。项目产生的药渣、醇沉渣等含有少量的乙醇，暂存场所应加强通风，并禁止烟火等。项目产生的危险废物须严格执行国家和省危险废物管理的有关规定，交给资质单位处理处置。一般工业固体废物综合回收利用或委托相关单位处理处置。危险废物、一般工业固体废物在厂内暂存应分别符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18579-2001）（2013年修订）、《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求。

（六）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（七）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染物总量控制指标在企业现有总量指标范围内。项目投入运营前申领排污许可证、按证排污。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的项目变更环境影响报告书送永州市生态环境局道县分局。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局道县分局具体负责。

# 永州市生态环境局

# 2021年1月12日

抄送：永州市生态环境局道县分局，湖南博然创新环保科技有限公司。