永环评〔2021〕4号

关于湖南舜新生猪屠宰冷链物流配送项目

环境影响报告书的批复

湖南舜新食品有限公司：

你公司关于申请湖南舜新生猪屠宰冷链物流配送项目环境影响报告书批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

一、湖南舜新生猪屠宰冷链物流配送项目位于宁远县文庙街道鱼桐村、李家寨村，总投资14100万元（其中环保投资510万元，占总投资的3.62%），总用地面积75566.34m2，总建筑面积65239.7m2，主要建有生猪屠宰综合加工车间（含待宰圈、屠宰车间、冷却分割车间、冻结冷藏车间）、动力中心、水泵房及水池、锅炉房及配套公辅工程、环保工程、办公生活设施等，生产规模为年屠宰生猪50万头，日最大屠宰生猪1500头。

根据环评报告分析结论和永州市生态环境局宁远分局预审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设和运行期间，必须严格执行环保“三同时”制度，并着重做好以下工作：

（一）相关政策要求。项目应按照清洁生产要求，采用国内外先进的生产设备和工艺，提高资源利用率，降低能耗、物耗和水耗，从源头上控制污染物产生，选用工艺成熟、可靠的污染治理技术和设施，确保各项污染物稳定达标排放，清洁生产达到国内先进水平。严格按国家《危险化学品安全管理条例》的要求，强化对危险化学品运输、储存、生产及使用全过程的管理，落实好各项安全措施，避免因安全问题引发次生环境问题。按照国家《环境保护图形标志》（GB15562.1-2-95）的规定，设置国家生态环境部统一制作的环境保护图形标志牌。具体选址及建设方案需符合规划、建设部门的要求。应严格限制项目厂址周边土地使用性质，对项目所在地周边区域进行合理规划，避免在厂界周边新建医院、学校、集中居民区、行政办公和科研等环境敏感目标。

（二）废水污染防治。项目排水实施“雨污分流、清污分流，一水多用”，按分质收集处理原则建设厂区排水系统及废水处理设施，优化废水处理工艺和规模。生产废水须经自建污水处理站处理并满足《肉类加工工业水污染排放标准》（GB13457-1992）表3中三级标准及宁远县污水处理厂纳管标准的较严值后再排入宁远县污水处理厂深度处理；生活污水须经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后再排入宁远县污水处理厂深度处理。厂区排污口应规范化建设，配套流量计和在线监控设施，并与生态环境部门联网。对项目可能影响地下水的区域应分区采取防渗防治措施，确保厂区污水不对周边环境（特别是地下水）产生污染。

（三）废气污染防治。加强各环节废气污染防治，确保大气污染物达标排放并符合主要污染物排放总量控制标准。施工期通过采取设置车辆冲洗平台、定期洒水、覆盖等措施减少粉尘、扬尘的产生。营运期锅炉烟气经处理后，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）排放标准；待宰圈、屠宰车间、污水处理站、临时堆存场所等均应进行除臭处理，臭气排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93)中二级标准后外排；食堂油烟经油烟净化设施处理，满足《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）排放标准。

（四）噪声污染防治。优化设备选型，合理布置高噪声设备并采取隔声、消声、减振措施，加强待宰区猪只的管理，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》相应标准。

（五）固体废物处置。按照分类收集和综合利用的原则，妥善处理处置各类固体废物，防止造成二次污染。一般工业固体废物在厂内暂存应符合《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）（2013年修订）的要求。危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单要求。病死猪/病胴体应统一交由永州南部（道县）病死畜禽无害化处理中心集中处理。

（六）生态环境保护。科学规划，合理布局，注重绿化，维护区域生态环境质量。

（七）环境风险防范。加强环境风险管理及项目安全生产检查，制定环境风险应急预案及防范措施，提高事故风险防范和污染控制能力，对事故隐患做到及早发现，及时处理，确保区域环境安全。科学布设预警设施、事故应急设施（物料泄漏截流设施、风险事故池等），配套拦污、切换等处理设施，防止非正常工况和事故状态下环境风险排放。建立严格的操作制度，通过岗前培训、应急演练等方式，不断提高职工素质和处理突发事件的能力。建立健全企业内部环境管理机制和环保规章制度，落实岗位环保责任制。加强其日常运行及维护管理，关键设备及零部件应配备足够的备用件，保证污染治理设施的稳定运行，确保各类污染物稳定达标排放。避免因管理不善、违章操作等人为因素造成污染事故和纠纷。

（八）维护社会稳定。加强对项目附近环境敏感点的环境保护，处理好与周边的关系，防止因环保诉求而引发矛盾，自觉维护社会稳定。

（九）总量控制指标。根据环评报告和专家意见，确定本项目污染总量控制指标为：COD≤11.674t/a，NH3-N≤1.167t/a，SO2≤0.163t/a，NOX≤0.652t/a。项目投入运营前申领排污许可证、按证排污。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，自主开展环境保护竣工验收。

五、建设单位应在收到本批复后15个工作日内，将批准后的项目变更环境影响报告书送永州市生态环境局宁远分局。建设项目环保“三同时”执行情况的监督检查和日常环境管理工作由永州市生态环境局宁远分局具体负责。

# 永州市生态环境局

# 2021年3月12日

抄送：永州市生态环境局宁远分局，湖南博然创新环保科技有限公司。