永环评〔2021〕17号

关于永州宸宇废金属回收有限公司

废旧铅酸蓄电池储存及转运异地搬迁项目

环境影响报告表的批复

永州宸宇废金属回收有限公司：

你公司关于申请废旧铅酸蓄电池储存及转运异地搬迁项目环评报告批复的函及相关附件收悉，经研究，现批复如下：

- 你公司拟租赁永州市蓝山县安顺汽车摩托车安全性能技术检测有限公司空置场地建设废旧铅酸蓄电池储存及转运异地搬迁项目，搬迁后原位于湖南省冷水滩区电缆厂内废旧铅酸蓄电池储存及转运项目关闭，原永环评〔2016〕）100号文废止。异地搬迁项目总投资400万元（环保投资16万元，占总投资的4%），用地面积1100m2,工程建设内容包括:废铅酸蓄电池存储区、办公区等，最大储存量为30t，年周转废铅酸蓄电池22000t，贮存时间不超过60d。工程内容包括：储存间地面和裙角进行防渗、防腐处理，四周设置渗滤液导流槽，仓库窗户密闭处理，同时设置集液池、应急事故池，配套通风、排气及照明设施等。

根据环评报告分析结论、永州市生态环境局蓝山分局的预审意见以及专家评审意见，在建设单位严格落实环评报告和本批复提出的各项环保要求和环境影响减缓措施、确保污染物达标排放的前提下，依据《中华人民共和国环境影响评价法》第二十二条等规定，从环保的角度分析，我局同意项目建设。本批复及有关附件是该项目环保审批的法律文件。自批复之日起超过5年方开工建设的，或改变项目性质、规模、地点、工艺、环境保护措施，必须依法重新报批。

二、建设单位在项目设计、建设过程中，应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）(2013年修订）、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）等要求对现有仓库进行改造，废铅蓄电池贮存间按规定设置警示标志，专人管理，分区、分类存放，配备必要的防范和应急技术装备。建立危险废物“转移联单”制度，废铅酸电池运输车辆应有专人、专用车辆，委托第三方经营的应明确各自污染防控主体责任。

- 水污染防治工作。项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政污水管网进入城镇污水处理厂处理后达标排放。

- 大气污染防治工作。在收集、运输过程中对废铅蓄电池采取密闭包装、不进行二次拆装等措施，并对暂存仓库采取有效的酸雾收集和处理措施，防止装卸、贮存过程中对电池造成破损，减少酸雾的产生和排放，确保项目外排废气满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)二级标准及无组织排放浓度限值要求。

- 噪声污染防治工作。对高噪声设备采取有效基础减震、隔声、消声等措施，确保厂界噪声达标排放。

- 固体废物污染防治工作。项目产生的废铅蓄电池泄漏电解液、废劳保用品、废抹布及废拖把、喷淋塔废液等须定期委托有资质的单位进行处置，避免二次污染；生活垃圾分类收集交由环卫部门统一清运处理。

- 环境风险防治工作。制定严格的风险防范措施方案、安全操作规程和突发环境事件应急预案，防止事故发生，避免或者减缓风险情况下对环境的不利影响。

三、项目在环保申报过程中不得隐情不报，如有瞒报、谎报属违法行为，建设单位将承担由此产生的一切后果。本批复各项内容必须严格执行，建设单位如有违反，将依法追究法律责任。

四、项目建成后，应按建设项目环境保护“三同时”规定，开展环境保护竣工验收。

五、建设单位在收到本批复后15个工作日内，将批复及批准的环境影响报告表送永州市生态环境局蓝山分局，并按规定接受各级生态环境行政主管部门的监督检查。

# 永州市生态环境局

2021年11月9日

抄送：永州市生态环境局蓝山分局，湖南崇闳环保科技有限公司。