# 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：永州宸宇废金属回收有限公司废旧铅酸蓄电池储存及转运异地搬迁项目

建设单位（盖章）：永州宸宇废金属回收有限公司

编制日期：            2021.08

中华人民共和国生态环境部制

# 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 永州宸宇废金属回收有限公司废旧铅酸蓄电池储存及转运异地搬迁项目 |
| --- | --- |
| 项目代码 | / |
| 建设单位联系人 | 陈礼华 | 联系方式 | 18074677100 |
| 建设地点 | 湖南省 （自治区） 永州 市 蓝山 县（区）塔峰镇东方大道南侧 |
| 地理坐标 | （ E112 度 12 分 5.54 秒， N25 度 23 分 44.71 秒） |
| 国民经济 行业类别 | G5949 其他危险品仓储 | 建设项目 行业类别 | 149、危险品仓储 （不含加油站的油库；不含加气站的气库）-其它（含有毒、有害、危险品的仓储；含液化天然气库） |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | 无 | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | 无 |
| 总投资（万元） | 400 | 环保投资（万元） | 16 |
| 环保投资占比（%） | 4.00% | 施工工期 | 3个月 |
| 是否开工建设 | (否 □是： | 用地（用海） 面积（m2） | 1100 |
| 专项评价设置情况 | 无 |
| 规划情况 | 本项目位于蓝山县经开区，根据湖南蓝山经济开发区调区扩区规划，园区的功能定位：以纺织服装、制鞋等轻工业为主导产业，以电气机械和器材制造业、农副产品深加工业为辅助，配套相应的现代服务业中心和中小企业创新孵化基地。 |
| 规划环境影响 评价情况 | 环评报告书《湖南蓝山经济开发区调区扩区规划环境影响报告书》已取得了湖南省环境保护厅的批复（湘环评函[2017]50号） |
| 规划及规划环境 影响评价符合性分析 | 项目位于蓝山县经开区，根据湖南蓝山经济开发区调区扩区规划，园区的功能定位：以纺织服装、制鞋等轻工业为主导产业，以电气机械和器材制造业、农副产品深加工业为辅助，配套相应的现代服务业中心和中小企业创新孵化基地。 表1-1 与规划环评批复符合性分析 规划环评批复要求 本项目情况 符合性分析 产业准入 严格执行落实规划环评提出的产业准入负面清单，经开区规划不设三类工业用地，限制耗排水量大，污染严重的企业入驻，禁止引进排水涉重金属、持久性有机物的项目。 本项目为废铅蓄电池暂存项目，不属于以上禁止类的企业 符合 废水治理 落实经开区水污染控制措施。经开区排水实施雨污分流，经开区现阶段生活污水均已纳入蓝山县城市污水处理厂处理。鉴于蓝山县市政污水处理厂已趋满负荷运行，拟规划发展产业均为排水量少的产业且排水水质与城市污水处理厂兼容，现阶段县政府、经开区管理机构应加快县城污水处理厂二期及配套管网工程建设，确保经开区排水按期纳入集中污水处理厂处理，远期经开区应自建污水处理厂对经开区产生污水单独收集处理。在县城污水处理厂扩建完成前，应暂缓涉水型生产项目的引进和运营批准。目前蓝山县城污水处理厂二期工程已建设完成并投入运营。 本项目为新建项目，生活污水全部纳入蓝山县城市污水处理厂处理 符合 废气治理 经开区规划使用天然气等清洁能源，应加快做好用能装置改造，逐步淘汰煤炭使用，禁止新建燃煤设施装置。建立经开区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业各生产装置排放的废气经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求；合理优化工业布局，在不同性质的工业企业间、工业用地与配置服务用地间设置合理的间隔距离，防治相互干扰。 本项目采用清洁能源电能，采用负压集气+15m高排气筒对废气进行收集处理，减少无组织排放，处理后的硫酸雾能够达到《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求 符合 固废处置 做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，对工业企业产生固体废物特别是危险废物应按国家有关规定综合利用或妥善处置，严防二次污染。 本项目生活垃圾交给环卫部门清运统一处理，废劳保用品、废抹布及废拖把暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，破损铅酸 蓄电池泄漏电解液收集后暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理 符合 环境风险防范 经开区要建立专职环境监督管理机构，建立健全环境风险事故防范措施和应急预案，严防环境风险事故发生。 建设单位拟建设的事故应急池容积为30m3，可以达到项目应急池最小容积的要求。若发生突环境事件该事故应急池足以缓冲事故废水，避免废水的直接外排，收集的废水应委托有资质的单位处理。 符合 |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策符合性分析 该项目主要从事废旧铅酸蓄电池回收、暂存转运；对照《产业结构调整指导目录(2019年本)》，本项目使用的生产工艺与设备、产品均不在“限制类”和“淘汰类”之列；同时项目也不属于《限制用地项目目录（2012年本）》、《禁止用地项目目录2012年本》中所列禁止或限制的工艺技术、装备的建设项目，且符合国家相关法律、法规和政策规划，因此，本项目建设符合国家产业政策。 2、选址合理性 本项目位于湖南省永州市蓝山县塔峰镇东方大道南侧，通过租用蓝山县安顺汽车摩托车安全性能技术检测有限公司空置场地建设废铅蓄电池暂存仓库，项目北侧和南侧主要为生产性厂房和仓库，东侧现状为空地，西侧为五里大道。项目的建设与周边环境相符，选址可行。 本项目拟租用蓝山经济技术开发区内蓝山县安顺汽车摩托车安全性能技术检测有限公司空置场地建设废铅蓄电池暂存仓库，进行集中转运点的建设，与《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作实施方案》中“试点单位新建设的集中转运点应在位于符合要求的工业园区内；利用原有铅蓄电池产品仓库改造的集中转运点可不在工业园区，但应避开人群密集区域，并符合相关功能区定位。”的要求相符合。因此，本项目选址可行。 3、“三线一单”及环境空间管控要求相符性 （1）生态保护红线 本项目位于永州市蓝山县经开区，处于实际的工业集中区，因此用地范围与当地生态保护红线未有重叠。 （2）环境质量底线 评价范围内地表水、环境空气、噪声等现状指标均满足相应的标准限值，总体环境现状符合环境功能区要求。同时本项目严格环境保护及管理措施，产生的废气、废水、噪声、固废均可做到达标排放或者有效处置，不会降低区域环境质量功能等级。 （3）资源利用上线 本项目施工过程中消耗一定量的电源、水资源等，项目资源消耗量相对区域资源利用总量较少，符合资源利用上线要求。 （4）环境准入负面清单 对照《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（长江经济带战略环境评价2020年9月），本项目所属行业不在该清单中对于“永州市蓝山县经开区”提出的空间布局约束管控要求内容中，且未列入《市场准入负面清单（2020版）》，因此，项目符合当前环境准入负面清单要求。本项目与《湖南省“三线一单”生态环境总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》中蓝山经济技术开发区生态环境准入清单符合性分析，具体见表1-2。 表1-2与蓝山经济开发区生态环境准入清单符合性分析 管控维度 管控要求 本项目情况 符合性分析 空间布局 约束 （1.1）经开区引入项目应符合“蓝山县产业准入负面清单”的有关规定 （1.2）规划不设三类工业用地，限制耗排水量大，污染严重的企业入驻，禁止引进排水涉重金属、持久性有机物的项目。 （1.3）石材加工生产组团临近居民区的边界位置不得不设高噪声、气型污染严重的企业及生产装置，并通过设置隔离带等措施，确保该生产组团不对临近的牛承安置小区造成不利环境影响。 本项目为废铅蓄电池集中转运项目，不属于以上禁止类的企业 符合 污染物排放管控 （2.1）废水：经开区排水实施雨污分流，污废水送至园区工业污水处理厂处理达标后排入舜水河。禁止违反环境保护法律、法规向湿地排放废水，不得在湿地公园上游或周边建设污染环境、破坏生态的项目和设施。鼓励园区企业改进生产技术和设备，减少污水排放，提高工业用水的重复利用率。严格工业废水排放管控，在舜水河沿园区边界设立应急卡和警示牌。 （2.2）废气： （2.2.1）建立经开区清洁生产管理考核机制，加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放。全面推进工业VOCs综合治理，建立VOCs排放清单信息库，完善企业一企一档制度。园区内相关行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值（第一批）的公告》中的要求。 （2.3）固废：做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。 本项目为废铅蓄电池集中转运项目，不产生以上废气污染。 生活污水经预处理后排入蓝山县城市污水处理厂进一步处理达标后排入湘江，对周围环境影响较小。 本项目生活垃圾交给环卫部门清运统一处理，废劳保用品、废抹布及废拖把暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置，破损铅酸蓄电池泄漏电解液暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处理，不产生二次污染。 符合 环境风险防控 （3.1）经开区应建立健全环境风险防控体系，严格落实《蓝山县经济技术开发区突发环境事件应急预案》的相关要求，严防环境突发事件法神，提高应急处置能力。 （3.2）园区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运输危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案中制定环境应急预案专章，并备案。 （3.3）排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要严格落实对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施。需要建设的土壤污染防治措施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。 （1）建设单位拟建设的事故应急池容积为30m3，可以达到项目应急池最小容积的要求。同时，若发生突环境事件该事故应急池足以缓冲事故废水，避免废水的直接外排，收集的废水应委托有资质的单位处理。（2）本项目后续将进行应急预案编制（3）本项目不排放重点污染物。 符合 资源开发效率要求 （4.1）能源： 经开区规划使用天然气等清洁能源，应加快做好用能装置改造，逐步淘汰煤炭使用，禁止新建燃煤设施装置。选用节能高效机电设备，强化建筑、公共交通和能源管理，严格配备能源计量器具，建立区域能耗在线监测系统。2020年，园区能源消费总量预测为14.52万吨标准煤（当量值），单位GDP能耗预测值为0.407吨标准煤/万元；到2025年末，园区能源消费总量约为19.69万吨标准煤（当量值），单位GDP能耗相比2020年降低16%,单位GDP能耗控制目标值为0.342吨标准煤/万元。 （4.2）水资源：强化工业节水。认真落实国家鼓励和淘汰的用水技术、工艺、产品和设备目录，指导火电、石化、化工、食品等高耗水工业行业加强节水技术改造，支持一批重大节水改造项目，大力推广工业水循环利用，提高工业用水效率，将年取水量10万立方米以上企业纳入节水目标管理，开展重点行业企业水效对标达标改造，在重点行业积极开展节水型企业创建工作，培育一批节水管理制度完善、用水效率达到行业先进水平的节水型示范企业。到2020年，高耗水行业力争达到先进定额标准，蓝山县万元国内生产总值用水量比2015年降低28%。 （4.3）土地资源：优先保障主导产业发展用地，严禁向禁止类工业项目供地，严格控制限值类工业项目用地，重点支持发展与区域资源环境条件相适应的产业。确保省级产业园区不低于200万元/亩。 本项目不使用高污染燃料，使用清洁能源电能。 本项目不属于高耗水行业，年耗水量仅150t/a。 本项目为租用园区内蓝山县安顺汽车摩托车安全性能技术检测有限公司空置场地，不需要单独供地。 符合 因此与“三线一单”进行对照后，项目不在生态保护红线内、未超出环境质量底线及资源利用上线、符合蓝山县经济技术开发区生态环境准入清单。综上所述，本项目选址是可行的。 4、技术规范符合性分析 （1）与《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》符合性分析，关于废铅酸蓄电池的收集、运输和贮存的一般要求进行逐条对照，分析项目与该规范中要求的符合性，具体见表1-3。 表1-3与《湖南省废铅蓄电池集中收集和跨区域转运制度试点工作补充方案》 符合性分析 要求 相关要求 具体要求 本项目情况 符合性分析 集中转运点建设要求 场地要求 贮存设施应满足国家《危险废物贮存污染控制标准》；贮存设施面积不少于30平方米，能够满足废铅蓄电池日常中转需求；集中转运点贮存的废铅蓄电池不得超过30吨或6个月。 本项目贮存面积不少于30m2,集中转运点贮存的废铅蓄电池不超过30吨或6个月 符合 贮存包装 第Ⅰ类、Ⅱ类废铅蓄电池应分区贮存；第Ⅱ类废铅蓄电池应当妥善包装放置在耐腐蚀、不易破损变形的专用容器内，并配备必要的污染防治措施。 本项目第Ⅰ类、Ⅱ类废铅蓄电池进行分区贮存，第Ⅱ类废铅蓄电池用耐酸PV暂存箱进行暂存 符合 污染防治措施 废铅蓄电池存放区域地面做好硬化及防渗防腐处理；并设置泄露液体收集装置；配置废酸收集桶，用于收集破损废铅蓄电池酸液；并配备应急物资。 废铅蓄电池存放区域地面做好硬化及防渗防腐处理；设置事故池；并配备应急物资。 符合 标识标签 设立危险废物警示标志。 设立危险废物警示标志。 符合 管理制度 危险废物管理制度上墙（具体到责任人）；制定规范应急预案并上墙；做好废铅蓄电池收集、转移台账并上报。 危险废物管理制度上墙；制定规范应急预案并上墙；做好废铅蓄电池收集、转移台账并上报。 符合 废铅蓄电池转运管理要求 联单管理 （1）收集网点向集中转运点转移第Ⅰ类废铅蓄电池，免于填写危险废物转移联单，但应做好台账记录，如实记录废铅蓄电池的数量、重量、来源、去向等信息。（2）收集网点向集中转运点转移第Ⅱ类废铅蓄电池的，以及产废单位（不含收集网点）向集中转运点、集中转运点向废铅蓄电池利用处置单位转移废铅蓄电池的，应填写危险废物转移联单，并根据《危险货物道路运输规则》（JT/T617）注明废铅蓄电池对应的危险货物联合国编号。 按照该要求进行联单管理 符合 运输管理 通过道路运输废铅蓄电池，应当遵守《道路危险货物运输管理规定》和《危险货物道路运输规则》（JT/T617）的规定，并按要求委托具有危险货物道路运输相应资质的企业或单位运输。运输企业（单位）应按规定填报电子运单，装载单位应查核电子运单信息是否与实际情况一致。 按照该要求进行运输管理 符合 包装容器人员培训装卸条件 破碎的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的容器内，并采取必要的防风、防雨、防渗漏和防遗撒措施。操作人员应当接受危险货物道路运输专业知识培训、安全应急培训。装卸废铅蓄电池时应采取措施防止容器、车厢损坏或者其中含铅酸液泄露。 破碎的废铅蓄电池应放置于耐腐蚀的PV暂存箱内，按照该要对包装人员进行培训 符合 豁免危险货物运输管理要求 在满足述包装容器、人员培训和装卸条件时，以下三种废铅蓄电池可按照普通货物进行管理，即豁免运输企业资质、专业车辆和从业人员资格等危险货物运输管理要求： （1）符合《危险货物道路运输规则第3部分：品名及运输要求索引》（JT/T617.3）附录B所列238项特殊规定，危险货物联合国编号为“2800”的废铅蓄电池； （2）不符合《危险货物道路运输规则第3部分：品名及运输要求索引》（JT/T617.3）附录B所列238项特殊规定，但符合《危险货物道路运输规则第1部分：通则》（JT/T617.1）第5.1条要求，每个运输单元载运重量不高于500公斤的危险货物联合国编号为“2800”的废铅蓄电池； （3）符合《危险货物道路运输规则第1部分：通则》（JT/T617.1）第5.1条要求，每个运输单元载运重量不高于500公斤的危险货物联合国编号为“2794”的废铅蓄电池。 按照该要求进行豁免危废货物运输管理要求，不满足该要求的按照危险货物运输管理要求进行运输管理 符合 备注：根据环境风险大小将废铅蓄电池分为两类管理：未破损的密封式免维护废铅蓄电池（以下简称第I类废铅蓄电池）；开口式废铅蓄电池和破损的密封式免维护废铅蓄电池（以下简称第Ⅱ类废铅蓄电池）。 （2）与《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）要求符合性分析 关于废铅酸蓄电池的收集、运输和贮存的一般要求进行逐条对照，分析项目与该规范中要求的符合性，具体见表1-4。 表1-4《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519－2020符合性分析一览表 要求内容 本项目情况 符合性 总体要求 从事废铅蓄电池收集、贮存的企业，应依法获得危险废物经营许可证；禁止无经营许可证或者不按照经营许可证规定从事废铅蓄电池收集、贮存经营活动 项目尚处于环评阶段，相关经营许可证正在办理中 符合 收集、运输、贮存废铅蓄电池的容器或托盘，应根据废铅蓄电池的特性设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅蓄电池的容器或托盘必须粘贴符合GB18597要求的危险废物标签 本项目废铅酸蓄电池暂存区分为完整电池回收暂存区和破损电池回收暂存区，完整电池回收暂存区设置PE防渗漏托盘，破损电池回收暂存区采用耐酸PV暂存箱放置；各废铅蓄电池贮存箱或托盘均粘贴符合要求的危废标签 符合 废铅蓄电池收集、贮存企业应建立废铅蓄电池收集处理数据信息管理系统，如实记录收集、贮存、转移废铅蓄电池的重量、来源、去向等信息，并实现与全国固体废物管理信息系统的数据对接 项目收集的废旧蓄电池转移过程均严格按《危险废物转移单管理办法》执行，如实记录收集、贮存、来源、去向等信息 符合 禁止在收集、运输和贮存过程中擅自拆解、破碎、丢弃废铅蓄电池；禁止倾倒含铅酸性电解质 本项目不进行废铅蓄电池的拆解、破碎等 符合 废铅蓄电池收集、运输、贮存过程除应满足环境保护相关要求外，还应符合国家安全生产、职业健康、交通运输、消防等法规标准的相关要求 本项目废铅蓄电池的收集、运输、贮存满足环保、安全、职业健康、交通运输等相关要求 符合 废铅蓄电池收集企业和运输企业应组织收集人员、运输车辆驾驶员等相关人员参加危险废物环境管理和环境事故应急救援方面的培训 要求废铅酸蓄电池收集人员、运输车辆驾驶员和押运人员等必须经过危险废物和营救救援方面的培训 符合 收集要求 铅蓄电池生产企业应采取自主回收、联合回收或委托回收模式，通过企业自有销售渠道或再生铅企业、专业收集企业在消费末端建立的网络收集废铅蓄电池，可采用“销一收一”等方式提高收集率。再生铅企业可通过自建，或者与专业收集企业合作，建设网络收集废铅蓄电池 项目建设有利于汽车维修保养行业、电池销售行业的健康可持续发展，形成统一收购、统一暂存、统一转移处置，避免零散暂存造成的环境污染，使得铅酸蓄电池使用后能够采用有利于环境保护的方式利用或处置 符合 废铅蓄电池应进行合理包装，防止运输过程破损和电解质泄漏 废铅蓄电池采用PV箱进行包装，可防止运输过程破碎和电解质泄漏 符合 废铅蓄电池有破损或电解质渗漏的，应将废铅蓄电池及其渗漏液贮存于耐酸容器中 本项目设置专用的耐酸PV箱贮存破碎的废铅蓄电池 符合 长期贮存设施要求 贮存点应防雨，必须远离其他水源和热源 本项目是室内暂存，防雨，同时远离其他水源和热源 符合 面积不少于30m2，有硬化地面和必要的防渗措施。 本项目面积不少于30m2，本项目贮存区地面有耐酸、防渗隔离层 符合 应设有截流槽、导流沟、临时应急池和废液收集系统。 本项目设有截流槽、导流沟和30m3事故应急池，足够容纳事故废液 符合 应配备通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 本项目通讯设备、计量设备、照明设施、视频监控设施。 符合 应设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 设立警示标志，只允许收集废铅蓄电池的专门人员进入。 符合 应有排风换气系统，保证良好通风。 本项目设有负压排气系统 符合 应配备耐腐蚀、不易破损变形的专用容器，用于单独分区存放开口式废铅蓄电池和破损的密闭式免维护废铅蓄电池。 本项目配备耐酸PV箱，用于单独存放破损废铅蓄电池 符合 禁止将废铅蓄电池堆放在露天场地，避免废铅蓄电池遭受雨淋水浸。 本项目为室内贮存 符合 应避免贮存大量废铅酸蓄电池或贮存时间过长，集中转运点贮存时间最长不超过1年，贮存规模应小于贮存场所的设计容量。 本项目最大贮存时间为60天，贮存规模小于贮存场所的设计容量 符合 运输要求 废铅酸蓄电池公路运输车辆应按GB13392 的规定悬挂相应的标志。铁路运输和水路运输危险废物时，均应在集装箱外按GB190的规定悬挂相应的危险货物标志 本项目要求废铅酸蓄电池公路运输车辆按GB13392的规定悬挂相应标志 符合 运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力 项目委托相应资质的危险废物运输单位进行运输，有能力对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理 符合 废铅蓄电池运输企业应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效防止对环境的污染。 项目委托相应资质的危险废物运输单位进行运输，要求运输单位制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备 符合 （3）与《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单相符性分析 根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其2013年修改单中对危险废物暂存设施选址的原则，分析项目选址合理性，具体表1-5。 表1-5《危险废物贮存污染控制标准》符合性分析一览表 要求内容 本项目情况 符合性 项目的一般要求 所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物贮存设施，也可利用原有构筑物改建危险废物贮存设施 本项目租用已建成的危险废物暂存仓库，不是临时建筑 符合 在常温常压下易燃、易爆及排出有毒气体的危险废物必须进行预处理，使之稳定后贮存，否则，按易燃、易爆危险品贮存 本项目收集暂存为废旧铅酸蓄电池，较为稳定，仅破损时泄漏的电解液会产生少量硫酸雾。硫酸雾经过处理达标后排放，不属于易燃、易爆危险品 符合 在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放 本项目收集暂存废旧铅酸蓄电池，常温、常压下不会水解、不会挥发，仅在破损泄漏电解液之后会挥发少量硫酸雾，但仅完整废旧铅酸蓄电池才进行堆放 符合 禁止将不相容（互相反应）的危险废物在同一容器内混装 本项目为废旧铅酸蓄电池的回收、暂存项目，不与其他物品的共同储存 符合 无法装入常用容器的危险废物可用防漏胶袋等盛装 本项目设置耐酸专用桶对废旧铅酸电池泄漏的电解液进行收集 符合 装载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上的空间 本项目拟采用耐酸具盖专用桶对泄漏的废旧铅酸蓄电池的泄漏液进行收集，定期委托有资质单位进行处置，不会装满容器 符合 盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签 本项目暂存区及废酸容器都将按照相关规定粘贴标识 符合 项目的选址与设计方面 设施底部必须高于地下水最高水位 本项目设施底部高于地下水最高水位 符合 地质结构稳定，地震烈度不超过7度 项目所在地地质结构稳定，地震烈度不超过7度 符合 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 项目所在地不属于洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡、泥石流、潮汐等影响的地区 符合 应建在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外 项目周边多为企业，不存在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路 符合 地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 本项目地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容 符合 应位于居民中心区常年最大风频的下风向 项目选址位于该区域常年主导风向主导的下风向 符合 用以存放危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础必须防渗 暂存区有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙，基础防渗 符合 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。要有安全照明设施和观察窗口 本项目设有泄漏液体装置、气体导出口及气体净化装置、安全照明设施和观察窗口 符合 废 物贮 存设 施的 安全 防护 危险废物贮存设施都必须按照GB15562.2的规定设置警示标志 本项目根据规定设置警示标志 符合 危险废物贮存设施周围应设置围墙或其他防护栅栏 本项目暂存区四周设有围墙或栅栏 符合 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施 本项目配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施 符合 （4）《危险废物收集贮存运输技术规范》(HJ2025-2012)相符性分析 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》中关于废电池污染防治技术政策进行逐条对照，分析项目与该防治技术政策中要求的符合性，具体表1-6。 表1-6《危险废物收集贮存运输技术规范》符合性分析一览表 要求内容 本项目情况 符合性 危险废物收集贮存运输的一般要求 危险废物转移过程应按《危险废物转联单管理办法》执行 本项目转移过程按《危险废物转联单管理办法》执行 符合 从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等；危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、贮存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 项目尚处在环评阶段，尚未办理经营许可证；在收集、暂存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、暂存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治 措施等:危险废物产生单位内部自行从事的危险废物收集、暂存、运输活动应遵照国家相关管理规定，建立健全规章制度及操作流程，确保该过程的安全、可靠。 符合 危险废物收集、贮存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理，危险废物包装和标识、危险废物运输要求，危险废物事故应急方法等。 危险废物收集、暂存、运输单位应建立规范的管理和技术人员培训制度，定期针对管理和技术人员进行培训。培训内容至少应包括危险废物鉴别要求、危险废物经营许可证管理、危险废物转移联单管理，危险废物包装和标识、危险废 物运输要求，危险废物事故应急方法等。 符合 危险废物收集、贮存、运输单位应编制应急预案。应急预案编制可参照《危险废物经营单位编制应急预案指南》，涉及运输的相关内容还应符合交通行政主管部门的有关规定。针对危险废物收集、贮存、运输过程中的事故易发环节应定期组织应急演练 项目尚处在环评阶段，投产后会编制应急预案。建设单位拟制定事故应急预案，并报当地环保局备案。 符合 危险废物收集、贮存、运输过程中一旦发生意外事故，收集、贮存、运输单位及相关部门应根据风险程度采取如下措施：(1)设立事故警成线，启动应急预案。并按《环境保护行政主管部]突发环境事件信息报告办法试行》(环发[2006]50号)要求进行报告。(2)若造成事故的危险废物具有剧毒性、易燃性、爆炸性或高传染性，应立即疏散人群，并请求环境保护、消防、医疗、公安等相关部门支损。(3)对事故现场受到污染的土壤和水体等环境介质应进行相应的清理和修复。(4)清理过程中产生的所有废物均应按危险废物进行管理和处置。(5)进入现场清理和包装危险废物的人员应受过专业培训，穿着防护服，并佩戴相应的防护用具。 建设单位将根据要求将规范中提到的拥挤启动状况、应急疏散人群、应急污染处理等列入拟订的风险应急预案中，厂区配备相应的应急设施、用具等，并定期进行事故演练。 符合 危险废物收集、贮存、运输时应按腐蚀性、毒性、易燃性、反应性和感染性等危险特性对危险废物进行分类，包装并设置相应的标志及标签。危险废物特性应根据其产生源特性及GB5085.1-7.H/T298进行鉴别。 本项目收集的废蓄电池分区暂存，并设置相应的标志及标签等。 符合 废铅酸蓄电池的收集、贮存和运输应按HJ519执行。 本项目废铅酸蓄电池的收集、暂存和运输按HJ519执行。 符合 装运废电池的容器应使用不易破损、不易变形、耐腐蚀的材料，以便有效的防止渗漏、扩散。 本项目配备有PE收集箱，用于暂放破损的废旧蓄电池 符合 在废电池包装运输前应检查其完整性，废铅蓄电池运输车上必须有废电池运输标识；对于已破损的废铅蓄电池和镉镍电池，需遵从《危险废物转移联单管理办法》的相关规定。 本项目电池包装运输前应检查其完整性，废铅蓄电池运输车上必须有废电池运输标识；对于已破损的废铅蓄电池和镉镍电池，需遵从《危险废物转移联单管理办法》的相关规定 符合 危险废物的收集 危险废物产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时贮存设施的内部转运。 废旧铅酸蓄电池产生单位进行的危险废物收集包括两个方面，一是在危险废物产生节点将危险废物集中到适当的包装容器中或运输车辆上的活动；二是将已包装或装到运输车辆上的危险废物集中到危险废物产生单位内部临时暂存设施的内部转运。 符合 危险废物的收集应根据危险废物产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、废物管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述。收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法。收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 本项目的收集应根据废旧铅酸蓄电池产生的工艺特征、排放周期、危险废物特性、管理计划等因素制定收集计划。收集计划应包括收集任务概述、收集目标及原则、危险废物特性评估、危险废物收集量估算、收集作业范围和方法。收集设备与包装容器、安全生产与个人防护、工程防护与事故应急、进度安排与组织管理等。 符合 危险废物的收集应制定详细的操作规程，内容至少应包括适用范围。操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 本项目将制定详细的操作规程，内容和适用范围。操作程序和方法、专用设备和工具、转移和交接、安全保障和应急防护等。 符合 危险废物收集和转运作业人员应根据工作需要配备必要的个人防护装备，如手套，防护镜，防护服、防毒面具或口罩等。 在建设方回收废旧铅酸蓄电池过程中，具体实施的工作人员和运输人员在回收过程中必须配备必要的个人防护装备，即耐酸工作服、防护眼镜、耐酸手套等 符合 在危险废物的收集和转运过程中，应采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防焊，防火、防中毒、防感染、防滑露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 本项目在收集转运过程中，采取相应的安全防护和污染防治措施，包括防焊，防火、防中毒、防感染、防滑露、防飞扬、防雨或其它防止污染环境的措施。 符合 危险废物收集时应根据危险废物的种类、数量、危险特性、物理形态。运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质应与危险废物相容。可根据废物特性选择钢、铝。塑料等材质。(2)性质类似的废物可收集到同一容器中，性质不相容的危险废物不应混合包装。(3)危险废物包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，井达到防渗。防漏要求。(4)包装好的危险废物应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。(5)盛装过危险废物的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。(6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 本项目收集时应根据废旧铅酸蓄电池的种类、数量、危险特性、物理形态。运输要求等因素确定包装形式，具体包装应符合如下要求：(1)包装材质应与电池相容。可根据废物特性选择钢、铝。塑料等材质。 (2)性质类似的电池可收集到同一容器中，性质不相容的电池不应混合包装。(3)电池包装应能有效隔断危险废物迁移扩散途径，井达到防渗。防漏要求。(4)包装好的电池应设置相应的标签，标签信息应填写完整翔实。(5)盛装过电池的包装袋或包装容器破损后应按危险废物进行管理和处置。(6)危险废物还应根据GB12463的有关要求进行运输包装。 符合 危险废物的收集作业应满足如下要求：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)危险废物收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 本项目的收集作业应满足如下要求：(1)应根据收集设备、转运车辆以及现场人员等实际情况确定相应作业区域，同时要设置作业界限标志和警示牌。(2)作业区域内应设置危险废物收集专用通道和人员避险通道。(3)收集时应配备必要的收集工具和包装物，以及必要的应急监测设备及应急装备。(4)收集应参照本标准附录A填写记录表，并将记录表作为危险废物管理的重要档案妥善保存。(5)收集结束后应清理和恢复收集作业区域，确保作业区域环境整洁安全。 符合 危险废物内部转运作业应满足如下要求：(1)危险废物内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。(2)危险废物内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 本项目内部转运作业应满足如下要求：（1）项目内部转运应综合考虑厂区的实际情况确定转运路线，尽量避开办公区和生活区。 (2)项目内部转运作业应采用专用的工具，危险废物内部转运应参照本标准附录B填写《危险废物厂内转运记录表》。(3)危险废物内部转运结束后，应对转运路线进行检查和清理，确保无危险废物遗失在转运路线上，并对转运工具进行清洗。 符合 收集不具备运输包装条件的危险废物时，且危险特性不会对环境和操作人员造成重大危害，可在临时包装后进行暂时贮存，但正式运输前应按本标准要求进行包装。 项目收集具备运输包装条件的废旧铅酸蓄电池 符合 危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》(GB14500）进行收集和处置。 危险废物收集前应进行放射性检测，如具有放射性则应按《放射性废物管理规定》(GB14500）进行收集和处置。 符合 危险废物的贮存 危险成物贮存可分为产生单位内部贮存、中转贮存及集中性贮存。所对应的贮存设施分别为：产生危险废物的单位用于暂时贮存的设施；拥有危险废物收集经营许可证的单位用于临时贮存废矿物油、废镍镉电池的设施；以及危险废物经营单位所配置的贮存设施。 本项目可分为产生单位内部暂存、中转暂存及集中性暂存。项目只进行废旧铅酸蓄电池的收集、暂存；项目尚处于环评阶段，后期将会申领经营许可证 符合 危险废物贮存设施的选址、设计，建设、运行管理应满足GB18597.GBZI和IGBZ2的有关要求。 本项目暂存设施的选址、设计，建设、运行管理应满足GB18597.GBZI和IGBZ2的有关要求。 符合 危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 本项目暂存设施应配备通讯设备、照明设施和消防设施。 符合 贮存危险废物时应按危险废物的种类和特性进行分区贮存。每个贮存区域之间宣设置挡墙问隔，井应设置防雨、防火、防雷，防扬尘装置。 本项目按废旧铅酸蓄电池的种类和特性进行分区暂存。每个暂存区域之间宣设置挡墙问隔，井应设置防雨、防火、防雷，防扬尘装置。 符合 贮存易燃易煤危险废物应配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 本项目配置有机气体报警、火灾报警装置和导出静电的接地装置。 符合 废弃危险化学品贮存应满足GB15603.《危险化学品安全管理条例》、《废弃危险化学品污染环境防治办法》的要求。贮存废弃剧毒化学品还应充分考虑防盗要求，采用双钥匙封闭式管理，且有专人24小时看管。 本项目收集、暂存废旧铅酸蓄电池 符合 危险废物贮存期限应符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定。 本项目暂存期限符合《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定 符合 危险废物贮存单位应建立危险废物贮存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行。 本项目建立危险废物暂存的台帐制度，危险废物出入库交接记录内容应参照本标准附录C执行 符合 危险废物贮存设施应根据贮存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志 本项目暂存设施应根据暂存的废物种类和特性按照GB18597附录A设置标志 符合 危险废物贮存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行 本项目暂存设施的关闭应按照GB18597和《危险废物经营许可证管理办法》的有关规定执行 符合 危险废物的运输 危险废物运输应由持有危险皮物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质。 本项目尚处在环评阶段，后期将会申领经营许可证；项目运输将委托有资质单位进行运输 符合 危险废物公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)，JT617以及JT6I8执行；危险废物铁路运输应按铁路危险货物运输管理规则)(铁[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行。 本项目公路运输应按照《道路危险货物运输管理规定》(交通部令[2005年]第9号)，JT617以及JT6I8执行；铁路运输应按铁路危险货物运输管理规则)(铁[2006]79号)规定执行；危险废物水路运输应按《水路危险货物运输规则》(交通部令[1996年]第10号)规定执行 符合 废弃危险化学品的运输应执行《危险化学品安全管理条例》有关运输的规定。 本项目只回收废旧铅酸蓄电池和暂存 符合 运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志，其中医疗废物包装容器上的标志应按H421要求设置。 本项目运输单位承运危险废物时，应在危险废物包装上按照GB18597附录A设置标志 符合 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外按GB190规定悬挂标志。 危险废物公路运输时，运输车辆应按GB13392设置车辆标志。铁路运输和水路运输危险废物时应在集装箱外GB190规定悬挂标志 符合 危险废物运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：(1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸刷毒废物应配备特殊的防护装备。(2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 本项目运输时的中转、装卸过程应遵守如下技术要求：(1)卸载区的工作人员应熟悉废物的危险特性，并配备适当的个人防护装备，装卸刷毒废物应配备特殊的防护装备。(2)卸载区应配备必要的消防设备和设施，并设置明显的指示标志。(3)危险废物装卸区应设置隔离设施，液态废物卸载区应设置收集槽和缓冲罐。 符合 监督与实施 地方环境保护行政部门可根据本标准所提出的危险废物收集、贮存、运输要求对管辖区域内的危险废物收集、贮存、运输行为进行监管，确保危险废物收集、贮存、运输过程的环境安全。 地方环境保护行政部门可根据本标准所提出的危险废物收集、暂存、运输要求对管辖区域内的危险废物收集、暂存、运输行为进行监管，确保危险废物收集、暂存、运输过程的环境安全。 符合 地方环境保护行政主管部门可根据本标准及其它有关管理要求建立地方危险废物收集、贮存、运输管理制度和管理档案。 地方环境保护行政主管部门可根据本标准及其它有关管理要求建立地方危险废物收集、暂存、运输管理制度和管理档案。 符合 |

# 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、建设内容及规模 永州宸宇废金属回收有限公司成立于2016年6月，于2016年投资400万元在永州经开区凤凰工业园区建立废旧电池收集及转运项目，该项目《永州宸宇废金属回收有限公司废旧电池收集转运站建设项目环评报告书》于2016年11月已获得永州市环境保护局批复（永环评〔2016〕）100号），并于2017年8月完成环境保护竣工验收。现由于废旧电池回收业务量持续稳定增长，原租用场地湖南省冷水滩区电缆厂周末及下班后厂房不能正常出入，导致公司回收废旧电池不能正常入库，已影响到公司正常运营和发展。且公司废旧电池回收区域由原来的冷水滩区周边转移至蓝山县周边，考虑公司的长远发展，现拟将经营场地搬迁至蓝山县经开区。现企业拟将原厂房进行关停，不再进行生产经营，相关生产设备拆除转运至新建场地使用，原厂房场地退出归还给湖南省冷水滩区电缆厂，原项目环评报告书批复（永环评【2016】100号）作废。本次搬迁项目建设地址位于湖南省永州市蓝山县塔峰镇东方大道南侧，总投资400万元，拟租用蓝山县安顺汽车摩托车安全性能技术检测有限公司空置场地1100平方米，建设为废铅蓄电池暂存仓库，配套进行地面防腐防渗改建，按《危险废物贮存污染控制标准》有关要求进行建设和管理。项目计划年收集贮存转运废铅蓄电池22000吨/年。本项目不涉及废铅酸蓄电池的处置利用，仅进行贮存、转运。 项目建成运营后，厂废铅酸蓄电池最大储量30t，场地最大储存时间不超过60d，日转运3次。本环评仅对建设废铅酸蓄电池贮存仓库及配套相关设施的建设内容进行评价，前期收集以及后期转运、销售的经营性内容不在本次评价范围内。 表1-1 项目建设内容一览表 项目类别 建设内容 内容及规模 备注 主体工程 废铅酸蓄 电池贮存 区 （1）破损废铅酸蓄电池贮存间约20m2，用于破损电池贮存，密闭负压抽风设计。 （2）建设封闭式完整废铅酸蓄电池贮存区约 200m2，不同种类的完整电池分类、分区贮存， 强制抽排风使贮存区形成负压。 砖混结构 装卸区 厂房中部区域作为装卸区，并设置一个地磅 钢棚结构 辅助工程 厂区运输 道路 厂区道路进行硬化 新建 公用工程 办公监控 厂房东侧设办公监控室 新建 供水 当地自来水管接入 / 排水 设置雨污分流系统，项目区雨水经雨水管收集后排入附近沟渠；项目区生活污水经化粪池 处理后排入市政污水管网接入蓝山县污水处理厂深度处理。 新建 供电 依托蓝山县经开区电网供应 / 墙裙 厂房四周墙体做0.3m高的防腐防渗墙裙，厂 房入口处为车辆可进出的低矮围堰 新建 防渗防腐 系统 本工程应按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2009、《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求等相关规范要求进行建设，如： 1、厂区厂房应按要求做好防风、防雨、防流失； 2、本工程防渗系统：各分区厂区地面、泄漏液收集系统（泄漏液沟、池）等均应采用耐磨、耐酸水泥+高密度聚乙烯+环氧地坪漆进行防渗处理，防渗层为至少2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料，达到《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求； 3、各分区同时应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行）； 4、仓储区内贮存区中的破损区要求设置为独立的空间，同时内设排气系统。 新建 导流沟 装卸区四周、围堰设导流沟，最终连通进入应急池。 新建 应急池 应急池建30m3 新建 危废暂存 间 运营期产生的危险废物暂存，面积约10m2 新建 环保工程 废水 生活污水经现有化粪池预处理符合《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后排入市政污水管网，最终排入蓝山县污水处理厂处理。 新建 废气 项目涉及的HW49其废物破损铅酸蓄电池在贮存期间产生少量的硫酸雾。项目危废贮存车间封闭，采用负压抽取，经酸雾净化装置进行处理（收集效率≥95%，处理效率≥90%）经15m高排气筒外排。 固废 1、生活垃圾：带盖垃圾收集桶1个（25 kg/个）。 2、防护服、废拖把、废抹布：带盖专用桶1个（25kg/个）； 3、废铅酸蓄电池泄漏液中和渣：仓库内完整区和破损区均设周转箱+防酸、防渗塑料托盘+泄漏液收集沟+ 1个泄漏液收集池1个（共用，5m3/个）+吨桶（耐酸、防渗）2个。 项目贮存的危险废物类别 表1-2 本项目贮存的危险废物类别 废物类别 行业类别 废物代码 危险废物 危险特性 HW49其废物 非特定行业 900-044-49 废铅酸蓄电池 T 废铅酸蓄电池贮存区与废矿物油贮存区通过装卸区分隔，破损电池贮存在密闭贮存间，完整电池则分类在完整电池贮存区贮存。 项目辅助材料 本项目运营期收集、贮存废铅酸蓄电池，所需辅助材料如下表1-3所示。 表1-3 项目运营所需辅助材料 名称 数量 备注 水 190m3 生活用水 电 9000kW·h 电叉车、风机、泵等用电 消防沙袋（50cm*40cm） 10个 应急物资 消防沙 10m3 灭火器 10个 收集车辆 6辆 / 主要设备 项目主要生产设备见下表。 表1-4 项目主要生产设备一览表 名称 数量 备注 专用周转箱 90个 完好废铅酸蓄电池收集、贮存、转运 密封桶 20个 破损废铅酸蓄电池收集、贮存、转运 电叉车 2台 废铅酸蓄电池装卸 抽排风负压 1台 完整电池贮存间，空气净化 地磅 1个 废铅酸蓄电池计量 不锈钢托盘 5个 4、收集转运及贮存方案 4.1、收集方案 本项目主要以蓝山县为中心，在永州市范围内收集废铅酸蓄电池。废铅酸蓄电池的主要供货单位是公交公司、电网企业、手机通信运营商和汽车、电动车、摩托车销售维修公司等。建设单位派车进行收集后运回项目仓库贮存，若单次收集量较大时，则由建设单位派车收集后直接转运送至处置单位，不在项目仓库贮存。 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中4.1项规定：“从事危险废物收集、贮存、运输经营活动的单位应具有危险废物经营许可证。在收集、贮存、运输危险废物时，应根据危险废物收集、贮存、处置经营许可证核发的有关规定建立相应的规章制度和污染防治措施，包括危险废物分析管理制度、安全管理制度、污染防治措施等”。因此项目投产前，建设单位须获得危废经营许可证。 ①废铅酸蓄电池收集 废铅酸蓄电池收集、贮存和运输按《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）执行。其中相关规定如下：“收集、运输、贮存废铅酸蓄电池的容器应根据废铅酸蓄电池的特性而设计，不易破损、变形，其所用材料能有效地防止渗漏、扩散，并耐酸腐蚀。装有废铅酸蓄电池的容器必须粘贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）及其2013年修改单中附录 A 所要求的危险废物标签”，且规定：“废铅酸蓄电池运输前，产生者应当自行或委托有关单位进行合理包装，防止运输过程出现泄漏，不得擅自倾倒、丢弃废铅酸蓄电池中的电解液。废铅酸电池有电解液渗漏的，其泄漏液应贮存在耐酸容器中”。 因此，由各收集点收集的废铅酸蓄电池，收集过程由相关操作人员检查废铅酸蓄电池的外观，并在电池上粘贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息。按规格分类包装、收集，其中破损的铅蓄电池放入带盖的耐酸防渗防漏桶，完整电池则放入定制的周转箱（每个周转箱长1.26m，宽1.26m，高0.7m，材质为金属外框加固的塑料箱）。周转箱下方设架空底座，以便叉车搬运，同时可避免在防渗地面上拖动，磨损防渗层。 以典型的废铅酸蓄电池尺寸为例，单个废铅酸蓄电池以平均16kg计算， 根据代表性废铅酸蓄电池尺寸，每个周转箱内可放置3层，120~130个废铅酸蓄电池，单个周转箱内最大贮存量为2t；若放置30kg的废铅酸蓄电池，根据代表性废铅酸蓄电池尺寸，每个周转箱可放置2层、50~54个废铅酸蓄电池，单个周转箱最大贮存量为1.6t。本项目废铅酸蓄电池最大储量为30t，需周转箱15~20个。 周转箱、耐酸桶外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签，委托有运输资质的单位的专用车辆运输，运输车辆设置防淋围挡，车辆上铺设耐酸大槽体，存放电池的周转箱、耐酸桶放于耐酸槽体上，若存放电池容器出现泄漏，电解液不会泄漏流出车外污染沿途环境。 4.2﹑转运方案 根据《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）中规定：“危险废物运输应由持有危险废物经营许可证的单位按照其许可证的经营范围组织实施，承担危险废物运输的单位应获得交通运输部门颁发的危险货物运输资质” 。本项目收集的铅蓄电池拟委托有危险品运输资质的单位进行运输，拟转移至有危险废物处置资质的单位——湖南省金翼有色金属综合回收有限公司，废铅酸蓄电池拟转移至湖南省金翼有色金属综合回收有限公司处理。 本项目运输方式主要采用公路运输，运输过程中严格按照《道路运输危险货物车辆标志》规定悬挂相应的标识。 湖南省金翼有色金属综合回收有限公司已取得湖南省危险废物经营许可证（湘环（危）字第（211）号），核准经营方式为：收集、贮存、利用；核准经营危险废物类别及代码为 HW31（421-001-31 384-004-31）﹑HW48（321-002-48（砷含量小于2%） 321-010-48）﹑HW49（900--044-49限废铅蓄电池）。 本项目收集的废铅酸蓄电池主要来源单位有汽车4S店、公交公司、加油站等单位及工业企业，数量较多，分布较为分散。由建设单位与若干家供货单位商定时间，派车进行收集后运回项目仓库贮存。因此由各个产生单位至本项目仓库不具备固定线路的条件。本次环评建议转运车辆运输途中，尽量减少经过医院、学校和居民区等人口密集区；避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 4.3装卸方案 废铅酸蓄电池在各收集点收集，使用小规格运输车辆运至厂区后，停车在装卸区，由叉车卸货，将完好、破损电池按规格分区贮存，并进行登记。废铅酸蓄电池出厂时，直接由叉车装运至大规格（约30t）车辆内。废铅酸蓄电池装卸均在仓库内进行，不露天装卸。 4.4贮存方案 ①废铅酸电池贮存方案 本项目废铅酸蓄电池贮存区严格按照《危险废物贮存污染控制标准》 （GB18597-2001）及2013年修改单相关要求设计，其中对于废铅酸蓄电池贮存间须进一步符合《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》 （HJ519-2009） 中的相关要求。 根据《电池废料贮运规范》（GB/T26493-2011）表1要求：“列入国家危险废物名录的电池废料，对于不同组别采用分离贮存，同一组别采用隔离贮存。” 本项目收集废铅酸蓄电池，属于危险废物（HW49），且属同一组别，因此需采用隔离贮存的方式进行储存。本项目废铅酸蓄电池贮存间内分为破损电池电池贮存间和完整电池存放区，贮存方式按（GB/T26493-2011）中的要求进行设计，详见表1-5。 表1-5 《电池废料贮运规范》中隔离贮存方式要求 序号 贮存方式及要求 隔离贮存 1 平均单位面积的贮存量/（t/m2） 1.5~2.0 2 单一贮存区最大贮存量/t 200~300 3 贮存区间距/m 0.3~0.5 4 通道宽度/m 1~2 5 墙距宽度/m 0.3~0.5 注：（GB/T26493-2011）中关于隔离贮存定义为 ：“在同一房间或同一区域内，不同的物料之间分开一定距离用通道保持空间的贮存方式” 。 根据（GB/T26493-2011）隔离贮存平均单位面积的贮存量为1.5~2.0t/m2，本项目按1.5t/m2计，则贮存废铅酸蓄电池30t需占地面积20m2，本项目完整电池贮存区约100m2，破损电池贮存间约20m2，可满足贮存需求。 本项目废铅酸蓄电池贮存区设计规模为最大贮存量30t，贮存时间最长不得超过60d，日转运3次。完整电池贮存区和破损电池贮存间均采用封闭设计，只留有一个进出口，运输车辆直接进入厂内的装卸区进行装卸，不在厂区外露天装卸。 总平面布局 ①废铅酸蓄电池贮存区设在厂房北侧，面积约200m2，封闭设计，仅在东侧设1个出入口。分为完整电池贮存区和破损电池密闭贮存间，其中破损电池贮存间面积约20m2； ②厂房中部约240m2，设有：装卸停车区约200m2、应急池30m2和危废暂存间10m2，设导流沟、围堰，防止装卸泄漏的电解液外排。 ③厂房南侧拟设置办公监控室约30m2，用于的日常现场监控、管理。 项目总平面图见附图2。 依托工程 （1）给水 项目用水由当地自来水管网供给，其中员工生活用水按人均用水量50L/d计，用水量为0.5m3/d（150m3/a）。 排水 项目无生产废水产生，生活污水通过化粪池处理后排入市政管网接入蓝山县污水处理厂进行深度处理。项目区雨水经雨污分离就排入雨水管网。 供电 本项目用电由当地供电系统供给。 劳动定员及工作制度 班制及定员：劳动定员10人，均不在厂区居住。本项目全年生产天数300天，每天厂区装卸10小时（9时~19时），值班时间为24小时。其中运输人员6人，厂内人员4四人。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | 1、项目施工期 施工期工艺流程及产污节点图： (G:废气、W：废水、N：噪声、S：固废) 图1 施工期工程工艺流程及产污节点图 2、项目运营期 （1）废铅酸蓄电池 1）收集：本项目与各个废铅酸蓄电池产生单位签订危废转移合同后，定期到产生单位收集废铅酸蓄电池放置于相应的容器（专用周转箱、带盖防腐塑料桶）中。收集过程中，相关操作人员首先检查废电池外观，并在电池上张贴标签，注明来源、规格、完好情况等信息，完好的直接摆放在周转箱内装车，破损的单独存放在带盖防腐塑料桶内再装车，防止电解液泄漏。容器外面粘贴符合GB18597中附录A所要求的危险废物标签。 2）运输至厂区：本项目委托有危险货物运输资质的单位负责运输因回收点多而分散，因此由各回收点至厂区不具备固定线路的条件。本次环评建议转运车辆运输途中，尽量减少经过医院、学校和居民区等人口密集区；避开饮用水水源保护区、自然保护区等敏感区域。 3）入库贮存：废铅酸蓄电池经车辆运输至厂区贮存，使用电叉车进行装卸，人工分类后，装卸时叉车直接连同周转箱装卸，不再进行分装，降低分装、搬运过程中电池受损的可能。周转箱单层堆放，以免多层堆叠造成电池破损。完整电池和破损电池隔离分区贮存，其中完整电池分类分区贮存； 破损电池放入带盖防腐塑料桶中，在破损电池贮存间贮存，并尽快转移至处置单位。破损废铅酸蓄电池贮存过程中，可能产生少量硫酸雾。 （4）出库、外运：本项目厂区内贮存的废铅酸蓄电池达到一定数量后， 由有运输资质的单位——湖南省金翼有色金属综合回收有限公司。 图2 铅蓄电池回收工艺及产污流程图 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 1、与本项目有关的原有污染情况 本项目位于湖南省永州市蓝山县经开区东方大道南侧，项目所在地属于Ⅱ工业用地，拟建地现状为空地，无原有污染问题。 2、区域环境问题 根据现状监测数据，项目区域环境质量情况良好。 3、区域污染源调查 项目所在区域主要环境问题为：本项目位于蓝山县经开区内，区域内主要污染源为工业生产所产生的废水、废气、固废等工业污染源﹑生产人员产生的生活污水及生活垃圾及运输交通噪声，大气等污染源。本项目为新建项目，无与本项目相关的原有污染情况及主要环境问题。 |

# 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 本项目位于蓝山县经开区，评价区域属于环境空气二类功能区，其空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准及2018年修改单： （1）区域环境质量达标情况 为了解项目所在区域环境空气质量达标情况，本评价以2019年作为评价基准年，收集了永州市生态环境局蓝山县分局官方渠道上发布的蓝山县地区环境空气质量现状数据，根据永州市生态环境局蓝山县分局常规监测点空气质量监测数据，具体的数据统计情况见下表3.1-1。 表3.1 蓝山县环境空气质量现状评价表 污染物 年评价指标 现状浓度 标准值 占标率/% 达标情况 PM10 年平均质量浓度 51ug/m 70ug/m 72.86% 达标 PM2.5 年平均质量浓度 20ug/m3 35ug/m3 57.14% 达标 二氧化硫 年平均质量浓度 11ug/m3 60ug/m3 11.83% 达标 二氧化氮 年平均质量浓度 11ug/m3 40ug/m3 27.5% 达标 臭氧 日最大8h第90百分位 129ug/m 160ug/m 80.6% 达标 一氧化碳 CO第95百分值 1.2mg/m3 4mg/m3 30% 达标 根据2019年蓝山县环境空气质量状况统计结果可知，项目所在区域蓝山县六项常规因子均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单的二级标准，因此，判定本项目所在区域蓝山县为达标区。 2、水环境质量现状调查与评价 项目所在区域地表水为舜水河，位于项目东南侧约2.1km，舜水河最终汇入湘江，为了解其水质现状，本次评价本次环评采用《永州市金豪照明工业有限公司建设项目环境影响报告表》的表水环境质量现状监测数据，监测时间为2019年4月11日—13日，监测点位距本项目所在地约2.2km，详见表3-4； 表3.2 地表水环境质量现状监测结果 单位：pH值无量纲，其余mg/L 监测项目 监测时间 舜水河 2019.4.11 2019.4.12 2019.4.13 标准浓度限制 pH 7.51 7.50 7.52 6~9 氨氮 0.199 0.203 0.198 ≤1.0 总磷 0.04 0.04 0.04 ≤0.2 化学需氧量 12 11 13 ≤20 由上表可知，各监测因子没有出现超标现象，达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准，项目区域内的水环境水质较好。 3、声环境质量现状调查与评价 ①监测项目：LAeq ②监测点位、时间 为了解项目周围声环境的影响情况，湖南中润恒信检测有限公司于2021年8月29日至2021年8月30日对本项目东、南、西、北厂界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测2天，白天和夜间各1次，监测结果见表3.3。，监测结果见下表： 表3.3 项目区域噪声现状监测及评价结果 单位：dB(A) 序号 监测点位 监测时间 监测时段 监测结果 评价标准 评价结果 N1 东面厂界外1m 2021.8.29 昼间 55 65 达标 夜间 47 55 达标 2021.8.30 昼间 55 65 达标 夜间 47 55 达标 N2 南厂界外1m 2021.8.29 昼间 54 65 达标 2019.1.21 夜间 44 55 达标 2021.8.30 昼间 57 65 达标 夜间 45 55 达标 N3 西面厂界外1m 2021.8.29 昼间 56 70 达标 夜间 46 55 达标 2021.8.30 昼间 55 70 达标 夜间 44 55 达标 N4 北面厂界外1m 2021.8.29 昼间 54 65 达标 夜间 45 55 达标 2021.8.30 昼间 55 65 达标 夜间 45 55 达标 从上表可以看出，厂区四周监测点昼、夜间声环境质量现状监测值达到《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的3/4a类标准要求。 4、土壤环境现状 本项目所在区域为工业园区，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018），项目属于Ⅱ类项目，占地估摸为小型，敏感程度为不敏感。 本项目仅进行废旧铅酸蓄电池的收贮，不进行废旧铅酸蓄电池的拆解和后续加工。项目所租用的厂房周边地面已硬化，评价范围内无农田等保护目标，项目运营基本不会对周边土壤产生影响，故本次未对区域土壤进行采样监测。 5、生态环境现状 本项目所在区域为工业园，区域内植被覆盖率低。根据调查，本工程区域内无挂牌保护的名胜古迹和需特殊保护的文物单位，邻近工程区没有文物保护单位，不涉及自然保护区，建设项目区域内没有国家规定保护的珍稀动植物。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 根据现场调查并结合本项目工程特性，项目主要环境保护目标见下表及附图3。 表3-4 本项目主要环境保护目标一览表 类别 敏感目标 性质 规模 相对位置 环境保护 级别 大气环境 蓝山县三蓝学校 教学 师生约2000余人 东面，370m （GB3095-2012） 二级标准 五里坪廉租房小区 居民区 居民月2000人 东面，420m 沙元塘居民区 居民区 居民约300人 西南面，460m 木凉塘居民区 居民区 居民月260人 西北面，480m 水环境 舜水 / 农业用水，东南面3.5km （GB3838-2002）Ⅲ类 |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 1.施工期污染物排放标准： ①废气 施工扬尘、汽车尾气无组织排放执行 GB16297-1996《大气污染物综合排放标准》中标准限值，标准值见表3-5。 表 3-5 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）单位：mg/Nm3 序号 污染因子 无组织排放监控浓度限值（mg/Nm3） 1 TSP 1.0 ②噪声 项目施工期噪声执行 GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》，标准值见表3-6。 表3-6 建筑施工场界环境噪声排放限值 单位： dB(A) 昼间 夜间 70 55 ③废水 根据项目的实际情况，施工产生的施工废水经沉淀处理后全部回用于施工场地洒水降尘，不外排。 2.营运期污染物排放标准： ①废气 项目正常运营过程中，部分废铅酸蓄电池可能存在密封阀或壳体轻微破损，从而导致电解液挥发产生极少量硫酸雾。废气排放执行《大气污染物综合标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准，具体标准值详见表3-7。 表3-7 大气污染物排放限值 单位：mg/m3 污染物 最高允许排放浓度 （mg/m3） 无组织排放监控浓度限值 （mg/m3） 颗粒物 120 周界外浓度最高点 1.0 硫酸雾 45 1.2 铅及其化合物 0.7 0.006 ②废水 项目运营期无生产废水，主要为职工生活污水，经收集后进入厂区化粪池，经化粪池达到污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级标准后排入市政管网接入蓝山县污水处理厂进行深度处理。 ③噪声 运营期厂界噪声执行 GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》 中的3/4a类标准，标准限值见表3-8。 表3-8 《工业企业厂界环境噪声排放标准》 （GB12348-2008） 单位： dB(A） 类别 等效声级[dB(A)] 昼间 夜间 3类 65 55 4a类 70 55 ④固废 本项目危险废物储存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单相关内容；一般固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场 污染控制标准》（GB18599-2001）相关标准及其修改单。 |
| 总量 控制 指标 | 经核算，本项目营运期员工产生生活污水污染物排放量：COD:0.03t/a，氨氮：0.003t/a，纳入蓝山县污水处理厂污染物指标，不单独申请指标。因此本工程不需设置特征污染物的总量控制指标。 |

# 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 1、施工期大气环境影响分析 （1）扬尘 本工程施工扬尘的主要来源有：①施工作业扬尘；②建筑材料（白灰、水泥、砖等）的现场搬运及堆放扬尘；③施工垃圾的清理及堆放扬尘；④人来车往所造成的现场道路扬尘。 如遇天晴无雨天气，在自然风作用下扬尘对周边的环境空气质量产生较大的影响，其影响范围和浓度与风速大小，土壤裸露面积、颗粒大小均直接相关。根据类比调查施工工地扬尘污染情况见表4-1。 表4-1 建筑施工工地扬尘污染情况（mg/m3） 检测位置 工地上风向50m 工地内 工地下风向 备注 50 m 100 m 150 m 范围值 0.303～ 0.328 0.409～ 0.759 0.434～ 0.538 0.356～ 0.465 0.309～ 0.336 平均风速2.5m/s 均值 0.317 0.596 0.487 0.390 0.322 表4-1表明：平均风速2.5m/s时施工场地的TSP浓度在0.4～0.8mg/m3，其影响范围为其下风向150m范围内，被影响地区的TSP浓度均超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准（0.3 mg/m3）。为了减少施工扬尘对工程建设地周边居民点及环境空气质量，在施工过程中，环评要求建设方应采取一下防治措施： ①建设单位应将建筑施工扬尘治理纳入日常工程监督管理范畴，将建筑施工扬尘治理内容写入监理规划、细则及监理日志中，加强现场环境监理和管理。施工场内设置专职保洁员。 ②在施工场地设置100%封闭硬质围档，高度为2.5m以上的围栏防止扬尘污染周围环境；在施工边界工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目防尘网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布，进出道路做到100%硬化。 ③加强弃土管理，在弃土临时堆场四周设置挡风墙（网），减少起尘量，并合理安排堆垛位置，尽量远离敏感目标，同时应将产生的建筑垃圾和土石方立即清运，并采用100%密闭运输方式，施工区与非施工区用围挡隔离，建筑垃圾在48小时内未能清运的，应当在施工工地设置临时堆放场，临时堆放场应当设置围挡、遮盖等防尘措施； ④土料、砂砾料等多尘物料运输过程中应堆放整齐，采用封闭车辆运输，保证物料不遗撒，并适当加湿，尽量降低运输过程中起尘量。 ⑤严禁在施工场地设置混凝土和砂浆搅合站。 ⑥对施工生产区要采取遮盖、拦挡等措施，防治扬尘污染，堆料场区选址应位于居民点下风向，堆放时采取防风防雨措施。 ⑧工地场界应设置高度2.5米以上的围挡，施工现场应封闭施工。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业区覆以防尘网。对于场区内裸露地面，应覆以防尘网或者防尘布，同时在大风时段，增加洒水次数。 ⑨在施工期间，应根据不同空气污染指数范围和大气、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件，明确保洁制度，场地内施工区应采用人力洒水或水枪洒水，当空气污染指数大于100或4级以上大风干燥天气时禁止土方作业和人工干扫；在空气污染指数80~100时应每隔4h保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数低于50时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。 ⑩施工现场大门出入口处必须设置车辆冲洗设施和污水沉淀池，对驶出施工现场的机动车辆做到100%冲洗干净后方可上路行驶，严禁施工现场内的泥土和污水污染城市道路，对车辆运输沿途应每天定时洒水，严格限制车速，设置专人清扫路面，及时清除车辆漏散物，减少尘源，将其对沿途环境的影响降到最低。 建设方在采取上述措施后，预计能减少施工废气对周围环境的影响，且这种影响是暂时的，随施工结束影响逐渐消失。 （2）运输车辆、机械设备废气 运输车辆和施工机械在运行中将产生废气，主要含有CO、NOx等污染物。废气排放局限于施工场内和运输沿线，为非连续性的污染源，且施工场地、运输路线地势开阔，易于扩散，对环境不会造成明显影响。 （3）焊接废气 项目工件焊接过程将产生少量焊尘废气，主要由焊条在焊接高温下产生的，属于无组织排放，其烟尘比重比空气大，在焊接点附近沉降，对周边环境影响较小，主要影响电焊作业车间内的焊工。本环评建议，项目在厂房内设置移动式烟尘净化设备，专门处理焊接过程产生的焊尘；此外，作业工人在焊接时采取佩戴口罩等个人防护措施。通过采取以上措施后，项目产生的焊尘对周边环境影响较小。 （4）装修废气 建设项目正确选择建筑及装修材料可有效防止日益突出的环境空气污染的发生。各类建筑材料含有放射性污染物氡、化学污染物甲醛、氨、苯及总挥发性有机物(TVOC)等，据资料表明，建筑内外装饰过程产生的有害物质主要为以各种形式逸出的甲醛和挥发性有机物VOC等，建设单位应合理选择建筑及装修材料，在建筑装修工程阶段，需加强现场管理，建筑装修采用环保型装饰材料和建筑涂料，以避免室内空气污染现象的发生，并使室内环境和公共场所环境满足《室内空气质量标准》（GB/T1883-2002），以减少有害气体物质对工作人员身体的危害。 2、施工期水环境影响分析 本项目施工人员均为项目建设区域附近居民，食宿均不在施工场内，施工废水主要为施工生产废水和工人入厕粪便污水。施工生产废水主要有施工机械养护冲洗废水以及车辆清洗废水等取2t/d，主要污染物有SS、石油类。施工期工人按20人计算，类比同类项目，生活污水产生量约为0.17t/d，主要污染因子为COD、BOD、SS 等。该区域无污水处理厂，施工期工人的生活污水临时化粪池处理后，委托附近居民定期清理用作农肥，禁止乱排。建筑施工废水及雨季暴雨径流含有泥沙，直接外排会阻塞排水管网。项目拟在施工场地的进出口设置废水沉淀池，施工过程中产生的生产废水经沉淀池处理后，将处理后的废水用于施工过程和场地洒水等，以减少污水排放量，节约水资源。通过采取上述措施后，施工期产生的污水对外环境的影响较小。 水环境污染防治措施及建议： 为防止施工期间的水环境污染，建议采取以下主要措施： （1）在施工场地地势低洼处设置沉淀池，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后回用于施工现场的洒水抑尘。 （2）施工应尽量避开雨季，禁止雨天施工。 （3）施工期临时沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋处置。 （4）施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。 （5）水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。 （6）建设单位严禁任何废水未经处理随意排放，施工泥浆水须经沉淀池沉淀后全部回用；污水沉淀时间应大于2小时，因此须在工地施工出口处，设置一个30m3的施工期车辆清洗设施和沉淀池，以收集施工污水，清洗废水经沉淀池澄清后循环使用于生产或者路面养护，本项目设2个贮水池，污水产生量较多如不能及时回用时可进入贮水池暂时贮存，施工废水不外排。 （7）建筑材料运输及堆放过程必须严格按照交通部有关规范规定，在施工中应根据不同建筑材料的特点，有针对性的加强保护管理措施，禁止废物和有毒物质进入水体。 （8）土方随挖随填，随铺随压，以减少水土流失； （9）项目方应加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械燃油跑、冒、滴、漏现象的发生。定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减小建筑施工机械设备与水体的直接接触。有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 （10）有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照“建设工程施工现场环境保护工作基本标准”执行。 通过采取上述措施后，项目施工废水对区域地表水环境影响较小，施工结束后，影响随即消失。 3、施工期噪声环境影响分析 本项目施工期噪声主要来源于电钻、切割机、焊接机等施工机械噪声以及各种卡车、自卸车运输车辆噪声，噪声源强值约在80-90dB（A）之间。施工机械噪声往往具有噪声强、阶段性、临时性、突发性和不固定性的的特点，如不采取措施加以控制，往往对周围环境产生较大的影响。但是施工期影响是短暂的，一旦施工作业结束，施工噪声和振动也就随之结束。 为了进一步减少施工现场噪声污染的影响，施工过程中可采取以下噪声防治措施： ①施工应安排在昼间6：00~12：00、14：00~22：00期间进行，中午及夜间休息时间禁止施工；若由于工程需要，确实要进行夜间连续施工的，必须取得相应主管部门的批准，并应通过媒体或者现场公告等方式告知施工区域附近的居民，同时搞好施工组织，将大噪声施工活动放在昼间进行、避免在夜间进行大噪声施工，施工应确保上述边界夜间声级不超出《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）的限值要求，即夜间≤55dB(A)。 ②在施工场地边界设立实体围墙，高度为2.8m。 ③制订合理的施工计划，尽可能避免高噪声设备同时施工。高噪声施工时间尽量安排在昼间进行，除抢险等特殊情况外，严禁夜间进行高噪声施工作业。 ④合理布局高噪声设备，空压机、电锯、备用发电机等可移动的高噪声设备放置在远离环境敏感点一侧，避免在同一地点安排大量动力机械设备，以免局部声级过高。 ⑤施工单位应尽量选用低噪声或带有隔音、消音的机械设备，如以液压机械代替燃油机械，并加强对设备的维护保养。 ⑥降低人为噪声，按规定操作机械设备，模板、支架拆卸吊装过程中，遵守作业规定，减少碰撞噪音。尽量少用哨子等指挥作业，而代以现代化设备，如用无线对讲机等。 ⑦对位置相对固定的高噪声机械设备，尽量在工棚内操作，不能进入棚内的，可采取围档之类的单面隔声板。对各施工环节中噪声较为突出且又难以对声源进行降噪的设备装置，应采取临时围障措施，围障最好敷以吸声材料，以此达到降噪效果。 ⑧加强运输车辆的管理，按规定组织车辆运输，合理规定运输通道。施工场地内道路应尽量保持平坦，减少由于道路不平而引起的车辆颠簸噪声。 ⑨全封闭式施工，建设管理部门加强对施工场地的噪声管理，施工企业也应对施工噪声进行自律，文明施工，避免因施工噪声产生纠纷。 4、施工期固体废物环境影响分析 施工期产生的固体废弃物主要是建筑垃圾和施工人员日常生活产生的生活垃圾。 （1）建筑垃圾 项目在建设过程中产生的建筑垃圾主要有碎石、砖、废木料、废金属等，施工期建筑垃圾产生量约1t。经分类处理，部分回收利用，其他建筑垃圾统一收集由施工方委托渣土公司负责清运。大量的建筑垃圾堆放不仅影响景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，故环评要求施工单位对施工中产生的建筑垃圾必须及时处理，及时外运，不能随路洒落，不能随意倾倒、堆放。 （2）生活垃圾 生活垃圾有机物含量较高，若不对其采取有效的处理措施，任其在施工现场随意堆放，则可能造成这些废物的腐烂，滋生蚊、蝇、鼠、虫等，散发臭气，影响环境卫生。生活垃圾应统一收集，由管理人员运至村垃圾堆放点。垃圾运输应按规定的时间、线路清运，倾倒到指定的地点；运输车辆必须完好，避免垃圾等废物洒落，污染环境。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 大气环境影响分析和保护措施 项目收集的废矿物油正常贮存时，卧式储油罐大小呼吸及装卸油过程中会产生有机废气。 （1）硫酸雾 废铅蓄电池不涉及拆解及后续加工。外观完好未破损的废铅蓄电池拟将其放置于耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质周转箱中码放整齐，并加盖密封；破损的废铅酸蓄电池单独收集存放，采用密闭式PE薄膜包装后贮存于耐酸、耐腐蚀的不锈钢内衬PE材质周转箱内，并加盖密封。在严格按照操作规范进行转运、回收贮存的过程时基本不产生铅尘，电解液中的硫酸浓度较低，硫酸雾产生量很少。 由于废铅酸蓄电池铅基本转化成不可逆硫酸盐化的硫酸铅,即使含有少量的二氧化铅也是被硫酸铅严重腐蚀，被包在硫酸铅晶体中,基本不会挥发产生铅尘废气。 在正常暂存过程中部分电池可能存在密封阀不严实或壳体轻微开裂,导致电解液中极少量硫酸雾产生。项目废铅酸蓄电池年周转量为22000万吨,电解液含量平均按15%计，即3300t，其中硫酸含量按38%计，约1254t。根据同行业经验，暂存过程中硫酸泄露产生系数约为电解液存量的万分之一，本环评报告以废铅蓄电池电解液泄露50%进行计算硫酸雾的排放量，硫酸雾产生量约为0.0627t/a。 通过车间密闭微负压抽风收集后（风量为1000m3/h），集气效率为95%，经15m高排气筒排放。则本项目硫酸雾有组织排放量为0.005t/a（0.00784kg/h），排放浓度为7.84mg/m3，满足《大气污染物综合标准》（GB16297-1996）表2中的二级标准。硫酸雾无组织排放量为0.00627t/a。对周边大气环境影响较小。 项目大气污染物年排放量核算： 表4-2 大气污染物年排放量总量核算表 序号 污染物 年排放量（t/a） 1 硫酸雾 0.011 2、水环境影响分析 本项目运营期无生产废水产生，厂内地面有少量物料泄漏时，使用吸附材料、拖把进行吸附清洁，不用水冲洗地面，厂房清洁产生吸附材料、 拖把交由危险废物处置单位处理。 因此，本项目外排废水为员工生活污水。本项目员工10人，均不在厂区住宿，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），员工工作生活用水量取50L/d·人，则项目用水量为0.5m3/d，150m3/a。生活污水排放系数按80%计，项目的排水量为0.4m3/d、120m3/a，经化粪池处理后排入市政管网接入蓝山县污水处理厂进行深度处理。 生活污水进入蓝山县污水处理厂可行性分析： 项目所在区域位于蓝山县污水处理厂处理的纳污范围内，目前管网建设已对接至本项目区域。项目生活污水化粪池经预处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后，经市政管网排至蓝山县污水处理厂。蓝山县污水处理厂设计规模为40000t/d，出水水质能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）表1中一级A标准。本项目废水总量为120m3/a，最大废水排放量为0.4m3/d，占蓝山县污水处理厂处理能力的0.001%，所占比例较小。本项目废水主要污染物为COD、BOD、SS、氨氮、动植物油等，水质复杂程度为简单，经预处理后出水水质可满足污水处理厂设计进水水质要求（《污水综合排放标准》GB8978-1996的三级排放标准）。本项目废水量、废水水质不会对蓝山县污水处理厂产生明显冲击，蓝山县污水处理厂采取的处理工艺能够满足本项目废水处理要求。因此，本项目废水排入蓝山县污水处理厂处理是可行的。本项目废水污染物产量产生、消减及处理后情况见下表。 表4-3 本项目废水产生、消减及处理后情况 污染源 废水量 污染因子 产生 浓度 产生量 名称 (m3/a) (mg/L) (t/a) 生产废水、生活污水 120 pH 6~9 / COD 250 0.03 氨氮 25 0.003 总磷 4 0.00048 3、噪声环境影响分析 项目噪声源主要为叉车、风机、运输车辆等运行时产生的噪声，根据类比调查，噪声源强为70～80dB(A)。项目主要高噪声设备源强及治理措施见下表： 表4-4 项目主要高噪声设备源强表 序号 设备名称 位置 噪声性质 治理前声级 dB（A） 治理措施 治理后声级 dB（A） 1 叉车 车间 机械噪声 70 建筑隔声、室内吸声 55 2 风机 80 60 3 运输车辆 - 70 建筑隔声、距离衰减 55 噪声影响预测： （1）预测因子和预测内容 预测因子：Leq(A)。 预测内容：预测项目营运期噪声对厂界噪声影响情况。 （2）预测方法 采用模式预测法预测声源的影响，预测公式为： 式中：Lp——预测噪声影响声级，dB； Lpo——参考点处的声级，dB； r——预测点与声源之间的距离，m； r0——参考点与声源之间的距离，m； △L——附加衰减量，dB。 噪声从声源传播到受声点，因空气吸收、建筑物（如围墙）声屏障阻隔、植物吸收会使其衰减，也可能受阻隔物的反射效应，会使原来的声源强度增高。考虑厂界围墙、绿化带的阻隔吸收作用，△L取3dB(A)。 各预测点的声级采用下述叠加公式计算： 式中：L——预测值与背景值叠加声级，dB（A）； Lpi——第i个源预测噪声影响声级，dB（A）； L——预测点噪声背景值，dB（A）； i——声源个数。 其它符号意义同前。 （3）预测结果与评价 采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目噪声源可近似作为点声源处理，根据点声源噪声衰减模式，本次评价采用下列公式计算距离施工机械不同距离处的噪声值。 LA（r）＝LA（r0）-20lg（r /r0） 预测结果分析 项目厂界噪声源强及预计降噪效果见下表。 表4-5 项目营运期厂界噪声值贡献值一览表 噪声源强（dB(A)） 噪声源距场界距离（m） 场界贡献值（dB(A)） 设备 源强 数量 叠加源强 东 南 西 北 东 南 西 北 叉车 75 2 87.63 23 26 38 60 60.39 59.33 56.03 52.07 风机 85 1 运输车辆 80 2 注：噪声源强为采取设置消声器、基座减振、构筑物隔声、围墙隔声、距离衰减等措施降噪后源强。 由上表可知，项目运营期间对周边的噪声环境影像较小。 4﹑固体废物影响分析 （1）生活垃圾 项目劳动定员10人，人均生活垃圾产生量为1kg/d，则全年的生活垃圾产生量为3t/a，经厂区内集中收集后，定期清运至环卫部门设置的垃圾收集点。 （2）废铅酸蓄电池泄漏处置废物 项目为废旧铅酸蓄电池的回收与暂存项目，不涉及后续的拆解加工及资源回收工序。回收与暂存过程中因员工操作失误或废旧电池自身问题，可能会导致少量铅酸蓄电池损坏，从而泄露少量的费电解液（含铅废酸液），企业应根据《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2009）中“渗漏液应贮存在耐酸容器中”的相关要求，采取专门设导流槽、事故池对酸液进行收集。由于废电解液中含有重金属铅，因此应投入生石灰使其固话接近固态，在中和酸液的同时固定其中的重金属铅。类比同类项目，本项目废电解液经固化后的固废产生量约为0.8t/a。 废铅酸蓄电池泄漏处置废物（危废类别为HW31含铅废物（危废代码431-001-31））按危险废物进行处置，收集后暂存于加盖的专用暂存桶内，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置。 （3）废抹布及劳保品 项目员工日常穿着的工作服、帽子、手套、口罩等劳保品平均每月更换一次，则废劳保品产生量约0.4t/a；项目擦拭滴漏油、废旧蓄电池及含铅废物其它废抹布等产生量约0.3t/a，合计0.7t/a。 以上运营期产生的危险废物由专人负责收集管理，固态危险废物使用吨袋或吨桶分类收集，液态和半液态危险废物使用吨桶收集，收集暂存于危废暂存间后及时交有危险废物处置单位处理。 项目运营期产生的危险废物相关信息汇总见下表。 表4-6 建设项目固废产生情况汇总表 产生工序 污染物名称 产生量 t/a 类别 代码 处理方式 生活垃圾 垃圾 3.0 生活垃圾 / 定期清运至环卫部门设置的垃圾收集点。 废铅酸蓄电池泄漏 废铅酸蓄电池泄漏处置废物 0.8 HW31 431-001-31 作为危废暂存 委托有资质的 单位处理 地面清理及职工工作 废抹布及劳保品 0.7 HW49 900-041-49 合计 / 4.5 / / / （2）危废暂存间建设要求 建设单位拟在厂房东北角设置1间危废暂存间，占地10m2，可满足项目1年以上危废暂存。危险废物需建立管理台账，一律委托有环保审批的危险废物处理资质的单位处理，并严格执行国家危险废物转移联单制度，确保危险废物依法得到妥善处理处置。其它废物也须用专门的容器收集后存放；所有废物均不可露天堆放，要做到“防风、防淋、防晒、防渗”。 根据《危险废物贮存污染控制标准》（G18597-2001）及其修改单要求，危险废物堆放场地相关要求如下： ①地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容； ②必须有泄漏液体收集装置； ③用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙； ④应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一； ⑤不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。 危险废物不可以随意排放、放置和转移，由专人负责管理其入、完善出入登记台帐，应集中收集后交由具有危险废物经营许可证的单位统一处理，并签订危废处理协议。盛装危险废物的容器和胶带必须贴符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录A所示的标签等，防止造成二次污染。 （3）环境管理要求 根据国家相关法律、法规等要求，建设单位须对危险废物的产生、收集、贮存、运输、利用和处置等全过程进行控制。建设单位应对危险废物进行分类收集，经专用容器进行盛装，禁止将危险废物混入一般固废，暂存于危险废物暂存间后交有资质单位处置。 本项目在营运后做好固废的分类收集、管理及处置工作，产生的固体废物将不会造成二次污染，对外环境影响轻微。 5﹑土壤环境影响分析 5.1评价等级 （1）项目类别 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）附录A，项目为Ⅱ类项目。 （2）占地规模 本项目占地1100m2，占地规模为小型。 土壤环境敏感程度 本项目属土壤环境污染影响型项目，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），建设项目所在地周边的土壤环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见下表4-7。 表4-7 污染影响型敏感程度分级表 敏感程度 判别依据 敏感 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的。 较敏感 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 不敏感 其他情况 本项目位于蓝山县经开区，周边无土壤环境敏感目标，本项目土壤环境敏感程度为不敏感。 （4）评价工作等级 依据污染影响型评价工作等级划分表，本项目所在地周边土壤环境敏感程度为“不敏感”，项目类别为“Ⅱ类建设项目”，占地规模为小型，因此确定土壤评价等级为“三级”。 （5）评价范围 本项目土壤评价等级为“三级”，根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ 964-2018），本项目土壤环境评价范围为占地范围及占地范围外0.05km的范围内。 5.2土壤环境影响分析 本项目库房按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求建设，项目仓库地面及裙脚、导流槽及应急池池底与池壁等均采用坚固的防渗防腐材料修建，采用三布四脂玻璃钢防腐防渗，即三层玻璃纤维布、四层环氧树脂复合而成的玻璃钢防腐衬层，厚度为2mm，墙壁防渗防腐衬层高度为1.5m，渗透系数≤10-10cm/s，危险废物发生渗漏可及时发现并处理，库房内设置导流槽及应急池，泄漏后可经导流槽收集至应急池内，对项目所在区域土壤无明显影响。 为了将项目运营过程中对土壤的影响尽可能地减小，应该对危废储存过程中各设施通过源头控制、有效地分区防渗措施，将事故发生的概率降至最低，保护土壤环境不受污染。 6、地下水环境影响分析 本工程位于永州市蓝山县塔峰镇东方大道南侧，用水由园区给水系统供给，不取用地下水，本工程对地下水环境的影响主要为废旧铅酸蓄电池的贮存区（含完整区、破损区、泄漏液收集系统等）。 本项目地下水污染防治措施“坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。 （1）源头控制 新、废旧铅酸蓄电池在卸货、分拣、装车过程中要求轻拿轻放，避免废铅蓄电因受到外力撞击而发生破损引起电解液的泄漏，将污染物泄漏、渗漏污染地下水的环境风险降到最低程度。 （2）末端防治 主要包括废铅酸蓄电池暂存场所防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施等，针对本工程特点，本工程分区进行建设、分区防控，即：重点防渗区（主要为废铅酸蓄电池仓储区，含贮存区中的完整区、破损区、专用桶收集区、上下车卸货区）、一般防渗区（主要为简易办公室、监控室、劳保品存放室）。 各分区均应严格按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013修改单标准、《危险废物收集、贮存运输技术规范》HJ2025-2012、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2009相关要求进行建设，做好防酸、防渗、防风、防雨、防流失等相应措施。如：厂房地面、电解液泄漏收集系统均要求采用耐磨、耐酸水泥+高密度聚乙烯+环氧地坪漆进行防渗处理，防渗层为至少2mm高密度聚乙烯，或至少2mm厚的其他人工材料要求。 同时，应按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行建设，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 若铅酸蓄电池发生泄漏时，应及时采用石灰对泄漏液进行中和，采用吨桶（耐酸、防渗）对中和渣进行收集，同时及时用专用桶转移破损电池至破损区存放，防止洒落地面的污染物渗入地下从而污染地下水。 （3）地下水污染监测 主要包括建立地下水环境管理体系，建议在本项目区域内地下水走向的下游设置地下水监测采样井，包括制定地下水环境影响跟踪监测计划，建立水环境影响跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取措施。 （4）应急响应 应委托有资质单位制定地下水污染应急响应预案，明确污染状况下应采取的控制污染源、切断污染途径等措施。及时发现地下水污染事故，启动应急预案，采取应急措施控制地下水污染，并使污染得到治理。 7﹑环境风险影响分析 7.1风险识别 （1）生产设施风险识别范围 本工程生产设施主要包括储运系统、泄漏液收集系统等。 （2）物质风险识别范围 本工程所贮存的废旧铅酸蓄电池电解液中硫酸、Pb等泄漏风险等。 （3）风险类型 本工程主要存在废旧铅酸蓄电池贮存时电解液泄漏硫酸雾、Pb尘等非正常排放等环境风险。 7.2重大危险源辩识及评价工作等级确定 1.重大危险源辩识 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009，本工程储存废旧铅酸蓄电池内的物质（硫酸、Pb、二氧化铅、硫酸铅等）均未列入重大危险源辩识范围，企业Q=0。 2.评价工作等级确定 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）评价等级划分原则，建设项目环境风险评价工作等级判定标准表见4-8。 表4-8 评价工作级别判定标准 环境风险潜势 Ⅳ Ⅲ Ⅱ Ⅰ 评价工作 一 二 三 简单分析 剧毒危险性 物质 一般毒性危险物质 可燃、易燃 危险性物质 爆炸危险性 物质 重大危险源 一 二 一 一 非重大危险源 二 二 二 二 环境敏感地区 一 一 一 一 根据《危险化学品重大危险源辨识》GB18218-2009，本工程储存废旧铅酸蓄电池未列入重大危险源辩识范围，Q=0，项目环境风险潜势为Ⅰ，对环境风险做简单分析。 7.3风险分析及风险防范措施 1.废气处理设施失效风险分析及防范措施 本工程贮存过程中大气污染物风险排放对人体危害较大的是Pb尘、硫酸雾等。因此，建设方应对厂房破损区采取以下措施： （1）加强管理与日常维护，确保废气处理系统的有效运行。 （2）对易损易耗件实行备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 （3）对废气处理系统必须配套双电源电路。 建设方必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域大气环境的影响。 2.废旧铅酸蓄电池贮存过程中电解液泄漏风险及防范措施 本工程废旧铅蓄电池贮存过程中，如人工，叉车转移导致坠地或装卸、操作过程不当将导致其外壳破损引起电解液发生泄漏，电解液内主要含硫酸、Pb等，若不及时收集将对周边环境造成一定影响。 评价要求建设方采取以下措施进行防范： （1）控制废旧铅蓄电池的存放高度，防止因堆存高度较高导致高空坠地引起废旧铅蓄电池电解液的泄漏。加强厂区监管，定期巡查，检查各周转箱的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。 （2）定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂应及时将其转室破损区存放。 （3）在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，同时叉车在运作过程中应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 （4）配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。 （5）若在贮存区发生非正常工况泄漏时，所产生的电解液泄漏液经周转箱下的塑料托盘(防酸、防渗)+泄漏液收集沟+泄漏液收集池(与完整区共用一个收集池)进行收集，应及时采用石灰进行中和，中和渣采用吨桶（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置，同时破损的废旧铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放等等。 3.废旧铅酸蓄电池收集、运输过程中风险 本工程从当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店等对其产生的废旧铅酸蓄电池进行收集，收集后运输至本厂区卸货备存。 由于永州地区废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件。因此评价要求：应严格按照《危险废物收集、贮存运输技术规范》HJ2025-2012等相关规范要求进行，如： （1）配备专门的车辆进行收集； （2）司机、工作人员需经危险废物、应急救援等方面的安全培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等，同时由交通部门核发上岗证书。 （3）按《道路运输危险货物车辆标记》（GB13392-2005）相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清车辆等等。 （4）收集运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 （5）收集运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 （6）收集运输车辆内应设专业收集容器，保证为不易破损、变形，防渗、防酸、耐腐蚀的密闭容器。 （7）按交通规则进行安全行使，不抢道、不超速、不醉酒等，保证货品安全等等。 通过采取上述措施后，可有效防止本工程废旧铅酸蓄电池收集、运输过程发生的风险，同时可有效避免风险过程中废铅蓄电池电解液进入外环境风险。 4.厂区防渗系统破损风险分析 本工程废旧铅酸蓄电池为危险废物，其物质成份主要有硫酸、Pb等，建设方拟按要求厂区地面防渗系统、泄漏液收集系统等按相关规范要求进行设置，同时按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行相应设置，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 若厂区防渗系统发生破损，在电解液的泄漏时，污染物会经破损的防渗层下渗污染包气带土层、地下水。土层、地下水一旦发生污染，其影响将持续较长的时间且难以治理。 因此，必须坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。建设方必须： （1）加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。 （2）制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 建设方必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域土壤、地下水环境的影响。 5.贮存废旧铅蓄电池放电不完全引发火灾风险 本工程所回收废旧铅蓄电池可能存在少部分正负极放电不完全，在上下车过程或是贮存过程触碰至钢、铁等金属物质时会引起废旧铅蓄电池外壳燃烧，导致火灾事故发生。评价建议建设方采取下列措施进行风险防范，如： （1）在收集废旧铅蓄电池对其进行检查，对有可能存在放电不完全的电池进行试电处理，若存在放电不完全现象，可采用短电方式进行处理使其放电完全后再对其进行回收、贮存。 （2）在上下车过程中，注意各废旧铅蓄电池正负极不能接触车体、叉车体上的钢铁等金属物质，小心上下车及贮存等等。 考虑发生火灾消防水用量（消防用水量20L/s，考虑3h）。即消防废水排放量约56m3/次。废水通过厂区较低处设置的60m3的消防事故池暂存，不外排，交由有资质的单位回收处置。 另外，废旧铅蓄电池内有硫酸（为配置后的稀硫酸），其本身不燃烧，无论燃烧或爆炸都是硫酸使得其他物质燃烧或爆炸，如稀硫酸遇活泼金属放出氢气就可燃，因此厂区应禁烟、禁火，厂区内仅为废铅蓄电池的贮存，严禁贮存其他还原性物质、碱金属等，同时应加强厂区抽排气。 6.其他风险防范措施 （1）收集后外运运输安全防范措施 1）本工程废旧铅酸蓄电池收集后外运工作应委托有危险品运输资质的单位进行。 2）承担运输的单位应具有交通部门核发的危险品运输资质。 3）司机和押运人员需经过安全培训，由交通部门核发上岗证书。原料的装卸工作由专人承担，防止不熟悉物料性质的人员接触。 4）运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 5）运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装防静电装置等。 6）按《道路运输危险货物车辆标记》GB13392-2005相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清先车辆等等。 （2）相关管理措施 1）企业必修高度重视安全生产，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事矿隐患，并有专人负责安全工作。 2）上岗操作员工应按规定进行培训，掌握工程运营情况下的操作规程和岗位要求。 3）定期进行厂房及设备的安全检查，发现问题及时处理。 4）定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。 5）泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 6）禁土将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 7）应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间。 本工程贮存废铅酸蓄电池时单次贮存量不得大于30t/次，暂存时间不得超过60d。 7.风险评价结论 综上所述，为降低项目环境风险事故影响，必须严格落实风险防范措施，加强营运期风险管理。严格设计和施工，确保危险废物储存的正常运行，防止泄漏、火灾等事故发生，将事故风险降到最低限度。在采取完善有效的风险防范措施后，本项目环境风险影响程度是可以接受的。 建设项目环境风险简单分析内容见表4-9。 表4-9 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称 永州宸宇废金属回收有限公司废旧铅酸蓄电池储存及转运整体搬迁项目 建设地点 （湖南）省 （永州）市 （）区 （蓝山）县 塔峰镇东方大道南侧 地理坐标 经度 112°12'5.77″ 纬度 25°23'46.65″ 主要危险物质及分布 硫酸、Pb：分布于贮存区 环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等） 大气：（1）废气处理设施装置故障：项目废气治理设施发生事故时，会造成废气未经处置直接排放，对项目所在区域环境空气造成不良影响。 （2）火灾产生的次生污染：发生火灾时，受高温的影响，可能引起厂房内暂存电池的破裂，电解液大量泄漏等，铅燃烧产生的烟尘对环境空气和人群健康造成危害。废矿物油在不完全燃烧时有CO产生，对环境空气和人群健康造成危害。 水环境、土壤环境：危险废物泄漏造成水环境、土壤环境污染。 风险防范措施要求 1.废气处理设施失效风险分析及防范措施 本工程贮存过程中大气污染物风险排放对人体危害较大的是Pb尘、硫酸雾等。因此，建设方应对厂房破损区采取以下措施： （1）加强管理与日常维护，确保废气处理系统的有效运行。 （2）对易损易耗件实行备品备用，确保设备发生故障时能及时予以更换。 （3）对废气处理系统必须配套双电源电路。 建设方必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域大气环境的影响。 2.废旧铅酸蓄电池贮存过程中电解液泄漏风险及防范措施 本工程废旧铅蓄电池贮存过程中，如人工，叉车转移导致坠地或装卸、操作过程不当将导致其外壳破损引起电解液发生泄漏，电解液内主要含硫酸、Pb等，若不及时收集将对周边环境造成一定影响。 评价要求建设方采取以下措施进行防范： （1）控制废旧铅蓄电池的存放高度，防止因堆存高度较高导致高空坠地引起废旧铅蓄电池电解液的泄漏。加强厂区监管，定期巡查，检查各周转箱的稳固情况、检查货物在堆存过程中的稳固情况等，若发生问题，应及时予以解决，防止其倒塌、坠地风险发生。 （2）定期检查所贮存的货物密封阀严实情况及壳体开裂情况，如发现密封阀不严实应及时将其拧紧，同时若发生壳体开裂应及时将其转室破损区存放。 （3）在上下车过程中，应文明装、卸，禁止野蛮操作，同时叉车在运作过程中应当做到“稳”，“慢”、“准”，严防发生周转箱坠地等事故发生。 （4）配备事故应急设施：如铁揪、石灰等，若事故发生时应第一时间进行处理，防止对周边环境产生影响。 （5）若在贮存区发生非正常工况泄漏时，所产生的电解液泄漏液经周转箱下的塑料托盘(防酸、防渗)+泄漏液收集沟+泄漏液收集池(与完整区共用一个收集池)进行收集，应及时采用石灰进行中和，中和渣采用吨桶（耐酸、防渗）收集并定期送有资质单位进行处置，同时破损的废旧铅蓄电池应及时采用专业收集容器（耐酸、防渗，密闭）后转移至破损区进行存放等等。 3.废旧铅酸蓄电池收集、运输过程中风险 本工程从当地蓄电池销售门市部、电动车、摩托车销售和维修点、汽车4S店等对其产生的废旧铅酸蓄电池进行收集，收集后运输至本厂区卸货备存。 由于永州地区废铅酸蓄电池产生点较多，回收过程不具备固定线路条件。因此评价要求：应严格按照《危险废物收集、贮存运输技术规范》HJ2025-2012等相关规范要求进行，如： （1）配备专门的车辆进行收集； （2）司机、工作人员需经危险废物、应急救援等方面的安全培训，包括防火、防泄漏以及应急联络等，同时由交通部门核发上岗证书。 （3）按《道路运输危险货物车辆标记》（GB13392-2005）相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清车辆等等。 （4）收集运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 （5）收集运输途中应避开经过医院、学校、居民区等人口密集区，避开饮用水源保护区、风景名胜区等敏感区域。 （6）收集运输车辆内应设专业收集容器，保证为不易破损、变形，防渗、防酸、耐腐蚀的密闭容器。 （7）按交通规则进行安全行使，不抢道、不超速、不醉酒等，保证货品安全等等。 通过采取上述措施后，可有效防止本工程废旧铅酸蓄电池收集、运输过程发生的风险，同时可有效避免风险过程中废铅蓄电池电解液进入外环境风险。 4.厂区防渗系统破损风险分析 本工程废旧铅酸蓄电池为危险废物，其物质成份主要有硫酸、Pb等，建设方拟按要求厂区地面防渗系统、泄漏液收集系统等按相关规范要求进行设置，同时按《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求进行相应设置，如：重点防渗区防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥6.0m，K≤10-7cm/s或参照GB18598执行；一般防渗层防渗技术要求为等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s或参照GB16889执行。 若厂区防渗系统发生破损，在电解液的泄漏时，污染物会经破损的防渗层下渗污染包气带土层、地下水。土层、地下水一旦发生污染，其影响将持续较长的时间且难以治理。 因此，必须坚持源头控制、末端防治、污染监控、应急响应相结合的原则。建设方必须： （1）加强防渗系统管理与日常维护，确保其不发生破损。 （2）制定一套科学、完整和严格的故障处理制度和应急措施，责任到人，以便发生故障时及时处理。 建设方必须加强管理并采取有效防范措施，杜绝或最大程度降低废气风险排放，减轻对区域土壤、地下水环境的影响。 5.贮存废旧铅蓄电池放电不完全引发火灾风险 本工程所回收废旧铅蓄电池可能存在少部分正负极放电不完全，在上下车过程或是贮存过程触碰至钢、铁等金属物质时会引起废旧铅蓄电池外壳燃烧，导致火灾事故发生。评价建议建设方采取下列措施进行风险防范，如： （1）在收集废旧铅蓄电池对其进行检查，对有可能存在放电不完全的电池进行试电处理，若存在放电不完全现象，可采用短电方式进行处理使其放电完全后再对其进行回收、贮存。 （2）在上下车过程中，注意各废旧铅蓄电池正负极不能接触车体、叉车体上的钢铁等金属物质，小心上下车及贮存等等。 考虑发生火灾消防水用量（消防用水量20L/s，考虑3h）。即消防废水排放量约56m3/次。废水通过厂区较低处设置的60m3的消防事故池暂存，不外排，交由有资质的单位回收处置。 另外，废旧铅蓄电池内有硫酸（为配置后的稀硫酸），其本身不燃烧，无论燃烧或爆炸都是硫酸使得其他物质燃烧或爆炸，如稀硫酸遇活泼金属放出氢气就可燃，因此厂区应禁烟、禁火，厂区内仅为废铅蓄电池的贮存，严禁贮存其他还原性物质、碱金属等，同时应加强厂区抽排气。 6.其他风险防范措施 （1）收集后外运运输安全防范措施 1）本工程废旧铅酸蓄电池收集后外运工作应委托有危险品运输资质的单位进行。 2）承担运输的单位应具有交通部门核发的危险品运输资质。 3）司机和押运人员需经过安全培训，由交通部门核发上岗证书。原料的装卸工作由专人承担，防止不熟悉物料性质的人员接触。 4）运输车辆应符合安全运输要求，持有合格证并定期进行安全检查。 5）运输车辆上应配备灭火器、防毒面具及其他急救用品，车上安装防静电装置等。 6）按《道路运输危险货物车辆标记》GB13392-2005相关要求，悬挂相应标识运输，密闭运输，不得随意清先车辆等等。 （2）相关管理措施 1）企业必修高度重视安全生产，从管理层到工人应严格检查、照章办事，及时消除事矿隐患，并有专人负责安全工作。 2）上岗操作员工应按规定进行培训，掌握工程运营情况下的操作规程和岗位要求。 3）定期进行厂房及设备的安全检查，发现问题及时处理。 4）定期消防专职培训，熟练掌握消防器材、工具、设施的使用。 5）泄漏事故发生时，有关负责人应有秩序、有计划的进行处理，防止事态蔓延扩大。 6）禁土将废铅酸蓄电池堆放在露天场地，避免废蓄电池遭受雨淋水浸。 7）应避免贮存大量的废铅酸蓄电池或贮存时间过长，贮存点应有足够的空间。 本工程贮存废铅酸蓄电池时单次贮存量不得大于30t/次，暂存时间不得超过60d。 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）： ①、风险物质识别：依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B.1中表1“物质危险性标准”、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ 941-2018）（环办 [2014] 34号）附录A中“化学物质及临界量清单”； ②、Q值：项目Q＜1。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录C.1.1中规定，当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。 项目建立合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受的水平。 8、平面布局合理性分析 ①废铅酸蓄电池贮存区设在厂房北侧，面积约200m2，封闭设计，仅在东侧设1个出入口。分为完整电池贮存区和破损电池密闭贮存间，其中破损电池贮存间面积约20m2； ②厂房中部约240m2，设有：装卸停车区约200m2、应急池30m2和危废暂存间10m2，设导流沟、围堰，防止装卸泄漏的电解液外排。 ③厂房南侧拟设置办公监控室约30m2，用于的日常现场监控、管理。 本工程在充分利用场地现有条件、工艺配置的基础上，按生产系统分区布置，同时满足安全、消防的需要，确保储存工艺流程顺畅、厂区平面布置满足贮存场地、运输及管理等方面的要求。 综上所述，本工程的厂区总平面布置较为合理。 9、环境管理与检测 9.1环境管理 为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，公司应根据实际特点，制定各类环保制度，并以文件形式规定，形成一套厂级环境管理制度体系。主要的环保护管理制度包括：《有毒有害物质储存使用的有关管理规定》、《废水、废气排放口管理制度》、《环境敏感保护目标的保护方法》等一系列管理制度等，同时还应制定和完善如下制度： （1）各类环保装置运营操作规程(编入相应岗位生产操作规程)。 （2）各种污染防治对策控制工艺参数。 （3）各种环保设施检查、维护、保养规定。 （4）环境监测采样分析方法及点位设置。 （5）厂区及厂外环境监测制度。 （6）环境监测年度计划。 （7）环境保护工作实施计划。 （8）绿化工作年度计划。 （9）污染事故管理制度。 （10）生产设施与污染处理设施的运行设置专门的管理人员并建立规范的台账记录，要求有纸质和电子台账，并保留三年。 9.2环境管理计划 运营期环境管理计划详见表4-10。 表4-10 环境管理计划 阶段 监督机构 监督内容 监督目的 营运 阶段 当地环境保护局 检查运营其环保措施的实施情况 落实环保措施 检查环境监测计划的实施 落实监测计划 检查需采取进一步完善环保设施 加强环境管理，确保环保设施正常运转，达标排放，满足环境质量标准要求 检查环境敏感区的环境质量时都满足其相应质量标准要求 保障人群身体健康 9.3环境监测 环境监测是环境管理的基础，其主要职责是对本项目污染源和厂区周围的环境质量进行监测，并对监测数据进行统计、分析，以便环境管理部门及时、准确地掌握本工程的排污状况及对环境的污染状况。项目污染源及环境质量的监测工作建议由具有检测资质的单位承担。监测结果按次、月、季、年编制报表，并由主任派专人管理并存档。 9.4环境监测内容 本工程环境监测内容见表4-11。 表4-11 本工程环境监测计划表 项目 监测点 监测内容 监测频率 废气 无组织厂界废气 硫酸雾、Pb尘 2次/年 废水 生活污水排污口 CODcr、SS、NH3-N、TP 1次/年 噪声 厂界 Leq（A） 1次/半年，每次1天，分昼夜两个时段 固废 全厂各类固体废物 统计产生量、处理量/处理方式、外售量/外售去向、贮存量 台帐统计 年报一次 土壤 厂区土壤 Pb 1次/年 地下水 地下水走向的下游设置地下水监测采样井 Pb 1次/季度 10、环保竣工验收内容及环保费用估算 本工程环保投资约为16万元，占总投资的4%，具体详见环保投资见表7-10。表4-12 拟建工程竣工验收内容环保投资表 类别 竣工验收内容 投资额 （万元） 废气 治理 厂区：负压收集排放系统 4 废水 治理 隔油池+化粪池 0.8 噪声 治理 风机减振、厂房隔音、合理安排运输时间及路线；监测布点：厂界四周。监测因子：Leq（A） 1 固体 废物 1、废铅酸蓄电池泄漏液中和渣：专业塑料周转箱（要求耐酸、防渗）+设耐酸、防渗塑料托盘+泄漏液收集沟（防酸、防渗）+泄漏液收集池（防酸、防渗）1个（5m3/个）+吨桶2个（耐酸、防渗）对中和渣其进行收集。 4.5 2、废旧个体防护装备、废拖把、废抹布：带盖专用桶1个 0.5 3、生活垃圾：带盖垃圾收集桶1个 0.2 厂房建设 本工程应按《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及2013修改单标准相关要求、《废铅酸蓄电池处理污染控制技术规范》HJ519-2009、《环境影响评价技术导则—地下水环境》HJ610-2016表7中防渗技术要求等相关规范要求进行建设 5 合计 16 |

# 五、环境保护措施监督检查清单

| 内容 要素 | 排放口(编号、 名称)/污染源 | 污染物项目 | 环境保护措施 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 破损电池贮存间 | 硫酸雾 | 负压收集系统+15m排气筒排放 | 排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准要求 |
| 地表水环境 | 生活污水 | COD、BOD5、SS、氨氮 | 废水排放口 | 污水综合排放标准(GB 8978-1996)三级标准限值 |
| 声环境 | 库房 | 叉车、风机噪声以及运输车辆进出噪声等 | 优先选用低噪声设备，建筑隔声，定期加强设备维护和检修，保证其正常运行 | 达到（GB12348-2008）3/4a类标准 |
| 电磁辐射 | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
|  | / | / | / | / |
| 固体废物 | 厂房 | 垃圾 | 集中收集后，交由环卫部门统一清运 | 《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020) |
|  |  | 废铅酸蓄电池泄漏处置废物 | 收集后外售 | 《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单 |
|  |  | 废抹布及劳保品 | 委托有资质单位处置 |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |
| 生态保护措施 | 加强厂区及其周围环境绿化，项目区域内裸地及时硬化、绿化。 |
| 环境风险 防范措施 | （1）废气处理设施事故风险防范措施：废气处理设备制定严格的操作规程，严格按操作规程进行运行控制，防止误操作导致废气事故排放，操作规程上墙。加强对废气处理设施检查维护，管理人员每天对废气处理设施巡检一次，查看废气处理设施运转是否正常，运行控制是否到位，不定时对各记录表进行检查。 （2）危险废物泄漏风险防范措施：①建设单位严格按照《废铅蓄电池处理污染控制技术规范》（HJ519-2020）、《废矿物油回收利用污染控制技术规范》（HJ607-2011）、《电池废料贮存规范》（GB/T26493-2011）、《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单、《危险废物收集、贮存、运输技术规范》（HJ2025-2012）等相关标准规范建设、管理和运营；②破损废铅酸蓄电池放置于防渗漏PVC密封桶中，贮存于密闭间内，密闭间内地面及墙壁均做防渗防腐处理。③仓库内设置导流槽、应急池、消防废水池。④装卸工作都在库房内进行，装卸过程必须严格按照规范操作，应使用性能较好的叉车，轻装轻卸。⑤企业应加强管理。每天安排人员对贮存区进行巡查，一经发现存在危险废物泄漏时，立即组织人员对泄漏的危险废物进行收集。⑥危废贮存场所必须有专人24小时看管，仓库管理人员必须经过专业知识培训，熟悉贮存物品的特性、事故处理方法和防护知识。 （3）火灾事故风险防范措施：①贮存设施应远离火源，避免高温和阳光直射；②贮存区严禁烟火，库房内配备必需的消防设施，如灭火器、消防砂等，并采取通风、降温、防潮、防雷等措施；③制定相应的应急预案和事故防范措施，并定期进行应急演练，制定危险废物管理计划。 （4）运输过程中风险防范措施：①危险废物运输应按《道路危险货物运输管理规定》的规定执行，运输转移过程控制应按《危险废物转移联单管理办法》的规定执行。②运输前应检查转运设备和盛装容器的稳定性、严密性，确保运输途中不会破裂、倾倒和溢流。③运输车辆应按GB13392的规定悬挂相应标志，运输危险废物的车辆应配备GPS设备，严格遵守交通、消防、治安等法规，确保行车安全。④运输中使用专用车辆，严格执行危险废物货物运输管理规定进行运输。⑤转运过程中应设专人看护。⑥运输单位应具有危险货物运输资质和对危险废物包装发生破裂、泄漏或其他事故进行处理的能力。运输单位应制定详细的运输方案及路线，并制定事故应急预案，配备事故应急及个人防护设备，以保证在收集、运输过程中发生事故时能有效地减少以防止对环境的污染。⑧危险废物运达卸货地点后，因故不能及时卸货，在待卸期间行车和随车人员应负责看管车辆和所装危险废物。 |
| 其他环境 管理要求 | / |

# 六、结论

项目符合国家产业政策，选址合理可行，项目具有较好的经济和社会效益。在落实本报告表中所提出的各项污染防治措施后，严格执行“三同时”制度，能够实现污染物达标排放，项目对周围环境影响较小。从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。

# 附表

# 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 硫酸雾 | / | / | 0.011t/a | / | / | 0.011t/a | 0.011t/a |
| 废水 | COD | / | / | 0.003t/a | / | / | 0.003t/a | 0.003t/a |
|  | 氨氮 | / | / | 0.0003t/a | / | / | 0.0003t/a | 0.0003t/a |
| 一般工业 固体废物 | 生活垃圾 | / | / | 3.0t/a | / | / | 3.0t/a | 3.0t/a |
| 危险废物 | 废铅酸蓄电池泄漏处置废物 | / | / | 0.8 t/a | / | / | 0.8 t/a | 0.8 t/a |
|  | 废抹布及劳保品 | / | / | 0.7 t/a |  |  | 0.7 t/a | 0.7 t/a |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①